Утвержден:

Решением Собрания представителей

сельского поселения Коноваловка

муниципального района Борскмй

Самарской области

№ 95 от 10.12.2013 г.

Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 4/2012 от 10.09. 2012 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Борский

Генеральный план

сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                             Г.О. Черемисин

г. Самара, 2012 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                           Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                         С.В. Фомина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                              С.В.Позняк

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                       А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                          М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                       Т.Л.Кузьмина

Ведущий специалист СТО                                                                    Е.Е.Маринич

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                       И.К.Марфина

Ведущий специалист ЭТО                                                                     Л.А.Гришина

Инженер-эколог I категории                                                                     И.А. Никонов

Архитектор отдела ГП и застройки                                                      А.Д.Полякова

Архитектор отдела ГП и застройки                                                 О.А.Кольжанова

Инженер I категории                                                                             О.П. Лекомцева

Инженер I категории                                                                            А.В. Сосновская

Инженер I категории                                                                                Е.А. Андреева

Инженер I категории                                                                             А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С».

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	7

2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНОВАЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ	22

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНОВАЛОВКА	22

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая справка	22

2.1.2. Место и роль сельского поселения Коноваловка в системе расселения Самарской области	25

2.1.3. Местоположение сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский на территории Самарской области	26

2.1.4. Природно-климатические  условия исследуемой территории	28

2.1.4.1 Климат	28

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология	28

2.1.4.3. Гидрогеологические условия	28

2.1.4.4. Опасные природные процессы	29

2.1.4.5. Гидрографическая сеть	30

2.1.4.6. Полезные ископаемые	30

2.1.4.7. Почвы и растительный покров	30

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы	31

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНОВАЛОВКА	31

2.2.1. АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КОНОВАЛОВКА	31

2.2.1.1. Основные демографические тенденции.	31

2.2.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский	35

2.2.1.3 Демографическая ситуация в сельском поселении Коноваловка м.р. Борский	41

2.2.2. СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНОВАЛОВКА	45

2.3.ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КОНОВАЛОВКА	46

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНОВАЛОВКА	47

2.4.1. Жилая зона	47

2.4.1.1 Характеристика жилищного фонда	47

2.4.2. Общественно-деловая зона	48

2.4.2.1. Учреждения и предприятия обслуживания	48

2.4.3. Зона производственного использования	55

2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры	56

2.4.4.1. ТРАНСПОРТ	57

2.4.4.1.1 ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ	57

2.4.4.1.2. СЕТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА	57

2.4.4.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.	57

2.4.4.1.4. СЕТЬ УЛИЦ И ДОРОГ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	57

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры	59

2.4.5.1.ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	59

2.4.5.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ	59

2.4.5.1.2.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	60

2.4.5.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	60

2.4.5.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.	61

2.4.5.1.5 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	61

2.4.5.1.6. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	63

2.4.6. Зона рекреационного назначения	64

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования	64

2.4.8. Зона специального назначения	67

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	67

2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий	67

2.5.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия	67

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий	69

2.5.2. Санитарно-защитные зоны	70

3.5.2.1 Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса	71

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения	72

2.5.2.3. Кладбища	72

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов	72

2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Коноваловка	72

2.5.2.6. Объекты электроснабжения	72

2.5.2.7 Транспортная инфраструктура	73

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов	73

2.5.4. Охранные зоны	73

2.5.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы	74

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	75

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	76

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых	77

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	78

2.6 ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ	79

3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНОВАЛОВКА	80

3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	80

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КОНОВАЛОВКА	82

3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНОВАЛОВКА	84

3.3.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ	84

3.3.2. РАЗВИТИЕ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	84

3.3.2.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛОЙ ЗОНЫ	84

3.3.2.1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА	85

3.3.2.2. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗОНЫ	86

3.3.2.2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ	91

3.3.2.3. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	98

3.3.2.4. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	98

3.3.2.4.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	98

3.3.2.4.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ	98

3.3.2.4.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ	101

3.3.2.4.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	104

3.3.2.4.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	105

3.3.2.4.1.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	109

3.3.2.4.1.6. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	116

3.3.2.5. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	118

3.3.2.5.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	118

3.3.2.5.1.1. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	118

3.3.2.5.1.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	126

3.3.2.5.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	129

3.3.2.6. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	129

3.3.2.7. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	133

3.3.2.8. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	135

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	138

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНОВАЛОВКА	141

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	142

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	143

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	144

4._ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНОВАЛОВКА	145

5. ВЫВОДЫ	149

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Борский Самарской области № 4/2012 от 10.09. 2012  года.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- проект генерального плана (I этап) сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский Самарской области, выполнена на  основании муниципального контракта № 6 от 07.11.08, «ГИПРОГОР», Тольятти;

- Схема территориального планирования муниципального района Борский Самарской области, разработанная ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2008 г., утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Борский Самарской области от 28.12.2009 № 329;

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году, утверждена постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261;

Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012 7 № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (от 25.06.2012 г.  №93-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (от 29.06.2012 г. №96-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ).Подгот. новая редакция, вступ. в силу 01.01.2013г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии", 21.05.2012г. №636

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №342-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (20.03.2011г. №41-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (19.07.2011 №246-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (29.06.2012 года №96-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 10.07.2012г. № 110-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 02.05.2012г. №40-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №374-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (25.06.2012г №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 06.12.2011г. №409-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 06.11.2011г. №301-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (01.04.2012г №23-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (от  25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 28.11.2011г. №337-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (19.07.2011г. №248-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (28.07.2012г. №128-ФЗ)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (18.07.2011г №242-ФЗ)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" ( 08.12.2011г. №424-ФЗ)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" ( 28.02.2012г. №6-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (07.11.2011г. №303-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (29.06.2012г №96-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»( ред.с измен. от 10.07.2012 г. №109-ФЗ)

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (от 10.07.2012г №118-ФЗ)

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (от 29.12.2010г №441-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(10.07.2012г. №117-ФЗ)

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011 №399)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (от 15.12.2010 г. N1018)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (от 06.03.2012 года №198)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (от 14.07..2012 года №721)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65 (09.06.2010г. №403).

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области от 25.02.2005 № 59-ГД «Об установлении границ муниципального района Борский Самарской области» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 25.02.2005 года N 53-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Борский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (03.07.2012г.  №62-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области» (04.05.2012г. № 34-ГД)

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (от 13.06.2012 г. №54-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».(07.03.2012г. №13-ГД)

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» (12.12.2011г.№146-ГД)

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» (от 05.05.2011г №43-ГД)

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области» ( от 22.11.2011г №124-ГД)

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области» (ред. от 19.03.2009г.№ 107)

- Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (от 13.09.2012 г. №437).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.№69)

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».(редак.25.06.2012г.№296)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области» (дейст. докум. приостановлено до 01.01.2013г)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы» (от 07.06.2012г.№266)

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», 02.05.2012г. №226

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- т«План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011г №882)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, от 22.02.2012 г. №82

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 22.02.2012 года №99)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012г.  №273)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» (22.02.2012г. №88)

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88

О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193  (от 30.07.2012г.N 347)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (24.08.2012 г. N383)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399  (28.06.2012г №311)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 03.08.2012г №357

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2012г №70

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2010 №632

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 24.08.2011 г. №419

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (24.05.2012г.№253)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (02.04.2012г №148)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.06.2010г. №217, от 23.06.2010г. №293, от 10.09.2010г. №415, от 27.09.2010г.№ 456, от 29.10.2010г. №572, от 15.11.2010г. №595, от 29.11.2010 №621, от 14.12.2010 №650, от 17.02.2011 №63, от 25.03.2011 №112, от 21.04.2011 №140, от 28.04.2011 №156, от 27.05.2011 №248, от 11.08.2011 № 375, от 07.09.2011 №442, от 29.09.2011 №472, от 29.09.2011 №487, от 19.12.2011 №817, от 22.02.2012 №93, от 11.04.2012 №187, от 26.06.2012 №306, от 06.09.2012 №419)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (от 09.04.2012 г.№165)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.08.2010 года №369, от 27.09.2010г. №434)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (от 10.04. 2012 г.№184)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 28 июня 2012 г. №308)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539 (06.09.2012 №420).

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 22.03.2012 г.№135).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 21.12.2010 N74).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Борский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2012.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Коноваловка,  о среднегодовом приросте населения с.п. Коноваловка и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Коноваловка м.р. Борский.

Анализ материалов по реализации мероприятий в области территориального планирования, связанных с размещением, проектированием и строительством объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения:

1. Анализ реализации мероприятий Схемы территориального планирования Самарской области, утверждённой Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 N 261, на период с 2006 до 2010 года.

2. Анализ реализации органами государственной власти Самарской области мероприятий территориального планирования, в т.ч. Схемы территориального планирования Самарской области с 13.12.2007 г. по 2010 г. (по данным органов местного самоуправления)

3. Анализ реализации органами государственной власти Самарской области мероприятий территориального планирования, в т.ч. Схемы территориального планирования Самарской области с 13.12.2007 г. по 2010 г. (по данным из Министерств)

4. Анализ реализации мероприятий по развитию жилищного строительства (из Схем территориального планирования муниципальных районов Самарской области).

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Борский Самарской области.

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения Коноваловка»

Генеральный план разработан на территорию муниципального образования сельского поселения Коноваловка с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения с.п. Коноваловка.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем, как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения (функционального, пространственного, планировочного) состояния территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Коноваловка

- Территориальное планирование сельского поселения Коноваловка осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Коноваловка (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Коноваловка являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Коноваловка, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Коноваловка исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Борского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Коноваловка по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Коноваловка для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Борского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Коноваловка;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Коноваловка;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Коноваловка;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Коноваловка для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Коноваловка в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Коноваловка, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Коноваловка;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Коноваловка.

# 2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНОВАЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНОВАЛОВКА

### 2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая справка

На территории современного муниципального района Борский люди поселились около ста тысяч лет назад. Есть свидетельства, что эти места осваивались еще племенами каменного века. На территории района около села Гвардейцы археологами была найдена курганная группа, оказавшаяся захоронением разных веков: от эпохи бронзы (захоронения срубной культуры) до золотоордынского времени. Наибольшее количество памятников сосредоточено на прибрежных территориях рек Таволжанка и Кутулук.

Таблица №1

Памятники археологии на территории сельского поселения Коноваловка

|  | NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| 1 | 15. | Коноваловка I | дюн. стоянка | Коноваловка | 1,5 км юз | II тыс. до н.э. | 4,00 |
| 2 | 16. | Коноваловка I | кург. один. | Коноваловка | 5 км св | не определ. | 1,20 |
| 3 | 17. | Коноваловка I | кург. мог. | Коноваловка | 1 км с | не определ. | 2,50 |
| 4 | 21. | Немчанка I | селище | Немчанка | 0,8 км юв | II тыс. до н.э. | 8,60 |
| 5 | 22. | Немчанка I | кург. один. | Немчанка | 1,4 км св | не определ. | 1,40 |
| 6 | 23. | Немчанка II | кург. один. | Немчанка | 8 км св | не определ. | 1,40 |
|  | Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2009 году |
| 7 | 1. | Коноваловка II | кург. мог. | Коноваловка | с окраина | не определ. | 0,00 |
| 8 | 2. | Коноваловка III | кург. мог. | Коноваловка | 2,5 км с | не определ. | 0,00 |
| 9 | 3. | Коноваловка IV | кург. мог. | Коноваловка | 5 км ссв | не определ. | 0,00 |

Долгие годы, после присоединения Среднего Поволжья к России, на территории Борского района  существовали только летние кочевья степняков и  редкие казачьи стоянки, в укромных местах прятались ватажные строения русских рыболовов.

Процесс заселения принял активную форму в конце XVI – начале XVII века в  результате колонизации восточных земель и изменения в связи с этим границ Московского государства, для охраны которых были воздвигнуты крепости Самарская, Сызранская, Кашпирская.

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. Для охраны районов освоения в 1731 году была воздвигнута Ново-Закамская линия укреплений, положившая начало таким поселениям, как Алексеевка, Сергиевск,  Кинель, Красный Яр.

В 1737 году в  связи с расширением границ  Российского государства на восток и юго-восток, была сооружена Самарская укрепленная линия с крепостями: Красносамарской, Борской, Ольшанской, Бузулукской, Тоцкой, Сорочинской и Новосергиевской.

В XIX веке политические перемены укрепили поместных дворян. Большого размаха достигла раздача земель дворянству. В это время продолжали расти ранее сложившиеся, и появлялись новые поместья.

После провозглашения Советской власти на территории современного Борского района шло интенсивное образование волостных и сельских Советов.

16 июля 1928 г. постановлением ВЦИК «О составе округов, районов и их центров Средне-Волжской области» в составе Бузулукского округа из бывшей Борской волости был образован Борский район с центром в селе Борское. 8 октября 1928 г. его включили в состав Самарского округа. В 1936 году Средне-Волжская область была преобразована в Куйбышевскую, из  Борского района выделились Алексеевский, Богатовский, Петровский, Утевский.

В 50-х годах в Борском районе открыты месторождения нефти и газа. В 1958 году недалеко от села Борское и в двух километрах от станции «Неприк», на территории бывшего военного аэродрома началось строительство поселка нефтяников, получившего название Новоборский.

В 1962 г. Борский район был ликвидирован, в 1965 г. снова восстановлен. В его состав вошел  51 населенный пункт,  районный центр - село Борское.

На территории муниципального района Борский Самарской области образовано 13 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Коноваловка, состоящее из: – села Коноваловка, являющегося административным центром сельского поселения, посёлков Захаровка, Немчанка,

На территории с.п. Борское находится часть национального парка федерального значения «Бузулукский бор», где произрастает до пятидесяти видов деревьев и свыше шестисот видов трав.

Согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях», в границах национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб его природным комплексам и объектам растительного и животного мира.

*) В 1770-х годах была основана деревня, которая носила двойное название: Ивановка (по имени основателя – Ивана Леонтьева) и Коноваловка (жители занимались лечением и кастрированием скота). В 1795 году здесь жили 102 семьи.

В 1846 году прихожане села Коноваловка закончили строительство деревянной церкви с колокольней на каменном фундаменте. Престол во имя Архистратига Божьего Михаила освятили в 1847 году. В 1885 году церковь расширили с северной и южной сторон. К церкви относились церковно-приходская школа, открытая с 1893 года, дом для печения просфор, церковная сторожка. С 1898 года велось строительство нового каменного трёхпрестольного храма. В 1929 году было решено использовать здание недостроенной церкви в селе Коноваловка под постройку школы с принятием мер к разборке здания и строительства школы. 1864 г. – начальная 3-х летняя школа – сельское училище. 1903 г. – построена вторая школа – начальная 3-х летняя. 1930 г. – открыта Школа колхозной молодежи. 1979 г. – открыта средняя школа. 1928 г. – образованы колхоз-гигант «Красный Маяк» и колхоз имени Красной Армии. 1931 г. – в селе открылась библиотека, она располагалась в нардоме. Книжный фонд – 20 – 30 книг. 1932 г. – построена семилетняя школа из кирпича разобранной церкви. 1961 г. – открыт автобусный маршрут Борское – Коноваловка. Село Коноваловка – родина Героя Советского Союза Медведева Михаила Михайловича.

Примечание: *) информация с сайта Борского краеведческого музея.

### 2.1.2. Место и роль сельского поселения Коноваловка в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

Сельское поселение Коноваловка муниципального района Борский, расположено в западной части района.

По состоянию на 1.01.2011 г. численность населения с.п. Коноваловка составила 1081 человек.

Сельское поселение Коноваловка располагает малым числом мест приложения труда, большая часть сельскохозяйственных предприятий не действует. Недостаточная развитость сети объектов социальной инфраструктуры компенсируется территориальной близостью к административному центру района, «подключение» к инфраструктуре которого обеспечивает функционирование этого сельского поселения, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на центр агломерации, и ближайшие городские округа (Бузулук и Отрадный).

Для сельского поселения Коноваловка как элемента буферной зоны рекомендовано активное заселение с поддержанием режима межселенной миграции. Расселение мигрантов в пределах существующего поселения путем строительства блокированной и коттеджной застройки, сельских усадеб.

Поселение нуждается в формировании новых мест приложения труда. Приоритетным направлением является развитие сельскохозяйственных производственных объектов, перерабатывающих предприятий.

### 2.1.3. Местоположение сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский на территории Самарской области

Муниципальный район Борский расположен на стыке двух крупных экономических регионов:  Уральского и Поволжского.  Он граничит на  севере с Кинель-Черкасским районом,  на западе – с Богатовским,  на юге – с Алексеевским,  на востоке – с Бузулукским районом Оренбургской области. Его площадь 2123,9 кв. м.

Сельское поселение Коноваловка расположено в западной части муниципального района Борский Самарской области.

Законом Самарской области  №53-ГД от 25.02.2005 г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Борский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», установлены границы сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский Самарской области, включающее:

- поселок Захаровка,

- село Коноваловка,

- поселок Немчанка,

- железнодорожный разъезд 1203 км,

- с административным центром в селе Коноваловка.

Общая площадь земель сельского поселения Коноваловка в установленных границах составляет 19738,98 га.

Сельское поселение Коноваловка граничит с сельскими поселениями муниципального района Борский:

- Новый Кутулук на севере;

- Долматовка на востоке;

- Борское на юго-востоке;

а также с сельскими поселениями муниципального района Богатовский:

- Богатое и Арзамасцевка на западе.

### 2.1.4. Природно-климатические  условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1 Климат

Климат резко континентальный с холодной зимой и жарким сухим летом, поздними осенними заморозками и ранними весенними заморозками, зимними оттепелями и недостаточным неустойчивым атмосферным увлажнением.

Формирование климата происходит под воздействием континентальных воздушных масс умеренных широт, однако свободно проникают как арктические, так и тропические воздушные массы Средней Азии. Изотермы января -14° С, июля +21°С, осадков выпадает в среднем 350 мм, в районе Бузулукского бора- до 477 мм осадков. Часто случаются засухи.

В поселении присутствует ветровая эрозия почв. Климат под действием антропогенных факторов ухудшается, увеличивается концентрация загрязняющих веществ в водоемах.

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Северная часть м.р. Борский расположена на водоразделе рр. Самара и Кутулук, относится к переходной степной полосе Высокого Заволжья и представляет собой крупноволнистую равнину. Южная часть проектируемой территории представлена надпойменной террасой р. Самары и относится к провинциям Низменного Заволжья.

По условиям геоморфологического районирования проектируемая территория приурочена к среднеплейстоцен-голоценовой аккумулятивной аллювиальной равнине, переходящей к югу в позднеплиоцен-четвертичную эрозионно-денудационную низкую (hабс ≤ 200м) равнину на позднеплиоценовых (акчагыльско-апшеронских) отложениях и к северу в олигоцен-четвертичную эрозионно-денудационную равнину на мезозойских (юрских и триасовых) породах.

Рельеф территории осложнен оврагами, балками, руслами рек, рассекающими поверхность на плосковыпуклые увалы с эрозионно-опасными склонами.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

В м.р. Борский водоносный современный аллювиальный горизонт имеет ограниченное распространение и приурочен к поймам рек и их притоков, наиболее широко развит в долине р. Самара. По остальным рекам прослеживается узкой, часто прерывистой полосой. Водообильность горизонта невелика. Воды в основном гидрокарбонатно-хлоридные, натриево-кальциевые, минерализация вод 0,45-0,65 г/дм3, жесткость умеренная (4,49-7,92 мг-экв/дм3). В долинах рр. Самары и Кутулук воды в основном гидрокарбонатные натриево-калиево-магниевые с минерализацией 0,14-0,43 г/дм3, участками гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,5-0,7 г/дм3. Жесткость вод различная: от очень мягких – 1,16 мг-экв/дм3 до умеренно жестких – 5,23 мг-экв/дм3, с преобладанием устранимой жесткости. Водоносный горизонт среднечетвертичных отложений приурочен ко второй надпойменной террасе р. Самара. По химическому составу и минерализации воды пестрые. В основном гидрокарбонатные кальциево-магниевые, местами натриево-калиево-магниевые, с минерализацией 0,24-0,84 г/дм3, жесткие и очень жесткие 5-7 мг-экв/дм3. Водоносный локально-водоносный горизонт эоплейстоцена приурочен к отложениям, слагающим водораздел рр. Самара – Кутулук и его склоны. Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, участками гидрокарбонатно-сульфатные, натриево-калиево-магниевые, с минерализацией 0,26-0,87 г/дм3. Жесткость карбонатная. Водоносный акчагыльский терригенный комплекс имеет широкое распространение, слагая как склоны водоразделов, так и заполняя собой доплиоценовые врезы. Воды прослоев, в основном гидрокарбонатные кальциево–магниевые, участками гидрокарбонатно-сульфатные с минерализацией 0,21-0,89 г/дм3, от мягких до очень жестких (1,07-9,3 мг-экв/дм3), с преобладанием устранимой жесткости. Практическое значение для целей водоснабжения водоносный комплекс имеет в основном в пределах палеодолин, где он эксплуатируется скважинами. Водоносный батский терригенный горизонт развит в южной части  проектируемой территории. Водовмещающими породами являются пески, песчаники и базальный галечник, залегающий в основании толщи. Водообильность невысокая, воды гидрокарбонатно-кальциевые пресные с минерализацией до 1 г/дм3 и жесткостью 5,6 мг-экв/дм3. Водоносный нижнетриасовый терригенный горизонт распространен на правобережье р. Кутулук и левобережье р. Самары. Водообильность его сравнительно невелика, воды гидрокарбонатные натриево-магниевые с общей минерализацией 0,5-1 г/дм3, мягкие (1,58 мг-экв/дм3). По своему химическому и бактериологическому составу воды нижнетриасового горизонта являются вполне пригодными и наиболее благоприятными по сравнению с водами других горизонтов для питьевого водоснабжения населенных пунктов. Водоносный татарский карбонатно-терригенный комплекс развит повсеместно. Залегающие в кровле разреза водоносные горизонты содержат воды гидрокарбонатные магниево-натриево-кальциевые. Ниже вскрываются воды хлоридно-сульфатные, натриево-кальциевые, минерализация вод 0,12-0,95 г/дм3, жесткость 0,38-5,67 мг-экв/дм3, с преобладанием устранимой жесткости.

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

В юго-западной части сельского поселения Коноваловка расположено озеро Ильмень. Территорию поселения пересекают овраги. Овраг «Бралгин» на котором в центре села Коноваловка организовано водохранилище, овраг «Теплый». Южная часть поселения заболоченна.

Кроме того, на территории поселения протекает несколько временных водотоков в оврагах Соловьев, Песчанный, Каменный, Вязовый, Стерик, Михалка. В южной части поселения в пойме реки Самара имеется несколько относительно крупных озер – Томашко, Горелое.

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

В границах проектирования месторождения полезных ископаемых представлены Южно-Неприковским месторождением нефти.

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Почвы в Борском районе на северо-востоке - черноземы, выщелоченные и оподзоленные, в центральной части — песчаные и супесчаные. Пески подвижны. Южнее - черноземы обыкновенные и южные. В районе реки Самары почвы аллювиальные, но значительной сельскохозяйственной нагрузки они не испытывают.

Преобладающие типы почв на территории сельского поселения Коноваловка  – аллювиальные отложения первой и второй надпойменных террас объединенные. Пески с гравием и галькой, суглинки, глины.

В черноземах обыкновенных средние показатели содержания гумуса в пахотном слое - 7%. Средняя сумма поглощенных оснований - 47,5 мг-экв на 100 г почвы. Кроме кальция и магния в составе поглощенных оснований обычно присутствуют в очень малых величинах калий и натрий. Водопроницаемость оценивается как хорошая. Валовые запасы гумуса и основных элементов питания растений делают обыкновенные черноземы почвами потенциально богатыми. Они имеют самую высокую обеспеченность подвижными формами азота и калия и низкую фосфора. Обыкновенные черноземы характеризуются относительно высоким естественным плодородием, но они имеют более низкую, чем типичные черноземы качественную оценку.

В черноземах типичных высокое содержание гумуса отмечается как в пахотном слое, так и во всем гумусовом горизонте. Среднее содержание гумуса в пахотном слое - 7-8% с постепенным убыванием до 3,5-4%. Это богатая питательными веществами, с прочной зернистой структурой почва, с благоприятными водным и воздушным режимами. В целом типичные черноземы обладают высоким природным плодородием.

Содержание гумуса в пахотном черноземов южных 4-6%. Наличие карбонатов наблюдается уже в нижней половине гумусового горизонта, где отмечается уплотнение и вертикальная трещиноватость. Южные черноземы наиболее обеднены подвижным фосфором (20-26 т/га) при высокой обеспеченности калием (194-277 т/га). Водопроницаемость оценивается как хорошая. Южные черноземы характеризуются наиболее низким потенциальным плодородием среди других подтипов черноземов. Пахотные угодья на этих почвах имеют среднее и ниже среднего качество.

#### 2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Коноваловка представлены расположенными на приграничных территориях лесами  и акваторией и прибрежной территорией озера Ильмень.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

Кроме того, на территории поселения располагается памятник природы регионального значения «Неприкский борок», представляющий собой искусственные сосновые насаждения, посаженные для закрепления подвижных дюнных песков. Кустарниковый и травянистый покров практически отсутствуют.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНОВАЛОВКА

### 2.2.1. АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КОНОВАЛОВКА

#### 2.2.1.1. Основные демографические тенденции.

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис.1  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Борский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

#### 2.2.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский

На территории муниципального района Борский расположены 13 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Борское (численность населения на 01.01.10 – 9025 человек).

Сельские поселения муниципального района Борский:

- Большое Алдаркино (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей  668 человека;

- Борское (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей  9079  человек;

- Гвардейцы (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 1608 человека;

- Долматовка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 917 человек;

- Заплавное (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  1780 человек;

- Коноваловка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1081 человек;

- Новый Кутулук (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей  1475 человек;

- Новоборское (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей  2492 человека;

- Петровка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  2062 человек;

- Подгорное (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  1127 человек;

- Подсолнечное (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей  1177 человека;

- Таволжанка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  766 человек;

- Усманка (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей  550 человека.

В целом в муниципальном районе Борский по данным на 1.01.10 проживает 24359 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1. Динамика естественного движения населения муниципального района Борский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2 Динамика численности населения муниципального района Борский.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области: уровень смертности в районе оказался выше, при более низком уровне рождаемости. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Борский.

Младенческая смертность в поселениях Борского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 2000 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района оказался меньше средних показателей по сельскому населению области. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Борский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется прежним, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В настоящее время в муниципальном районе наблюдается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, вошедших в детородный возраст. Однако в дальнейшем в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Борский по полу и возрасту.

В 2009 году соотношение населения Борского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Борский доля стариков превышает долю молодого населения: 25,6% против 15,7%, Таким образом, разрыв составляет 9,9%, что на 2,8% выше среднего показателя по сельскому населению Самарской области (7,1%). Доля трудоспособного населения в районе на 1,2% ниже среднего областного показателя.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Борский примерно на 0,8 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Борский на протяжении периода «перестройки» характеризовались высоким притоком населения, который покрывал естественную убыль. В 2010 году миграционный прирост сменился оттоком населения, усугубив процесс депопуляции. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения в муниципальном районе Борский.

Сегодня по общим итогам миграции на 1.01.2010 года в муниципальный район Борский прибыло на 37 человек меньше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Борский.

Население муниципального района Борский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 83,4%. Около 4,6% населения района – мордва; 0,4% - белорусы; 1, 7% - татары; 4,9% – чуваши; 1,5% - украинцы; 1,0% - армяне; 0,5% - казахи; 0,6% - цыгане.

#### 2.2.1.3 Демографическая ситуация в сельском поселении Коноваловка м.р. Борский

Общая тенденция устойчивой депопуляции, характерная для региона, наблюдается также в сельских поселениях муниципального района Борский, в том числе в с.п. Коноваловка. (Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Коноваловка муниципального района Борский).

По данным, предоставленным администрацией с.п. Коноваловка, за период с 2004 по 2011 гг. показатели уровня рождаемости были ниже средних показателей рождаемости по муниципальному району Борский в целом, при этом уровень смертности был выше районного уровня. Средний коэффициент рождаемости в анализируемый период был на 5 промилле меньше среднего районного показателя, на столько же выше районного был средний уровень смертности. (Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Коноваловка).

В последние годы устойчивая депопуляция сглаживалась внешней миграцией – в 2009-2011 гг. миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения. В 2004-2008 гг. естественная убыль превышала миграционный прирост, что негативно сказывалось на демографической ситуации в поселении – численность населения сокращалась. (Рис. 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Коноваловка).

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Коноваловка муниципального района Борский (на 1 тыс. жителей)

11.1 Коэффициенты естественного движения населения с.п. Коноваловка

11.2 Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Коноваловка

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения, в первую очередь на соотношении числа лиц нетрудоспособного возраста. По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Коноваловка, в настоящий момент в поселении наблюдается уменьшение доли детей и увеличение доли пожилого населения. Данные о возрастной структуре населения с.п. Коноваловка представлены в таблице...

Таблица 2

Данные о возрастной структуре населения с.п. Коноваловка на 01.01.2012г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 161 | 15,3 |
|  | до 6 лет | 36 | 3,4 |
|  | от 7 до 15 | 107 | 10,2 |
|  | от 16 до 17 лет | 18 | 1,7 |
| II. | Из общей численности населения: | 1056 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 143 | 13,5 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 535 | 50,7 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 308 | 29,2 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 227 | 21,5 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 378 | 35,8 |
|  | женщины старше 54 лет | 262 | 24,8 |
|  | мужчины старше 59 лет | 116 | 11,0 |

В демографической структуре населения с.п. Коноваловка доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 13,5%, это на 2,6% меньше среднего районного показателя. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Коноваловка составляет 35,8%, то есть превышает  средний показатель по м.р. Борский на 9,7%. В сумме доля нетрудоспособного населения составляет почти половину всего населения с.п. Коноваловка.

Доля трудоспособного населения в с.п. Коноваловка составляет 50,7%, что на 7,1% меньше районного показателя. (Рис. 12. Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

По данным Самарастат число жителей в с.п. Коноваловка на протяжении периода с 2002 до 2009 года неуклонно сокращалось, в последние годы стабилизировалось. В таблице 3 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Коноваловка.

Таблица 3

Динамика численности населения населенных пунктов сельского поселения Коноваловка

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Коноваловка | 1204 | 1160 | 1057 | 1034 | 1057 | 1056 |
| поселок Захаровка | 58 | 51 | 43 | 40 | 42 |  |
| село Коноваловка | 1065 | 1026 | 938 | 923 | 953 |  |
| поселок Немчанка | 80 | 80 | 75 | 70 | 61 |  |
| ж/д. разъезд 1203 км | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |

Рис. 13.

*Численность населения с.п. Коноваловка в 2012 году указана по данным, предоставленным администрацией сельского поселения

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Коноваловка численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 148 человек. (Рис. 13. Динамика численности населения с.п. Коноваловка).

### 2.2.2. СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНОВАЛОВКА

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, N 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель:

Площадь земель в границах сельского поселения Коноваловка составляет 19738,9812 га.

Территория поселения представлена следующими категориями земель:

- земли сельскохозяйственного назначения

- земли населенных пунктов

Землеустроительное дело по установлению границ с.п. Коноваловка не было предоставлено. Данные предоставленной экспликации земель передаваемых в ведение Коноваловского сельского Совета в 1991 г. устарели.

По данным ИНГЕО:

- площадь земель в границах поселения составляет 19738,9812 га;

- земли населённых пунктов – 832,2712 га;

- земли транспорта – 222,7561 га;

- земли сельскохозяйственного назначния -18724,7808 га;

- ООПТ «Неприкский борок» - 50,6231 га.

## 2.3.ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КОНОВАЛОВКА

Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Коноваловка определяется особенностями гидрографии и рельефа территории.

Село Коноваловка расположено в центральной части сельского поселения на возвышенности рельефа и окружено сельскохозяйственными полями. Основные улицы ориентированы в направлении северо-запад – юго-восток параллельно руслу оврага «Бралгин», на котором организован пруд. Общественный центр исторически сформировался на улице Нижне-Ленинская и является композиционным центром доминирующим в планировочной структуре села благодаря расположению на возвышенных отметках рельефа. Ранее архитектурной доминантой служили церкви. Две церкви - каменная и деревянная - были украшением Коноваловки. Но в советские годы обе церкви были разорены и разрушены. Из кирпичей разрушенной церкви была построена школа, а теперь в бывшей школе открыта новая церковь. Зданию не возвращён первоначальный облик. Требуется разработка проекта планировки на центральную часть села в целях реконструкции застроенной территории и развития общественно-деловой зоны.

Жилая зона низкой плотности расположена на пологих склонах оврага. Развитие жилой зоны возможно в северо-западном направлении а также путём уплотнения существующей застройки. Производственные площадки сельскохозяйственных предприятий расположены  в северной и восточной частях села. Через село проходит автодорога «Борское – Коноваловка» межмуниципального значения.

Посёлок Немчанка расположен к востоку от села Коноваловка вдоль трассы автодороги «Борское – Коноваловка». Общественного центра в посёлке нет. Жилая застройка низкой плотности расположена с обеих сторон от автодороги на спокойном рельефе.. Развитие жилой зоны возможно путём уплотнения существующей застройки. Заболоченность препятствует развитию посёлка в южном направлении. Площадка сельскохозяйственного предприятия расположена к востоку от посёлка с внешней стороны границы населённого пункта.

Посёлок Захаровка расположен в юго-западной части сельского поселения. Общественного центра в посёлке нет. Жилая застройка низкой плотности расположена на спокойном рельефе. Площадка сельскохозяйственного предприятия расположена с внешней восточной стороны границы населённого пункта у автодороги «Богатое – Коноваловка» - Захаровка.

Ж.Д. разъезд 1203 км представляет собой один участок жилой зоны (усадебный) с одним жилым домом, расположен в юго-западной части сельского поселения у трассы Южно-Уральской железнодорожной магистрали (Оренбург-Кинель)».

Таблица №5

Данные о существующем жилищном фонде

| № пп | Наименование | На 01.01. 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3,3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 33469 |
|  | государственный, в т.ч. | - |
|  | федеральный | - |
|  | региональный | - |
|  | муниципальный |  |
|  | муниципального района |  |
|  | сельского поселения | 35 |
|  | частный | 33434 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 31,7 |

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНОВАЛОВКА

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов  их преимущественного функционального  использования:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

-зона производственного использования

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственного использования

- зона рекреационного назначения

- зона специального назначения.

### 2.4.1. Жилая зона

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая застройка села Коноваловка представлена в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками совмещёнными с участками для огородничества и садоводства. Средний размер участка   га. На улицах Специалистов, Молодёжная, участке улицы Крестьянская застройка осуществлена блокированными двухквартирными домами с приквартирными участками, средний размер участка   га.

Площадь жилой зоны села Коноваловка  га.

- посёлка Захаровка  га,

- посёлка Немчанка   га,

- железнодорожного разъезда 1203 км  га.

#### 2.4.1.1 Характеристика жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Коноваловка составляет 33469 м2, в том числе жилищный фонд сельского поселения 35 м2, частный фонд составляет 33434 кв. м.

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 31,7 кв. м/чел.

Характеристика жилищного фонда по видам собственности и типам застройки представлена в таблицах N 3 и 4.

Таблица №6

Характеристика жилищного фонда по типам застройки

| №пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка | 622 |  | 100% |
| 2 | Блокированная застройка |  |  |  |
| 3 | Многоквартирные дома: |  |  |  |
|  | 2-х этажная | нет |  |  |
|  | 3-х этажная | нет |  |  |
|  | 4-х этажная | нет |  |  |
|  | 5-ти этажная | нет |  |  |
| 4 | Всего: |  |  |  |

В сельском поселении Коноваловка нет жилых домов, отнесённых к ветхому жилищному фонду в соответствии с  законодательством Российской Федерации и законом Самарской области «О жилище».

### 2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

Общественный центр в селе Коноваловка сформирован на улице Нижне-Ленинская на пересечении с автодорогой «Богатое – Коноваловка». Администрация поселения, почта, АТС, СДК, детский сад, школа, сквер, спортивная площадка, библиотека, ФАП, магазины расположены на улице Нижне-Ленинская, церковь – на улице Молодёжная.

В остальных населённых пунктах общественно-деловая зона не сформирована, объектов обслуживания, за исключением ФАПов, нет.

#### 2.4.2.1. Учреждения и предприятия обслуживания

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  приведен в таблице №

Расчёт обеспеченности жителей сельского поселения объектами обслуживания выполнен на основе СП 42.13330.2011 и Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области и приведён в таблице №

Анализ объектов культурно-бытового обслуживания показал:

- процент обеспеченности сельского поселения Коноваловка местами в учреждениях образования, размер библиотечных фондов и читальных мест выше нормируемого показателя;

- процент обеспеченности объектами здравоохранения , торговыми площадями соответствует норме;

- размер спортивных сооружений и вместимость клубного зала составляет половину от нормируемого параметра;

- объекты общественного питания и коммунально-бытового обслуживания отсутствуют.

Радиус пешеходной доступности учреждений и предприятий обслуживания, размещаемых в жилых зонах, при градостроительном проектировании не должен превышать параметры установленные в таблице N 10.1 Региональных Нормативов градостроительного проектирования Самарской области.

Радиус доступности детского дошкольного учреждения превышает 300м.

Радиусы обслуживания общеобразовательного учреждения больше 750 м,  в сельской местности допускается принимать радиус обслуживания по заданию на проектирование, для детей проживающих на расстоянии более 1 км от школы должно организовываться транспортное обслуживание.

Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин. (с использованием автотранспорта). ФАП действуют во всех населённых пунктах сельского поселения.

В здании детского сада размещены ФАП и библиотека. Администрация поселения и почтовое отделение расположены в одном здании.

Таблица №7

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания сельского поселения Коноваловка

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | Единицы измерения | СОСТОЯНИЕ (аварийное удовлетворит. хорошее треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1 | Детский сад | с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская,6 | 25 чел | место | Удовл. | Муниципального района |
| Общеобразовательные учреждения |
| 4.1 | ГБОУ ООШ с. Коноваловка с спортзалом | с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская,10 | 234 чел. 9х18=162 м2 - зал | учащиеся | Удовл. | Муниципального района |
| Прочие образовательные учреждения |
|  |  |  | нет | Учащиеся, место |  |  |
|  | Объекты здравоохранения |
| 5.1 | ФАП | с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская,6 |  | Место, посещение в смену, объект | Удовл. | Муниципального района |
| 5.2 | ФАП | п. Захаровка, ул. Центральная |  |  | Удовл. | Муниципального района |
| 5.3 | ФАП | п. Немчанка, ул. Большая |  |  | Удовл. | Муниципального района |
| Объекты социального обеспечения |
|  |  |  | нет | место |  |  |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.1 | Спортивная площадка у здания ООШ | с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская,10 | Ориентировочно 30х60=1800м2 | га (открытые спортивные площадки), м2 площади пола (спортивные залы), м2 зеркала воды (бассейны) |  |  |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1 | СДК | с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская,8 | 140 мест | место, | Удовл. | Сельского поселения |
| 8.2 | Библиотека | с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская,6 | 12600 / 10 чит. мест | тыс. ед. хранения/ читательское место | Удовл. | Муниципального района |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | Магазин ООО «Фортуна» | с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская,5 | 26 | м2 торговой площади | Удовл. | частный |
| 9.2 | Магазин ИП «Татьяна» | с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская,1а | 57,5 |  | Удовл. | частный |
| 9.3 | Магазин ООО «Ягдар» | с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская,1а | 56,5 |  | Удовл. | частный |
| 9.4 | Магазин «Катюша» | с. Коноваловка, ул. Верхне-Ленинская,1а | 44 |  | Удовл. | частный |
|  |  |  | 184 |  |  |  |
| Объекты общественного питания |
|  |  |  | нет | место |  |  |
| Объекты бытового обслуживания |
|  |  |  | нет | Рабочее место кг белья в смену (прачечные), кг вещей в смену (химчистки), место (бани) |  |  |
| Объекты общественного и административного назначения |
| 13.1 | 1) Администрация сельского поселения Коноваловка 2)почтовое отделение | с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская,7 | 1) 5 раб. мест 2) 2 раб. места | Объект, рабочее место | Удовл. | местного значения сельского поселения |
| Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |
| 14.1 | 1) АТС 2) Отделение Сбербанка | С. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская,9 |  | Объект, операционная касса (место) | Удовл. | частное |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 15.1 | Добровольная пожарная охрана ДПК «Коноваловка» | с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская,10 | нет | Объект, место |  | местного значения сельского поселения |
| Объекты культового назначения |
| 16.1 | Церковный приход во имя Архистратига Божия Михаила | с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская,2 | нет | Объект |  | частный |
| Объекты отдыха и туризма |
| 17.1 | Сквер у здания администрации | с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская,9 | 0,2348 га | площадь |  | местного значения сельского поселения |
| 17.2 | Сквер у здания клуба с обелиском | с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская,8 | 0,2827 га | площадь |  | местного значения сельского поселения |

Таблица №8

Обеспеченность жителей сельского поселения Коноваловка объектами социального и культурно-бытового обслуживания

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. 945 чел. (1081 чел) | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста | 22,4 (24,5) | 25 | 111,6% (102%) |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет,I-II ступень и 75% детей от 16 до 17 лет III ступень | 108(124) | 234 | 216% (188%) |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |
|  | Офис врача общей практики, ФАП | объект | по заданию на проектирование |  | 3 | 100% |
|  | Аптеки | объект | по заданию на проектирование |  | Нет данных |  |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,8) | 0,756 (0,865) | 0,18 |  |
|  | Спортивные залы | м2площади пола | 200 | 189 (216) | 162 | 85% (75%) |
|  | Бассейны | м2 зеркала воды | 100 |  | 0 | 0% |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |
|  | Клубы сельских поселений | посетительское место | 312 (295) | 295 (319) | 140 | 47,5% (43,88%) |
|  | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 6,5 6 | 6,11 (7,0) 5,67 (6,5) | 12600 / 10 чит. мест | 200% 180% |
| 6 | Магазины* | м2 торг. площади | 192 | 181,44 (207,55) | 184 | 101% (88,65%) |
| 7 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 37,8 (43,24) | 0 | 0% |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 6,615 (7,567) | 0 | 0% |
| 9 | Предприятия коммунально-бытового обслуживания |  |
|  | Прачечные | кг белья в смену | 20 | 18,9 (21,62) | 0 | 0% |
|  | Химчистки | кг вещей в смену | 3,5 | 3,3075 | 0 | 0% |
|  | Бани | место | 7 | 6,615 (7,567) | 0 | 0% |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | Гостиница | место | 6 | 5,67 (6,5) | 0 | 0% |

### 2.4.3. Зона производственного использования

Земельные участки  в составе производственных и коммунально-складских зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

К производственным объектам относятся нефтяные скважины расположенные в северной части сельского поселения.

Таблица №9

Существующие объекты производственного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения, расположенные в границах сельского поселения

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | СОСТОЯНИЕ (действующее недействующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в соответств. единицах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Зернохранилище КФХ «Радуга» | С. Коноваловка, ул. Северная | Зерновые культуры | V класс опасности Участок не сформирован | действующее | частное |
| 2.2 | Механические мастерские | С. Коноваловка, ул. Северная |  | V класс опасности Площадь участка га | действующее | частное |
| 2.3 | Гараж сельхозтехники | С. Коноваловка, ул. Северная |  | V класс опасности Площадь участка га | действующее | частное |
| 2.4 | Картофелехранилище | С. Коноваловка, ул. Северная |  | V класс опасности Площадь участок не сформирован | Не действует, разрушено |  |
| 2.5 | Животноводческая ферма | К северо-западу от улиц Октябрьская и Рабочая |  | V класс опасности СЗЗ 50 м Площадь участка га | Не действует, разрушено |  |
| 2.6 | Склад на площадке животноводческой фермы | С. Коноваловка, юго-восточная часть села в конце улицы Первомайская |  | V класс опасности СЗЗ 50 м Площадь участка га | Склад действует, остальные объекты на площадке разрушены | Частный склад |
| 2.7 | Ангар - склад | С. Коноваловка юго-восточная часть села в конце улицы Первомайская |  | V класс опасности Площадь участка га |  | частный |
| 2.8 | Животноводческая ферма | П. Захаровка, к востоку от границы н.п. | Животноводство, КРС | Около 100 голов IV класс опасности СЗЗ 100 м Площадь участка га | Действует | частный |
| 2.9 | Птицеводческая ферма |  |  | III класс опасности СЗЗ 300 м Площадь участка га |  |  |

### 2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта.

#### 2.4.4.1. ТРАНСПОРТ

##### 2.4.4.1.1 ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Внешняя транспортная инфраструктура представлена на территории сельского поселения Коноваловка железнодорожным, автомобильным транспортом.

Вдоль южной границы сельского поселения проходит Южно-Уральская железнодорожная магистраль (Оренбург-Кинель).

Ближайшая железнодорожная грузовая станция «Неприк» расположена в селе Борское.

Территорию сельского поселения пересекают автодороги регионального и межмуниципального значения Самарской области:

- «Кинель – Богатое – Борское», протяжённость в границах поселения  км, проходит вдоль южной границы;

- «Отрадный – Богатое» - Борское», протяжённость в границах поселения  км, проходит вдоль восточной границы;

- Борское  - Коноваловка, протяжённость в границах поселения  км,;

- Объездная с. Борское

- «Богатое – Коноваловка» - Захаровка, протяжённость в границах поселения 1,96 км;

##### 2.4.4.1.2. СЕТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

В границах сельского поселения Коноваловка обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано.

Маршруты автобусов проходящих по территории сельского поселения:

- «Коноваловка – г. Самара»

- «Борское – Коноваловка»

Пассажирские поезда следующие по маршруту «Кинель- Бузулук» делают кратковременную остановку на ЖД разъезде 1232.

##### 2.4.4.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

Хранение личного автотранспорта осуществляется на приусадебных участках.

Объекты обслуживания транспортных средств, автозаправочные станции и станции технического обслуживания, на территории поселения отсутствуют.

##### 2.4.4.1.4. СЕТЬ УЛИЦ И ДОРОГ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, расположенные  в границах населённых пунктов. Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам различного функционального назначения.

Таблица №10

Характеристика улично-дорожной сети населённых пунктов сельского поселения Коноваловка

| № п\п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |
| --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Село Коноваловка |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Верхне-Ленинская |  | 2,1 |  |  | 2,1 |
| 2 | Гаражная |  | 0,9 | 0,9 |  |  |
| 3 | Ул. Крестьянская |  | 1,85 |  |  | 1,85 |
| 4 | Ул. Молодёжная |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 5 | Ул. Нижне-Ленинская |  | 1,85 | 1,85 |  |  |
| 6 | Ул. Октябрьская |  | 1,45 |  |  | 1,45 |
| 7 | Пер. Октябрьский |  | 0,35 |  |  | 0,35 |
| 8 | Обводная дорога Октябрьская – Улица №2 |  | 1,4 | 1,4 |  |  |
| 9 | Ул. Первомайская |  | 1,75 |  |  | 1,75 |
| 10 | Ул. Рабочая |  | 1,65 |  |  | 1,65 |
| 11 | Ул. Северная |  | 0,35 |  |  | 0,35 |
| 12 | Ул. Специалистов |  | 0,55 |  |  | 0,55 |
| 13 | Пер. Специалистов |  | 0,32 |  |  | 0,32 |
| 14 | Ул. Чапаевская |  | 1,9 |  |  | 1,9 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Посёлок Захаровка |  | 0 |  |  |  |
| 15 | Ул. Комарова |  | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 16 | Ул. Рабочая |  | 0,45 |  |  | 0,45 |
| 17 | Ул. Центральная |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Посёлок Немчанка |  | 0 |  |  |  |
| 18 | Ул. Большая |  | 1,5 |  |  | 1,5 |
| 19 | Ул. Комарова |  | 0,25 |  |  | 0,25 |
| 20 | Ул. Планета |  | 0,4 |  |  | 0,4 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Разъезд ЖД-1203 |  | 0 |  |  |  |
| 21 | Ул. Железнодорожная |  | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  |  |  | 20,92 | 4,2 |  | 16,72 |

Общая протяжённость улично-дорожной сети сельского поселения Коноваловка составляет 20,92 км, в том числе 4,2 км с твёрдым покрытием, 16,72 км не имеют твёрдого покрытия.

Искусственные дорожные сооружения.

На автодорогах регионального и межмуниципального значения:

– дамба с автомобильным проездом на автодороге «Борское – Коноваловка», требуется реконструкция,

– мост автомобильный на автодороге «Борское – Коноваловка» у восточной границы,

– мост автомобильный и дамбы на автодороге «Борское – Коноваловка»в посёлке Немчанка,

- ж/д перезд на автодороге «Богатое – Коноваловка».

### 2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков очистных сооружений канализации, понизительных подстанций,  отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.

Участки зоны инженерного обеспечения с размещёнными объектами водоснабжения, расположены в северной части села Коноваловка – один в конце улицы Рабочая, площадь  га, второй – на улице Северная, площадь  га.

Участок зоны для размещения объектов энергообеспечения расположен на  улице Северная на пересечении с улицей…, площадь  га.

#### 2.4.5.1.ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Инженерное обеспечение включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5.Электроснабжение;

6.Связь.

##### 2.4.5.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

село Коноваловка – а/ц

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора, состоящих из 2 артезианских скважин. Скважины оборудованы погружными насосами ЭЦВ производительностью 10м3/час. Санитарно-защитная зона – первый пояс – 30 м. Требуется расширение водозабора (бурение 2-х скважин).

В схему системы водоснабжения включены резервуар (расположен у северной границы населённого пункта по оси улицы Рабочая), емкостью 240м3 (требуется ремонт). Сети водопровода кольцевые и тупиковые, общей протяженностью 24 км. Материал труб — чугун и а/ц. ф 57-200мм. Износ труб 80%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов и пирса, расположенного на пруду Бралгин.

Посёлок Захаровка, посёлок Немчанка, ж/д   разъезд 1203км.

Централизованное водоснабжение в населённых пунктах отсутствует. Обеспечение водой осуществляется из индивидуальных источников (шахтных колодцев).

##### 2.4.5.1.2.  ВОДООТВЕДЕНИЕ

ХОЗБЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ.

село Коноваловка – а/ц, посёлок Захаровка, посёлок Немчанка, ж/д   разъезд 1203км.

Централизованная канализация в населённых пунктах отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места, отведенные санитарным надзором.

ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Дождевая канализация в селах – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

село Коноваловка – а/ц

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются здания школы, СДК и детского сада.

Источником тепла школы является котельная, расположенная на ул. Нижне-Ленинская, 10б, оборудованная котлами МИКРО100 - 2 шт (установленная мощность 200 кВт). Параметры теплоносителя — 90/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные подземного способа прокладки диаметром 100мм.

Источником тепла СДК является пристроенная мини котельная, расположенная на ул. Нижне-Ленинская, 8, оборудованная котлами КОВт(У)-100 — 1 шт (установленная мощность 100 кВт).

Источником тепла детского сада является  мини котельная, расположенная на ул. Нижне-Ленинская, 6а, оборудованная котлами КОВт(У)-100 — 1 шт (установленная мощность 100 кВт). Сети теплоснабжения двухтрубные стальные подземного способа прокладки диаметром 100мм.

Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

посёлок Немчанка

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Все потребители оборудованы собственными автономными тепловыми источниками – котлами различной модификации на газовом топливе.

п.Захаровка, ж.-д. Разъезд 1203 км

Централизованное теплоснабжение населённых пунктов – отсутствует. Источниками теплоснабжения служат собственные встроенные тепловые источники, работающие на  твердом топливе.

##### 2.4.5.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.

село Коноваловка – а/ц

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №116. По  подземному газопроводу высокого давления (менее 1,2 Мпа) газ поступает в ШГРП№67, 66, в которых снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

посёлок Немчанка

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №116. По  подземному газопроводу высокого давления (менее 1,2 Мпа) газ поступает в ШГРП№129 (двухниточное) в центре посёлка, в котором снижается до среднего давления (менее 0,3 МПа) и низкого давления. Далее по подземным  трубопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

п.Захаровка, ж.-д. Разъезд 1203 км

Централизованным газоснабжением  данные населённые пункты не обеспечены.

##### 2.4.5.1.5 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Сельское поселение Коноваловка (с. Коноваловка - а/ц., пос. Захаровка, пос. Немчанка, ж.д. разъезд 1203 км )

Источниками электроснабжения населенных пунктов с.п. Коноваловка являются головные подстанции ПС «Коноваловка» напряжением 35/10кВ с трансформаторами мощностью 2х4000 кВА. Поселок Немчанка питается также от ПС «Борское» напряжением 110/35/10 кВ по фидеру Ф4. Подстанции принадлежат филиалу ОАО «МРСК ВОЛГИ».

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам напряжением 10кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кВ.

Владельцем сетей 10кВ ,0,4кВ и подстанций являются ОАО «МРСК» и ЗАО «ССК».

Данные по фидерам и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- промышленные объекты,

- объекты сельхозназначения,

- наружное освещение.

Таблица 11

Данные об электроснабжении сельского поселения Коноваловка

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 10/0,4кВ | ПС «Борское» 110/35/10кВ. с. Борское 2х16000 кВА 1 шт |
| Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 10/0,4кВ | ПС «Коноваловка» 35/10кВ. с. Коноваловка 2х4000 кВА 21 шт |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 10 кВ: От ПС «Коноваловка» - Ф3 ВЛ-10кВ, сечением - мм2 - Ф12 ВЛ-10Кв, сечением – мм2 От ПС «Борское» - Ф4 ВЛ-10кВ, сечением - мм2 | 10,2 км 8,65 км 13,2 км |

Таблица 12

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с.п. Коноваловка, питающихся по ЛЭП-10кВ по состоянию на 01.01.2012г.

| №№ п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП КОН 303 /63 кВА | с. Коноваловка, быт.- МРСК |
| 2 | КТП КОН. 302/100 кВА | с. Коноваловка , быт- МРСК |
| 3 | КТП КОН 309/60 кВА | с. Коноваловка, быт.- МРСК |
| 4 | КТП КОН 311/250 кВА | с. Коноваловка, быт.- МРСК |
| 5 | КТП КОН 305/250 кВА | с. Коноваловка, в/з- МРСК |
| 6 | КТП КОН 306/160 кВА | с. Коноваловка, мтф.- МРСК |
| 7 | КТП КОН 310/100 кВА | с. Коноваловка, быт.- МРСК |
| 8 | КТП КОН 1203/100 кВА | с. Коноваловка, ток- МРСК |
| 9 | КТП КОН 1208/60 кВА | с. Коноваловка, быт.- МРСК |
| 10 | КТП КОН 1209/63 кВА | с. Коноваловка, быт.- МРСК |
| 11 | КТП КОН 1202/250 кВА | с. Коноваловка, наст. - МРСК |
| 12 | КТП КОН 1207/63 кВА | с. Коноваловка, быт.- МРСК |
| 13 | КТП КОН 1205/250 кВА | с. Коноваловка, карт. - МРСК |
| 14 | КТП КОН 1211/100 кВА | с. Коноваловка, быт. - МРСК |
| 15 | КТП КОН 1206/250 кВА | с. Коноваловка, мтф. - МРСК |
| 16 | КТП КОН 1204/160 кВА | с. Коноваловка, - МРСК |
| 17 | КТП КОН 1201/63 кВА | с. Коноваловка, быт. - МРСК |
| 18 | КТП КОН 313 /160 кВА | пос. Захаровка. - МРСК |
| 19 | КТП КОН 312/63 кВА | пос. Захаровка, быт.- МРСК |
| 20 | КТП КОН 1210/63кВА | пос. Немчанка, быт. - МРСК |
| 21 | КТП БОР 405/160 кВА | пос. Немчанка. - МРСК |

##### 2.4.5.1.6. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Коноваловка обеспечивает АТС   в с. Коноваловка.

При телефонизации населенных пунктов сельского поселения Коноваловка  к АТС с. Коноваловка были проложены соединительные кабели связи.   По селам района проведена прокладка распределительной кабельной сети.

Широкий спектр развития получила сотовая связь «Мегафон», «Билайн», «Смартс», «МТС».

Таблица 13

Данные о телефонизации населенных пунктов сельского поселения Коноваловка

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТС- местоположение емкость Вид собственности | с. Коноваловка ул. Н. Ленинская 9 … 900 номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонных шкафов Протяжённость линий связи | 4шт. 25км. |

### 2.4.6. Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В границах населённых пунктов сельского поселения нет благоустроенных озеленённых территорий, используемых в рекреационных целях.

Требуется организация мест отдыха, пляжа на пруду «Бралгин», зон для размещения открытых спортивных сооружений.

Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на территории сельских поселений в соответствии с таблицей 4 СП 42.13330.2011 должна составлять 12 м2/чел.

Для сельского поселения Коноваловка расчётная площадь озеленённых территорий должна составлять – 1,1340 (1,2972) га.

По расчёту для открытых плоскостных спортивных сооружений необходимо 0,756 (0,865) га.

### 2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – это земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, которые используются в целях ведения сельскохозяйственного производства.

На территории сельского поселения Коноваловка выращивание сельскохозяйственных культур осуществляют:

-  КФХ «Радуга» (с. Коноваловка, ул. Северная),

- ОАО «Русский хмель – Борское» (с. Коноваловка, ул. Северная),не действующее на момент актуализации исходных данных для проектирования (сентябрь 2012 г.).

Животноводством занимается ООО «Нива» расположенное к востоку от посёлка Захаровка.

К северо-востоку от посёлка Немчанка расположена площадка недействующего птицеводческого хозяйства.

Перечень объектов для осуществления сельскохозяйственного производства  представлен в Таблице №   , размер санитарно-защитных зон и класс опасности указан ориентировочно в соответствии с САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица №14

Существующие объекты производственного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения, расположенные в границах сельского  поселения

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | СОСТОЯНИЕ (действующее недействующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в соответств. единицах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Зернохранилище КФХ «Радуга» | С. Коноваловка, ул. Северная | V класс опасности 0,3243 га | Площадь участка | действующее | частный |
| 2.2 | Механические мастерские | С. Коноваловка, ул. Северная,3 | III класс опасности 1,4261 га | Площадь участка | действующее | частный |
| 2.3 | Гараж сельхозтехники | С. Коноваловка, ул. Северная,3 | III класс опасности 0,7260 га | Площадь участка | действующее | частный |
| 2.4 | Картофелехранилище | С. Коноваловка, ул. Северная,3 | 0 класс опасности 0,9992 га | Площадь участка | Не действует, разрушено | частный |
| 2.5 | Животноводческая ферма | К северо-западу от улиц Октябрьская и Рабочая | 0 класс опасности 35,1730 га | Площадь участка | Не действует, разрушено | частный |
| 2.6 | Склад на площадке животноводческой фермы | С. Коноваловка, юго-восточная часть села в конце улицы Первомайская | V класс опасности СЗЗ 50 м 16,9860 га | Площадь участка | Склад действует, остальные объекты на площадке разрушены | частный |
| 2.7 | Ангар - склад | С. Коноваловка, юго-восточная часть села в конце улицы Первомайская | V класс опасности 0,7499 га | Площадь участка |  | частный |
| 2.8 | Животноводческая ферма | П. Захаровка, к востоку от границы н.п. | Около 100 голов IV класс опасности 16,6697 га | Площадь участка | Действует | частный |
| 2.9 | Птицеводческая ферма |  | 0 класс опасности 11,6386 га | Площадь участка | Не действует, разрушено | частный |

### 2.4.8. Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населенного пункта.

Кладбища на территории сельского поселения расположены:

- в селе Коноваловка у южной границы села к западу от автодороги «Богатое – Коноваловка», площадь   га;

- в посёлке Захаровка у западной границы, площадь   га;

- в посёлке Немчанка в центральной части к северу от автодороги «Коноваловка – Борское», площадь га.

Скотомогильник расположен в южной части сельского поселения в 50 м к востоку от примыкания автодороги  «Богатое – Коноваловка» - Захаровка».

Твердые бытовые отходы с.п. Коноваловка размещаются на несанкционированной свалке, расположенной у северо-восточной границы села Коноваловка.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий

#### 2.5.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с. п. Коноваловка объект…. историко-культурного наследия…….

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

#### 2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Борский находится 8 особо охраняемых территорий:

    - Геологические отложения триаса;

    - Гостевский шихан;

    - Неприкский борок;

    - Урочище «Марьин пупок»;

    - Урочище «Мечеть»;

    - Осинник в истоках р. Лозовки.

На территории сельского поселения Коноваловка расположен памятник природы регионального значения «Неприкский борок».

Согласно ст. 27 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ, на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

### 2.5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 3.5.2.1 Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень  основных производственных объектов с.п. Коноваловка представлен в таблице №14

Таблица №15

Объекты производственного, сельскохозяйственного назначения сельского поселения Коноваловка м.р. Борский

| № п/п | Наименование объекта | Характер производимой продукции | Мощность.предприятия | Местоположение (почтовый адрес) | Радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 | Нефтяные скважины |  |  | В северной части поселения | 300 |
| 2.1 | Зернохранилище КФХ «Радуга» | Хранение зерна |  | С. Коноваловка, ул. Северная | 50 |
| 2.2 | Механические мастерские | Ремонт сельхозтехники |  | С. Коноваловка, ул. Северная | 300 |
| 2.3 | Гараж сельхозтехники |  |  | С. Коноваловка, ул. Северная | 100 |
| 2.4 | Картофелехранилище |  | Не действует | С. Коноваловка, ул. Северная |  |
| 2.5 | Животноводческая ферма |  | Не действует | К северо-западу от улиц Октябрьская и Рабочая |  |
| 2.6 | Склад на площадке животноводческой фермы |  |  | С. Коноваловка, юго-восточная часть села в конце улицы Первомайская | 50 |
| 2.7 | Ангар - склад |  |  | С. Коноваловка, юго-восточная часть села в конце улицы Первомайская | 50 |
| 2.8 | Животноводческая ферма |  | Не действует | П. Захаровка, к востоку от границы н.п. |  |
| 2.9 | Птицеводческая ферма |  | Не действует |  |  |

#### 2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

Централизованная система канализации в перечисленных сёлах в настоящее время отсутствует.

#### 2.5.2.3. Кладбища

На территории сельского поселения 3 кладбища:

- в селе Коноваловка у южной границы села к западу от автодороги «Богатое – Коноваловка», площадь   га;

- в посёлке Захаровка у западной границы, площадь   га;

- в посёлке Немчанка в центральной части к северу от автодороги «Коноваловка – Борское», площадь га.

Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров. Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки выдержаны.

#### 2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

Скотомогильник расположен в южной части сельского поселения в 50 м к востоку от примыкания автодороги  «Богатое – Коноваловка» - Захаровка». Скотомогильник представляет собой железную емкость. Требованиям ветеринарно-санитарных правил не соответствует.

. Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г, захоронение трупов животных в земляные ямы запрещается. В дальнейшем территорию скотомогильника необходимо рекультивировать.

#### 2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Коноваловка

Твердые бытовые отходы с.п. Коноваловка размещаются на несанкционированной свалке, расположенной у северо-восточной границы села Коноваловка. Свалка подлежит ликвидации.

#### 2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Коноваловка пересекают ЛЭП напряженностью 10 и 35 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

В границах села Коноваловка (ул. Северная) расположена электроподстанция ПС «Коноваловка». 35/10. Для электроподстанций размер СЗЗ устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В местах расположения существующих подстанций открытого типа напряжением 110/10-6 кВ в непосредственной близости от жилой зоны следует проводить замеры по уровню шума от данных объектов. Если он превышает допустимые значения (45 Дб на расстоянии 2 м от окна) следует устанавливать защитные барьеры от источника шума.

#### 2.5.2.7 Транспортная инфраструктура

Вдоль южной границы сельского поселения проходит Южно-Уральская железнодорожная магистраль (Оренбург-Кинель).

Территорию сельского поселения пересекают автодороги регионального и межмуниципального значения Самарской области:

- «Кинель – Богатое – Борское»,  категории;

- «Отрадный – Богатое» - Борское», категория;

- Борское  - Коноваловка, категория;

- Объездная с. Борское, категория…,

- «Богатое – Коноваловка» - Захаровка, категория  ,;

Согласно рекомендациям Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх. № 28/746 от 10.04.2008 г.), придорожная полоса автомобильных дорог общего пользования III и IV категории принимается 50 м.

В границах поселений размер придорожной полосы для существующих дорог общего пользования Самарской области устанавливается до границы существующей застройки, но не более 50м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

В границах проектирования  магистральных трубопроводов не выявлено.

### 2.5.4. Охранные зоны

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10 и 35 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

до 20кВ-10м;

35 кВ – 15 м

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, для рек с протяженностью до 10 км (временные водотоки в оврагах Соловьев, Песчаный, Каменный, Вязовый, Стерик, Михалка, Теплый) водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м. Для озер с площадь водного зеркала менее 0,5 км2 водоохранная зона также совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Водозабор на улице Северная расположен на территории бывшей производственной площадки, требуется установление его охранных зон.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

ГТС на пруду «Бралгин» требуется реконструкция.

### 2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых

На территории с.п. Коноваловка месторождения полезных ископаемых не выявленны.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

В границах с.п. Коноваловка к таким зонам относятся:

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6 ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Таблица №16

Сведения о системе обеспечения пожарной безопасности

| №№ пп | Наименование | Местоположение (адрес) | Технические параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Пождепо №… |  | /количество машин |  |
|  | Добровольный пост пожарной охраны | С. Коноваловка, ул. |  |  |
|  | Пожрезервуар |  | /М куб |  |
|  | Пожарный пирс | С. Коноваловка, Пруд «Бралгин» на ул. |  | Требуется реконструкция |
|  | Водные объекты, используемые для целей пожаротушения |  |  |  |

Сельское поселение Коноваловка обслуживается ФГУ Пожарно-спасательный отряд № 48, расположен в С. Борское, ул. Первомайская, 107. Общее количество пожарных машин составляет 4 единицы. Время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям технического регламента - 20 минутам в сельских поселениях.

Пожарные пирс оборудован на пруду «Бралгин», забор воды осуществляется из пожарных гидрантов – 31 гидрант, расположенных по ул. Рабочая у домов №№ 61, 38, 24; по ул. Северная – 2 гидранта, ул. Крестьянская – у домов №№ 7,55; ул. Чапаевская – у домов №№ 1,7,15; гидранта, ул. Нижне-Ленинская – у домов №№ 22, 52, 104; по ул. Специалистов у домов №№ 1,9,25; по ул. Первомайская - у домов №№ 19, 43, 31; ул. Октябрьская у домов №№1,31,57,60, пер. Октябрьский у домов №6; по ул. Верне-Ленинская у домов №№6,40,86,100, по ул. Молодёжная, на территории центрального склада.

# 3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНОВАЛОВКА

## 3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

При осуществлении территориального планирования сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский Самарской области учитываются мероприятия «Схемы территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 с учётом изменении, внесённых в схему, областных целевых программ, «Схемы территориального планирования муниципального района Борский», утверждённой постановлением Собрания представителей муниципального района Борский Самарской области от 28 декабря 2009 г. № 329.

2.5. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере здравоохранения

2.5.1. Строительство офиса врачей общей практики в селе Коноваловка.

2.5.5. Реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов в сёле Коноваловка, Захаровка, Немчанка (сельского поселения Коноваловка).

2.5.6. Строительство объектов здравоохранения на площадках, планируемых под комплексное освоение.

2.6. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере физкультуры и спорта

2.6.4. Реконструкция плоскостных спортивных сооружений в селе Коноваловка. – объект расположен на территори школы

2.6.5. Строительство объектов физкультуры и спорта на площадках, планируемых под комплексное освоение.

2.7.  Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры

2.7.2. Строительство объектов культуры на площадках, планируемых под комплексное освоение.

2.8.  Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере образования

2.8.4. Строительство объектов образования на площадках, планируемых под комплексное освоение.

2.9. Мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды

2.9.2. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией занимаемых ими территорий, расположенных в муниципальном районе Борский Самарской области.

2.9.7. Приведение действующих объектов размещения биологических отходов в районе сел Коноваловка, в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469. Примечание:объект расположен у пересечения автодорого «Богатое – Коноваловка» отвод на п. Захаровка, на расстоянии более нормируемого от жилой зоны.

2.9.9. Строительство дамб обвалования в районе поселка Немчанка.

Примечание: по сведениям администрации муниципального района это мероприятие относится к п. Немчанка находящемуся в с.п. Борское.

2.9.10. Реконструкция гидротехнического сооружения пруда:

на овраге «Бралгин» в селе Коноваловка;

В соответствии с Исходными данными (письмо ГУ МЧС по Самарской области от 22.03.2012, №25 90-3-2) при разработке проекта Генерального плана поселения Коноваловка необходимо предусмотреть соблюдение противопожарных расстояний, устройство подъездных дорог для пожарных автомобилей, устройство источноков противопожарного водоснабжения.

## 3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КОНОВАЛОВКА

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Борский, в том числе и в сельском поселении Коноваловка, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Коноваловка.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Коноваловка по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2012 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Коноваловка на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Коноваловка к 2020 году сократится до 949 человек, к расчетному сроку (2033 г.) – до 774-х человек. (Рис. 14. Прогноз численности населения с.п. Коноваловка по погодовому балансу).

Рис. 14.

# 2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Коноваловка с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Коноваловка рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Коноваловка можно разместить 277 индивидуальных участков.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человек, в сельских поселениях м.р. Борский – 2,5 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Коноваловка, при полном их освоении будет проживать 831 человек.

В целом численность населения с.п. Коноваловка к 2020 году возрастет до 1373-х человек, к 2033 г. – до 1887 человек. (Рис. 15. Прогноз численности населения с.п. Коноваловка с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 28 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 85 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 14 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице №… приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Коноваловка с учетом освоения резервных территорий.

Таблица №17

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Коноваловка с учетом освоения резервных территорий, чел.

| №№ п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях к 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 2012 г. | Расчетный срок 2033 г. |  |
| с.п. Коноваловка |
| 1 | Общая численность населения | 1056 | 1887 | 831 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 161 | 288 | 127 |
|  | до 6 лет | 36 | 64 | 28 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 107 | 192 | 85 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 18 | 32 | 14 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 535 | 956 | 421 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 378 | 675 | 297 |

# Этот вариант принят в качестве основного.

## 3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНОВАЛОВКА

### 3.3.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

На основе комплексного анализа современного использования территории Генеральным планом предусматривается развитие функциональных зон сельского поселения Коноваловка.

Для развития жилой зоны села Коноваловка есть резервы в существующих границах села.

### 3.3.2. РАЗВИТИЕ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

#### 3.3.2.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛОЙ ЗОНЫ

Функциональное зонирование территории населённого пункта, в том числе определение жилых зон осуществляется в целях обеспечения организации благоприятной жилой среды, соответствующей современным социальным, экологическим, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Борский, является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Планируемые показатели по обеспеченности населения Самарской области жильем: к 2015 году – 25 м2 на человека, к 2030 г. – 30 м2 на человека.

Проектом Генерального плана предлагается застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Размеры земельных участков на территории сельского поселения Коноваловка утверждены Решением Собрания представителей Борский района № 306 от 17 сентября 2009 года. Для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) размер участков составляет макс 2500 кв.м. (для с.п. Коноваловка), для личного подсобного хозяйства (ЛПХ) 2000 кв.м – 10000 кв.м.

Планируется застройка малоэтажными, усадебными, индивидуальными жилыми домами массового типа по уровню комфорта (30 м2 жил.площ./чел.). Для расчёта планируемого увеличения жилищного фонда размер жилого дома ориентировочно принят 150 м2. Размер семьи принят 3 человека.

##### 3.3.2.1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

На основании комплексного анализа территории сельского поселения Коноваловка, с учётом санитарно - защитных зон от существующих и планируемых производственных объектов, рельефа, и гидрографии местности Генеральным планом предлагается развитие жилищного строительства на следующих площадках:

Село Коноваловка, административный центр

В существующей застройке

- уплотнение застройки по улице Верхне-Ленинская:

- от дома №11 до №25, площадь 2,3 га,

- от дома №61 до №69, площадь 1,3 га

- от дома №7 до №11, площадь 1,0 га

- уплотнение застройки по улице Первомайская

- от дома №48 до №52, площадь 2,33 га,

- от дома №54 до а.д – «Борское - Коноваловка», площадь 2,0 га.

Итого 8,93 га, ориентировочно 45 участков площадью по 0,2 га.

Всего в существующей застройке (ориентировочно) планируется строительство 45 индивидуальных жилых дома, численность населения увеличится на 135 чел, жилищный фонд увеличится на 6750 м2.

ПЛОЩАДКА №1 для развития жилищного строительства предлагается в северо-западной части села за ул. Октябрьская. Общая площадь жилой зоны 23,2070 га. Планируется размещение 60 участков площадью 1500 м2 (30 х 50), 20 участков площадью 2100 м2 (30х70), 10 участков площадью 3000 м2 (30 х 100).

Итого на Площадке №1 планируется строительство 90 индивидуальных жилых домов, численность населения увеличится на 270 чел, жилищный фонд увеличится на 13500 м2.

Посёлок Захаровка

- уплотнение всей существующей застройки (формирование кварталов) по улицам Рабочая, Центральная, Комарова, Улица №1, Улица №2, Улица №3, Улица №4, общая площадь жилой зоны 40,2890 га.

Итого планируется строительство 119 индивидуальных жилых домов, численность населения увеличится на 357 человек, жилищный фонд увеличится на 17850 м2.

Посёлок Немчанка

ПЛОЩАДКА №2 для развития жилищного строительства предлагается в западной части села на ул. Большая. Общая площадь жилой зоны 10,8961 га. Планируется размещение 23 участков с ориентировочной площадью 3150 м2 (35 х 90).

Примечание: перед освоением площадки необходимо проведение работ по инженерной подготовке территории с устройством дренажа.

Итого на Площадке №2 планируется строительство 23 индивидуальных жилых домов, численность населения увеличится на 69 чел, жилищный фонд увеличится на 3450 м2.

железнодорожный разъезд 1203 км ….

Развитие жилой зоны не планируется.

ИТОГО:

Численность села Коноваловка увеличится на 405 чел. и составит 1358 чел.

Численность посёлка Захаровка увеличится на 357 чел. и составит 399 чел.

Численность посёлка Немчанка увеличится на 69 чел. и составит 130 чел.

Численность населения сельского поселения Коноваловка увеличится на 831 человек и составит 1888 человек.

Общий жилищный фонд 33469 кв.м увеличится ориентировочно на 41550 кв.м и составит 75019 кв.м, жилищная обеспеченность составит 39,7 кв.м/чел.

Таблица №18

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2012 |  | На новых площадках | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Коноваловка | 1057 | 1056 |  |  | 1887 |
| село Коноваловка | 953 |  | 135+270 | 405 | 1358 |
| поселок Захаровка | 42 |  | 357 | 357 | 399 |
| поселок Немчанка | 61 |  | 69 | 69 | 130 |
| ж/д. разъезд 1203 км | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | 1057 |  |  | 831 | 1888 |

#### 3.3.2.2. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗОНЫ

Зоны общественных центров, предусматриваемые генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения сельского поселения до 1888 человек.

Размещение объектов обслуживания предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов по очерёдности строительства. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Радиусы обслуживания общеобразовательных учреждений в сельской местности допускается принимать по заданию на проектирование.

Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин. (с использованием автотранспорта).

Расчёт учреждений и предприятий социального и культурно-бытового обслуживания сельского поселения Коноваловка и населённых пунктов, входящих в его состав проведён в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области.

Расчёт объектов обслуживания представлен в Таблице 19

В соответствии с СП 42.13330.2011 учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений. в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области п.10.4. «При градостроительном проектировании населенных пунктов сельских поселений, в целях оптимизации использования ресурса проектируемой территории следует предусматривать территории для формирования на них площадок, пригодных для размещения передвижных средств и сооружений сезонного использования для организации обслуживания населения, помимо стационарных зданий.»

К полномочиям органов местного самоуправления поселения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания. Генеральным планом предусматриваются предприятия бытового обслуживания, в основном предназначенных для создания рабочих мест по пошиву, ремонту одежды, обуви, ремонту бытовой техники, парикмахерских, пунктов приёма химчистки. Набор функциональных составляющих данных объектов уточняется при составлении задания на проектирование. При включении в состав предприятия прачечных требуется разработка мероприятий по обеспечению требований санитарных норм и правил. Строительство данных объектов планируется за счёт частных инвесторов. В таблице №…. приведены минимальные по соц.нормативам мощности функциональных оставляющих.

В здании существующего детского сада на ул. Нижне-Ленинская на момент разработки ГП размещались так же ФАП и библиотека. На ул. Нижне-Ленинская преимущественно размещаются объекты функционально характерные для общественно-деловой зоны. В связи с этим предусматривается реконструкция существующего здания и сохранение в нём ФАП, а также и организация ОВОП на освободившейся после перевода ДОУ в новое здание площади.

Генеральным планом предусматривается строительство двух детских дошкольных учреждений в с. Коноваловка, 1) в сущ. жилой застройке по ул. Крестьянская, 2) на Площадке №1.

Библиотеку планируется перенести в здание клуба после проведения его реконструкции с расширением и пристроем спортивного зала.

Новый общественный центр в селе Коноваловка формируется на Улице №2 (продолжение ул.Чапаевская в западном направлении), здесь планируется разместить объекты торговли и бытового обслуживания.

В п. Захаровка формируется новый общественный центр границах улиц Рабочая, Центральная, Улица №2.

В п. Немчанка планируется новый общественный центр на ул. Большая.

Таблица №19

Обеспеченность жителей сельского поселения Коноваловка объектами социального и культурно-бытового обслуживания

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. (1888 чел) | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (64) | 45 | 25 |  |
|  |  |  | С. Коноваловка (46) | 32 | 25 | 20 Строительство на Площадке №1 |
|  |  |  | П.Захаровка (13) | 9 |  | группа дненвного пребывания в МКЦ |
|  |  |  | П. Немчанка (4) | 3 |  | группа дненвного пребывания в МКЦ |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет,I-II ступень и 75% детей от 16 до 17 лет III ступень | 215 | 234 | Не планируется |
|  |  |  | С. Коноваловка (138+17) | 155 |  |  |
|  |  |  | П.Захаровка (41+5) | 46 |  |  |
|  |  |  | П. Немчанка (13+1) | 14 |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |
|  | Офис врача общей практики, ФАП | объект | по заданию на проектирование ориентировочно 18,2 посещ/смена |  |  |  |
|  |  |  | с.п. Коноваловка | 34 |  |  |
|  |  |  | С. Коноваловка (1358) | 25 | 1 объект | + СТП строительство ОВОП |
|  |  |  | П.Захаровка (399) | 7 | 1 объект |  |
|  |  |  | П. Немчанка (130) | 2 | 1 объект |  |
|  | Аптеки | объект | по заданию на проектирование |  | Нет данных |  |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,8) | 1,5104 | 0,18 | 1,3304 |
|  | Спортивные залы | м2площади пола | 200 | 377,6 | 162 |  |
|  |  |  | С. Коноваловка (1358) | 271,6 | 162 | Строительство в составе КСК |
|  |  |  | П.Захаровка (399) | 79,8 | 0 | Зал 6х12=72 |
|  |  |  | П. Немчанка (130) | 26 | 0 |  |
|  | Бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 188,8 | 0 |  |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |
|  | Клубы сельских поселений | посетительское место |  |  |  |  |
|  |  | С.п. Коноваловка | 240 | 373,45 | 140 |  |
|  |  | С. Коноваловка (1358) | 275 | 373,45 | 140 | Реконструкция сущ. 373,45х0,6=223,8 м2 12х24=288 м2 |
|  |  | П.Захаровка (399) | 450 | 179 | 0 | Строительство 179х0,6=107,4 м2 7,5х15=112,5 м2 |
|  |  | П. Немчанка (130) | 500 | 65 | 0 | строительство |
|  | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 6,5 6 |  |  |  |
|  |  | С. Коноваловка (1358) |  | 8,827 8 | 12600 / 10 чит. мест |  |
|  |  | П.Захаровка (399) |  | 2,5935 2 |  |  |
|  |  | П. Немчанка (130) |  | 0,845 1 |  |  |
| 6 | Магазины* | м2 торг. площади | 192 | 362,496 | 184 | 178,5 м2 строительство |
| 7 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 75 | 0 |  |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 13 | 0 |  |
| 9 | Предприятия коммунально-бытового обслуживания |  |
|  | Прачечные | кг белья в смену | 20 | 37,76 | 0 |  |
|  | Химчистки | кг вещей в смену | 3,5 | 6,608 | 0 |  |
|  | Бани | место | 7 | 13,216 | 0 |  |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | Гостиница | место | 6 | 11,328 | 0 |  |

##### 3.3.2.2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица №20

СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Борский САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Объекты здравоохранения |
| 5.1 | 1) ФАП 2) Офис врача общей практики | с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская, 6 | реконструкция сущ. здания с сохранением ФАП и размещением ОВОП, 30 посещ/смену организция аптечного отдела площадь участка 0,3757 га | О | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения муниципального района |
| 5.2 | ФАП | п. Захаровка, ул. Центральная | реконструкция сущ. здания с сохранением ФАП и размещением аптечного отдела площадь участка 0,1 га | Ж | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения муниципального района |
| 5.3 | ФАП | п. Немчанка, ул. Большая | реконструкция сущ. здания с сохранением ФАП и размещением аптечного отдела площадь участка 0,1 га | Ж | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.1 | Спортивная площадка у здания ООШ | с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская,10 | Ориентировочно 30х60=1800м2 | Ж | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |

Таблица 21

ПРОЕКТОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Коноваловка ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (строительство, треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Объекты учебно-образовательного назначения |  |
| 3.2 | ДОУ | С. Коноваловка, Площадка №1 | 25 мест Участок 0,1 га | Ж | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения муниципального района |
| 3.3 | ДОУ | С. Коноваловка, ул. Чапаевская, около уч.№№61, 63 | 25 мест Участок 0,1 га | Ж | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения муниципального района |
|  | Объекты культурно-досугового назначения |  |
| 8.1 | СДК | с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская,8 | 1) пристрой зала на 400 мест (около 240 м2, ориентировочно 12х24 =288 м2, в том числе сцена 12х4=48 м2. 2) пристрой спортивного зала 12х24=288 м2 3) перепланировка сущ. части здания для размещения библиотеки на 12 тыс. томов, 10 чит. Мест с доступом в интернет Площадь участка 0,4199 га | О | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
| 8.3 | Культурно - общественный центр малого сельского населённого пункта | п. Захаровка, Улица №2 | 1) помещение для кружковых занятий на 10 чел; 2)универсальный зал для собраний на 75 мест, площадью мин.54 м2 (6х9); 3)библиотека на 2 тыс. томов; 4)2 читальных места с доступом в интернет; 5)узел связи Площадь участка 0,1 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 8.4 | Культурно - общественный центр малого сельского населённого пункта | п.Немчанка, ул. Большая | 1) помещение для кружковых занятий на 10 чел; 2)универсальный зал для собраний на 75 мест, площадью мин.54 м2 (6х9); 3)библиотека на 2 тыс. томов; 4)2 читальных места с доступом в интернет; 5)узел связи Площадь участка 0,1 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |
| 9.5 | Магазин | с. Коноваловка, Улица №2 | 100 м2 торговой площади, площадь участка 0,1 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Частный |
| 9.6 | Магазин | п. Захаровка, ул. Центральная | 50 м2 торговой площади, площадь участка 0,04 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Частный |
| 9.7 | Магазин | п. Немчанка, ул. Большая | 50 м2 торговой площади, площадь участка 0,04 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Частный |
| 9.8 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | с. Коноваловка, Улица №2 | площадь 0,02га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 9.9 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | с. Коноваловка, ул. Чапаевская | площадь 0,02га | Ж | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 9.10 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | п. Захаровка, ул. Центральная | площадь 0,01га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 9.11 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | п. Немчанка, ул. Большая | площадь 0,01га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| Объекты общественного питания |
| 10.1 | Кафе | с. Коноваловка, Улица №2 | площадь участка 0,1 га, 50 мест | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Частный |
| 10.2 | Кафе | п. Захаровка, ул. Центральная | площадь участка 0,1 га, 20 мест | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Частный |
| 10.3 | Кафе | п. Немчанка, ул. Большая | площадь участка 0,1 га, 10 мест | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Частный |
| Объекты бытового обслуживания |
| 11.1 | Предприятие бытового обслуживания на 8 раб. мест | с. Коноваловка, Улица №2 | парикмахерская – 4 раб. места, ремонт и пошив одежды 2 раб. места, ремонт обуви 1 раб. место, ремонт бытовой техники – 1 раб. место | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |

#### 3.3.2.3. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Земельные участки  в составе производственных и коммунально-складских зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

На территории сельского поселения Коноваловка не планируется развитие производственой зоны.

Основной профиль производственной деятельности – сельскохозяйственный, см. раздел3.3.2.8.

На улице Северная у автомобильной дороги регионального значения Борское – Коноваловка предусматривается участок зоны П2 – коммунальной – для размещения планируемого пождепо 15.2. Площадь 1,0 га.

#### 3.3.2.4. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Коноваловка предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторами) по согласованию с администрацией поселения.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

##### 3.3.2.4.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

###### 3.3.2.4.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

село Коноваловка – а/ц

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

ввиду увеличения численности населения необходимо реконструкция и расширение производительности существующего водозабора (бурение 2-х скважин) до требуемой, увеличив на 170 м3/сут – задействовать резервную скважину.

реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях.;

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.. Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов. Предусмотрено строительство пирса на пруде Бралгин (см. раздел ПЗ 3.5).

посёлок Захаровка

Согласно проекту Генерального для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

ввиду увеличения численности населения необходимо проектирование и строительство водозабора производительностью 160 м3/сут. Местоположение водозабора будет уточняться на стадии рабочего проектирования после проведения гидрогеологических изысканий. Ориентировочно на юге поселка. ВБ на северо-востоке  поселка.

Согласно проекту Генерального плана:

-проектирование и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них для площадок нового строительства

- установка  приборов учета расхода воды

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение посёлка (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.. Осуществляется из  проектируемых пожарных гидрантов, водоёмов.

посёлок Немчанка

Централизованное водоснабжение данных сел  отсутствует. Согласно проекту генерального плана всё новое строительство будет обеспечиваться из индивидуальных источников водоснабжения (скважин или шахтных колодцев) для одного или группы зданий. Вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода».

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив. Расход на наружное пожаротушение посёлка (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.

Предусмотрено строительство пирса.

ж/д   разъезд 1203км

Развитие населённого пункта не предусматривается.

Пожаротушение осуществляется из открытых водоемов.

Таблица №22

Расходы воды на новое строительство

| п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | село Коноваловка – а/ц Уплотнение существующей застройки |
| 1.1 | Фрагментарно 45 инд.ж. д | 135 | 32,40 | 7,02 | 54 | 9,45 |  | 32,40 |  |
|  | Новое строительство |
| 1.2 | Площадка № 1 90 инд. ж. д. | 270 | 64,80 | 10,53 | 54 | 9,45 | 2,714 | 64,80 |  |
|  | Итого |  | 170,10 | 2,714 | 97,20 |  |
|  | посёлок Захаровка Уплотнение существующей застройки |
| 2.1 | Фрагментарно 119 инд.ж. д | 357 | 85,68 | 13,92 | 54 | 12,5 |  | 85,68 |  |
| 2.2 | Внутри площадочные сети |  |  |  |  |  | 3,603 |  |  |
|  | Итого |  | 152,18 | 3,603 | 85,68 |  |
|  | посёлок Немчанка Новое строительство |
| 3.1 | Площадка № 2 23 инд. ж. д. | 69 | 16,56 | 4,04 | 54 | 4,83 |  | 16,56 |  |
|  | Итого |  | 75,39 |  | 16,56 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 397,67 | 6,317 | 199,44 |  |
|  | Т.Э.П. |  | 0,398тыс. м3/сут | 6,317 | 0,199 тыс. м3/сут. |  |

###### 3.3.2.4.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

село Коноваловка – а/ц, посёлок Захаровка, посёлок Немчанка, ж/д   разъезд 1203км

Централизованная канализация в населённых пунктах сельского поселения отсутствует.

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий  жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- всвязи со значительным увеличением населения (до 1887 человек) необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки всего сельского поселения.

На основании комплексного анлиза территории поселения выявлено, что планирование строительства КОС на территории с.п. Коноваловка невозможно из за отсутствия места соответствующего нормативным требованиям для строительства и слива(приёма) стоков.

Для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по соответствующим проектным предложениям.

Как вариант, предлагается строительство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора.

Вариант  выбирается на стадии рабочего проектирования.

На стадии корректировки СТП м.р. Борский необходимо учесть объём приёма стоков от с.п. Коноваловка при  планировании реконструкции районных КОС.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

# Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Мероприятия по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, представлены в таблице №….

ТаблицаN   23

Планируемые объекты капитального строительства и линейные объекты

| №по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 | Водозабор с. Коноваловка | с. Коноваловка, ул. Северная | Увеличить производительность 170 м3/сут. | ИТ | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 20.2 | Водозабор | с. Коноваловка, Проезд N 1 |  | ИТ | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 20.3 | Водозабор | уточнить в рабочем проектирование Ориент. с. Коноваловка, на проезд N 1 |  | ИТ | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 20.4 | Ёмкость | с. Коноваловка, Проезд N 1 | 240 м3 | ИТ | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 20.5 | Водозабор | уточнить в рабочем проектир. ориент. на юге п. Захаровка | Производительность 160 м3/сут. | Сх1 | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 20.6 | Водонапорная башня | Ориент. на северо-востоке п. Захаровка | 50 м3 | Сх2-0 | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Коноваловка | Площадка N 1 | L= 2,714 км |  | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Захаровка | ул. Рабочая, Централь ная, Комарова, NN 2, 3 | L= 3,603 км |  | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Село– Коноваловка - а/ц, поселок Захаровка, поселок Немчанка, ж.-д. разъезд 1203 км

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

На  ж.-д. разъезде 1203 км развитие общественно-деловой зоны не планируется.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

Таблица №24

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Село Коноваловка |
| 1.1 | ДОУ Площадка №1 | 25 мест | 96 250 |
| 1.2 | ДОУ | 25 мест | 96 250 |
| 1.3 | Капремонт СДК с увеличением мест | На 400 мест | 320 000 |
| 1.4 | Магазин общей торговой площадью | 100 м2 | 18 000 |
| 1.5 | Кафе | 50 мест | 380 000 |
| 1.6 | Предприятие бытового обслуживания | 8 раб. мест | 99 400 |
|  | Итого |  | 1 009 900 |
|  | Поселок Захаровка |
| 2.1 | Культурно-общественный центрс зрирельным залом | 75 мест | 77 000 |
| 2.2 | Магазин общей торговой площадью | 50 м2 | 9 000 |
| 2.3 | Кафе | 20 мест | 152 000 |
|  | Итого |  | 238 000 |
|  | Поселок Немчанка |
| 3.1 | Культурно-общественный центрс зрирельным залом | 75 мест | 77 000 |
| 3.2 | Магазин общей торговой площадью | 50 м2 | 9 000 |
| 3.3 | Кафе | 10 мест | 76 000 |
|  | Итого |  | 162 000 |
|  | Итого по с.п. |  | 1 409 900 |
|  | ТЭП |  | 286,2097 Гкал/год |

###### 3.3.2.4.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Село– Коноваловка - а/ц, поселок Захаровка, поселок Немчанка, ж.-д. разъезд 1203 км

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, и не обеспеченный газом поселок Захаровка (прокладка газопроводов высокого  и низкого давления)  на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

На  ж.-д. разъезде 1203 км развитие общественно-деловой и жилой зон не планируется.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица № 25

Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Село Коноваловка |
| 1.1 | ДОУ Площадка №1 |  |  |  | 15,1 |  |
| 1.2 | ДОУ |  |  |  | 15,1 |  |
| 1.3 | Капремонт СДК с увеличением мест |  |  |  | 50,2 |  |
| 1.4 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,82 |  |
| 1.5 | Кафе |  |  |  | 59,61 |  |
| 1.6 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 19,59 |  |
| 1.7 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Вехне-Ленинская, ул.Первомайская | 45 | 12,38 | 104,42 |  |  |
| 1.8 | Площадка №1 | 90 | 21,04 | 208,85 |  | Н.Д-2,74 |
|  | Итого |  | 509,11 | Н.Д-2,74 |
|  | Поселок Захаровка |
| 2.1 | Культурно-общественный центрс зрирельным залом |  |  |  | 12,08 |  |
| 2.2 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,41 |  |
| 2.3 | Кафе |  |  |  | 11,92 |  |
| 2.2 | Уплотнение существ. Застройки всей сущест. застройки | 119 | 27,23 | 276,14 |  | Н.Д-3,3 |
|  | Итого |  | 328,78 | Н.Д-3,3 |
|  | Поселок Немчанка |
| 3.1 | Культурно-общественный центрс зрирельным залом |  |  |  | 12,08 |  |
| 3.2 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,41 |  |
| 3.3 | Кафе |  |  |  | 12,08 |  |
| 3.4 | Площадка №2 | 23 | 7,76 | 53,37 |  | Н.Д-1,2 |
|  | Итого |  | 86,70 | Н.Д-1,2 |
|  | Итого по с.п. |  | 924,59 | Н.Д-7,24 |
|  | ТЭП |  | 1,66426 млн.м3/год | Н.Д-7,24 |

Генеральным планом предусматривается проектирование объектов капитального строительства, представленных в таблице            .

Таблица №  26

Планируемые объекты капитального строительства и линейные объекты

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ШГРП | П.Захаровка на северо-востоке поселка | производительность до 370 м3/час. | В жилой зоне | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Коноваловка на площадке №1 | L=2,74 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Захаровка Уплотнение существ. Застройки всей сущест. застройки | L= 3,30 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Немчанка на площадке №2 | L=1,2 км |  | строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Коноваловка, которое включает в себя село Коноваловка, поселок Захаровка, поселок Немчанка, железнодорожный разъезд №1302км является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- 1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

- общественные здания –II-III категории,предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

- наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от25.12.2008г. Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

Таблица N27

Таблица расчета мощности

| п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Село Коноваловка |  |  |  |  |
|  | Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=90 0,95 85,5 | 1 | 85,5 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Детский сад на 25мест | 30 | 0,4 | 12 |  |
| 3 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 103 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 111 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт,в зоне Ж, пл. N1 |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,51 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 200м, по пл. N1 |  |  |
|  | Уплотнение по ул. Верхне -Ленинской |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=23 1,4 33 |  | 33 Питание от сущ. ТП-309 по ул. Верхне –Ленинская в зоне Ж, с заменой трансформаторана160кВА | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Уплотнение по ул. Первомайской |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=22 1,4 31 |  | 31 Питание от сущ. ТП-1207 по ул. Первомайская в зоне Ж, с заменой трансформаторана160кВА | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | ДОУ на 25 по ул. Чапаевская | 30 | 1 | 30 Питание от сущ. ТП-1209 по ул. Чапаевская, в зоне Р с заменой трансформатора на 160Ква |  |
| 3 | Реконструкция CLR с пристроем зала на 400мест и спорт. зоной S=280м2 | 184 | 1 | 184 |  |
| 2 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 3 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 198 |  |
| 4 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х400 кВА-1шт, по ул. Нижне -Ленинская, зона О |  |
| 5 | Длина ВЛ-10кВ |  | 20м По ул. Нижне-Ленинская, зона |  |  |
| 1 | Магазин S=100м2 | 25 | 0.8 | 20 |  |
| 2 | Кафе на 50мест | 52 | 1 | 52 |  |
| 3 | Лредприятие бытового обслуживания на 8 р.м. с парикмахерской на 2р.м. | 20 | 0,8 | 16 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 88 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 95 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160кВА1шт в зоне О, ул. N2 |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,59 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 150м-по зоне О, ул. N2 |  |  |
|  | Поселок Захаровка |  |  |  |  |
|  | Уплотнение по всей существующей застройке |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=119 0,83 99 | 1 | 99 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Культурно-общественный цент с группой дневного пребывания 10детей, с залом для собраний на 75мест, библиотекой и узлом связи | 30 | 0,8 | 21 |  |
| 3 | Магазин S=50м2 | 12,5 | 0.8 | 10 |  |
| 4 | Кафе на 20мест | 21 | 0,8 | 16,8 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 158 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 170 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160кВА1шт в зоне Ж, ул. N2, и от сущ. ТП-312, по ул.Центральная в зоне Ж с заменой трансформатора на 160кВА |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 400м-по ул. Центральная и ул. N2 |  |  |
|  | Поселок Немчанка |  |  |  |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=23 1,4 33 | 1 | 33 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Культурно-общественный цент с группой дневного пребывания 10детей, с залом для собраний на 75мест, библиотекой и узлом связи | 30 | 0,8 | 24 |  |
| 4 | Магазин S=50м2 | 12,5 | 0.8 | 00 |  |
| 4 | Кафе на 10мест | 10,4 | 0,8 | 8,3 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 78 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 84 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160кВА1шт, пл. N2 |  |
| 9 | Коэффициент загрузки трансформатора |  | 0,52 |  |  |
| 10 | Длина ВЛ-10кВ |  | 300м-по ул. N2 |  |  |

ТаблицаN28

Планируемые обьекты капитального строительства и линейные объекты

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (строительство или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | С. Коноваловка Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | -Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 2 | Воздушная линия | С. Коноваловка Площадка N1 | Длина ВЛ-10кВ- 200М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 3 | Подстанция ТП-309 (существующая) | С. Коноваловка Ул. Верхне-Ленинская | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | -Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 4 | Подстанция ТП-1207 (существующая) | С. Коноваловка Ул. Первомайская | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | -Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 4 | Подстанция ТП-1209 (существующая) | С. Коноваловка Ул. Чапаевская | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Зона рекреации | реконструкция | Собственность сельского поселения |
|  | Подстанция | С. Коноваловка Ул. Нижне-Ленинская | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 4 | Воздушная линия | С. Коноваловка Ул. Нижне -Ленинская | Длина ВЛ-10кВ- 20М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 5 | Подстанция | С. Коноваловка Ул. N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 6 | Воздушная линия | С. Коноваловка Ул. N2 | Длина ВЛ-10кВ- 150М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 7 | Подстанция | П. Захаровка Ул. N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | -Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 8 | Воздушная линия | П. Захаровка Ул. N2 | Длина ВЛ-10кВ- 400М |  |  | Собственность сельского поселения |
| 9 | Подстанция 312 (существующая) | П. Захаровка Ул. Центральная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | -Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
|  | Подстанция | П. Немчанка пл. N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | -Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
|  | Воздушная линия | П. Немчанка Ул. N2 | Длина ВЛ-10кВ- 300М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 10 | Ожидаемая мощность |  | 705кВТ |  |  |  |
| 11 | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-10кВ- 1070 М |  |  |  |
| 12 | Кол-во подстанций |  | 5шт |  | строительство |  |
| 13 | Кол-во подстанций (существующих) |  | 4шт |  | реконструкция |  |

###### 3.3.2.4.1.6. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Коноваловка, которое включает в себя: с. Коноваловка,п. Захаровка, п. Немчанка является генеральный план

Ожидаемое количество телефонов с. Коноваловка 112 номер. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной  по ул. Нижняя Ленинская 7, сдальнейшим ее расширением

.Телефонизация проектируемых площадок выполнена путем установки  кабельного шкафа и кабельных ящиков ЯКГ. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

Таблица №29

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 45 домов | 45 |
| 2 | Предприятие бытового обслуживания на 4 рабочих места | 2 |
| 3 | Детский сад на 25 мест | 1 |
| 4 | Магазин 100 м.кв. | 1 |
| 5 | Кафе на 50 мест | 1 |
| Площадка №1 |
| 1 | Усадебная застройка 60 домов | 60 |
|  | Детский сад на 25 мест | 1 |
| Итого: | 112 |

Телефонизация п. Захаровка, п. Немчанка и ж/д разъезда №1302 км планируется за  счет сотовой связи.

Таблица №30

Планируемые обьекты капитального строительства и линейные объекты

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ящик кабельный - 3шт. | с. Коноваловка пл. №1 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 2 | Ящик кабельный - 1шт. | с. Коноваловка ул. Верхне Ленинская | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 3 | Ящик кабельный - 1шт. | с. Коноваловка ул. Верхне Ленинская | ЯКГ-10 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 4 | Ящик кабельный - 2шт. | с. Коноваловка ул. Первомайская | ЯКГ-10 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 5 | Кабель связи — 3,5 км | с. Коноваловка ул. Нижне Ленинская |  |  | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 6 | АТСК 50/200 (88) | с. Коноваловка ул. Нижне Ленинская 7 | Увеличение емкости на 120 номеров | О | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |

#### 3.3.2.5. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

##### 3.3.2.5.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

###### 3.3.2.5.1.1. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог:

- поселковая дорога - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы - связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами;

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала;

- хозяйственный проезд - проезд к приусадебным участкам.

Так как, к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети, представленные в Таблице №….

В целях осуществления дорожной деятельности используются следующие основные понятия:

- СТРОИТЕЛЬСТВО включает в себя комплекс работ по устройству автомобильных дорог местного значения и входящих в них конструкций и сооружений;

- РЕКОНСТРУКЦИЯ включает в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров автомобильных дорог местного значения и входящих  в них конструкций и сооружений с повышением технической категории дорог.

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ включает в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам автомобильных дорог без изменений их технических категории.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети сельского поселения Коноваловка представлены в таблице №..

Вцелом, Генеральным планом с.п. Коноваловка предусматривается:

- РЕКОНСТРУКЦИЯ 21,654 км дорог местного значения сельского поселения;

в том числе:

- главных дорог – 4,6 км;

- основных дорог – 12,188 км;

- второстепенных дорог – 4,256 км;

- проездов – 0,61 км.

- СТРОИТЕЛЬСТВО 9,616 км дорог местного значения сельского поселения;

в том числе:

- главных дорог – 2,328 км;

- основных дорог – 3,763 км;

- второстепенных дорог – 1,275 км;

- проездов  - 2,25 км.

Таблица 31

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети сельского поселения Коноваловка

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) протяжённость км | Категория улицы | Мероприятие (кап. ремонт, реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Ул. Верхне-Ленинская | с. Коноваловка | 2,1 | главная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул.Гаражная | с. Коноваловка | 0,9 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Крестьянская | с. Коноваловка | 1,85 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Молодёжная | с. Коноваловка | 0,3 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Нижне-Ленинская | с. Коноваловка | 1,85 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Октябрьская | с. Коноваловка | 1,45 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Пер. Октябрьский | с. Коноваловка | 0,35 | второстепеная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Обводная дорога Октябрьская – Улица №2 | с. Коноваловка | 1,753 | главная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Первомайская | с. Коноваловка | 1,75 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Рабочая | с. Коноваловка | 0,998 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Рабочая ближе к ул. Северная | с. Коноваловка | 0,910 | второстепеная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Северная | с. Коноваловка | 0,676 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Специалистов | с. Коноваловка | 0,55 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Пер. Специалистов | с. Коноваловка | 0,32 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Чапаевская | с. Коноваловка | 1,9 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №1 от а.д. Богатое-Коноваловка до ул. Нижне-Ленинская | с. Коноваловка | 0,451 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №1-1 | с. Коноваловка, Площадка №1 | 0,310 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №1-2 | с. Коноваловка, Площадка №1 | 0,310 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №1-2 | с. Коноваловка, Площадка №1 | 0,310 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №1-3 | с. Коноваловка, Площадка №1 | 0,310 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №1-4 | с. Коноваловка, Площадка №1 | 0,310 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №1-5 | с. Коноваловка, Площадка №1 | 0,310 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №1 в водозабору на севере | с. Коноваловка | 0,430 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №2 от ул. Верхне-Ленинская до ул. Октябрьская с мостом | с. Коноваловка | 0,680 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Комарова | п. Захаровка | 0,5 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Рабочая | п. Захаровка | 0,45 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Центральная | п. Захаровка | 1,0 | главная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | продолжение ул. Комарова | п. Захаровка | 0,406 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №1 | п. Захаровка | 0,390 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №2 | п. Захаровка | 0,575 | главная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №3 | п. Захаровка | 0,575 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №4 | п. Захаровка | 0,780 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Большая | п. Немчанка | 1,5 | главная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Комарова | п. Немчанка | 0,25 | второстепеная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Планета | п. Немчанка | 0,4 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №1 | п. Немчанка | 0,503 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №2-1 | п. Немчанка, Площадка №2 | 1,027 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №2-1 | п. Немчанка, Площадка №2 | 0,215 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №2-2 | п. Немчанка, Площадка №2 | 0,215 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №1 | п. Немчанка | 0,18 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №2 | п. Немчанка | 0,23 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №3 | п. Немчанка | 0,2 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №4 | п. Немчанка | 1,390 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Железнодорожная | Разъезд ЖД-1203 | 0,086 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |

###### 3.3.2.5.1.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

К основным искусственным сооружениям, предусматриваемым при градостроительном проектировании на улицах и дорогах, относятся мосты, путепроводы, эстакады, тоннели, виадуки, дамбы, пешеходные мосты, подпорные стенки, берегоукрепительные сооружения, трубы, лестничные сходы и др.

Градостроительная зона – территории населённых пунктов поселения пересекают естественные водотоки – ручьи и небольшие реки. В связи с этим возникает необходимость строительства мостов на автодорогах общего пользования местного значения сельского поселения и на автодорогах общего пользования местного значения муниципального района Борский.

Мероприятия по строительству и реконструкции мостов приведены в таблице №..

Таблица №32

Объекты капитального строительства

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18.1 | Гидротехническое сооружение на овраге Бралгин)* | с. Коноваловка | длина 150 м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения муниципального района |
| 18.2 | Мост автомобильный | с. Коноваловка, в западной части ул. Верхне-Ленинская | длина – 70 м ширина 7 м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.3 | Мост автомобильный | с. Коноваловка, по Проезду№2 от ул. Верхне-Ленинская к ул. Октябрьская | длина – 70 м ширина 7 м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.4 | Мост автомобильный | с. Коноваловка, по ул. Гаражная через овраг Бралгин | длина – 70 м ширина 7 м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.5 | Пирс пожарный | с. Коноваловка, пруд Бралгин | ширина съезда 3,5 м, площадка 12мх12м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.6 | Пирс пожарный | п. Немчанка, пруд в восточной части | ширина съезда 3,5 м, площадка 12мх12м | Сх1 | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |

Примечание: )* Гидротехническое сооружение на овраге Бралгин – дамба с автомобильным проездом.

###### 3.3.2.5.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

На расчётный срок реализации Генерального плана расчётное количество автомобилей на территории сельского поселения Коноваловка составит 566 (при ориентировочном уровне автомобилизации 300 автомобилей на 1 тыс. жителей):

Хранение личных автомобилей планируется на приусадебных участках, так как планируемый тип застройки жилой зоны индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.

Для технического обслуживания расчётного количества автомобилей потребуется 3 поста.

Строительство СТО предлагается Генеральным планом осуществить путём привлечения средств частных инвесторов. Размещение СТО возможно в зоне П2 (производственно-коммунальной) формируемой на ул. Северная.

АЗС планируется из расчёта одна колонка на 1,2 тыс. автомобилей.

#### 3.3.2.6. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. С этой целью генеральным планом предусматривается развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, а также естественные природные ландшафты.

Предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования:

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) составляет на расчётный срок 2,2656 га на сельское поселение Коноваловка в целом.

Генеральным планом предусматривается строительство скверов и парка общей площадью 3,19 га, см. табл. №

Площадь озеленённых территорий общего пользования 3,7075 га в расчёте на одного жителя сельского поселения составит на расчётный срок 19,6 м2/чел.

По расчёту с учётом перспективного увеличения численности населения для открытых плоскостных спортивных сооружений необходимо 1,51 га.

Существующие спортивные площадки подлежат РЕКОНСТРУКЦИИ:

Генеральным планом предлагается строительство новых спортивных площадок общей площадью 1,43 га. См. табл. №.. С учётом существующих открытых спортсооружений (0,18 га)  общая площадь 1,61 га, в расчёте на 1 тыс. жителей с.п. Коноваловка на расчётный срок составит 0,852 га.

Таблица №33

Объекты рекреационной зоны

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.2 | Футбольное поле | с. Коноваловка, Площадка №1 | площадка 0,54 га (60х90), с трибунами до 500 мест, с теплой раздевалкой на 40 мест, с санузлами площадь участка 1,0 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 7.3 | Спортивная площадка | с. Коноваловка, Улица №1 | площадка 0,18 га (60х30) | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 7.4 | Спортивная площадка | с. Коноваловка, Площадка №!, в северной части ул. Октябрьская | площадка 0,18 га (60х30) | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 7.5 | Спортивная площадка | с. Коноваловка, ул. Чапаевская | площадка 0,18 га (60х30) | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 7.6 | Спортивные площадки | п. Захаровка, Улица № | площадка 0,045 га (30х15) и площадка 0,18 га (30х60) | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 7.7 | Спортивные площадки | п. Немчанка, ул. Большая | площадка 0,045 га (30х15) и площадка 0,08 га (20х40) | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 17.1 | Сквер у здания администрации | с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская,9 | 0,2348 га | О | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 17.2 | Сквер у здания клуба с обелиском | с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская,8 | 0,2827 га | О | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 17.3 | Сквер | с. Коноваловка, Улица №2 | площадь 0,95 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 17.4 | Зона отдыха и пляж | с. Коноваловка, пруд Бралгин | площадь 1,0 га пляж протяжённость | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 17.5 | Сквер с детской площадкой | с.Коноваловка, ул. Чапаевская | площадь 0,24 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 17.6 | Сквер с детской площадкой | п. Захаровка, ул. Рабочая | площадь 0,52 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 17.7 | Сквер с детской площадкой | п. Немчанка, ул. Большая | площадь 0,48 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сел пос. |

#### 3.3.2.7. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Кладбища

В границах сельского поселения Коноваловка Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие зоны Сп1 – связанной с захоронениями – кладбищами и сопутствующей инфраструктурой.

Мероприятия по развитию кладбищ представлены в таблице №

Итого площадь зоны Сп1 составит 8,6 га.

Объекты размещения биологических отходов

Скотомогильник подлежит ликвидации с последующей рекультивацией территории.

Объекты размещения бытовых отходов

Свалки бытового мусора подлежат ликвидации. На территории поселения непланируются места складирования бытовых отходов. Схема сбора и вывоза мусора с территории поселения описана в разделе 3.7.

Таблица №34

# Объекты специального назначения

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19.1 | Кладбище | с. Коноваловка | площадь 4,6 га, расширение на 1,9 га, итого 6,5 га | Сп1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 19.2 | Кладбище | п. Немчанка | площадь 0,4 га, расширение на 0,3 га, итого 0,7 га | Сп1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 19.3 | Кладбище | п. Захаровка | площадь 1,0 га, расширение на 0,4 га, итого 1,4 га | Сп1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 19.4 | Скотомогильник | с.п. Коноваловка у пересеч.а.д. Богатое-Коноваловка – отвод на п. Захаровка с восточной стороны | площадь 0,06 га | Сп3 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | региональный |

#### 3.3.2.8. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Основной вид производственной деятельности на территории сельского поселения Коноваловка – сельскохозяйственное производство.

Функциональное зонирование территории поселения осуществлялось с учётом сохранения сельскохозяйственных угодий.

К полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений в соответствии с ФЗ 131 относится: «..содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства». С этой целью на территории сельского поселения Коноваловка предусматривается развитие зоны сельскохозяйственного производственного использования.

В с. Коноваловка на ул. Северная предусматривается производственная зона общей площадью 24,7304 га, в том числе Сх2-4 - 19,9854 га, Сх2-3 – 4,7450 га. Со стороны жилой зоны вдоль автодороги «Борское – Коноваловка» предусматривается зона Сх1 для размещения защитных зелёных насаждений.

Существующие предприятия (2.2) - механические мастерские и (2.3) – гараж в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» относятся к III классу опасности с СЗЗ = 300 м, однако расстояние до существующей жилой зоны составляет около 50 м. Данные предприятия подлежат реконструкции с разработкой мероприятий по обеспечению санитарных требований. Возможно развитие (перемещение в ходе реконструкции) площадок этих предприятий в северном направлении.

В северо-западной части села Коноваловка за ул. Рабочая на месте недействущей фермы (2.5) предусматривается производственная зона общей площадью 24,5253 га, в том числе Сх2-3 – 3,7176 га, Сх2-4 – 20,8077 га.

В юго-восточной части села Коноваловка сохраняется складской ангар (2.7), зона Сх2-5, площадь 0,7499 га. Зерносклад (2.6) находится на площадке не действующей фермы для которой максимально возможен IV класс опасности размещяемых объектов, зона Сх2-4, площадь 12,6080 га. Также предусматривается развитие производственной зоны в южном направлении, Сх2-4 общей площадью 12,3735 га, Сх2-3 – 37,4969 га.

Площадка животноводческой фермы (2.8) у п. Захаровка в случае увеличения можности объекта имеет возможность для развития в восточном направлении. Общая площадь территории фермы 12,9482 га, в том числе: зоны Сх2-4 - 6,4330 га, Сх2-3 - 6,5152 га.

Площадки недействующих разрушенных объектов могут использоваться для строительства новых сельскохозяйственных производств в соответствии с классом опасности функциональной подзоны.

Мероприятия по развитию существующих объектов приведены в таблице №.

Таблица №35

Мероприятия по развитию объектов сельскохозяйственного производства

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | ПЛАНИРУЕМОЕ МЕРОПРИЯТИЕ | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в соответств. единицах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Зернохранилище КФХ «Радуга» | С. Коноваловка, ул. Северная | V макс. класс опасности 0,3243 га | Сх2-5 | сохраняется | частный |
| 2.2 | Механические мастерские | С. Коноваловка, ул. Северная,3 | V макс. класс опасности 1,4261 га | Сх2-5 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | частный |
| 2.3 | Гараж сельхозтехники | С. Коноваловка, ул. Северная,3 | IV макс. класс опасности 0,7260 га | Сх2-4 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | частный |
| 2.5 | Животноводческая ферма | К северо-западу от улиц Октябрьская и Рабочая | 1) участок IV макс. класс опасности, 20,8077 га 2) участок III макс. класс опасности, макс. 100 голов 3,7176 га | Сх2-4 Сх2-3 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | частный |
| 2.6 | Склад на площадке животноводческой фермы | С. Коноваловка, юго-восточная часть села в конце улицы Первомайская | участок V класс опасности 16,9860 га | Сх2-5 | сохраняется | частный |
| 2.7 | Ангар - склад | С. Коноваловка, юго-восточная часть села в конце улицы Первомайская | участок V класс опасности 0,7499 га | Сх2-5 | сохраняется | частный |
| 2.8 | Животноводческая ферма | П. Захаровка, к востоку от границы н.п. | 1) участок IV класс опасности 6,4330 га 2) участок III класс опасности 6,5152 га | Сх2-4 Сх2-3 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | частный |

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

Строительства обводных магистральных автодорог;

Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

Экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

Развития системы использования вторичных ресурсов.

Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

Благоустройства территорий водозаборов.

Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

Озеленения территорий жилой застройки.

Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

Создания лесопарков.

Обустройства и озеленения газонов.

Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Коноваловка на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНОВАЛОВКА

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, связанных с решением задач генерального плана, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий противопожарного водоснабжения:

- устройством пожарных гидрантов на водопроводной сети и противопожарных резервуаров с радиусом действия 200 м, при разработке проектов водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкцией существующих сетей водопровода,

- строительством новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительством пирсов или организацией съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м. Генеральным планом предусматривается:

- СТРОИТЕЛЬСТВО пирса и организация съезда с твердым покрытием к пруду, на овраге Бралгин, с. Коноваловка, ул. Рабочая, в зоне Р, ширина съезда 3.5 м, площадка 12мх12м (18.5);

- СТРОИТЕЛЬСТВО пирса и организация съезда с твердым покрытием к водоёму, расположенному в восточной части п. Немчанка, в зоне Сх1, ширина съезда 3.5 м, площадка 12мх12м (18.6;

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо.

Сельское поселение Коноваловка обслуживается ПСЧ № 138, расположенной в с.Борское, в течение 20 минут, что соответствует требованиям технического регламента - 20 минутам в сельских поселениях, генеральным планом не предусматривается строительство пожарного депо.

Расстояние от с. Борское, ул. Первомайская, 107 по автомобильным дорогам общего пользования Самарской области до центра с. Коноваловка составляет:

- в границах с. Борское – 3,761 км,

- по а.д. «Борское - Коноваловка» - 15,903 км

Итого:  расстояние Борское – Коноваловка - 19,664 км

Расстояние от с. Борское, ул. Первомайская, 107 по автомобильным дорогам общего пользования Самарской области до центра п. Немчанка составляет:

- в границах с. Борское – 3,761 км,

- по а.д. «Борское - Коноваловка» - 12,446 км

Итого: расстояние Борское – Немчанка - 16,207 км.

Расстояние от с. Борское, ул. Первомайская, 107 по автомобильным дорогам общего пользования Самарской области до центра п. Захаровка составляет:

- в границах с. Борское – 3,761 км,

- по а.д. «Борское - Коноваловка» - 15,903 км

- по а.д. «Коноваловка – Богатое» - 1,964 - км

- по а.д. «Коноваловка – Богатое» - Захаровка – 1,820 км.

Итого: расстояние Борское – Захаровка - 23,448 км.

Генеральным планом предлагается при корректировке документации по территориальному планированию Самарской области включить в перечень планируемых мероприятий строительство пождепо в с. Коноваловка, в с. коноваловка, на ул. Северная, площадь участка 1,0 га, 1 выезд. (15.2).

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

Необходимо проведение историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению в целях реализации мероприятий, включённых в Генеральный план сельского поселения Коноваловка до начала проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в соответсвии со статьями 30, 31 Федерального Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целом территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, однако, в связи с геологическими процессами, наблюдающимися в границах поселения (водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек, оползни, подтопление, заболачивание), необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

1. В связи с тем, что некоторые участки сельского поселения подвержены эрозионным процессам и оврагообразованию, необходим комплекс инженерных мероприятий по предотвращению роста оврагов, а также по подготовке таких территорий для застройки. В районах застройки мелкие овраги ликвидируются, вне застройки проводятся лесомелиоративные мероприятия, для борьбы со средними и крупными оврагами необходимо регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и водосбрасывающих сооружений, лесомелиоративные мероприятия, террасирование склонов.

2. На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей, на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Выбор мероприятий осуществляется в зависимости от геологического строения участка и назначения территории.

Допустимая минимальная глубина залегания грунтовых вод (норма осушения) устанавливается для конкретного вида использования территории. Генеральным планом не предусматривается строительство на данных участках.

3. На водных объектах, расположенных на территории сельского поселения, имеются гидротехнические сооружения для регулирования стока воды, требующие проведения соответствующих мероприятий.

В числе мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, проектом «Схема территориального планирования муниципального района Борский Самарской области», предусмотрена реконструкция гидротехнических сооружений пруда Бралгин в села Коноваловка (18.1), ориентировочной протяжённостью 150 м.

4. До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

5. Вертикальная планировка уличной сети – в равнинных условиях проектирование улиц с продольным уклоном от 0,5% до 8%, в зависимости от категории улицы, при расположении улицы на косогоре и значительном перепаде отметок следует использовать озеленение откосов и подпорные стенки.

. Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Борский Самарской области», был выполнен Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области в 2010 году. Согласно проекту на территории сельского поселения Коноваловка образуется в год 29323,9 м3 твердых бытовых и 1466,2 м3 крупногабаритных отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО в м.р. Борский, а также размещаются на несанкционированных свалках.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 12 контейнеров для ТБО в с. Коноваловка.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Коноваловка планируется по маршруту: Гараж — Богдановка — Нов.Кутулук - Коптяжево — Березняки — Соколовка — Подгорное — Нов.Геранькино — Коноваловка — полигон.

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Коноваловка;

- границы села Коноваловка, поселка Захаровка, посёлка Немчанка, железнодорожного разъезда 1203 км, входящих в границы сельского поселения Коноваловка Борского района.

Границы сельского поселения Коноваловка отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области № 53-ГД от 25.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Коноваловка, границы населённых пунктов не изменялись.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. Описание местоположения границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Коноваловка, на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ села Коноваловка, поселка Захаровка, посёлка Немчанка, железнодорожного разъезда 1203 км и установления их координат путем подготовки карт (планов) объектов землеустройства.

# 4._ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНОВАЛОВКА

Таблица 36

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  | 19738,9812 | 19738,9812 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 832,2712 | 833,1502 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 375,4093 | 450,6163 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 4,1878 | 7,0379 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | - | 1,1685 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 28,1958 | 31,6355 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 393,0037 | 264,9956 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 25,0128 | 67,4786 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 6,4618 | 8,8306 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 1,4218 | 1,2024 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 120,3242 | 222,7561 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 18734,2809 | 18631,1894 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 0,06 | 0,06 |
|  | ООПТ | га | 50,6231 | 50,6231 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 1056 | 1887 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. | 161 | 288 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 36 | 64 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 107 | 192 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 18 | 32 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста |  | 143 | 256 |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 535 |  |
| 2.1.4. | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 378 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 33469 | 75019 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 31,7 | 39,7 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 25 | 50 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 234 | 234 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек |  |  |
| 4.2.2. | поликлиники | пос. в смену |  |  |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 3 | 3 |
| 4.2.4. | аптеки | объект |  |  |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,18 | 1,61 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | 162 | 558 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды |  |  |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 140 | 550 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 12,6 | 16 |
|  |  | чит. мест | 10 | 14 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 184 | 384 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | 0 | 80 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место |  |  |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену |  | - |
| 4.8.2. | Химчистки | объект |  | - |
| 4.8.3. | бани | место |  | - |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 0 | 8 |
| 4.9. | Объекты связи | объект |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 21,654 | 31,232 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки |  | 0,398 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. |  | 6,317 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки |  | 0,199 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт |  |  |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год |  | 286,2097 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год | - | 1,66426 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. |  | Н.Д-7,24 |

Примечание: Данные по разделу 6 приведены без учёта существующей нагрузки.

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования и использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Коноваловка

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Коноваловка, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

По данным, предоставленным администрацией с.п. Коноваловка

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на сегодняшний день взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией  с.п. Коноваловка, пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)