Утвержден:

Решением Собрания представителей

сельского поселения Заплавное

муниципального района Борскмй

Самарской области

№ 87 "а" от 14.11.2013 г.

Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 2011/6 от 14.10. 2011 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Борский

Генеральный план

сельского поселения Заплавное

муниципального района Борский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                             Г.О. Черемисин

г. Самара, 2011 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Заплавное муниципального района Борский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Заплавное муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2.  Карта функциональных зон сельского поселения Заплавное муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3.  Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Заплавное муниципального района Борский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Заплавное муниципального района Борский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Заплавное муниципального района Борский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы:

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Заплавное муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист № 6а, М 1:5000 (ДСП) Лист № 6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в границах сельского поселения Заплавное муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Заплавное муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Заплавное муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Заплавное муниципального района Борский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Приложение. Экспликация объектов. Описание и параметры функциональных зон.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                           Г.О. Черемисин

Начальник отдела ГП и застройки                                                       М.Г. Чекушкина

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник сантехнического отдела                                                  Р.П. Герасимова

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М. Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                       А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                       Т.Л. Кузьмина

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С. Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                       И.К. Марфина

Инженер-эколог I категории                                                                     И.А. Никонов

Инженер I категории                                                                             О.П. Лекомцева

Инженер I категории                                                                            А.В. Сосновская

Инженер I категории                                                                                Е.А. Андреева

Инженер I категории                                                                             А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Строительно-проектная компания «Строй Эксперт Проект», ООО «Проект-С».

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	8

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАПЛАВНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ	23

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАПЛАВНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ	23

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая  справка	23

2.1.2. Место и роль сельского поселения Заплавное в системе расселения Самарской области	28

2.1.3. Местоположение  сельского поселения Заплавное муниципального района Борский на территории Самарской области	29

2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории	31

2.1.4.1. Климат	31

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология	31

2.1.4.3. Гидрогеологические условия	31

2.1.4.4. Опасные природные процессы	32

2.1.4.5. Гидрографическая сеть	33

2.1.4.6. Полезные ископаемые	34

2.1.4.7. Почвы и растительный покров	34

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы	35

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАПЛАВНОЕ	36

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Заплавное муниципального района Борский	36

2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов	36

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский	40

2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Заплавное м.р. Борский	45

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Заплавное	49

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗАПЛАВНОЕ	53

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	54

2.4.1. Жилая зона	54

2.4.1.1. Характеристика жилищного фонда	55

2.4.2. Общественно-деловая зона	56

2.4.2.1.Учреждения и предприятия обслуживания	56

2.4.3. Производственные и коммунально-складские зоны	62

2.4.4. Зоны транспортной инфраструктуры	63

2.4.4.1. Транспорт	63

2.4.4.1.1. Внешний транспорт	63

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта	63

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	63

2.4.4.1.4. Искусственные дорожные сооружения	63

2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населённых пунктов	64

2.4.5. Зоны инженерной инфраструктуры	65

2.4.5.1. Инженерное оборудование территории	65

2.4.5.1.1. Водоснабжение	65

2.4.5.1.2. Водоотведение	66

2.4.5.1.3 Теплоснабжение	66

2.4.5.1.4 Газоснабжение	67

2.4.5.1.5. Электроснабжение	68

2.4.5.1.6. Электросвязь	69

2.4.6. Рекреационные зоны	69

2.4.7. Зоны сельскохозяйственного использования	70

2.4.8. Зоны специального назначения	70

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	71

2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий	71

2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	71

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий	73

2.5.2 Санитарно-защитные зоны	74

2.5.2.1 Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса	75

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения	75

2.5.2.3. Кладбища	75

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов	76

2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Заплавное	76

2.5.2.6. Объекты электроснабжения	76

2.5.2.7. Транспортная инфраструктура	77

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов	77

2.5.4. Охранные зоны	77

2.5.5. Зоны охраны поверхностных водных объектов	79

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	79

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	81

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых	81

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	83

2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ	84

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАПЛАВНОЕ	85

3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	85

3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ ЗАПЛАВНОЕ	88

3.3 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАПЛАВНОЕ	91

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение	91

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон	92

3.3.2.1. Развитие жилой зоны	92

3.3.2.1.1. Проектируемые объекты жилищного фонда местного значения	93

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны	98

3.3.2.2.1. Проектируемые объекты обслуживания	101

3.3.2.3. Развитие производственной и коммунально-складской зоны	103

3.3.2.3.1. Проектируемые объекты производственного и коммунально-складского назначения	103

3.3.2.4. Развитие зон инженерной инфраструктуры	103

3.3.2.4.1. Проектируемые объекты инженерной инфраструктуры	103

3.3.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры	122

3.3.2.5.1. Проектируемые объекты транспортной инфраструктуры	122

3.3.2.6. Развитие рекреационной зоны	129

3.3.2.7. Развитие зон специального назначения	130

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	132

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАПЛАВНОЕ	136

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	137

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	137

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАПЛАВНОЕ	139

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАПЛАВНОЕ	140

5. ВЫВОДЫ	144

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Заплавное муниципального района Борский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Борский Самарской области № 2011/6 от 14.10.2011 года, заключенного с администрацией муниципального района Борский

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- «Анализ состояния территории сельского поселения Заплавное муниципального района Борский Самарской области». (1 этап), разработана ОАО «ГИПРОГОР» на основании муниципального контракта №5 от 07.11.2008г.;

- Схема территориального планирования муниципального района Борский Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 9109 от 07  ноября 2007 года с администрацией муниципального района;

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году;

- Землеустроительное дело по инвентаризации земель населенных пунктов  Заплавнинского сельского округа Борского района Самарской области.  Разработано ФГУП «ВолгоНИИгипрозем», г. Самара, 2002 г., на основании государственного контракта № 48/84 от 14.09.2001 г.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями от 27 июля 2010 года), ред. 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля 2010 года), ред. 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля 2010 года), ред.11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии"

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 14 марта 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями от 25 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от 08 мая 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28 сентября 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 03 декабря 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 17 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 19 мая 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 22 декабря 2008 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 23 июля 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30 декабря 2008 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями от 22 июля 2010 года)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" (с изменениями и  дополнениями от 26.07.2011 г.)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"

- Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 25.12.2008 N 281-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (с изменениями от 28.09.2010 N 243-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 24.05.2010 N102-ФЗ), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции Федерального  закона от 09.03.2010 N 25-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (с изменениями от 23.12.2009 г. N1069)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (в редакции от 31.01.2009 года №83)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (в редакции от 26.07.2010 года №557)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65.

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Борский Самарской области 25 февраляя 2005 года N 59-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕНИИ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ И УСТАНОВЛЕНИИ ИХ ГРАНИЦ от 25 февраля 2005 года N 53-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (с изменениями от 10 июня 2010 №68-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 06.07.2011 г. №65-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области»

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

- Закон Самарской области от 16.06. 2003 №50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области» от 06.07.2011 N 63-ГД)

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (в редакции от 10.11.2010 г. №580).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.)

- Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2007 №77 «Об основных направлениях государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы».

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 11.08.2011 №302.

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286).

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года).

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12).

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, №422).

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556).

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, в редакции от 27.05.2011г.

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541).

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №539).

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года №722).

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р.

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы».

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88 О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193 (с изменениями от 07 июля 2010 года N 306).

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 N394).

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.04.2011)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. N601.

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 №188.

- Областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2010г.

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178.

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 27.10.2010г. №536.

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (в редакции от 13.07.2011г.)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (в редакции от 27 сентября 2010 г. №466).

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (в редакции от 27 сентября 2010 г.)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297).

- Областная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2010-2013 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 05 марта 2010 года № 106  (в редакции от 23 июня 2010 года №287).

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (в редакции от 23 июня 2010 г.)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 23 июня 2010 г. №266).

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539.

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 27.05.2011 г.).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы», утвержденная Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. №44.

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Борский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов, техническими регламентами и нормативными техническими документами:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01-89*.

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*.

- СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*.

- СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. Утв. Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарская область от 25.12.2008 № 496-п.

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СНиП 2.05.02-08 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.

- СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей.

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с Изм.№1от 10.04.2008 №25; Изм.№2 от06.10.2009 №61 утвержд. Пост. Гл. гос. Сан.)

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

- ТСН 23-346-2003 Строительная климатология Самарской области.

- ТСН 31-12-2001 Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской области.

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, ЦНИИП градостроительства Минстроя России, М.; 1994 г.

- СНиП 30-02-97* Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Заплавное,  о среднегодовом приросте населения с.п. Заплавное и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Заплавное м.р. Борский.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Борский Самарской области.

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения Заплавное м.р. Борский»

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Заплавное муниципального района Борский Самарской области с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно-бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Проектное решение разработано с учётом перспективы развития поселения на расчётный срок строительства – до 2030 года включительно.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения «Первомайский сельсовет».

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Заплавное

- Территориальное планирование сельского поселения Заплавное осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения Заплавное (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Заплавное являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Заплавное, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Заплавное исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Борского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Заплавное по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Заплавное для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Борского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Заплавное;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Заплавное;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Заплавное;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Заплавное для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Заплавное в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Заплавное, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Заплавное;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Заплавное.

# 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАПЛАВНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАПЛАВНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ

### 2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая  справка

На территории Самарского Поволжья люди впервые появились около ста тысяч лет назад. Достоверные сведения о заселении территории современного муниципального района Борский относятся к каменному веку. На территории района около села Гвардейцы археологами были исследованы курганы, в которых обнаружены захоронения разных веков: от эпохи бронзы (захоронения полтавкинской и срубной культуры) до золотоордынского времени эпохи средневековья. Наибольшее количество памятников сосредоточено на прибрежных территориях рек Самара, Таволжанка и Кутулук.

По данным Министерства культуры Самарской области на территории с.п. Заплавное находятся 1 курганный могильник - памятник археологии. (Таблица 1).

Таблица 1

Памятники археологии на территории с.п. Заплавное

| № | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |
| 1 | Заплавное I | кург. мог. | Заплавное | 3 км ю | не определена | 0,00 |

Долгие годы, после присоединения Среднего Поволжья к России, на территории Борского района  существовали только летние кочевья степняков и  редкие казачьи стоянки, в укромных местах прятались ватажные строения русских рыболовов.

Процесс заселения принял активную форму в конце XVI – начале XVII века в  результате колонизации восточных земель и изменения в связи с этим границ Московского государства, для охраны которых были воздвигнуты крепости Самарская, Сызранская, Кашпирская.

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. Для охраны районов освоения в 1731 году была воздвигнута Ново-Закамская линия укреплений, положившая начало таким поселениям, как Алексеевка, Сергиевск,  Кинель, Красный Яр.

В 1737 году в  связи с расширением границ  Российского государства на восток и юго-восток, была сооружена Самарская укрепленная линия с крепостями: Красносамарской, Борской, Ольшанской, Бузулукской, Тоцкой, Сорочинской и Новосергиевской. В границах линии во второй половине XVIII веке появилась масса разнонациональных селений.

Сразу после строительства укрепленной линии между Борской и Елшанской крепостями появился Мойский умет (постоялый двор), положивший начало одному из населенных пунктов с.п. Заплавное – с. Мойка. Мойский умет служил для проходящих обозов и караванов ночлегом или кормежкой лошадей и верблюдов. В период государственной раздачи поволжских земель мелкопоместным дворянам здесь помещики поселили своих крестьян. В 1790-х годах совладельцами села Мойки были Анастасия Михайловна Бронская и подпоручик Михаил Иванович Попурин. Позднее село стало принадлежать помещику Николаю Ивановичу Христу.

В 1859 году началось строительство Мойского Свято-Троицкого мужского монастыря. Из дерева были возведены небольшая церковь, корпус из 8 келий, столовая, дом настоятеля с несколькими кельями; кухня с погребом, баня. Огородили скотный двор, построили деревянный флигель с 3 кельями, двумя амбарами, каретником и погребом. Было приобретено 15 лошадей и 8 коров. Монастырю принадлежал большой сад. К началу ХХ века в монастыре имелись три храма. Деревянная, кладбищенская, теплая без колокольни церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая была построена помещиком Н.И.Христом и освящена в 1859 году. Заложенная в 1866 году каменная церковь во имя Живоносного источника Божьей Матери с колокольней была открыта и освящена в 1876 году. Третий храм был построен из строевого  леса на средства благотворителей в 1881 году. В монастыре имелись библиотека и архив, где хранились дела с момента основания монастыря.

Есть свидетельства, что этот монастырь был построен по инициативе и на деньги Самарского купца А. Н. Шихобалова. Свято-Троицкий храм расписывали знаменитые палехские иконописцы братья Белоусовы, приглашенные А. Н. Шихобаловым, некоторые иконы его были выполнены на цинке. У стен Свято-Троицкого храма была похоронена вторая жена А. Н. Шихобалова - Евдокия Дементьевна.

В 90-х годах XVIII века несколько семей однодворцев из Оренбургской губернии  около озера Заплавного основали деревню, на базе которой сформировалось село Заплавное. В 1795 г. в ней числилось 105 дворов. В 1837 году был возведен деревянный храм во имя Казанской Божьей Матери. В связи с увеличением числа жителей в селе, и ветхости деревянной церкви в 1903 году сельское сообщество приняло решение о строительстве нового храма на общественные средства и реконструкции существующей церкви. В 1908 году на противоположном от старой церкви конце села был построен новый храм во имя Пророка и Крестителя Господня Иоанна, 29 января 1910 года его освятили. Церковь во имя Казанской Божьей матери реконструировали, утеплили, покрыли железом и освятили в том же году. При храме были открыты церковно-приходская и земско-общественная школы.

Утраченный храм с. Заплавное

В первой половине XIX века сформировались еще два населенных пункта с.п. Заплавное - село Алексеевка и Баженовка.

После провозглашения Советской власти на территории современного Борского района шло интенсивное образование волостных и сельских Советов. В период коллективизации, в 1930 году в селе Заплавное образованы колхозы «Заплавное» и «Малиновка»; в селе Мойка образован колхоз Челюскинцев.

Череда грозных событий, которую, как и вся Россия, с.п. Заплавное пережило в начале ХХ века, не позволила сохранить большинство исторических объектов, сложившихся в период. Так, 1930 году с колокольни Казанской церкви села Заплавное были сняты колокола на приобретение тракторов. В 1937 году церковь прекратила свою деятельность. Разрушению подверглась и  Иоанно-Предтеченская церковь. В  начале 1950-х годов ее окончательно разобрали.

В голодные 1921-1922 годы в Свято-Троицком монастыре был создан детский дом. В конце двадцатых годов монастырь был закрыт. В храме сначала устроили клуб, но население не решалось его посещать. В 1934 г. на территории монастыря находилась колония для беспризорных. На землях, некогда принадлежавших монастырю, разместился колхоз  имени Клары Цеткин, позднее - подсобное хозяйство Самарского авиационного завода, точнее свинокомплекс.

Постройки постепенно разрушались и растаскивались. В настоящее время сохранилось монастырское кладбище. На месте храма сейчас стоит сельский магазин. Огромными храмовыми иконами до сих пор покрыта крыша бывшего здания монастырской школы, а из храмовых икон, написанных на досках, делали двери в жилых домах.

К 1947 году в Казанском храме сохранились иконостас, несколько икон, деревянные подсвечники, железная печь. Не смотря на то, что в нем не было окон, разрушена паперть и отпала часть обшивки, храм  начал функционировать вновь. Первый ремонт церковного здания состоялся в 1953 году. В 1993 году Казанская церковь в селе Заплавное  включена в список выявленных объектов культурного наследия Самарской области. (Таблица 2).

Таблица 2

Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории с.п. Заплавное

| №№ п./п. | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Казанская церковь | 1836 г. | c. Заплавное | 426 |
| 2 | Усадьба В.Г.Костромитина (комплекс) | Середина ХIХ в. | c. Мойка | 426 |
| 3 | Мужской монастырь (комплекс) | ХIХ - начало ХХ вв. | c. Мойка | 426 |

Казанская церковь в с. Заплавное, западный и южный фасады

На территории бывшего монастырского сада находится родник, оказывающий  терапевтическое, общеукрепляющее воздействие.

16 июля 1928 г. постановлением ВЦИК «О составе округов, районов и их центров Средне-Волжской области» в составе Бузулукского округа из бывшей Борской волости был образован Борский район с центром в селе Борское, 8 октября 1928 г. его включили в состав Самарского округа. В 1936 году Средне-Волжская область была преобразована в Куйбышевскую, из Борского района выделились Алексеевский, Богатовский, Петровский, Утевский.

В 1962 г. Борский район был ликвидирован, в 1965 г. снова восстановлен. В его состав вошел  51 населенный пункт,  районный центр - село Борское.

1.01.2006 г. на территории муниципального района Борский Самарской области образовано 13 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Заплавное, в его состав входят: село Алексеевка, село Баженовка, село Мойка, поселок им. Клары Цеткин и село Заплавное, являющееся административным центром сельского поселения.

К территории с.п. Заплавное прилегает часть национального парка федерального значения «Бузулукский бор», где произрастает до пятидесяти видов деревьев и свыше шестисот видов трав.

В августе 2003 г. палеонтологическая экспедиция на территории с.п. Заплавное обнаружила уникальные черепа лабиринтодонтов самарских. Один из уникальных черепов остался в музее им. Алабина (Самара). Восточнее с. Заплавное в овраге Березовый обнаружены конгломераты пород с фрагментами лабиринтодонтов - отдаленных предков лягушек, похожих на крокодила, длиной 1-4 метра. Овраг Ветлянский (южнее Заплавного) – место нахождения лабиринтодонтов, единственные в Самарской области отпечатки акул в отложениях.

На схеме местонахождения лабиринтодонтов обозначены синим треугольником

### 2.1.2. Место и роль сельского поселения Заплавное в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области с.п. Заплавное входит в состав буферной зоны.

Сельское поселение Заплавное муниципального района Борский, расположено в юго-восточной части района, прилегает к автомобильной дороге общего пользования, соединяющей сельское поселение с центром агломерации.

Сельское поселение Заплавное является убывающим поселением, с постоянным притоком внешних мигрантов. По состоянию на 1.01.2011 г. численность населения с.п. Заплавное составила 1780 человек. Доля трудоспособного населения ниже среднего показателя по сельскому населению района и области.

Сельское поселение Заплавное располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты агропромышленного комплекса. Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на центр агломерации, центр района и ближайшие городские округа (Бузулук и Отрадный). Наличие ценных природных ресурсов и историко-культурный потенциал сельского поселения позволили его включить в состав рекреационно-туристического кластера Самарской области.

Для сельского поселения Заплавное как элемента буферной зоны рекомендовано активное заселение с поддержанием режима межселенной миграции. Расселение мигрантов в пределах существующего поселения путем строительства сельских усадеб.

Поселение нуждается в формировании новых мест приложения труда. Приоритетным направлением является развитие объектов рекреации, туризма, обслуживания, возможны организация фермерских хозяйств, развитие производственных объектов, перерабатывающих предприятий.

### 2.1.3. Местоположение  сельского поселения Заплавное муниципального района Борский на территории Самарской области

Борский район расположен на стыке двух крупных экономических регионов:  Уральского и Поволжского.  Он граничит на  севере с Кинель-Черкасским районом,  на западе – с Богатовским,  на юге – с Алексеевским,  на востоке – с Бузулукским районом Оренбургской области. Его площадь 2123,9 кв. м.

Сельское поселение Заплавное расположено на юго-востоке муниципального района Борский Самарской области.

Законом Самарской области  №53-ГД от 25.02.2005 г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Борский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», и в соответствии с внесенными изменениями по границам муниципальных образований Самарской области, установленными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области», установлены границы сельского поселения Заплавное.

Общая площадь земель сельского поселения Заплавное в установленных границах составляет 23705 га.

Сельское поселение Заплавное граничит:

- с сельским поселением  Борское муниципального района Борский;

- с сельским поселением  Гвардейцы муниципального района Борский;

- с сельским поселением Усманка муниципального  района Борский;

- с Бузулукским районом Оренбургской области.

Сельское поселение Заплавное включает 5 населённых пунктов:

-  село Заплавное, относится к средним сельским населенным пунктам с     численностью жителей от 200 до 1000 человек (фактическая численность 867 человек);

- село Баженовка, без жителей;

- село Алексеевка, относится к средним сельским населенным пунктам с численностью жителей от 200 до 1000 человек (фактическая численность 632 человека);

- село Мойка относится к малым сельским населенным пунктам с численностью жителей от 50 до 200 человек (фактическая численность 60 человек):

- посёлок имени Клары Цеткин, относится к средним сельским населенным пунктам с численностью жителей от 200 до 1000 человек (фактическая численность 221 человек).

Данные о существующей численности населения сельского поселения Заплавное  приведены по состоянию на 01.01.2011 г., общая численность составляет 4157 человек.

### 2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1. Климат

Климат резко континентальный с холодной зимой и жарким сухим летом, поздними осенними заморозками и ранними весенними заморозками, зимними оттепелями и недостаточным неустойчивым атмосферным увлажнением.

Формирование климата происходит под воздействием континентальных воздушных масс умеренных широт, однако свободно проникают как арктические, так и тропические воздушные массы Средней Азии. Изотермы января -14° С, июля +21°С, осадков выпадает в среднем 350 мм, в районе Бузулукского бора- до 477 мм осадков. Часто случаются засухи.

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Северная часть м.р. Борский расположена на водоразделе рр. Самара и Кутулук, относится к переходной степной полосе Высокого Заволжья и представляет собой крупноволнистую равнину. Южная часть проектируемой территории представлена надпойменной террасой р. Самары и относится к провинциям Низменного Заволжья.

По условиям геоморфологического районирования проектируемая территория приурочена к среднеплейстоцен-голоценовой аккумулятивной аллювиальной равнине, переходящей к югу в позднеплиоцен-четвертичную эрозионно-денудационную низкую (hабс ≤ 200м) равнину на позднеплиоценовых (акчагыльско-апшеронских) отложениях и к северу в олигоцен-четвертичную эрозионно-денудационную равнину на мезозойских (юрских и триасовых) породах.

Рельеф территории осложнен оврагами, балками, руслами рек, рассекающими поверхность на плосковыпуклые увалы с эрозионно-опасными склонами.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

В м.р. Борский водоносный современный аллювиальный горизонт имеет ограниченное распространение и приурочен к поймам рек и их притоков, наиболее широко развит в долине р. Самара. По остальным рекам прослеживается узкой, часто прерывистой полосой. Водообильность горизонта невелика. Воды в основном гидрокарбонатно-хлоридные, натриево-кальциевые, минерализация вод 0,45-0,65 г/дм3, жесткость умеренная (4,49-7,92 мг-экв/дм3). В долинах рр. Самары и Кутулук воды в основном гидрокарбонатные натриево-калиево-магниевые с минерализацией 0,14-0,43 г/дм3, участками гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,5-0,7 г/дм3.

Жесткость вод различная: от очень мягких – 1,16 мг-экв/дм3 до умеренно жестких – 5,23 мг-экв/дм3, с преобладанием устранимой жесткости. Водоносный горизонт среднечетвертичных отложений приурочен ко второй надпойменной террасе р. Самара. По химическому составу и минерализации воды пестрые. В основном гидрокарбонатные кальциево-магниевые, местами натриево-калиево-магниевые, с минерализацией 0,24-0,84 г/дм3, жесткие и очень жесткие 5-7 мг-экв/дм3. Водоносный локально-водоносный горизонт эоплейстоцена приурочен к отложениям, слагающим водораздел рр. Самара – Кутулук и его склоны. Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, участками гидрокарбонатно-сульфатные, натриево-калиево-магниевые, с минерализацией 0,26-0,87 г/дм3. Жесткость карбонатная. Водоносный акчагыльский терригенный комплекс имеет широкое распространение, слагая как склоны водоразделов, так и заполняя собой доплиоценовые врезы.

Воды прослоев, в основном гидрокарбонатные кальциево–магниевые, участками гидрокарбонатно-сульфатные с минерализацией 0,21-0,89 г/дм3, от мягких до очень жестких (1,07-9,3 мг-экв/дм3), с преобладанием устранимой жесткости. Практическое значение для целей водоснабжения водоносный комплекс имеет в основном в пределах палеодолин, где он эксплуатируется скважинами. Водоносный батский терригенный горизонт развит в южной части  проектируемой территории. Водовмещающими породами являются пески, песчаники и базальный галечник, залегающий в основании толщи. Водообильность невысокая, воды гидрокарбонатно-кальциевые пресные с минерализацией до 1 г/дм3 и жесткостью 5,6 мг-экв/дм3. Водоносный нижнетриасовый терригенный горизонт распространен на правобережье р. Кутулук и левобережье р. Самары. Водообильность его сравнительно невелика, воды гидрокарбонатные натриево-магниевые с общей минерализацией 0,5-1 г/дм3, мягкие (1,58 мг-экв/дм3).

По своему химическому и бактериологическому составу воды нижнетриасового горизонта являются вполне пригодными и наиболее благоприятными по сравнению с водами других горизонтов для питьевого водоснабжения населенных пунктов. Водоносный татарский карбонатно-терригенный комплекс развит повсеместно. Залегающие в кровле разреза водоносные горизонты содержат воды гидрокарбонатные магниево-натриево-кальциевые. Ниже вскрываются воды хлоридно-сульфатные, натриево-кальциевые, минерализация вод 0,12-0,95 г/дм3, жесткость 0,38-5,67 мг-экв/дм3, с преобладанием устранимой жесткости.

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда водоносный и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины.

Долина р. Сок подвержена паводковому подпору, подтоплению и затоплению паводковыми водами.

В бассейне верхнего течения р. Сок нередки поверхностные проявления карста - воронки, впадины. В междуречьях карстовые воронки встречаются по местным эрозионным врезам: оврагам и балкам, особенно в их верховьях.

Учитывая наличие проявлений вышеперечисленных опасных геологических процессов, крупному строительству в границах проектирования должны предшествовать целевые изыскания, согласно требованиям СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и инженерная подготовка территорий, в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

Гидрографическая сеть сельского поселения Заплавное представлена рекой Самара  рр.Таволжанка и Безымянка.

Река Самара  протекает в северной части сельского поселения на границе с сельским поселением Борский. Питается многочисленными реками и ручейками впадающих в нее.

Река Таволжанка протекает с юга на северо-запад вдоль села Алексеевка и впадает в р.Самару.

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

Месторождения полезных ископаемых в границах проектирования представлены Заплавненским месторождением кирпичных суглинков. Месторождение расположено в 8,0 км к Ю от с.Борское, в 9 км к югу от ж/д ст.Неприк, близ южной окраины с.Заплавное, в 1,0 км к ЮЗ от церкви этого села между двумя оврагами. Автотрассой Гвардейцы – Заплавное – Колтубанка оно рассечено на две неравные части. Абсолютные отметки поверхности 70,7 – 89,59 м. Урез воды в р.Самара на абс. отм. 51 м.

Полезная толща месторождения приурочена к отложениям эоплейстоцена (сыртовые отложения) и представлена суглинком желтовато-бурым, тяжелым, плотным, известковистым, с редкими прослойками мелкозернистой буровато-серой супеси со следами ожелезнения. Мощность  от 7,0 до 9,3 м, средняя 8,7 м. Полезная толща суглинков опробована по всем выработкам.

В 1991г. по заявке АПО «Борское» на месторождении была отобрана валовая проба весом 5,0 тонн с целью испытания сырья для производства кирпича с искусственной сушкой сырца. Кроме того, с целью контроля данных разведки 1961 года на месторождении было пройдено 10 скважин и отобрано 39 рядовых и 3 технологические пробы.

Запасы суглинков на площади 147,1 тыс. м2 утверждены ТКЗ (протокол № 521 от 24.11.1992г.) по категориям А+В+С1 в количестве 1407,9 тыс. м3, в т.ч. по кат. А+В – 720,9 тыс. м3 . Месторождение не разрабатывается, на балансе числится в качестве резервного.

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Почвы в Борском районе на северо-востоке - черноземы, выщелоченные и оподзоленные, в центральной части — песчаные и супесчаные. Пески подвижны. Южнее - черноземы обыкновенные и южные. В районе реки Самары почвы аллювиальные, но значительной сельскохозяйственной нагрузки они не испытывают.

Преобладающие типы почв на территории сельского поселения Заплавное  – аллювиальные отложения первой и второй надпойменных террас объединенные. Пески с гравием и галькой, суглинки, глины.

В черноземах обыкновенных средние показатели содержания гумуса в пахотном слое - 7%. Средняя сумма поглощенных оснований - 47,5 мг-экв на 100 г почвы. Кроме кальция и магния в составе поглощенных оснований обычно присутствуют в очень малых величинах калий и натрий. Водопроницаемость оценивается как хорошая. Валовые запасы гумуса и основных элементов питания растений делают обыкновенные черноземы почвами потенциально богатыми. Они имеют самую высокую обеспеченность подвижными формами азота и калия и низкую фосфора. Обыкновенные черноземы характеризуются относительно высоким естественным плодородием, но они имеют более низкую, чем типичные черноземы качественную оценку.

В черноземах типичных высокое содержание гумуса отмечается как в пахотном слое, так и во всем гумусовом горизонте. Среднее содержание гумуса в пахотном слое - 7-8% с постепенным убыванием до 3,5-4%. Это богатая питательными веществами, с прочной зернистой структурой почва, с благоприятными водным и воздушным режимами. В целом типичные черноземы обладают высоким природным плодородием.

Содержание гумуса в пахотном черноземов южных 4-6%. Наличие карбонатов наблюдается уже в нижней половине гумусового горизонта, где отмечается уплотнение и вертикальная трещиноватость. Южные черноземы наиболее обеднены подвижным фосфором (20-26 т/га) при высокой обеспеченности калием (194-277 т/га). Водопроницаемость оценивается как хорошая. Южные черноземы характеризуются наиболее низким потенциальным плодородием среди других подтипов черноземов. Пахотные угодья на этих почвах имеют среднее и ниже среднего качество.

#### 2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Заплавное представлены лесами, акваторией и прибрежными территориями р. Самара, Таволжанка.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАПЛАВНОЕ

### 2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Заплавное муниципального района Борский

#### 2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис.1  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Борский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

#### 2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский

На территории муниципального района Борский расположены 13 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Борское (численность населения на 01.01.11г. – 9025 человек).

Сельские поселения муниципального района Борский:

- Большое Алдаркино (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей  663 человека;

- Борское (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей  9079  человек;

- Гвардейцы (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 1608 человека;

- Длматовка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 917 человек;

- Заплавное  (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  1780 человек;

- Коноваловка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1057 человек;

- Новый Кутулук (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей  1475 человек;

- Новоборское (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей  2492 человека;

- Петровка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  2062 человек;

- Подгорное (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  1127 человек;

- Подсолнечное (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей  1177 человека;

- Таволжанка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  766 человек;

- Усманка (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей  550 человека.

В целом в муниципальном районе Борский по данным на 1.01.11 проживает 24359 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1. Динамика естественного движения населения муниципального района Борский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2 Динамика численности населения муниципального района Борский.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области: уровень смертности в районе оказался выше, при более низком уровне рождаемости. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Борский.

Младенческая смертность в поселениях Борского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 2000 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района оказался меньше средних показателей по сельскому населению области. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Борский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется прежним, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В настоящее время в муниципальном районе наблюдается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, вошедших в детородный возраст. Однако в дальнейшем в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Борский по полу и возрасту.

В 2009 году соотношение населения Борского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Борский доля стариков превышает долю молодого населения: 25,6% против 15,7%, Таким образом, разрыв составляет 9,9%, что на 2,8% выше среднего показателя по сельскому населению Самарской области (7,1%). Доля трудоспособного населения в районе на 1,2% ниже среднего областного показателя.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Борский примерно на 0,8 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Борский на протяжении периода «перестройки» характеризовались высоким притоком населения, который покрывал естественную убыль. В 2010 году миграционный прирост сменился оттоком населения, усугубив процесс депопуляции. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения в муниципальном районе Борский.

Сегодня по общим итогам миграции на 1.01.2010 года в муниципальный район Борский прибыло на 37 человек меньше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Борский.

Население муниципального района Борский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 83,4%. Около 4,6% населения района – мордва; 0,4% - белорусы; 1, 7% - татары; 4,9% – чуваши; 1,5% - украинцы; 1,0% - армяне; 0,5% - казахи; 0,6% - цыгане.

#### 2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Заплавное м.р. Борский

Общая тенденция устойчивой депопуляции, характерная для региона, наблюдается также в сельских поселениях муниципального района Борский, в том числе в с.п. Заплавное. Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Заплавное муниципального района Борский.

По данным, предоставленным администрацией с.п. Заплавное, за период с 2006 по 2010 гг. показатели  уровня смертности и уровня рождаемости были близки к средним показателям рождаемости и смертности по муниципальному району Борский в целом. Средний коэффициент рождаемости в анализируемый период был на 2,1 промилле меньше среднего районного показателя, при этом средний уровень смертности был на уровне районного коэффициента. Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Заплавное.

В анализируемый период устойчивая депопуляция сглаживалась внешней миграцией – с 2006 по 2010 гг. миграционный прирост покрывал естественную убыль населения. В 2003-2005 гг. естественная убыль превышала миграционный прирост, что негативно сказывалось на демографической ситуации в поселении – численность населения сокращалась. Рис. 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Заплавное.

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Заплавное муниципального района Борский (на 1 тыс. жителей)

11.1 Коэффициенты естественного движения населения с.п. Заплавное

11.2 Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Заплавное

По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Заплавное, в настоящий момент в поселении наблюдается уменьшение доли детей и увеличение доли пожилого населения. (Таблица 3).

Таблица 3

Данные о возрастной структуре населения с.п. Заплавное на 01.01.2011г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 277 | 15,5 |
|  | до 6 лет | 97 | 5,4 |
|  | от 7 до 15 | 164 | 9,2 |
|  | от 16 до 17 лет | 16 | 0,9 |
| II. | Из общей численности населения: | 1780 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 261 | 14,6 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 941 | 52,9 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 452 | 25,4 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 489 | 27,5 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 578 | 32,5 |
|  | женщины старше 54 лет | 345 | 19,4 |
|  | мужчины старше 59 лет | 233 | 13,1 |

В демографической структуре населения с.п. Заплавное доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 14,6%, это на 1,1% меньше среднего районного показателя. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Заплавное составляет 32,5%, то есть превышает  средний показатель по м.р. Борский на 6,9%. В сумме доля нетрудоспособного населения составляет почти половину всего населения с.п. Заплавное.

Доля трудоспособного населения в с.п. Заплавное составляет 52,9%, что на 5,8% меньше районного показателя. Рис. 12. Распределение населения по основным возрастным группам.

Рис. 12.

По данным Самарастат с 2006 г. число жителей в с.п. Заплавное растет, в то время как с 2002 по 2006 год сокращалось. В таблице 3 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Заплавное.  (Таблица 4)

Таблица 4

Динамика численности населения населенных пунктов сельского поселения Заплавное

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Заплавное | 2012 | 1724 | 1579 | 1801 | 1780 |
| с. Алексеевка | 743 | 618 | 570 | 632 | 632 |
| с. Баженовка | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Заплавное - а/ц | 895 | 809 | 765 | 898 | 867 |
| п. им. Клары Цеткин | 276 | 210 | 192 | 211 | 221 |
| с. Мойка | 93 | 87 | 52 | 60 | 60 |

Рис. 13.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Заплавное численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 232 человека, по сравнению с 2006 годом – увеличилась на 209 человек. Рис. 13. Динамика численности населения с.п. Заплавное.

### 2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Заплавное

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, N 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья и земли, занятые лесополосами, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесами, болотами, замкнутыми водоемами, зданиями, строениями и сооружениями, необходимыми для функционирования сельского хозяйства, а также карьерами, землями, отчуждаемыми из активного оборота для складирования и захоронения отходов сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения - это особо ценные земельные угодья, предназначенные для ведения общественного сельскохозяйственного производства и подлежащие особой охране. Перевод этих земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации.

Земли населенных пунктов - к ним  относятся все земли в пределах городской, поселковой черты и черты сельских населенных пунктов, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельских администраций.

В составе земель населенных пунктов выделяются: земли городской, поселковой и сельской застройки; земли площадей, улиц, переулков и пр.; земли сельскохозяйственного использования; земли под городскими лесами, парками, скверами и пр.; земли, занятые водоемами и болотами; земли под захоронениями и свалками неутилизируемых промышленных и бытовых отходов, неиспользуемыми оврагами и пр.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения - это земли, предоставленные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

В составе земель этой категории выделяются: земли под постройками и сооружениями, предназначенными для реализации соответствующих видов хозяйственной деятельности; земли транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли под водными объектами, ресурсы которых используются для реализации соответствующих видов деятельности; земли под защитными лесными и древесно-кустарниковыми насаждениями, располагающимися вдоль путей сообщения, вокруг хозяйственных объектов соответствующего профиля; земли под современными разработками полезных ископаемых и земли прежних разработок, находящиеся в стадии рекультивации; земли с особыми (охранными, санитарными и др.) условиями использования, необходимые для безопасной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов, а также земли под свалками, захоронениями и полигонами неутилизируемых промышленных отходов; земли, используемые предприятиями, организациями и учреждениями промышленности, транспорта и иного назначения, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под болотами и другие слабо используемые в хозяйственной деятельности земли.

Земли лесного фонда - это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства. Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются: земли под лесами, на которых осуществляется основная лесохозяйственная деятельность; земли под лесным подростом на гарях, вырубках, лесопосадках и пр.; земли, используемые лесохозяйственными предприятиями или переданные во временное пользование другим предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под постройками и сооружениями, а также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций и учреждений, занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными объектами, расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными болотами; земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр. нарушенными землями; земли под каменистыми, песчаными и другими слабо используемыми поверхностями, расположенные в пределах земель лесного фонда.

Земли водного фонда - к ним  относятся земли, занятые водоемами, гидротехническими, водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под водоохранные зоны и полосы отвода по берегам водоемов.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории, кроме земель под поверхностными водными объектами, выделяются: земли под дорогами и застройкой водохозяйственного комплекса; земли под болотами, лесами и древесно-кустарниковой растительностью, расположенные в пределах полос отвода водных объектов; нарушенные земли, занятые карьерами, недостроенными объектами гидротехнического и водохозяйственного комплексов (каналами, водохранилищами и пр.); прочие земли, включающие санитарно-защитные зоны вокруг объектов питьевого водоснабжения и других важных объектов Государственного водного фонда.

Земли особо охраняемых территорий - к ним  относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности

Земли запаса - это земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, включая аренду, вследствие природно-предопределенных свойств, ограничивающих или делающих невозможным их современное хозяйственное использование; вследствие временного высвобождения из хозяйственного оборота по социально-экономическим причинам или в результате нерационального использования; вследствие консервации.

В составе земель этой категории выделяются: сельскохозяйственные угодья, временно не используемые по каким-либо причинам; земли под дорогами, зданиями и инженерными сооружениями, не взятые на баланс предприятиями, организациями и учреждениями; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли под поверхностными водными объектами, земли под болотами и другими слабо используемыми по природным показателям элементами природных ландшафтов; земли, выведенные из хозяйственного оборота либо по экономическим, либо по технологическим причинам (брошенные карьеры, земли, загрязненные вредными, в том числе токсичными и радиоактивными веществами, и пр.).

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Площадь земель в границах сельского поселения Заплавное получена в результате компьютерной обработки данных (ГИС ИНГЕО) и составляет 23705 га.

Территория поселения представлена следующими категориями земель:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли  промышленности, транспорта и т.д.;

- земли лесного фонда;

- земли запаса.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения: сельскохозяйственными угодьями (пашнями, пастбищами, сенокосами, многолетними насаждениями), древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, часть земель данной категории находится  под застройкой, дорогами  и водными объектами.

Земли населённых пунктов расположены в границах сёл и посёлков  сельского поселения. Эта категория земель представлена в основном сельскохозяйственными угодьями, а также землями под застройкой и дорогами.

Земли промышленности, транспорта расположены под дорогами, проходящими по территории поселения и  под застройкой. (Таблица 5)

Таблица 5

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Заплавное

| № | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 20439.6 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 1772.6 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта и т.д. в том числе | 79 |
| 4 | Земли запаса | 1297.8 |
| 5 | Земли лесного фонда | 116 |
|  | Итого: | 23705 |

Таблица разработана по данным, предоставленным администрацией сельского поселения Заплавное муниципального района Борский.

## 2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗАПЛАВНОЕ

Планировочная структура сельского поселения Заплавное определяется следующими факторами: особенностями гидрографии и рельефа территории, улично-дорожной сетью населённых пунктов. Разработка  генерального плана сельского поселения  предусматривается с  учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий, отвечающих градостроительным требованиям.

В северной части поселения, на границе с сельским поселением Борское,  и  с сельским поселением Гвардейцы расположено село Заплавное, являющееся административным центром сельского поселения Заплавное. Село Заплавное  имеет живописную планировочную структуру подчиненную особенностям рельефа и гидрографической ситуации. С северной стороны село ограничивает река Самара.

Село Алексеевка расположено в центральной части сельского поселения по левому и правому берегу реки Таволжанка. Село имеет линейную планировочную структуру, улицы расположены параллельно реке.

В восточной части поселения, на границе с Оренбургской областью располагается  село Мойка. Село имеет свободную планировочная структуру, застройка живописно расположена по обеим сторонам реки Мойка.

Поселок имени Клары Цеткин находится в северо-восточной части поселения, имеет  линейную планировочную структуру. Застройка расположена вдоль улицы Центральная.

Село Баженовка не развито и на данный момент не имеет жителей.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения Заплавное

Функциональные зоны – зоны, для которых определены границы и функциональное назначение. В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом их предназначения и преимущественного характера использования:

- жилая зона (зона жилой застройки) - зоны размещения жилых домов малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;

- общественно-деловая зона (зона общественно-деловой застройки) - зона размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных  с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- зона производственного использования (производственная и коммунально-складская зона) - зона размещения промышленных и коммунально-складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной  инфраструктуры;

- рекреационная зона – зона мест отдыха населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;

- зона сельскохозяйственного использования, включающая территории сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения;

- зона специального назначения, включающая территории кладбища, мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, закрытые карьеры), объекты  обращения с отходами.

### 2.4.1. Жилая зона

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

В населенных пунктах поселения Заплавное преобладает  усадебная застройка, представленная одно – двухквартирными жилыми домами. Фактические площади жилых зон превышают расчётные, так как размеры приусадебных участков составляют 1000 кв.м - 2000 кв.м  и более.

#### 2.4.1.1. Характеристика жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Заплавное составляет 46368.35 кв. м, государственный и муниципальный фонд отсутствует, частный фонд составляет 46368.35 кв. м.

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 26 кв. м/чел.

Характеристика жилищного фонда по видам собственности и типам застройки представлена в таблицах 6 и 7.

Данные по жилищному фонду сельского поселения Заплавное

Таблица 6

По видам собственности

| № п/п | Наименование | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий жилой фонд, в т.ч. | 46368,35 |
|  | государственный | - |
|  | частный | 46368,35 |

Таблица 7

По типам  застройки

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 693 | 45188,35 |
| 2 | Многоквартирная застройка (2-х этажная) | 6 | 1180 |
| 3 | Блокированная застройка | - | - |
| 4 | Всего: | 699 | 46368,35 |

В сельском поселении Заплавное отсутствуют жилые дома, отнесённые к ветхому жилищному фонду в соответствии с  законодательством Российской Федерации и законом Самарской области «О жилище».

### 2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

В населённых пунктах сельского поселения Заплавное общественные центры, образующие общественно-деловую зону, практически не сформированы из-за отсутствия объектов социальной инфраструктуры.

В селе Заплавное  предприятия обслуживания расположены в центральной части на пересечении улиц Чернонебовка и Любимовка, где размещены здания  сельского клуба, библиотеки, почты, школы, магазина.

Школьное здание построено в 1968 году хозяйственным способом. Не имеет подвала, соответствующей канализации и водоснабжения. Отсутствует помещение для гардероба, спортивный зал не соответствует нормативным требованиям. Школьные мастерские переоборудованы для размещения детского сада, рассчитанного на 20 мест.

В селе Алексеевка общественный центр расположен в центральной части по ул. Школьной на пересечении  с улицей Дачной.

В селе Мойка общественный центр отсутствует.

В п. имени Клары Цеткин объекты общественного обслуживания сосредоточены на перекрестке  ул. Центральной.

На территории поселения размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли не соответствует радиусам обслуживания населения.

#### 2.4.2.1.Учреждения и предприятия обслуживания

Полный перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками приводится в таблице 8.

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами обслуживания выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» и представлен в таблице 9.

Таблица 8

Объекты культурно-бытового назначения сельского поселения Заплавное (существующие объекты)

| № | № ГП | Наименование | Адрес (местонахождение) | Мощность вместимость | Этаж-ность | Материал стен | ГОД стр. | Собственность | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| 3 |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | МОУ БСШО №2 «Образовательный центр» Алексеевский филиал ДОУ «Солнышко» | с. Алексеевка, ул. Школьная, 53 | 20 | 2 |  |  |  | уд. |
|  | 3.2 | Детский сад | п. им. Клары Цеткин, ул. Центральная |  |  |  |  |  | Не действует |
|  | 3.3 | МОУ Заплавнинская школа, дошкольная группа | с.Заплавное, Ул. Любимовка, 25а | 20 | 1 |  |  |  | Уд. |
|  | 3.4 | Детский сад | с. Заплавное, ул. Чернонебовка |  |  |  |  |  | Не действует |
|  | 3.5 | Детский сад | с. Алексеевка, ул. Дачная |  |  |  |  |  | Не действует |
| 4 |  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | МОУ Заплавнинская ООШ | с. Заплавное, ул. Любимовка, 25а | 233 уч-ся | 1 |  |  |  | уд. |
|  | 4.2 | МОУ БСШО №2 «Образовательный центр» Алексеевский филиал | с. Алексеевка, ул. Школьная, 53-в | 152 уч-ся | 2 |  |  |  | уд. |
|  | 4.3 | Школа | п. им. Клары Цеткин, ул. Центральная |  |  |  |  |  | Не действует |
| 5 |  | УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |
|  | 5.1 | ФАП | п. им. Клары Цеткин, ул. Центральная |  |  |  |  |  | Хор. |
|  | 5.2 | ФАП (в здании клуба) | с. Заплавное, ул. Любимовка, 24 |  |  |  |  |  | Уд. |
| 6 |  | УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |  |
|  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |
|  | 7.1 | Площадка для футбола | с. Алексеевка | 0,71 |  |  |  |  | Неудовл. |
| 8 |  | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |
|  | 8.1 | Клуб | с. Заплавное, ул. Любимовка, 24 | 400 мест | 2 |  |  |  | Уд. |
|  | 8.2 | Клуб | с. Алексеевка, ул. Школьная, 53-а | 400 мест | 2 |  |  |  | Уд. |
|  | 8.3 | Клуб | п. им. Клары Цеткин, ул. Центральная, 71-а | 150 мест | 1 |  |  |  | Уд. |
|  | 8.4 | Библиотека | с. Заплавное, ул. Любимовка, 24 | 13000/8 ед.хран./ чит.мест | 2 |  |  |  | Уд. |
|  | 8.5 | Библиотека | с. Алексеевка, ул. Школьная, 53-а | 11000/8 ед.хран./ чит.мест | 2 |  |  |  | Уд. |
|  | 8.6 | Библиотека | п. им. Клары Цеткин, ул. Центральная, 71-а | 5000/3 ед.хран./ чит.мест | 1 |  |  |  | Уд. |
|  | 8.7 | Клуб | с. Мойка, ул. Центральная |  |  |  |  |  | Не действует |
| 9 |  | УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ |  |
|  | 9.1 | магазин «Фортуна» | с.Заплавное, ул. Любимовка, 24а |  | 1 |  |  |  | Уд. |
|  | 9.2 | Магазин ООО «Рябинушка» | с. Алексеевка, ул. Школьная, 58а |  | 1 |  |  |  | Уд. |
|  | 9.3 | ЧП «Хворова Л.Ю.» | с. Алексеевка, ул. Школьная, 58а |  | 1 |  |  |  | Уд. |
|  | 9.4 | Магазин Басыров Ш..Ш. | п. им. Клары Цеткин, ул. Центральная, 67а |  | 1 |  |  |  | Уд. |
|  | 9.5 | Магазин | с. Алексеевка, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |  |
|  | 10.1 | Кафе | с.Заплавное, при ЧП Гладких | 20 мест |  |  |  |  |  |
| 11 |  | УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |
|  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |
|  |  | прачечные – нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | химчистка – нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ |  |
|  | 13.1 | Правление | п. им. Клары Цеткин, ул. Центральная |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.2 | Правление (в здании клуба) | с. Заплавное, ул. Любимовка, 24 |  |  |  |  |  | Уд. |
| 14 |  | БАНКИ И ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ |  |
|  | 14.1 | Отделение почтовой связи | с.Заплавное, ул. Чернонебовка, 2б |  | 1 |  |  |  | Уд. |
|  | 14.2 | Отделение почтовой связи | с. Алексеевка, ул. Школьная, 41а |  | 1 |  |  |  | Уд. |
|  | 14.3 | Отделение почтовой связи | п. им. Клары Цеткин, ул. Центральная, 52в |  | 1 |  |  |  | Уд. |
| 15 |  | ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |  |
|  | 15.1 | Пожарное депо | с. Заплавное, ул. Ивановка | на 2 машины | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | КУЛЬТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 | Церковь | с. Заплавное, ул. Березовка, 35 | 400 | 2 |  |  |  | Уд. |

Таблица 9

Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Заплавное объектами соцкультбыта

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Нормативная обеспеченность на 1 тыс. чел. | Расчётная мощность объектов | Существующая мощность объектов | Процент обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (97) | 68 | 40 | 59% |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | всего детей | 176 | 385 | 218% |
|  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень (164) | 164 |  |  |
|  |  |  | 75% от 16 до 17 III ступень (16) | 12 |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | объект | по заданию |  | - |  |
|  | Поликлиническое отделение | объект | по заданию |  | - |  |
|  | ФАП | объект | по заданию |  | 2 |  |
|  | аптеки | объект | по заданию |  | 0 | 0% |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 1,4 | 0,71 | 51% |
|  | спортивные залы | м2 площ.пола | 200 | 356 | 0 | 0% |
|  | бассейны | м2 зерк. Воды | 100 | 178 | 0 | 0% |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посет.место | 240 | 427 | 950 | 222% |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 6.5 | 11.6 | 29 | 250% |
|  |  | чит. мест | 5 | 9 | 19 | 211% |
| 6 | Магазины* | м2 торг. площади | 192 | 341 |  |  |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 71 | 20 | 28% |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 6 | 11 | 0 | 0% |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 53 | 0 | 0% |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 2,6 | 0 | 0% |
|  | Бани | место | 7 | 12 | 0 | 0% |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 11 | 0 | 0% |

*Согласно Постановлению Правительства Самарской области от 3.03.2011 г.№88. «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

Уровень обеспеченности населения основными объектами обслуживания очень низкий.

### 2.4.3. Производственные и коммунально-складские зоны

Земельные участки  в составе производственных и коммунально-складских зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

Производственная зона сельского поселения Заплавное представляет собой совокупность производственных площадок, расположенных в разных частях сельского поселения. В настоящее время часть производственных площадок используется по прямому назначению,) На некоторых площадках производственная деятельность не осуществляется.  Близость производственных зон к жилым зонам, в ряде случаев ограничивает развитие предприятий, так как с увеличением мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно защитной зоны. В этом случае возникает необходимость выноса предприятия за пределы селитебной территории.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. Садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.  (Таблица 10)

Таблица 10

Объекты производственного назначения сельского поселения Заплавное

| № ГП | Наименование объекта | Характер производственной деятельности и мощность | Местоположение (адрес) | Ориентиро-вочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Пекарня |  | с. Алексеевка | 50 |
| 2.2 | Зерноток, маслобойня |  | с. Заплавное | 100 |
| 2.3 | База фермерского хозяйства | Переработка зерна | с. Заплавное | 50 |
| 2.4 | Производственная база КФХ ООО «Михайловское» | Переработка зерна | с. Заплавное | 50 |
| 2.5 | Фермерские хозяйства | Переработка зерна | с. Заплавное | 50 |
| 2.6 | Зерносклады |  | с. Заплавное | 50 |
| 2.7 | МТМ |  | п. им. Клары Цеткин | 100 |
| 2.8 | Зерноток |  | п. им. Клары Цеткин | 100 |
| 2.9 | Зерноток |  | с. Алексеевка | 100 |
| 2.10 | Зерносклад |  | с. Алексеевка | 50 |
| 2.11 | Фермерские зерносклады |  | с. Алексеевка | 50 |
| 2.12 | Ремонтные мастерские ЧП Гладких | СТО, мастерские, гараж | с. Заплавное | 50 |
| 2.13 | Сельскохозяйственное предприятие |  | с. Заплавное | 50 |

### 2.4.4. Зоны транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней  сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. На территории сельского поселения Заплавное  расположены линейные объекты автомобильного и трубопроводного транспорта, формирующие зону в границах полосы отвода земель.

#### 2.4.4.1. Транспорт

##### 2.4.4.1.1. Внешний транспорт

По территории сельского поселения Заплавное проходят автодороги регионального значения: «Борское-Таволжанка»-Гвардейцы-Благодаровка» IV категории; «Борское-Таволжанка» IV категории; «Боское-Таволжанка»-Мойка» IV категории; «Гвардейцы-Мойка»-Заплавное IV категории; «Борское-Таволжанка»-Баженовка» V категории. (Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г).

Территорию сельского поселения Заплавное пересекает с севера на юг магистральный газопровод-отвод «Оренбург-Самара Отвод на ГРС-116 р.ц. Борское» диаметром 300 мм. Магистральных нефтепроводов на территории проектирования не выявлено.

##### 2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

В границах населённых пунктов обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано. Через поселение проходит маршрут «Гостевка – Борское».

##### 2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Уровень автомобилизации в сельском поселении Заплавное составляет 300  автомобилей на тысячу жителей. Коллективные стоянки постоянного хранения автомобилей в населённых пунктах отсутствуют. Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

Из объектов  обслуживания транспортных средств на территории поселения имеется  станция технического обслуживания на 2 поста.

##### 2.4.4.1.4. Искусственные дорожные сооружения

В с. Алексеевка имеются автомобильные мосты: на пересечении р. Таволжанки и автодороги «Борское – Таволжанка», в центральной части села через р.Таволжанка – деревянный мост в аварийном состоянии и капитальный недостроенный мост.

#### 2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населённых пунктов

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, расположенные в границах населённых пунктов. Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам различного функционального назначения.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 11.

Таблица 11

Характеристика улично-дорожной сети сельского поселения Заплавное

| № п\п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть | Значение / категория |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протя-жен-ность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) |  |
|  |  |  | Асф/ бет. | Гр/ щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | с. Заплавное |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Чернонебовка | 2.2 | 1.5 |  | 0.7 | Главная улица |
| 2 | Ул.Любимовка | 2.5 | 2.5 |  |  | Основная улица |
| 3 | Ул.Ивановка | 2 | 1.5 |  | 0.5 | Основная улица |
| 4 | Ул.Курская | 1 | 1 |  |  | Основная улица |
| 5 | Ул.Молодёжная | 0.5 | 0.5 |  |  | Второстепенная улица |
| 6 | Ул.Заречная | 0.4 |  |  | 0.4 | Второстепенная улица |
| 7 | Ул.Берёзовка | 0.5 |  |  | 0.5 | Второстепенная улица |
| 8 | Ул.Ветляновка | 0.7 |  |  | 0.7 | Второстепенная улица |
| 9 | Ул.Набережная | 0.6 |  |  | 0.6 | Второстепенная улица |
|  | Пос. им. Клары Цеткин |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул.Центральная | 2.2 | 1.2 |  | 1 | Основная улица |
|  | С.Мойка |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул.Заречная | 2.5 |  |  | 2.5 | Основная улица |
|  | С.Алексеевка |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул.Молодёжная | 0.8 | 0.8 |  |  | Основная улица |
| 13 | Ул.Дачная | 0.7 | 0.7 |  |  | Основная улица |
| 14 | Ул.Школьная | 2 | 1.5 |  | 0.5 | Основная улица |
| 15 | Ул.Заречная | 1.5 | 0.4 |  | 1.1 | Второстепенная улица |

Общая протяженность улиц составляет 20.1 км, в том числе по покрытию: асфальт – 11.6 км, щебень – 0.0 км, грунт – 8.5 км. По территории поселения проходят грунтовые дороги хозяйственного назначения.

### 2.4.5. Зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков очистных сооружений канализации, понизительных подстанций,  отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.

#### 2.4.5.1. Инженерное оборудование территории

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Инженерное обеспечение сельского поселения Заплавное включает в себя:

1. Водоснабжение;

2. Водоотведение;

3. Теплоснабжение;

4. Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Связь.

##### 2.4.5.1.1. Водоснабжение

Село Заплавное - а/ц.

Централизованного водоснабжения село Заплавное не имеет. Источником водоснабжения служат индивидуальные скважины. Требуется строительство водопровода.

Село Алексеевка

Централизованное водоснабжение села обеспечивается от водозабора подземных вод, состоящего из  одной артезианской скважины, оборудованной насосом ЭЦВ6-10-80, производительностью 10 м3/час.  Дебит скважины 20 м3/час. На сети установлена  водонапорная башня емкостью 50 м3, водоразборные колонки и один пожарный гидрант.

Водопроводные сети тупиковые. Общая протяжённостью сетей 4,0 км. Трубы стальные и полиэтиленовые ф100 мм. Износ составляет 95%.  Вода используется на хозпитьевые цели, пожаротушения и полив.

Село Баженовка

Население в селе Баженовка отсутствует.

Поселок им. Клары Цеткин

Централизованного водоснабжения поселок не имеет. Источником водоснабжения служат шахтные колодцы.

В настоящее время по областной целевой программе «Чистая вода» ведётся  строительство водопровода. Вода в пробуренной скважине не соответствует питьевому качеству.

Село Мойка

Централизованным водоснабжением село Мойка не обеспечено. Источниками водоснабжение шахтные колодцы.

##### 2.4.5.1.2. Водоотведение

Хозбытовая канализация

Во всех населенных пунктах сельского поселения Заплавное централизованное канализование отсутствует.

Стоки от застройки направляются в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведенные службой санитарного надзора.

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод с территории всех населённых пунктов сельского поселения Гвардейцы осуществляется по рельефу местности, в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3 Теплоснабжение

Село Заплавное - а/ц.

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечено здание СДК и школы. Источником теплоснабжения служит отопительный модуль с котлами Микро 100.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающие на газе.

Село Алексеевка

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечено здание СДК и школы. Источником теплоснабжения служит отопительный модуль.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающие на газе.

Поселок им. Клары Цеткин

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечено здание СДК и школы. Источником теплоснабжения для здания СДК служит отопительный модуль с котлами Микро 100. Здание школы не отапливается, котельная зарезервирована.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающие на газе.

Село  Баженовка

Население в селе Баженовка отсутствует.

Село Мойка

Централизованное теплоснабжение в селе Мойка отсутствует. Источниками теплоснабжения служат собственные встроенные тепловые источники, работающие на газе.

##### 2.4.5.1.4 Газоснабжение

Село Заплавное - а/ц.

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №121.По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП№90 (с регуляторами давления РДН-400, РДГ-80) села, где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Общая протяженность сетей газоснабжения сельского поселения село Заплавное - 21400 п.м. Трубы стальные, ПНД.

В настоящее время в поселке по областной целевой программе «Газификация Самарской области» ведётся строительство газопроводов высокого и низкого давлений, ШГРП (начало в 2011).

Село Алексеевка

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №121.По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП№64(с регуляторами давления РДН-400, РДГ-80) села, где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Общая протяженность сетей газоснабжения сельского поселения село Алексеевка - 27000 п.м. Трубы стальные, ПНД.

Село Баженовка, село Мойка

Данные населенные пункты не газифицированы.

Поселок им. Клары Цеткин

Источником газоснабжения сетевым природным газом посёлка является ГРС №58. По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП села, где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Общая протяженность сетей газоснабжения сельского поселения поселок им. Клары Цеткин - 13700 п.м. Трубы стальные, ПНД.

Во всех вышеперечисленных населенных пунктах прокладка газопроводов низкого давления на опорах.

##### 2.4.5.1.5. Электроснабжение

Источником электроснабжения сельского поселения Заплавное (с. Заплавное, с. Алексеевка, п. им. Клары Цеткин, с. Мойка) является головная подстанция ПС «Борское» напряжением 110/35/10 кв. с двумя трансформаторами мощностью 16000 кв., расположенная в с.п. Борское и ПС  «Усманка» напряжением 35/10 Кв, расположенная в с. Усманка. Подстанции принадлежат   Самарскому ПО Филиала ОАО «МРСК ВОЛГА» ЗАО «Самарские распределительные сети». Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по фидеру N2 напряжением 10 Кв от ПС «Борское» и фидеру N7 и N2 напряжением 10 Кв от ПС «Усманка».   Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кв по сетям 0,4 кв. Балансовая принадлежность фидеров 10 кв. и подстанций в с.п. Заплавное – ОАО «МРСК ВОЛГА». Данные по фидерам и по подстанции приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Таблица 12

Данные об электроснабжении сельского поселения Заплавное

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| Головные подстанции: - Местоположение Количество подстанций 20шт | ПС Борское 110/35/10 ПС Усманка 35/10 |

Таблица 13

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в н.п. Заплавное, питающихся по ЛЭП по состоянию на 01.01. 2011г.

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | КТП 203/100 | н.п.Заплавное |
| 2 | КТП 204/250 | н.п.Заплавное |
| 3 | КТП 205/250 | н.п.Заплавное |
| 4 | КТП 206/100 | н.п.Заплавное |
| 5 | КТП 208/160 | н.п.Заплавное |
| 6 | КТП 209/100 | н.п.Заплавное |
| 7 | КТП 210/400 | н.п.Заплавное |
| 8 | КТП 211/100 | н.п.Заплавное |
| 9 | КТП 214/250 | н.п.Клара Цеткин |
| 10 | КТП 215/160 | н.п.Клара Цеткин |
| 11 | КТП 216/250 | н.п.Клара Цеткин |
| 12 | КТП 217/63 | н.п.Заплавное |
| 13 | КТП 219/160 | н.п.Заплавное |
| 14 | КТП 220/160 | н.п.Заплавное |
| 15 | КТП 206/160 | н.п.Алексеевка |
| 16 | КТП 208/100 | н.п.Алексеевка |
| 17 | КТП 209/250 | н.п.Алексеевка |
| 18 | КТП 210/100 | н.п.Алексеевка |
| 19 | КТП 706/100 | н.п.Алексеевка |
| 20 | КТП -160 | н.п.Мойка |

##### 2.4.5.1.6. Электросвязь

Телефонизация с. Заплавное осуществляется от АТС на 100 номеров, расположенной в здании клуба на ул. Любимовка, 24.

Телефонизация с. Алексеевка осуществляется от АТС на 200 номеров, расположенной в здании клуба на ул. Школьная 53Б.

Телефонизация  п. имени Клары Цеткин и с. Мойка осуществляется от АТС на 100 номеров, расположенной в здании клуба на ул. Центральной.

### 2.4.6. Рекреационные зоны

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Рекреационные зоны на территории поселения представлены озелененными территориями общего пользования, лесами, прибрежными зонами рек  Самара и Таволжанка. Специально обустроенные зоны отдыха на территории поселения не  организованы.

Озелененные территории общего пользования в границах населённых пунктов также отсутствуют.

Леса, расположенные в границах поселения, также могут использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, для осуществления рекреационной деятельности.

В центре с. Заплавное между улицами Чернонебовка и Любимовка находится сквер с очень старыми деревьями, площадью 1,2 га.

Наличие водных и лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использование ее потенциала в туристическом бизнесе.

### 2.4.7. Зоны сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий:  пашни, пастбища, земли, занятые многолетними насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, а так же зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, и используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами поселений.

### 2.4.8. Зоны специального назначения

На территории поселения расположены объекты специального назначения, к которым относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

В сельском поселении Заплавное размещаются пять кладбищ, с соблюдением санитарно-защитной зоны:

- на юго-восточной окраине с. Заплавное (площадь 2,11 га);

- на юго-западной окраине п. им. Клары Цеткин (площадь 0,31 га);

- на северо-восточной окраине д. Мойка (площадь 0,5 га);

- в 210 м на юго-запад от с. Алексеевка (площадь 1,71 га);

- западная окраина д. Баженовка (площадь 0,34 га);

Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров. Общая площадь действующих кладбищ составляет 4.97 га.

На территории сельского поселения находится действующий, но  не соответствующий санитарным требованиям скотомогильник к юго-востоку от села Заплавное. Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

Кроме того, возле населённых пунктов сельского поселения образовались несанкционированные свалки: в  300 м к западу от с. Заплавное (площадь 9 га),в 700 м на северо-восток от д. Алексеевка (площадь 2 га) и в 300 м на юго-восток от п. им. Клары Цеткин (площадь 0,8 га).

В настоящее время на несанкционированных свалках поселения накоплено более 2950 т твердых бытовых отходов

Учитывая непосредственную близость данных объектов к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированные свалки в с.п. Заплавное оказывают комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежат ликвидации.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраняемых объектов (зоны охраны объектов культурного наследия - памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации ст. 1 ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий

#### 2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с. п. Заплавное располагается  3  памятника архитектуры  и 1 памятник археологии (см. таблицы 14 и 15).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проекты зоны охраны объектов историко-культурного наследия с.п. Заплавное включающий градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Таблица 14

Памятники архитектуры с.п. Заплавное

| Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- |
| Казанская церковь | 1836 г. | Борский р., c. Заплавное | 426 |
| Усадьба В.Г.Костромитина (комплекс) | Середина ХIХ в. | Борский р., c. Мойка | 426 |
| Мужской монастырь (комплекс) | ХIХ - начало ХХ вв. | Борский р., c. Мойка | 426 |

Таблица 15

Памятники археологии с.п. Заплавное

| Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заплавное I | кург. мог. | Заплавное | 3 км ю | не определ. |

#### 2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Борский находится 8 особо охраняемых территорий:

    - Геологические отложения триаса;

    - Гостевский шихан;

    - Неприкский борок;

    - Урочище «Марьин пупок»;

    - Урочище «Мечеть»;

    - Осинник в истоках р. Лозовки.

На территории сельского поселения Заплавное особо охраняемых природных территорий регионального значения не выявлено.

### 2.5.2 Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 2.5.2.1 Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень  основных производственных объектов с.п. Заплавное представлен в таблице 16.

Таблица 16

Объекты производственного назначения сельского поселения Заплавное

| № ГП | Наименование объекта | Характер производственной деятельности и мощность | Местоположение (адрес) | Ориентиро-вочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Пекарня |  | с. Алексеевка | 50 |
| 2.2 | Зерноток, маслобойня |  | с. Заплавное | 100 |
| 2.3 | База фермерского хозяйства | Переработка зерна | с. Заплавное | 50 |
| 2.4 | Производственная база КФХ ООО "Михайловское" | Переработка зерна | с. Заплавное | 50 |
| 2.5 | Фермерские хозяйства | Переработка зерна | с. Заплавное | 50 |
| 2.6 | Зерносклады |  | с. Заплавное | 50 |
| 2.7 | МТМ |  | п. им. Клары Цеткин | 100 |
| 2.8 | Зерноток |  | п. им. Клары Цеткин | 100 |
| 2.9 | Зерноток |  | с. Алексеевка | 100 |
| 2.10 | Зерносклад |  | с. Алексеевка | 50 |
| 2.11 | Фермерские зерносклады |  | с. Алексеевка | 50 |
| 2.12 | Ремонтные мастерские ЧП Гладких | СТО, мастерские, гараж | с. Заплавное | 50 |

#### 2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

В границах проектирования канализационных очистных сооружений не выявлено.

#### 2.5.2.3. Кладбища

На территории сельского поселения Заплавное расположены кладбища:

- Юго-восточная окраина с. Заплавное (площадь 2,11 га);

- Юго-западная окраина п. им. Клары Цеткин (площадь 0,31 га);

- Северо-восточная окраина д. Мойка (площадь 0,46 га);

- В 210 м на юго-запад от с. Алексеевка (площадь 1,71 га);

- Северо-западная окраина д. Баженовка (площадь 0,34 га);

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м. Разрыв до жилой застройки соблюдается.

#### 2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Заплавное располагается один скотомогильник (таблица 17).

Таблица 17

| Населенный пункт | Функционирование | Тип скотомогильника | Соответствие ВСП |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Заплавное | действующий | Яма Беккари | не соответствует |

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

#### 2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Заплавное

Твердые бытовые отходы с.п. Заплавное размещаются на трех несанкционированных свалках:

- В 300 м к западу от с. Заплавное (площадь 9 га);

- В 700 м на северо-восток от д. Алексеевка (площадь 2 га);

- В 300 м на юго-восток от п. им. Клары Цеткин (площадь 0,8 га).

В настоящее время на несанкционированных свалках поселения накоплено более 2950 т твердых бытовых отходов

Учитывая непосредственную близость данных объектов к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированные свалки в с.п. Заплавное оказывают комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежат ликвидации.

#### 2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Заплавное пересекают ЛЭП напряженностью 10, 110 и 220 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.

#### 2.5.2.7. Транспортная инфраструктура

Через сельское поселение Заплавное проходят дороги регионального и межмуниципального значения:

- «Борское-Таволжанка» - Гвардейцы-Благодаровка IV категории;

- «Борское-Таволжанка» IV категории;

- «Борское-Таволжанка» - Мойка IV категории;

- «Гвардейцы-Мойка-Заплавное» IV категории;

- «Борское-Таволжанка» - Баженовка V категории;

Согласно рекомендациям Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх. № 28/746 от 10.04.2008 г.), придорожная полоса автомобильных дорог общего пользования III и IV категории принимается 50 м.

В границах поселений размер придорожной полосы для существующих дорог общего пользования Самарской области устанавливается до границы существующей застройки, но не более 50м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

В границах проектирования проходит  магистральный газопровод-отвод «Оренбург-Самара Отвод на ГРС-116 р.ц. Борское» диаметром 300 мм. Магистральных нефтепроводов на территории проектирование не выявлено.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса; расстояния от КС, ГРС, НПС газопроводов  до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопровода и необходимости обеспечения их безопасности.

Таким образом санитарный разрыв от газопровода-отвода составит 100 м.

Санитарный разрыв от АГРС-121 в с. Алексеевка составляет 150 м.

### 2.5.4. Охранные зоны

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10, 110 и 220 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 110 кВ – 20 м;

- 220 кВ – 25 м.

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5. Зоны охраны поверхностных водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона реки Самара (протяженность 594 км) составляет 200 м. Для реки Таволжанка (протяженность 47 км) – 100 м. Для рек с протяженностью до 10 км водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах проектирования составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых

На территории с.п. Заплавное расположено Заплавненское месторождение кирпичных глин.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

В границах с.п. Заплавное к таким зонам относятся:

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Сельское поселение Заплавное обслуживается пожарно-спасательной частью №134, расположенной в с.Борское. В с.З аплавное имеется здание пожарного депо на 2 автомашины, но здание не используется по назначению, т.к. ему требуется  капитальный ремонт.  Время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям  пункта 1 статьи 76  Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях.

Пожарные пирсы не оборудованы.

# 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАПЛАВНОЕ

## 3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

На территории сельского поселения Заплавное, документом территориального планирования «Положения о территориальном планировании муниципального района Борский Самарской области», утверждённым постановлением Собрания представителей муниципального района Борский Самарской области от 28 декабря 2009 г. № 329, отображены мероприятия регионального (Самарской области) и муниципального (Борского муниципального района) уровней

Учет интересов Самарской области при осуществлении территориального планирования сельского поселения Заплавное муниципального района Борский Самарской области

При осуществлении территориального планирования муниципального района Борский Самарской области учтены мероприятия:

Областной целевой программы «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой» на 2005 - 2010 годы, утвержденной Законом  Самарской области от 28.12.2004 № 177-ГД:

- проектирование и реконструкция водопровода в поселке имени  Клары Цеткин с.п. Заплавное;

- реконструкция водопровода в селе Алексеевка с.п. Заплавное.

Областной целевой программы «Газификация городских округов и муниципальных районов Самарской области на 2009 - 2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2008 №228:

- строительство межпоселкового газопровода в с. Заплавное.

Учет интересов муниципального района Борский при осуществлении территориального планирования

сельского поселения Заплавное

Мероприятия по развитию системы газоснабжения

С учетом потребности поселений муниципального района Борский Самарской области в газификации на срок до 2030 года планируется строительство межпоселковых газопроводов:

- в селе Мойка с.п. Заплавное, протяженностью 0,5 км.

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере здравоохранения

- Строительство офиса врачей общей практики в селе Заплавное.

- Реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов в селе Заплавное, поселке имени Клары Цеткин с.п. Заплавное.

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере физкультуры и спорта

- Реконструкция плоскостных спортивных сооружений в селах Заплавное, Алексеевка с.п. Заплавное.

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере образования

- Строительство дошкольного образовательного учреждения в селе Заплавное.

- Реконструкция дошкольного образовательного учреждения в селе Заплавное.

Мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды

- Строительство ям Беккари в районе села Алексеевка, поселка имени Клары Цеткин с.п. Заплавное;

- Приведение действующих объектов размещения биологических отходов в районе села Заплавное в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

- Берегоукрепление русел рек: Самара в районе села Заплавное; Таволжанка в районе села Алексеевка с.п. Заплавное.

- Строительство дамб обвалования в районе села Мойка и поселка имени Клары Цеткин.

- Создание особо охраняемых природных территорий: долина р.Таволжанка, Мойкинская степь.

Кроме того, в обосновывающих материалах к утверждённой схеме территориального планирования муниципального района Борский Самарской области, предусматривались следующие мероприятия:

Мероприятия по развитию промышленного комплекса

- Строительство кирпичного завода в с. Заплавное сельского поселения Заплавное.

Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Согласно областной целевой программе «Газификация городских округов и муниципальных районов Самарской области на 2009-2012гг.», планируется  строительство внутрипоселковых газопроводов на территории с. Мойка с.п. Заплавное, протяженностью 2 км; села Заплавное, протяженностью 4,1 км.

Мероприятия по развитию жилищного строительства

Планируемые показатели по обеспеченности населения Самарской области жильем: к 2015 году – 25  м2 на человека, к 2030 г. – 30 кв. м на человека.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального района Борский Самарской области планируется согласно мероприятиям Областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 №399. Конкретный перечень объектов будет определяться в ходе реализации данной Программы на конкурсной основе. Согласно СТП м.р. Борский планируется ремонт существующего асфальтобетонного покрытия и устройство дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием автодорог общего пользования местного значения.

## 3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ ЗАПЛАВНОЕ

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Борский, в том числе и в сельском поселении Заплавное, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Заплавное.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Заплавное по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2011 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Заплавное на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Заплавное к 2020 году сократится до 1627 человек, к 2030 г. – до 1457 человек. (Рис. 14. Прогноз численности населения с.п. Заплавное по погодовому балансу)

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Заплавное с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Заплавное рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Заплавное можно разместить 679 индивидуальных участков.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человек, в сельских поселениях м.р. Борский – 2,5 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с учетом стабилизации демографической ситуации в с.п. Заплавное, увеличением уровня рождаемости и стабильно положительным сальдо миграции, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Заплавное, при полном их освоении будет проживать 2037 человек.

В целом численность населения с.п. Заплавное к 2020 году возрастет до 2745 человек, к 2030 г. – до 3817 человек. (Рис. 15. Прогноз численности населения с.п. Заплавное с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 110 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 188 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 18 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице 16  приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Заплавное с учетом освоения резервных территорий.

Таблица 18

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Заплавное с учетом освоения резервных территорий, чел.

| №№ п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях к 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 2011 г. | Расчетный срок 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.п. Заплавное |
| 1 | Общая численность населения | 1780 | 3817 | 2037 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 277 | 593 | 316 |
|  | до 6 лет | 97 | 207 | 110 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 164 | 352 | 188 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 16 | 34 | 18 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 941 | 2018 | 1077 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 578 | 1240 | 662 |
| с. Заплавное |
| 1 | Общая численность населения | 867 | 1602 | 735 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 135 | 249 | 114 |
|  | до 6 лет | 47 | 86 | 39 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 80 | 148 | 68 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 8 | 15 | 7 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 458 | 847 | 389 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 282 | 521 | 239 |
| с. Алексеевка |
| 1 | Общая численность населения | 632 | 1538 | 906 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 98 | 239 | 141 |
|  | до 6 лет | 34 | 83 | 49 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 58 | 142 | 84 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 6 | 14 | 8 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 334 | 813 | 479 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 205 | 499 | 294 |
| п. им. К.Цеткин |
| 1 | Общая численность населения | 221 | 314 | 93 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 34 | 49 | 15 |
|  | до 6 лет | 12 | 17 | 5 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 20 | 29 | 9 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 117 | 166 | 49 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 72 | 102 | 30 |
| с. Мойка |
| 1 | Общая численность населения | 60 | 363 | 303 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 9 | 56 | 47 |
|  | до 6 лет | 3 | 19 | 16 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 6 | 34 | 28 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 1 | 4 | 3 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 32 | 192 | 160 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 19 | 118 | 99 |

Этот вариант принят в качестве основного.

## 3.3 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАПЛАВНОЕ

### 3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие выводы:

- в настоящее время в с.п. Заплавное, имеются территориальные резервы в границах населенных пунктов;

- развитие села Заплавное, села Алексеевка, пос. им. Клары Цеткин, села Мойка планируется в установленных границах.

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

В селе Заплавное в связи с периодическим затоплением северных территорий, находящихся в границах села, площадки для нового строительства планируются в юго-восточной части. Для  нового освоения предусмотрены 3 площадки.

- Площадка №1 прилегает к главной улице Чернонебовка с юго-востока. Перпендикулярно главной улице, вдоль небольшого лесного массива прокладываются две основные улицы, на которые «нанизаны» жилые кварталы. Пространство, образуемое основными улицами, предусмотрено под размещение объектов обслуживания. Формирование жилого массива на данной площадке предполагает расширение границ населенного пункта.

- Площадки №2 и №3 расположены в восточной части села и образуются  прямоугольной сеткой улиц.

- В границах существующей застройки предусматривается уплотнение жилищного фонда.

На территории села Алексеевка также предусматривается три площадки под новое жилищное строительство.

- Площадка № 4 размещается на северо-западе села, продолжая ул. Школьную. Основные улицы прямоугольных кварталов формируются вдоль реки Таволжанки.

- Площадка № 5 размещается в южной части села, направление основных улиц также определено направлением реки, вдоль которой формируются   новые жилые кварталы. Развитие в южном направлении получают улицы Молодежная, Школьная, Дачная.

- Площадка № 6 планируется в восточной части села, на территории, прилегающей к дороге, соединяющей Алексеевку с административным центром сельского поселения. На данной площадке запроектирован локальный центр, который соединяется со сложившимся центром улицей, пересекающей основные.

- В границах существующей застройки предусматривается уплотнение жилищного фонда.

В поселке имени Клары Цеткин располагается площадка № 7, которая занимает свободный участок на северо-западе поселка.

- В границах существующей застройки также предусматривается уплотнение жилищного фонда.

В селе Мойка новое жилищное строительство предусматривается на двух площадках.

- Площадка № 8 находится на юго-западе от основного массива. Улицы жилых кварталов ориентированы на реку.

- Площадка № 9 – прилегает к восточным границам населенного пункта. Жилые кварталы планируются вдоль реки. Жилые улицы ориентированы на планируемый центр, обеспечивая легкую его доступность.

- В границах существующей застройки также предусматривается уплотнение жилищного фонда.

### 3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование  выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- зоны жилой застройки, предназначенной для размещения индивидуальных и блокированных двухквартирных жилых домов с приусадебными участками;

- зоны общественно-деловой застройки, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- производственной зоны, предназначенной для размещения промышленных и коммунально-складских объектов;

-  зоны инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенной для застройки объектами различных видов транспорта и инженерными объектами;

- зоны рекреации, включающей в себя участки, занятые лесами, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы)  и объектов сельскохозяйственного производства;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников и объектов обращения с отходами.

#### 3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов и  на новых площадках, расположенных за их пределами. Предполагается усадебная застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами.

Площадь жилой зоны увеличится на 144,5 га.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 200 кв. м.

Размеры земельных участков для индивидуального строительства утверждены Решением Собрания представителей муниципального района Борский Самарской области третьего созыва №306 от 17 сент.2009г. «О порядке распоряжения земельными участками на территории м.р. Борский Самарской области». Размер земельных участков ИЖС в с.п. Заплавное не  должен превышать 0,25 га.

##### 3.3.2.1.1. Проектируемые объекты жилищного фонда местного значения

В селе  Заплавное

За счет уплотнения существующей застройки планируется:

- В северо-западной части села:

По ул. Любимовка  - размещение 4-х усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 1,60 га;

Планируется размещение 4-х индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 800  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 12 человек.

По ул. Чернонебовка – размещение 5 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 2,88 га;

Планируется размещение 5 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1000  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 15 человек.

По ул. Ивановка – размещение 8 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 3,59 га;

Планируется размещение 8 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1600  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 24 человека.

- В северной части села:

По ул. Воробьевка  - 1 усадебный участок;

Площадь проектируемой территории – 0,30 га;

Планируется размещение 1-го индивидуального жилого дома;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 200  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 3 человека.

- В центральной части села:

По  ул. Ивановка - 8 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 2,32 га;

Планируется размещение 8 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1600  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 24 человека.

- В восточной части села:

По ул. Набережная - 12 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 4,0 га;

Планируется размещение 12 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2400  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 36 человек.

- В юго-восточной части села:

По ул. Ветляновка - 5 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 2,5 га;

Планируется размещение 5 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1000  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 15 человек.

Итого за счет уплотнения существующей застройки планируется размещение  43-х усадебных участков.

Площадь проектируемой территории – 16,9  га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки составит  8600 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит 129 человек.

Новое строительство на свободных территориях:

ПЛОЩАДКА №1

Площадь проектируемой территории – 25,46 га;

Планируется размещение 127 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 25400  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 381 чел.

Для реализации проекта потребуется расширение границы населенного пункта в южном направлении, включение в состав 14 га.

ПЛОЩАДКА №2

Площадь проектируемой территории – 3,19 га;

Планируется размещение 16 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 3200  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 48 чел.

ПЛОЩАДКА №3

Площадь проектируемой территории – 11,91 га;

Планируется размещение 59 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 11800  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 177 чел.

Всего на свободных территориях в границах с. Заплавное с учетом включения новых территорий планируется размещение 202-х усадебных участков.

Площадь проектируемой территории – 40,56  га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки составит – 40400  м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит 606 человек.

В селе Алексеевка  предусматривается:

За счет уплотнения существующей застройки планируется:

- В северной части села:

По ул. Школьная – размещение 3 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 0,6 га;

Планируется размещение 3-х индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 600  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 9 человек.

- В восточной части села:

По ул. Заречная – размещение 32 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 6,4 га;

Планируется размещение 32-х индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 6400  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 96 человек.

- В южной части села:

По ул. Дачная – размещение 11 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 2,2 га;

Планируется размещение 11 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2200  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 33 человека.

Итого за счет уплотнения существующей застройки планируется размещение  46-и усадебных участков.

Площадь проектируемой территории – 9,2 га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки составит  9200 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит 138 человек.

Новое строительство на свободных территориях в границах населенного пункта планируется:

ПЛОЩАДКА №4

Площадь проектируемой территории – 6,5 га;

Планируется размещение 32-х индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 6400  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 96 чел.

ПЛОЩАДКА №5

Площадь проектируемой территории – 28,6 га;

Планируется размещение 144 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 28800  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 432 чел.

ПЛОЩАДКА №6

Площадь проектируемой территории – 16,1 га;

Планируется размещение 80 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 16000  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 240 чел.

Всего на свободных территориях в границах с. Алексеевка планируется размещение 256 усадебных участков.

Площадь проектируемой территории – 51,2 га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки составит – 51200  м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит 768 человек.

В посёлке им. Клары Цеткин предусматривается:

За счет уплотнения существующей застройки планируется:

По ул. Центральная – размещение 13 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 2,64 га;

Планируется размещение 13-и индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2600  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 39 человек.

Новое строительство на свободных территориях в границах населенного пункта планируется:

ПЛОЩАДКА №7

Площадь проектируемой территории – 3,65 га;

Планируется размещение 18-и индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 3600  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 54 чел.

В селе  Мойка предусматривается:

За счет уплотнения существующей застройки планируется:

По ул. Заречная – размещение 40 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 8,0 га;

Планируется размещение 40 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 8000  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 120 человек.

Новое строительство на свободных территориях в границах населенного пункта планируется:

ПЛОЩАДКА №8

Площадь проектируемой территории – 6,0 га;

Планируется размещение 30 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 6000  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 90 чел.

ПЛОЩАДКА №9

Площадь проектируемой территории – 6,3 га;

Планируется размещение 31 индивидуального жилого дома;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 6200  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 93 чел.

Всего на свободных территориях в границах с. Мойка планируется размещение 61 усадебного участка.

Площадь проектируемой территории – 12,3 га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки составит – 12200  м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит 183 человека.

ВСЕГО по генеральному плану в сельском поселении Заплавное планируется увеличение территории под жилую застройку на 144,5  га.

Общая площадь жилого фонда планируемой индивидуальной жилой застройки с учётом существующего (46368 кв.м) и проектируемого (135800 кв. м.) составит на расчетный срок – 182168 кв. м.

Численность населения на расчетный срок строительства с учётом существующего (1780 чел.) и проектируемого (2037 чел.) составит 3817 человек.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 47,7кв.м /чел.

Проектируемая застройка подключается к существующим инженерным сетям и транспортной инфраструктуре.

В новой застройке зарезервированы площадки под строительство учреждений культурно-бытового назначения.

#### 3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Зоны общественных центров, предусматриваемые генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

Кроме того, перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения:

- в с. Заплавное до 1602 чел.

- в с. Алексеевка до 1538 чел.

- в п. им. Клары Цеткин до 314 чел.

- в с. Мойка до 363 чел.

Всего по поселению  до 3817 человек.

Зоны общественных центров предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов по очерёдности строительства. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Расчёт объектов обслуживания представлен в таблице 19.

Таблица 19

Расчет нормативной обеспеченности сельского поселения Заплавное

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

Расчет приведен на перспективную численность населения 3817 чел.

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Нормативная обеспеченность на 1 тыс.чел. | Необходимая мощность объектов | Существующая мощность объектов | Мощность планируемых объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждения образования: |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (206) | 144 | 40 | 100 |
| 1.2 | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет (353), 75% детей от 16 до 17 лет (35) | 379 | 385 | - |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% детей от общего числа школьников (388) | 39 | - | 40 |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | Поликлиники | посещений в смену | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 2.2 | Больницы | койка | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 2.3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | 4 |
| 2.4 | ФАП, офис врача общей практики | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 2 | 2 |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 3,0 | 0,7 | 2,3 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 764 | - | 764 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 382 | - | 382 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 190 | 726 | 950 | - |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед.хранения чит. место | 5 4 | 19 15 | 29 19 | - - |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 192 | 730 | 160 | 570 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 153 | 20 | 133 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 6 | 23 | - | 23 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 115 | - | 115 |
| 5.5 | Химчистки (самообслуживания) | кг вещей в смену | 1,5 | 6 | - | 6 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 27 | - | 27 |
| 6 | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  | 7 | 38 | - | 38 |
| 6.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 операционное место (окно) | на 1-2 тыс. чел. |  |  | - |
| 7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 7.1 | Гостиница | место | 6 | 23 | - | - |
| 7.2 | Пожарное депо | автомобиль | 0,4 | 1-2 | - | - |

*Согласно Постановлению Правительства Самарской области от 3.03.2011 г. №88 «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

##### 3.3.2.2.1. Проектируемые объекты обслуживания

Согласно расчету, а также с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Самарской области, к расчетному сроку строительства генеральным планом предлагается размещение в сельском поселении Заплавное следующих объектов культурно-бытового назначения:

В селе Заплавное

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

- Реконструкция школьного здания (4.1) с формированием центра для внеклассных занятий на 40 мест (4.2) и школьных мастерских (4.3), приведение здания в соответствие с СанПиН;

- Реконструкция недействующего здания детского сада, расположенного  на ул. Чернонебовка (3.4) – формированием ДОУ на 40 мест;

- Строительство офиса врачей общей практики (5.1) с аптекой (5.2) и пунктом скорой помощи (1 автомобиль) (5.3) на пересечении улиц Ивановка и Курская (согласно СТП м.р. Борский);

- Строительство спортивного комплекса (7.1) с бассейном площадью 100 кв.м. зеркала воды, спортивными залами общей площадью пола 400 кв.м,  открытыми спортивными сооружениями и площадками (7.2) площадью 1,0 га на ул. Ивановка; общая площадь комплекса около 3 га;

- Строительство школьного спортивного ядра площадью 0,2 га (7.3)

- Строительство магазина (9.1) торговой площадью 100 кв.м. на пересечении улиц Заречная и Ивановка;

- Строительство кафе на 80 пос. мест на пересечении улиц Чернонебовка и Любимовка (10.1);

- Строительство предприятия бытового обслуживания с парикмахерской, химчисткой, ателье и пр. на 15 рабочих мест на ул. Чернонебовка (12.1);

- Строительство здания администрации на ул. Чернонебовка (13.1) с отделом социального обеспечения (6.1).

НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Площадка №1

- Строительство здания ДОУ на 50 мест (3.1);

- Строительство магазина торговой площадью 100 кв.м (9.2);

- Строительство спортивной площадки площадью 0,2 га (7.4);

Площадка №2

- Строительство спортивной площадки площадью 0,2 га на ул. Набережная (7.5);

Площадка №3

- Строительство аптеки на ул. Набережная (5.4);

- Строительство магазина торговой площадью 100 кв.м. на ул. Набережная (9.3).

В селе Алексеевка

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

- Реконструкция существующего здания ДОУ (20 мест) (3.1);

- Реконструкция существующего недействующего здания детского сада под ДОУ на 50 мест на ул. Дачная (3.5);

- Строительство ФАП с аптекой (5.1);

- Реконструкция плоскостного спортивного сооружения (футбольного поля) (7.1).

НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Площадка №5

- Строительство магазина торговой площадью 100 кв.м (9.1);

Площадка №6

- Строительство спортивного зала площадью пола  200 кв.м (7.2);

- Строительство открытых спортивных сооружений площадью 0,5 га (7.3).

- Строительство многофункционального здания с магазином торговой площадью 100 кв.м (9.2), кафе на 60 мест (10.1), предприятием бытового обслуживания на 10 рабочих мест с химчисткой, прачечной, парикмахерской (12.1).

В поселке им. Клары Цеткин

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

- Реконструкция здания недействующего детского сада (3.2) с формированием ДОУ на 20 мест;

- Реконструкция здания бывшей школы (4.3) под многофункциональное здание с магазином торговой площадью 30 кв.м (9.1), кафе на 15 мест (10.1), предприятием бытового обслуживания на 2 раб. места (12.1);

- Организация аптечного отдела при ФАП (5.1);

- Строительство открытых спортивных сооружений площадью 0,3 га (7.1).

В селе Мойка

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

- Строительство ФАП с аптекой (5.1);

- Строительство открытых спортивных сооружений площадью 0,3 га (7.1);

- Строительство магазина торговой площадью 50 кв.м (9.1);

- Строительство многофункционального здания с магазином (9.2) торговой площадью 30 кв.м, кафе на 15 мест (10.1), предприятием бытового обслуживания на 2 раб. места (12.1);

- Реконструкция здания бывшего клуба под центр дошкольного образования на 15 мест (3.1) с досуговым центром на 80 мест (8.7) и спортивным залом площадью 80 кв.м (7.2).

#### 3.3.2.3. Развитие производственной и коммунально-складской зоны

Производственные и коммунально-складские зоны предназначены для застройки производственными, коммунальными и складскими объектами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Производственные и коммунально-складские зоны планируется развивать на существующих площадках за границами населённых пунктов. В производственных и коммунально-складских зонах учтены также и территории СЗЗ, уменьшение которых возможно за счёт реконструкции и модернизации производства, либо изменения вида производства.

##### 3.3.2.3.1. Проектируемые объекты производственного и коммунально-складского назначения

Схемой территориального планирования муниципального района Борский Самарской области предусмотрены мероприятия по развитию промышленного комплекса в с.п. Заплавное: строительство кирпичного завода (2.1) в с. Заплавное. Для этого предусмотрена площадка общей площадью 5 га в южной части села на территории, прилегающей к автодороге регионального значения «Борское-Таволжанка». Ориентировочная производительность завода 30 млн. шт. кирпича. 3-й класс опасности, СЗЗ 300 м.

В связи с тем, что сельскохозяйственное предприятие (2.2) находится в  охранной зоне реки Самары, планируется его перенос в производственную зону, расположенную в северо-западной части села Заплавное (ул. Любимовка).

В северо-западной части села Мойка, на существующей территории производственной зоны, зарезервирована площадка под размещение сельскохозяйственного предприятия (2.3).

#### 3.3.2.4. Развитие зон инженерной инфраструктуры

##### 3.3.2.4.1. Проектируемые объекты инженерной инфраструктуры

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Заплавное предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1. Водоснабжение;

2. Водоотведение;

3. Теплоснабжение;

4. Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Связь.

###### 3.3.2.4.1.1. Водоснабжение

Село Заплавное – административный центр

Ввиду отсутствия в селе централизованного водоснабжения и увеличении на расчетный срок численности населения до 1600 человек, генеральным планом предлагается:

- Строительство нового водозабора, с учётом расхода на спорткомплекс с бассейном площадью 100 м3 и кирпичного завода. Площадка под источник  будет определена на стадии рабочего проектирования после проведения изысканий.

- Проектирование и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них для площадок нового строительства.

-  Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций.

В качестве варианта новое строительство может обеспечиваться из индивидуальных источников водоснабжения  для одного или группы зданий. Вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода». Вариант определяется на стадии рабочего проекта.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Для пожаротушения при выборе 2-го варианта необходимо  проектирование и строительство пожарных резервуаров из расчёта расхода  5 л/сек в течение 3 часов (2 резервуара по 50 м3). Радиус обслуживания 200 м.  Местоположение определить на стадии рабочего проектирования.

Расчёт расходов потребления по каждому виду инженерного оборудования выполнен по очередям строительства по каждой площадке. (Таблица 20)

Село Мойка

Ввиду отсутствия централизованной системы водопровода новое строительство на территории существующей застройки и освоения свободных территорий согласно Генеральному плану обеспечивается водой от  индивидуальных источников расположенных на территории индивидуальных жилых домов. Вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода».

Для пожаротушения необходимо проектирование и строительство пожарных резервуаров из расчёта расхода  5 л/сек в течение 3 часов (2 резервуара по 50 м3). Радиус обслуживания 200 м. Местоположение определить в рабочем проектировании.

Расчёт расходов потребления по каждому виду инженерного оборудования выполнен по очередям строительства по каждой площадке. (Таблица 20)

Село Алексеевка, посёлок имени Клары Цеткин

Согласно СТП Муниципального района Борский:

Для бесперебойного водоснабжения населения села Алексеевка и посёлка  им. Клары Цеткин водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- Ввиду значительного увеличения населения, согласно Генеральному плану, необходимо расширение водозаборов в селе Алексеевка с увеличением производительности до требуемой;

- В посёлке им. Клары Цеткин необходимо запроектировать водозабор для чего необходимо провести гидрологические изыскания для определения местоположения водозабора. Вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода».

- Реконструкция и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них.

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

-  установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Вода используется на хоз.-питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение (1 пожар) принят 5 л/сек. в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.

Новое строительство в районе существующей застройки и освоение свободных территорий обеспечивается водой от существующей системы водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций.

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства. (Таблица 20).

Таблица 20

Расходы воды на новое строительство

| N п/п | Площадки застройки | Кол-во чел. | Водопотребление | Протяжен-ность сетей h км | Водоотведение м3/сут | Протяжен-ность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/сек 1 пож. 3 ч |  |  |  |  |
|  | Село Заплавное а/ц |
|  | Уплотнение существующей застройки |
| 1.1 | 43 инд. ж. д. (фрагментар.) | 129 | 30,96 | 6,71 | 54 | 9,03 |  | 30,96 |  |
| 1.2 | Спорткомплекс с бассейном площ. 100 м2 |  | 5,00 подпит х-быт. 6,00 | запол 7,00 х-быт. 3,00 |  |  |  | техн. 5,00 х-быт 6,00 |  |
|  | На новых площадках |  |  |
| 1.3 | Площадка №1 127 инд. ж. д. | 381 | 91,44 | 13,37 | 54 | 13,34 |  | 91,44 |  |
| 1.4 | Площадка №2 16 инд. ж. д. | 48 | 11,52 | 2,81 | 54 | 3,36 |  | 11,53 |  |
| 1.5 | Площадка №3 59 инд. ж. д. | 177 | 42,48 | 8,51 | 54 | 12,39 |  | 42,48 |  |
|  | всего |  |  |  |  |  | 22,23 |  | 11,1 |
|  | Село Алексеевка |
|  | Уплотнение существующей застройки |
| 2.1 | 46 инд. ж. д. (фрагментар.) | 138 | 33,12 | 7,18 | 54 | 9,66 |  | 33,12 |  |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Площадка №4 32 инд. ж. д. | 96 | 23,04 | 5,62 | 54 | 6,72 | 2,09 | 23,04 |  |
| 2.3 | Площадка №5 144 инд. ж. д. | 432 | 103,68 | 15,44 | 54 | 15,12 | 7,23 | 103,68 |  |
| 2.4 | Площадка №6 80 инд. ж. д. | 240 | 57,60 | 6,29 | 54 | 8,40 | 5,61 | 57,60 |  |
|  | всего |  |  |  |  |  | 14,93 |  |  |
|  | Посёлок имени Клары Цеткин |
|  | Уплотнение существующей застройки |
| 3.1 | 13 инд. ж. д. (фрагментар.) | 39 | 9,36 | 2,28 | 54 | 2,73 |  | 9,36 |  |
|  | Новое строительство . |
| 3.2 | Площад. № 7 18 инд. ж. д. | 54 | 12,96 | 3,16 | 54 | 3,78 | 0,69 | 12,96 |  |
|  | Село Мойка |
|  | Уплотнение существующей застройки |
| 4.1 | 40 инд. ж. д. (фрагментар.) | 120 | 28,80 | 6,24 | 54 | 8,40 |  | 28,80 |  |
|  | Новое строительство |  |  |
| 4.2 | Площад. № 8 30 инд. ж. д. | 90 | 21,60 | 5,27 | 54 | 6,30 |  | 21,60 |  |
| 4.3 | Площад. №9 31 инд. ж. д. | 93 | 22,32 | 5,44 | 54 | 6,51 |  | 22,32 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 37,85 |  | 11,1 |

###### 3.3.2.4.1.2. Водоотведение

Хозбытовая канализация

Село Заплавное – административный центр, село Алексеевка, посёлок имени Клары Цеткин, село Мойка

Ввиду того, что численность населения в сельском поселении Заплавное на расчётный срок составит 3817 человек, для улучшения условий жизни населения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- выполнить проект и строительство канализационных очистных сооружений;

- - запроектировать и построить сети канализации и сооружений на них для существующей застройки и вновь проектируемой застройки.

Наружные сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных материалов.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства до строительства очистных сооружений предусматривается строительство установок биологической очистки, для одного или группы зданий и проектируемого спорткомплекса с бассейном и кирпичного завода расположенного в селе Заплавное по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяться места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

###### 3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

Село Заплавное – административный центр, село Алексеевка, село Баженовка, село Мойка, поселок им. Клары Цеткин

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства в таблице 21.

Таблица 21

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п/п | Наименование | Мощность | Расход тепла ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Село Заплавное |
| 1.1 | Офис врача общей практики с аптекой |  | 15 000 |
| 1.2 | Магазин | Торговый зал 100м2 | 16 000 |
| 1.3 | Кафе | 80 мест | 608 000 |
| 1.4 | ДОУ, центр внеклассного образования | 40 мест 40 мест | 196 000 |
| 1.5 | Магазин торговой площадью | 100 м2 | 16 000 |
| 1.6 | Магазин торговой площадью | 100 м2 | 16 000 |
| 1.7 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом | 100 м2 400 м2 | 375 000 |
| 1.8 | ДОУ | 50 мест | 173 000 |
| 1.9 | Административное здание |  | 40 000 |
| 1.10 | Аптека |  | 10 000 |
| 1.11 | Предприятие бытового обслуживания | 15 раб. мест | 225 000 |
|  | Село Алексеевка |
| 2.1 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта с аптечным отделом |  | 16 000 |
| 2.2 | Магазин торговой площадью | 100 м2 | 16 000 |
| 2.3 | Реконструкция ДОУ |  | 20 000 |
| 2.4 | Спортзал | 200 м2 | 25 000 |
| 2.5 | Многофункциональное здание с магазином, кафе, предприятием бытового обслуживания | 100 м2 60 мест 10 раб. мест | 460 000 |
| 2.6 | ДОУ | 50 мест | 123 000 |
|  | Поселок им.Клары Цеткин |
| 3.1 | Организация аптечного отдела при ФАП |  | 16 000 |
| 3.2 | Многофункциональное здание с магазином, кафе, предприятием бытового обслуживания | 30 м2 15 мест 2 раб. места | 51 000 |
| 3.3 | Реконструкция ДОУ |  | 20 000 |
|  | Село Мойка |
| 4.1 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта с аптечным отделом |  | 16 000 |
| 4.2 | Магазин | Торговый зал 50 м2 | 8 000 |
| 4.3 | Реконструкция административного здания под досуговый центр со спортзалом | 80 мест 80 м2 | 50 000 |
| 4.4 | Многофункциональное здание с магазином, кафе, предприятием бытового обслуживания | 30 м2 15 мест 2 раб. места | 51 000 |

###### 3.3.2.4.1.4. Газоснабжение

Село Заплавное – административный центр, село Алексеевка, село Мойка, село Баженовка, поселок им. Клары Цеткин

Определена потребность в строительстве газопроводов в с. Мойка – 0,5 км (межпоселковый), 2,0 км (внутрипоселковый), с. Заплавное – 4,1 км (внутрипоселковый).

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от проектируемой системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП).

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства. (Таблица 22).

Таблица 22

Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хоз-быт. жил. дом. | в кач-ве топлива для жил. . дом. -ков. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Село Заплавное |
| 1.1 | Офис врача общей практики с аптекой |  |  |  | 2,35 |  |
| 1.2 | Магазин |  |  |  | 2,5 |  |
| 1.3 | Кафе |  |  |  | 95,4 |  |
| 1.4 | ДОУ |  |  |  | 30,8 |  |
| 1.5 | Магазин |  |  |  | 2,5 |  |
| 1.6 | Магазин |  |  |  | 2,5 |  |
| 1.7 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом |  |  |  | 58, |  |
| 1.8 | ДОУ |  |  |  | 27,14 |  |
| 1.9 | Аптека |  |  |  | 1,57 |  |
| 1.10 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 35,29 |  |
| 1.11 | Административное здание |  |  |  | 6,27 |  |
| 1.12 | Уплотнение существ. застройки | 43 | 11,83 | 99,78 |  |  |
| 1.13 | Площадка №1 | 127 | 23,15 | 294,70 |  |  |
| 1.14 | Площадка №2 | 16 | 6,0 | 37,13 |  |  |
| 1.15 | Площадка №3 | 59 | 15,13 | 136,91 |  |  |
|  | всего |  |  |  |  | 8,10 |
|  | Село Алексеевка |
| 2.1 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта с аптечным отделом |  |  |  | 2,5 |  |
| 2.2 | Уплотнение существ. застройки | 46 | 12,65 | 106,74 |  |  |
| 2.3 | Площадка№4 | 32 | 10,0 | 74,26 |  | 1,32 |
| 2.4 | Магазин |  |  |  | 2,5 |  |
| 2.5 | Площадка №5. | 144 | 33,3 | 334,15 |  | 5,13 |
| 2.6 | Многофункциональное здание с магазином, кафе, предприятием бытового обслуживания |  |  |  | 72,16 |  |
| 2.7 | Площадка №6 | 80 | 19,2 | 185,6 |  | 4,20 |
| 2.8 | Реконструкция ДОУ |  |  |  | 3,14 |  |
| 2.9 | Спортзал |  |  |  | 3,92 |  |
|  | ДОУ |  |  |  | 19,29 |  |
|  | всего |  |  |  |  | 10,65 |
|  | Поселок им. Клары Цеткин |
| 3.1 | Организация аптечного отдела при ФАП |  |  |  | 2,5 |  |
| 3.2 | Уплотнение существ. застройки | 13 | 5,2 | 30,1 |  |  |
| 3.3 | Площадка 7 | 18 | 6,53 | 41,77 |  |  |
| 3.4 | Многофункциональное здание с магазином, кафе, предприятием бытового обслуживания |  |  |  | 8,0 |  |
| 3.5 | Реконструкция ДОУ |  |  |  | 3,14 |  |
|  | всего |  |  |  |  | 0,69 |
|  | Село Мойка |
| 4.1 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта с аптечным отделом |  |  |  | 2,5 |  |
| 4.2 | Магазин |  |  |  | 1,25 |  |
| 4.3 | Уплотнение существ. застройки | 40 | 11,5 | 92,82 |  | 0,91 |
| 4.4 | Реконструкция административного здания под досуговый центр со спортзалом |  |  |  | 7,84 |  |
| 4.5 | Многофункциональное здание с магазином, кафе, предприятием бытового обслуживания |  |  |  | 8,0 |  |
| 4.6 | Площадка №8 | 30 | 9,38 | 69,62 |  | 3,04 |
| 4.7 | Площадка №9 | 31 | 9,69 | 71,94 |  | 1,94 |
|  | всего |  |  |  |  | 5,89 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 25,33 |

###### 3.3.2.4.1.5. Электроснабжение

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Заплавное, которое включает в себя с. Заплавное, с. Алексеевка, п. им. Клары Цеткин, с. Мойка   является генеральный план  с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения, общественные здания – II-III категории, предприятия торговли - III категории, коммунальные предприятия – II категории, и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г. Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

Строительства включает в себя площадки N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 площадки в существующей застройке.

Ожидаемая проектная мощность  строительства – 1299 кВТ.

Количество проектируемых подстанций – 15 шт.:

с. Заплавное

площадкаN1 - п/ст 1 Х 100-1шт; п/ст 1 Х 160-2шт, зоны Сх1, Р1, Ж1

площадкаN2 - п/ст 1 Х 100-1шт; п/ст 1 Х 160-1шт, зона Ж1

в существующей застройке –

п/ст 1 Х 400-1шт – кир.завод , зона Сх1;

п/ст 1 Х 160-1шт – рядом со спорткомплексом, зона О;

п/ст 1 Х 250-1шт – ул. Чернонебовка, зона О;

с. Алексеевка

площадкаN4 - п/ст 1 Х 100-1шт. , зона Ж1;

площадкаN5 - п/ст 1 Х 100-1шт; п/ст 1 Х 160-1шт, зона Ж1;

площадкаN6 - п/ст 1 Х 160-2шт, зоны Ж1, О;

п. Клара Цеткин

площадкаN7 - п/ст 1 Х 100-1шт, зона Ж1;

с. Мойка

площадкаN8 - п/ст 1 Х 160-1шт. зона Ж1.

Длина проектируемых ВЛ – 10 кВ – 5500 М

Вынос линии ВЛ – 10 кВ – 250 М.

Таблица 23

Таблица расчета мощности электросетей в с. Заплавное

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединен-ная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максималь-ная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=127 0,83 105,4 | 1 | 105,4 | Региональ-ные нормативы градострои-тельного проектиро-вания Самарской области от 25.12.2008 г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | ДОУ на 50 мест | 50 | 0,4 | 20 |  |
| 4 | Магазин 100 м2 | 23 | 0,8 | 18,4 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 149 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 160 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА-1шт 1х160кВА-2шт |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,4 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10Кв | 700М |  |  |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=16 1,7 27,2 | 1 | 27,2 | Региональ-ные нормативы градострои-тельного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка |  |  | 29,2 К существ. подстанции |  |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=59 1,05 62 | 1 | 62 | Региональ-ные нормативы градострои-тельного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Аптека | 6 | 0,8 | 4,8 |  |
| 4 | Магазин | 23 | 0,8 | 18,4 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 88,2 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 95 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА-1шт 1х160кВА-1шт |  |
| 9 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,37 |  |  |
| 10 | Длина ВЛ-10кВ | 800м |  |  |  |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=43 1,2 51,6 |  | К существую-щим сетям | Региональ-ные нормативы градострои-тельного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | В существующей застройке |  |  |  |  |
| 1 | ФАБ с аптекой на ул. Ивановка и Курской | 18 |  | К существую-щим сетям |  |
| 2 | Магазин 100м2 | 23 |  | К существую-щим сетям |  |
|  | В существующей застройке |  |  |  |  |
| 1 | Спорткомплекс с бассейном | 85 | 1 | 85 |  |
| 2 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 85 |  |
| 3 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 4 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 99 |  |
| 5 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160кВА-1шт |  |
| 6 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,62 |  |  |
| 7 | Длина ВЛ-10Кв | 150 М |  |  |  |
|  | В существующей застройке |  |  |  |  |
| 1 | Расширение ДОУ и строительство центра внеклассных занятий на 40м | 30 | 0,8 | 24 |  |
| 2 | КБОна 15р.м. | 40 | 0,8 | 32 |  |
| 3 | Кафе на 80м | 83,3 | 1 | 83,3 |  |
| 4 | Административное здание | 30 | 0,8 | 24 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 163 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 176 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х250кВА-1шт. |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,7 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10Кв | 200М |  |  |  |
| 9 | Кирпичный завод | 200 | 1 | 200 |  |
| 10 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 200 |  |
| 11 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 12 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 215 |  |
| 13 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х400кВА-1шт |  |
| 14 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,54 |  |  |
| 15 | Длина ВЛ-10Кв | 1500М |  |  |  |

Таблица 24

Таблица расчета мощности в селе Алексеевка

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединен-ная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максималь-ная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N4 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=32 1.3 42 |  | 42 | Региональ-ные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 44 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 46 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА-1шт |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,45 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ | 450 |  |  |  |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=46 1,18 54,8 |  | От существую-щей тр-ной подстанции | Региональ-ные нормативы градострои-тельного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N5 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=144 0,8 115 |  | 115 | Региональ-ные нормативы градострои-тельного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Магазин 100 м2 | 23 | 0,8 | 18,4 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 138,6 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 149 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА-1шт. 1х160кВА-1шт. |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,57 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ | 1000 |  |  |  |
|  | Площадка N6 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=80 0,95 76 | 1 | 76 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Спортзал | 10 | 0,9 | 9 |  |
| 3 | Кафе на 60 мест | 62 | 0,6 | 37,5 |  |
| 4 | Магазин 100м2 | 23 | 0,8 | 18,4 |  |
| 5 | КБО | 50 | 0,5 | 25 |  |
| 7 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 8 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 176 |  |
| 9 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 10 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 189 |  |
| 11 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160кВА-2шт |  |
| 12 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,59 |  |  |
| 13 | Длина ВЛ-10кВ | 600М |  |  |  |

Таблица 25

Таблица расчета мощности электросетей в поселке им. Клары Цеткин

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединен-ная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максималь-ная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N7 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=18 1,65 30 |  | 30 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 30 |  |
| 3 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 4 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 31 |  |
| 5 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА-1шт. |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,35 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ | 900 |  |  |  |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=13 2 26 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Реконструкция ДОУ под магазин | 7 | 1 | 7 |  |
| 3 | Кафе на 15 мест | 15,6 | 1 | 15,6 |  |
| 4 | КБО | 2 | 1 | 2 |  |
| 8 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 27,5 К существу-ющим сетям |  |

Таблица 26

Таблица расчета мощности электросетей в селе Мойка

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединен-ная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максималь-ная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N8 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=30 1,3 39 |  | 39 | Региональ-ные нормативы градострои-тельного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Магазин | 11,5 | 0,8 | 9,2 |  |
| 3 | ФАП с аптекой | 15 | 0,8 | 12 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 60,2 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 65 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 кВА-1шт. |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,41 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ | 650м |  |  |  |
| 10 | Вынос линииВЛ-10кВ | 250м |  |  |  |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=40 1,2 48 |  | К существую-щим сетям | Региональ-ные нормативы градострои-тельного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N9 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=31 1,3 40,3 |  | От подстанции N14 с заменой трансформатора | Региональ-ные нормативы градострои-тельного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Магазин | 6,9 | 1 | 6,9 |  |
| 3 | Кафе | 15,6 | 1 | 15,6 |  |
| 4 | КБО | 6 | 1 | 6 |  |
| 5 | Реконструкция здания для досуга | 37 | 1 | 37 |  |
| 6 | Суммарная нагрузка |  |  | 66 | От подстанции N1 с заменой трансформатора |

###### 3.3.2.4.1.6. Электросвязь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Заплавное, которое включает в себя с. Заплавное, с. Алексеевка, п. им. Клары Цеткин и с. Мойка, является генеральный план с красными линиями застройки микрорайонов с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Строительство включает в себя: с. Заплавное – площадки №1, №2, №3,  с. Алексеевка – площадки №4, №5, №6, п. им. Клары Цеткин – площадку №7, с. Мойка – уплотнение существующей застройки, пл. №8, №9.

Село Заплавное

Ожидаемое количество телефонов в с. Заплавное на расчетный срок – 605 номеров. Исходя из этого, проектом предусматривается расширение существующей АТС по ул. Любимова, 25 в здании клуба.

Проектом предусматривается телефонизация площадок по шкафной системе, путем прокладки кабелей связи в земле и по опорам.

Таблица 27

Ожидаемое количество телефонов в с. Заплавное

| №№ п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 43 дома | 43 |
| 2 | Офис врачей общей практики с аптекой и пунктом скорой помощи | 4 |
| 3 | Спорткомплекс | 2 |
| 4 | Магазин | 1 |
| 5 | КБО на 15 р.мест | 2 |
| 6 | Кафе на 80 мест | 1 |
| 7 | Здание администрации | 5 |
| Площадка №1 |
| 1 | Детский сад на 80 мест | 1 |
| 2 | Магазин 100 м2 | 1 |
| 3 | Усадебная застройка 127 домов | 127 |
| Площадка №2 |
| 1 | Усадебная застройка 16 домов | 16 |
| 2 | Детский сад на 80 мест | 1 |
| 3 | Магазин 100 м2 | 1 |
| Площадка №3 |
| 1 | Усадебная застройка 59 домов | 59 |
| 2 | Магазин 150 м2 | 1 |
| 3 | Аптека | 1 |
| Итого: | 266 |

Кабель связи – 3,3 км,

Шкаф   ШР -150 – 2 шт.: на площадке № 1, ул. 15; зона Ж1

на площадке №2, ул.22, зона Ж1.

Село Алексеевка

Ожидаемое количество телефонов в с. Алексеевка на расчетный срок – 315 номеров. Исходя из этого проектом предусматривается расширение существующей АТС (ул. Школьная, 53 Б).

Проектом предусматривается телефонизация площадок по шкафной системе, путем прокладки кабелей связи в земле.

Таблица 28

Ожидаемое количество телефонов в с. Алексеевка

| №№ п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 46 домов | 46 |
| 2 | ДОУ на 50 мест | 1 |
| 3 | ФАП с аптекой | 1 |
| Площадка №4 |
| 1 | Усадебная застройка 32 дома | 32 |
| Площадка №5 |
| 1 | Усадебная застройка 144 дома | 144 |
| 2 | Магазин 100 м2 | 1 |
| Площадка №6 |
| 1 | Усадебная застройка 80 домов | 80 |
| 2 | Многофункциональное здание с магазином, кафе на 60 мест | 4 |
| 3 | Спорткомплекс | 2 |
| 4 | КБО на 10 р. мест с прачечной, химчисткой и парикмахерской | 4 |
| Итого: | 315 |

Кабель связи – 4,5 км,

Ящик  ЯКГ — 3 шт. : на площадке № 4 (2 шт.); зона Ж1

на площадке №5, зона Ж1.

Ожидаемое количество телефонов в п. им. Клары Цеткин на расчетный срок –  31 номер (уплотнение существующей застройки и площадка №7). Исходя из этого, проектом предусматривается расширение существующей АТС, которая находится в здании клуба по ул. Центральная, дом 52В. Кабель связи прокладывается в земле от АТС до ШР – 150.

Кабель связи – 0,7 км.

Ожидаемое количество телефонов в с. Мойка на расчетный срок – 105 номеров.

Исходя из этого телефонизацию н.п. Мойка выполнить за счет расширения АТС, которая находится в н.п. им. Клары Цеткин.

#### 3.3.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Заплавное с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части поселка;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

##### 3.3.2.5.1. Проектируемые объекты транспортной инфраструктуры

###### 3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов с.п. Заплавное принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог:

- поселковая дорога - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы - связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами;

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала;

- хозяйственный проезд - проезд к приусадебным участкам.

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог (таблица 29).

Таблица 29

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Наименование улиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Заплавное |
| 1 | Поселковая дорога | Продолжение ул. Любимовка в южном направлении от границ застройки до автодороги регион. значения «Гвардейцы-Мойка»-Заплавное. |
| 2 | Главные улицы | Ул. Чернонебовка, ул. Любимовка (от ул. Чернонебовка до ул. Березовка), проектируемая ул. 5;. ул. Березовка |
| 3 | Улицы в жилой застройке |
|  | Основные | Ул. Любимовка (от ул.Чернонебовка на север); проектируемые ул. 1, 2; ул. Ивановка; проектируемые ул. 9,10, 11, 12; ул. Набережная (между улицами 10 - 11); ул. Курская; ул. Заречная, проектируемая ул. 8; ул. Ветляновка, проектируемая ул. 6. |
|  | Второстепенные | Ул. Молодежная, проектируемые ул. 3, 4,7; ул. Воробьёвка; ул. Заречная (от ул. Ивановка на север); ул. Набережная (от ул. Ивановка на север), проектируемые улицы: 13 – 24. |
| 4 | Проезд |  |
| 5 | Хозяйственный проезд |  |
| с. Алексеевка |
| 1 | Поселковая дорога | Поселковая дорога от дороги регионального значения «Борское – Таволжанка» -Заплавное на запад до ул. Школьная. |
| 2 | Главные улицы | ул. Школьная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |
|  | Основные | ул. Молодёжная; ул. Дачная, проектируемые улицы 2 (продолжение ул. Школьной), ул. 6 (продолжение ул. Молодежной); ул. 7, 8, 11, 12. |
|  | Второстепенные | Ул. Заречная, проектируемые улицы: 1, 3, 4, 9, 10, 13-16 |
| 4 | Проезд |  |
| 5 | Хозяйственный проезд |  |
| п. им. Клары Цеткин |
| 1 | Поселковая дорога | Поселковая дорога от дороги регионального значения «Гвардейцы - Мойка» - п. им. К.Цеткин до ул. Центральная. |
| 2 | Главные улицы | Ул. Центральная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |
|  | Основные | Ул. Центральная-2 |
|  | Второстепенные | Проектируемые ул. 1-4, улицы: 1, 2 (продолжение ул.3) , 3 (продолжение ул.4) |
| 4 | Проезд |  |
| 5 | Хозяйственный проезд |  |
| с. Мойка |
| 1 | Поселковая дорога | Поселковая дорога от дороги регионального значения «Гвардейцы - Мойка» до ул. Заречная. |
| 2 | Главные улицы | Ул. Центральная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |
|  | Основные | Ул. Заречная-1, продолжение ул. Заречная-1 (проектируемая); проектируемая улица 1 (продолжение ул. Заречная-2 до ул. Центральной); проектируемая улица 2 |
|  | Второстепенные | Ул. Заречная-2, Заречная-3, Заречная-4, проектируемые улицы 3-8 |
| 4 | Проезд | Проектируемые ул. 9, 10 |
| 5 | Хозяйственный проезд |  |

К вопросам местного значения относится дорожная деятельность поселения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения. Генеральным планом на расчётный срок строительства предусматривается развитие улично-дорожной сети:

Село Заплавное

Капитальный ремонт улиц в существующей застройке:

- ул. Чернонебовка -  1,5 км;

- ул. Любимовка – 2,5 км;

- ул. Ивановка – 1,5 км;

- ул. Курская – 1,0 км;

- ул. Молодежная – 0,5 км;

Всего: 7,0 км.

Реконструкция улиц в существующей застройке, не имеющих асфальтового покрытия:

- ул. Чернонебовка -  0,8 км;

- продолжение ул. Любимовка на север до границ н.п. (ул. 2) – 0,6 км;

- ул. Любимовка на западе – 0,5 км;

- ул. Ивановка – 1,0 км;

- ул. Молодежная (на северо-запад до пересечения с ул. Ивановка) – 0,3 км;

- ул. Заречная – 0,4 км;

- ул. Березовка – 0,5 км;

- ул. Набережная – 0,6 км;

- ул. Воробьёвка – 0,6 км;

- ул. Ветляновка – 0,7 км;

Всего: 6,0 км.

Всего протяженность улиц, подлежащих ремонту и реконструкции, составит 13,0 км.

Строительство улиц в существующей застройке:

- продолжение ул. Любимовка до ул. Курская (ул.1) – 0,05 км;

- продолжение ул. Любимовка до ул. Березовка (ул. 5) – 0,55 км;

- продолжение ул. Любимовка на запад (ул. 3) – 0,3 км;

- продолжение ул. Ивановка на западе до пересечения с ул. Любимовка (ул. 4) – 0,3 км;

- продолжение ул. Заречная на юг (ул. 8) – 0,8 км;

- продолжение ул. Набережная на запад (ул. 9; 10; 11) – 0,9 км;

- продолжение ул. Ветляновка до пересечения с ул. Березовка (ул. 6) - 0,3 км;

- улица 7, соединяющая ул. Любимовку и Чернонебовку – 1,0 км.

Всего: 4,2 км.

Строительство улиц на площадке №1

- второстепенная улица 13 – 0,6 км;

- второстепенная улица 14 –  0,2 км;

- второстепенная улица 15 –  0,9 км;

- второстепенная улица 16 –  0,4 км;

- второстепенная улица 17 –  0,6 км;

- второстепенная улица 18 –  0,7 км;

- второстепенная улица 19 –  0,15 км;

- второстепенная улица 20 –  0,15 км.

Всего:  3,7 км.

Строительство улиц на площадках №2 и №3

- основная улица 12, продолжение ул. 10 на юг – 0,4 км;

- второстепенная улица 21 –  0,2 км;

- второстепенная улица 22 –  0,4 км;

- второстепенная улица 23 –  0,3 км;

- второстепенная улица 24 –  0,4км.

Всего: 1,7 км.

Общая протяженность новых улиц составит 9,6 км.

Село Алексеевка

Капитальный ремонт улиц в существующей застройке:

- поселковая улица – 0,85 км;

- ул.  Школьная – 0,545 км;

- ул. Молодёжная – 0,97 км;

- ул. Дачная – 1,19 км.

Всего: 3,55 км.

Реконструкция улиц в существующей застройке, не имеющих асфальтового покрытия:

- ул. Школьная – 1,025 км;

- ул. Дачная – 0,5 км;

- ул. Заречная – 1,65 км.

Всего: 3,18 км.

Всего протяженность улиц, подлежащих ремонту и реконструкции, составит 6,73 км.

Строительство улиц в существующей застройке

- второстепенная улица (проектируемая улица 1) – 0,45 км;

Всего: 0,45 км.

Строительство улиц на площадке №4

- основная улица (продолжение ул. Школьная – проектир. ул 2) – 0,425 км;

- второстепенные улицы (проектируемые улицы №3, 4) – 0,8 км;

Всего: 1,225 км.

Строительство улиц на площадке №5

- основные улицы – 2,725 км, из них:

проектируемая улица 5 – 0,525 км;

продолжение ул. Молодежная (проектируемая ул.6) – 0,85 км;

проектируемая улица7 – 0,775 км;

продолжение ул. Школьная (проектируемая ул. 8) – 0,575 км;

- второстепенные улицы – 0,975 км:

проектируемая улица  9 – 0,5 км;

проектируемая улица 10 – 0,475 км.

Всего: 3,7 км.

Строительство улиц на площадке №6

- основные улицы – 1,7 км, из них:

проектируемая улица 11 – 0,9 км;

12 – проектируемая улица 0,8 км;

- второстепенные улицы – 1,725 км, из них:

проектируемая улица 13 – 0,3 км;

проектируемая улица 14 – 0,4 км;

проектируемая улица 15 – 0,4 км;

проектируемая улица 16 – 0,625 км.

Всего: 3,425 км.

Общая протяженность новых улиц составит 8,8 км.

Поселок им. Клары Цеткин

Капитальный ремонт улиц в существующей застройке:

- ул.  Центральная (от северо-западной части поселка до пересечения с поселковой дорогой) – 1,2 км.

Реконструкция улиц в существующей застройке, не имеющих асфальтового покрытия:

- ул.  Центральная (от пересечения с поселковой дорогой до юго-восточной части поселка) – 1,075 км;

- ул. Центральная-2 – 0,25 км;

- ул. 1 – 0,2 км;

- ул. 2 – 0,15 км;

- ул. 3 – 0,15 км;

- ул. 4 – 0,175 км.

Всего протяженность улиц, подлежащих ремонту и реконструкции, составит 3,2 км.

Строительство улиц на площадке №7

- второстепенные улицы – 0,65 км, из них:

проектируемая улица №1 – 0,4 км;

продолжение ул.3 (проектир.ул.2) – 0,15 км;

продолжение ул.4 (проектир.ул.3) – 0,1 км.

Общая протяженность новых улиц составит 0,65 км.

Село  Мойка

Капитальный ремонт улиц в существующей застройке:

- ул.  Центральная – 1,075 км.

Реконструкция улиц в существующей застройке, не имеющих асфальтового покрытия:

- ул. Заречная-1 – 0,335 км;

- ул. Заречная-2 – 0,3 км;

- ул. Заречная-3 – 0,335 км;

- ул. Заречная-4 – 0,335 км;

Всего протяженность улиц, подлежащих ремонту и реконструкции, составит 2,635 км.

Строительство улиц в существующей застройке

- основная улица (продолжение ул. Заречная-1) – 0,45 км;

- второстепенная улица (проектируемая улица 8) – 0,275 км;

Всего: 0,73 км.

Строительство улиц на площадке №8

- основные улицы – 0,7 км, из них:

продолжение ул. Заречная-2 (проектируемая ул. 1) – 0,31 км;

проектируемая улица 2 – 0,39 км;

- второстепенная улица (проектируемая ул. 3) – 0,425 км;

- проезд (проектируемая ул. 10) – 0,275 км.

Всего:  1,4 км.

Строительство улиц на площадке №9

- второстепенные улицы – 1,25 км, из них:

проектируемая улица 4 –0,6 км;

проектируемая улица 5 – 0,275 км;

проектируемая улица 6 – 0,215 км;

проектируемая улица 7 – 0,16 км;

- проезд (проектируемая ул. 9) – 0,6 км.

Всего: 1,85 км.

Общая протяженность новых улиц составит 3,98 км.

Всего по сельскому поселению:

Общая протяженность улиц, подлежащих ремонту и реконструкции, составит 25,57 км.

Общая протяженность новых улиц составит на расчетный срок строительства 23,03 км

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых  пунктов составит на расчетный срок строительства 48,6 км.

Плотность улично-дорожной сети в проектируемых  границах населенного пункта составит … км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодороге необходимо предусматривать мероприятия по безопасности дорожного движения.

###### 3.3.2.5.1.2. Искусственные дорожные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения.

В с. Заплавное необходимо предусмотреть устройство водопропускных сооружений на пересечении улиц с водотоками.

В с. Алексеевка генеральным планом предусматривается:

- реконструкция автомобильного моста на пересечении р. Таволжанки и автодороги «Борское – Таволжанка»;

- строительство автомобильного моста в центральной части села через р.Таволжанка.

###### 3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Для определения расчетного парка автомобилей принят уровень автомобилизации в соответствии с пунктом «Нормативов градостроительного проектирования Самарской области» – 250 автомобилей на 1000 жителей; в связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, на расчетный срок строительства условно принят уровень автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении Заплавное составит на расчетный срок 1140 автомобилей.

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит на расчетный срок 1026 машино-мест.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными и блокированными двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков.

Вместимость и площадь участков для стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах, уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей, а также с учетом развития объектов придорожного сервиса, необходимы объекты технического обслуживания:

АЗС из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей – 3 колонки;

Стоянка для временного хранения автомобилей;

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей - на 10 постов (существует).

Генеральным планом предусматривается в с. Заплавное размещение:

- площадки под стоянку для временного хранения автотранспортных средств (2.5) площадью 4 га на территории, прилегающей к автодороге «Гвардейцы-Мойка» - Заплавное.

- площадки под строительство автозаправочной станции на 3 колонки (2.4) на территории, прилегающей к автодороге «Гвардейцы-Мойка» – Заплавное, на месте бывшего склада ДСМ.

Размещение объектов технического обслуживания предполагается на площадках, предназначенных для развития придорожного сервиса или в зоне производственного использования.

#### 3.3.2.6. Развитие рекреационной зоны

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения Заплавное с этой целью генеральным планом предусмотрено развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), а также существующие лесные массивы, прилегаающие к территории населённого пункта, и участки, используемые для массового кратковременного и долговременного отдыха граждан.

Предусматривается создание непрерывной системы озеленённых территорий общего пользования.

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв.м. на 1 человека для сельских поселений) составляет на расчётный срок 7 га.

Генеральным планом предусматривается:

Село Заплавное

В существующей застройке:

- строительство сквера площадью  1,5 га по улице Любимовка;

- строительство парка с размещением спортивных площадок 2,5 га по ул. Ивановка;

- строительство сквера площадью 0,9 га на пересечении ул. Любимовка и Заречная;

- организация пляжной зоны на прибрежной территории р. Самары площадью около 7,5 га.

Площадка №1:

- строительство сквера в центральной части площадки между проектируемыми улицами 8 и 13, ориентированными «север-юг», площадью 1,8га.

с. Алексеевка

Площадка № 6

- строительство сквера площадью 1,2 га на пересечении проектируемых улиц 11,12,13.

Общая площадь озеленённых территорий общего пользования с учетом спортивных площадок в с.п. Заплавное составит 6,1 га.

#### 3.3.2.7. Развитие зон специального назначения

Твердые бытовые отходы

В настоящее время на несанкционированных свалках поселения накоплено более 2950 т твердых бытовых отходов.

Твердые бытовые отходы с.п. Заплавное размещаются на трех несанкционированных свалках:

- В 300 м к западу от с. Заплавное (площадь 9 га);

- В 700 м на северо-восток от с. Алексеевка (площадь 2 га);

- В 300 м на юго-восток от п. им. Клары Цеткин (площадь 0,8 га).

Учитывая непосредственную близость данных объектов к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированные свалки в с.п. Заплавное оказывают комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежат ликвидации.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Борский Самарской области», был выполнен Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области в 2010 году. Согласно проекту на территории с.п. Заплавное в год образуется 4189,9 м3 твердых бытовых и 209,2 м3 крупногабаритных отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО в м.р. Борский.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 10 контейнеров для ТБО в с. Заплавное и 9 контейнеров в с. Алексеевка.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Заплавное планируется по маршрутам:

- Гараж с. Заплавное - Гвардейцы — Таволжанка — Ст. Таволжанка — Усманка — Алексеевка — Мойка – Кл. Цеткин — Заплавное — полигон ТБО (протяженность 81 км, объем сбора — 9,36 т);

- Гараж — Гостевка — Таволжанка — ст. Таволжанка — Усманка — Алексеевка — Мойка – Кл. Цеткин — Заплавное — полигон (протяженность 118 км, объем сбора — 9,6 т);

Сельские кладбища

Существующая площадь кладбищ составляет 4,97 га.

Расчётные площади кладбищ, с учётом увеличения населения и социальной нормы 0,24 га на 1000 жителей, составят:

- в с. Заплавное – 2,27 га;

- в с. Алексеевка – 1,91 га;

- в п. им. К.Цеткин – 0,37 га;

- в с. Мойка – 0,54 га;

- в д. Баженовка – 0,34 га.

На расчетную численность населения 3817 чел., площадь территории кладбищ должна составить 5,43 га.

Генеральным планом предлагается расширение существующих кладбищ:

В юго-восточной части с. Заплавное на площади – 0,16 га;

За границей н.п. к западу от с. Алексеевка на площади – 0,34 га,

В западной части от п. им. Клары Цеткин на площади – 0,08 га;

В восточной части с. Мойка на площади – 0,1 га.

Скотомогильники

Генеральным планом сельского поселения Заплавное предлагается приведение в соответствие санитарным требованиям действующего скотомогильника – ямы Беккари, расположенного к юго-востоку от села Заплавное, для обслуживания всех населенных пунктов с.п. Заплавное.

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Заплавное муниципального района Борский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин.

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон. промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Кроме того, согласно материалам «Схемы территориального планирования Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2007 г., с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г. на территории с.п. Заплавное предусматривается создание новой особо охраняемой природной территории регионального значения:

- Долина Таволжанки;

- Мойкинская степь.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Заплавное на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАПЛАВНОЕ

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройство пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкция существующих сетей водопровода,

- строительство новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительство пирсов или организация съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам, с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м.

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо.

Сельское поселение Заплавное обслуживается ПСЧ № 134, расположенной в с.Борское. В связи с тем, что не все населенные пункты сельского поселения могут быть обслужены в течение 20 минут, что требует технический регламент в сельских поселениях, генеральным планом предусматривается реконструкция пожарного депо (15.1), расположенного в с. Заплавное на ул. Ивановка.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

В с. Заплавное наблюдается затопление от р.Самара, в п. Алексеевка затопление от р. Таволжанка. «Схемой территориального планирования м.р. Борский» предусмотрено берегоукрепление русел рек: Самары в районе с. Заплавное и Таволжанки в районе с. Алексеевка. Кроме того, запланировано строительство дамб обвалования в районе с. Мойка и п. им. Клары Цеткин.

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

1. Организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

2. Обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

3. Благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

4. В целях сохранения плодородного слоя необходимо предусмотреть работы по снятию, складированию и дальнейшему его использованию для благоустройства участков.

В проектируемой рекреационной зоне предлагается благоустроить, берег укрепить одерновкой, расчистить дно водоема. Высадить деревья и кустарники.

Для озеленения рекомендуются все породы деревьев и кустарников, выращиваемые в питомниках Самарской области.

В связи с тем, что некоторые участки сельского поселения подвержены эрозионным процессам и оврагообразованию, необходим комплекс инженерных мероприятий по предотвращению роста оврагов, а также по подготовке таких территорий для застройки.

До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Борский Самарской области», был выполнен Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области в 2010 году. Согласно проекту на территории с.п. Заплавное в год образуется 4189,9 м3 твердых бытовых и 209,2 м3 крупногабаритных отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО в м.р. Борский.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 10 контейнеров для ТБО в с. Заплавное и 9 контейнеров в с. Алексеевка.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Заплавное планируется по маршрутам:

- Гараж с.Заплавное – Гвардейцы — Таволжанка — Ст. Таволжанка — Усманка — Алексеевка — Мойка - Кл.Цеткин — Заплавное — полигон ТБО (протяженность 81 км, объем сбора — 9,36 т);

Гараж — Гостевка — Таволжанка — ст.Таволжанка — Усманка — Алексеевка — Мойка - Кл.Цеткин — Заплавное — полигон ( протяженность 118 км, объем сбора — 9,6 т)

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАПЛАВНОЕ

В проекте генерального плана сельского поселения Заплавное отображены:

- границы сельского поселения Заплавное;

- границы с. Заплавное, с. Алексеевка, п. им. Клары Цеткин, с. Мойка – населенных пунктов, входящих в границы сельского поселения Заплавное муниципального района Борский.

Границы сельского поселения Заплавное отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области N45-ГД от 25.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области»).

При разработке 2-го этапа проекта генерального плана сельского поселения Заплавное границы села Заплавное скорректированы с учетом развития жилой зоны в южном направлении за границами населенного пункта.

При этом границы сельского поселения Заплавное отображены без изменений.

Границы села Алексеевка, села Мойка и поселка им. Клары Цеткин остаются без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы сел Заплавное и Алексеевка будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенного пункта в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Заплавное на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ сел Заплавное и Алексеевка и установления их координат путем подготовки карты (плана) объектов землеустройства – с. Заплавное и с. Алексеевка.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАПЛАВНОЕ

Таблица 30

| № пп | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 24031,2514 | 24031,2514 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 1892,4487 | 1906,628 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 403,5284 | 569,2428 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 1,5378 | 8,617 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 7,3646 | 5,1528 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 37,1681 | 31,4847 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 1270,4479 | 1101,9058 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 169,1723 | 186,6596 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 3,2296 | 3,5658 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | - | - |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 116,2937 | 116,4248 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 21904,0368 | 21889,3827 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 0,7175 | 0,7175 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 1,7150 | 2,1182 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 1780 | 3817 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. | 277 | 593 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет | чел. | 97 | 207 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 164 | 352 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 16 | 34 |
| 2.1.2. | Население трудоспособного возраста | чел. | 941 | 2018 |
| 2.1.3. | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 578 | 1240 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 46368 | 182168 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 26,0 | 47,7 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 40 | 175 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащиеся | 385 | 385 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | - | - |
| 4.2.2. | поликлиники | пос. в смену | - | - |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 2 | 5 |
| 4.2.4. | аптеки | объект | - | 5 |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,7 | 3,4 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площ. пола | - | 680 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | 100 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 950 | 1030 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс.ед.хранения | 29,0 | 29,0 |
|  |  | чит. мест | 19 | 19 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 160 | 770 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | 20 | 190 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 100 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | - | 114 |
| 4.8.3. | бани | место | - | - |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 29 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 3 | 3 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 20,1 | 48,6 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки |  |  |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км | 4,0 | 41,85 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки |  |  |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км | - | 11,1 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт |  | 1299 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км |  | 5,5 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год |  |  |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  |  |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км | 62,1 | 87,43 |

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

Данные предоставлены Министерством культуры Самарской области

См. http://pics.livejournal.com/drinich_k/pic/000883pz

Данные предоставлены Министерством культуры Самарской области

пункт 4.4 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*)

см. там же

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Заплавное

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Заплавное, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на сегодняшний день взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией с.п. Заплавное, пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)