Утвержден:

Решением Собрания представителей

сельского поселения Большое Алдаркино

муниципального района Борскмй

Самарской области

№ 100 от 14.11.2013 г.

# Правительство Самарской области

# Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 4/2012 от 10.09. 2012 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Борский

Генеральный план

сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский

# Самарской области

# Пояснительная записка

# (актуализированная)

# ТОМ 3

# Заместитель директора

по архитектуре                                                                             Г.О. Черемисин

г. Самара, 2012 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                           Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      О.Н. Игнатова

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Главный специалист отдела ИСОГД                                                       А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                        И.А. Никонов

Руководитель группы отдела ИСОГД                                             А.В. Сосновская

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                          М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                       Т.Л.Кузьмина

Ведущий специалист СТО                                                                    Е.Е.Маринич

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                       И.К.Марфина

Ведущий специалист ЭТО                                                                     Л.А.Гришина

Ведущий инженер                                                                              О.П. Лекомцева

Ведущий инженер                                                                                 Е.А. Андреева

Ведущий инженер                                                                              А.А. Бундеряков

Архитектор отдела ГП и застройки                                                    А.Д.Полякова

Архитектор отдела ГП и застройки                                                О.А.Кольжанова

# Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С».

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	8

2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ 	24

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО	 24

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая справка	24

2.1.2. Место и роль сельского поселения Большое Алдаркино в системе расселения Самарской области	26

2.1.3. Местоположение сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский на территории Самарской области	27

2.1.4. Природно-климатические  условия исследуемой территории	 30

2.1.4.1 Климат	30

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология	30

2.1.4.3. Гидрогеологические условия	 30

2.1.4.4. Опасные природные процессы	31

2.1.4.5. Гидрографическая сеть 	32

2.1.4.6. Полезные ископаемые	 32

2.1.4.7. Почвы и растительный покров	32

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы	33

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО	33

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Большое Алдаркино	33

2.2.1.1. Основные демографические тенденции.	 33

2.2.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский	37

2.2.1.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО М.Р. БОРСКИЙ	44

2.2.2. СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО	47

2.3.ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО	48

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО	49

2.4.1. ЖИЛАЯ ЗОНА	49

2.4.1.1 Характеристика жилищного фонда	49

2.4.2. Общественно-деловая зона	50

2.4.2.1. Учреждения и предприятия обслуживания	51

2.4.3. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	58

2.4.4. ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	60

2.4.4.1. ТРАНСПОРТ	60

2.4.4.1.1 ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ	60

2.4.4.1.2. СЕТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА	61

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.	61

2.4.4.1.4. Сеть улиц и дорог населенных пунктов	 61

2.4.4.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	66

2.4.5. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 	67

2.4.5.1.ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	 67

2.4.5.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 	67

2.4.5.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ 	68

2.4.5.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	 68

2.4.5.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.	69

2.4.5.1.5 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	69

2.4.5.1.6. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	71

2.4.6. Зона рекреационного назначения	71

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования	72

2.4.8. Зона специального назначения	73

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	 73

2.5.1. ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ	73

2.5.1.1 ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	73

2.5.1.2. ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ	75

2.5.2. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ	77

3.5.2.1 САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА	77

2.5.2.2. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	78

2.5.2.3. КЛАДБИЩА	78

2.5.2.4. ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ	78

2.5.2.5. ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С.П. БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО	79

2.5.2.6. ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	79

2.5.2.7 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	79

2.5.4. ОХРАННЫЕ ЗОНЫ	80

2.5.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы	 81

2.5.6. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПРОВОДОВ ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ	81

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	 83

2.5.8. ЗОНЫ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	 83

2.5.9. ИНЫЕ ЗОНЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ	85

2.6 ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ	87

3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО	 88

3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	88

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО	89

3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО	92

3.3.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ	92

3.3.2. РАЗВИТИЕ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	 92

3.3.2.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛОЙ ЗОНЫ	92

3.3.2.1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА	 93

3.3.2.2. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗОНЫ 	98

3.3.2.2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ	 103

3.3.2.3. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	 109

3.3.2.4. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	109

3.3.2.4.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	 110

3.3.2.4.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ	 110

3.3.2.4.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ	 112

3.3.2.4.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	115

3.3.2.4.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	116

3.3.2.4.1.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	120

3.3.2.4.1.6. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ	123

3.3.2.5. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	125

3.3.2.5.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	125

3.3.2.5.1.1. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	125

3.3.2.5.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	139

3.3.2.6. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	139

3.3.2.7. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	142

3.3.2.8. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	144

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	145

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО	148

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО	151

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	153

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	154

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО	 155

5. ВЫВОДЫ	 159

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Борский Самарской области № 4/2012 от 10.09. 2012  года.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- проект генерального плана (I этап) сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области, выполнена на  основании муниципального контракта № 6 от 07.11.2008 г., «ГИПРОГОР», Тольятти;

- Схема территориального планирования муниципального района Борский Самарской области, разработанная ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2008 г., утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Борский Самарской области от 28.12.2009 № 329;

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году, утверждена постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261;

- Лесохозяйственный регламент лесничества «Национальный парк «Бузулукский бор».

# Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012 7 № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (от 25.06.2012 г.  №93-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (от 29.06.2012 г. №96-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ).Подгот. новая редакция, вступ. в силу 01.01.2013г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии", 21.05.2012г. №636

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №342-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (20.03.2011г. №41-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (19.07.2011 №246-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (29.06.2012 года №96-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 10.07.2012г. № 110-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 02.05.2012г. №40-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №374-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (25.06.2012г №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 06.12.2011г. №409-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 06.11.2011г. №301-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (01.04.2012г №23-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (от  25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 28.11.2011г. №337-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (19.07.2011г. №248-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (28.07.2012г. №128-ФЗ)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (18.07.2011г №242-ФЗ)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" ( 08.12.2011г. №424-ФЗ)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" ( 28.02.2012г. №6-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (07.11.2011г. №303-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (29.06.2012г №96-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»( ред.с измен. от 10.07.2012 г. №109-ФЗ)

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (от 10.07.2012г №118-ФЗ)

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (от 29.12.2010г №441-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(10.07.2012г. №117-ФЗ)

# Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011 №399)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

# Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

# Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (от 15.12.2010 г. N1018)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (от 06.03.2012 года №198)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (от 14.07..2012 года №721)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65 (09.06.2010г. №403).

# Законы Самарской области:

- Закон Самарской области от 25.02.2005 № 59-ГД «Об установлении границ муниципального района Борский Самарской области» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 25.02.2005 года N 53-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Борский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (03.07.2012г.  №62-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области» (04.05.2012г. № 34-ГД)

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (от 13.06.2012 г. №54-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».(07.03.2012г. №13-ГД)

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» (12.12.2011г.№146-ГД)

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» (от 05.05.2011г №43-ГД)

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области» ( от 22.11.2011г №124-ГД)

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

# Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области» (ред. от 19.03.2009г.№ 107)

- Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (от 13.09.2012 г. №437).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.№69)

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».(редак.25.06.2012г.№296)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области» (дейст. докум. приостановлено до 01.01.2013г)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы» (от 07.06.2012г.№266)

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», 02.05.2012г. №226

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- т«План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011г №882)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, от 22.02.2012 г. №82

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 22.02.2012 года №99)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012г.  №273)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» (22.02.2012г. №88)

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88

О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

# Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193  (от 30.07.2012г.N 347)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (24.08.2012 г. N383)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399  (28.06.2012г №311)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 03.08.2012г №357

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2012г №70

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2010 №632

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 24.08.2011 г. №419

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (24.05.2012г.№253)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (02.04.2012г №148)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.06.2010г. №217, от 23.06.2010г. №293, от 10.09.2010г. №415, от 27.09.2010г.№ 456, от 29.10.2010г. №572, от 15.11.2010г. №595, от 29.11.2010 №621, от 14.12.2010 №650, от 17.02.2011 №63, от 25.03.2011 №112, от 21.04.2011 №140, от 28.04.2011 №156, от 27.05.2011 №248, от 11.08.2011 № 375, от 07.09.2011 №442, от 29.09.2011 №472, от 29.09.2011 №487, от 19.12.2011 №817, от 22.02.2012 №93, от 11.04.2012 №187, от 26.06.2012 №306, от 06.09.2012 №419)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (от 09.04.2012 г.№165)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.08.2010 года №369, от 27.09.2010г. №434)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (от 10.04. 2012 г.№184)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 28 июня 2012 г. №308)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539 (06.09.2012 №420).

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 22.03.2012 г.№135).

# Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 21.12.2010 N74).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Борский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2012.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Большое Алдаркино,  о среднегодовом приросте населения с.п. Большое Алдаркино и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Большое Алдаркино м.р. Борский.

Анализ материалов по реализации мероприятий в области территориального планирования, связанных с размещением, проектированием и строительством объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения:

1. Анализ реализации мероприятий Схемы территориального планирования Самарской области, утверждённой Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 N 261, на период с 2006 до 2010 года.

2. Анализ реализации органами государственной власти Самарской области мероприятий территориального планирования, в т.ч. Схемы территориального планирования Самарской области с 13.12.2007 г. по 2010 г. (по данным органов местного самоуправления)

3. Анализ реализации органами государственной власти Самарской области мероприятий территориального планирования, в т.ч. Схемы территориального планирования Самарской области с 13.12.2007 г. по 2010 г. (по данным из Министерств)

4. Анализ реализации мероприятий по развитию жилищного строительства (из Схем территориального планирования муниципальных районов Самарской области).

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Борский Самарской области.

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения Большое Алдаркино»

Генеральный план разработан на территорию муниципального образования сельского поселения Большое Алдаркино с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Проектное решение разработано с учётом перспективы развития поселения на расчётный срок:

- Расчётный срок строительства – до 2033 года, включительно.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения с.п. Большое Алдаркино.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем, как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения (функционального, пространственного, планировочного) состояния территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Большое Алдаркино

- Территориальное планирование сельского поселения Большое Алдаркино осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Большое Алдаркино (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Большое Алдаркино являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Большое Алдаркино, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Большое Алдаркино исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Борского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Большое Алдаркино по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Большое Алдаркино для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Борского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Большое Алдаркино;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Большое Алдаркино;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Большое Алдаркино;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Большое Алдаркино для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Большое Алдаркино в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Большое Алдаркино, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Большое Алдаркино;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Большое Алдаркино.

# 2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО

### 2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая справка

На территории современного муниципального района Борский люди поселились около ста тысяч лет назад. Есть свидетельства, что эти места осваивались еще племенами каменного века. На территории района около села Гвардейцы археологами была найдена курганная группа, оказавшаяся захоронением разных веков: от эпохи бронзы (захоронения срубной культуры) до золотоордынского времени. Наибольшее количество памятников сосредоточено на прибрежных территориях рек Таволжанка и Кутулук.

Долгие годы, после присоединения Среднего Поволжья к России, на территории Борского района  существовали только летние кочевья степняков и  редкие казачьи стоянки, в укромных местах прятались ватажные строения русских рыболовов.

Процесс заселения принял активную форму в конце XVI – начале XVII века в  результате колонизации восточных земель и изменения в связи с этим границ Московского государства, для охраны которых были воздвигнуты крепости Самарская, Сызранская, Кашпирская.

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. Для охраны районов освоения в 1731 году была воздвигнута Ново-Закамская линия укреплений, положившая начало таким поселениям, как Алексеевка, Сергиевск, Кинель, Красный Яр.

В 1737 году в  связи с расширением границ  Российского государства на восток и юго-восток, была сооружена Самарская укрепленная линия с крепостями: Красносамарской, Борской, Ольшанской, Бузулукской, Тоцкой, Сорочинской и Новосергиевской.

В XIX веке политические перемены укрепили поместных дворян. Большого размаха достигла раздача земель дворянству. В это время продолжали расти ранее сложившиеся, и появлялись новые поместья.

После провозглашения Советской власти на территории современного Борского района шло интенсивное образование волостных и сельских Советов.

16 июля 1928 г. постановлением ВЦИК «О составе округов, районов и их центров Средне-Волжской области» в составе Бузулукского округа из бывшей Борской волости был образован Борский район с центром в селе Борское. 8 октября 1928 г. его включили в состав Самарского округа. В 1936 году Средне-Волжская область была преобразована в Куйбышевскую, из Борского района выделились Алексеевский, Богатовский, Петровский, Утевский.

В 50-х годах в Борском районе открыты месторождения нефти и газа. В 1958 году недалеко от села Борское и в двух километрах от станции «Неприк», на территории бывшего военного аэродрома началось строительство поселка нефтяников, получившего название Новоборский.

В 1962 г. Борский район был ликвидирован, в 1965 г. снова восстановлен. В его состав вошел  51 населенный пункт,  районный центр - село Борское.

На территории муниципального района Борский Самарской области образовано 13 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Большое Алдаркино, включающее село Большое Алдаркино, поселок Красная Зорька, поселок Лесной, село Малое Алдаркино, железнодорожный разъезд № 2, поселок Скипидарный, поселок 14 километр, с административным центром в селе Большое Алдаркино.

В границах сельского поселения Большое Алдаркино не выявлено памятников археологии истории и культуры.

Лесничество «Национальный парк «Бузулукский бор» (в дальнейшем –лесничество) расположено на территории 2х регионов Российской Федерации: Оренбургской (в пределах Бузулукского района) и Самарской области (в пределах Богатовского, Борского и Кинель-Черкасского районов).На территории с.п. Большое Алдаркино находится часть национального парка федерального значения «Бузулукский бор», где произрастает до пятидесяти видов деревьев и свыше шестисот видов трав. Общая площадь лесничества составляет 106 788,28 га. Территория лесничества разделена на 12 участковых лесничеств:

Богатовское – 7 754,51 га;

Петровское – 6 570,42 га;

Борское – 10 439,83 га;

Красно-Зорькинское – 8 968,22 га;

Скобелевское – 9 804,15 га;

Колтубанское – 8 288,27 га;

Боровое-Опытное – 10 507,21 га;

Комсомольское – 8 229,17 га;

Широковское – 9 786,00 га;

Партизанское – 9 256,86 га;

Державинское – 7 090,34 га;

Челюскинское – 10 093,30 га.

Согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях», в границах национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб его природным комплексам и объектам растительного и животного мира.

*) В 1792 г. новокрещенными чувашами была организована деревня Старое Геранькино (Алдаркино). Чуваши пришли сюда из села Никольского – Геранькино (Неприк). Свое название «Алдаркино» деревня получила по прозвищу одного из своих основателей. В ревизской переписи 1795 г. первым в списке значится Иван Тимофеев по кличке Алдар – сын Матюкова (алдар – черпак с длинной рукояткой). В середине 19 века небольшая часть жителей Старого Геранькино (Алдаркино) основала Малое Алдаркино.
В 1900 году на средства прихожан была построена деревянная, на каменном фундаменте церковь во имя Архистратига Божьего Михаила. В приходе ее находились и деревня Малое Алдаркино. В 1929 г. церковь закрыли. В 1933 году средства, полученные от страховки сгоревшей церкви, пошли на строительство школы колхозной молодежи.
В 1894 г. открылась церковно-приходская школа. В 1904 году прихожане выстроили при храме новое здание церковно-приходской школы с учительским помещением. Старое здание школы перенесли в деревню Малое Алдаркино.
Наиболее развитым промыслом в селах было: рубка и возка дров, смолокурение
В 1933 – 34 г.г. начальная школа и школа колхозной молодежи слились в неполную среднюю школу. В 1973 г. было построено современное здание школы.
В январе 1931 г. образован колхоз «Заря нацмена». 1961 г. – из колхозов «Заря нацмена» (Большое Алдаркино) и «Красный бор» (Малое Алдаркино) образован колхоз «Заря».
Село Малое Алдаркино родина Героя Советского Союза, погибшего в 1944 году, Афанасьева Федора Трофимовича.

Примечание: *) информация с сайта Борского краеведческого музея.

### 2.1.2. Место и роль сельского поселения Большое Алдаркино в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

Сельское поселение Большое Алдаркино муниципального района Борский, расположено в восточной части района.

По состоянию на 1.01.2011 г. численность населения с.п. Большое Алдаркино составила 668 человека.

В соответствии с СП 42. 13330.2011 п.4.4 сельские населенные пункты в зависимости от численности населения подразделяются на группы:

1- село Большое Алдаркино, (325 чел.) - средний

2- поселок Красная Зорька, - малый

3- поселок Лесной, (220 чел.) - средний

4- село Малое Алдаркино, (119 чел.) - малый

5- железнодорожный разъезд № 2, - малый

6- поселок Скипидарный, - малый

7- поселок 14 километр, - малый

Сельское поселение Большое Алдаркино располагает малым числом мест приложения труда, объекты сельскохозяйственного производства на его территории имеют малую мощность, в основном это фермерские хозяйства, часть трудоспособного населения занята в лесничестве ФГУ Национального парка «Бузулукский бор», небольшая часть населения трудоустроена в сфере обслуживания железной дороги. Сеть объектов социальной инфраструктуры мало развита, связь с административным центром района осуществляется по автодорогам не имеющим твёрдого покрытия.

Для сельского поселения Большое Алдаркино как элемента буферной зоны рекомендовано поддержание режима межселенной миграции. Расселение мигрантов в пределах существующего поселения путем строительства блокированной и коттеджной застройки, сельских усадеб.

Поселение нуждается в формировании новых мест приложения труда. Приоритетным направлением является развитие сельскохозяйственных производственных объектов, фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий, развитие сферы туризма.

### 2.1.3. Местоположение сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский на территории Самарской области

Муниципальный район Борский расположен на стыке двух крупных экономических регионов:  Уральского и Поволжского.  Он граничит на  севере с Кинель-Черкасским районом,  на западе – с Богатовским,  на юге – с Алексеевским,  на востоке – с Бузулукским районом Оренбургской области. Его площадь 2123,9 кв. м.

Сельское поселение Большое Алдаркино расположено в восточной части муниципального района Борский Самарской области.

Законом Самарской области  №53-ГД от 25.02.2005 г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Борский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», установлены границы сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области, включающее:

1- село Большое Алдаркино,

2- поселок Красная Зорька,

3- поселок Лесной,

4- село Малое Алдаркино,

5- железнодорожный разъезд № 2,

6- поселок Скипидарный,

7- поселок 14 километр,

с административным центром в селе Большое Алдаркино.

Общая площадь земель сельского поселения Большое Алдаркино в установленных границах составляет 24959,3 га.

Сельское поселение Большое Алдаркино граничит с сельскими поселениями муниципального района Борский:

- Подсолнечное на севере;

- Подгорное на северо-западе;

- Долматовка на западе;

- Борское на юго-западе;

а также с Оренбургской областью на востоке.

### 2.1.4. Природно-климатические  условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1 Климат

Климат резко континентальный с холодной зимой и жарким сухим летом, поздними осенними заморозками и ранними весенними заморозками, зимними оттепелями и недостаточным неустойчивым атмосферным увлажнением.

Формирование климата происходит под воздействием континентальных воздушных масс умеренных широт, однако свободно проникают как арктические, так и тропические воздушные массы Средней Азии. Изотермы января -14° С, июля +21°С, осадков выпадает в среднем 350 мм, в районе Бузулукского бора- до 477 мм осадков. Часто случаются засухи.

В районе присутствует ветровая эрозия почв. Климат под действием антропогенных факторов ухудшается, поэтому мелеют реки, увеличивается концентрация загрязняющих веществ в водоемах.

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Северная часть м.р. Борский расположена на водоразделе рр. Самара и Кутулук, относится к переходной степной полосе Высокого Заволжья и представляет собой крупноволнистую равнину. Южная часть проектируемой территории представлена надпойменной террасой р. Самары и относится к провинциям Низменного Заволжья.

По условиям геоморфологического районирования проектируемая территория приурочена к среднеплейстоцен-голоценовой аккумулятивной аллювиальной равнине, переходящей к югу в позднеплиоцен-четвертичную эрозионно-денудационную низкую (hабс ≤ 200м) равнину на позднеплиоценовых (акчагыльско-апшеронских) отложениях и к северу в олигоцен-четвертичную эрозионно-денудационную равнину на мезозойских (юрских и триасовых) породах.

Рельеф территории осложнен оврагами, балками, руслами рек, рассекающими поверхность на плосковыпуклые увалы с эрозионно-опасными склонами.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

В м.р. Борский водоносный современный аллювиальный горизонт имеет ограниченное распространение и приурочен к поймам рек и их притоков, наиболее широко развит в долине р. Самара. По остальным рекам прослеживается узкой, часто прерывистой полосой. Водообильность горизонта невелика. Воды в основном гидрокарбонатно-хлоридные, натриево-кальциевые, минерализация вод 0,45-0,65 г/дм3, жесткость умеренная (4,49-7,92 мг-экв/дм3). В долинах рр. Самары и Кутулук воды в основном гидрокарбонатные натриево-калиево-магниевые с минерализацией 0,14-0,43 г/дм3, участками гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,5-0,7 г/дм3. Жесткость вод различная: от очень мягких – 1,16 мг-экв/дм3 до умеренно жестких – 5,23 мг-экв/дм3, с преобладанием устранимой жесткости. Водоносный горизонт среднечетвертичных отложений приурочен ко второй надпойменной террасе р. Самара. По химическому составу и минерализации воды пестрые. В основном гидрокарбонатные кальциево-магниевые, местами натриево-калиево-магниевые, с минерализацией 0,24-0,84 г/дм3, жесткие и очень жесткие 5-7 мг-экв/дм3. Водоносный локально-водоносный горизонт эоплейстоцена приурочен к отложениям, слагающим водораздел рр. Самара – Кутулук и его склоны. Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, участками гидрокарбонатно-сульфатные, натриево-калиево-магниевые, с минерализацией 0,26-0,87 г/дм3. Жесткость карбонатная. Водоносный акчагыльский терригенный комплекс имеет широкое распространение, слагая как склоны водоразделов, так и заполняя собой доплиоценовые врезы. Воды прослоев, в основном гидрокарбонатные кальциево–магниевые, участками гидрокарбонатно-сульфатные с минерализацией 0,21-0,89 г/дм3, от мягких до очень жестких (1,07-9,3 мг-экв/дм3), с преобладанием устранимой жесткости. Практическое значение для целей водоснабжения водоносный комплекс имеет в основном в пределах палеодолин, где он эксплуатируется скважинами. Водоносный батский терригенный горизонт развит в южной части  проектируемой территории. Водовмещающими породами являются пески, песчаники и базальный галечник, залегающий в основании толщи. Водообильность невысокая, воды гидрокарбонатно-кальциевые пресные с минерализацией до 1 г/дм3 и жесткостью 5,6 мг-экв/дм3. Водоносный нижнетриасовый терригенный горизонт распространен на правобережье р. Кутулук и левобережье р. Самары. Водообильность его сравнительно невелика, воды гидрокарбонатные натриево-магниевые с общей минерализацией 0,5-1 г/дм3, мягкие (1,58 мг-экв/дм3). По своему химическому и бактериологическому составу воды нижнетриасового горизонта являются вполне пригодными и наиболее благоприятными по сравнению с водами других горизонтов для питьевого водоснабжения населенных пунктов. Водоносный татарский карбонатно-терригенный комплекс развит повсеместно. Залегающие в кровле разреза водоносные горизонты содержат воды гидрокарбонатные магниево-натриево-кальциевые. Ниже вскрываются воды хлоридно-сульфатные, натриево-кальциевые, минерализация вод 0,12-0,95 г/дм3, жесткость 0,38-5,67 мг-экв/дм3, с преобладанием устранимой жесткости.

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

крутизны и длины склона;

состава слагающих пород;

режима атмосферных осадков;

интенсивности весеннего снеготаяния;

характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

Территория сельского поселения Большое Алдаркино принадлежит водоразделу реки Самара с многочисленными озерами и прудами в прибрежных зонах. Южная граница поселения проходит по реке Самара. Территорию поселения пересекает с северо-востока на юго-запад река Колтубанка – приток реки Самара, а также река Елшанка – приток р. Колтубанка.

На юге поселения в пойме реки Самара располагается несколько крупных озер. Среди них озера Подгорное, Мочальное, Трехлапное, Дементьевское.

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

Месторождения полезных ископаемых в границах проектирования представлены Долматовским нефтяным месторождением (Юго-восточный участок).

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Почвы в Борском районе на северо-востоке - черноземы, выщелоченные и оподзоленные, в центральной части — песчаные и супесчаные. Пески подвижны. Южнее - черноземы обыкновенные и южные. В районе реки Самары почвы аллювиальные, но значительной сельскохозяйственной нагрузки они не испытывают.

Преобладающие типы почв на территории сельского поселения Большое Алдаркино  – аллювиальные отложения первой и второй надпойменных террас объединенные. Пески с гравием и галькой, суглинки, глины.

В черноземах обыкновенных средние показатели содержания гумуса в пахотном слое - 7%. Средняя сумма поглощенных оснований - 47,5 мг-экв на 100 г почвы. Кроме кальция и магния в составе поглощенных оснований обычно присутствуют в очень малых величинах калий и натрий. Водопроницаемость оценивается как хорошая. Валовые запасы гумуса и основных элементов питания растений делают обыкновенные черноземы почвами потенциально богатыми. Они имеют самую высокую обеспеченность подвижными формами азота и калия и низкую фосфора. Обыкновенные черноземы характеризуются относительно высоким естественным плодородием, но они имеют более низкую, чем типичные черноземы качественную оценку.

В черноземах типичных высокое содержание гумуса отмечается как в пахотном слое, так и во всем гумусовом горизонте. Среднее содержание гумуса в пахотном слое - 7-8% с постепенным убыванием до 3,5-4%. Это богатая питательными веществами, с прочной зернистой структурой почва, с благоприятными водным и воздушным режимами. В целом типичные черноземы обладают высоким природным плодородием.

Содержание гумуса в пахотном черноземов южных 4-6%. Наличие карбонатов наблюдается уже в нижней половине гумусового горизонта, где отмечается уплотнение и вертикальная трещиноватость. Южные черноземы наиболее обеднены подвижным фосфором (20-26 т/га) при высокой обеспеченности калием (194-277 т/га). Водопроницаемость оценивается как хорошая. Южные черноземы характеризуются наиболее низким потенциальным плодородием среди других подтипов черноземов. Пахотные угодья на этих почвах имеют среднее и ниже среднего качество.

#### 2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Большое Алдаркино представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Самара, Колтубанка; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

На территории сельского поселения находятся Красно-Зорькинское и Скобелекское лесничества Национального парка «Бузулукский бор». Национальный парк является природоохранным, эколого-просветительским и научно-исследовательским учреждением. Его территория включает в себя комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и предназначена для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях, а также для развития регулируемого туризма.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО

### 2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Большое Алдаркино

#### 2.2.1.1. Основные демографические тенденции.

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис.1  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Борский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

#### 2.2.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский

На территории муниципального района Борский расположены 13 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Борское (численность населения на 01.01.12 – 8982 человек).

# Сельские поселения муниципального района Борский:

- Большое Алдаркино (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей  668 человек;

- Борское (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей  8982  человека;

- Гвардейцы (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 1600 человек;

- Долматовка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 895 человек;

- Заплавное  (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1758 человек;

- Коноваловка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1081 человек;

- Новый Кутулук (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей  1470 человек;

- Новоборское (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей  2273 человека;

- Петровка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  2032 человека;

- Подгорное (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  1123 человека;

- Подсолнечное (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей  1155 человек;

- Таволжанка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  734 человека;

- Усманка (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей  551 человек.

В целом в муниципальном районе Борский по данным на 1.01.12 проживает 24275 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1. Динамика естественного движения населения муниципального района Борский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2 Динамика численности населения муниципального района Борский.

С 1997 по 2011 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области: уровень смертности в районе оказался выше, при более низком уровне рождаемости. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Борский.

Младенческая смертность в поселениях Борского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 2000 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района оказался больше средних показателей по сельскому населению области. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Борский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется прежним, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В настоящее время в муниципальном районе наблюдается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, вошедших в детородный возраст. Однако в дальнейшем в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Борский по полу и возрасту.

В 2010 году соотношение доли населения Борского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Борский доля стариков превышает долю молодого населения: 26,1% против 16,1%, Таким образом, разрыв составляет 10%, что на 1,7% выше среднего показателя по сельскому населению Самарской области (8,3%). Доля трудоспособного населения в районе на 1,7% ниже среднего областного показателя. (См. рис. 4).

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Борский примерно на 0,8 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2011 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  8245 человек, 11,7% из них выпал на долю межрегиональной миграции, 88,3% – международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Борский на протяжении периода «перестройки» характеризовались высоким притоком населения, который покрывал естественную убыль. В 2010 году миграционный прирост сменился оттоком населения, усугубив процесс депопуляции. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения в муниципальном районе Борский.

Сегодня по общим итогам миграции на 1.01.2011 года в муниципальный район Борский прибыло на 121 человека меньше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Борский.

Население муниципального района Борский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 83,4%. Около 4,6% населения района – мордва; 0,4% - белорусы; 1,7% - татары; 4,9% – чуваши; 1,5% - украинцы; 1,0% - армяне; 0,5% - казахи; 0,6% - цыгане.

#### 2.2.1.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО М.Р. БОРСКИЙ

Общая тенденция устойчивой депопуляции, характерная для региона, наблюдается также в сельских поселениях муниципального района Борский, в том числе в с.п. Большое Алдаркино. (Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Большое Алдаркино муниципального района Борский).

По данным, предоставленным администрацией с.п. Большое Алдаркино, за период с 2003 по 2011 гг. показатели  естественная убыль в сельском поселении была больше, чем в муниципальном районе Борский в целом. Средний коэффициент рождаемости в анализируемый период был на 3,3 промилле меньше среднего районного показателя, при этом средний уровень смертности был на 2,2 промилле выше районного коэффициента. (Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Большое Алдаркино).

В анализируемый период устойчивая депопуляция сглаживалась внешней миграцией – с 2007 года миграционный прирост покрывает естественную убыль населения. (Рис. 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Большое Алдаркино).

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Большое Алдаркино муниципального района Борский (на 1 тыс. жителей)

11.1 Коэффициенты естественного движения населения с.п. Большое Алдаркино

11.2 Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Большое Алдаркино

По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Большое Алдаркино, в настоящий момент в поселении наблюдается уменьшение доли детей и увеличение доли пожилого населения. (Табл…)

# Таблица №1

Данные о возрастной структуре населения с.п. Большое Алдаркино на 01.01.2012г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 114 | 17,0 |
|  | до 6 лет | 44 | 6,6 |
|  | от 7 до 15 | 62 | 9,2 |
|  | от 16 до 17 лет | 8 | 1,2 |
| II. | Из общей численности населения: | 668 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 106 | 15,8 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 378 | 56,6 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 166 | 24,9 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 212 | 31,7 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 184 | 27,6 |
|  | женщины старше 54 лет | 133 | 20,0 |
|  | мужчины старше 59 лет | 51 | 7,6 |

В демографической структуре населения с.п. Большое Алдаркино доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 15,8%, это на 0,3% меньше среднего районного показателя. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Большое Алдаркино составляет 27,6%, то есть превышает  средний показатель по м.р. Борский на 1,5%.

Доля трудоспособного населения в с.п. Большое Алдаркино составляет 56,6%, что на 1,2% меньше районного показателя. (Рис. 12. Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

По данным Самарастат, с 2002 по 2009 гг. число жителей в с.п. Большое Алдаркино сокращалось, в настоящее время остается стабильным. В таблице … представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Большое Алдаркино.

Таблица №2

Динамика численности населения населенных пунктов сельского поселения Большое Алдаркино

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Большое Алдаркино | 716 | 690 | 668 | 661 | 663 | 668 |
| село Большое Алдаркино -а/ц | 333 | 312 | 316 | 313 | 319 |  |
| поселок Красная Зорька | 52 | 49 | 50 | 44 | 56 |  |
| поселок Лесной | 230 | 256 | 235 | 232 | 215 |  |
| село Малое Алдаркино | 90 | 64 | 59 | 67 | 65 |  |
| ж/д. разъезд № 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 |  |
| поселок Скипидарный | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |
| поселок 14 километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Рис. 13.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Большое Алдаркино численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 55 человек, по сравнению с 2009 годом – увеличилась на 7 человек. (Рис. 13. Динамика численности населения с.п. Большое Алдаркино).

### 2.2.2. СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, N 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель:

Площадь земель в границах сельского поселения Большое Алдаркино составляет 24959,3352 га.

Территория поселения представлена следующими категориями земель:

- земли сельскохозяйственного назначения

- земли населенных пунктов 403,2183 га, а также, 239,5387 га занимают населённые пункты на землях лесного фонда.

Всего населёнными пунктами занято 642,7574 га.

- земли лесного фонда – ФГУ Национальный парк «Бузулукский бор», площадь в границах поселения составляет 19046,2986 га.

- земли транспорта – автомобильного и железнодорожного составляют 166,8562 га.

Таблица №3 составлена на основании графических данных ИНГЕО.

# Таблица №3

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Большое Алдаркино

| № | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | земли сельскохозяйственного назначения | 5342,9269 |
| 2 | земли населенных пунктов | 403,2183 |
| 3 | земли промышленности, транспорта .. и иного специального назначения | 166,8562 |
| 4 | земли лесного фонда | 19046,2986 |
|  | Итого: | 24959,3 |

## 2.3.ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО

Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Большое Алдаркино определяется особенностями гидрографии и рельефа территории. Большую часть территории поселения занимает ФГУП Национальный парк «Бузулукский бор». В южной части поселение пересекает Южно – Уральская железная дорога. С северной стороны поселение пересекает автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Долматовка – Комсомольский» по которой осуществляется основной въезд в поселение. Сельскохозяйственные угодья расположены в основном в северной части поселения. В сёлах Большое и Малое Алдаркино основной вид деятельности - сельскохозяйственное производство - выращивание зерновых культур, животноводческие фермы не действуют.

От автодороги «Долматовка – Комсомольский» в направлении на юг отходит автодорога - отвод регионального значения на с. Большое Алдаркино, далее на юг автодорога местного значения муниципального района на Малое Алдаркино, п. Красная Зорька, посёлок Лесной. С запада вдоль железной дороги к п. Лесной подходит автодорога местного значения муниципального района «Борское – Лесной».

Село Большое Алдаркино расположено в северной части поселения на склонах разветвлённого оврага по которому течёт ручей. В границах населённого пункта устроены три пруда на ответвлениях оврага с помощью дамб. С восточной стороны к селу примыкает лесной массив. Общественный центр села Большое Алдаркино расположен в центральной части с восточной стороны оврага. Центр сформирован зданиями клуба и администрации поселения, почты, ФАПа, расположенными по периметру площади. Территория школы с детским садом находится к востоку от центра. Основные улицы села Советская, Первомайская ориентированы в направлении север-юг. Въезд в село осуществляется с западной стороны по ул. Подгорная. Площадки сельскохозяйственных предприятий, недействующих на момент разработки Генерального плана, расположены в западной части села. В восточной части села находятся площадки механических мастерских и производств деревянных строительных конструкций.

Село Малое Алдаркино расположено на расстоянии около 1км к югу от Большого Алдаркино. Село распложено на склонах оврага. Объектов обслуживания в селе нет, есть только здание ФАП на ул. Кооперативная.

Остальные населённые пункты поселения находятся в окружении лесных массивов Бузулукского бора.

Посёлок Красная Зорька расположен на расстоянии 1,5 км к юго-востоку от с. Малое Алдаркино. Объектов обслуживания в посёлке нет, в восточной части посёлка на ул. Центральная находятся контора и пождепо Красно-Зорькинского лесничества.

Посёлок Лесной расположен на расстоянии 4,1 км к югу от п. Красная Зорька у железной дороги. Вдоль восточной границы посёлка протекает река Колтубанка. Из объектов обслуживания в посёлке есть клуб, библиотека расположенные в одном здании на ул. Центральная с конторой Скобелевского лесничества, там же находится узел связи и пождепо лесничества. Рядом расположена лесопилка, не действующая на момент разработки ГП. Также в посёлке есть ФАП, почта, несколько частных магазинов.

Посёлок Скипидарный расположен южнее п. Лесной, объектов обслуживания в нём нет.

Железнодорожный разъезд №2 расположен у железнодорожной дороги в восточной части поселения, там живут дачники, связь с посёлком осуществляется по лесным дорогам.

14 км расположен у восточной границы поселения. связь с посёлком осуществляется по лесным дорогам.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов  их преимущественного функционального  использования:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

-зона производственного использования

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственного использования

- зона рекреационного назначения

- зона специального назначения.

### 2.4.1. ЖИЛАЯ ЗОНА

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

#### 2.4.1.1 Характеристика жилищного фонда

Жилая застройка населённых пунктов сельского поселения Большое Алдаркино представлена одно и двух квартирными жилыми домами с приусадебными участками совмещёнными с участками для огородничества и садоводства. Средний размер участка 0,2 га. Жилые дома в основном деревянные срубовые или брусовые, из местных материалов, некоторые дома облицованы кирпичом.

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Большое Алдаркино составляет 26010 м2, в том числе федеральный жилищный фонд 1500 м2, муниципальный сельского поселения 53 м2, частный фонд составляет 24457 кв. м. Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 38,9 кв. м/чел.

# Таблица №4

Данные о существующем жилищном фонде

| № пп | Наименование | На 01.01. 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 26010 |
|  | государственный, в т.ч. |  |
|  | федеральный | 1500 |
|  | региональный | - |
|  | муниципальный | 53 |
|  | муниципального района | - |
|  | сельского поселения | 53 |
|  | частный | 24457 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 40,63 |

# Таблица №5

Характеристика жилищного фонда по типам застройки

| №пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка | 557 | 26010 |  |

В сельском поселении Большое Алдаркино нет жилых домов, отнесённых к ветхому жилищному фонду в соответствии с  законодательством Российской Федерации и законом Самарской области «О жилище».

Часть домов используется владельцами в качестве дач для сезонного проживания.

### 2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

Общественно-деловая зона сформирована в селе Большое Алдаркино на пересечении улиц Советская и Молодёжная. В остальных населённых пунктах объекты обслуживания размещаются в жилой зоне.

#### 2.4.2.1. Учреждения и предприятия обслуживания

В соответствии с СП 42.13330.2011 учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  приведен в таблице № 6.

Расчёт обеспеченности жителей сельского поселения объектами обслуживания выполнен на основе СП 42.13330.2011 и Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области и приведён в таблице №7.

Анализ объектов культурно-бытового обслуживания показал:

- процент обеспеченности сельского поселения Большое Алдаркино местами в учреждениях образования, размер библиотечных фондов и читальных мест выше нормируемого показателя;

- ФАП действуют только в селах Большое и Малое Алдаркино, в посёлке Лесной здание ФАП есть, но объект не действует в связи с отсутствием персонала;

- процент обеспеченности торговыми площадями соответствует норме, также населённые пункты обслуживаются передвижными торговыми объектами;

- вместимость клубного зала меньше нормируемого показателя, размер библиотечных фондов превышает нормируемые показатели, но требуется его обновление;

- спортивные объекты отсутствуют;

- объекты общественного питания и коммунально-бытового обслуживания отсутствуют.

Радиус пешеходной доступности учреждений и предприятий обслуживания, размещаемых в жилых зонах, при градостроительном проектировании не должен превышать параметры установленные в таблице N 10.1 Региональных Нормативов градостроительного проектирования Самарской области.

Радиус доступности детского дошкольного учреждения превышает 300м. Дошкольное учреждение есть только в селе Большое Алдаркино, другие населённые пункты детскими дошкольными учреждениями не обслуживаются.

Радиусы обслуживания общеобразовательного учреждения больше 750 м,  в сельской местности допускается принимать радиус обслуживания по заданию на проектирование, для детей проживающих на расстоянии более 1 км от школы должно организовываться транспортное обслуживание.

Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин. (с использованием автотранспорта).

Таблица №6

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания сельского поселения Большое Алдаркино

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | Единицы измерения | СОСТОЯНИЕ (аварийное удовлетворит. хорошее треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| Общеобразовательные учреждения |
| 4.1 | 1)Большеалдаркинский филиал ГБОУ СОШ №2, «ОЦ», с. Борское 2) Структурное подразделение Большеалдаркинского филиала ГБОУ СОШ №2 «ОЦ», с. Борское | С. Большое Алдаркино, ул. Молодёжная, д.22 | 127- мест СОШ 20 мест ДОУ |  | Удовл. | Муниципального района |
|  | Объекты здравоохранения |
| 5.1 | ФАП | С. Большое Алдаркино, ул. Молодёжная, д.28 | 25 | посещение в смену | Удовл. | Муниципального района |
| 5.2 | ФАП | С. Малое Алдаркино, ул. Кооперативная, д. 17 | 10 |  | Удовл. | Муниципального района |
| 5.3 | ФАП | П. Лесной, ул. Центральная, д. 54 | 0 |  | Не действует | Муниципального района |
| Объекты социального обеспечения |
|  |  |  | нет | место |  |  |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.1 | спортивная площадка | с. Большое Алдаркино, терр. школы | 0,18 га | га (открытые спортивные площадки), м2 площади пола (спортивные залы), м2 зеркала воды (бассейны) |  | Сельского поселения |
| 7.2 | спортивная площадка | п. Лесной, на ул. Черёмушки | 0,18 га |  |  | Сельского поселения |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1 | 1)Клуб СДК 2)Библиотека | С. Большое Алдаркино, ул. Советская,д. 29 | 50 мест 10 тыс. томов 10 чит. мест | место, тыс. ед. хранения/ читательское место | Удовл. | Сельского поселения |
| 8.2 | Библиотека | П. Лесной, ул.Центральная, д.64 | 9 ыс. томов 10 чит. мест |  | Удовл. | Здание принадлежит ФГУ НП «Бузулукский бор», библ. фонды сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | ООО «Фортуна» Борского РАЙПО | С. Большое Алдаркино, ул. Советская, д.27 | 60 | м2 торговой площади |  | частный |
| 9.2 | ЧП Максимова | С. Большое Алдаркино, ул. Советская, д.31 | 15,3 |  |  | Организация частная, Здание бесхозное |
| 9.3 | ИП Бурзак | П. Лесной, ул. Центральная | 36 |  | хорошее | частный |
|  |  |  | 111,3 |  |  |  |
| Объекты общественного питания |
|  |  |  | нет | место |  |  |
| Объекты бытового обслуживания |
|  |  |  | нет | Рабочее место кг белья в смену (прачечные), кг вещей в смену (химчистки), место (бани) |  |  |
| Объекты общественного и административного назначения |
| 13.1 | Администрация сельского поселения Большое Алдаркино | С. Большое Алдаркино, ул. | 5 раб. мест | Объект, рабочее место | Удовл. | Организация Местного значения сельского поселения Здание бесхозное |
| 13.2 | Инспекторская лесничества | П. Лесной, ул. Центральная, д.63 | 1 раб. место |  | Удовл. | Федеральное ФГУ НП «Бузулукский бор», |
| 13.3 | Инспекторская лесничества | П. Красная Зорька, ул. Центральная, д.63 | 1 раб. место |  |  | Федеральное ФГУ НП «Бузулукский бор», |
| Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |
| 14.1 | Почтовое отделение | С. Большое Алдаркино, ул. Советская, д.31 |  | Объект, операционная касса (место) | Удовл. | Федеральная организация Здание бесхозное |
| 14.2 | Почтовое отделение | П. Лесной, ул. Центральная, д.54 |  |  | Удовл. | Федеральная организация Здание бесхозное |
| 14.3 | АТС | С. Большое Алдаркино, ул. Советская, 29 | 50 номеров |  |  |  |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 15.1 | Пождепо лесничества | П. Лесной, ул. Центральная, |  | Объект, место |  | Федеральное ФГУ НП «Бузулукский бор», |
| 15.2 | Пождепо лесничества | П. Красная Зорька, ул. Центральная, |  | Объект, место |  | Федеральное ФГУ НП «Бузулукский бор», |
| Объекты культового назначения |
| 16.1 | Церковь | П. Лесной, ул. Центральная, д |  | Объект |  | частный |
| Объекты отдыха и туризма |
|  |  |  | нет | место |  |  |

Таблица №7

Обеспеченность жителей сельского поселения Большое Алдаркино объектами социального и культурно-бытового обслуживания

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. 602 чел. (668 чел) | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (39) | 27,3 | 20 | 73,3% |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет,I-II ступень и 75% детей от 16 до 17 лет III ступень (55+(7х75%) | 60,25 | 127 | 210,8% |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |
|  | Офис врача общей практики, ФАП | объект | по заданию на проектирование |  | 2 действующих объекта | Около 50% |
|  | Аптеки | объект | по заданию на проектирование |  | Нет данных |  |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,8) | 0,48 | 0,36 |  |
|  | Спортивные залы | м2площади пола | 200 | 120,4 |  | 0% |
|  | Бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 60,2 |  | 0% |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |
|  | Клубы сельских поселений | посетительское место | 400 | 240,8 | 50 | 20,8% |
|  | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 6,5 6 | 3913 4 | 10000 10 | 255% 250% |
| 6 | Магазины* | м2 торг. площади | 192 | 115,584 | 111,3 | 96,3% |
| 7 | Предприятия общественного питания | место | 40 |  | нет | 0% |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 |  | 0 | 0% |
| 9 | Предприятия коммунально-бытового обслуживания |  |
|  | Прачечные | кг белья в смену | 20 |  | нет | 0% |
|  | Химчистки | кг вещей в смену | 3,5 |  | нет | 0% |
|  | Бани | место | 7 |  | нет | 0% |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | Гостиница | место | 6 |  | нет | 0% |

### 2.4.3. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Земельные участки  в составе производственных и коммунально-складских зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

На территории сельского поселения Большое Алдаркино существуют благоприятные условия (наличие сырьевой базы) для производства деревянных конструкций и строений. Этим видом предпринимательской деятельности занимаются:

- ИП Басов, с. Малое Алдаркино, ул. Лесная, д.55;

- ИП Зайкин, с. Большое Алдаркино, ул. Молодёжная, 24-2.

Площадь зона производственного использования составляет   га.

Других видов производственной деятельности на территории поселения не осуществляется.

Таблица №8

Существующие объекты производственного, коммунально-складского назначения, расположенные в границах сельского поселения

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | СОСТОЯНИЕ (действующее недействующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в соответств. единицах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | Мастерские | С. Большое Алдаркино, ул. Лесная, | ремонт сельхозтехники | Площадь участка га, | действует | частное |
| 2.3 | Мастерские | С. Большое Алдаркино, ул. Лесная, | Производство деревянных конструкций | Площадь участка га, | действует | частное |
| 2.4 | Мастерские | С. Малое Алдаркино, ул. Кооперативная (по карте,ул. Леснаяпо бланкамУТОЧНИТЬ!) | Производство деревянных конструкций | Площадь участка га, | действует | частное |
| 2.5 | Пилорама | П. Лесной, ул. Центральная | Производство деревянных конструкций | Площадь участка га, | Не действует | частное |

### 2.4.4. ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта.

#### 2.4.4.1. ТРАНСПОРТ

##### 2.4.4.1.1 ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Внешняя транспортная инфраструктура представлена на территории сельского поселения Большое Алдаркино железнодорожным, автомобильным транспортом. Магистрального трубопроводного транспорта на территории поселения нет.

# Железнодорожный транспорт

Вдоль южной границы сельского поселения проходит Южно-Уральская железнодорожная магистраль (Оренбург-Кинель).

Ближайшая железнодорожная грузовая станция «Лесной» расположена в посёлке Лесной.

# Автомобильный транспорт

Территорию сельского поселения пересекают автодороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Самарской области:

- «Долматовка – Комсомольский», протяжённость в границах поселения 3,050 км, проходит вдоль северной границы;

- «Долматовка – Комсомольский» - Большое Алдаркино, протяжённость в границах поселения 2,335 км;

По территории сельского поселения проходят автодороги общего пользования местного значения муниципального района Борский, грунтовые:

- Борское - Лесной, протяжённость в границах поселения 3,510 км, категория V;

- Красная Зорька – Большое Алдаркино, протяжённость в границах поселения 3,746 км, категория V, дорога проходит через село Малое Алдаркино;

- Красная Зорька – Лесной, протяжённость в границах поселения 4,145 км, категория V.

Дороги, соединяющие с населёнными пунктами Скипидарный, ЖД разъезд №2, 14 километр, не включены в перечень автодорог общего пользования местного значения муниципального района.

Протяжённость дороги грунтовой «Борское – Лесной» - Скипидарный составляет 2,02 км.

Протяжённость дороги грунтовой Красная Зорька – 14 км - составляет 6,907 км.

Кроме того, территорию поселения пересекает сеть лесных дорог, их ведомственную принадлежность необходимо определить, разграничить полномочия по обслуживанию этих дорог с ФГУП Национальный парк «Бузулукский бор».

##### 2.4.4.1.2. СЕТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

В границах сельского поселения Большое Алдаркино обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано. По требованию частный автобус курсирует по маршруту «Борское – Лесной – Красная Зорька – Малое Алдаркино – Большое Алдаркино», по грунтовым дорогам.

Пассажирские поезда следующие по маршруту «Кинель- Бузулук», «Самара – Оренбург» делают кратковременную остановку на станции посёлка Лесной.

##### 2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Хранение личного автотранспорта осуществляется на приусадебных участках.

Объекты обслуживания транспортных средств, автозаправочные станции и станции технического обслуживания, на территории поселения отсутствуют.

##### 2.4.4.1.4. Сеть улиц и дорог населенных пунктов

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, расположенные  в границах населённых пунктов. Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам  различного функционального назначения.

Таблица № 9

# Характеристика улично-дорожной сети населённых пунктов сельского поселения Большое Алдаркино

| № п\п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) | Категория | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная |
|  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | С. Большое Алдаркино |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Советская |  | 1245 |  | 0 | главная | местного значения сельского поселения |
| 2 | Ул. Молодёжная |  |  |  | 855 | второстепенная | местного значения сельского поселения |
| 3 | Ул. Лесная |  |  |  | 240 | второстепенная | местного значения сельского поселения |
| 4 | Ул. Первомайская |  |  |  | 970 | основная | местного значения сельского поселения |
| 5 | Ул. Садовая |  |  |  | 990 | основная | местного значения сельского поселения |
| 6 | Ул. Подгорная |  | 1040 |  | 0 | главная | местного значения сельского поселения |
| 7 | а.д. «Долматовка-Комсомольский» - Большое Алдаркино в границах н.п. |  | 3170 |  | 0 | поселковая | региональная |
| 8 | Проезд №8 ул. Первомайская – ул. Советская по дамбе 18.5 |  |  |  | 225 | проезд | местного значения сельского поселения |
| 9 | Проезд №9 ул. Продолж. Лесная – а.д. «Долматовка-Комсомольский» - Большое Алдаркино с мостом 18.2 |  |  |  | 340 | проезд | местного значения сельского поселения |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | С. Малое Алдаркино |  |  |  | 0 |  |  |
|  | а.д. «Красная Зорька – Большое Алдаркино» |  |  |  | 780 | поселковая | местного значения муниципального района |
|  | а.д. «Красная Зорька – Большое Алдаркино» совпадает с ул. Кооперативная |  |  |  | 1150 | главная | местного значения муниципального района |
|  | Ул. Лесная |  |  |  | 1350 | основная | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №1 (ул. Кооперативная – ул. Лесная) с мостом |  |  |  | 490 | проезд | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №2 (а.д. «Кр. Зорька – Б.Алдаркино» – ул. Лесная) с мостом |  |  |  | 680 | проезд | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №3 (ул. Лесная - а.д. «Кр. Зорька – Б.Алдаркино») с мостом |  |  |  | 270 | проезд | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №4 (ул. Лесная – юго-зап. Граница села) |  |  |  | 360 | проезд | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №5 (ул. Кооперативная – ручей) |  |  |  | 245 | проезд | местного значения сельского поселения |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 | П. Лесной |  |  |  | 0 |  |  |
|  | а.д. «Борское – Лесной» |  |  |  | 555 | поселковая | местного значения муниципального района |
|  | Ул. Центральная |  |  |  | 2890 |  | местного значения сельского поселения |
|  | Ул.Железнодорожная |  |  |  | 870 | основная | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Черёмушки |  |  |  | 420 | основная | местного значения сельского поселения |
|  | пер. Мокшанский |  |  |  | 940 | второстепеная | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №1 |  |  |  | 250 | проезд | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №2 |  |  |  | 290 | проезд | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №3 |  |  |  | 210 | проезд | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №4 |  |  |  | 420 | проезд | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №5 |  |  |  | 0 | проезд | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №6 |  |  |  | 160 | проезд | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №7 |  |  |  | 100 | проезд | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №8 |  |  |  | 430 | проезд | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №9 |  |  |  | 215 | проезд | местного значения сельского поселения |
| 4 | П. Красная Зорька |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Ул. Центральная с мостом |  |  |  | 0 | главная | местного значения муниципального района |
|  | Ул. Лесная |  |  |  | 0 | основная | местного значения сельского поселения |
| 5 | П. 14 километр |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Железнодорожная |  |  |  |  | основная | местного значения сельского поселения |
| 6 | П. Скипидарный |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Сосновая |  |  |  |  | основная | местного значения сельского поселения |
| 7 | Железнодорожный разъезд № 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Дачная |  |  |  | 670 | основная | местного значения сельского поселения |

Общая протяжённость улично-дорожной сети сельского поселения Большое Алдаркино составляет 17,079 км.

# Искусственные дорожные сооружения.

На автодорогах муниципального значения Борского района:

- ж/д перезд на автодороге «Борское – Лесной»;

На автодорогах общего пользования местного значения сельского поселения:

На автодорогах общего пользования местного значения муниципальногорайона Борский:

- Мост автомобильный в с. Большое Алдаркино по улице Подгорная на пересечении с ручьём, требуется реконструкция;

- Мост автомобильный в с. Большое Алдаркино по улице Советская на пересечении с ручьём, требуется строительство;

- Мост автомобильный в с. Малое Алдаркино по Проезду №1 на пересечении с ручьём, требуется строительство;

- Мост автомобильный в с. Малое Алдаркино на автодороге «Красная Зорька – Большое Алдаркино» на пересечении с ручьём, требуется строительство;

- Мост автомобильный в п. Красная Зорька на автодороге «Красная Зорька – Большое Алдаркино», проходящей по улице Центральная в границах посёлка, на пересечении с рекой Колтубанка, требуется реконструкция с учётом нагрузки от большегрузного автотранспорта;

- Мост автомобильный в п. Лесной на автодороге «Лесной – Красная Зорька», на пересечении с рекой Колтубанка, требуется реконструкция с учётом нагрузки от большегрузного автотранспорта;

- Водопропускное сооружение (труба) в п. Лесной на улице Центральная (около пождепо), требуется реконструкция с учётом нагрузки от большегрузного автотранспорта;

- Мост автомобильный в п. Скипидарный на автодороге  на пересечении с рекой Колтубанка, требуется реконструкция с учётом нагрузки от большегрузного автотранспорта.

##### 2.4.4.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Уровень автомобилизации в сельском поселении Большое Алдаркино составляет 300 автомобилей на тысячу жителей. Хранение личного транспорта осуществляется на приусадебных участках и в коллективных гаражах. Ориентировочно 200 автомобилей.

На территории поселения нет объектов обслуживания транспортных средств: АЗС, АГЗС, СТО.

### 2.4.5. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков очистных сооружений канализации, понизительных подстанций,  отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.

#### 2.4.5.1.ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Инженерное обеспечение включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5.Электроснабжение;

6.Связь.

##### 2.4.5.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

село Большое Алдаркино – а/ц

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора  состоящих из 2 скважин: 1) расположена на ул. Лесная, дебит-10 м3/час, мощность -18000тыс. м3/год, 2) расположена на ул Садовая, дебит-6,3 м3/час, мощность -6804тыс. м3/год. Санитарно-защитная зона – первый пояс – 30 м.

В схему системы водоснабжения включены 2 ВБ (расположенные на ул. Лесная и Садовая), сети водопровода тупиковые, по улицам Садовая, Подгорная - ф63, общей протяженностью 2,6км. Материал труб - полиэтилен. Износ труб 30%. По улицам Молодёжная, Советская, Лесная ф75, общей протяженностью 4км. Материал труб -  металл. Износ труб 90%. Требуется замена и реконструкция. В 2011г. произведена замена металлических труб на п/э протяжённостью 200м, в 2012г. по ул. Советской-100м.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов и прудов.

Посёлок Красная Зорька, посёлок Лесной, село Малое Алдаркино, ж/д разъезд N2, посёлок Скипидарный и посёлок 14км.

Централизованное водоснабжение в населённых пунктах отсутствует. Обеспечение водой из индивидуальных источников – колодцы и скважины.

##### 2.4.5.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

ХОЗБЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

село Большое Алдаркино – а/ц, посёлок Красная Зорька, посёлок Лесной, село Малое Алдаркино, ж/д разъезд N2, посёлок Скипидарный и посёлок 14км

Централизованная канализация  в населённых пунктах отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места, отведенные санитарным надзором.

# ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Дождевая канализация в селах – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

село Большое Алдаркино

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются здание школы и детского сада, СДК.

Источником тепла является мини котельная, расположенная на ул. Молодежная, 8а, оборудованная котлами МИКРО100 - 1 шт (установленная мощность 200 кВт). Параметры теплоносителя — 90/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные подземного способа прокладки.

Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

с.Малое Адларкино, п.14 км., ж.-д.разъезд №2, п.Красная Зорька, п.Лесной, п.Скипидарный

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Источниками теплоснабжения служат собственные встроенные тепловые источники, работающие на  твердом топливе.

##### 2.4.5.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.

село Большое Алдаркино

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №116. По  подземному газопроводу среднего давления (менее 0,3 МПа) газ поступает в ШГРП№, в котором снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

с.Малое Адларкино, п.14 км., ж.-д.разъезд №2, п.Красная Зорька, п.Лесной, п.Скипидарный

# Централизованным газоснабжением  данные поселения не обеспечены.

##### 2.4.5.1.5 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Сельское поселение Большое Алдаркино (с. Большое Алдаркино - а/ц., пос. Красная Зорька, пос. Лесной, с. Малое Алдаркино, ж/д разъезд N2, пос. Скипидарный, пос. 14 км).

Источником электроснабжения населенных пунктов с.п. Большое Алдаркино является головная подстанция ПС «Алдаркино» напряжением 35/10кВ с трансформатором мощностью 6300 кВА. Подстанция  35/10 кВ принадлежит филиалу ОАО «МРСК ВОЛГИ».

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам Ф7, Ф8 напряжением 10кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кВ.

Владельцем сетей 10кВ ,0,4кВ и подстанций являются ОАО «МРСК» и ЗАО «ССК».

Данные по фидерам и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- промышленные объекты,

- объекты сельхозназначения,

- наружное освещение.

# Таблица №10

Данные об электроснабжении сельского поселения Большое Алдаркино

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 10/0,4кВ | ПС «Алдаркино» 35/10кВ. с. Большое Алдаркино 1х6300 кВА 9 шт |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 10 кВ: - Ф7 ВЛ-10кВ, сечением - мм2 - Ф3 ВЛ-10кВ, сечением -мм2 | 9,03км 19,0км |

# Таблица №11

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с.п. Большое Алдаркино, питающихся по ЛЭП-10кВ по состоянию на 01.01.2012г.

| №№ п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП АЛД 702/100 кВА | с. Большое Алдаркино ул. Лесная- МРСК |
| 2 | КТП АЛД. 710/250 кВА | с. Большое Алдаркино , зерноток, склад. - МРСК |
| 3 | КТП АЛД 719/100 кВА | с. Большое Алдаркино ул. Советская- МРСК |
| 4 | КТП АЛД 721/100 кВА | с. Большое Алдаркино ул. Первомайская- МРСК |
| 5 | КТП АЛД 301/250 кВА | с. Большое Алдаркино, мастерская - абонент |
| 6 | КТП АЛД 30/10 кВА | пос. Лесной ул. Железнодорожная. - МРСК |
| 7 | КТП АЛД 306/1х250 кВА | пос. Лесной. - МРСК |
| 8 | КТП АЛД 303/63 кВА | с. Малое Алдаркино. - МРСК |
| 9 | КТП АЛД 305/63 кВА | пос. Красная Зорька. - МРСК |

##### 2.4.5.1.6. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Большое Алдаркино обеспечивают АТС  в с. Большое Алдаркино

При телефонизации населенных пунктов сельского поселения Большое Алдареино к АТС были проложены соединительные кабели связи.

Широкий спектр развития получила сотовая связь «Мегафон», строятся базисные станции операторов сотовой связи «Билайн», «Смартс», «МТС».

# Таблица 12

Данные о телефонизации населенных пунктов сельского поселения Большое Алдаркино

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТС местоположение емкость Вид собственности | c. Большое Алдаркино ул.Советская 29 … 50номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонных шкафов Протяжённость линий связи | -7шт. 8км. |

### 2.4.6. Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В границах населённых пунктов сельского поселения нет благоустроенных озеленённых территорий, используемых в рекреационных целях.

Требуется организация мест отдыха.

Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на территории сельских поселений в соответствии с таблицей 4 СП 42.13330.2011 должна составлять 12 м2/чел.

Для сельского поселения Большое Алдаркино расчётная площадь озеленённых территорий должна составлять – 0,7224 га.

По расчёту для открытых плоскостных спортивных сооружений необходимо 0,4816 га.

### 2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – это земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, которые используются в целях ведения сельскохозяйственного производства.

На территории сельского поселения Большое Алдаркино выращивание сельскохозяйственных культур осуществляют:

- ИП Чиков, с. Большое Алдаркино,

Животноводством занимаются частные предприниматели и фермеры на своих участках для ЛПХ.

КФХ «Молния» занимается пчеловодством, с. Большое Алдаркино, ул. Молодёжная, 1-2.

Перечень объектов для осуществления сельскохозяйственного производства  представлен в таблице №13 , размер санитарно-защитных зон и класс опасности указан ориентировочно в соответствии с САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица №13

Существующие объекты сельскохозяйственного назначения, расположенные в границах сельского поселения

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | СОСТОЯНИЕ (действующее недействующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в соответств. единицах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Зернохранилище | С. Большое Алдаркино, ул. Подгорная, |  | Площадь участка га, | действует | частное |

### 2.4.8. Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населенного пункта.

# Кладбища

Кладбища на территории сельского поселения расположены:

19.1- в селе Большое Алдаркино, улица Садовая, 49, площадь 1,1994 га;

19.2- в селе Малое Алдаркино улица Кооперативная, 49, площадь 0,5074 га;

- в посёлке Лесной в центральной части улица Центральная, площадь 1,0 га.

# Объекты захоронения бытовых отходов

Твердые бытовые отходы с.п. Большое Алдаркино размещаются на несанкционированной свалке, расположенной у западной границы села Малое Алдаркино, свалка подлежит ликвидации.

# Объекты захоронения биологических отходов

Скотомогильник расположен на западной окраине села Большое Алдаркино, в конце улицы Подгорная, требуется ликвидация в соответствие требованиям санитарных норм. В санитарно-защитную зону попадают дома на улице Подгорная.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1. ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

#### 2.5.1.1 ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

# Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

#### 2.5.1.2. ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Часть территории сельского поселения Большое Алдаркино занимает ФГУ Национальный парк «Бузулукский бор», положение о его создании утверждённо приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 4 февраля 2008 года № 27 «Об утверждении Положения о Федеральном государственном учреждении «Национальный парк «Бузулукский бор» (с изменениями, утверждёнными приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.02.2009 г № 48, от 26.03.2009 г. № 72).

Лесохозяйственный регламент разработан Федеральным государственным учреждением «Национальный парк «Бузулукский бор», составлен сроком на 10 лет, до 31 декабря 2019 года, и является основой осуществления охраны, защиты лесов, расположенных в границах лесничества.

Согласно схеме функционального зонирования национального парка «Бузулукский бор», значительная часть территории сельского поселения Большое Алдаркино находится в рекреационно-туристической и хозяйственных зона. На юго-восточной части поселения, на границе с Оренбургской областью в лесных кварталах 19-28, 47-56, 72-81, 98-107,126-131, 151-156 и 173-178 располагается особо охраняемая зона, а внутри нее в кварталах 153, 154 и 155 – заповедная.

Согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях», в границах национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:

а) разведка и разработка полезных ископаемых;

б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

г) предоставление на территориях национальных парков садоводческих и дачных участков;

д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием национальных парков;

е) рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, промысловые охота и рыболовство, промышленная заготовка дикорастущих растений, деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с функционированием национальных парков, прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав леса по водотокам и водоемам;

з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.

### 2.5.2. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 3.5.2.1 САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

Перечень  основных производственных объектов с.п. Большое Алдаркино представлен в таблице № 14.

# Таблица №14

Объекты производственного, сельскохозяйственного назначения сельского поселения Большое Алдаркино м.р. Борский

| № п/п | Наименование объекта | Характер производимой продукции | Мощность.предприятия | Местоположение (почтовый адрес) | Радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  |
| 2.1 | Зернохранилище |  | V класс | С. Большое Алдаркино, ул. Подгорная, | 50 |
| 2.2 | Мастерские | ремонт сельхозтехники | III класс | С. Большое Алдаркино, ул. Лесная, | 300 |
| 2.3 | Мастерские | Производство деревянных конструкций | IV класс | С. Большое Алдаркино, ул. Лесная, | 100 |
| 2.4 | Мастерские | Производство деревянных конструкций | IV класс | С. Малое Алдаркино, ул. Кооперативная (по карте,ул. Лесная по бланкам УТОЧНИТЬ!) | 100 |
| 2.5 | Пилорама |  | IV класс | П. Лесной, ул. Центральная | 100 |

#### 2.5.2.2. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Централизованная система канализации в перечисленных сёлах в настоящее время отсутствует.

#### 2.5.2.3. КЛАДБИЩА

В границах сельского поселения Большое Алдаркино расположены кладбища:

Юго-западная окраина с. Большое Алдаркино (площадь 1,2 га);

Юго-западная окраина с. Малое Алдаркино (площадь 0,51 га);

Северная окраина п. Лесной (площадь 0,19 га);

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

#### 2.5.2.4. ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

В границах сельского поселения Большое Алдаркино, располагается 1 скотомогильник, расположенный в черте с. Большое Алдаркино. Скотомогильник представляет собой бетонную емкость. Объект не соответствует требованиям ветеринарно-санитарных правил.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

#### 2.5.2.5. ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С.П. БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО

Твердые бытовые отходы с. Большое Алдаркино размещаются на несанкционированной свалке в 180 м на юго-запад от с. Малое Алдаркино. Ориентировочная площадь 1,17 га.

Учитывая непосредственную близость данного объекта к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированная свалка в с.п. Большое Алдаркино оказывает комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежит ликвидации.

#### 2.5.2.6. ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Территорию с.п. Большое Алдаркино пересекают ЛЭП напряженностью 10 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.

#### 2.5.2.7 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

# Автомобильный транспорт

Внешний транспорт с.п Большое Алдаркино представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Регионального значения:

«Долматовка - Комсомольский» - Большое Алдаркино» (4 категории, 2 полосы движения);

«Долматовка – Комсомольский» (3 категории, 2 полосы движения);

«Долматовка – Комсомольский» - Неприк» (4 категории, 2 полосы движения);

Местного значения:

«Большое Алдаркино – Красная Зорька - Лесной» (5 категории);

«Борское – Лесной» (5 категории);

«Лесной – Красная Зорька» - 14 километр» (5 категории);

Согласно Приказу Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  Самарской области», размер придорожный полосы для дороги 3 и 4 категории с двумя полосами движения составляет 75 и 65 м соответственно.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

2.5.3. САНИТАРНЫЕ РАЗРЫВЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

# В границах проектирования  магистральных трубопроводов не выявлено.

### 2.5.4. ОХРАННЫЕ ЗОНЫ

# ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

до 20кВ-10м;

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона реки Самара (протяженность 594 км) составляет 200 м, реки Колтубанка(протяженность 30 км) составляет 100 м. Для рек и ручьев с протяженностью до 10 км  (р. Елшанка – протяженность 7,2 км) водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

. Для озер с площадь водного зеркала менее 0,5 км2 водоохранная зона также совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах сельского поселения Большое Алдаркино составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПРОВОДОВ ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей;

применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах сельского поселения Большое Алдаркино используются недостаточно защищенные подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчетов.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

# Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8. ЗОНЫ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

На территории с.п. Большое Алдаркино расположены месторождения нефти.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации, временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства, по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. ИНЫЕ ЗОНЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

# Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

Запретные зоны и районы

Согласно Постановлению Правительства РФ «Об утверждении постановления об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований» от 17.02.2000 г №135, в целях обеспечения  безопасности  хранения  вооружения,  военной техники  и  другого  военного  имущества,  защиты населения и объектов производственного,  социально-бытового и  иного  назначения,  а  также охраны  окружающей  среды  при  чрезвычайных  ситуациях техногенного и природного характера, от вышеуказанных объектов устанавливаются запретные районы и запретные зоны.

Запретная    зона    включает    территорию,   непосредственно примыкающую к территории военного склада.  Ширина  запретной  зоны  от внешнего ограждения территории военного склада устанавливается:

для военных складов ракет,  боеприпасов,  взрывчатых и химических веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - до 400 метров;

для военных складов вооружения и  военного  имущества  -  до  100 метров.

Обязательным требованием при установлении запретной зоны является обустройство   50-метровой   противопожарной  полосы,  непосредственно примыкающей  к  внешнему  ограждению  территории  военного  склада,  в пределах  которой  осуществляются  вырубка  деревьев  и  кустарника  и вспашка по всей ширине.

На территории запретной зоны запрещается  проживание  граждан, нахождение граждан без специального разрешения, строительство объектов производственного,  социально-бытового и иного назначения,  устройство туристических    лагерей    и   зон   отдыха,   оборудование   стоянок автотранспорта,  разведение  открытого  огня  (костров),  стрельба  из огнестрельного   оружия   и  проведение  иных  работ,  за  исключением противопожарных  и  других  мероприятий  по  обеспечению  безопасности военного  склада.  В  случае особой необходимости работы на территории запретной зоны могут проводиться по разрешению соответствующих органов местного самоуправления и согласованию с начальником военного склада. На территории запретной зоны не допускается ликвидация  имеющихся там дорог и переправ, осушение и отведение русла рек.

Запретный  район  шириной  не  менее  3 километров от внешнего ограждения  территории  военного  склада  устанавливается  только  для военных складов ракет,  боеприпасов,  взрывчатых и химических веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

На  территории  запретного  района  запрещается  строительство объектов  производственного,  социально-бытового  и  иного назначения, проведение ландшафтно-реабилитационных,  рекреационных и  иных  работ, создающих   угрозу   безопасности   военному   складу   и  сохранности находящегося   там   имущества.

На территории   запретного   района   не  допускается  устройство стрельбищ  и  тиров,  стрельба  из  огнестрельного  оружия,  а   также проживание иностранных граждан. В воздушном пространстве над  территорией  запретного  района  не допускаются прокладка воздушных трасс и полеты самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов.

## 2.6 ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Таблица №15

Сведения о системе обеспечения пожарной безопасности

| №№ пп | Наименование | Местоположение (адрес) | Технические параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Пождепо №… |  | /количество машин |  |
|  |  | П. Лесной, ул. Центральная |  | ФГУ Национальный парк «Бузулукский бор» |
|  |  | П. красная Зорька, ул. Центральная |  | ФГУ Национальный парк «Бузулукский бор» |
|  | Пожрезервуар |  | /М куб |  |
|  | Пожарный пирс |  |  |  |
|  | Водные объекты, используемые для целей пожаротушения |  |  |  |
|  |  | пруд «Пилюля» на улице Молодёжная |  |  |

Сельское поселение Большое Алдаркино обслуживается ФГУ Пожарно-спасательный отряд № 48, расположенной в с. Борское, ул. Первомайская 107. Общее количество пожарных машин составляет 4 единицы.

Расстояние по а.д. «Отрадный – Богатое – Борское», а.д. «Долматовка- Комсомольский», а.д. «Долматовка- Комсомольский» -Большое Алдаркино» общего пользования Самарской области от с. Борское, ул. Первомайская,107 до с. Большое Алдаркино состаляет 24,063 км. Расстояние по а.д. «Борское – Лесной» а.д. V категории, до п. Лесной - 8,863 км, до п. Красная Зорька – 16,163 км.

Кроме того в посёлках Красная Зорька и Лесной есть пожарные депо лесничества ФГУ Национальный парк «Бузулукский бор».

Для целей пожаротушения используются пруды в селе Большое Алдаркино: пруд «Пилюля» на улице Молодёжная, пруд «Индюха» на улице Советская, пруд «Шелюга» в селе малое Алдаркино по улице Кооперативная. Около посёлка Лесной создаются запруды около моста по автодороге «Красная Зорька – Лесной».

В соответствии с Исходными данными (письмо ГУ МЧС по Самарской области от 22.03.2012, №25 90-3-2) при разработке проекта генерального плана поселения Большое Алдаркино необходимо предусмотреть соблюдение противопожарных расстояний, устройство подъездных дорог для пожарных автомобилей, устройство источноков противопожарного водоснабжения.

# 3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО

## 3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

При осуществлении территориального планирования сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области учитываются:

- мероприятия «Схемы территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 с учётом изменении, внесённых в схему,

- областных целевых программ:

- Областная Целевая программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года" (Утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N 179, в редакции от 27.03.2013 г.)).

Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области и объем их финансирования в 2011 - 2015 годах по мероприятию "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области" включает мероприятия на территории сельского поселения Большое Алдаркино. Реконструкция автомобильной дороги "Долматовка - Комсомольский" Большое Алдаркино на участке км 3 + 800 - 5 + 000 со строительством подъезда к с. Большое Алдаркино.

- мероприятия «Схемы территориального планирования муниципального района Борский», утверждённой постановлением Собрания представителей муниципального района Борский Самарской области от 28 декабря 2009 г. № 329.

# 2.5. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения муниципального района в сфере здравоохранения

2.5.5. Реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах Малое Алдаркино, Большое Алдаркино, посёлке Лесной;

2.5.6. Строительство объектов здравоохранения на площадках, планируемых под комплексное освоение.

# 2.6. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере физкультуры и спорта

2.6.4. Реконструкция плоскостных спортивных сооружений в селах Большое Алдаркино;

2.6.5. Строительство объектов физкультуры и спорта на площадках, планируемых под комплексное освоение.

2.9. Мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды

2.9.2. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией занимаемых ими территорий, расположенных в муниципальном районе Борский Самарской области.

2.9.7. Приведение действующих объектов размещения биологических отходов в районе села Большое Алдаркино, в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

Комментарий: данное мероприятие не актуально так как: 1) данный скотомогильник расположен на расстоянии меньшем нормируемого от жилой зоны, 2) технически его приведение в соответствие требованиям норм невозможно, 3) значительное увеличение живоноводческого производства на территории поселения не планируется.

В соответствии с Исходными данными (письмо ГУ МЧС по Самарской области от 22.03.2012, №25 90-3-2) при разработке проекта Генерального плана поселения Большое Алдаркино необходимо предусмотреть соблюдение противопожарных расстояний, устройство подъездных дорог для пожарных автомобилей, устройство источников противопожарного водоснабжения.

## 3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Борский, в том числе и в сельском поселении Большое Алдаркино, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Большое Алдаркино.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Большое Алдаркино по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2012 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Большое Алдаркино на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Большое Алдаркино к 2020 году сократится до 641 человек, к расчетному сроку (2033 г.) – до 597 человек. (Рис. 14. Прогноз численности населения с.п. Большое Алдаркино по погодовому балансу).

Рис. 14.

# 2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Большое Алдаркино с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Большое Алдаркино рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Большое Алдаркино можно разместить 88 индивидуальных участков.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человек, в сельских поселениях м.р. Борский – 2,5 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Большое Алдаркино, при полном их освоении будет проживать 264 человека.

В целом численность населения с.п. Большое Алдаркино к 2020 году возрастет до 769 человека, к 2033 г. – до 932-х человек. (Рис. 15. Прогноз численности населения с.п. Большое Алдаркино с учетом освоения резервных территорий).

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 17 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 24 ребенка в возрасте от 7 до 15 лет;

- 3 подростка в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице №16… приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Большое Алдаркино с учетом освоения резервных территорий.

Таблица №16

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Большое Алдаркино с учетом освоения резервных территорий, чел.

| №№ п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях к 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 2012 г. | Расчетный срок 2033 г. |  |
| с.п. Большое Алдаркино |
| 1 | Общая численность населения | 668 | 932 | 264 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 113 | 157 | 44 |
|  | до 6 лет | 44 | 61 | 17 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 62 | 86 | 24 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 7 | 10 | 3 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 378 | 528 | 150 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 184 | 257 | 73 |

# Этот вариант принят в качестве основного.

## 3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО

### 3.3.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

На основе комплексного анализа современного использования территории Генеральным планом предусматривается развитие функциональных зон сельского поселения Большое Алдаркино.

Для развития жилой зоны села Большое Алдаркино есть резервы в существующих границах села. Планируется комплексное освоение в целях жилищного строительства двух площадок №1 и №2, а также уплотнение существующей застройки. Общественный центр сохраняется на улице Советская, новые объекты обслуживания предусматриваются в южной части села на ул. Садовая, и на Площадке №2 в северной части села. Производственная зона, расположенная у восточной границы села, в которой расположены механические мастерские и производство деревянных конструкций оказывает негативное воздействие на прилегающую жилую застройку, в том числе школу с детским садом, и не имеет перспективы для дальнейшего развития. Предлагается Генеральным планом снижение класса опасности производств и предлагается площадка к западу от автодороги «Долматовка - Комсомольский» - Большое Алдаркино для размещение производственных объектов. Сельскохозяйственные производственные площадки в границах села корректируются с учётом необходимого санитарного разрыва до жилых зон.

В селе Малое Алдаркино предусматривается развитие в существующих границах. В западной части села и фрагментарно в существующей застройке формируются участки для размещения личных подсобных хозяйств с выделенной зоной для размещения жилья и хозяйственных построек с учётом санитарного разрыва. Зоны общественного назначения формируются в северной части села, в центре на ул. Кооперативная и в южной части на ул. Лесная.

В посёлках Красная Зорька, Лесной, Скипидарный, ж.д. разъезд 2, 14 км развитие жилой зоны не предусматривается, размещаются необходимые по расчёту объекты обслуживания.

### 3.3.2. РАЗВИТИЕ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

#### 3.3.2.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛОЙ ЗОНЫ

Функциональное зонирование территории населённого пункта, в том числе определение жилых зон осуществляется в целях обеспечения организации благоприятной жилой среды, соответствующей современным социальным, экологическим, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Борский, является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Планируемые показатели по обеспеченности населения Самарской области жильем: к 2015 году – 25 м2 на человека, к 2030 г. – 30 м2 на человека.

Проектом Генерального плана предлагается застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Размеры земельных участков на территории сельского поселения Большое Алдаркино утверждены Решением Собрания представителей Борский района № 306 от 17 сентября 2009 года. Для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) размер участков составляет макс 2500 кв.м. (для с.п. Большое Алдаркино), для личного подсобного хозяйства (ЛПХ) 2000 кв.м – 10000 кв.м.

Планируется застройка малоэтажными, усадебными, индивидуальными жилыми домами массового типа по уровню комфорта (30 м2 жил.площ./чел.). Для расчёта планируемого увеличения жилищного фонда размер жилого дома ориентировочно принят 150 м2. Размер семьи принят 3 человека.

##### 3.3.2.1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

На основании комплексного анализа территории сельского поселения Большое Алдаркино, с учётом санитарно - защитных зон от существующих и планируемых производственных объектов, рельефа, и гидрографии местности Генеральным планом предлагается развитие жилищного строительства на следующих площадках:

# Село Большое Алдаркино, административный центр

# В существующей застройке

- продолжение застройки по улице Подгорная в западном направлении, общей площадью жилой зоны 2,4889 га; планируется размещение (по чётной стороне улицы) 4 участков ИЖС площадью 0,2500 га (50х50м), численность населения составит 12 чел, жилищный фонд увеличится на 600 кв.м. и размещение 4 участков ИЖС площадью (ориентировочно 0,2500 га (ориентировочно 30х80м), численность населения составит 12 чел, жилищный фонд увеличится на 600 кв.м;

- продолжение застройки по улице Лесная в южном направлении, общей площадью жилой зоны 2,8449 га; планируется размещение (по чётной стороне улицы) 7 участков ИЖС площадью 0,2500 га (50х50м), численность населения составит 21 чел, жилищный фонд увеличится на 1050 кв.м.

Новая ПЛОЩАДКА №1 для развития жилищного строительства предлагается к юго-западу от ул. Садовая, общей площадью жилой зоны 6,4357 га. Планируется размещение 15 участков ИЖС площадью 0,2500 га (50х50м), численность населения составит 45 чел., жилищный фонд увеличится на 2250 м2.

Новая ПЛОЩАДКА №2 для развития комплексного освоения в целях жилищного строительства предлагается в северо-западной части с. Большое Алдаркино, общей площадью жилой зоны 17,1033 га. Планируется размещение 48 участков ИЖС площадью 0,2500 га (50х50м), численность населения составит 144. чел., жилищный фонд увеличится на 7200 м2.

# Село Малое Алдаркино

В селе планируется создание условий для развития личных подсобных хозяйств. С этой целью развитие непосредственно жилой зоны планируется фрагментарно, на расстояниях позволяющих разместить на участках для ЛПХ сельскохозяйственные постройки не выше V класса опасности (животноводческие минифермы : свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы до 50 голов, зернохранилища) с соблюдением санитарных норм. При этом общая площадь одного хозяйства составит: дли ИЖС – (30х50) 0,15 га + для ЛПХ около 1,5 га + для минифермы  около 0,15 га, итого пложадь одного хозяйства составит около 1,8 га.

- продолжение застройки по улице Кооперативная в южном направлении, общая площадь жилой зоны – 0,3 га. Планируется размещение 2 участков ИЖС площадью (ориентировочно (30х50) 0,15 га), численность населения составит 6 чел, жилищный фонд увеличится на 300 кв.м. Планировочное решение предполагает на прилегающей к участкам ИЖС территории размещение личных подсобных хозяйств  ЛПХ, при этом общая площадь одного хозяйства, состоящего из жилой зоны ИЖС и хозяйственной ЛПХ, составит около 1,85 га;

- продолжение застройки по улице Лесная в северном направлении, общая площадь жилой зоны – 0,3 га. Планируется размещение 2 участков ИЖС площадью  по(ориентировочно (30х50) 0,15 га, численность населения составит 6 чел, жилищный фонд увеличится на 300 кв.м. Планировочное решение предполагает на прилегающей к участкам ИЖС территории размещение личных подсобных хозяйств  ЛПХ, при этом общая площадь одного хозяйства, состоящего из жилой зоны ИЖС и хозяйственной ЛПХ, составит около 0,9 га.

- продолжение застройки к западу от ул. Кооператиная. Планируется трассирование Улицы №1. Общая площадь фрагментов жилой зоны планируемых по Улице №1 0,9 га. 6 участков ИЖС площадью  по 0,15 га, численность населения составит 18 чел., жилищный фонд увеличится на 900 м2. Планировочное решение предполагает на прилегающей к участкам ИЖС территории размещение личных подсобных хозяйств  ЛПХ, при этом общая площадь одного хозяйства, состоящего из жилой зоны ИЖС и хозяйственной ЛПХ, составит около 1,8 га.

# Посёлок Красная Зорька

Развитие жилой зоны не планируется.

# Посёлок Лесное

Развитие жилой зоны не планируется.

# Посёлок Скипидарный

Развитие жилой зоны не планируется.

Посёлок   железнодорожный разъезд № 2

Развитие жилой зоны не планируется.

# Посёлок  14 км

# Развитие жилой зоны не планируется.

# ИТОГО:

Численность села Большое Алдаркино увеличится на 234 чел. и составит 553 чел.

Численность села Малое Алдаркино увеличится на 30 чел. и составит 95 чел.

Численность населения сельского поселения Большое Алдаркино увеличится на 264 человека и составит 932 человек.

Общий жилищный фонд 26010 м2 увеличится ориентировочно на 13200 м2 и составит 39210 м2, жилищная обеспеченность составит 42,07 кв.м/чел.

Таблица №17

Планируемое развитие жилой зоны с.п. Большое Алдаркино

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ ( кап. ремонт, реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 8 одноквартирных жилых домов | с. Большое Алдаркино, ул. Подгорная | общая площадь жилой зоны -2,4889 га, 24 чел., 1200 м2 жилой площади | Ж | строительство | частная |
| 2 | 7 одноквартирных жилых домов | с. Большое Алдаркино, ул. Лесная | общая площадь жилой зоны -2,8449 га, 21 чел., 1050 м2 жилой площади | Ж | строительство | частная |
| 3 | 15 одноквартирных жилых домов | с. Большое Алдаркино, ПЛОЩАДКА №1 | общая площадь жилой зоны -6,4357 га, 45 чел., 2250 м2 жилой площади | Ж | строительство | частная |
| 4 | 48 одноквартирных жилых домов | с. Большое Алдаркино, ПЛОЩАДКА №2 | общая площадь жилой зоны -17,1033 га, 144 чел., 7200 м2 жилой площади | Ж | строительство | частная |
| 5 | 2 одноквартирных жилых домов | с. Малое Алдаркино, ул. Кооперативная | общая площадь жилой зоны -0,3 га, 6 чел., 300 м2 жилой площади | Ж | строительство | частная |
| 6 | 2 одноквартирных жилых домов | с. Малое Алдаркино, ул. Лесная | общая площадь жилой зоны -0,3 га, 6 чел., 300 м2 жилой площади | Ж | строительство | частная |
| 7 | 6 одноквартирных жилых домов | с. Малое Алдаркино, Улица №1 | общая площадь жилой зоны - 0,9 га, 18 чел., 900 м2 жилой площади | Ж | строительство | частная |
| Итого | 88 одноквартирных жилых домов |  | общая площадь жилой зоны - 30,3728 га, 264 чел., 13200 м2 жилой площади |  |  |  |

#### 3.3.2.2. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗОНЫ

Зоны общественных центров, предусматриваемые генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения сельского поселения до 932 человек.

Зоны общественных центров предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов по очерёдности строительства. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Расчёт учреждений и предприятий социального и культурно-бытового обслуживания сельского поселения Большое Алдаркино и населённых пунктов, входящих в его состав проведён в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области.

Расчёт объектов обслуживания представлен в Таблице 18.

В соответствии с СП 42.13330.2011 учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

К полномочиям органов местного самоуправления поселения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания. Генеральным планом предусматриваются предприятия бытового обслуживания, в основном предназначенных для создания рабочих мест по пошиву, ремонту одежды, обуви, ремонту бытовой техники, парикмахерских, пунктов приёма химчистки. Набор функциональных составляющих данных объектов уточняется при составлении задания на пректирование. При включении в состав предприятия прачечных требуется разработка мероприятий по обеспечению требований санитарных норм и правил. Строительство данных объектов планируется за счёт частных инвесторов. В таблице №18 приведены минимальные по соц. нормативам мощности функциональных оставляющих.

Таблица №18

Планируемая обеспеченность жителей сельского поселения Большое Алдаркино объектами социального и культурно-бытового обслуживания

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. (932 чел) | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (61) | 43 | 20 |  |
|  |  |  | с. Большое Алдаркино | 25 |  | строительство на Площадке №2 на 25 мест |
|  |  |  | с. Малое Алдаркино | 4 |  |  |
|  |  |  | п. Лесной | 10 |  |  |
|  |  |  | п. Красная Зорька | 3 |  |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет,I-II ступень и 75% детей от 16 до 17 лет III ступень (…+(7х75%) | 94 | 127 | увеличение мощности не планируется |
|  |  |  | с. Большое Алдаркино | 56 |  |  |
|  |  |  | с. Малое Алдаркино | 10 |  |  |
|  |  |  | п. Лесной | 22 |  |  |
|  |  |  | п. Красная Зорька | 6 |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |
|  | Офис врача общей практики, ФАП | объект | по заданию на проектирование ориентир. 18,2 посещ/см. | 17 | 3 (2 действующих объекта) | реконструкция 3 ФАПов с организацией аптечных отделов |
|  | Аптеки | объект | по заданию на проектирование |  | Нет данных | организация отделов при ФАП |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,8) |  | 0,36 |  |
|  |  |  | с. Большое Алдаркино | 0,4424 | 0,18 | реконструкция + строит. 0,26 га 30х60=1800 м2 30х15=450х2=900 м2 итого:2700 м2 |
|  |  |  | с. Малое Алдаркино | 0,076 |  | строит. 30х60=1800 |
|  |  |  | п. Лесной | 0,172 | 0,18 | реконструкция |
|  |  |  | п. Красная Зорька | 0,0448 |  | строит. 30х15=450 |
|  | Спортивные залы | м2площади пола | 200 | 186,4 |  |  |
|  |  |  | с. Большое Алдаркино | 110,6 |  | строит. КСК на площадке №2 |
|  |  |  | с. Малое Алдаркино | 19 |  | не планируется |
|  |  |  | п. Лесной | 43 |  | не планируется |
|  |  |  | п. Красная Зорька | 11,5 |  | не планируется |
|  | Бассейны | м2 зеркала воды | 100 |  |  | не планируется оборудовать сезонное место для плавания на пруде «Пилюля» |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |
|  | Клубы сельских поселений 932 | посетительское место 318 |  | 296,376 | 50 | строительство КСК на Площадке №2 |
|  | 553 | 412 | с. Большое Алдаркино | 227,836 | 50 | реконстр. Сущ. + строит. КСК на площадке №2 |
|  | 95 | 200 | с. Малое Алдаркино | 19 |  | не планируется, в Б_Алд. |
|  | 215 | 200 | п. Лесной | 43 |  | реконструкция сущ. |
|  | 56 | 200 | п. Красная Зорька | 11,2 |  |  |
|  | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 6,5 6 | 6,058 | 10000 10 |  |
|  | 553 |  | с. Большое Алдаркино | 3,5945 тыс. 3,318 мест |  | реконстр. Сущ. |
|  | 95 |  | с. Малое Алдаркино | 0,6175 |  | не планируется |
|  | 215 |  | п. Лесной | 1,3975 тыс. томов |  | реконстр. Сущ. |
|  | 56 |  | п. Красная Зорька |  |  | не планируется |
| 6 | Магазины* | м2 торг. площади | 192 | 178,944 | 111,3 | требуестся 67,6 м2 |
|  | 553 |  | с. Большое Алдаркино | 106,176 |  | площадка для передвижной торговли + строит. На Площадке №2 магазин 70 м2 |
|  | 95 |  | с. Малое Алдаркино | 18,24 |  | площадка для передвижной торговли |
|  | 215 |  | п. Лесной | 41,28 |  | площадка для передвижной торговли |
|  | 56 |  | п. Красная Зорька | 10,752 |  | площадка для передвижной торговли |
| 7 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 37,28 | нет | в с. Б_Алд, на Площадке №2 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 6,524 | 0 | в с. Б_Алд, на Площадке №2 |
| 9 | Предприятия коммунально-бытового обслуживания |  |
|  | Прачечные | кг белья в смену | 20 | 18,64 | нет | не планируется |
|  | Химчистки | кг вещей в смену | 3,5 | 2,568 | нет | не планируется |
|  | Бани | место | 7 | 11,184 | нет | не планируется |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | Гостиница | место | 6 | 5,592 | нет | не планируется |

##### 3.3.2.2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

# Планируемые объекты обслуживания сведены в таблицы №№ 18, 19.

# Таблица №19

# СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Борский САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Объекты здравоохранения |
| 5.1 | ФАП | С. Большое Алдаркино, ул. Молодёжная, д.28 | 25 | О | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения муниципального района |
| 5.2 | ФАП | С. Малое Алдаркино, ул. Кооперативная, д. 17 | 10 | О | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения муниципального района |
| 5.3 | ФАП | П. Лесной, ул. Центральная, д. 54 | 10 | О | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.1 | спортивная площадка | с. Большое Алдаркино, терр. школы | 0,18 га | Ж | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |

Таблица 20

# ПРОЕКТОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Большое Алдаркино ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (строительство, треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Объекты учебно-образовательного назначения |  |
| 3.1 | ДОУ | с. Большое Алдаркино, Площадка №1 | 25 мест, площадь участка 0,2 га | Ж | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения муниципального района |
| 4.1 | 1) Большеалдаркинский филиал ГБОУ СОШ №2, «ОЦ», с. Борское 2) Структурное подразделение Большеалдаркинского филиала ГБОУ СОШ №2 «ОЦ», с. Борское | С. Большое Алдаркино, ул. Молодёжная, д.22 | 127 мест СОШ 20 мест ДОУ | Ж | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения муниципального района |
|  | Объекты спортивного назначения |  |
| 7.2 | Спортивная площадка | п. Лесной, на ул. Черёмушки | 0,18 га | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
| 7.3 | Спортивные площадки | С. Большое Алдаркино, Площадка №2 | 30х60=1800 м2 30х15=450 м2 | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.4 | Спортивная площадка | С. Большое Алдаркино, южная часть ул.Садовая | 30х15=450 м2 | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.5 | Спортивная площадка | с. Малое Алдаркино | 30х60=1800 м2 | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.6 | Спортивная площадка | п. Красная Зорька | 30х15=450 м2 | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.7 | Спортивная площадка | п. Лесной, ул. Черёмушки 9у сущ. площадки) | 30х15=450 м2 | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Объекты культурно-досугового назначения |  |
| 8.1 | 1)Клуб СДК 2)Библиотека | С. Большое Алдаркино, ул. Советская,д. 29 | 50 мест 10тыс. томов 10 чит. мест | О | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
| 8.2 | Библиотека | П. Лесной, ул.Центральная, д.64 | 9 тыс. томов 10 чит мест зал – 50 мест (30 м2) | О | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
| 8.3 | КСК - культурно-спортивный комплекс сельского поселения | с. Большое Алдаркино, Площадка №2 | площадь участка 0,2 га зал зрительный На 300 мест, площадь мин. 180 м2 без сцены, зал спортивный 18х9=162 м2 | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |
| 9.4 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | с. Большое Алдаркино, Площадка №2 | площадь 0,01га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 9.5 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | с. Большое Алдаркино, в южной части ул. Садовая | площадь 0,01га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 9.6 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | с. Малое Алдаркино, в северной части ул. Кооперативная | площадь 0,01га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 9.7 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | с. Малое Алдаркино, в южной части ул. Лесная | площадь 0,01га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 9.8 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | п Красная Зорька, ул. Центральная | площадь 0,01га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 9.9 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | п. Лесной, ул. Центральная, в северной части | площадь 0,01га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 9.10 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | п. Лесной, ул. Центральная,у ж/д | площадь 0,01га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 9.11 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | п. Лесной, ул. Мокшанская | площадь 0,01га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 9.12 | Магазин | с. Большое Алдаркино, Площадка №2 | 70 м2 торговой площади, площадь участка 0,04 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Частный |
| Объекты общественного питания |
| 10.1 | Кафе | с. Большое Алдаркино, Площадка №2 | площадь участка 0,1 га, 40 мест | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Частный |
| Объекты бытового обслуживания |
| 11.1 | Предприятие бытового обслуживания на 5 раб. мест | с. Большое Алдаркино, Площадка №2 | парикмахерская – 2 раб. места, ремонт и пошив одежды 1 раб. места, ремонт обуви 1 раб. место, ремонт бытовой техники – 1 раб. место | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |

#### 3.3.2.3. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Земельные участки  в составе производственных и коммунально-складских зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

На территории сельского поселения Большое Алдаркино существуют благоприятные условия (наличие сырьевой базы) для производства деревянных конструкций и строений. Однако выбор земельных участков для размещения производственных площадок IV класса опасности, к которому относятся предприятия по деревообработке, с учётом соблюдения санитарных разрывов ограничен.

ПРИМЕЧАНИЕ: в соответствии с САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03

КЛАСС IV - санитарно-защитная зона 100 м

1. Производство хвойно-витаминной муки хлорофилло-каротиновой пасты, хвойного экстракта.

2. Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий.

Генеральным планом предусматриавается:

- с. Большое Алдаркино, в восточной части села на ул. Лесная, зона П1-0 площадь 3,7942 га, зона П1-5 – площадь 1,8775 га; западной части у а.д. «Долматовка – Комсомольский» - Большое Алдаркино зона П2 – 6,6054 га.

- формирование участка зоны П1-4 в селе Малое Алдаркино в северо-западной части общей площадью 3,6161 га.

- существующая пилорама в п. Лесной (2.5) подлежит реконструкции. На существующей площадке пилорамы возможно размещение производства только V класса опасности, зона П1-5 общей площадью 2,0899 га, на оставшейся территории формируется зона П1-0 общей площадью 2,3209 га предназначенная для санитарно-защитной зоны.

- в п. Лесной сохраняется территория пождепо, коммунально-складская зона П2, площадь территории 1,4629 га;

- в п. Красная Зорька сохраняется территория пождепо, коммунально-складская зона П2, площадь территории 0,937 га;

Итого:

Общая площадь зоны П1-4 - 3,6161 га

Общая площадь зоны П1-5 - 1,8775+2,0899 = 3,9674 га

Общая площадь зоны П1-0 - 2,3209+3,7942 = 6,1151 га

Общая площадь зоны П2 - 1,4629+0,937+6,6054=9,0053 га

Общая площадь производственной зоны составит 22,7039 га.

#### 3.3.2.4. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Большое Алдаркино предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторами) по согласованию с администрацией поселения.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Связь.

##### 3.3.2.4.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

###### 3.3.2.4.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

село Большое Алдаркино – а/ц

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

ввиду увеличения численности населения необходимо реконструкция и расширение существующего водозабора до требуемой на 119 м3/сут

реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях.

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

-  установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов. Запроектировано строительство пирса

Посёлок Красная Зорька, посёлок Лесной, село Малое Алдаркино, ж/д разъезд N2, посёлок Скипидарный и посёлок 14км.

Централизованное водоснабжение данных сел  отсутствует. Согласно проекту генерального плана всё новое строительство будет обеспечиваться из индивидуальных источников водоснабжения (скважин или шахтных колодцев) для одного или группы зданий. Вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода».

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение посёлка (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.. Осуществляется из  открытых водоемов. Запроектировано строительство пирса и пожарный водоем в п. Красная Зорька и п. Лесной. .

Для п. Лесной,  п. Скипидарный и п. 14км и с. Малое Алдаркино  для пожаротушения  необходимо  проектирование и строительство пожарных резервуаров из расчёта расхода  5 л/сек в течение 3 часов тушения пожара (2 резервуара по 50 м3.)

Местоположение резервуаров определить в рабочем проектировании.

В ж/д разъезд N2 из открытых водоемов.

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства

Посёлок Красная Зорька, посёлок Лесной, ж/д разъезд N2, посёлок Скипидарный и посёлок 14км.

# Развитие жилой зоны не планируется.

# Таблица № 21

Расходы воды на новое строительство

| п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение м3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | село Большое Алдаркино – а/ц Уплотнение существующей застройки |
| 1,1 | ул. Подгорная 4 инд.ж. д | 12 | 2,88 | 0,70 | 54 | 0,84 |  | 2,88 |  |
| 1,2 | ул. Лесная 7 инд.ж. д | 21 | 5,04 | 1,23 | 54 | 1,47 |  | 5,04 |  |
| 1,3 | Площадка № 1 15 инд. ж. д. | 45 | 10,80 | 2,63 | 54 | 3,15 | 1,041 | 10,80 |  |
| 1,4 | Площадка № 2 48 инд. ж. д. | 144 | 34,56 | 7,49 | 54 | 5,76 | 2,276 | 34,56 |  |
| 1,5 | Внутриплощадочные сети |  |  |  |  |  | 2,703 |  |  |
|  | Итого |  | 118,50 | 6,020 | 53,28 |  |
|  | село Малое Алдаркино Уплотнение существующей застройки |
| 2,1 | ул. Кооперативная 2 инд.ж. д | 6 | 1,44 | 0,35 | 54 | 0,42 |  | 1,44 |  |
| 2,2 | Ул. Лесная 2 инд. ж. д. | 6 | 1,44 | 0,35 | 54 | 0,42 |  | 1,44 |  |
| 2,3 | Ул. № 1 6 инд. ж. д. | 18 | 4,32 | 1,05 | 54 | 1,26 |  | 4,32 |  |
|  | Итого |  | 63,30 |  | 7,20 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 181,80 | 6,020 | 60,48 |  |
|  | Т.Э.П. |  | 0,182 тыс. м3/сут | 6,020 | 0,060 тыс. м3/сут. |  |

###### 3.3.2.4.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

село Большое Алдаркино – а/ц, посёлок Красная Зорька, посёлок Лесной, село Малое Алдаркино, ж/д разъезд N2, посёлок Скипидарный и посёлок 14км.

Централизованная канализация отсутствует.

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

Для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора, в последствии на КОС с. Черновка.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение

# Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Мероприятия по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, представлены в Таблице №

Таблица N 22

Объекты капитального строительства

| №по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 | Водозабор с. Б. Алдаркино | Расположен ул. Лесная | Увеличить производительность на 119 м3/сут | В жилой зоне | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Сельского поселения |
| 20.2 | Водозабор с. Большое Алдаркино | Расположен ул. N 1-2 |  | В зоне инженерной инфраструктуры | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Сельского поселения |
| 20.3 | Пожарный резервуар с. Малое Алдаркино | расположен на юго-западе села | 2 резервуара по 50 м3 | В зоне селькохозяйственного использования | СТРОИТЕЛЬСТВО | Сельского поселения |
| 20.4 | Пожарный резервуар п. Лесное | расположен северо-западе поселка | 2 резервуара по 50 м3 | В зоне инженерной инфраструктуры | СТРОИТЕЛЬСТВО | Сельского поселения |
| 20.5 | Пожарный резервуар п. Лесное | расположен на ул. Мокшанский | 2 резервуара по 50 м3 | В жилой зоне | СТРОИТЕЛЬСТВО | Сельского поселения |
| 20.6 | Пожарный резервуар п. Скипидарный | расположен на ул. Сосновая | 2 резервуара по 50 м3 | В зоне селькохозяйственного использования | СТРОИТЕЛЬСТВО | Сельского поселения |
| 20.7 | Пожарный резервуар п. 14 км | расположен на ул. Железодорожная | 2 резервуара по 50 м3 | В зоне инженерной инфраструктуры | СТРОИТЕЛЬСТВО | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Б. Алдаркино | По ул. Первомайская, Советская, Лесная, Подгорная, проезд N2, ул. N2-4 | L= 2,703 км |  | СТРОИТЕЛЬСТВО | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Б. Алдаркино | Площадка N 1 | L= 1,041 км |  | СТРОИТЕЛЬСТВО | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Б. Алдаркино | Площадка N 2 | L= 2,276 км |  | СТРОИТЕЛЬСТВО | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Село Большое Алдаркино – а/й, село Малое Алдаркино, поселок Красная Зорька, поселок Лесное, поселок Скипидарный, ж.-д. разъезд №2, поселок 14 км

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В  поселке Скипидарный, ж.-д. разъезд №2, поселке 14 км развитие общественно-деловой зоны не планируется.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

# Таблица №23

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Село Большое Алдаркино |
| 1.1 | ДОУ | 25 мест | 96 250 |
| 1.2 | Культурно-спортивный комплекс с зрирельным и спортивны залами | 300 мест 162 м2 | 258 000 |
| 1.3 | Магазин общей торговой площадью | 70 м2 | 9 500 |
| 1.4 | Кафе | 30 мест | 304 000 |
| 1.5 | Предприятие бытового обслужив. | 5 раб. Мест | 50 700 |
|  | Итого |  | 718 450 |
|  | Итого по с.п. |  | 718 450 |
|  | ТЭП |  | 145,846 Гкал/год |

###### 3.3.2.4.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Село Большое Алдаркино – а/й, село Малое Алдаркино, поселок Красная Зорька, поселок Лесное, поселок Скипидарный, ж.-д. разъезд №2, поселок 14 км

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, и не обеспеченное газом село Малое Алдаркино (прокладка газопроводов высокого  и низкого давления)  на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

В  поселке Скипидарный, ж.-д. разъезд №2, поселке 14 км развитие общественно-деловой зоны не планируется.

В поселке Красная Зорька, поселке Лесное, поселке Скипидарный, ж.-д. разъезде №2, поселке 14 км развитие жилой зоны не планируется.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица №  24

# Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Село Большое Алдаркино |
| 1.1 | ДОУ |  |  |  | 15,1 |  |
| 1.2 | Культурно-спортивный комплекс с зрирельным и спортивны залами |  |  |  | 40,47 |  |
| 1.3 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,49 |  |
| 1.4 | Кафе |  |  |  | 47,69 |  |
| 1.5 | Предприятие бытового обслужив. |  |  |  | 7,95 |  |
| 1.6 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Подгорная | 8 | 3,60 | 18,56 |  | Н.Д-0,37 В.Д-0,01 |
| 1.7 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Лесная | 7 | 3,24 | 16,25 |  | Н.Д-0,92 |
| 1.8 | Площадка №1 | 30 | 9,38 | 69,62 |  | Н.Д-1,0 В.Д-0,34 |
| 1.9 | Площадка №2 | 32 | 9,80 | 74,26 |  | Н.Д-2,12 В.Д-0,32 |
|  | Итого |  | 317,74 | Н.Д-4,41 В.Д-0,67 |
|  | Село Малое Алдаркино |
| 2.1 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Кооперативная | 2 | 1,4 | 4,64 |  | Н.Д-0,6 |
| 2.2 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Лесная | 2 | 1,4 | 4,64 |  | Н.Д-1,51 |
| 2.3 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Кооперативная, ул.№1 | 6 | 2,94 | 13,92 |  | Н.Д-1,2 |
|  | Итого |  | 28,94 | Н.Д-3,31 |
|  | Итого по с.п. |  | 346,68 | Н.Д-7,72 В.Д-0,67 |
|  | ТЭП |  | 0,624 млн.м3/год | Н.Д-7,72 В.Д-0,67 |

Генеральным планом предусматривается проектирование объектов капитального строительства, представленных в таблице 25.

Таблица №  25

Объекты капитального строительства.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ШГРП | С.Большое Алдаркино на площадке №1 | производительность до 80 м3/час. | В зоне сельскохозяйственного использования | строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Большое Алдаркино на площадке №2 | производительность до 90 м3/час. | В зоне сельскохозяйственного использования | строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Большое Алдаркино на ул.Подгорная | производительность до 25 м3/час. | В зоне рекреационного назначения | строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Малое Алдаркино на севере села | производительность до 185 м3/час. | В зоне рекреационного назначения | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Большое Алдаркино Уплотнение существ. Застройки по ул.Подгорная | L=0,37 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Большое Алдаркино Уплотнение существ. Застройки по ул.Подгорная | L= 0,01 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Большое Алдаркино Уплотнение существ. Застройки по ул.Лесная | L= 0,92 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Большое Алдаркино на площадке №1 | L= 0,34 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Большое Алдаркино на площадке №1 | L=1,0 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Большое Алдаркино на площадке №2 | L= 2,12 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Большое Алдаркино на площадке №2 | L= 0,32 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Малое Алдаркино Уплотнение существ. Застройки по ул.Кооперативная | L= 0,6 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Малое Алдаркино Уплотнение существ. Застройки по ул.Лесная | L= 1,51 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Малое Алдаркино Уплотнение существ. Застройки по ул.Кооперативная, ул.№1 | L= 0,34 км |  | строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

# Сельское поселение Большое Алдаркино

Основанием для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Большое Алдаркино, которое включает в себя с. Большое Алдаркино, с. Малое Алдаркино, пос. Лесной, пос. Красная Зорька, пос. Скипидарный, ж/д разъезд и 14км ,является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- 1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

- общественные здания –II-III категории,предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

- наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от25.12.2008г.    Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

Таблица N26

Обьекты капитального строительства

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЬЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (строительство или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | С.Большое Алдаркино Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Ж | СТРОИТЕЛЬСТВО | сельского поселения |
| 2 | Воздушная линия | С.Большое Алдаркино Площадка N1 | Длина ВЛ-10кВ- 100М | Ж | СТРОИТЕЛЬСТВО | сельского поселения |
| 3 | Подстанция | С.Большое Алдаркино Площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 4000кВА-1шт | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | сельского поселения |
| 4 | Воздушная линия | С.Большое Алдаркино | Длина ВЛ-10кВ- 1400М | СХ-1 | СТРОИТЕЛЬСТВО | сельского поселения |
| 5 | Подстанция N303 (cуществующая) | С.Малое Алдаркино | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Ж | РЕКОНСТРУКЦИЯ | сельского поселения |
| 6 | Вынос воздушной линии | С.Малое Алдаркино ул.N1 | Длина ВЛ-10кВ- 200М | Ж | строительство | сельского поселения |
| 7 | Подстанция | С.Малое Алдаркино Ул.1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | СХ-1 | строительство | сельского поселения |
| 8 | Воздушная линия | С.Малое Алдаркино Ул.1 | Длина ВЛ-10кВ- 10М | Ж | строительство | сельского поселения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
| 9 | Ожидаемая мощность |  | 463кВТ |  |  |  |
| 10 | Кол-во подстанций |  | 3 шт |  | строительство |  |
| 11 | Кол-во подстанций (существующих) |  | 1шт |  | реконструкция |  |
| 12 | ВЛ-10кВ |  | 1510М |  | строительство |  |
| 13 | Вынос воздушной линииВЛ-10кВ |  | 200М |  | строительство |  |

###### 3.3.2.4.1.6. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Большое Алдаркино, которое включает в себя: с. Большое Алдаркино, с. Малое Алдаркино, п. Красная Зорька, п. Лесное, п. Скипидарный, п. 14 км, является генеральный план.

Ожидаемое количество телефонов с. Большое Алдаркино 86 номеров Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной на ул. Советская 29, с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена с установкой кабельных ящиков ЯКГ-20. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

# Таблица №27

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 15 домов | 15 |
| Площадка №1 |
| 2 | Усадебная застройка 15 домов | 15 |
|  | ДОУ на 25 мест | 1 |
| Площадка №2 |
| 1 | Усадебная застройка 48 домов | 48 |
| 2 | Культурно-спортивный комплекс | 2 |
| 3 | Кафе на 40 мест | 1 |
| 4 | Магазин 70 м. кв. | 1 |
| 5 | Предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест | 3 |
| Итого: | 86 |

# Телефонизация с. Малое Алдаркино, планируется за счет сотовой связи

Развитие жилой застройки п. Красная Зорька, п. Лесное, п. Скипидарный, п. 14 км не планируется.

Таблица №28

Объекты капитального строительства.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие ( реконструкция, . строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ящик кабельный-2шт. | с. Большое Алдаркино пл. №1 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 2 | Ящик кабельный-3шт. | с. Большое Алдаркино пл. №2 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 3 | Ящик кабельный-1шт. | с. Большое Алдаркино ул. Лесная | ЯКГ-10 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 4 | Ящик кабельный-1шт. | с. Большое Алдаркино ул. Подгорная | ЯКГ-10 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 5 | Кабель связи — 5,0км | с. Большое Алдаркино ул. Советская, ул. Подгорная, Проезд №2, Проезд №2, ул. Молодежная, ул. Молодежная, ул. Садовая |  | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 6 | АТСК 50/200 (50) | с. Большое Алдаркино ул. Советская | Увеличение емкости на 90 номеров | О | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |

#### 3.3.2.5. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

##### 3.3.2.5.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

###### 3.3.2.5.1.1. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Так как, к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, Генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети местного значения сельского поселения, представленные в Таблице №…., в таблицу также включены улицы и дороги в границах населённых пунктов поселения, являющиеся частью автодорог общего пользования регионального и местного значения муниципального района, мероприятия по реконструкции и строительству данных дорог приведены с целью учёта при корректировке документов ТП других уровней.

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог:

- поселковая дорога - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы - связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами;

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, проезд к приусадебным участкам, проезды в хозяйственной зоне, проезды к кладбищам, инженерным объектам (при необходимости).

В целях осуществления дорожной деятельности используются следующие основные понятия:

- СТРОИТЕЛЬСТВО включает в себя комплекс работ по устройству автомобильных дорог местного значения и входящих в них конструкций и сооружений;

- РЕКОНСТРУКЦИЯ включает в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров автомобильных дорог местного значения и входящих  в них конструкций и сооружений с повышением технической категории дорог.

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ включает в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам автомобильных дорог без изменений их технических категории.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети сельского поселения Большое Алдаркино представлены в таблице № 29.

# Вцелом, Генеральным планом с.п. Большое Алдаркино предусматривается:

- РЕКОНСТРУКЦИЯ 17,079 км дорог местного значения сельского поселения;

в том числе:

- главных дорог – 3,152 км;

- основных дорог – 7,719 км;

- второстепенных дорог – 1,206 км;

- проездов – 5,002 км.

- СТРОИТЕЛЬСТВО 9,962 км дорог местного значения сельского поселения;

в том числе:

- главных дорог – 1,090 км;

- основных дорог – 3,367 км;

- второстепенных дорог – 0 км;

- проездов  - 5,505 км.

Таблица 29

# Мероприятия по развитию улично-дорожной сети сельского поселения Большое Алдаркино

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) протяжённость метры | Категория улицы | Мероприятие (кап. ремонт, реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | )* в таблицу также включены улицы и дороги в границах населённых пунктов поселения, являющиеся частью автодорог общего пользования регионального и местного значения муниципального района, мероприятия по реконструкции и строительству данных дорог приведены с целью учёта при корректировке документов ТП других уровней |  |
| 1 | Ул. Советская | с. Большое Алдаркино | 1245 | главная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 2 | Ул. Молодёжная | с. Большое Алдаркино | 855 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 3 | Ул. Лесная | с. Большое Алдаркино | 238 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 4 | Ул. Первомайская | с. Большое Алдаркино | 966 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 5 | Ул. Садовая | с. Большое Алдаркино | 988 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 6 | Ул. Подгорная с мостом 18.1 | с. Большое Алдаркино | 1037 | главная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 7 | а.д. «Долматовка-Комсомольский» - Большое Алдаркино | с. Большое Алдаркино | 3171 | поселковая | РЕКОНСТРУКЦИЯ | региональная |
| 8 | Проезд №8 ул. Первмайская – ул. Советская по дамбе 18.5 | с. Большое Алдаркино | 222 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 9 | Проезд №9 ул. Продолж. Лесная – а.д. «Долматовка-Комсомольский» - Большое Алдаркино с мостом 18.2 | с. Большое Алдаркино | 340 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 10 | Улица №1-1 | с. Большое Алдаркино, Площадка №1 | 526 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 11 | Улица №1-2 | с. Большое Алдаркино, Площадка №1 | 466 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 12 | Проезд №6 | с. Большое Алдаркино, Площадка №1 | 185 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 13 | Проезд №7 | с. Большое Алдаркино, Площадка №1 | 215 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 14 | Улица № 2-1 | с. Большое Алдаркино, Площадка №2 | 630 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 15 | Улица № 2-2 | с. Большое Алдаркино, Площадка №2 | 630 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 16 | Улица № 2-3 | с. Большое Алдаркино, Площадка №2 | 630 | главная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 17 | Улица № 2-4 | с. Большое Алдаркино, Площадка №2 | 460 | главная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18 | Проезд №1 | с. Большое Алдаркино, Площадка №2 | 1150 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 19 | Проезд №2 с реконстр. ГТС 18.3 | с. Большое Алдаркино, Площадка №2 | 510 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 20 | Проезд №3 | с. Большое Алдаркино, Площадка №2 | 250 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 21 | Проезд №4 | с. Большое Алдаркино, Площадка №2 | 250 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 22 | Проезд №5 | с. Большое Алдаркино, Площадка №2 | 740 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 1 | а.д. «Красная Зорька – Большое Алдаркино» | с. Малое Алдаркино | 780 | поселковая | РЕКОНСТРУКЦИЯ )* | местного значения муниципального района |
| 2 | а.д. «Красная Зорька – Большое Алдаркино» совпадает с ул. Кооперативная | с. Малое Алдаркино | 1150 | главная | РЕКОНСТРУКЦИЯ )* | местного значения муниципального района |
| 3 | Ул. Лесная | с. Малое Алдаркино | 1350 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 4 | Проезд №1 (ул. Кооперативная – ул. Лесная) с мостом | с. Малое Алдаркино | 490 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 5 | Продолжение Проезд №1 | с. Малое Алдаркино | 165 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 6 | Проезд №2 (а.д. «Кр. Зорька – Б.Алдаркино» – ул. Лесная) с мостом | с. Малое Алдаркино | 680 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 7 | Проезд №3 (ул. Лесная - а.д. «Кр. Зорька – Б.Алдаркино») с мостом | с. Малое Алдаркино | 270 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 8 | Продолжение Проезд №1 | с. Малое Алдаркино | 170 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 9 | Проезд №4 (ул. Лесная – юго-зап. Граница села) | с. Малое Алдаркино | 360 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 10 | Проезд №5 (ул. Кооперативная – ручей) | с. Малое Алдаркино | 245 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 11 | Улица №1 | с. Малое Алдаркино, к западу отул. Кооперативная | 1115 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 12 | Проезд №6 | с. Малое Алдаркино | 1240 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 13 | Проезд №7 | с. Малое Алдаркино | 180 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 14 | Проезд №8 | с. Малое Алдаркино | 220 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 16 | Проезд №2-1 | с. Малое Алдаркино | 230 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | участок а.д. «Борское – Лесной» | п. Лесной | 555 | поселковая | не планируется* | местного значения муниципального района |
|  | участок а.д. «Красная Зорька – Лесной» | п. Лесной | 2890 | поселковая | не планируется* | местного значения муниципального района |
|  | Ул. Центральная | п. Лесной | 870 | главная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Ул.Железнодорожная | п. Лесной | 420 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Черёмушки | п. Лесной | 940 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | пер. Мокшанский | п. Лесной | 940 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №1 | п. Лесной | 250 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №2 | п. Лесной | 290 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №3 | п. Лесной | 250 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №4 | п. Лесной | 420 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №5 | п. Лесной | 250 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №6 | п. Лесной | 190 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №7 | п. Лесной | 100 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №8 | п. Лесной | 430 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №9 | п. Лесной | 215 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Центральная с мостом | п. Красная Зорька | 752 | главная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения муниципального района |
|  | Ул. Лесная | п. Красная Зорька | 508 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №1 (въезд со стороны п. Лесной, часть а.д. «Красная Зорька – Лесной» | п. Красная Зорька | 159 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения муниципального района |
|  | Улица №2 | п. Красная Зорька | 113 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Сосновая | П. Скипидарный | 537 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Дачная | Ж.д.разъезд 2 | 694 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Железнодорожная | 14 км | 376 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |

# 3.3.2.5.1.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

К основным искусственным сооружениям, предусматриваемым при градостроительном проектировании на улицах и дорогах, относятся мосты, путепроводы, эстакады, тоннели, виадуки, дамбы, пешеходные мосты, подпорные стенки, берегоукрепительные сооружения, трубы, лестничные сходы и др.

Градостроительная зона – территории населённых пунктов поселения пересекается естественными водотоками – ручьями и небольшими реками. В связи с этим возникает необходимость строительства мостов на автодорогах общего пользования местного значения сельского поселения и на автодорогах общего пользования местного значения муниципального района Борский.

Мероприятия по строительству и реконструкции мостов приведены в таблице №..

В некоторых случаях автомобильные проезды проходят по дамбам (ГТС). Мероприятия по реконструкции существующих дамб (ГТС) с проездами включены в Таблицу №30.

Таблица №30

# Объекты капитального строительства

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18.1 | Мост автомобильный | с. Большое Алдаркино по улице Подгорная между ул. Советская и ул. Садовая, на пересечении с ручьём | длина – 30 м ширина проезжей части 7 м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.2 | Мост автомобильный | с. Большое Алдаркино по улице Советская в южной части села на пересечении с ручьём | длина – 30 м ширина проезжей части 7 м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.3 | Гидротехническое сооружение без названия в северной части ул. Первомайская | с. Большое Алдаркино, северная часть ул. Первомайская | длина – 50 м с автомобильным проездом, ширина проезжей части 7м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.5 | Дамба на пруду «Пилюля» | с. Большое Алдаркино, северная часть ул. Молодёжная | длина – 40 м с автомобильным проездом, ширина проезжей части 4,5м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.4 | Дамба на пруду «Индюха» | с. Большое Алдаркино, южная часть ул. Советская | длина – 100 м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.6 | Мост автомобильный | с. Малое Алдаркино по Проезду №1 на пересечении с ручьём | длина – 20 м ширина проезжей части 7 м с учётом нагрузки от пожарной машины | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.7 | Мост автомобильный | с. Малое Алдаркино Проезду №3 на пересечении с ручьём | длина – 20 м ширина проезжей части 7 м с учётом нагрузки от пожарной машины | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.8 | Мост автомобильный | с. Малое Алдаркино Проезду №2 на пересечении с ручьём | длина – 20 м ширина проезжей части 7 м с учётом нагрузки от пожарной машины | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.9 | Мост автомобильный | в п. Красная Зорька на автодороге «Красная Зорька – Большое Алдаркино», проходящей по улице Центральная в границах посёлка, на пересечении с рекой Колтубанка | длина – 50 м ширина проезжей части 7 м требуется реконструкция с учётом нагрузки от пожарной машины | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения муниципального района |
| 18.10 | Мост автомобильный | в п. Лесной на автодороге «Лесной – Красная Зорька», на пересечении с рекой Колтубанка | длина – 50 м ширина проезжей части 7 м требуется реконструкция с учётом нагрузки от пожарной машины | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения муниципального района |
| 18.11 | Мост автомобильный | в п. Скипидарный на автодороге на пересечении с рекой Колтубанка | длина – 30 м ширина проезжей части 4,5 м требуется реконструкция с учётом нагрузки от пожарной машины | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.12 | Пирс пожарный | п. Лесной, в южной части | ширина съезда 3,5 м, площадка 12мх12м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.13 | Дамба для создания пожарного водоёма | п. Лесной, в южной части | длина дамбы – 30 м объём пож.водоёма 200м3 | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.14 | Пирс пожарный | п. Красная Зорька, в западной части части | ширина съезда 3,5 м, площадка 12мх12м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.15 | Дамба для создания пожарного водоёма | п. Красная Зорька, в западной части части | длина дамбы – 30 м объём пож.водоёма 200 м3 | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |

###### 3.3.2.5.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

На расчётный срок реализации Генерального плана расчётное количество автомобилей на территории сельского поселени составит 280 (при ориентировочном уровне автомобилизации 300 автомобилей на 1 тыс. жителей):

Хранение личных автомобилей планируется на приусадебных участках, так как планируемый тип застройки жилой зоны индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.

Для технического обслуживания расчётного количества автомобилей потребуется 1 пост.

Строительство СТО предлагается Генеральным планом осуществить путём привлечения средств частных инвесторов. Размещение СТО возможно в зоне П2 (производственно-коммунальной) формируемой в с. Большое Алдаркино, к западу от автодороги «Долматовка _Комсомольский» - Большое Алдаркино.

АЗС планируется из расчёта одна колонка на 1,2 тыс. автомобилей.

Строительство АЗС не предусматривается.

#### 3.3.2.6. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. С этой целью генеральным планом предусматривается развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, а также естественные природные ландшафты.

Предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования:

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) составляет на расчётный срок 1,1184 га.

Генеральным планом предусматривается строительство скверов и парка общей площадью 0,69 га, см. Таблицу № 31.

В границах населённых пунктов сохраняются участки естественного природного ландшафта занятые лесными массивами.

Площадь рекреационной зоны в границах населённых пунктов поселения сосавит 224, 1006 га.

Площадь озеленённых территорий общего пользования в расчёте на одного жителя сельского поселения значительно превышает нормативный показатель.

По расчёту с учётом перспективного увеличения численности населения для открытых плоскостных спортивных сооружений необходимо 0,7456 га.

Существующие спортивные площадки подлежат РЕКОНСТРУКЦИИ:

Генеральным планом предлагается строительство новых спортивных площадок общей площадью 0,72 га. Таблицу № 20. С учётом существующих открытых спортсооружений (0,36 га) общая площадь 1,08 га, в расчёте на 1 тыс. жителей с.п. Большое Алдаркино на расчётный срок составит 0,8 га.

Таблица №31

# Объекты рекреационной зоны

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17.1 | Сквер | с. Большое Алдаркино, в южной части ул. Садовая | площадь 0,1 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 17.2 | Пляж и зона отдыха | с. Большое Алдаркино | площадь 0,1 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 17.3 | Детская площадка | с. Большое Алдаркино, в южной части ул. Садовая | площадь 0,05 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 17.4 | Сквер | с. Малое Алдаркино, Улица №1 | площадь 0,12 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 17.5 | Зона отдыха | п. Лесной, ул. Центральная, в южной части | площадь 0,2 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 17.6 | Сквер у церкви | п. Лесной, ул. Центральная, в юго-западной части | площадь 0,12 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |

#### 3.3.2.7. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

# Кладбища

В границах сельского поселения Большое Алдаркино Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие зоны Сп1 – связанной с захоронениями – кладбищами и сопутствующей инфраструктурой.

Мероприятия по развитию кладбищ представлены в Таблице №32.

# Объекты размещения биологических отходов

Скотомогильник подлежит ликвидации с последующей рекультивацией территории.

# Объекты размещения бытовых отходов

Свалки бытового мусора подлежат ликвидации. На территории поселения непланируются места складирования бытовых отходов. Схема сбора и вывоза мусора с территории поселения описана в разделе 3.7.

Таблица №32

# Объекты специального назначения

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19.1 | Кладбище | с. Большое Алдаркино | площадь 1,1985 га, расширение на 0,8892 га, итого 2,0877 га | СП1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 19.2 | Кладбище | с. Малое Алдаркино | площадь 0,5025 га, расширение на 0,7923 га, итог 1,2948 га | СП1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |

#### 3.3.2.8. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – это земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, которые используются в целях ведения сельскохозяйственного производства.

Около села Большое Алдаркино для переноса (строительства) механических мастерских и стоянки сельскохозяйственной техники предусматривается площадка к западу от автодороги «Долматовка _Комсомольский» - Большое Алдаркино, участок зоны Сх2-3, III класса опасности, общей площадью 1,6210 га (2.6).

| 2.6 | Сельскохозяйственное предприятие | с.п. Большое Алдаркино | производство III - V класса площадь участка 1,6210 га | Сх2-3 | СТРОИТЕЛЬСТВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Существующие площадки недействующих Сх предприятий сохраняются. Генеральным планом определён максимальный класс опасности производств для этих площадок.

Село Большое Алдаркино, зона Сх2-4 в центральной части села, общая площадь участка зоны Сх2-4 - 8,2725 га. На площадке расположен зерносклад (2.1), его класс опасности V, возможно увеличение мощности объекта. Данная площадка имеет хорошую транспортную доступность, так как расположена у автодороги «Долматовка _Комсомольский» - Большое Алдаркино.

Село Большое Алдаркино, зона Сх2-5, в южной части села, общая площадь участка зоны Сх2-5 - 2,4564 га.

Село Малое Алдаркино, зона Сх2-5, в южной части села, общая площадь участка зоны Сх2-5 - 4,6329 га.

Село Малое Алдаркино, зона Сх2-5 в составе личных подсобных хозяйств, общая площадь 1,1275 га, зона Сх2-0 в их составе 13,3326 га.

Также в зону Сх2-0 входят площади занимаемые огородами в населённых пунктах.

Итого:

Сх2-3 – 1,6210 га

Сх2-4 - 8,2725 га

Сх2-5 - 7,0893 га

Сх2-0 – 13,3326 га +0,7279 га + 7,4619 га = 21,5224 га

Сх1 в границах н.п.

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

# Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Ликвидация несанкционированной свалки в районе с. Малое Алдаркино;

- Консервация скотомогильника в с. Большое Алдаркино с последующей рекультивацией территории;

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

# Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

# Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Большое Алдаркино на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, связанных с решением задач генерального плана, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий противопожарного водоснабжения:

- устройством пожарных гидрантов на водопроводной сети и противопожарных резервуаров с радиусом действия 200 м, при разработке проектов водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкцией существующих сетей водопровода,

- строительством новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительством пирсов или организацией съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м. Генеральным планом предусматривается строительство инженерных сооружений для обеспечения пожарной безопасности. см. Таблица №33.

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо.

Сельское поселение Большое Алдаркино обслуживается ФГУ Пожарно-спасательный отряд № 48, расположенной в с. Борское, ул. Первомайская 107. Общее количество пожарных машин составляет 4 единицы.

Расстояние по а.д. «Отрадный – Богатое – Борское», а.д. «Долматовка- Комсомольский», а.д. «Долматовка- Комсомольский» -Большое Алдаркино» общего пользования Самарской области от с. Борское, ул. Первомайская,107 до с. Большое Алдаркино состаляет 24,063 км. Расстояние по а.д. «Борское – Лесной» а.д. V категории, до п. Лесной - 8,863 км, до п. Красная Зорька – 16,163 км.

Кроме того в посёлках Красная Зорька и Лесной есть пожарные депо лесничества ФГУ Национальный парк «Бузулукский бор».

Генеральным планом не предусматривается строительство пожарного депо.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

Таблица №33

# Объекты капитального строительства

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18.12 | Пирс пожарный | п. Лесной, в южной части | ширина съезда 3,5 м, площадка 12мх12м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.13 | Дамба для создания пожарного водоёма | п. Лесной, в южной части | длина дамбы – 30 м объём пож.водоёма 200м3 | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.14 | Пирс пожарный | п. Красная Зорька, в западной части части | ширина съезда 3,5 м, площадка 12мх12м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.15 | Дамба для создания пожарного водоёма | п. Красная Зорька, в западной части части | длина дамбы – 30 м объём пож.водоёма 200 м3 | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.16 | Пирс пожарный | с. Большое Алдаркино, пруд в северной части села, на Проезде №2 | ширина съезда 3,5 м, площадка 12мх12м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.17 | Пирс пожарный | с. Большое Алдаркино, пруд «Индюха» | ширина съезда 3,5 м, площадка 12мх12м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

Необходимо проведение историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению в целях реализации мероприятий, включённых в Генеральный план сельского поселения Салейкино до начала проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в соответсвии со статьями 30, 31 Федерального Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целом территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке.

В границах села Больное Алдаркино заметно выражена овражная эрозия.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Выполнению работ по градостроительному освоению территории – площадки расположенной в северо-западной части села у автодороги «Долматовка – Комсомольский» - Большое Алдаркино» должны предшествовать инженерные изыскания. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства. Также необходимы мероприятия по созданию лесозащитных полос препятстующих ветровой эрозии и способствующих укреплению склонов оврагов.

Существующие в границах села гибротехнические сооружения подлежат реконструкци, мероприятия сведены в таблицу №..

Необходимо проведение историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению в целях реализации мероприятий, включённых в Генеральный план сельского поселения Большое Алдаркино до начала проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в соответсвии со статьями 30, 31 Федерального Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На территории сельского поселения возможны паводковые подтопления.

В границах посёлков Лесное, Скипидарный, Красная Зорька требуется защита территории жилой застройки, расположенной вдоль рек от затопления паводковыми водами. Для этого необходимо регулярное проведение РАСЧИСТКИ РУСЛА рек.

# Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами (см. раздел 3.3.2.4.1.2)

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха ( см. Раздел 3.3.2.6)

Для предотвращения снежных заносов транспортных магистралей и жилых территорий необходимо выполнение мероприятий по защите от ветра. Одним из мероприятий является создание защитных полос зелёных насаждений. Для предотвращения последствий гололёда необходимы мероприятия по своевременной очистке дорог, проведению противоскользящей обработки., оборудование аварийных съездов на участках дорог уклоном превышающем 5%.

На территории сельского поселения планируется реконструкция существующих гидротехнических сооружений и  строительство новых. Мероприятия включены в Таблицу №30.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Борский Самарской области», был выполнен Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области в 2010 году. Согласно проекту на территории сельского поселения Большое Алдаркино образуется в год 29323,9 м3 твердых бытовых и 1466,2 м3 крупногабаритных отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО в м.р. Борский, а также размещаются на несанкционированных свалках.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 5 контейнеров для ТБО в с. Большое Алдаркино и 3 контейнеров для ТБО в п. Лесной.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Большое Алдаркино планируется по маршруту: гараж - Языково — Нов.Покровка — Петровка — Васильевка — Подсолнечное — Соковнинка — Б.Алдаркино — Лесной -  полигон.

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Большое Алдаркино;

- границы села Большое Алдаркино, (274,1166 га).

- села Малое Алдаркино,(129,1017 га);

- посёлка Красная Зорька, (27,1176 га);

- посёлка Лесной, (было 126,7487 га  - зона ИТ стало 15,7348 + 88,6381= 104,3729 га);,

- посёлка Скипидарный, (10,3102 га);

- посёлка 14 километр, (94,6886 га);

- железнодорожного разъезда № 2, (9,0531 га – зона ИТ ….=   га);

входящих в границы сельского поселения Большое Алдаркино Борского района.

Границы сельского поселения Большое Алдаркино отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области № 53-ГД от 25.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Большое Алдаркино, границы населённых пунктов не изменялись.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. 	Описание местоположения границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Большое Алдаркино, на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ села Большое Алдаркино, села Малое Алдаркино, посёлка Красная Зорька, посёлка Лесной, посёлка Скипидарный, посёлка 14 километр, железнодорожного разъезда № 2 и установления их координат путем подготовки карт (планов) объектов землеустройства.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО

# Таблица №34

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 24959,3352 | 24959,3352 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 403,2183 (+239,5387) | 642,5676 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 228,8962 | 259,0192 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 2,0864 | 8,9746 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 8,8348 | 21,9617 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 16,2132 | 17,7511 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 316,496 | 99,4583 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 68,0338 | 231,7138 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 2,0072 | 3,6889 |
|  |  |  | 642,5676 | 642,5676 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 166,8562 | 166,8562 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 5103,6128 | 5103,6128 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 0 | 0 |
|  | Лесной фонд(национальный парк «Бузулукский бор») | га | 19046,2986 | 19046,2986 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 668 | 932 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. |  |  |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 44 | 61 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 62 | 86 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 7 | 10 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста |  | 106 | 147 |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 378 | 528 |
| 2.1.4. | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 184 | 257 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 26010 | 39210 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 40,63 | 42,07 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 20 | 45 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 127 | 127 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек |  |  |
| 4.2.2. | поликлиники | пос. в смену |  |  |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 2 | 3 |
| 4.2.4. | аптеки | объект |  |  |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,36 | 1,08 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола |  | 162 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | - |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 50 | 300 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 19 | 19 |
|  |  | чит. мест | 20 | 20 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 111,3 | 180 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | 0 | 40 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | - | - |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | - |
| 4.8.2. | Химчистки | объект | - | - |
| 4.8.3. | бани | место | - | - |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 0 | 5 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 17,079 | 27,041 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки |  | 0,182 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. |  | 6,020 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки |  | 0,060 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт |  | 463 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. |  | 1640 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год |  | 145,846 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  | 0,624 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. |  | Н.Д-7,72 В.Д-0,67 |

Примечание: Данные по разделу 6 приведены без учёта существующей нагрузки.

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования и использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Большое Алдаркино

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Большое Алдаркино, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на сегодняшний день взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией  с.п. Большое Алдаркино, пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)