СОСТАВ ПРОЕКТА

1. Том I. Исходные данные – 1 экз.

(Хранится у Исполнителя).

2. Том II. Обосновывающие материалы (Пояснительная записка) -3 экз.

3. Том III. Графические материалы (листы по перечню):

Обосновывающие схемы:

- План современного использования территории муниципального района Борский Самарской области (опорный план). М 1:70 000.

- Схема территориального планирования муниципального района Борский  Самарской области (сводный чертеж). М 1:50 000.

- Схема возможного затопления паводком 1% обеспеченности от р. Самара и р. Кутулук на территории муниципального района Борский  М 1:100 000.

- Альбом иллюстраций.

Утверждаемые схемы:

- Схема зон с особыми условиями использования территории муниципального района Борский Самарской области. М 1:70 000.

- Схема территориального планирования муниципального района Борский Самарской области (основной чертеж). М 1:70 000.

4. Том IV. «Охрана окружающей среды (ООС). Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» - 3 экз.

5. Том V. «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». («ИТМ ЧС»). Пояснительная записка - 3 экз.

6. Том VI. Положения о территориальном планировании муниципального района Борский Самарской области - 3 экз.

7. Электронная версия проекта СD (ГИС) – 1 экз. (секретно).

8. Электронная версия проекта CD (компановки) – 1 экз.

Проект выполнен в мастерской территориального планирования

ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект».

Авторский коллектив в составе:

Зам. директора по архитектуре                                              О.Г. Лукьянчикова

Начальник отдела ИС обеспечения

градостроительной  деятельности                                                   И.В. Власов

Начальник отдела ГП и застройки                                              М.Г. Чекушкина

Главный специалист отдела ГП и застройки                               О.Н. Игнатова

Заведующая сектором экологии отдела

территориального планирования и расселения                             Л.А. Рыбакина

Ведущий научный сотрудник  отдела

территориального планирования и расселения                      В.М. Мельникова

Руководитель группы отдела ИС обеспечения

градостроительной деятельности                                                   А.В. Ананьев

Инженер-эколог III категории                                                         Е.Р. Гасанова

Младший научный сотрудник отдела

территориального планирования и расселения                          Т.В. Филанова

Младший научный сотрудник                                                          С.В.Позняк

Старший научный сотрудник                                                          Д.А. Махиня

Инженер I категории                                                                 О.П. Лекомцева

Инженер I категории                                                                     Е.А. Андреева

Инженер I категории                                                                  А.В. Сосновская

Инженер III категории                                                                    О.В. Галиулина

Инженер III категории                                                                        И.А. Никонов

Инженер III категории                                                                   А.А. Бундеряков

Архитектор                                                                           М.О. Крашенинникова

Содержание

Введение	5

1. Общая геополитическая характеристика муниципального района Борский Самарской области	12

2. Существующее положение и оценка современного состояния территории муниципального района Борский Самарской области	12

2.1. Административно - территориальное деление Самарской области	12

2.2. Природные условия и ресурсы	15

2.2.1. Климат	15

2.2.2. Тектоника	15

2.2.3. Рельеф и геоморфология	16

2.2.4. Геология	16

2.2.5. Опасные геологические процессы	16

2.2.6. Гидрогеология и ресурсы подземных вод	18

2.2.7. Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод	19

2.2.8. Полезные ископаемые	21

2.2.9. Почвы	21

2.2.10. Растительность	22

2.2.11. Природные рекреационные ресурсы	23

2.3 Оценка природно-ресурсного потенциала	23

2.4. Место и роль муниципального района Борский в системе расселения Самарской области	24

2.5. Демографический потенциал	25

2.5.1. Основные тенденции демографических процессов	25

2.5.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский	26

2.6. Структура современного землепользования муниципального района Борский Самарской области	29

2.7. Экономический потенциал	34

2.8. Жилищный потенциал	45

2.9. Транспортная инфраструктура	47

2.9.1. Автомобильный транспорт	47

2.9.2. Железнодорожный транспорт	51

2.9.3. Воздушный транспорт	51

2.9.4. Водный транспорт	51

2.9.5. Трубопроводный транспорт	52

2.10. Инженерная инфраструктура	53

2.10.1 Водоснабжение	53

2.10.2. Канализация	55

2.10.3. Газоснабжение	55

2.10.4. Теплоснабжение	56

2.10.5. Электроснабжение	56

2.11. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура и связь	61

2.12. Историко-культурные ресурсы	61

2.12.1. Краткая историческая справка	66

2.12.2. Основные компоненты историко-культурного наследия	68

2.12.3. Оценка историко-культурного и природно-рекреационного потенциала	74

2.13. Межселенное обслуживание	76

2.13.1. Основные характеристики социальной инфраструктуры муниципального района Борский	76

2.13.2. Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в разрезе  населенных пунктов муниципального района Борский	78

2.13.3. Характер межселенных связей в сфере обслуживания.	81

2.13.4. Степень актуальности строительства объектов социальной инфраструктуры	84

3. Зоны с особыми условиями использования территории	84

3.1 Зоны особо охраняемых территорий	84

3.1.1Зоны охраны объектов культурного наследия	85

3.1.2 Зоны особо охраняемых природных территорий	85

3.2. Санитарно-защитные и охранные зоны	88

3.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы	95

3.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	96

3.5. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	97

3.6. Зоны залегания полезных ископаемых	98

3.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	98

4. Варианты социально-экономического развития Самарской области, муниципального района Борский	99

5. Прогнозные параметры численности населения муниципального района Борский	107

6. Учет интересов Самарской области на территории муниципального района Борский	108

6.1. Развитие транспортной инфраструктуры Самарской области	109

7. Мероприятия по территориальному планированию муниципального района Борский Самарской области	112

7.1. Мероприятия по развитию промышленного комплекса	112

7.2. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса	112

7.3. Мероприятия по развитию информационных технологий и связи	112

7.4. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	113

7.4.1. Мероприятия по развитию системы водоснабжения	113

7.4.2. Мероприятия по развитию системы канализации	114

7.4.3. Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития топливно-энергетического комплекса	115

7.4.4. Мероприятия по развитию системы газоснабжения	116

7.5. Мероприятия по развитию жилищного строительства	120

7.6. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	121

7.7. Мероприятия по развитию системы здравоохранения, культуры и спорта, образования	137

7.8. Мероприятия по строительству культовых сооружений	139

7.9. Мероприятия по развитию туризма и рекреации	139

Сохранение историко-культурного наследия	139

7.10. Мероприятия по охране окружающей среды	143

8. Порядок подготовки и утверждения Схемы территориального планирования муниципального района Борский	148

9. Приложения	166

# Введение

Схема территориального планирования муниципального района Борский Самарской области (далее Схема) разработана ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 9109 от 07 ноября 2008 года с администрацией муниципального района в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком.

Подготовка исходных материалов для разработки Схемы была выполнена с участием служб администрации муниципального района.

При разработке Схемы использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и  проектных работ в том числе:

- «Схема территориального планирования Самарской области»,

ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2006 г.;

- «Оценка развития экзогенных процессов по территории Самарской области, включая участки подтопления дистанционными методами», ВОИГиРГИ, 2000 г.

Градостроительное обоснование разработано в соответствии с  законодательством Российской Федерации  и Самарской области:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 191 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями от 31 декабря 2005 года)»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от  3 июня 2006 г. №74-ФЗ (принят ГД 12.04.2004 г.) «Водный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса РФ»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 215-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 19 июня 2007 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16 и 19 Водного кодекса РФ и статью 27 Земельного кодекса РФ»;

- Федеральный закон Российской Федерации о 26 июня 2007 г. № 118-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части приведения их в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в статьи 87 и 89 Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 05.02.2007 № 13-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 24.06.2008 № 93-ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ);

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 260-ФЗ, 20.04.2007 № 57-ФЗ, от 06.12.2007 № 333-ФЗ, от 03.12.2008 № 250-ФЗ);

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 27.02.2003 № 29-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 03.06.2005 № 57-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ (ред. 18.10.2007), от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 08.11.2007 № 258-ФЗ);

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68 -ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 марта 2003 г. №34-ФЗ «О запрете производства и оборота этилированного бензина в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии»;

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003 г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 4 мая 2001 г. №29-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» (с изменениями от 13 ноября 2001 г., 8 мая, 6 ноября 2002 г.,7 октября, 26 декабря 2003 г., 6 мая 2004г., 26 февраля 2008 г.);

- Закон Самарской области от 18 мая 1999г. № 17-ГД «О лесах Самарской области»;

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 11 июля 2006г. № 83-ГД «Об утверждении областной целевой программы «Повышение лесистости, охрана и защита лесов в Самарской области на 2006 - 2015 годы»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№316 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 743 г. Москва «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении правил установления  на  местности  границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

- Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2007 г. № 75 «Об утверждении ГН 2.1.5.2280-07. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

- Постановление Правительства Самарской области от 24 августа 2005г. № 85 «Об автомобильных дорогах общего пользования Самарской области»;

- Приказ МПР РФ от 4 июля 2007 г. № 169 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов»;

- Постановление Правительства РФ от 05.12.2001 №848 об утверждении федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)»;

- Постановление Правительства РФ от 20.05.2008 №377 об утверждении федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»;

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»;

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

Градостроительное обоснование разработано в соответствии с требованиями  нормативно-регламентирующих документов:

- СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов»;

- СНиП 2.05.02-08 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий    населенных мест»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СП  30-102-99 «Планировка  и  застройка  территорий  малоэтажного  жилищного  строительства»;

- СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов». – Утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992г. № 9 (с изм. от 23.11.1994г. №61);

- «Правила устройства электроустановок (ПЭУ)». - М.:Энергоатомиздат, 1985г;

- «Правила охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578;

- «Правила охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71;

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;

- ПБ 08-624-03  «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области»;

- ТСН 30-310-2003 «Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской области»;

- ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»;

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 5 ноября 1996 г.;

- Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий. – М.: РЭФИА, 1998 г.;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, ЦНИИП градостроительства Минстроя России, М., 1994 г.;

- Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений». - М.: ГП «Центринвестпроект», 1998 г.;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». – М.: ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Руководство по подготовке экологически обеспеченных инвестиционных проектов. – М.: Изд-во Научного и учебно-методического центра, 2001 г.;

- Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов. - М.: Федеральный дорожный департамент, 1995г.

Схема территориального планирования муниципального района Борский Самарской области содержит следующие блоки:

- вспомогательный картографический блок (цифровая топографическая основа, цифровое космическое изображение, тематические картографические материалы);

- социально-экономический блок  (демография, сферы занятости, социально-экономические предпосылки градостроительного развития территорий);

- архитектурно-планировочный блок (современное использование территории, функциональное зонирование и развитие планировочной структуры, развитие системы центров, новое жилищное строительство, реорганизация производственных территорий);

- природно-экологический блок (природные и инженерно-геологические условия, современное состояние окружающей среды, природно-экологический каркас территории, система озеленения);

- инженерно-инфраструктурный блок (транспортная инфраструктура, инженерная инфраструктура, инженерная подготовка территории, защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).

Проект Схемы выполнен с учетом:

- национальных проектов и  федеральных программ;

- стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года;

- целевых  программ в области государственного экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Самарской области, муниципального района Борский;

- разработанных документов территориального планирования;

- предложений заинтересованных лиц.

Указания на существующие и планируемые территории, и объекты капитального строительства федерального и регионального значения не являются мероприятиями территориального планирования муниципального района Борский  Самарской области, не утверждаются в составе настоящей Схемы и приводятся для обеспечения информационной целостности Схемы.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства  местного значения, установленные в Схеме, могут уточняться в документах территориального планирования сельских поселений муниципального района Борский Самарской области.

Схема территориального планирования состоит их Положений о территориальном планировании и соответствующих карт (схем), а также содержит материалы по обоснованию проекта.

Положения о территориальном планировании включают:

- Цели и задачи территориального планирования развития муниципального района Борский Самарской  области.

- Мероприятия по территориальному планированию муниципального района Борский Самарской области.

Перечень карт (схем) Схемы включает:

- Схема зон с особыми условиями использования территории муниципального района Борский Самарской области (М 1: 70 000).

2. Схема территориального планирования муниципального района Борский Самарской области (Основной чертеж) (М 1: 70 000).

Материалы по обоснованию проекта Схемы включают:

Том I.  Исходные данные.

Том II. Пояснительная записка.

Том III.Графические материалы (складни по перечню).

- План современного использования территории муниципального района Хворостянский   Самарской области (Опорный план) (М 1: 70 000).

- Схема территориального планирования муниципального района  Хворостянский  Самарской области (Сводный чертеж) (М 1: 50 000).

- Схема возможного затопления паводком 1% обеспеченности от р.Чагра, р.Чапаевка на территории муниципального района Хворостянский  (М 1:70 000).

- Альбом иллюстраций.

Том IV.  Раздел «ООС и «ОВОС».

Том V.   Раздел «ИТМ ЧС».

Электронная версия проекта СD (ГИС) – 1 экз. (секретно).

Электронная версия проекта CD (компановки) – 1 экз. (открытого пользования).

# 1. Общая геополитическая характеристика муниципального района Борский Самарской области

Муниципальный район Борский расположен в юго-восточной части Самарской области. Протяженность района с севера на юг составляет 76 км, с запада на восток 40 км. Район граничит на востоке с Оренбургской областью, на севере - с Кинель-Черкасским районом, на юге - с Оренбургской областью и Алексеевским районом, на западе - с Алексеевским и Богатовским районами.

Администрация муниципального района расположена в селе Борское, которое находится в 156 км от областного центра города Самары.

Общая площадь района составляет 210292 га, в том числе:

земли сельхозназначения – 152601 га, земли промышленности – 2179 га, земли населенных пунктов – 9529 га, земли лесного фонда - 45174 га

Численность постоянного населения района на 01.01.2007 года составляла 24572 человек.

Ведущей отраслью экономики района является сельскохозяйственное производство. Основное направление сельскохозяйственной деятельности – зерно-мясо-молочное.

Полезные ископаемые, добываемые на территории  района:

- нефть;

- газ

- глины и суглинки;

- гравий;

- строительные пески.

В районе имеется разветвленная сеть автомобильных дорог, трубопроводы с нефте- и газороводы.

# 2. Существующее положение и оценка современного состояния территории муниципального района Борский Самарской области

## 2.1. Административно - территориальное деление Самарской области

Административно-территориальное деление территории Самарской области в пределах ее административных границ выполнено согласно Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ), которым закреплены новые принципы территориальной организации местного самоуправления.

В соответствии с абзацем 8 части 1 статьи 2 ФЗ муниципальным образованием признается городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ или внутригородская территория федерального значения:

- городское поселение - это город или поселок с прилегающей территорией, в составе городского поселения могут находиться сельские населенные пункты;

- сельское поселение – это один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов;

- муниципальный район – это несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией;

- городской округ – это городское поселение, которое не входит в состав муниципального района;

- внутригородская территория города федерального значения это часть территории города федерального значения, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

В соответствии с вышеперечисленным, территориальная организация местного самоуправления предусматривает административно-территориальное деление территории Самарской области следующим набором субъектов (схема 1. «Административно-территориальные субъекты Самарской области»).

Схема 1.

Административно-территориальные субъекты Самарской области

В 2007 г. на территории муниципального района Борский проживало 24,6 тысяч человек. По численности населения среди муниципальных районов Самарской области Борский находится на 12-ом месте. Плотность населения составляет 11,8 чел/кв км.

В соответствии с Законом Самарской области № 53-ГД от 25.02.2005 г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Борский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» на территории муниципального района Борский расположены: 13 сельских поселений и 51 сельских населенных пункта:

сельское поселение Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области, включающее село Большое Алдаркино, поселок Красная Зорька, поселок Лесной, село Малое Алдаркино, железнодорожный разъезд N 2, поселок Скипидарный, поселок 14 километр, с административным центром в селе Большое Алдаркино;

сельское поселение Борское муниципального района Борский Самарской области, включающее село Борское, поселок Немчанка, с административным центром в селе Борское;

сельское поселение Гвардейцы муниципального района Борский Самарской области, включающее село Благодаровка, село Гвардейцы, село Покровка, село Широченка, с административным центром в селе Гвардейцы;

сельское поселение Долматовка муниципального района Борский Самарской области, включающее село Долматовка, село Неприк, с административным центром в селе Долматовка;

сельское поселение Заплавное муниципального района Борский Самарской области, включающее село Алексеевка, село Баженовка, село Заплавное, поселок имени Клары Цеткин, село Мойка, с административным центром в селе Заплавное;

сельское поселение Коноваловка муниципального района Борский Самарской области, включающее поселок Захаровка, село Коноваловка, поселок Немчанка, железнодорожный разъезд 1203 км, с административным центром в селе Коноваловка;

сельское поселение Новый Кутулук муниципального района Борский Самарской области, включающее село Богдановка, поселок Елховка, село Коптяжево, поселок Марьевка, поселок Новый Кутулук, деревню Сосенка, село Страхово, с административным центром в поселке Новый Кутулук;

(в ред. Закона Самарской области от 04.07.2007 N 66-ГД).

сельское поселение Новоборское муниципального района Борский Самарской области, включающее поселок Новоборский, с административным центром в поселке Новоборский;

сельское поселение Петровка муниципального района Борский Самарской области, включающее деревню Новая Покровка, село Петровка, поселок Прожектор, село Языково, с административным центром в селе Петровка;

сельское поселение Подгорное муниципального района Борский Самарской области, включающее поселок Березняки, деревню Ласкаревка, село Ново-Геранькино, село Подгорное, поселок Соколовка, с административным центром в селе Подгорное;

сельское поселение Подсолнечное муниципального района Борский Самарской области, включающее село Васильевка, поселок Комсомольский, село Подсолнечное, село Соковнинка, поселок Тростянка, поселок Улемский, с административным центром в селе Подсолнечное;

сельское поселение Таволжанка муниципального района Борский Самарской области, включающее село Гостевка, село Старая Таволжанка, село Таволжанка, с административным центром в селе Таволжанка;

сельское поселение Усманка муниципального района Борский Самарской области, включающее село Усманка, с административным центром в селе Усманка.

Наиболее крупными населенными пунктами являются: с. Борское - 9148 человек; пос. Новоборский - 2372 человек; с. Петровка - 1081 человек.

## 2.2. Природные условия и ресурсы

### 2.2.1. Климат

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции Кинель-Черкассы среднегодовая температура воздуха в границах проектирования составляет + 4,1ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет -13,0ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98% – 40ºС.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 43ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 121 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 162 см.

В холодный период года в основном преобладают ветра западные, юго-западные и восточные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 2,6 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3,2 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,7 ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,7ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +40 ºС.

В теплый период преобладают ветра западные, северо-западные и северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 1,9 м/с. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в начале ноября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 147 дней. Разрушение устойчивого снежного покрова отмечаются в начале апреля. Окончательно снег сходит в его первой декаде.

Осадки по временам года распределяются не равномерно. Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 297 мм, за зимний (с ноября по март) – 172 мм. Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы. Твердые осадки (снег) при малом количестве дождей и суровой зиме служат дополнительным источником запаса влаги в почве, а также являются надежной защитой от зимнего промерзания почвы.

### 2.2.2. Тектоника

Территория м.р.Борский располагается в пределах Волго-Уральской антеклизы, представляющей собой приподнятый участок древнего кристаллического фундамента, нарушенный многочисленными разломами, по которым отдельные части антеклизы испытали различные по амплитуде перемещения.

Характерной чертой тектонической структуры платформенного чехла Волго-Уральской антеклизы являются небольшие по размерам валы, осложняющие структурный план антеклизы по фундаменту. Значительная часть таких наложенных структур нефтеносна.

На юго–востоке к Волго-Уральской антеклизе бортовой частью примыкает Прикаспийская синеклиза, осложненная серией разломов широтного простирания. Эти разломы образуют блоки, по которым происходит ступенчатое погружение докембрийского фундамента в южном направлении.

### 2.2.3. Рельеф и геоморфология

Северная часть м.р. Борский расположена на водоразделе рр. Самара и Кутулук, относится к переходной степной полосе Высокого Заволжья и представляет собой крупноволнистую равнину. Южная часть проектируемой территории представлена надпойменной террасой р. Самары и относится к провинциям Низменного Заволжья.

По условиям геоморфологического районирования проектируемая территория приурочена к среднеплейстоцен-голоценовой аккумулятивной аллювиальной равнине, переходящей к югу в позднеплиоцен-четвертичную эрозионно-денудационную низкую (hабс ≤ 200м) равнину на позднеплиоценовых (акчагыльско-апшеронских) отложениях и к северу в олигоцен-четвертичную эрозионно-денудационную равнину на мезозойских (юрских и триасовых) породах.

Рельеф территории осложнен оврагами, балками, руслами рек, рассекающими поверхность на плосковыпуклые увалы с эрозионно-опасными склонами.

### 2.2.4. Геология

В геологическом отношении проектируемая территория приурочена к области распространения отложений нижнетатарского подъяруса верхней перми, сложенных глинами и песчаниками с прослоями мергелей и доломитов.

Центральная часть м.р. Борский представляет собой территорию развития неоген-четвертичных образований склоновых участков, а также четвертичных отложений древних долин. Толща сложена сыртовыми суглинками и глинами, перекрытыми четвертичными эллювиально-деллювиальными образованиями.

Северную часть м.р. Борский образуют нижнетриасовые и средне-верхнеюрские отложения, представленных переслаиванием глин, песков и песчаников.

### 2.2.5. Опасные геологические процессы

Из опасных геологических процессов для территории м.р. Борский характерны процессы эрозии, карста, переработки берегов (абразия) рек, оползни, дефляции, просадочности.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Последний фактор, более чем любой другой из выше перечисленных, влияет на интенсивность делювиального смыва. Так, в лесных массивах и на открытых поверхностях с плотной травянистой дерниной делювиальный смыв гасится полностью, в том числе на крутых склонах.

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа проектируемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличению площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

Развитие карста (растворение природными водами горных пород: известняков, гипсов, каменной соли и др.) обусловлено наличием в литологическом комплексе проектируемой территории карбонатных и сульфатных пород верхнего карбона и перми, в частности, значительного количества прослоев и линз гипса. При воздействии на них слабо минерализованных атмосферных вод и хозяйственно-бытовых сточных вод населенных пунктов, вследствие утечек из водонесущих коммуникаций, явления выщелачивания резко усиливаются.

Проявления карста наблюдаются, в основном, на водоразделах, склонах и в речных долинах. Процессы карстообразования особенно выражены в северной части м.р. Борский. Карст создает помехи при строительстве зданий и сооружений, проведении водоснабжения и прочих хозяйственных мероприятиях. Питьевая вода в районах распространения карста отличается повышенной жесткостью за счет примесей более глубоких минерализованных вод.

Абразивные процессы наиболее интенсивно протекают на участках, где берега рек сложены рыхлыми легкоразмываемыми грунтами. Скорость отступления берегов возрастает на участках, подвергающихся интенсивному воздействию волн, плавающих льдов, течениям, большим колебаниям уровня воды, а также талых, ливневых и грунтовых вод. Большое влияние оказывают также ветровой и температурный режимы местности, наземная и водная растительность. Отмечается активная водная переработка берегов р. Кутулук.

Под влиянием процессов переработки берегов (абразии) активизируются оползни.

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда водоносный и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины.

Дефляция - выдувание, обтачивание и шлифование горных пород и почв минеральными частицами, переносимыми ветром, в результате которых происходит эрозия и абиотический перенос вещества в ландшафтах. Дефляция проявляется в м.р. Борский с почвогрунтами, не защищенными растительной дерниной. Процесс очень опасен для посевов и сохранности почвы на обсохших землях весной (до начала укрепляющих почву всходов) и осенью при вспашке паров. Именно в эти сезоны особенно часто прохождение атмосферных фронтов и усиление ветров. Проявляется в северо-восточной части проектируемого района.

Просадочность - явление, свойственное лесам и лессовидным грунтам, и связанное с воздействием воды на структуру грунта с последующим ее разрушением и уплотнением под весом самого грунта или же при суммарном давлении собственного веса и веса сооружения. Проявляется в лесных массивах в юго-восточной части м.р. Борский.

Наличие перечисленных видов опасных природных процессов осложняет, но не исключает градостроительную деятельность при условии превентивного проведения соответствующей инженерной подготовки территорий.

### 2.2.6. Гидрогеология и ресурсы подземных вод

В м.р. Борский водоносный современный аллювиальный горизонт имеет ограниченное распространение и приурочен к поймам рек и их притоков, наиболее широко развит в долине р. Самара. По остальным рекам прослеживается узкой, часто прерывистой полосой. Водообильность горизонта невелика. Воды в основном гидрокарбонатно-хлоридные, натриево-кальциевые, минерализация вод 0,45-0,65 г/дм3, жесткость умеренная (4,49-7,92 мг-экв/дм3). В долинах рр. Самара и Кутулук воды в основном гидрокарбонатные натриево-калиево-магниевые с минерализацией 0,14-0,43 г/дм3, участками гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,5-0,7 г/дм3. Жесткость вод различная: от очень мягких – 1,16 мг-экв/дм3 до умеренно - жестких – 5,23 мг-экв/дм3, с преобладанием устранимой жесткости. Водоносный горизонт среднечетвертичных отложений приурочен ко второй надпойменной террасе р. Самары. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, местами натриево-калиево-магниевые, с минерализацией 0,24-0,84 г/дм3, жесткие и очень жесткие 5-7 мг-экв/дм3. Водоносный горизонт эоплейстоцена приурочен к отложениям, слагающим водораздел рр. Самара – Кутулук и его склонам. Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, участками гидрокарбонатно-сульфатные, натриево-калиево-магниевые, с минерализацией 0,26-0,87 г/дм3. Жесткость карбонатная. Водоносный акчагыльский терригенный комплекс имеет широкое распространение, слагая как склоны водоразделов, так и заполняя собой доплиоценовые врезы. Воды прослоев, в основном гидрокарбонатные кальциево–магниевые, участками гидрокарбонатно-сульфатные с минерализацией 0,21-0,89 г/дм3, от мягких до очень жестких (1,07-9,3 мг-экв/дм3), с преобладанием устранимой жесткости. Практическое значение для целей водоснабжения водоносный комплекс имеет в основном в пределах палеодолин, где он эксплуатируется скважинами. Водоносный батский терригенный горизонт развит в южной части проектируемой территории. Водовмещающими породами являются пески, песчаники и базальный галечник, залегающий в основании толщи. Водообильность невысокая, воды гидрокарбонатно-кальциевые пресные с минерализацией до 1 г/дм3 и жесткостью 5,6 мг-экв/дм3. Водоносный нижнетриасовый терригенный горизонт распространен на правобережье р. Кутулук и левобережье р. Самары. Водообильность его сравнительно невелика, воды гидрокарбонатные натриево-магниевые с общей минерализацией 0,5-1 г/дм3, мягкие (1,58 мг-экв/дм3). По своему химическому и бактериологическому составу воды нижнетриасового горизонта являются вполне пригодными и наиболее благоприятными по сравнению с водами других горизонтов для питьевого водоснабжения населенных пунктов. Водоносный татарский карбонатно-терригенный комплекс развит повсеместно. Залегающие в кровле разреза водоносные горизонты содержат воды гидрокарбонатные магниево-натриево-кальциевые. Ниже вскрываются воды хлоридно-сульфатные, натриево-кальциевые, минерализация вод 0,12-0,95 г/дм3, жесткость 0,38-5,67 мг-экв/дм3, с преобладанием устранимой жесткости.

По данным отчета «Водоснабжение и канализация» в составе схемы территориального планирования Самарской области. - Самара: НПФ «ЭКОС», 2006г. в м.р. Борский для питьевых целей используются только подземные воды.

### 2.2.7. Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод

Основными объектами гидрографической сети м.р.Борский являются рр.Самара, Кутулук. По центру и южнее протекают притоки р. Самара - рр. Таволжанка, Безымянка, Колтубанка.

Основная водная артерия м.р. Борский - р. Самара (левый приток р. Волги). Длина 594 км, площадь бассейна 4650 км2. Впадает в Саратовское водохранилище. Максимальная глубина 2,0 м. Скорость течения 1,5 м/с.

На проектируемой территории расположены водохранилища и пруды. По данным «Кадастра водохранилищ и прудов Самарской области», составленного ООО НПФ «Экос» в 2005 г. На территории м.р. Борский имеются следующие искусственно созданные поверхностные водные объекты (таблица №1):

Равнинная местность м.р. Борский изрезана сетью оврагов и балок, наиболее крупные из которых имеют собственные названия: Солоничка, Сухая Таволжанка, Бабкин.

Таблица №1

Характеристика водохранилищ и прудов м.р.Борский

| №п/п | Наименование ГТС, местоположение | Объем при НПУ (млн.м3) | Площадь водохранилища, пруда (км2) | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пруд на овраге Солоничка | 1,6 | 0,35 | удовлетворительное | 1988 |
| 2 | Пруд на овраге Сухая Таволжанка | 2,52 | 0,616 | хорошее | 1991 |
| 3 | Пруд на овраге Бабкин | 1,32 | 0,44 | неудовлетворительное | 1986 |
| 4 | Пруд на овраге без названия |  | 0,122 | аварийное | 1981 |

### 2.2.8. Полезные ископаемые

В границах м.р. Борский имеются месторождения:

- нефти;

- глин и суглинков;

- гравия (Подгорненское месторождение);

- строительных песков (Заплавненское месторождение).

Пески распространены  по долинам рр. Самара, Кутулук, Безымянка, Таволжанка, Колтубанка. Перспективными для выявления месторождений строительных песков являются эоловые отложения на правобережье р.Самара. Площади их развития в большинстве своем покрыты лесными массивами национального парка Бузулукский Бор. Пески среднеюрского возраста (батский ярус), мощностью 2,5 -11м прослеживаются на правобережье и левобережье р.Таволжанка (район с.Гостевка). Пески в отложениях нижнего триаса распространены на левобережье р.Самара, р.Таволжанка, на правобережье р.Безымянка, р.Кутулук, здесь открыто Заплавненское месторождение мелкозернистого песка.

Подгорненское месторождение песчано-гравийного материала,  представляет значительный промышленный интерес. Полезная толща месторождения состоит из 66% гравия и 34% песка общей толщиной  от 2,1 до 9м (в среднем 4,5). Это единственное законсервированное месторождение (0,95 млн.м3), где возможна добыча гравия.

### 2.2.9. Почвы

В почвенном покрове м.р. Борский доминируют черноземы обыкновенные, черноземы типичные, черноземы южные, реже встречаются серые лесные почвы, пойменные почвы, солонцы, черноземы выщелоченные и оподзоленные.

В черноземах обыкновенных средние показатели содержания гумуса в пахотном слое - 7%. Средняя сумма поглощенных оснований - 47,5 мг-экв на 100 г почвы. Кроме кальция и магния в составе поглощенных оснований обычно присутствуют в очень малых величинах калий и натрий. Водопроницаемость оценивается как хорошая. Валовые запасы гумуса и основных элементов питания растений делают обыкновенные черноземы почвами потенциально богатыми. Они имеют самую высокую обеспеченность подвижными формами азота и калия и низкую фосфора. Обыкновенные черноземы характеризуются относительно высоким естественным плодородием, но они имеют более низкую, чем типичные черноземы качественную оценку.

В черноземах типичных высокое содержание гумуса отмечается как в пахотном слое, так и во всем гумусовом горизонте. Среднее содержание гумуса в пахотном слое - 7-8% с постепенным убыванием до 3,5-4%. Это богатая питательными веществами, с прочной зернистой структурой почва, с благоприятными водным и воздушным режимами. В целом типичные черноземы обладают высоким природным плодородием.

Содержание гумуса в пахотном слое черноземов южных 4-6%. Наличие карбонатов наблюдается уже в нижней половине гумусового горизонта, где отмечается уплотнение и вертикальная трещиноватость. Южные черноземы наиболее обеднены подвижным фосфором (20-26 т/га) при высокой обеспеченности калием (194-277 т/га). Водопроницаемость оценивается как хорошая. Южные черноземы характеризуются наиболее низким потенциальным плодородием среди других подтипов черноземов. Пахотные угодья на этих почвах имеют среднее и ниже среднего качество.

### 2.2.10. Растительность

Общая площадь лесов Самарской области, по данным государственного учета лесного фонда на 1 января 2009 года, составляет 759,7 тыс. га, покрытая лесом площадь 680,9 тыс. га, лесистость - 12,7 %, т.е. область малолесная.

Сведения о лесах области в разрезе пользователей:

Департамент лесного хозяйства Самарской области - 536,4 тыс. га (70,6%);

Национальный парк «Самарская лука» - 66,1 тыс. га (8,7%);

Управление лесами «Бузулукский бор» - 54,1 тыс. га (7,1%);

Жигулевский заповедник - 23,1 тыс.га (3,0%);

леса на землях сельхозназначения - 70,2 (9,3%);

леса в границах городских поселений (городские леса)— 9,8 тыс.га (1,3%).

Расположены леса по территории области крайне неравномерно. На юге под ними занято 2% от общей площади, на севере этот показатель колеблется от 22 до 25%.

Все леса Самарской области относятся к защитным лесам. Леса, расположенные на землях сельхозназначения представлены, как правило, мелкими колками и участками, примыкающими к лесному фонду.

Распределение по категориям защитности лесов таково:

-   леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях - 6,5 тыс.га (1%);

-    леса, расположенные в водоохранных зонах - 35,7 тыс. га (5%);

-  защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего    пользования,    федеральных    автомобильных    дорог    общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации - 13,0 тыс. га (2%);

-    зеленые зоны и лесопарки - 94,3 тыс.га (12%);

-    городские леса - 5,5 тыс.га(1%);

-    леса,   расположенные   в   первой,   второй   и   третьей   зонах   округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов - 5,6 тыс.га (1%);

-    государственные защитные лесные полосы - 2,5 тыс.га;

-  леса, расположенные    в    пустынных,    полупустынных,    лесостепных,  лесотундровых зонах, степях, горах - 284,1тыс. га(37%);

-    леса, имеющие научное или историческое значение - 30,7 тыс. га (5%);

-    запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов - 45,1(6%);

-    нерестовые полосы лесов - 13,4 (2%).

Отнесение к категориям защитности полностью соответствует нормативным документам, экологическая роль их в регионе неоценима.

В состав департамента лесного хозяйства Самарской области входят 18 лесничеств. Общая площадь лесничеств 536,4 тыс. га, покрытая лесом - 480,0 тыс.га.

Преобладающие породы: дуб - занимает 27% от покрытой лесом площади, сосна-15%, липа - 18%, осина - 19%, береза - 10%, остальные породы (клен, ясень, вяз, тополь, кустарники) - 11%.

Средний бонитет по сосне - I,7, по дубу - III,3, липе-III,2, осине-I,8,        березе-I,9. Средняя полнота насаждений - 0,69.

Возрастная структура лесов в процентном отношении распределилась следующим образом: молодняки - 25%, средневозрастные - 47%, приспевающие - 14%, спелые - 14%.

Общий запас древесины основных лесообразующих пород составил 74,31 млн. кубометров, а спелых и перестойных 17,15 млн. кубометров, т.е. 23% от общего запаса. Общий средний прирост - 1,59 млн. кубометров.

М.р. Борский относится к лесостепной и степной зоне. Леса и кустарники лесостепной зоны представлены в основном широколиственными породами: дубом, кленом платановидным, липой. По сырым местам встречаются береза и осина. Из кустарников произрастают ольха клейкая, вяз, различные виды ив. В подлеске в лесах встречаются лещина, шиповник, рябина. Для степных склонов характерны кустарники: спирея городчатая, карагача кустарниковая, терн.

В травостоях доминируют: типчак, ковыль, пырей ползучий, тонконог стройный, мятлик луговой, полынок, шалфей степной, тысячелистник обыкновенный, цикорий дикий, лебеда татарская и другие виды.

Степная зона занимает южную часть проектируемой территории. Лесная растительность практически отсутствует, отдельные насаждения приурочены к долинам рек и балкам. Наиболее крупные из них расположены вдоль р. Самара, в т.ч. Бузулукский Бор.

### 2.2.11. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы м.р. Борский Самарской области включают в себя:

1) Акватории и поймы рек: Самара, Кутулук, Таволжанка, Безымянка, Колтубанка, Сухая Волжанка. Акватории и прибрежные территории искусственных прудов и водохранилищ, используемых жителями для отдыха и рыболовства.

2) Охотхозяйства и охотничьи производственные участки.

Перечень охотхозяйств и охотничьих производственных участков, расположенных на территории м.р. Борский, представлен в таблице №2.

Таблица №2

Охотхозяйства и охотничьи производственные участки

| Охотничьи хозяйства | Занимаемая площадь тыс. га | Охотничьи производственные участки | Занимаемая площадь тыс. га |
| --- | --- | --- | --- |
| Борское | более 27 | Марьевский | 10 |
|  |  | Петровский | 60 |
| Гвардейское | 40 | Усманский | 31,4 |

3) Особо охраняемые природные территории и природные объекты: Национальный парк «Бузулукский Бор», памятники природы регионального значения: Геологические отложения триаса, Гостевский шихан, Неприкский борок, урочище «Марьин пупок», урочище «Мечеть».

Территория в границах м.р. Борский в целом имеет благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.3. Оценка природно-ресурсного потенциала

Природно-ресурсный потенциал в границах проектируемой территории определяется наличием:

- Ресурсов полезных ископаемых:

  - нефти;

  - глин и суглинков;

  - строительных песков.

- Ресурсами пресных подземных вод;

- Ресурсами поверхностных вод;

  - рек: Самара, Кутулук, Съезжая, Ветлянка, Безымянка;

  - искусственно созданных прудов и водохранилищ.

- Природными рекреационными ресурсами акваторий и пойм рек; акваторий и прибрежных зон прудов и водохранилищ, охотничьих хозяйств, особоохраняемых природных территорий.

## 2.4. Место и роль муниципального района Борский в системе расселения Самарской области

Особенности урбанизации территории Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов.

Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами. Равномерное размещение городов на границах природных ландшафтных зон и провинций предопределили мощь экономико-географического положения городов Поволжья. Крупные центры - города Самара, Тольятти, Сызрань сформировали в XX веке зоны активного влияния с городами-спутниками (Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Жигулевск, Октябрьск).

Наряду с историко-географическими особенностями градостроительной ситуации в районе Самарской Луки определяющими факторами активного развития городских агломераций стали: комплексность и высокая плотность транспортной сети; роль Самары, как опорного пункта индустриализации Поволжья; развитая строительная и энергетическая база; характер расселения; высокий уровень подвижности населения; обеспеченность водными и сырьевыми ресурсами.

Закрепление городов-центров в планировочной структуре каркаса расселения Самарской области подчинилось рисунку наиболее интенсивных территориально-пространственных связей населения. Область характеризовалась высоким удельным весом городских жителей (до 75%) в общей структуре населения. Наличие развитого транспортного сообщения (в пределах 1,5 часовой транспортной доступности) привели к активизации центростремительных потоков в города-центры полицентрической агломерации - Самару, Тольятти.

По состоянию на 1 января 2007 население городов-центров агломерации составило: г..Самара – 1139040 человек; г. Тольятти – 718030 человек.

На территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны это: зона ядра агломерации в R 30-40 км; зона периферии ядра агломерации в R 60 км; зона периферии агломерации в R 90 км – представляет собой территорию Самарско - Тольяттинской агломерации (СТА).

На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения (МСР), имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

Центрами местных систем расселения на территориях Самарской области являются: г. Нефтегорск, г. Отрадный, с. Большая Глушица, с. Сергиевск, г. Похвистнево.

Согласно укрупненному делению Самарской области на субрегионы, Борский район (с. Борское – полюс роста второй очереди) входит в состав Отрадненского субрегиона, который также включает в себя г.о.Отрадный и Кинель-черкасский район, с центром межселенного обслуживания в г. Отрадный.

## 2.5. Демографический потенциал

### 2.5.1. Основные тенденции демографических процессов

Определение направленности развития района предполагает проведение анализа динамики численности его населения. В настоящий момент демографический прогноз строится с учетом основных тенденций, происходящих в мире, регионе, муниципальном районе.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов.

В различных регионах мира рост численности населения неодинаков, поскольку имеются различия в их социально-экономическом и культурном уровнях развития. Сегодня темпы роста населения особенно высоки в странах третьего мира, тогда как в наиболее развитых индустриальных странах наблюдается тенденция к его снижению.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности: 1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей; 2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности; 3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис. 1. Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998 и 2004 гг. свидетельствует о том, что сегодня доля умерших начинает увеличиваться с 15-летнего возраста.  Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Сократилась средняя продолжительность жизни населения Самарской области. По сравнению с 90-ыми годами она уменьшилась на 7 лет – у горожан мужского пола и на 2,5 года – женского. В сельской местности сокращение произошло соответственно на 6,6 и 3,7 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние 5 лет удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста последовательно и интенсивно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Борский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2005 году их было только 258.

### 2.5.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский

На территории муниципального района Борский расположены 13 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Борское (численность населения на 01.01.07 – 9148 человека).

Сельские поселения муниципального района Борский:

- Большое Алдаркино (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей  668 человек;

- Борское (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей  9203  человека;

- Гвардейцы (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 1562 человека;

- Долматовка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 989 человек;

- Заплавное  (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1579 человек;

- Коноваловка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1057 человек;

- Новый Кутулук (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей  1510 человек;

- Новоборское (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей  2372 человека;

- Петровка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  2040 человек;

- Подгорное (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  1126 человек;

- Подсолнечное (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей  1192 человека;

- Таволжанка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  781 человек;

- Усманка (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей  583 человека

В целом в муниципальном районе Борский по данным на 1.01.07 проживает 24572 человека.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1. Динамика естественного движения населения муниципального района Борский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения.  Рис. 5.2. Динамика численности населения муниципального района Борский.

С 1997 по 2005 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области: уровень смертности в районе оказался выше, при более низком уровне рождаемости. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Борский.

Распределение населения муниципального района Борский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется прежним, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В последующие 5 лет в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако на расчетный срок в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения. Рис. 7. Распределение населения муниципального района Борский по полу и возрасту.

В 2006 году соотношение населения Борского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Борский доля стариков превышает долю молодого населения: 25,7% против 16,6%, Таким образом, разрыв составляет 8,1%, что на 2,3% выше среднего показателя по сельскому населению Самарской области (5,8%). Доля трудоспособного населения в районе на 2,1% ниже среднего областного показателя.

Что касается младенческой смертности в поселениях Борского района, то она в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 2000 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района меньше средних показателей по сельскому населению области. Рис. 8. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Борский примерно на 1,9 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции. Этот процесс, вызванный политическими переменами, и породивший такое явление, как вынужденное переселение, существенно активизировался в середине 90-х годов.

По статистическим данным на 2006 год в Самарском регионе миграционный прирост населения превысил 7113 человек, 28% из них – выпало на долю межрегиональной миграции, 72% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс последовательно затухает, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Борский на протяжении периода «перестройки» характеризовались высоким притоком населения, который покрывал естественную убыль. В 2001 году миграционный прирост заметно снизился. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения в муниципальном районе Борский.

Сегодня по общим итогам миграции на 1.01.2006 года в муниципальный район Борский прибыло на 254 человек больше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Борский.

По совокупности естественного и механического прироста (убыли) на территории муниципального района Борский выделяются населенные пункты с возрастающим и убывающим населением.

Наиболее крупными населенными пунктами, в которых по сравнению с данными на 1.01.2002 года число жителей возросло, являются: с. Борское с.п. Борское, п. Новоборский с.п. Новоборское.

К крупным населенным пунктам района с убывающим населением относятся: с. Петровка с.п. Петровка; п. Новый Кутулук с.п. Новый Кутулук; с. Коноваловка с.п Коноваловка. Рис. 11. Динамика численности населения населенных пунктов муниципального района Борский за период с 2002 по 2007 гг.

В целом, в течение последних 5 лет растущими оказались 10 населенных пунктов района из 49. Село Баженовка прекратило свое существование. В 19 населенных пунктах число жителей не превышает 100 человек.

Наиболее крупные населенные пункты муниципального района Борский являются административными центрами сельских поселений, они образуют демографический каркас района.

Население муниципального района Борский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 83,4%. Около 4,6% населения района – мордва; 0,4% - белорусы; 1, 7% - татары; 4,9% – чуваши; 1,5% - украинцы; 1,0% - армяне; 0,5% - казахи; 0,6% - цыгане.

В отчете были использованы:

1. Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2007 гг.

2. Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2006.

3. Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

4. Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

5. Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

6. Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

7.   Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

## 2.6. Структура современного землепользования муниципального района Борский Самарской области

Для организации системы управления земельными ресурсами вся земля в границах России и в том числе Самарской области  рассматривается как единый объект хозяйствования - Земельный фонд. При этом любой земельный участок в составе земельного фонда, в зависимости от своих природно - обусловленных качественных характеристик и вида наиболее оптимального для него использования (с точки зрения современных технологий и социально-экономических потребностей общества) может быть включен в ту или иную сферу хозяйствования. Так, равнинные территории с плодородными почвами и богатой естественной травянистой растительностью являются объектами сельскохозяйственного производства. Обширные территории, поросшие лесами, - объекты, преимущественно, лесохозяйственной деятельности. Земельные участки, слабоизмененные деятельностью человека и сохранившие, в условиях все возрастающего антропогенного воздействия, естественные природные комплексы, являются объектами пристального внимания и изучения ученых - экологов, и являются эталонами для выявления и оценки степени изменения природной среды и разработки рекомендаций по нивелированию неблагоприятных последствий хозяйственной деятельности человека. Земли, используемые под разработку и добычу полезных ископаемых, под размещение существующих и строительство новых промышленных предприятий, дорог, трубопроводов, линий электропередач, населенных пунктов - также имеют вполне определенное хозяйственное значение.

Согласно действующему земельному кодексу РФ №136-ФЗ от 25 октября 2001, все земли России в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель.

Основными категориями земель в Самарской области являются: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов (городов, поселков, сельских населенных пунктов); земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения; земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья и земли, занятые лесополосами, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесами, болотами, замкнутыми водоемами, зданиями, строениями и сооружениями, необходимыми для функционирования сельского хозяйства, а также карьерами, землями, отчуждаемыми из активного оборота для складирования и захоронения отходов сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения - это особо ценные земельные угодья, предназначенные для ведения общественного сельскохозяйственного производства и подлежащие особой охране. Перевод этих земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях, установленных Земельным кодексом РФ №136-ФЗ от 25 октября 2001 года.

Земли населенных пунктов, к ним относятся все земли в пределах городской, поселковой черты и черты сельских населенных пунктов, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельских администраций.

В составе земель населенных пунктов выделяются: земли городской, поселковой и сельской застройки; земли площадей, улиц, переулков и пр.; земли сельскохозяйственного использования; земли под городскими лесами, парками, скверами и пр.; земли, занятые водоемами и болотами; земли под захоронениями и свалками неутилизируемых промышленных и бытовых отходов, неиспользуемыми оврагами и пр.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения - это земли, предоставленные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

В составе земель этой категории выделяются: земли под постройками и сооружениями, предназначенными для реализации соответствующих видов хозяйственной деятельности; земли транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли под водными объектами, ресурсы которых используются для реализации соответствующих видов деятельности; земли под защитными лесными и древесно-кустарниковыми насаждениями, располагающимися вдоль путей сообщения, вокруг хозяйственных объектов соответствующего профиля; земли под современными разработками полезных ископаемых и земли прежних разработок, находящиеся в стадии рекультивации; земли с особыми (охранными, санитарными и др.) условиями использования, необходимые для безопасной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов, а также земли под свалками, захоронениями и полигонами неутилизируемых промышленных отходов; земли, используемые предприятиями, организациями и учреждениями промышленности, транспорта и иного назначения, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под болотами и другие слабо используемые в хозяйственной деятельности земли.

Земли особо охраняемых территорий, к ним относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности

Земли лесного фонда - это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства.

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются: земли под лесами, на которых осуществляется основная лесохозяйственная деятельность; земли под лесным подростом на гарях, вырубках, лесопосадках и пр.; земли, используемые лесохозяйственными предприятиями или переданные во временное пользование другим предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под постройками и сооружениями, а также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций и учреждений, занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными объектами, расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными болотами; земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр. нарушенными землями; земли под каменистыми, песчаными и другими слабо используемыми поверхностями, расположенные в пределах земель лесного фонда.

Земли водного фонда, к ним  относятся земли, занятые водоемами, гидротехническими, водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под водоохранные зоны и полосы отвода по берегам водоемов.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории, кроме земель под поверхностными водными объектами, выделяются: земли под дорогами и застройкой водохозяйственного комплекса; земли под болотами, лесами и древесно-кустарниковой растительностью, расположенные в пределах полос отвода водных объектов; нарушенные земли, занятые карьерами, недостроенными объектами гидротехнического и водохозяйственного комплексов (каналами, водохранилищами и пр.); прочие земли, включающие санитарно-защитные зоны вокруг объектов питьевого водоснабжения и других важных объектов Государственного водного фонда.

Земли запаса - это земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, включая аренду, вследствие природно-предопределенных свойств, ограничивающих или делающих невозможным их современное хозяйственное использование; вследствие временного высвобождения из хозяйственного оборота по социально-экономическим причинам или в результате нерационального использования; вследствие консервации.

В составе земель этой категории выделяются: сельскохозяйственные угодья, временно не используемые по каким-либо причинам; земли под дорогами, зданиями и инженерными сооружениями, не взятые на баланс предприятиями, организациями и учреждениями; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли под поверхностными водными объектами, земли под болотами и другими слабо используемыми по природным показателям элементами природных ландшафтов; земли, выведенные из хозяйственного оборота либо по экономическим, либо по технологическим причинам (брошенные карьеры, земли, загрязненные вредными, в том числе токсичными и радиоактивными веществами, и пр.).

По данным Государственного учета земель земельный фонд Самарской области по состоянию на 1 января 2005 года составлял 5356,5 тыс.га. Кроме того, 3,0 тысяч га земли используются совхозом «Рабочий» муниципального района Кинель-Черкасский на территории Оренбургской области.

Природные особенности области с достаточно благоприятными условиями для растениеводства и животноводства обусловили то, что в структуре ее земельного фонда почти 2/3 земель (3865,3 тыс.га) отведены  для нужд сельского хозяйства.

Большая часть земель под лесами, относящихся к особо ценным лесам I группы, переданы в ведение Государственного лесного фонда (526,9 тыс.га).

Высокая степень хозяйственной освоенности территории и высокая плотность населения обусловили достаточно большую долю земель, переданных в ведение городским, поселковым и сельским администрациям (340,1 тыс.га), отраслям промышленности и транспорта (69,6 тыс.га).

Распределение земельного фонда по категориям земель и угодьям

  - Распределение земельного фонда по категориям земель.

По состоянию на 1 января 2008 года площадь земель Борского района составляет 210 292 га. Вся площадь земель распределена по категориям следующим образом:

- Земли сельскохозяйственного назначения – 152601 га, что составляет 72,6 %.

- Земли поселений – 9529 га – 4,5 %,

в т.ч. имеющих личные подсобные хозяйства – 1851 га.

- Земли промышленности – 2179 га – 1%.

- Земли лесного фонда – 45174 га – 21,5%.

- Земли водного фонда – 809 га – 0,4%.

  - Распределение земельного фонда по угодьям.

- Всего сельскохозяйственных угодий в административных границах района - 152631га - 72,6%, в т.ч. пашни – 117752 га - 77,1%;

многолетних насаждений – 104 га - 0,68%;

сенокосов – 1868 га – 1,22%;

пастбищ - 32907га – 21%.

- Земли под водными объектами, включая болота  - 3342 га     -  1,69%.

- Земли застройки                                                        - 562 га       -   0,3%.

- Земли под дорогами                                                  - 3742 га     -   1,4%.

- Земли под лесами и древесно-кустарниковой

растительностью                                                        - 46747 га    -  22,4%.

- Прочие земли                                                            - 3013 га       -  1,6 %.

- Земли, находящиеся в стадии мелиоративного    - 30 га           -   0,01%.

строительства.

  - Земли предприятий, организаций и граждан, занимающихся сельскохозяйственным производством.

  - Земли сельхозпредприятий, организаций занимающихся их производством распределены следующим образом:

- Сельскохозяйственные производственные кооперативы

их площадь                          – 103,047 га

Сельхозугодия                     – 95475 га

Пашни                                   – 79909 га

Многолетние насаждения   – 15 га

Сенокосы                              – 506 га

Пастбища                              – 15045 га.

- Земли научных учреждений и учебных заведений

Общая площадь                   – 636 га

Сельхозугодия                      – 584 га

Пашни                                    – 543 га

Сенокосы                               – 5 га

Пастбища                               – 36 га.

- Прочие предприятия, организации и учреждения

Всего                                      – 8709 га

Сельхозугодия                      – 8300 га

Пашни                                    – 7590 га

Пастбища                               – 710 га.

Земли граждан, занимающихся производством с/х продукции, распределены:

- Крестьянские фермерские хозяйства

Всего                                      – 12267 га

в т.ч. пашни                           – 10578 га

Сенокосы                               – 5 га

Пастбища                               – 1679 га

Застр. территория                 – 2 га

Под дорогами                        – 2 га

Под водой                              – 1га.

- Граждане имеющие личные

подсобные хозяйства            – 1853 га

Сельхозугодий                       – 1758 га

В т.ч. пашни                            – 1747 га

Мн. насаждений                      – 11 га

Застр. территория                   – 95 га.

- Коллективы  по садоводству – 78 га.

- Граждане, занимающиеся сенокшением и выпасом скота (земли находящиеся за чертой сельских волостей)

Общая площадь                     – 8196 га

С/х угодий                               – 6778 га

Пашня                                     – 389 га

Сенокосов                               – 184 га

Пастбищ                                  – 6205 га

Земли в стадии мел. строит. – 16 га

Древесно куст. раст.               – 951 га

Под водой                                – 100 га

Под дорогами                          –119 га

Болота                                      – 58 га

Прочие земли                          – 174 га.

- Граждане, собственники земельных участков – 18081

Сельхозугодий                      – 18081 га

Пашня                                    – 15065 га

Сенокосов                             – 155 га

Пастбищ                                – 2861 га.

  - Распределение земельного фонда по формам собственности.

Из всех земель, находящихся в административных границах района:

- В собственности граждан находится – 115347 га;

- В собственности юридических лиц    – 3535 га;

- В государственной и муниципальной собственности – 91410 га.

Таблица №3

Показатели по целевому использованию земель

муниципального района Борский

| № п/п | Категории земель | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 152601 |
| 1.1 | Фонд перераспределения земель | 1585 |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 9529 |
| 2.1 | Городских населенных пунктов | - |
| 2.2 | Сельских населенных пунктов | 9529 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,безопасности и земли иного специального назначения | 2179 |
| 3.1 | Земли промышленности | 736 |
| 3.2 | Земли энергетики | - |
| 3.3 | Земли транспорта, в том числе: | 1438 |
| 3.3.1 | Железнодорожного | 741 |
| 3.3.2 | Автомобильного | 697 |
| 3.3.3 | Морского, внутреннего, водного | - |
| 3.3.4 | Воздушного | - |
| 3.3.5 | Трубопроводного | - |
| 3.4 | Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 5 |
| 3.5 | Земли для обеспечения космической деятельности | - |
| 3.6 | Земли обороны и безопасности | - |
| 3.7 | Земли иного спецназначения | - |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |
| 4.1 | Земли особо охраняемых природных территорий, в том числе: | - |
| 4.1.1 | Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | - |
| 4.2 | Земли рекреационного назначения | - |
| 4.3 | Земли историко-культурного назначения | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 45174 |
| 6 | Земли водного фонда | 809 |
| 7 | Земли запаса | - |
| 8 | Итого земель в административных границах | 210292 |
| 9 | Из всех земель: земли природоохранного назначения | 5481 |
| 10 | Из всех земель: особо ценные земли | 84 |

## 2.7. Экономический потенциал

На территории Самарской области выделено три сельскохозяйственные природно-экономические зоны с характерной специализацией каждой из них:

- северная зона (Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Кошкинский, Похвистневский, Сергиевский, Челно-Вершинский и Шенталинский районы) определилась, как молочно-зерновая с развитым свиноводством;

- центральная зона (Безенчукский, Богатовский, Борский, Волжский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Красноярский, Приволжский, Ставропольский, Сызранский и Шигонский районы) определилась как многоотраслевая;

- южная зона (Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Красноармейский, Нефтегорский, Пестравский и Хворостянский районы) определилась как мясо-зерновая и овцеводческая.

Развитие сельского хозяйства осуществляется в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

Самарской области в целом: по величине валового сбора в растениеводстве преобладает производство зерновых культур; основными производителями зерна и технических культур являются сельскохозяйственные организации; производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения; основными держателями крупного рогатого скота и свиней в сельскохозяйственной отрасли являются сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения; основными держателями овец и коз являются, в основном, хозяйства населения - 82.85% от общего поголовья овец и коз.

Производственная инфраструктура Борского района представлена:

- объектами сельскохозяйственного профиля;

- объектами перерабатывающей промышленности;

- объектами социально-бытового и коммунального обслуживания населения (в том числе питьевые водозаборы на месторождениях подземных вод);

- объектами коммунальной структуры (свалки, полигон твердых бытовых отходов и скотомогильники).

Большее политическое, социальное и экономическое значение приобретает развитие малого предпринимательства, что является мощным инструментом для создания цивилизованной конкурентной среды, формирования среднего класса собственников, формирования социальной стабильности, увеличения налоговых поступлений в местные бюджеты, обеспечения занятости населения путем создания новых рабочих мест.

Промышленность на территории муниципального района Борский представлена в основном переработкой сельскохозяйственной продукции и древесины.  Переработка молока занимаются СХП «Луч Ильича» и СХП «Им. Чапаева». В ООО «Подсолнечное» установлена в 2006-2007 линия по  переработке подсолнечника в растительное масло. В 2009 году преступили к эксплуатации линии по производству майонеза, производство которого ожидается 15 тонн в месяц.

Выпечкой хлеба занимаются Борское Райпо, ООО «Мария» и индивидуальные предприниматели. Хлеба произвели 530 тонн, что соответствуют уровню 2007 года.

Производство масла подсолнечника - 1 107 тонн. Основными производителями масла являются ООО «Исток» - 400 тонн и ООО «Подсолнечное» - 586 тонн. Переработкой древесины занимаются ООО «Родник» и ООО «Гарант».

Таблица №4

Количество крупных и средних предприятий по отраслям экономики

| № п/п | Виды экономической деятельности | Количество предприятий, ед. 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность | 23 |
| 2 | Сельское хозяйство | 94 |
| 3 | Транспорт и связь | 9 |
| 4 | Строительство | 9 |
| 5 | Операции с недвижимостью | - |
| 6 | Торговля и общественное питание | 57 |
| 7 | Общая коммерческая деятельность | 2 |
| 8 | Здравоохранение, физ. культура и соц. обеспечение | 9 |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 |
| 10 | Образование | 23 |
| 11 | Культура и искусство | 1 |
| 12 | Управление | 29 |
| 13 | Общественные объединения | 16 |
| 14 | Государственное управление | 2 |
| 15 | Судебные и юридические учреждения | 8 |
| 16 | Охрана общественной безопасности и оборона | 1 |
| 17 | Финансы, кредит, страхование и пенсионное обеспечение | 12 |
|  | Всего: | 296 |

В Борском районе от общего количества предприятий 31,7 % - составляют предприятия сельскохозяйственного производства; 7,8% - предприятия промышленности; 19,9% - предприятия торговли и общественного питания; 7,8% - предприятия сферы образования; 9,8% - предприятия управления.

По официальным данным Статистического сборника ФС Госстатистики «Районы Самарской области» муниципальный район Борский имеет следующие показатели и характеристики.

Таблица №5

Количество индивидуальных предпринимателей

по видам экономической деятельности

| Наименование | 2006 | В процентах к итогу 2006г. |
| --- | --- | --- |
| Общее количество индивидуальных предпринимателей В том числе: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Рыболовство, рыбоводство Обрабатывающие производства Строительство Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования Гостиницы и рестораны Транспорт и связь Финансовая деятельность Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг Образование Здравоохранение и предоставление социальных услуг Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства Виды экономической деятельности не установленные при госрегистрации | 392 23 - 23 5 275 2 20 - 10 1 4 18 - 11 | 100,0 5,9 - 5,9 1,3 70,1 0,5 5,1 - 2,5 0,3 1,0 4,6 - 2,8 |

В районе имеется два средних промпредприятия – ЗАО «Борская мебельная фабрика» (с.Борское), ООО «Борский элеватор» (с.Борское).

Таблица №6

Промышленные предприятия на территории

муниципального района Борский

| № п/п | Наименование предприятия | Местонахождение | Отрасль промышлен- ности | Наименова-ние и объем отпускаемой продукции | Год ввода в эксплуата-цию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Борский элеватор» | с. Борское | перерабатывающая | Зерно и продукты его переработки, 5тыс.тонн пшеница фуражная, 25 тыс.тонн подсолнеч-ник | 1913 г. |
| 2 | ЗАО «Борская мебельная фабрика» | с. Борское | перерабатывающая | Переработка древесины и изготовление мебели | 1933г. |

Основные фонды

Высокий износ активной части основных фондов является ключевой проблемой конкурентоспособности производителей муниципального района.

Износ основных фондов – важный индикатор в условиях старения основных фондов - имеет негативную динамику роста. Это чревато сверхпотреблением природных ресурсов, дополнительным загрязнением окружающей среды.

Степень износа основных фондов в муниципальных районах в целом высокая и составляет 53.6%. Только в 3 районах области степень износа основных фондов менее 30% - в Безенчукском, Кинельском и Хворостянском. В 6 районах области, Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Борском, Похвистневском и Шенталинском, степень износа основных фондов составляет более 50.0%. В остальных районах степень износа основных фондов колеблется в пределах от 33.7% до 46.9%.

Фондовооруженность труда по районам области

(по крупным и средним коммерческим организациям; тыс. рублей)

Коэффициент обновления основных фондов по районам области

(по крупным и средним коммерческим организациям; в процентах)

Таблица №7

Показатели состояния основных фондов крупных и средних коммерческих организаций по видам экономической деятельности в 2006 году

| Отрасли | Полная учетная стоимость на конец года | Сумма начисленного за год учетного износа | Степень износа | Коэффициент обновления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Млн. руб. | В процентах |
| Основные фонды – всего Из них: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Строительство Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования Транспорт и связь Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 584,7 497,9 4,0 56,7 1,0 3,5 18,8 2,8 | 18,6 14,0 0,1 2,7 0,1 0,1 0,9 0,6 | 55,7 58,4 91,5 25,5 45,9 44,4 72,0 39,6 | 4,0 3,8 0,0 6,1 1,6 11,0 0,0 16,9 |

Занятость и доходы населения

К экономически активному населению относится часть населения, находящаяся в трудоспособном возрасте с учетом численности лиц, занятых в домашнем хозяйстве производством товаров или услуг (включая занятых в личном подсобном сельском хозяйстве). Численность экономически активного населения в Борском районе (на 01. 01. 2007 г.) составила 11,4 тыс. чел.

Занятыми в экономике считаются лица, которые включены в процесс общественного производства. На 01.01.2007 г. численность занятых на предприятиях и организациях Борского района составила 8,6 тыс.чел.

Процент безработного населения в Борском  районе на 2007 год составил 3% от общей численности экономически активного населения Борского района.

Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам крупных, средних предприятий в 2007 году составила – 5700 руб., что выше соответствующих начислений предыдущего года.

Таблица №8

Занятость и доходы населения

| № п/п. | Занятость и доходы населения | 2005г. | 2006г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность экономически активного населения, тыс. чел. | 11,8 | 11,6 | 11,4 |
| 2 | Численность занятых в экономике, тыс. чел. | 10,7 | 10,5 | 8,6 |
| 3 | Признано безработными, тыс. чел. | 1141 | 919 | 630 |
| 4 | Среднемесячная з/плата на крупных и средних предприятиях, руб. | 3263 | 4515 | 5700 |

Агропромышленный комплекс

Всего на 2008 год в агропромышленном комплексе Борского района зарегистрировано 4 средних сельскохозяйственных предприятий. Перечень средних предприятий сельскохозяйственного профиля Борского района представлен в таблице №9.

Основное направление хозяйственной деятельности предприятий м.р.Борский - зерно- молочное.

Валовой сельскохозяйственной продукции в 2008 году произведено 785,1 млн. руб., в том числе в растениеводстве – 328 млн. руб., в животноводстве – 457 млн. руб. Валовый сбор зерна в 2008 году составил 42 тыс. тонн (110,5% к уровню 2007 года) при средней урожайности 13,2 ц/га (12,1 ц/га – в 2007г.) и рентабельности более 50%. Валовый сбор подсолнечника – 12774 тонн при урожайности – 7,2 ц/га.

Наибольшая урожайность зерновых в 2008 году была в хозяйствах:

- КХ им.Чапаева- 28.2 ц/га

- К-з «Луч Ильича» - 23,1 ц/га

- КХ «Шанс» – 21,2 ц/га

-     К\Х «Тверь» - 19,9 ц/га

Наибольшая урожайность подсолнечника была - СПК Геранькино- 18,2 ц/га , колхозе «Луч Ильича» -  13,7 ц/га.

В 2008 году было внесено всего 2,8 кг минеральных удобрений в действующем веществе (в 2007г. – 3,2 кг). Удобрения вносили в основном крестьянско-фермерские хозяйства.

В животноводстве  валовой надой составил 15335 тонн, на 1 корову – 3256 кг, выращено скота и птицы в живом весе – 4385 тонн, ср. суточный привес 451гр.

В целом по сельскохозяйственным организациям получено прибыли 47 млн. рублей. Общая рентабельность составила +50,4%.

Из 19 хозяйств района 19 прибыльные (это 100% от общего числа хозяйств).

По второму направлению национального проекта «Развитие АПК» - «Стимулирование развития малых форм хозяйствования» за 2008 год достигнуты следующие результаты: привлечено субсидируемых кредитов через «Россельхозбанк» личными подсобными хозяйствами всего 144 кредита на сумму 59,155 млн. руб.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» были улучшены жилищные условия шести молодым специалистам.

Таблица №9

Характеристика крупных и средних предприятий

сельскохозяйственного профиля Борского района на 2008г

| № п/п | Наименование хозяйств | Направление с/х деятельности | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КХ «Луч Ильича» | Зерно-молочное | 446688, Борский район, с. Языково, ул. Кооперативная, 101. |
| 2 | КХ «им. Чапаева» | Зерно-молочное | 446684, Борский район, ул. Центральная, 56 |
| 3 | СПК «Неприк» | Зерно-молочное | 446663, Борский район, ул. Больничная, 7 |
| 4 | КХ «Красный Кутулук» | Зерно-молочное | 446685, Борский район, ул. Звездная, 13 |

Таблица №10

Информация по крестьянским - фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям Борского района

| № п/п | Наименование фермерских хозяйств | Ф.И.О. | Направление деятельности | Пашня в обработке, га | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КХ «Шанс» | Шиндряев Геннадий Михайлович | растениеводство | 1654 | с. Долматовка |
| 2 | КХ «Вика» | Сундеев Вячеслав Михайлович | растениеводство | 938 | с. Заплавное |
| 3 | КХ «Ватра» | Шиндряев Александр Петрович | растениеводство | 783 | с. Заплавное |
| 4 | ИП Рожнов Ф.Г. | Рожнов Федор Григорьевич | растениеводство | 1700 | с. Борское |
| 5 | ИП Фоминов А.М. | Фоминов Александр Михайлович | растениеводство | 3360 | с. Подгорное |
| 6 | ИП Иванов В. И. | Иванов Владимир Иванович | растениеводство | 920 | с. Гвардейцы |
| 7 | ИП Стрельников А.А. | Стрельников Александр Александрович | растениеводство | 940 | с. Алексеевка |
| 8 | АКХ «Содружество» | Никитин Юрий Иванович | растениеводство | 2190 | с. Усманка |
| 9 | КФХ Синютин С.А. | Синютин Сергей Александрович | растениеводство | 1554 | с.ст.Таволжанка |
| 10 | ИП Алексеев С.А. | Алексеев Сергей Александрович | растениеводство | 707 | с.Таволжанка |
| 11 | КХ «Виктория» | Черников Виктор Петрович | растениеводство | 790 | с.Таволжанка |

Таблица №11

Информация по животноводческим комплексам и фермам

Борского района

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование и количество помещений | Мощность (количество скотомест) | Поголовье с/х животных на 01.01.2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колхоз «Луч Ильича» | МТФ-1 | 950 | КРС - 945 |
| 2 | ООО СХП «Неприк» |  |  | КРС - 644 Лошади - 10 |
| 3 | СПК «Неприк» | МТФ-18, из них действ. - 6 конюшня - 1 | 2500 700 30 | КРС-0 Лошади - 0 |
| 4 | Колхоз им. Чапаева | МТФ-2 Ферма для молодняка - 2 Родильное отделение - 1 | 400 280 47 | КРС - 600 Лошади - 10 |
| 5 | Колхоз «Красный Кутулук» | МТФ-1 Ферма для молодняка - 2 Родильное отделение - 1 | 200 300 80 | КРС - 347 |
| 6 | ООО «Родное Подворье» | МТФ-1 Ферма для молодняка- 2 Родильное отделение - 1 | 200 300 80 | КРС -312 |
| 7 | ООО «Нива» | МТФ-1 СТФ-1 | 130 400 | КРС - 69 Свиней - 482 |

Таблица №12

Наличие приспособленных помещений для временного хранения ядохимикатов по Борскому району

| № п/п | Наименование предприятия | Объем емкостей, т. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Колхоз «Луч Ильича» | 1 |
| 2 | Колхоз «Красный Кутулук» | 1 |
| 3 | СПК «Геранькино» | 1 |
| 4 | СПК «Васильевский» | 1,5 |
| 5 | Колхоз им. Чапаева | 1 |
| 6 | ООО «Родное Подворье» | 0,5 |
| 7 | ООО «Михайловское» | 3 |
| 8 | Колхоз «За мир» | 1,5 |
| 9 | ООО «Русский хмель - Борское» | 5 |
| 10 | ООО СХП «Неприк» | 1 |
| 11 | ИП Рожнов Ф.Г. | 1 |
|  | Итого: | 17,5 |

Таблица №13

###### Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

| № п/п | Основные виды сельскохозяйственной продукции | Валовое производство, тонн | Валовая продукция, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
|  | Производство основных продуктов растениеводства |
| 1 | Зерновые культуры | 36800 | 38070 | 40007 | 384,4 | 359,9 | 410,5 |
| 2 | Подсолнечник | 11,600 | 8957 | 11,500 | - | - | - |
| 3 | Картофель | 16,500 | 17,100 | 16,000 | - | - | - |
| 4 | Овощи, всего | 7,500 | 7,500 | 7,500 | - | - | - |
|  | Производство основных продуктов животноводства |
| 1 | Мясо, тонн | 4300 | 4222 | 2622 | 504,4 | 268,7 | 384,8 |
| 3 | Молоко, тонн | 16800 | 17202 | 14000 | - | - | - |
| 4 | Шерсть, тонн | 5000 | 5000 | 5200 | - | - | - |
|  | В т.ч. сельскохозяйственные предприятия | - | - | - | 168,5 | 288,0 | 275,1 |
|  | Личные подсобные хозяйства | - | - | - | 677,0 | 312,4 | 438,9 |
|  | Крестьянские (фермерские) хозяйства | - | - | - | 53,3 | 49,2 | 61,3 |
|  | ИТОГО: Валовая продукция с/х во всех категориях хозяйств |  |  |  | 888,8 | 623,62 | 775,3 |

Основным видом сельскохозяйственной продукции в Борском районе является производство зерна. Валовой сбор зерна составил в 2008 году – 40007 тонн.

Таблица №14

Наличие протравочных машин в предприятиях Борского района

| № п/п | Наименование предприятия | Производительность, тонн в смену |
| --- | --- | --- |
| ПС -10 |
| 1 | Колхоз «Луч Ильича» | 50 |
| 2 | Колхоз «Красный Кутулук» | 50 |
| 3 | Колхоз им. Чапаева | 50 |
| 4 | СПК «Васильевский» | 50 |
| 5 | СПК «Геранькино» | 50 |
| 6 | АКХ «Содружество» | 50 |
| 7 | ИП. Рожнов Ф.Г. | 50 |
| 8 | ООО «Михайловское» | 50 |
| 9 | ИП Алексеев С.А. | 50 |
| 10 | ООО «Луч» | 50 |
| 11 | ООО «Русь» | 50 |
| 12 | КХ «Шанс» | 50 |
| 13 | ООО «Русский хмель» (Коноваловка) | 50 |
| 14 | ООО «Родное Подворье» | 50 |
| 15 | ООО «Александр» | 50 |
| ЗМ - 60 с приспособлением |
| 16 | ООО СХП «Неприк» | 60 |

Градоэкономический анализ Борского района показал, что основные потенциальные перспективы его развития связаны:

- с развитием сельскохозяйственного и перерабатывающего производства;

- с развитием агропромышленного комплекса;

- с развитием рекреационного отдыха и туризма.

## 2.8. Жилищный потенциал

Площадь жилого фонда м.р.Борский на 01.01.2007 г. составила – 547,0 тыс. м2, в т.ч. муниципальный жилой фонд – 6,80 тыс.м2, частный – 540,20 тыс.м2, государственного жилого фонда нет. В процентном соотношении:

- доля частного жилья составляет - 98,7%,

- муниципального – 1,27 %.

При нормативной обеспеченности жильем - 18 м2/чел., фактическая обеспеченность по району общей площадью жилого фонда на 2007 г. в расчете на 1 человека составила – 22,0 м2 .

Динамика обеспеченности населения жильем и общей площадью жилого фонда положительна. В 2004 г. площадь жилого фонда составляла 531.5 тыс. м2, в настоящее время – 547,0 м2, а средняя обеспеченность жильем составляла – 26,0  м2. по сравнению с текущим состоянием обеспеченность жильем на уровне - 21,0 м2. (таблицу №15).

Обеспечение населения района жильем продвигается медленными темпами, с 2004 года площадь жилого фонда увеличилась на 15,5 тыс.м2.

Таблица №15

Жилищный фонд

| № п/п | Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 | Площадь квартир, тыс. кв. метров Средняя обеспеченность населения жильем (на конец года) -всего, кв.м. площади жилищ на одного жителя | 531,5 21,6 | 534,3 21,7 | 537 21,8 | 542 22,0 | 547 22,0 |

В районе действует муниципальная подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального района Борский Самарской области на 2003 -2010 г.г.».

Аварийный и ветхий жилой фонд по муниципального района Борский на 2003 г.составлял – 17,2 м2. Процент концентрации ветхого жилья – 2,9 % от общего жилого фонда. В программу включены каркасно-щитовые жилые дома барачного типа в количестве – 61 ед.

В очереди граждан нуждающихся на улучшение жилищных условий, попадающие под критерии подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Борского района Самарской области» на 2003 год зарегистрировано - 868 человек, из них: 189 семей в составе – 1 чел., 100 семей – 2 чел., 58 семей – 3 чел., 40 семей – 4 чел., 15 семей – 5 чел., 7 семей – 6 чел., 3 семьи – 7 чел., 1 семья в составе - 8 человек.

В настоящее время ликвидировано пять ветхих жилых дома.

Причинами, определяющими недостаточный уровень жилищного строительства в муниципальном районе Борский  являются: недостаточное количество земельных участков, подготовленных для освоения под  жилищное строительство; высокий уровень износа инженерных сетей; отсутствие разработанных документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки.

Развитие жилищного строительства в муниципальном районе Борский осуществляется в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

## 2.9. Транспортная инфраструктура

Самарская область является одним из крупнейших транспортно-коммуникационных  узлов России. Через нее пролегают кратчайшие пути из Центральной и Западной Европы в Сибирь, Среднюю Азию и Республику Казахстан.

Основной объем грузопотоков в Самарской области приходится на железнодорожный и автомобильный виды транспорта, а пассажиропотока – на автомобильный и городской электрический транспорт (трамваи, троллейбусы, метрополитен). Удельный вес железнодорожного транспорта в общем объеме всех перевезенных грузов составляет 32,0 %, автомобильного – 15,4%.

Mакрогеографическое положение региона является одним из конкурентных преимуществ. Самарская область имеет все условия для развития области, как крупного транспортно-логистического центра РФ.

### 2.9.1. Автомобильный транспорт

По территории области проходит автомагистраль М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) с выходами в районы Казахстана, Средней Азии и северные районы России.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Самарской области составляет 7739,034 км, из них 7,68 тыс. км (99,3%) имеют твердое покрытие. Протяженность автомобильных дорог федерального значения - 686,3 км; автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области составляет 7052,734 км.

Муниципальный район Борский имеет развитую сеть автомобильных дорог.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района составляет 271,19 км, из них федерального значения – 12,6 км, регионального или межмуниципального значения – 258,59 км. Удельный вес автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 96,2%. (Таблица № 16 «Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории муниципального района Борский Самарской области»). Протяженность автодорог общего пользования местного значения – 332,9 км, в том числе 80,4 км с твердым (асфальтобетонным) покрытием (24,2%).

Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездом дорогами с твердым покрытием - 8 ед.: с. Большое Алдаркино, п.Лесной, с. Малое Алдаркино, с. Широченка, п. Захаровка, с. Богдановка, с. Коптяжево, п. Комсомольский.

Наиболее высокая интенсивность движения автотранспорта на территории м.р.Борский отмечена на автодорогах:

- «Кинель-Богатое-Борское км 49,6 – км 77,08»;

- «Борское-Таволжанка»;

- «Отрадный-Борское».

См.таблицу №17 «Сведения о размерах и составе движения по автомобильным дорогам общего пользования м.р.Борский Самарской области за 2007 год».

Таблица №16

«Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории муниципального района Борский Самарской области»

| №п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность, км | Асфальто-бетонные, км | Грунто-щебеночные, км | Грунтовые, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6310441000122 | Кинель - Богатое - Борское (км 77,08 - км 92,75) | 15,670 | 6,950 | 8,720 | - |
| 2 | 6310441000123 | "Отрадный - Богатое" - Борское (км 6 - км 16; км 21 - км 49) | 38,000 | 38,000 | - | - |
| 3 | 6310441000124 | "Отрадный - Борское" - Новый Кутулук - Богдановка | 10,700 | 10,700 | - | - |
| 4 | 6310441000125 | "Отрадный - Борское" - Соколовка | 3,100 | 3,100 | - | - |
| 5 | 6310441000126 | Долматовка - Комсомольский | 27,450 | 27,450 | - | - |
| 6 | 6310441000127 | "Долматовка - Комсомольский" - Петровка - Языково | 23,900 | 23,900 | - | - |
| 7 | 6310441000128 | "Долматовка - Языково" - Подгорное | 4,800 | 4,800 | - | - |
| 8 | 6310441000129 | "Долматовка - Комсомольский" - Большое Алдаркино | 5,000 | 3,800 | - | 1200 |
| 9 | 6310441000130 | "Долматовка - Комсомольский" - Соковнинка | 1,250 | 1,250 | - | - |
| 10 | 6310441000131 | "Долматовка - Комсомольский" - Подсолнечное - Васильевка | 12,100 | 12,100 | - | - |
| 11 | 6310441000132 | Борское - Коноваловка | 18,530 | 18,530 | - | - |
| 12 | 6310441000133 | Борское - Таволжанка | 37,700 | 37,700 | - | - |
| 13 | 6310441000134 | "Борское - Таволжанка" - Гвардейцы - Благодаровка | 20,300 | 20,300 | - | - |
| 14 | 6310441000135 | "Борское - Таволжанка" - Мойка | 13,300 | 13,300 |  | - |
| 15 | 6310441000136 | "Борское - Таволжанка" – Гостевка (п. 15 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.03.2009 №69) | 5,800 | 5,800 | - | - |
| 16 | 6310441000137 | Объездная с. Борское | 5,890 | 5,890 | - | - |
| 17 | 6310441000138 | "Долматовка - Комсомольский" - Неприк | 2,300 | 2,300 | - | - |
| 18 | 6310441000139 | "Гвардейцы - Мойка" - Заплавное | 0,700 | 0,700 | - | - |
| 19 | 6310441000140 | "Богатое - Коноваловка" - Захаровка | 1,960 | 1,960 | - | - |
| 20 | 6310441000732 | "Виловатое - Гвардейцы" - Широченка | 0,640 | 0,640 | - | - |
| 21 | 6310441000847 | "Богатое - Алексеевка" - Виловатое - Гвардейцы (км 10,6 - км 16,2) | 5,600 | 5,600 | - | - |
| 22 | «Соколовка-Подгорное» (п.22 введен Постановлением Правительства Самарской области от 04.03.2009 №69) | 3,900 | 3,900 | - | - |
| Итого (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.03.2009 №69) | 258,590 | 248,670 | 8,720 | 1,200 |

В настоящее время социально-экономическое развитие муниципального района Борский во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и высока степень износа значительной части дорог. Низкий технический уровень дорог обуславливает высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции.

Парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается. На долю автотранспорта приходятся значительные объемы перевозок грузов и междугородных пассажирских перевозок. Темпы развития автомобильных дорог муниципального района Борский отстают от возрастающей потребности в автомобильных перевозках и темпов роста автомобилизации.

Транспортное предприятие ОАО «Автотранспортное предприятие» оказывает услуги по перевозке грузов.  В 2008 году ими перевезено 300 тонны, в прогнозируемом периоде значительно снижается объем перевозок этим предприятием в связи с тем, что грузоперевозящий транспорт востребован только в летний сезон.

Пассажирские перевозки осуществляет автотранспортное предприятие и ими переведено в 2008 году 336,6 тыс. человек. Перевозка пассажиров транспортом такси не имеет учета.

Неразвитость территориальных автомобильных дорог усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в поездках.

Приведение в нормативное состояние ведомственных автомобильных дорог и их перевод в сеть автомобильных дорог общего пользования окажет существенное воздействие на обеспечение движения рейсовых и школьных автобусов, служб скорой медицинской помощи и служб МЧС России, снижение влияния транспортных затрат на себестоимость продукции, сокращение оттока сельского населения из-за неблагоприятных условий, связанных с бездорожьем.

Таблица №17

Сведения

о размерах и составе движения по автомобильным дорогам общего пользования

м.р.Борский Самарской области за 2007 год

| № п/п | Наименование и протяженность а/д ( всего км) | Категория | Среднесуточные, квартальные размеры движения авт/сут | Легковые автомобили | Автобусы | Всего транспортных средств | Средняя интенсивность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грузовые автомобили и автопоезда грузоподъемностью |  |  |  |  |
|  |  |  | легк. до 2,0т | средн. от 2,1 до 5,0 т | тяжел. от 5,1 до 8,0 т | очень тяжел. более 8,0 т | итого |  |  |  | часовая а/час | суточн-ая а/сут |
|  |  |  | из них | из них | из них | из них |  | из них |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а/поезда | а/поезда | а/поезда | а/поезда |  | а/поезда |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Кинель-Богатое- Борское | 77,08- 81,23 III 81,23- 89, 8 IV 89,8- 90,8 III 90,8-92,75 IV | 126 | 167 | 167 55 | 123 42 | 583 | 97 | 235 | 61 | 823 | 37 | 881 |
| 2 | Отрадный-Богатое-Борское | III | 134 | 524 | 163 60 | 128 47 | 949 | 107 | 228 | 60 | 1237 | 52 | 1241 |
| 3 | Борское-Таволжанка | III | 529 | 923 | 936 246 | 770 312 | 3158 | 558 | 834 | 329 | 4320 | 180 | 4320 |

### 2.9.2. Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории области представлен  Куйбышевской железной дорогой и частью Южно-Уральской железной дорогой (Оренбургское направление).

Протяженность железных дорог составляет более 1,3 тыс. км. По территории области проходит ряд автомобильных железнодорожных линий, связывающие западные, южные, юго-западные и восточные регионы страны.

Плотность железных дорог региона составляет примерно 25,5 км на одну тысячу квадратных километров, что в 2,4 раза выше среднего показателя по стране.

Магистральная железная дорога «Оренбург-Кинель» пересекает муниципальный район Борский с востока на запад.

Всего протяженность железной дороги «Оренбург-Кинель» в границах области составляет – 100 км, протяженность в границах района составляет около – 36,4 км.

Характеристика железной дороги «Оренбург-Кинель»: тип дороги - магистральная, количество путей – два, неэлектрофицированная, преобладающее направлением грузопотоков – «Оренбург-Кинель».

Расстояние от административного центра района с.Борское до ближайшей железнодорожной станции «Неприк» - 2,0 км.

По железнодорожной магистрали «Оренбург-Кинель» осуществляется движение электропоездов в направлении городов Сызрань и Самара, которыми могут непосредственно пользоваться жители с.Борское, п.Лесной, с.Коноваловка.

Движение электропоездов обеспечивает высокую надежность взаимосвязей населенных мест, общее количество населения, которым доступно передвижения на электропоездах составляет более 10321 человек (42% от общей численности населения района).

### 2.9.3. Воздушный транспорт

Пассажирские перевозки авиатранспортом жители м.р.Борский осуществляют из международного аэропорта «Курумоч».

Международный аэропорт «Курумоч» является крупнейшим аэропортом Поволжья и обеспечивает грузовые и, в большей степени, пассажирские перевозки, в том числе, обеспечивая внешние связи Самарской области, принимает все типы гражданских самолетов. Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы. В составе аэропорта «Курумоч» имеются система терминалов общей площадью более 11000 кв. м. и грузовой комплекс. Площадь аэропорта «Курумоч» составляет 590 га.

Из аэропорта выполняются рейсы практически во все крупные города России, в столицы стран СНГ, а также Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Германию, Чехию, Австралию, Италию и другие страны. В соответствии с разработанной Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети гражданской авиации Российской Федерации на период до 2020 года международный аэропорт «Курумоч» входит в перечень из 12 международных узловых аэропортов (хабов) федеральной базовой авиатранспортной системы.

Расстояние от административного центра с. Борское до международного аэропорта «Курумоч» - 133,0 км.

### 2.9.4. Водный транспорт

Водный транспорт в Самарской области играет существенную роль в грузовых и пассажирских перевозках. Главный речной путь – р. Волга – по своему транспортному назначению и судоходной глубине относится к сверхмагистрали. Протяженность внутренних водных путей Самарской области составляет 685 км. Продолжительность навигации на р. Волге составляет около 220 суток.

Основными реками района являются р.Самара, Кутулук.

Река Самара является крупным левобережным притоком реки Волга шириной русла до 60 м.

Судоходных участков на реке Самара  в пределах м.р.Борский нет.

Река Таволжанка – левобережный приток р.Сок. р. Протяженность по району - 47 км.

Судоходных участков на реке Таволжанка в пределах м.р.Борский нет.

### 2.9.5. Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт является важным элементом транспортной инфраструктуры Самарской области, на долю которого приходится около 43% грузоперевозок.

Добыча и переработка нефти и газа на территории Самарской области привела к созданию разветвленной сети трубопроводов различного диаметра и назначения. Они производят транспортировку нефти, газа и целого ряда продуктов нефтехимии. Трубопроводы образуют комплексные технические транспортные коридоры, которые проходят в основном параллельно железнодорожным и автомобильным магистралям.

По территории м.р.Борский, в северо-восточной части, проходит комплексный участок магистрального трубопровода-№31. Структура комплексного участка трубопровода (№31):

- Нефтепровод «Покровка-Кротовка II» (Н17, Ǿ529). Вид перекачки нефтепродукты.

- Нефтепровод «Покровка-Кротовка I» (Н30, Ǿ350). Вид перекачки нефтепродукты.

- Нефтепровод «СУ-18-УКПН-2» (Н35, Ǿ250). Вид перекачки нефтепродукты.

- Нефтепровод «СУ-Луганский товарный парк» (Н36, Ǿ250). Вид перекачки нефтепродукты.

- Нефтепровод «СУ-20-СУ-14» (Н38, Ǿ250). Вид перекачки нефтепродукты.

- Нефтепровод «СУ-20-Луганский товарный парк» (Н41, Ǿ200). Вид перекачки нефтепродукты.

- – газопровод «Покровка-Отрадненский ГПЗ» (Г22, Ǿ 500 мм).

- – газопровод «СУ-20-Луганский товарный парк» (Г25, Ǿ 500,400 мм).

- – газопровод «СУ-18-СУ-13» (Г31, Ǿ 300 мм).

В южной части района в меридиальном направлении проходят три нити газопровода:

- газопровод – «Зайкино-Отрадненский ГПЗ» (Г4, Ǿ 1020 мм),

- газопровод - «Оренбург-Самара» (Г6, Ǿ 1000 мм);

газопровод - «Зайкино-Кулешовка» (Г15, Ǿ 530 мм),

На север от коридора сетей проходит участок «Отвод на р.ц.Борское» (Ǿ300 мм).

## 2.10. Инженерная инфраструктура

### 2.10.1. Водоснабжение

Удельное водопотребление в целом по районам области колеблется в пределах 128 - 350 литров в сутки на человека при среднеобластном показателе 266 литров в сутки на человека. Превышение установленных нормативов для хозпитьевого водоснабжения происходит за счет использования воды на полив приусадебных участков.

Наибольшее развитие в сельской местности получили локальные системы водоснабжения. Примерно в половине населенных пунктов недостаточная водообеспеченность. Это объясняется тем, что сооружения инженерного оборудования для забора артезианских, поверхностных вод для их подъема, обработки и распределения между потребителями построены 30 - 40 лет назад, морально устарели и имеют значительный физический износ.

Централизованным водоснабжением обеспечены следующие населенные пункты муниципального района Борский: с. Большое Алдаркино, с. Борское, с. Благодаровка, с. Гвардейцы, с. Долматовка, с. Неприк, с. Алексеевка, с. Заплавное, с. Коноваловка, п. Марьевка, п. Новый Кутулук, п. Новоборский, д. Новая Покровка, с. Петровка, с. Языково, п. Березняки, с. Ново-Геранькино, с. Подгорное, п. Соколовка, с. Васильевка, п. Комсомольский, с. Подсолнечное, с. Соковнинка, с. Гостевка, с. Старая Таволжанка, с. Таволжанка, с. Усманка.

Таблица №18

Современное состояние систем централизованного водоснабжения м.р.Борский

| № п/п | Район | Числен-ность населе-ния тыс. чел. | Количес-тво населен-ных пунктов | Водозаборы,шт | Производительность водозаборов м3./сут | Обеспеченность подачи, шт. | скважины | Количество сооружений водоподго-товки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Из поверхност-ных вод | Из подзем-ных вод | поверхностных | подземных | достаточ-ная | недостаточная | Кол-во, шт. | Неудовлетвори-тельное состояние |  |
| 1 | Борский | 24,8 | 26 |  | 28 |  | 10762 | 16 | 66 | 4 |  | 7 |

Таблица №19

| № п/п | Район | Протяженность водопроводных сетей, км | Требуется замена труб, км | Качество воды по водозаборам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоводы | Разводящие сети |  | Пригодна без дополнительных мероприятий | Требуется |
|  |  |  |  |  |  | Обезжелезивание | Умягчение | Удаление органики | Опреснение | Обеззараживание |
|  | Борский | 162,4 | 107,35 | 27 | 1 |  |  |  |  |  |

### 2.10.2. Канализация

В населенных пунктах муниципального района Борский централизованная канализация и канализационные очистные сооружения отсутствуют.

### 2.10.3. Газоснабжение

Природный газ на территории области практически не добывается (302 млн. куб. м в 2005 году). 96% потребляемого газа поступает из-за пределов области (22831 млн. куб.м. в 2005 году). Область имеет заметные неиспользованные ресурсы природного газа. На территории области находятся два газоперерабатывающих завода в городах Нефтегорск и Отрадный.

Система транспортировки газа состоит из магистральных газопроводов высокого давления, входящих в Единую систему газоснабжения, по которым газ транспортируется до автоматических газораспределительных станций (АГРС), оснащенных приборами учета газа. От АГРС по распределительным газопроводам высокого давления газ доводится до (шкафных) газораспределительных пунктов (Ш)ГРП высокого давления, обслуживающих один или несколько близлежащих населенных пунктов. Там давление понижается и по газопроводам среднего и низкого давления доводится до промышленных и коммунальных потребителей.

Газораспределение на территории Борского района от магистральных АГРС до потребителей осуществляет ОАО «Средневолжская газовая компания».

Централизованным газоснабжением обеспечены следующие населенные пункты муниципального района Борский: с. Большое Алдаркино, с. Борское, с. Благодаровка, с. Гвардейцы, с. Покровка, с. Широченка, с. Долматовка, с. Алексеевка, с. Заплавное, п. им. Клары Цеткин, с. Коноваловка, п. Немчанка, п. Новый Кутулук, п. Новоборский, д. Новая Покровка, с. Петровка, с. Языково, с. Ново-Геранькино, с. Подгорное, п. Соколовка, с. Васильевка, с. Подсолнечное, с. Соковнинка, с. Гостевка, с. Старая Таволжанка, с. Таволжанка, с. Усманка.

Таблица №20

Потребность в строительстве газопроводов для газификации природным газом городских округов и муниципальных районов Самарской области на 2009-2012 годы

| № п/п | Район | Уровень газификации, % | Планируемая протяженность газопроводов, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межпоселковый, км | внутрипоселковый, км | Всего, км |
|  | Муниципальный район Борский | 85,50 | 86,5 | 77,3 | 163,8 |
| 1 | п. Красная Зорька |  | 6,5 | 5,0 | 11,5 |
| 2 | с. Малое Алдаркино |  | 3,5 | 2,5 | 6,0 |
| 3 | с. Мойка |  | 0,5 | 2,0 | 2,5 |
| 4 | п. Немчанка |  | 4,1 | 1,5 | 5,6 |
| 5 | п. Захаровка |  | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
| 6 | с. Богдановка |  | 4,0 | 3,0 | 7,0 |
| 7 | с. Борское |  | 0,92 | 3,8 | 4,72 |
| 8 | п. Марьевка |  | 16,8 | 2,0 | 18,8 |
| 9 | д. Сосенки |  | 7,0 | 2,0 | 9,0 |
| 10 | п. Лесной |  | 7,2 | 5,0 | 12,2 |
| 11 | с. Петровка |  | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| 12 | п. Березняки |  | 5,0 | 1,6 | 6,6 |
| 13 | п. Комсомольский |  | 14,0 | 2,5 | 16,5 |
| 14 | с. Соковнинка |  | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 15 | с. Покровка |  | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| 16 | п. Новоборский |  | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| 17 | с. Гвардейцы |  | 0,0 | 0,7 | 0,7 |
| 18 | с. Долматовка |  | 0,0 | 2,3 | 2,3 |
| 19 | с. Заплавное |  | 0,0 | 4,1 | 4,1 |
| 20 | с. Коптяжево |  | 13,0 | 5,1 | 18,1 |
| 21 | с. Благодаровка |  | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| 22 | с. Широченка |  | 0,0 | 4,2 | 4,2 |
| 23 | с. Большое Алдаркино |  | 0,0 | 7,3 | 7,3 |

### 2.10.4. Теплоснабжение

Характерными признаками муниципальной энергетики являются высокий износ основных фондов, аварийность оборудования, низкий уровень квалификации персонала. Техническое состояние большинства объектов инженерной инфраструктуры в ЖКХ области и уровень предоставления жилищно-коммунальных услуг не соответствуют современным требованиям. Физический износ основной массы действующих отопительных котельных достигает уровня 60%. Устаревшее оборудование приводит к нерациональному, излишнему расходу топлива на выработку теплой энергии и к росту ее себестоимости.

В малых городах и населенных пунктах районов Самарской области большинство тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 20 лет. Износ тепловых сетей в целом по области составляет 50 - 60%. Потери тепла при эксплуатации таких сетей превышают нормативные показатели и достигают 30% от произведенной тепловой энергии.

Теплоснабжением жители населенных пунктов Борского района обеспечиваются от централизованных и модульных  котельных, а также индивидуальных котлов, вырабатывающих тепло для нужд отопления и вентиляции. В централизованных котельных установлены котлы с морально устаревшим оборудованием.

Все котельные вырабатывают теплоноситель - воду с параметрами 85о-65оС.

Все котельные в качестве топлива используется газ.

Транспортируется тепло по уличным и внутриквартальным подземным тепловым сетям. Трубопроводы различных диаметров, часть из которых подлежит замене ввиду изношенности.

Для сокращения потерь тепловой энергии целесообразно в процессе перекладки или реконструкции сетей, применить теплоизоляцию трубопроводов из современных эффективных материалов.

В тепловых пунктах существующих потребителей устанавливать теплосчётчики и, по возможности устанавливать регуляторы попогодного регулирования.

Всё изношенное, морально устаревшее и вышедшее из строя оборудование в котельных заменить на современное, высокоэффективное, автоматизированное.

Эти мероприятия позволят сократить расход топлива (газа), что, в конечном итоге, снизит стоимость потребляемой тепловой энергии.

Централизованные котельные имеют следующие населенные пункты муниципального района Борский: с. Борское, п. Новоборский, д. Новая Покровка.

### 2.10.5. Электроснабжение

Источниками электроэнергии на территории области являются:

ОАО «Жигулевская ГЭС», восемь тепловых электрических станций (ТЭЦ).

Установленная суммарная энергетическая мощность ТЭЦ составляет около 3500 МВт. Их основным источником энергии является природный газ. Электроэнергия, вырабатываемая Жигулевской ГЭС, передается по четырем высоковольтным линиям элекропередачи (ЛЭП) напряжением 500 кВ, проходящим по территории Самарской области: по двум из них – в Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Центра, по двум другим – в ОЭС Урала и Средней Волги. Распределительная сеть ЛЭП напряжением 220 и 110 кВ доводит энергию от источников электроснабжения (ГЭС, ТЭЦ) и объектов сети 500 кВ до электроподстанций (ПС).

На ПС напряжение понижается и разводится ЛЭП и кабельными линиями напряжением 10 и 35 кВ до ПС и распределительных подстанций (РП) с более низким напряжением и в конечном итоге до потребителей.

Основными потребителями электроэнергии являются:

- промышленный комплекс;

- ЖКХ и население;

- собственное потребление энергосектора;

- отрасли строительства, транспорта и сельского хозяйства.

По территории Борского района проходят ЛЭП –  10 кВ; 35 кВ; 110кВ; 220 кВ.

### Таблица №21

Наличие объектов инженерной инфраструктуры в населенных пунктах

муниципального района Борский Самарской области

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01. 07. | Сетевой газ | Централизованное теплоснабжение | Центральное водоснабжение | Центральная канализация | Электроснабжение | Телефонизация | Общий итог | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | с.п. Большое Алдаркино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Большое Алдаркино- а/ц | 319 | + | - | + | - | + | + | 4 |  |
| 2 | п. Красная Зорька | 61 | - | - | - | - | + | + | 2 |  |
| 3 | п. Лесной | 234 | - | - | - | - | + | + | 2 |  |
| 4 | с. Малое Алдаркино | 52 | - | - | - | - | + | + | 2 |  |
| 5 | ж/д Большое Алдаркино | 3 | - | - | - | - | + | + | 2 |  |
| 6 | п. Скипидарный | 3 | - | - | - | - | + | + | 2 |  |
| 7 | п. 14 км | 0 | - | - | - | - | + | + | 2 |  |
|  | с.п. Борское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Борское - а/ц | 9154 | + | + | + | - | + | + | 5 |  |
| 2 | д. Немчанка | 54 | - | - | - | - | + | + | 2 |  |
|  | с.п. Гвардейцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Благодаровка | 357 | + | - | + | - | + | + | 4 |  |
| 2 | с. Гвардейцы – а/ц | 761 | + | - | + | - | + | + | 4 |  |
| 3 | с. Покровка | 258 | + | - | - | - | + | + | 3 |  |
| 4 | с. Широченка | 235 | + | - | - | - | + | + | 3 |  |
|  | с.п. Долматовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Долматовка-а/ц | 627 | + | - | + | - | + | + | 4 |  |
| 2 | с. Неприк | 266 | - | - | + | - | + | + | 3 |  |
|  | с.п. Заплавное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Алексеевка | 578 | + | - | + | - | + | + | 4 |  |
| 2 | с. Баженовка | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | с. Заплавное – а/ц | 805 | + | - | + | - | + | + | 4 |  |
| 4 | п. им. Клары Цеткин | 199 | + | - | - | - | + | + | 3 |  |
| 5 | с. Мойка | 54 | - | - | - | - | + | + | 2 |  |
|  | с.п. Коноваловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Захаровна | 39 | - | - | - | - | + | + | 2 |  |
| 2 | с. Коноваловка- а/ц | 918 | + | - | + | - | + | + | 4 |  |
| 3 | п. Немчанка | 70 | + | - | - | - | + | + | 3 |  |
| 4 | ж/д разъезд 1203 км | 1 | - | - | - | - | + | + | 2 |  |
|  | с.п. Новый Кутулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Богдановка | 172 | - | - | - | - | + | + | 2 |  |
| 2 | п. Елховка | 16 | - | - | - | - | + | + | 2 |  |
| 3 | с. Коптяжево | 237 | - | - | - | - | + | + | 2 |  |
| 4 | п. Марьевка | 105 | - | - | + | - | + | + | 3 |  |
| 5 | п. Новый Кутулук-а/ц | 941 | + | - | + | - | + | + | 4 |  |
| 6 | д. Сосенка | 19 | - | - | - | - | + | + | 2 |  |
| 7 | с. Страхово | 6 | - | - | - | - | + | + | 2 |  |
|  | с.п. Новоборское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Новоборский- а/ц | 2380 | + | + | + | - | + | + | 5 |  |
|  | с.п. Петровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Новая Покровка | 235 | + | + | + | - | + | + | 5 |  |
| 2 | с. Петровка- а/ц | 1106 | + | - | + | - | + | + | 4 |  |
| 3 | п. Прожектор | 12 | - | - | - | - | + | + | 2 |  |
| 4 | с. Языково | 704 | + | - | + | - | + | + | 4 |  |
|  | с.п. Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Березняки | 95 | - | - | + | - | + | + | 3 |  |
| 2 | д. Лескаревка | 2 | - | - | - | - | + | - | 1 |  |
| 3 | с. Большое Алдаркино | 374 | + | - | + | - | + | + | 4 |  |
| 4 | с. Большое Алдаркино | 436 | + | - | + | - | + | + | 4 |  |
| 5 | с. Большое Алдаркино | 226 | + | - | + | - | + | + | 4 |  |
|  | с.п. Подсолнечное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Васильевка | 337 | + | - | + | - | + | + | 4 |  |
| 2 | п. Комсомольский | 51 | - | - | + | - | + | + | 3 |  |
| 3 | с. Подсолнечное- а/ц | 449 | + | - | + | - | + | + | 4 |  |
| 4 | с. Соковнинко | 309 | + | - | + | - | + | + | 4 |  |
| 5 | п. Тростянка | 17 | - | - | - | - | + | + | 2 |  |
| 6 | п. Улемский | 7 | - | - | - | - | + | - | 1 |  |
|  | с.п. Таволжанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Гостевка | 179 | + | - | + | - | + | + | 4 |  |
| 2 | с. Старая Таволжанка | 310 | + | - | + | - | + | + | 4 |  |
| 3 | с. Таволжанка- а\ц | 283 | + | - | + | - | + | + | 4 |  |
|  | с.п. Усманка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Усманка- а/ц | 572 | + | - | + | - | + | + | 4 |  |
|  | Всего по району | 24572 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.11. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура и связь

В современных условиях связь является одной из перспективных, быстроразвивающихся базовых инфраструктурных отраслей, обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста.

Самарская область отличается высоким уровнем и динамичностью развития телекоммуникаций и связи. Сохранение высокого уровня темпов роста отрасли в Самарской области связано с развитием новых высокотехнологичных услуг связи, высоким уровнем развития и проникновения Интернета, а также с развитием внутризоновых городских и сельских цифровых сетей местной телефонной связи, увеличением емкости телефонной сети за счет замены устаревшего оборудования на современное цифровое, ростом числа абонентов мобильной и местной телефонной связи.

ОАО «ВолгаТелеком» - крупнейшая телекоммуникационная компания Поволжья, предоставляющая комплекс услуг телефонии, сотовой связи, Интернет и передачи данных, телевидения и радиовещания. Компания объединяет 11 регионов Приволжского Федерального округа, в их число входит Самарская область.

Динамично развивается сотовая радиотелефонная связь, доля которой в общем объеме услуг связи составляет около 46%. На территории Самарской области услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи предоставляют 4 операторов связи. Наиболее крупными операторами сотовой связи по количеству абонентов на территории Самарской области являются ОАО «МСС – Поволжье», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «СМАРТС».

На территории Самарской области внедряются услуги доступа в сеть Интернет по коммутируемым и выделенным линиям по технологиям DSL и IDSN, в том числе высокоскоростной доступ по технологии ADSL c сохранением возможности разговора по телефонной линии связи, а также беспроводной доступ по технологии Wi-Fi.

Предоставление скоростного доступа к сети Интернет в сельских поселениях обусловлено строительством оптоволоконных линий связи и областного спутникового канала.

Постоянно растет число абонентов за счет предоставления услуги прямого доступа к сети через  цифровые АТС.

Наиболее крупными операторами, предоставляющими услуги доступа к Интернет ресурсам, являются:

- Самарский филиал ОАО «ВолгаТелеком», имеющий на территории Самарской области сеть передачи данных GigabitEthernet, охватывающую 21 районный центр области и 105 узлов доступа в сеть Интернет;

- ООО ИАЦ «Самара-Интернет»;

- группа компаний «Крафт-С».

На 2008 г. число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход составило 5,2 тыс. штук, в том числе квартирных 4,6 тыс.штук.

Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет -10 шт.

Число таксофонов, всего – 56 шт., в том числе установленных в рамках внедрения универсальных услуг связи – 50 шт.

## 2.12. Историко-культурные ресурсы

Историко-культурное наследие муниципального района Борский

Историко-культурное наследие муниципального района Борский состоит в основном из вновь выявленных памятников истории и культуры, сосредоточенных в следующих населенных пунктах:

c. Борское – общее число объектов 14, из них 9 комплексов;

с. Мойка – общее число объектов 2, оба комплекса;

c. Заплавное - общее число объектов 1;

с. Покровка – общее число объектов 1;

с. Страхово – общее число объектов 1;

с. Таволжанка – общее число объектов 1- комплекс;

с. Усманка -  общее число объектов 1.

Перечень объектов историко-культурного наследия на территории муниципального района Борский отображен в Таблице № 22.1 (Информация предоставлена Министерством культуры, молодежной политики и спорта Самарской области).

Таблица №22.1

Сводный список выявленных объектов культурного наследия Борского района Самарской области

| №п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахожде-ние объекта (адрес) | Пользо-ватель или соб-ственник | Техни-ческое состоя-ние | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сельская больница (комплекс) | Начало ХХ в. | c. Борское |  |  | 426 |
| 2 | Водочный завод Мжельского (комплекс) | Начало ХХ в. | c. Борское |  |  | 426 |
| 3 | Старинное кладбище (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | c. Борское |  |  | 426 |
| 4 | Дом Шишкова | Конец ХIХ в | c. Борское |  |  | 426 |
| 5 | Дом купца | Конец ХIХ в | c. Борское |  |  | 426 |
| 6 | Железнодорожная станция “Неприк” (комплекс): 1) ж/дорожная станция; 2)зернохранилище на ж/дорожной станции | Начало ХХ в. 1913 г. | c. Борское |  |  | 426 |
| 7 | Здание аптеки и жилые дома обслуживающего персонала (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ в. | c. Борское |  |  | 426 |
| 8 | Дома купцов Карокиных (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ в. | c. Борское |  |  | 426 |
| 9 | Дома купцов Лыковых (комплекс): 1) дом купца Лыкова; 2) дом купца Лыкова (брат) | Конец ХIХ - начало ХХ в. | c. Борское |  |  | 426 |
| 10 | Дом купца | Конец ХIХ - начало ХХ в. | c. Борское |  |  | 426 |
| 11 | Дома купцов Ильиных (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | c. Борское |  |  | 426 |
| 12 | Дом купца | Конец ХIХ в. | c. Борское |  |  | 426 |
| 13 | Дома купцов Мжельских (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ в. | c. Борское |  |  | 426 |
| 14 | Дом купца | Конец ХIХ в | c. Борское |  |  | 426 |
| 15 | Казанская церковь | 1836 г. | c. Заплавное |  |  | 426 |
| 16 | Усадьба В.Г.Костромитина (комплекс) | Середина ХIХ в. | c. Мойка |  |  | 426 |
| 17 | Мужской монастырь (комплекс) | ХIХ - начало ХХ в. | c. Мойка |  |  | 426 |
| 18 | Церковь | Середина ХIХ в. | c. Покровка |  |  | 426 |
| 19 | Церковь | Конец ХIХ в | c. Страхово |  |  | 426 |
| 20 | Михайло-Архангельская церковь | 1890 г. | c. Таволжанка |  |  | 426 |
| 21 | Сельская больница (комплекс) | 1914 г. | c. Усманка |  |  | 426 |
| 22 | Дом купца Мжельского | Конец ХIХ в | c/х. “Батрак” |  |  | В/в |

По данным, полученным из Управления культуры муниципального района Борский 11.09.08, часть объектов историко-культурного наследия уже утрачена. С целью сохранения историко-культурного наследия муниципального района Борский и включения его историко-культурного потенциала в систему туристического комплекса Самарской области возникает настоятельная необходимость реконструкции сохранившихся памятников истории и культуры.

На территории муниципального района Борский находится 46 объектов археологического наследия. Из них 18 одиночных курганов, 21 курганный могильник, 7 селищ (поселений), в том числе одна дюнная стоянка. Памятники археологии сосредоточены в северо-восточной части района на прибрежной территории реки Кутулук и в южной части, вдоль русла реки Таволжанка.

Перечень объектов археологического наследия на территории муниципального района Борский отображен в Таблице № 22.2.

Таблица №22.2

Памятники археологии Самарской области

Борский район

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| 1. | Благодаровка (Железный мар) | кург. один. | Благодаровка | 5 км в | II тыс. до н.э. | 1,70 |
| 2. | Богдановка I | кург. мог. | Богдановка | 2 км юз | не определ. | 0,00 |
| 3. | Гвардейцы I | кург. один. | Гвардейцы | 1 км ю | не определ. | 1,40 |
| 4. | Гвардейцы I | кург. мог. | Гвардейцы | 1 км ю | II тыс. до н.э. | 9,00 |
| 5. | Гвардейцы I | селище | Гвардейцы | 3 км юв | II тыс. дон.э. | 0,00 |
| 6. | Гвардейцы II | кург. один. | Гвардейцы | 4 км юв | не определ. | 2,00 |
| 7. | Гвардейцы III | кург. один. | Гвардейцы | 4 км юв | не определ. | 2,10 |
| 8. | Гостевка I | кург. мог. | Гостевка | 0,3 км з | не определ. | 3,80 |
| 9. | Гостевка I | кург. один. | Гостевка | 1 км з | не определ. | 1,30 |
| 10. | Гостевка II | кург. мог. | Гостевка | 0,7 км з | не определ. | 5,00 |
| 11. | Гостевка II | кург. один. | Гостевка | 1,3 км з | не определ. | 1,40 |
| 12. | Гостевка III | кург. мог. | Гостевка | 1,5 км з | не определ. | 0,00 |
| 13. | Заплавное I | кург. мог. | Заплавное | 3 км ю | не определ. | 0,00 |
| 14. | Землянки I | кург. мог. | Землянки | 1,5 км з | не определ. | 3,10 |
| 15. | Землянки II | кург. мог. | Землянки | 2 км з | не определ. | 3,50 |
| 16. | Коноваловка I | дюн. стоянка | Коноваловка | 1,5 км юз | II тыс. до н.э. | 4,00 |
| 17. | Коноваловка I | кург. один. | Коноваловка | 5 км св | не определ. | 1,20 |
| 18. | Коноваловка I | кург. мог. | Коноваловка | 1 км с | не определ. | 2,50 |
| 19. | Марьевка I | кург. один. | Марьевка | 1,7 км ююз | не определ. | 1,20 |
| 20. | Марьевка I | кург. мог. | Марьевка | 1,5 км сз | не определ. | 1,50 |
| 21. | Марьевка II | кург. один. | Марьевка | 2,5 км в | не определ. | 1,50 |
| 22. | Немчанка I | селище | Немчанка | 0,8 км юв | II тыс. до н.э. | 8,60 |
| 23. | Немчанка I | кург. один. | Немчанка | 1,4 км св | не определ. | 1,40 |
| 24. | Немчанка II | кург. один. | Немчанка | 8 км св | не определ. | 1,40 |
| 25. | Новая Покровка I | кург. мог. | Новая Покровка | 0,25 км юз | не определ. | 3,30 |
| 26. | Ново-Геранькино I | кург. мог. | Ново-Геранькино | 2,5 км сз | не определ. | 3,30 |
| 27. | Петровка I | кург. мог. | Петровка | 1,5 км св | не определ. | 0,00 |
| 28. | Петровка I | кург. один. | Петровка | 0,25 км юз | не определ. | 2,00 |
| 29. | Подгорное I | кург. один. | Подгорное | 4 км св | не определ. | 1,50 |
| 30. | Подгорное I | кург. мог. | Подгорное | 2 км юв | не определ. | 6,80 |
| 31. | Подгорное I | селище | Подгорное | юз окраина | II тыс. до н.э. | 3,80 |
| 32. | Подгорное II | селище | Подгорное | юз окраина | II тыс. до н.э. | 4,00 |
| 33. | Подгорное II | кург. мог. | Подгорное | 0,5 км сз | не определ. | 18,00 |
| 34. | Подгорное III | селище | Подгорное | 1,3 км юв | II тыс. до н.э. | 1,00 |
| 35. | Таволжанка I | кург. один. | Таволжанка | 2 км юзз | не определ. | 4,80 |
| 36. | Усманка I | кург. мог. | Усманка | 0,3 км ю | не определ. | 2,50 |
| 37. | Усманка I | кург. один. | Усманка | 1,5 км сз | не определ. | 1,60 |
| 38. | Усманка II | кург. один. | Усманка | 1,5 км сз | не определ. | 1,40 |
| 39. | Усманка III | кург. один. | Усманка | 1 км з | не определ. | 2,00 |
| 40. | Широченка I | селище | Широченка | 0,3 км юв | II тыс. до н.э. | 2,30 |
| 41. | Широченка I | кург. мог. | Широченка | 0,3 км юв | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 42. | Широченка II | кург. мог. | Широченка | 2 км в | не определ. | 0,00 |
| 43. | Языково I | кург. один. | Языково | 0,8 км с | не определ. | 2,00 |
| 44. | Языково II | кург. мог. | Языково | 5,8 км с | не определ. | 0,00 |
| 45. | Языково III | кург. мог. | Языково | 0,45 км с | не определ. | 0,00 |
| 46. | Языково IV | кург. мог. | Языково | 0,8 км с | не определ. | 2,40 |
|  | ВСЕГО: 46 |  |  |  |  | 120,30 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2008 году |
| 1. | Коптяжево I | селище | Коптяжево | в окраина | II тыс. до н.э. | 0,00 |
|  | ВСЕГО: 1 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: 47 |  |  |  |  |  |

### 2.12.1. Краткая историческая справка

Территория, которую в настоящее время занимает наша область, известна еще с VII-X веков. Она была освоена народами, пришедшими из степных районов Северного Причерноморья, Северного Кавказа и Прикаспия. Последняя волна заселения относится к X веку. Она привела к образованию  одного из крупнейших средневековых государств Восточной Европы - Волжской Булгарии.

В начале Xlll века Волжская Булгария была захвачена татаро-монголами, основавшими в Поволжье Золотую Орду, которая существовала до конца XV века, пока не была окончательно разгромлена русскими войсками.

На развалинах Золотой Орды возникло несколько ханств: Казанское, Крымское, Астраханское, Сибирское, Ногайская Орда. В середине XVl века Казанское ханство было завоевано русскими войсками. Проживающие на этой территории мордва, чуваши, марийцы и часть казанских татар перешли в подданство России. Несмотря на меры, предпринятые царским правительством в укреплении своей власти в Среднем Поволжье, его продолжали беспокоить своими набегами различные кочевые племена: ногайцы, калмыки, башкиры. Для укрепления русских границ в Среднем Поволжье от их набегов по берегу реки Волги был построен ряд крепостей - Самарская (1586 г.), Сызранская (1683 г.), Кашпирская (1687 г.).

В 1652 году начато строительство Закамской оборонительной линии (Закамской черты). Она начиналась от крепости Белый Яр, проходила через Ериклинск к Таинскому острогу, от него к Билярску по реке Шешме к Ново-Шешминскому острогу и далее к Мензелинскому острогу, находившимся на территории сегодняшней Татарии. Строительство этой линии закончено в 1656 году.

Под защитой Самарской крепости, в конце XVl – начале XVll веков на Самарской Луке появились первые поселения. Основывали их беглые русские крестьяне, уходившие на Волгу от тяжести феодальных повинностей, малоземелья и бедности центральных уездов страны.

Инициаторами переселения чаще всего выступали сами крестьяне, но во избежание конфликта с властями, они ставили местную администрацию в известность о своем намерении. Переселенцы, как правило, не меняли статус, оставались крепостными, ясачными, дворцовыми, но на какой-то период улучшали свое положение.

Наряду с русскими переселенцами значительными группами переселялись мордва и чуваши. Поэтому на территории Самарского края во второй половине 16 – начале XVll веков выделяется два основных района формирования населения. Оседлое земледельческое население, состоявшее в основном из русских крестьян, занимало территорию Самарской Луки, а с 80-х годов XVll века – все правобережье Волги. Кочевое население, чуваши и мордва, преобладало на левобережье.

Мордва и чуваши продолжали оставаться язычниками. Когда на правобережье (на Самарской Луке) стало тесно, они вынуждены были устраиваться «за валом» Закамской черты, на левобережье.

Мордовские поселения мало отличались от русских. Чуваши, в отличие от мордвы, неохотно селились вместе с другими народами. Будучи приверженцами язычества, они ставили свои поселения в укромных местах, вдали от больших трактов, опасаясь преследований православной церкви.

В XVll веке вырисовываются основные торговые пути Московского государства, проложенные на территории Самарского края: водные - по рекам Волге, Самаре и Иргизу; сухопутные – вдоль правого берега Волги параллельно волжскому речному пути, с Самары на Москву, с реки Урал и Средней Азии степью на Самару и Симбирск. Среднеазиатский путь, шедший в Москву через яицкие степи и Самару, был наиболее крупным путем восточных товаров и редкостей, известным уже во второй половине 16 века. Яицкая дорога связывала земли яицких казаков с Самарой и Сызранью, а через них с центром страны.

Две важнейшие торговые дороги, по Волге и через степь на Яик, создавали благоприятные условия для втягивания Самарского края в орбиту всероссийского рынка.

Для охраны районов освоения в 1731 была воздвигнута Новозакамская линия укреплений, положившая начало таким поселениям, как Алексеевка (1700 г.), Сергиевск (1703 г.), Кинель (1731 г.), Красный Яр. Общая протяженность Новозакамской линии 230 километров. Вслед за ней была сооружена Самарская укрепленная линия (1736 год) с крепостями: Красносамарской, Борской, Ольшанской, Бузулукской, Тоцкой, Сорочинской и Новосергиевской.

Вдоль Самарской линии укреплений пролегла дорога на Москву, и возникло немало  слобод и деревень. Возрастание количества крепостей, а вместе с ними и служилых людей, требовало развития собственного производства зерна. Появились первые переселенцы, осваивающие благоприятные для земледелия пойменные территории рек.

Содействуя развитию сельского хозяйства, Петр l переводил в Поволжье государственных крестьян центральных районов. Кроме того, он раздавал громадные земельные участки дворянам и служилым людям. На вновь полученные земли помещиков обязывали переводить своих крестьян из центральных районов страны, поэтому крестьянское население края увеличивалось.

В 1775 году в Самарском Заволжье проживало около 100 тыс. человек. По социальному составу это были крестьяне (77%), военно-служилые сословия (20%), дворяне и чиновники, составлявшие 1% всего населения.

Развитие товарно-денежных отношений в 18 веке вело к расширению торговли в Самарском крае. Рос местный рынок, расширялись торговые связи с всероссийским рынком. Центрами торговли были города Самара, Сызрань, Ставрополь. Хлеб края и продукты переработки поставлялись в низовые и верховые волжские города (Астрахань, Саратов, Нижний Новгород), а также в Москву, Петербург, Оренбургский край.

Значительное внимание Петр l уделял взаимоотношениям с нерусским населением. Чтобы не допустить враждебных действий башкир, царь дал им грамоту в 1707-1708 гг., разрешающую пользоваться землей. К моменту присоединения Казани к России башкиры были в вассальной зависимости от Ногайской Орды. Поэтому переход в подданство Москвы в Башкирии рассматривался как освобождение от подчинения ногаям.

В 1708 году в России были учреждены губернии. Самара была приписана к Казанской губернии, но уже в 1717 году она вместе с южной половиной будущей Самарской губернии была причислена ко вновь образованной Астраханской губернии. Северная ее часть вместе с Бугульминским уездом продолжала оставаться в составе Казанской губернии. В 1744 году при образовании Оренбургской губернии Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский уезды составили ее особую провинцию. Впоследствии к Оренбургской губернии отошла и Самара, входящая в Симбирскую провинцию Казанской губернии.

В 1775 году после подавления крестьянского восстания под руководством Емельяна Пугачева в России была проведена реформа местного самоуправления. Страна была поделена на 50 губерний. Эта реформа коснулась и Самары. В 1788 году она стала уездным городом Симбирской губернии.

В 1851 году была образована Самарская губерния в составе 7 уездов.

Крепость Ставрополь, построенная в 1738 году, восполнила недостающее звено между Закамской и Самарской линиями укреплений, обеспечив тем самым надежную охрану водного пути.

В конце 18 – начале 19 в.в. здесь сформировалось около 590 заводов и фабрик по обработке животноводческой и растительной продукции, полезных ископаемых.

6 июля 1928 г. Постановлением ВЦИК "О составе округов, районов и их центров Средне-Волжской области" в составе Бузулукского округа из бывшей волости был образован Борский район с центром в селе Борское. 8 октября 1928 г. его включили в состав Самарского округа. Позже произошло разделение района на Борский, Богатовский и Петровский. В 1962 г. Борский район был ликвидирован, в 1965 г. снова восстановлен.

В настоящее время Борский район является одним из 27-ми административных районов, входящих в состав Самарской области. По данным САМАРАСТАТ на первое января 2007 года в 51-ом населенном пункте, расположенном на его территории проживает 24572 человека.

### 2.12.2. Основные компоненты историко-культурного наследия

Этнический компонент историко-культурного наследия

Согласно наблюдениям, новые этносы возникают на границах ландшафтных регионов и в зонах этнических контактов. Эти черты исторически присущи Среднему Поволжью, в т.ч. и Самарскому краю, этническое своеобразие которого объясняется частыми процессами этногенеза (по А.Н.Гумилеву этногенез - "этническое становление"), смешения наций и народностей.

В структуре этноса Среднего Поволжья, взятой в диапазоне от XVI до второй половины XIX века, русское наследие края, как наиболее многочисленное, можно определить как этнический массив.

Планировка первых волжских "бесстрашных" поселений и конструкция местных "затаенных" жилищ несли в себе традиции Владимиро-Суздальской Руси. С развитием колониальных процессов в регионе переселенцами привносятся строительные традиции тех губерний, выходцами из которых они являлись (Воронежской, Пензенской, Тамбовской, Курской и др.). Большинство из дошедших до наших дней русских поселений не сохранило своей первоначальной планировки и отличается регулярностью ввиду перепланировок второй половины XIX в.

В муниципальном районе Борский 34 типично русских населенных пункта, наиболее крупными являются: с. Борское, с.Гвардейцы, с.Заплавное, п.Новый Кутулук, п.Новоборский, с.Петровка. В этнической структуре населения района русское население составляет 83,4%.

Мордва, благодаря склонности к ассимиляции, заимствовала основные строительные и планировочные закономерности. Однако неполная христианизация мордвы позволила даже в конце XIX в. сохранить языческие культовые постройки - керемети. Смешанные русско-мордовские села отличало расселение национальными "сторонами или улицами".

На территории муниципального района Борский русско-мордовскими - с.Коноваловка, п.Захаровка, п.Немчанка, с.Благодаровка, при этом в этнической структуре населения района мордва составляет 4,6%.

Чуваши были менее последовательными в заимствованиях русско-христианской культуры. В системе расселения прослеживается удаленность чувашских деревень от торговых центров и крупных коммуникаций. Для чувашских сельских населенных мест характерно отсутствие четко сформированных улиц, некомпактная, хаотичная застройка. Историческая традиция озеленения - обсаживать подворье не фруктовыми деревьями, разводить на гумне березу, укреплять овраги ветлой.

В муниципальном районе Борский типично чувашскими поселениями являются: с.Старая Таволжанка; русско-чувашскими поселениями являются: с.Большое Алдаркино, с.Малое Алдаркино, с.Неприк, с.Ново-Геранькино, п.Соколовка, п.Тростянка. В целом в состав этнической структуры населения района входит 4,6% чувашей.

Татары, одни из преемников волжских булгар (отмечается сходство булгарского жилища с постройками "захолустных татарских деревень"), образуют в Самарском крае крупный этнический ареал мусульманского мира. Еще в середине XIX в. постоянными населенными местами для них считались только те, где были выстроены мечети, остальные могли перемещаться.

Характерный прием застройки в виде развитых усадеб с кварталами относительно правильной формы, но разных размеров появляется в начале XIX века у башкир. Палисадник по всей ширине фасадной стороны усадьбы и "аласык" (летняя кухня-шатер) - отличительные черты башкирской усадьбы. Культовые сооружения (мечети) выполняются с обшивкой одних минаретов.

Сегодня наблюдается смещение татарских и башкирских этноареалов в направлении северных и северо-восточных районов Самарского региона.

На территории муниципального района Борский типично татарских поселений нет. В целом по району татарское население составляет 1,7%.

Белорусы и украинцы ("малороссы") относятся к малым этническим группам Самарского края. В сравнении с русской деревней, украинская обладала большей свободой в компоновке построек и обилием зелени. Беленые хатки, высокий подъем кровли и сегодня отличают бывшие малороссийские слободы.

В состав этнической структуры населения Борского района входит 1,5% украинцев, которые рассредоточены по разным населенным пунктам.

Эстонцы, латыши, немцы, поляки - мелкие вкрапления в этническую ткань региона, и на территории муниципального района Борский представители этих национальностей не проживают.

В целом, территориальная локализация различных этнических ареалов в границах региона претерпела значительные изменения во времени. Сегодня наибольшая вариабельность этнонаследия наблюдается именно в северной и северо-восточной части Самарского региона, степень этнического многообразия увеличивается по мере удаления от основных центров системы расселения, проходя через стадию мелких вкраплений.

Хозяйственно-экономический компонент историко-культурного наследия

Историческое наследие народнохозяйственного значения можно подразделить на две группы:

1) предметную (единичные памятники, ансамбли, комплексы и т.п.);

2) пространственно-территориальную (исторические макро - и микротерритории, узлы и центры расселения, в основе возникновения которых лежало развитие какой-либо функции).

Хозяйственно-экономические отношения всегда способствовали сложению системы расселения, опосредованно влияли на планировочное развитие населенных мест, придавая им определенный административный статус. Материальное воплощение хозяйственной деятельности в виде зданий, сооружений, ансамблей и комплексов, сегодня обладает, как правило, культурно-исторической ценностью. Отсюда двоякое значение хозяйственно-экономических отношений: градообразующее и культурологическое.

Глобальные направления развития народнохозяйственного  комплекса можно определить для конкретной территории путем сопоставления господствующего фактора экономической жизни по каждому из выявленных "исторических срезов". В Самарском регионе на протяжении значительных временных отрезков преобладали отрасли сельскохозяйственного производства (земледелие и скотоводство); сопутствующей отраслью, почти всегда, являлась торговля, кроме того, значительная доля пассивных потребительских форм деятельности свидетельствует о наличии богатого природно-ресурсного потенциала.

Каждая форма хозяйственно-экономической специализации вызывала к жизни свои расселенческие, градостроительные и архитектурные формы. На протяжении всей истории края преобладали, сменяя друг друга, кочевой и стационарный типы расселения.

Стационарный тип расселения характеризуется широким спектром хозяйственной деятельности, обеспеченной соответствующими сооружениями, обладающими сегодня археологической и архитектурно-градостроительной ценностью. Кочевой тип сориентирован на скотоводство и значительных материальных следов на территории региона не оставил, за исключением относительно постоянной во времени, коммуникативной сети. Очаговому типу расселения соответствовали примитивная форма деятельности и отсутствие хозяйственных сооружений. Смешанный тип расселения - крайняя форма, обусловленная сочетанием кочевого раннего поволжского населения и привыкших к стационарному образу жизни русских переселенцев.

Земледельческие поселения  первобытного типа появились в Среднем Поволжье еще во II тыс. до н.э. Возникновение первых поселений организованного земледелия относится ко времени существования Булгарского государства. Во времена Золотой Орды они не утрачивают своего значения и часто носят смешанный этнический характер (русско-болгарские, русско-мордовские).

Существенный перевес в экономике в сторону сельскохозяйственного производства осуществляется не сразу. С присоединением Поволжья к России (1556 г.) и стихийным образованием казачьей вольницы, происходит постепенный переход населения от занятия сезонными рыбными промыслами, не требующими селитебного закрепления, к формированию земледельческих починок, позднее выраставших в деревни и села. В результате сложной политической ситуации, до XVIII в. границей распространения стационарного типа расселения являлась р. Волга, большинство постоянных земледельческих поселений до 1683 г. размещалось на Самарской Луке.

Быстрый рост числа сельскохозяйственных поселений происходит в результате строительства укрепленных линий: Сызранской в 1683 г. (освоение Правобережья), Ново-Закамской в 1732-1733 гг. (заселение северных и северо-восточных территорий),  Самарской в 1737 г. (присоединение северо-восточных и восточных территорий Самарского края). Градостроительный смысл засечных черт заключался в том, что они явились искусственными границами оседлых земледельческих поселений в регионе, определяя поэтапный характер расселения, геометрия которого во времени имела веерный, раскрывающийся характер.

В конце XVII – начале XVIII вв. ареал распространения земледельческого населения в Правобережье опускается ниже Сызрани и Кашпира, в Левобережье - лишь в некоторых местах переходит Закамскую черту. К концу XVIII в. русский естествоиспытатель Петр Симон Паллас уже выделяет северную часть Самарского края, как район хлебной торговли, куда вдоль рек Кинеля, Сока, Волги проходил хлебный казачий тракт с р.Яик (ныне Урал).

Полное освоение самарских степей и лесостепей системой земледельческих поселений наступает только к середине XIX в.

Пространственно-планировочная структура сельских населенных мест в это время наполняется объектами, отражающими их аграрную специализацию.

Строительство обычно ведется по специально разрабатываемой строительным отделом Самарского губернского правления проектной документации. Рангом населенного места в административной структуре определялся тип его сельскохозяйственных сооружений. В крупных поселениях размещались механические или паровые мельницы.

По мере становления устойчивой системы расселения на территории Самарской губернии, увеличения числа аграрных поселений формируется  группа промышленных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Время первого появления таких предприятий, согласно данным Самарского губернского статистического бюро, - конец XVIII в.- начало XIX в. Наибольшее распространение получают винокуренные, конные, салотопенные, мыловаренные и маслобойные заводы.

На территории современного муниципального района Борский объектами, представляющими хозяйственно-экономический компонент его историко-культурного наследия являются: Водочный завод Мжельского и Железнодорожная станция “Неприк” в с.Борское.

Торговля является сопутствующей функцией производства, о ее развитии в Борском районе в этот период свидетельствуют многочисленные купеческие дома, дошедшие до наших дней: Шишкова, Карякиных, Лыковых, Ильиных, Мжельских, построенных в с.Борское.

Расцвет промышленной архитектуры региона начинается с 80-х годов XIX в., как результат быстрого роста фабрично-заводской промышленности, вызванный послереформенным развитием производительных сил губернии.

Административно-политический компонент историко-культурного наследия

Землевладение, до появления в 1586 г. города Самары, еще не сложилось в единую систему и имело мелконадельный, островной характер, связанный со стихийной природой народной колонизации. Со строительством городов-крепостей Самары, Сызрани, Ставрополя начинается отвод близлежащих земель и угодий боярам, солдатам и другим "насельникам" крепостей. В тоже время происходит отмежевание земель (1647 г.) дворцовому ведомству и в частное владение помещикам. Но при этом, как и в предыдущий период, часть межселенных территорий остается пустующей.

С XVIII в. Петр I, и в большей степени Екатерина II, начинают раздачу вновь осваиваемых земель крупными участками своим приближенным. Тем самым, было положено начало латифундиальному землевладению. Одним из мероприятий по утверждению поместного землевладения в регионе явилось, объявленное манифестом 1765 г., генеральное межевание.

Следующим этапом стала государственная раздача земель мелкопоместным дворянам. Как правило, сельские населенные пункты мелкопоместных дворян отличались небольшим размером. Помещичьи села располагались вдоль Волги и других рек региона.

До 1661 г. система землевладения строилась на трех видах собственности, в соответствии с которыми различались населенные пункты: государственные, удельные, помещичьи.

Обычно наиболее крупными были удельные и государственные поселения (север и восток региона), а мелкими поселениями - помещичьи. Особый интерес представляет наследие населенных мест каждого из трех вышеперечисленных типов поселений: государственных - с позиции крестьянских усадеб и культовой архитектуры; удельных - своей крестьянской усадебной застройкой и промышленной архитектурой; помещичьих - усадьбой и паркостроением, а также культовой и промышленной архитектурой.

Административно-территориальное деление, история которого в Самарском крае ведется со времен Петра I (1706 г.), складывалось постепенно, с некоторыми элементами ретрансформаций (1764, 1924). В большей степени, при формировании упорядоченной сети регионального административного деления, проявил себя транспортный каркас расселения. По изменению территориального подчинения (принадлежности) города и сопряженных с ним земель можно судить о преобладании тех или иных колонизационных потоков, о приоритетности определенных межрегиональных связей. На основании этого, всю совокупность преобразовательных этапов административно-территориальной системы, можно условно разбить на несколько периодов:

1 - период укрепления меридианальных связей, обусловленный борьбой за приоритет в торговле по главной водной артерии;

2 - период преобладания широтных направлений в результате углубления колонизации, присоединения к России новых земель;

3 - период разнонаправленных связей с доминированием широтного направления, поскольку Волга уже по всему течению была русской рекой.

Освоение территории и образование новых административных единиц (уездов, волостей) сопровождалось строительством соответствующих зданий, таких как здания волостного правления, земского собрания.

Усиление широтных связей со строительством железных дорог привело к расколу старой уездной системы: север Ставропольского уезда (Волго-Бугульминская железная дорога) отошел к Ульяновской области, Новоузенский и часть Николаевского уезда - к Саратовской. В силу высокой автономии по отношению к Самаре от Самарской губернии отошли сложившиеся периферийные центры Бугуруслан и Бузулук. Выделение Бугульмы из состава Самарской губернии было вызвано этническими соображениями. Наряду с этим, к вновь формируемой Самарской области были присоединены исторически с ней взаимосвязанные территории Самарской Луки - первого земледельческого ареала "самарян - детей боярских" и Сызранский уезд Симбирской губернии.

В советское время административная система XIX века была упрощена и найдена "универсальная", достаточно крупная по площади, единица - район, который объединял в себе около 10 волостей. Интересно, что, практически, все волостные центры в современной административной системе занимают место райцентра или административного центра сельского поселения.

Муниципальный район Борский обладает зафиксированными произведениями прошлого. На его территории находилась Усадьба В.Г.Костромитина в с.Мойка.

Особую группу административно-политического наследия Самарского края составляют фортификационные сооружения - памятники инженерного искусства военных строителей времен "Дикого поля". На протяжении XVII - XVIII веков строительство линейной фортификации велось по веерному  принципу, засечные черты расходились от Самарской Луки.

Крепости, остроги, фельдшанцы, редуты, ретраншаменты Сызранской (1683 г.), Ново-Закамской (1732-1733гг.) и Самарской (1737г.) укрепленных линий проектировались в Петербурге в разрядных приказах и были умело вписаны в ландшафт волжских притоков. Большинство крепостей имело близкую к регулярной планировку, но различалось конфигурацией укреплений.

Фортификационные сооружения имели тогда большее значение для расселения, чем исторический транспортный каркас, т.к. обеспечивали относительную безопасность и близость к источнику воды.

Населенные места, заложенные по этим укрепленным линиям, не теряют своей роли в системе расселения. Большинство из них относятся к разряду средних и крупных, которые сегодня являются административными центрами сельских поселений.

На территории муниципального района Борский в XVIII веке была построена многоугольная Борская крепость. Однако она до наших дней не сохранилась.

Социо-духовный компонент историко-культурного наследия

Среди слагаемых историко-культурного потенциала региона особо выделяется социо-духовный компонент. Социо-духовный компонент воздействует эстетически не только через визуальное созерцание, познавательное восприятие, как другие компоненты, но и культурологически направлен по своей функции. Суть социо-духовного компонента можно понять из общефилософских представлений о производственной и культурной стороне человеческой деятельности. Воспроизводство человека как существа духовного по форме представляет собой пространственное выражение в виде ансамблей, комплексов, памятников, а по содержанию - культурные процессы, протекающие в обществе. Архитектора в данном случае интересует материально-пространственная форма данного компонента наследия и степень ее соответствия социо-духовному содержанию.

Разумные связи между различными сферами социо-духовного компонента были найдены в конце XIX в. Например, школы грамоты, церковно-приходские школы, медрессе и мектебе, как учебные заведения можно отнести к социальной сфере, однако по функции все они находились в ведомстве церкви. Каждой исторической эпохе присуща своя структура социо-духовного компонента, отсюда выделяются:

- исторический СДК - определенная группа наследия, образуемая отдельными зданиями и комплексами, между которыми действуют связи временные, территориальные, транспортные, культурологические;

- действующий СДК - культура, здравоохранение, образование как социо-духовный компонент социальной инфраструктуры, а также различные религиозные и иные концессии.

Социальная сфера социо-духовного компонента представлена прежде всего сооружениями образовательного назначения. В 1859 г. в Самарском регионе в среднем насчитывается 1 сельское училище на 3 волости. К 1895 г. формируется ровная, плотная (3 школы на 1 волость) сеть учебных заведений. Тогда же развернулось строительство больничных комплексов.

Архитектурно-художественное и конструктивное решение школ зависело от их административного подчинения, ранга и источников финансирования. Школы грамоты, церковно-приходские и земские школы могли возводиться в кирпиче в случае наличия достаточных пожертвований. Аскетичным убранством фасадов отличались деревянные постройки одноклассных государственных сельских училищ. Больницы в отличие от школ представляли собой целые комплексы, включающие несколько функциональных зон, и располагались обычно на возвышенном месте в 1-1,5 км от села (санэпидемическая мера).

Духовную сферу социо-духовного компонента региона отличают культовые сооружения разных религий и народов: церкви, мечети, кирхи, костелы, синагоги. В сравнении с социальной, духовная сфера социо-духовного компонента к 1859 г. была достаточно развита. К 1912 г. число культовых сооружений увеличивается.

Культовые сооружения как градостроительные доминанты играли роль знакового символа, говорящего о древности, этнической принадлежности поселения, состоятельности землевладельца.

Другим элементом духовной сферы социо-духовного компонента явились монастыри. Их строительство в регионе осуществлялось в два этапа: XVII-XVIII вв. - монастыри средневековья; XIX-ХХ вв. - монастыри развивающегося капитализма.

Составным элементом социо-духовного компонента историко-культурного потенциала Самарского региона являются объекты, расположенные на территории муниципального района Борский. Духовная сфера социо-духовного компонента представлена: Церковью в c.Покровка, Церковью в c.Страхово, Михайло-Архангельской церковью в c.Таволжанка, Казанская церковью в c Заплавное, Мужским монастырьем в c.Мойка. Объекты действующего СДК представляют: здание сельской больницы и аптеки в с.Борское.

### 2.12.3. Оценка историко-культурного и природно-рекреационного потенциала

Историко-культурное наследие первобытного периода (археологическая форма наследия).

Человек появился в Среднем Поволжье в палеолите, т.е. около 100 тысяч лет назад. Региональное расселение в то время носило точечный, очаговый характер, поскольку плотность населения была еще не велика. Основными осями расселения являлись русла крупных рек Волги и Самары. Наследие, дошедшее до наших дней, представлено стоянками первобытного человека.

В конце IV - III тысячелетии до н.э. (бронзовый век) в связи с возникновением у ямно-полтавкинских племен кочевого скотоводства, в региональном расселении преобладало пространство связей. Этим вызван  могильно-обрядовый тип памятников этих эпох. Во II тыс. до н.э. у обитавших на территории Среднего Поволжья абашевцев, начинает формироваться  общественный центр, появляются первые культовые сооружения - святилища или жертвенные места с большими кострами.  Градостроительным типом наследия являются селища.

В VI - IV вв. до н.э. (железный век) вновь усиливается значение внешних связей, утверждается кочевой образ жизни с приходом в Среднее Поволжье скотоводов-савроматов. Кроме того, на данном этапе развития общества появляется новый тип  градостроительного наследия  -  городища. Городища не были постоянно обитаемы,  а служили убежищами для населения окрестных селищ в случае опасности.

Таким образом, первобытное общество характеризуется формированием пространства производства, пространства центра, пространства связей, селитебного пространства. Каждое из них пока наполнено примитивными функциями, отсюда и узкий спектр историко-культурного наследия этого периода. Большинство древних городищ и селищ заселялось неоднократно, следовательно, можно говорить о том, что основы каркаса расселения были заложены уже тогда. Кочевой тип расселения по продолжительности занимает больший отрезок времени, чем стационарный, а, следовательно, связи в Среднем Поволжье приобретают главенствующее, определяющее значение.

Археологическая форма наследия представлена в историко-культурном потенциале муниципального района Борский одиночными курганами, курганными могильниками. Они сосредоточены в районе поселений: с. Гвардейцы, с.Усманка, п.Немчанка, п.Макарьевка.

Историко-культурное наследие периода феодализма (археологическая и архитектурно-градостроительная формы наследия).

В III-IV вв. (раннее средневековье) в Среднем Поволжье обитали племена, являющиеся потомками населения зарубинецкой культуры.  Основным типом градостроительного наследия этой эпохи остается городище. В V - VII вв. в Среднем Поволжье сложилась самобытная именьковская культура. Градостроительное наследие именьковцев составляют городища и сгруппированные вокруг них селища.

Археологическая форма наследия Борского района представлена древними поселениями, обнаруженными в районе с.Подгорное, с.Широченка, с.Гвардейцы.

Х в. на территории Поволжья ознаменовался образованием феодального государства - Волжской Булгарии. Самарская Лука стала ее южной окраиной. Здесь возникает крупный пограничный город, стратегический форпост и торговый центр - "Муромский городок" (Мюран). Градостроительное наследие булгарского периода обогащается новым типом наследия - городом. Общественный центр города - теперь не только место сосредоточения общественных функций, но и место жительства знатных горожан, отправления религиозного культа. С разделением труда полностью удаляется из жилища функция производства, хотя связь с ним еще не теряется. Мастерские тяготеют к домам ремесленников, образуются целые ремесленные кварталы различных специализаций. На данном этапе развития общества уже можно говорить об архитектурной форме наследия: замки, мечети, караван-сараи, общественные бани и т.д.

В XIII в. Волжская Булгария пала под натиском монголо-татар, и ее территория вошла в состав Золотой Орды. Вновь стационарный тип расселения сменился кочевым.

Огромную роль в жизни кочевников играли торговые, караванные пути - ордобазарные дороги. Основными типами наследия кочевников являются могильники и региональная топонимика.

Очередной переход от кочевого к стационарному типу расселения в Среднем Поволжье был связан с русской колонизацией края. В XVI-XVII вв., после присоединения Среднего Поволжья к России, основными узлами расселения становятся опорно-сторожевые пункты государства города-крепости: Самара (1586 г.), Сызрань (1683 г.), Ставрополь (1738 г.). Прочие крепости, фельдшанцы, редуты и т.п. были соединены между собой засечными чертами. На их основе создается единая сеть населенных мест, так как для размещения ландмилицейских войск на всем протяжении укрепленных линий были созданы села и деревни. Параллельно засечным чертам проводятся торговые и почтовые тракты. Это первая система расселения в Среднем Поволжье, формируется целенаправленно, по специально разработанным планам (индивидуальным и типовым). В результате неравномерного освоения территории Заволжья расселение носило чересполосный характер.

В XVII - XVIII вв. возникает ряд новых структуроформирующих объектов в системе расселения, которые сегодня составляют особые группы наследия - монастыри и помещичьи усадьбы. На их основе формируются локальные подсистемы расселения.

Первые городские обители возникают почти одновременно со строительством городов-крепостей Самары и Сызрани. Несколько позднее начинается строительство сельских обителей. Формируются планировочные структуры городов и большинства сельских населенных мест.

К концу рассматриваемого периода типология населенных мест значительно обогащается. Возникают города, пригороды, заштатные поселки, посады, слободы, колонии, поселки и выселки, села, деревни, хутора, железнодорожные станции, лесные сторожки и т.д.

Историко-культурное наследие периода капитализации (архитектурно-градостроительная форма наследия).

В середине XIX в. начинается развитие нового капиталистического уклада в экономике края. В это время в Самарской губернии насчитывалось 139 видов промыслов и 189 мануфактур. На их основе образуются ремесленные или фабрично-заводские сельские центры. Развиваются села с ориентацией на пристань. Некоторые села переориентируются на торговлю.

К концу 1870-х годов увеличивается значение крупных торговых центров региона – Самары и Сызрани.

Развитие промышленности, охватившее в XIX веке европейскую часть Российского государства, усилило интенсивность освоения восточных регионов, богатых природными ресурсами. На восток потянулись нити железных дорог. Прокладка железных дорог положила начало формированию новых «пристанционных» поселений.

На территории муниципального района Борский в этот период складывается пристанционный поселок ж.д.разъезд 1203 км; новый импульс для развития получил административный центр современного муниципального района Борский с.Борское.

Историко-культурное наследие современного периода (архитектурно -градостроительная форма наследия).

Мощным структуроформирующим фактором в системе расселения ХХ в. становится развитие промышленности. Происходит дальнейший рост старых,  исторически сложившихся городов и образование новых на основе существовавших, исторических СНМ и новой промышленности. В целом преемственность системы расселения не нарушается.

В этот период значительно преобразуется материально-пространственная среда городских поселений, которых на территории муниципального района Исаклинский нет.

В 1928 году, в связи с введением нового административно-территориального деления была создана Средневолжкая область.

6 июля 1928 г. Постановлением ВЦИК "О составе округов, районов и их центров Средне-Волжской области" в составе Бузулукского округа из бывшей волости был образован Борский район с центром в селе Борское. 8 октября 1928 г. его включили в состав Самарского округа. Позже произошло разделение района на Борский, Богатовский и Петровский. В 1962 г. Борский район был ликвидирован, в 1965 г. снова восстановлен.

Библиография.

- Схема территориального планирования Самарской области. Том 1. Пояснительная записка. Самара. ГУП ТеррНИИгражданпроект, 2006.

- Материалы, предоставленные Министерством культуры, молодежной политики и спорта Самарской области.

- Материалы, предоставленные Администрацией муниципального района Борский Самарской области.

## 2.13. Межселенное обслуживание

### 2.13.1. Основные характеристики социальной инфраструктуры муниципального района Борский

Существующее положение по социальной инфраструктуре муниципального района Борский оценивалось в соответствии с нормативами, разработанными Правительством Российской Федерации: Правительство РФ Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063 – р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942 – р) «Социальные нормативы и нормы», разделы «Здравоохранение», «Социальная защита населения», «Физическая культура и спорт», «Культура».

Первый этап анализа заключался в том, чтобы оценить ситуацию по развитию социальной инфраструктуры по району в целом.

В области здравоохранения

- Нормативная обеспеченность больничными койками составляет 135 коек на 10 тыс. жителей.

- Нормативная обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей.

По статистическим данным за 2006 год муниципальный район Борский имел обеспеченность 56 коек на 10 тыс. жителей.

Реальная обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 178,6 посещений в смену на 10 тыс. жителей.

В области культуры

Норматив обеспеченности населения учреждениями культуры по их видам:

- Клубы или учреждения клубного типа:

- в населенных пунктах с числом жителей до 500 чел. – 100-150 зрительских мест;

- в населенных пунктах с числом жителей 500-1000 чел. – 150-200 зрительских мест, в составе помещений предусматривается библиотека;

- в населенных пунктах с числом жителей 1000-3000 чел. – 150 зрительских мест на 1 тыс. жителей, в составе помещений предусматривается библиотека;

- в населенных пунктах с числом жителей 3000-10000 чел. – 100 зрительских мест на 1 тыс. жителей, в составе помещений предусматривается библиотека;

- в населенных пунктах с числом жителей от 20000 до 50000 чел. – 50 зрительских мест на 1 тыс. жителей, в составе помещений предусматривается библиотека.

2. Детские школы искусств создаются в населенных пунктах с числом жителей 3000-10000 чел.

3. Библиотеки – 1 учреждение на населенный пункт с числом жителей от 500 до 3000 чел.

Реально на территории района находятся 31 клуб общей вместимостью 6960 мест. Обеспеченность населения клубами составляет 1,3 учреждения на 1 тыс. человек, что превышает нормативную (0,27 по нормативу).

В муниципальном районе Борский 51 населенный пункт. 40 населенных пунктов имеют численность жителей до 500 человек, 20 из них – с числом жителей меньше 100 человек, из них в двух населенных пунктах не осталось жителей, это п.14 км и с.Баженовка. В населенных пунктах до 500 человек находится 19 клубных учреждений вместимостью от 50 до 300 зрительских мест, и 19 библиотек. В одном населенном пункте с числом жителей от 100 до 500 человек объекты культуры отсутствуют, в 4-х емкость клубных учреждений ниже нормативной.

Общее число общедоступных библиотек - 30.

В области физической культуры и спорта

Норматив обеспеченности спортивными сооружениями по их видам:

- Спортивные залы  - 3,5 тыс.м2. на 10 тыс. человек;

- Плоскостные сооружения  - 19,5 тыс. м2. на 10 тыс. человек.

Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений составляет 1,9 тыс. чел. на 10 тыс. человек.

Фактическая обеспеченность спортивными залами в муниципальном районе Борский составляет 1,8 тыс. кв.м. на 10 тыс. чел.; плоскостными сооружениями – 9,8 тыс. м2. на 10 тыс. чел.

В области образования

Норматив числа мест в дошкольных учреждениях в разновозрастных группах (от 3 до 7 лет): трех возрастов -10 чел.; двух возрастов – 20 чел.

Норматив наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях -25 чел.

Число дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Борский – 15, из них 2 находятся в административном центре района; на 696 мест приходится 774 детей соответствующего возраста.

По данным, полученным из Администрации муниципального района Борский, число государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждений – 21, на 2600 мест приходится 2304 ребенка соответствующего возраста.

### 2.13.2 Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в разрезе  населенных пунктов муниципального района Борский

Обеспеченность учреждениями здравоохранения

Под стандартным набором учреждений здравоохранения понимается нормативно необходимый уровень обслуживания:

- для населенных пунктов с числом жителей меньше 1000 человек – наличие фельдшерско-акушерского пункта;

- для населенных пунктов свыше 1000 человек – наличие мест в стационаре, амбулаторно-поликлиническое учреждение и аптека из расчета мест в соответствии с нормативами.

Стандартным набором учреждений здравоохранения обладают шесть населенных пунктов с населением до 100 человек: с.Малое Алдаркино, п.Немчанка (с.п.Борское), п.Захаровка, п.Немчанка (с.п.Коноваловка), п.Березняки, п.Комсомольский. Стандартным набором учреждений здравоохранения обладают почти все населенные пункты с населением от 100 до 500 человек, кроме с.Богдановка. Все населенные пункты с населением от 500 до 1000 человек учреждениями здравоохранения обеспечены, причем в с.Усманка есть стационар, офис врача общей практики и отделение сестринского ухода. Также офисы врача общей практики есть в с.Гвардейцы и с.Долматовка.

Из населенных пунктов с населением более 1000 человек необходимым набором объектов здравоохранения не обладает п.Новоборский. При наличии офиса врача общей практики здесь отсутствуют стационар и поликлиника. В с.Петровка отсутствует поликлиника, но есть амбулатория и стационар, вместимость которого не соответствует нормативам.

В административном центре района с.Борское стандартный набор учреждений здравоохранения представлен полностью. Вместимость стационара ниже нормативной.

Рис. 12. Обеспеченность населенных пунктов муниципального района Борский объектами здравоохранения.

В административном центре района с. Борское оборудован пункт скорой помощи.

На территории муниципального района Борский имеется 12 населенных пунктов с числом жителей менее 100 человек, которые лишены возможности получить медицинскую помощь непосредственно в своем населенном пункте. В связи с этим требуется подключение этих населенных пунктов к медицинским объектам с пунктами скорой помощи, расположенным в более крупных населенных пунктах, и находящимися в зоне 30-минутной транспортной доступности.

Обеспеченность учреждениями культуры и досуга

Стандартными учреждениями культуры, искусства являются клубные учреждения и библиотеки. Радиус их обслуживания не должен превышать 750 метров, следовательно, в сельской местности каждый населенный пункт должен иметь на своей территории клубное учреждение с соответствующей нормативу вместимостью.

Среди населенных пунктов с числом жителей менее 100 человек в п.Комсомольский есть клуб, в п.Красная Зорька – библиотека. Практически все населенные пункты муниципального района Борский с численностью населения свыше 100 человек располагают учреждениями культурно-досуговой сферы.  Среди населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек объекты культуры отсутствуют в с.Богдановка. В д.Новая Покровка отсутствует библиотека. В с.Коптяжево отсутствует здание клуба. В с.Широченка, с.Ново-Геранькино и с.Покровка есть киноустановки при клубе.

Все населенные пункты с численностью жителей более 500 человек объектами культуры и искусства обеспечены. Киноустановки при клубе есть в с.Языково (713 жителей) и п.Новоборский (2372 человека). Вместимость клуба, расположенного в п.Новоборском, значительно ниже нормативной.

Библиотеки в основном расположены в клубных учреждениях и имеются практически во всех крупных населенных пунктах района.

Расширенным набором культурных функций располагает с. Борское, где расположена школа искусств, кинотеатр и музей. Рис. 13. Обеспеченность населенных пунктов муниципального района Борский объектами культуры.

Обеспеченность учреждениями физкультуры и спорта

Стандартными учреждениями физкультуры и спорта являются залы для физкультурно-оздоровительных занятий и плоскостные спортивные сооружения.

Анализ обеспеченности стандартным набором спортивных сооружений по населенным пунктам показал, что спортивные залы существуют в семи населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек: с.Большое Алдаркино, с.Благодаровка, с.Ново-Геранькино, с.Подгорное, с.Васильевка, с.Подсолнечное, с.Таволжанка. Спортивные залы этих населенных пунктов расположены преимущественно в школьных зданиях.

В населенных пунктах с числом жителей свыше 500 человек спортивные залы есть везде, но их емкость ниже нормативной. Спортивные залы этих населенных пунктов расположены преимущественно в школьных зданиях. Значительное отклонение от нормы наблюдается в с.Петровка, в котором проживает 1081 человек и  в п.Новоборский, в котором проживает 2372 человек.  В с.Борском обеспеченность спортивными залами также ниже нормы.

Плоскостные спортивные сооружения существуют в девяти населенных пунктах района с населением от 100 до 500 человек: с.Большое Алдаркино, с.Благодаровка, с.Ново-Геранькино, с.Подгорное, п.Соколовка, с.Васильевка, с.Подсолнечное, с.Соковнинка, с.Таволжанка. В населенных пунктах с населением более 500 человек плоскостные спортивные сооружения есть везде. В с.Заплавное обеспеченность плоскостными сооружениями ниже нормы.

В административном центре района с.Борское имеется спортивная школа, стрелковый тир, хоккейная коробка, лыжная база и тренажерный зал (СОК). Рис. 14. Обеспеченность населенных пунктов муниципального района Борский объектами физкультуры и спорта.

Обеспеченность учреждениями образования

По нормативам средними школами должно быть охвачено: с 1 по 8 класс – 100% детей соответствующего возраста, с 9 по 10 класс – 75%.

Стандартными учреждениями в сфере образования являются детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы. Емкость этих учреждений тесно связана с демографическими показателями. Если в начале 90-х годов, когда уровень рождаемости в регионе был довольно высок, этих учреждений повсеместно не хватало, то в настоящий момент общее падение уровня рождаемости сократило потребность в увеличении емкости детских учреждений.

На территории муниципального района Борский в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек начальные школы расположены в трех населенных пунктах: с.Большое Алдаркино, с.Благодаровка, с.Соковнинка. Также в пяти населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек действуют средние общеобразовательные школы – с.Ново-Геранькино, с.Подгорное, с.Васильевка, с.Подсолнечное, с.Таволжанка.

В населенных пунктах с населением более 500 человек средние общеобразовательные школы расположены: в с.Долматовка, с.Алексеевка, с.Заплавное, с.Коноваловка, п.Новый Кутулук, с.Языково, с.Усманка. Начальные школы действуют в с.Гвардейцы и с.Усманка.

В населенных пунктах с числом жителей более 1000 человек обеспеченность учреждениями образования соответствет нормативной.

В административном центре района с.Борское также действуют медицинское училище и лицей №2.

### Детские дошкольные учреждения

По нормативам детскими дошкольными учреждениями должно быть охвачено 70% детей дошкольного возраста.

В населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек муниципального района Борский детские дошкольные учреждения отсутствуют. Из 20 населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек детскими дошкольными учреждениями обеспечены: с.Большое Алдаркино, с.Благодаровка, с.Подгорное, с.Подсолнечное, с.Старая Таволжанка, с. Таволжанка. Среди населенных пунктов с населением от 500 до 1000 человек детскими дошкольными учреждениями не обеспечены: с.Заплавное, с.Новый Кутулук, с.Коноваловка.

Населенные пункты с числом жителей более 1000 человек детскими дошкольными учреждениями обеспеченны в соответствии с нормативами.

Рис.15. Обеспеченность населенных пунктов муниципального района Борский объектами образования.

Обеспеченность прочими учреждениями обслуживания

В настоящее время сфера торговли и быта приватизирована, и управлять процессом ее развития довольно сложно. Новые нормативы на эту сферу не разработаны. В этой ситуации в малых поселениях сельской местности особенно важным является само наличие того или иного объекта обслуживания. В крупных поселениях объекты этой сферы предусматриваются при разработке их генеральных планов.

По данным, предоставленным администрацией муниципального района Борский, магазины имеются во всех населенных пунктах с численностью населения более 100 человек, кроме п.Лесной (234 человека) и с.Богдановка (172 человека). Во всех населенных пунктах с числом жителей более 500 человек, а также в 14 населенных пунктах с численность от 100 до 500 человек имеются отделения связи.

Наибольшим разнообразием объектов социальной инфраструктуры отличается среда с.Борское, там имеются продуктовые и промтоварные магазины, рынки, учреждения общественного питания (кафе, столовая), отделение связи, сберкасса, административные учреждения, баня, парикмахерские и хлебопекарни.

В то же время на территории района существуют населенные пункты, в которых полностью отсутствуют объекты социальной инфраструктуры. Это населенные пункты с числом жителей меньше 100 человек. Рис.16. Обеспеченность населенных пунктов муниципального района Борский объектами бытового обслуживания.

### 2.13.3. Характер межселенных связей в сфере обслуживания

Административным центром муниципального района Борский является с.Борское, численность населения которого значительно превосходит все другие населенные пункты района. В этой связи спектр объектов обслуживания в нем намного шире, чем в любом другом сельском населенном пункте. Значительное влияние этого села на систему межселенных связей в сфере обслуживания было установлено в ходе анкетного опроса населения муниципального района Борский.

Структура межселенных связей в сфере медицинского обслуживания

Анкетный опрос населения муниципального района Борский показал, что амбулаторно-поликлиническими учреждениями, расположенными в своем населенном пункте, пользуется всего 3% опрошенных жителей района. Административный центр района – с. Борское, является для жителей всех населенных пунктов района центром тяготения – 87,3% респондентов направляется в его медицинские учреждения. Около 8% жителей муниципального района Борский ориентированы на медицинское обслуживание в г.Самаре.

Жители административного центра района с.Борское пользуются преимущественно своими медицинскими учреждениями (90,6% опрошенных жителей), а также учреждениями г.Самары (17,2%).

Что касается аптек, то местный уровень оказался несколько выше: почти 14% респондентов муниципального района Борский пользуется аптеками, расположенными в своем населенном пункте, но активность использования аптек административного центра района в 6 раза выше, и составляет 85%. Также посещаются аптеки, расположенные в г .Самаре (6,6%) и в г.Отрадном (менее 2%).

Жители с.Борское пользуются своими аптеками (почти 94%), а также аптеками, расположенными в г.Самара (6,3%). Рис. 17. Структура межселенных связей жителей муниципального района Борский в сфере медицинского обслуживания.

Структура межселенных связей в сфере культуры

В ходе социологического обследования было установлено, что объектами культурно-досуговой сферы локального уровня в поселениях муниципального района Борский пользуется 32% жителей. Культурными объектами в с. Борское пользуется менее 5% опрошенных. Объекты культуры, расположенные в г. Самаре, т.е. объекты более высокого ранга, населением муниципального района Борский практически не посещаются (менее 4% от опрошенных).

Жители административного центра муниципального района Борский большей частью посещают собственные учреждения культуры (48,4%), а также культурные объекты, расположенные в г.Самара (15,6%). Некоторые жители с.Борское посещают  культурные объекты г.Бузулук и г.Отрадный (по 1,6% респондентов).

Объектом притяжения для жителей муниципального района Борский являются культовые объекты с.Борское – 33,1% опрошенных, и 17,5% посещают локальные культовые объекты. Также посещаются культовые объекты, находящиеся в других населенных пунктах (9% опрошенных).

Жители с.Борское посещают собственные культовые объекты (45,3% опрошенных жителей), а также объекты, расположенные в г.Самара (4,7%), и в других населенных пунктах (3,1%).

Рис. 18. Структура межселенных связей жителей муниципального района Борский в сфере культуры.

Структура межселенных связей в сфере физкультуры и спорта

Реальное функционирование объектов физкультуры и спорта, также выявленное в ходе социологического исследования, свидетельствует о том, что их востребованность невысока. В среднем по сельским населенным пунктам муниципального района локальными объектами физкультуры и спорта пользуются около 9% опрошенного населения. Еще 11,5% посещают спортивные объекты административного центра района с.Борское.

Жители с.Борское преимущественно посещают собственные спортивные объекты (32,8% опрошенных). Менее 2% жителей с.Борское посещают спортивные объекты, расположенные  в Самаре, и столько же – объекты спорта г.Бузулук.

Структура межселенных связей в сфере образования

В плане инфраструктуры объектов образования четко видна их иерархия. Преимущественно локальный уровень образуют детские дошкольные учреждения и школы, как для жителей муниципального района, так и жителей административного центра с.Борское.

Объекты профессионального образования среднего звена жителями муниципального района Борский активно используются в г.Самара (33,3%), в с.Борское ( около 28%), с.Кинель-Черкассы, а также в других населенных пунктах (7%). Образовательные объекты более высокого ранга – объекты профессионального образования высшего звена жителями муниципального района Борский активно используются в г.Самара (75%), г.Бузулук (15%), г.Кинель (5%).

Жители административного центра района, с.Борское приобретают среднее профессиональное образование в пгт.Усть_Кинельский (20%), в своем селе (20%), в г.Бузулук (10%) и г.Кинеле (10%). Активно используются объекты профессионального образования высшего звена, расположенные в  г.Самара (40,9%), в пгт.Усть-Кинельский и в г.Бузулук (9%). Рис. 19. Структура межселенных связей жителей муниципального района Борский в сфере образования.

Структура межселенных связей в сфере торгово-бытового обслуживания

Наиболее активными межселенные связи оказались в сфере торгово-бытового обслуживания. Около 87% опрошенных жителей муниципального района Борский пользуются продовольственными магазинами, расположенными по месту жительства, 53% респондентов с этой целью посещают административный центр района, 6% посещают магазины г.Самары. Также некоторые жители посещают продовольственные магазины г.Бузулук и г.Отрадный (1,2% и 2,4% соответственно).

Почти 94% жителей административного центра района с.Борское пользуются объектами своего населенного пункта. Около 11% жителей с.Борское также посещают продовольственные магазины, расположенные в г.Самаре. Продовольственные магазины г.Бузулук посещают около 5% жителей с.Борское. Продовольственные магазины г.Нефтегорск и г.Отрадный используются некоторыми жителями с.Борское (по 1,6%).

Рис. 20. Структура межселенных связей жителей муниципального района Борский в сфере торгово-бытового обслуживания (продовольственные магазины).

Промтоварные и специализированные магазины предполагают более высокий ранг обслуживания. В этой ситуации повышается роль более развитой среды. В структуре их посещений на первое место выходит село Борское: его  отметили почти 60% респондентов. Более 15% опрошенных жителей посещают специализированные магазины г.Самары. Около 11% опрошенных жителей использует магазины г.Отрадный и г.Бузулук (4,2%). На долю магазинов местного уровня приходится всего 7,2% ответов.

Спектр объектов обслуживания с.Борское намного шире, чем в любом другом сельском населенном пункте района. В связи с этим жители с.Борское преимущественно используют промтоварные и специализированные магазины, расположенные в своем селе (около 67% опрошенных). Более 20% жителей с.Борское посещают магазины г.Самары, около 11% - магазины г.Бузулук. 4,7% жителей посещают магазины, расположенные в г.Отрадный. Магазины г.Нефтегорска посещает менее 2% жителей с.Борское.

Рис. 21. Структура межселенных связей жителей муниципального района Борский в сфере торгово-бытового обслуживания (промтоварные и специализированные магазины).

Еще больше активизируются межселенные связи при посещении рынков, где высок уровень разнообразия товаров при более низких ценах. Городской рынок сегодня для сельского жителя является и местом сбыта товаров, произведенных собственным трудом.

Обследование показало, что рынки, расположенные в административном центра района с. Борское, используют почти 82% опрошенных жителей муниципального района. Около 19% опрошенных жителей посещать самарские рынки. Также посещаются рынки, расположенные в г.Отрадном (около 14%), г.Бузулук (9%) и г.Нефтегорска – 2,4% опрошенных.

Жители с.Борское в основном используют свои рыночные площадки (90,6%), также многие посещают рынки г. Самара (43%), г.Бузулук (около 19%), г.Отрадного (6,3%) и г.Нефтегорска (3,1% опрошенных).

Рис. 22. Структура межселенных связей жителей муниципального района Борский в сфере торгово-бытового обслуживания (рынки).

### 2.13.4. Степень актуальности строительства объектов социальной инфраструктуры

По результатам опроса населения муниципального района Борский 80,9% его опрошенных жителей указало на необходимость организации новых рабочих мест. Улучшение благоустройства территории является вторым по важности мероприятием – 55,2% опрошенных. Третьим по важности мероприятием жители района отметили улучшение организации здравоохранения (53,9%).

На необходимость организации молодежных клубов указало 47,4% опрошенных жителей, строительства дорог – 37,8%, строительства спортивных площадок – 31,7%.

На актуальность улучшения транспортного обслуживания и организации зон отдыха указало по 29,6% опрошенного населения района.

На необходимость развития сети детских учреждений указали 26,5% опрошенных жителей. Около 12% респондентов отметили необходимость организации концертов, выставок и более 6% опрошенных жителей указали на актуальность строительства клубов, кинотеатров.

Рис. 23. Необходимые мероприятия по улучшению жизни в населенных пунктах муниципального района Борский с точки зрения его населения (по результатам репрезентативного опроса жителей).

Таким образом, в качестве первоочередных мероприятий по улучшению жизни в населенных пунктах население муниципального района Борский назвало:

- организацию новых рабочих мест,

- улучшение благоустройства территории,

- улучшение организации системы здравоохранения,

- организацию молодежных клубов,

- строительство дорог,

- строительство спортивных площадок,

- улучшение транспортного обслуживания,

- организацию зон отдыха,

- развитие сети детских учреждений,

- организацию концертов, выставок,

- строительство клубов, кинотеатров.

# 3. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации ст. 1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах муниципального района Борский выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

## 3.1. Зоны особо охраняемых территорий

#### Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

### 3.1.1Зоны охраны объектов культурного наследия

В границах проектируемой территории имеются памятники истории и культуры (см. гл. 2.12 таблица №22.1) и 46 объектов археологического наследия: 18 одиночных курганов, 21 курганный могильник, 7 селищ (поселений), в т.ч. одна дюнная стоянка (таблица №22.2).

Согласно  «Методическим рекомендациям по экологическому мониторингу недвижимых объектов культурного наследия»:

Памятники археологии – это городища, курганы, остатки древних поселений и сооружения, участки культурного слоя древних поселений, места древних захоронений.

Памятники истории и культуры -  состоящие на государственном учете материальные объекты и памятные места, связанные с историей и творчеством людей, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На территории расположения памятника археологии запрещается:

- Распашка;

- Использование памятника в качестве строительного материала;

- Земляные работы в зоне 50 м вокруг памятника;

- Производство насаждений и любого строительства на территории памятника и его охранной зоны;

- Самовольные раскопки (допущены к раскопкам и разведкам археологических памятников могут быть только лица, имеющие специальные разрешения на производство этих работ, выданные институтом археологии РАН, зарегистрированные в МК РФ и завизированные Отделом Управления памятниками истории и культуры Самарской области.

Собственник памятника археологии обязан:

- Немедленно извещать госорганы о повреждениях, нанесении ущерба памятнику;

- Своевременно принимать соответствующие меры против его дальнейшего разрушения и повреждения.

### 3.1.2 Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно статье 2 «Категории и виды особоохраняемых природных территорий» ФЗ «Об особоохраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ различаются следующие категории особоохраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Особоохраняемые природные территории в границах проектирования представлены в таблице № 23 согласно данным Государственного кадастра особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения по состоянию на 11.08.2008 г. (письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области, исх.  № 03-13/1597 от 27.08.2008 г.).

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учетом их ценности, назначения и степени уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах. Режим охраны и использования территории должны соблюдаться согласно требованиям Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года №33-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ. Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, должны соблюдать установленный режим охраны, соблюдение которого контролируют территориальные органы власти.

Согласно п.1 статьи 21 ФЗ РФ «Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г (с изменениями от 31 декабря 2005 года)»№ 191-ФЗ, проект  схемы территориального планирования муниципального района подлежит согласованию в порядке, установленном Правительством РФ, в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение существующих или в соответствие со схемами территориального планирования РФ планируемых границ лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, границ земель обороны и безопасности, границ земельных участков, находящихся в собственности РФ, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения. Согласованию подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках.

Таблица № 23

Особо охраняемые природные территории м.р.Борский

| № п/п | Название ООПТ | Категория | Статус | Профиль | Год создания | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бузулукский бор | Национальный парк | Федеральный | Комплексный | 1977 | 54100 |
| 2 | Геологические отложения триаса | Памятник природы | Региональный | Геологический | 1989 | 5 |
| 3 | Гостевский шихан | Памятник природы | Региональный | Геологический | 1983 | 1 |
| 4 | Неприкский борок | Памятник природы | Региональный | Ботанический | 1983 | 55 |
| 5 | Урочище «Марьин пупок» | Памятник природы | Региональный | Геологический | 1989 | 20 |
| 6 | Урочище «Мечеть» | Памятник природы | Региональный | Геологический | 1987 | 3 |

## 3.2. Санитарно-защитные и охранные зоны

Санитарно-защитные зоны

Для проектируемой территории - это санитарно-защитные зоны предприятий промышленного и  агропромышленного комплекса, кладбищ, ЛЭП, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов различного назначения, объектов размещения биологических отходов, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого промышленного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона – территория между границами промплощадки предприятия, с учетом перспективы его расширения и развития, и жилой застройкой. СЗЗ предназначена для:

  - Обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ;

  - Организации дополнительных озелененных площадей с целью усиления ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха.

По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Возможность использования земель, отведенных под санитарно-защитные зоны для с/х производства, должна быть обоснована соответствующими ведомствами и иметь положительное заключение  учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

В границах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается. В случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта), перспективы снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта) на окружающую среду и здоровье населения.

На территории м.р.Борский размещены объекты промышленного и агропромышленного комплекса. Ориентировочные радиусы санитарно-защитных зон представлены в таблице № 24, 25 согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Предприятия промышленного и агропромышленного комплекса, фермы

Таблица № 24

Ориентировочные радиусы СЗЗ предприятий агропромышленного комплекса м.р.Борский

| № п/п | Наименование хозяйства | Направление деятельности | Поголовье | Класс опасности предп-риятия | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колхоз «Луч Ильича» | МТФ | 945 | lll | 300 |
| 2 | ООО СХП «Неприк» | МТФ, конюшня | Коров 644, лошади 10 | lll | 300 |
| 3 | Колхоз им.Чапаева | МТФ | Коров 600, лошади 10 | lll | 300 |
| 4 | Колхоз «Красный Кутулук» | МТФ | 347 | lll | 300 |
| 5 | ООО «Родное Подворье» | МТФ | 312 | lll | 300 |
| 6 | ООО «Нива» | МТФ, СТФ | Коров 69, свиней 482 | lll | 300 |

Таблица № 25

Ориентировочные радиусы СЗЗ предприятий промышленного комплекса (существующих и планируемых объектов) м.р.Борский

| № п/п | Предприятие | Направление деятельности | Класс опасности предпри-ятия | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «СамараРемстрой» | Асфальтобетонный завод | ll | 500 |
| 2 | ОАО «БорскОйл» | Малогабаритная нефтеперерабатывающая установка | l | 1000 |
| 3 | Кирпичный завод | Производство кирпича | lll | 300 |
| 4 | Цех «Борские минеральные воды» | Розлив минеральной воды |  |  |
| 5 | ОАО «Сельхозхимия» | Производство минеральных удобрений | lV | 100 |

Магистральные трубопроводы

В границах проектирования проходят магистральные трубопроводы (газо-, нефтепроводы). Минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы». Минимальные расстояния от оси магистральных трубопроводов м.р. Борский см. в таблице №26:

Таблица № 26

Минимальные расстояния от оси магистральных газопроводов м.р.Борский

| № п/п | Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Минимальное расстояние до населенных пунктов и др.объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтепровод СУ-20-Луганский товарный парк | 200 | 75 |
| 2 | Нефтепровод Покровка-Кротовка Ι | 350 | 100 |
| 3 | Нефтепровод Покровка-Кротовка ΙΙ | 529 | 150 |
| 4 | Нефтепровод «СУ -18-УКПН – 2» | 250 | 75 |
| 5 | Нефтепровод СУ-Луганский товарный парк | 250 | 75 |
| 6 | Нефтепровод «СУ-20-СУ-14» | 250 | 75 |
| 7 | Нефтепровод СУ-20-Луганский товарный парк | 400,500 | 100 |
| 8 | Газопровод «Оренбург-Самара» Отвод на ГРС-116 р.ц. Борское | 300 | 75 |
| 9 | Газопровод «СУ-18-СУ-13 | 300 | 75 |
| 10 | Газопровод «Оренбург-Самара» | 1000 | 250 |
| 11 | Газопровод «Покровка-Отрадненский ГПЗ» | 500 | 150 |
| 12 | Газопровод «Зайкино-Отрадненский ГПЗ» | 1020 | 300 |
| 13 | Газопровод «Зайкино-Кулешовка» | 530 | 150 |

Газораспределительные станции

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», расстояния от ГРС до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопроводов, следовательно, для проектируемой территории расстояния от ГРС до перечисленных объектов составляют 100м.

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО)

Согласно  СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» при выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические  и почвенные особенности, геологические и гидрогеологические условия местности.

Не допускается размещение полигона ТБО на:

- территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

- во всех зонах охраны курортов;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) от жилой застройки до границ полигона составляет 500м. Кроме того, размер санитарно-защитной зоны может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зон устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. На участке, намеченном для размещения полигона ТБО, проводятся санитарное обследование,  геологические и гидрогеологические изыскания.

Перспективными являются места, где выявлены глины и тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2м. Целесообразно участки под полигоны выбирать с учетом наличия в СЗЗ зеленых насаждений и земельных насыпей.

Основным объектом размещения твердых бытовых отходов м.р.Борский согласно справке Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Самарской области исх. №07-05/332 от 01.09.2008 г является полигон твердых бытовых отходов, расположенный к востоку от с.Борское. Проектная мощность полигона 4,3 тыс. т/год, вместимость 156 тыс.м3, в т.ч Ι очередь - 80 тыс.м3. Ориентировочная санитарно-защитная зона объекта составляет 500м.

Объекты захоронения биологических отходов

Согласно справке Управления ветеринарии Самарской области (исх.№ 31/341 от 15.08.08 г) по состоянию 01.01.2008 г на территории м.р. Борский расположены объекты захоронения биологических отходов таблица № 27.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

Все объекты размещения биологических отходов м.р.Борский не соответствуют требованиям ветеринарно-санитарных правил. Проектом «Схема территориального планирования м.р.Борский» предлагается консервация существующих и строительство новых объектов размещения биологических отходов в населенных пунктах: с.Подгорное, п.Новый Кутулук, с.Гвардейцы, с.Долматовка, с.Васильевка, с.Сосенка, с.Алексеевка, п.им.Клары Цеткин, с.Петровка. Радиус СЗЗ объектов составляет 1000м.

Таблица №27

Объекты размещения биологических отходов

| № п/п | Населенный пункт | Коли-чество ското-моги-льни-ков | Расстояние от населенного пункта, км | Функцио-нирование | Тип скотомогиль-ника | Соотвествие ВСП | Нарушения | Ориентировочный радиус СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Языково | 1 | 1,0 | действующий | яма Беккари | не соответствует | отсутствует ограждение, обвалока траншея, документация по отводу земельного участка | 1000 |
| 2 | с.Новая Покровка | 1 | 1,1 | действующий | яма Беккари | не соответствует | отсутствует ограждение, обвалока траншея, документация по отводу земельного участка | 1000 |
| 3 | с.Подсолнечное | 1 | 1,0 | действующий | яма Беккари | не соответствует | отсутствует ограждение, обвалока траншея, документация по отводу земельного участка | 1000 |
| 4 | п.Новый Кутулук | 1 | 1,0 | действующий | земляная яма | не соответствует | отсутствует ограждение, обвалока траншея, документация по отводу земельного участка | 1000 |
| 5 | с.Большое Алдаркино | 1 | 1,1 | действующий | яма Беккари | не соответствует | отсутствует ограждение, обвалока траншея, документация по отводу земельного участка | 1000 |
| 6 | с.Борское | 1 | 1,2 | действующий | яма Беккари | не соответствует | отсутствует ограждение, обвалока траншея, документация по отводу земельного участка | 1000 |
| 7 | с.Благодаровка | 1 | 1,1 | действующий | яма Беккари | не соответствует | отсутствует ограждение, обвалока траншея, документация по отводу земельного участка | 1000 |
| 8 | с.Заплавное | 1 | 1,3 | действующий | яма Беккари | не соответствует | отсутствует ограждение, обвалока траншея, документация по отводу земельного участка | 1000 |
| 9 | с.Коноваловка | 1 | 1,5 | действующий | яма Беккари | не соответствует | отсутствует ограждение, обвалока траншея, документация по отводу земельного участка | 1000 |
| 10 | с.Усманка | 1 | 1,2 | действующий | яма Беккари | не соответствует | отсутствует ограждение, обвалока траншея, документация по отводу земельного участка | 1000 |
| 11 | с.Таволжанка | 1 | 1,1 | действующий | яма Беккари | не соответствует | отсутствует ограждение, обвалока траншея, документация по отводу земельного участка | 1000 |
| 12 | с.Долматовка | 1 | 1,1 | закрыт | земляная яма | не соответствует | отсутствует ограждение, обвалока траншея, документация по отводу земельного участка | - |
| 13 | с.Подгорное | 1 | 1,4 | закрыт | земляная яма | не соответствует | отсутствует ограждение, обвалока траншея, документация по отводу земельного участка | - |
| 14 | с.Соковнинка | 1 | 1,0 | закрыт | земляная яма | не соответствует | отсутствует ограждение, обвалока траншея, документация по отводу земельного участка | - |

Кладбища

Кладбища на территории м.р.Борский расположены в следующих населенных пунктах:  с.Гостевка, с.Таволжанка, с.Усманка, с.Благодаровка, с.Покровка, с.Алексеевка, п.им.Клары Цеткин, с.Заплавное, с.Гвардейцы, с.Борское, с.Долматовка, с.Неприк, с.Соковнинка, с.Коноваловка, с.Немчанка, с.Большое Алдаркино, с.Соковнинка, п.Улемский, с.Подсолнечное, с.Васильевка, с.Тростянка, с.Языково, с.Новая Покровка, с.Ново-Геранькино, с.Березняки, с.Соколовка, с.Страхово, с.Коптяжево, с.Сосенка.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны от сельских кладбищ составляет 50 м.

Проектом предусмотрено расширение существующего кладбища в с.Борское.

На территории м.р.Борский расположены АЗС. Нормативный радиус СЗЗ составляет 50м.

Канализационные очистные сооружения

В м.р.Борский проектируются канализационные очистные сооружения (КОС) с проектной производительностью первой очереди 2000 м3/сут, расположенные к юго-западу от с.Борское. Ориентировочная санитарно-защитная зона объекта составляет 150м. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» ориентировочный радиус СЗЗ КОС зависит от расчетной производительности КОС и варьируется в пределах  от 100м (при производительности КОС до 0,2 тыс. м3/сут)  до 500м (при производительности КОС более 50 тыс. м3/сут).

Автомобильный  и железнодорожный транспорт

По территории м.р.Борский проходит автодорога территориального значения «Кинель-Богатое -Борское».

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети I, II и III категории до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85, но не менее 100 м – до жилой застройки, 50 м – до садоводческих товариществ. Санитарный разрыв от автодорог IV категории до жилой застройки должен составлять не менее 50 м, до садоводческих товариществ – 25 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

С востока на запад муниципальный район Борский пересекает магистральная железная дорога «Оренбург-Кинель».

Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» жилая застройка должна быть отделена от железной дороги санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

Охранные зоны

Для проектируемой территории – это охранные зоны линий электропередач и магистральных трубопроводов.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для газопроводов низкого давления ширина охранной зоны составляет от 2 до 10 м согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Территорию проектирования пересекают линии электропередач напряжением от 10 до 220 кВ. Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)». - М.:Энергоатомиздат, 1985г. предусмотрены следующие размеры охранных зон  от крайних проводов воздушных линий (в зависимости от напряжения ЛЭП) - от 15-25м.

## 3.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно п.4  статьи 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Федерального закона от 03.06.2006г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации», ширина водоохранной зоны рек общей протяженностью  от пятидесяти километров и более, устанавливается в размере двухсот метров. Следовательно, нормативная водоохранная зона р.Самара (166км) составляет 200 м.

Ширина водоохраной зоны рек протяженностью от десяти до пятидесяти км устанавливается в размере ста метров, следовательно, ширина водоохранных зон рр. Таволжанка (47км), Безымянка (33км), Колтубанка (30км) составляет 100м.

Согласно п.11 Статьи 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы», ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Следовательно, ширина прибрежной защитной полосы р.Самара, р.Таволжанка, р.Безымянка, р.Колтубанка составляет 50 м.

Согласно п. 5 статьи 65  ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5км2, устанавливается в размере пятидесяти метров. Следовательно, ширина водоохранных зон прудов и водохранилищ м.р.Борский составляет 50м.

В границах водоохранных зон запрещается:

- Использование сточных вод для удобрения почв;

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- Распашка земель;

- Размещение отвалов размываемых грунтов;

- Выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

## 3.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения в м.р.Борский используются подземные воды.

Скважины имеются в следующих населенных пунктах: с.Борское п.Новоборский, с.Коноваловка, с.Петровка, с.Гвардейцы, с.Долматовка, с.Алексеевка, с.Заплавное, п.Новый Кутулук, с.Языково, с.Усманка.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

В границах м.р.Борский используются недостаточно защищенные подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются на основании гидрологических расчетов.

## 3.5. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов, являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий и мероприятий по инженерной подготовке.

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов (затопление и подтопление паводковыми водами, овражная эрозия).

Горизонталь затопления паводком 1% обеспеченности от р.Самара на входе в район составляет 62м, на выходе 58м.

Защиту застраиваемых территорий от затопления паводковыми водами следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы. Соответственно строительство зданий и сооружений должно выполняться выше горизонтали затопления 1 % паводком.

Потенциальная опасность подтопления техногенного характера существует на территориях нефтедобывающего производства, поскольку данному процессу сопутствует технологическая закачка пластовых вод в продуктивные горизонты.

Потенциальным источником возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории м.р.Борский являются коридоры прохождения газопроводов, а также территории расположения нефтяных скважин.

Транспортировка взрывопожароопасных продуктов с помощью трубоповодного транспорта может сопровождаться загрязнением территории в результате утечки газа и нефти через негерметичные соединения трубопроводов, во время выполнения сливно-наливных операций или развитии аварийных ситуаций. На загрязнённых участках ухудшаются водно-физические свойства почв, изменяется рН, отмечается хлоридно-натриевое засоление, следовательно, наносится вред растительности и почвенным микроорганизмам. Проникая в нижележащие слои почво-грунтов, нефтяное загрязнение может достигать подземных водоносных горизонтов.

Основной причиной аварийных ситуаций на нефте-, газо- и продуктопроводах являются несанкционированные врезки в МТС (магистральные  трубопроводные системы), коррозия, заводской брак и др. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными и железнодорожными магистралями.

К территориям, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся взрывопожароопасные объекты, такие как: АЗС И АГЗС; склады хранения нефти, нефтепродуктов, газа и др. взрывоопасных веществ; предприятия сушки и хранения зерна/муки; аммиачные компрессорные установки для холодильных камер, рефрижераторов т.п.

Информация об источниках чрезвычайных ситуаций техногенного характера, территориях, подверженных их воздействию, и мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отражена в Томе 5 «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» («ИТМ ЧС») в составе проекта.

## 3.6. Зоны залегания полезных ископаемых

На территории м.р.Борский имеются месторождения нефти, глин и суглинков, кирпично-черепичного сырья, пресных подземных вод.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Федеральному Закону о внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О недрах» (принят Госдумой РФ 08.02.1995 г.).

Основными требованиями к использованию и охране недр являются:

- Предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых;

- Соблюдение установленного порядка использования площадей залегания полезных ископаемых в иных целях.

## 3.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог:

Территорию м.р. Борский пересекают автодороги территориального значения.

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Придорожная полоса автомобильных дорог:

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Согласно письму Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх.№ 28/746 от 10.04.2008г.) в соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 08.11.2007г. № 257-ФЗ, проектом «Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги: для автомобильной дороги IV и III категории – 50 м; II и I -75 м.

Полоса отвода железной дороги

Территорию м.р.Борский с запада на северо-восток пересекает федеральная железная дорога ««Оренбург-Кинель».

Согласно Федеральному закону «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 24 декабря 2002г.  полоса отвода железных дорог (полоса отвода) – это земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

# 4. Варианты социально-экономического развития Самарской области, муниципального района Борский

Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года предусматривается два сценарных варианта развития инвестиционной сферы региона: инерционный и инновационный.

Инерционный вариант развития предполагает закрепление позитивной динамики капитальных вложений с сохранением существующих тенденций в инвестиционной сфере и не предполагает реализации значительного числа новых масштабных стратегических проектов. Улучшение инвестиционного климата в регионе будет носить постепенный, эволюционный характер, предусматривающий осуществление действующими организациями Самарской области инвестиционных программ по модернизации и реконструкции действующих производств и обновлению основных фондов.

Инновационный вариант базируется на интенсивных структурных сдвигах в пользу высокотехнологичного и инфраструктурного секторов экономики и предполагает более значительные объемы капитальных вложений и более высокие темпы роста по сравнению с вариантом инерционного развития.

Инновационный вариант ориентирован на реализацию портфеля инвестиционных проектов общенационального и стратегического значения и реализацию национальных проектов в сфере жилищного строительства, здравоохранения, образования и сельского хозяйства и предусматривает активное участие федерального и областного бюджетов в их финансировании.

На первом этапе (2006-2010 годы) основной объем инвестиций будет направлен:

1) в секторы, обладающие наибольшим инвестиционным потенциалом и являющиеся генераторами доходов:

- Строительство и производство строительных материалов (строительный сектор);

- Химическое производство;

- Телекоммуникации;

- Производство пищевых продуктов.

Инвестиционная стратегия для  выше перечисленных секторов:

- Рациональное размещение доступных ресурсов для модернизации производственных мощностей;

- Выработка стимулирующих мер, способствующих притоку внебюджетных инвестиций;

- Использование индивидуального инвестиционного подхода для каждого отдельного ключевого сектора или производства.

2) секторы (кластеры), достигшие высокой степени зрелости, генерирующие значительные ресурсы для экономического развития и национального инвестирования (в основном через экспорт):

- Автомобильный;

- Нефтехимический;

- Топливно-энергетический.

Инвестиционная стратегия для вышеперечисленных секторов:

- Выработка стимулирующих мер, способствующих притоку внебюджетных инвестиций;

- Государственная поддержка сопутствующих отраслей (поставщиков и потребителей).

Исключение составляет только развивающийся в связи с реализацией национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» строительный сектор, поскольку успешная реализация национального проекта требует развития рынка строительных материалов и привлечения инвестиций для финансирования начальной стадии строительства жилых объектов.

Второй этап (2011-2020 годы) характеризуется усилением государственной поддержки секторов, требующие крупных инвестиций, чтобы стать конкурентоспособными:

- Авиационно-космический;

- Металлургический;

- Транспортно-логистический;

- Рекреационно-туристический.

В предстоящие годы администрация района будет ориентироваться на применение «активных» методов привлечения инвестиций.

Будет продолжена выработка системы, способной поддерживать и достаточно быстро предоставлять потенциальному инвестору точную и оперативную информацию о регионе в простой и доступной форме с использованием различных информационных каналов: Интернета, СМИ, выпуска презентационных материалов, проведения круглых столов и т.д.

Будет оказываться помощь инвесторам в подборе свободных производственных площадей для строительства новых объектов посредством использования прикладного программного обеспечения с возможностью многокритериального поиска и послойного визуального представления информации.

Осуществление комплекса мер инвестиционной политики окажет стимулирующее воздействие на инвестиционные процессы в районе, будет способствовать привлечению дополнительных ресурсов в экономику района.

Стратегия социально-экономического развития района Борский

Разработана программа «Стратегия социально-экономического развития района Борский до 2015 года», утвержденная районным Собранием представителей в 2007 году, где определены стратегические цели и задачи социально-экономического развития района в долгосрочной перспективе.

Главная цель: «Стать районом, имеющим рентабельное производство и комплексную переработку сельскохозяйственной продукции, создать выгодную для предпринимателей соседних муниципальных образований восточную торговую площадку в Самарской области; районом, представляющим вблизи национального парка «Бузулукский бор»  санаторно-курортные и туристические услуги межрегионального масштаба и обеспечивающим жителям достойное качество жизни».

Прогноз социально-экономического развития муниципального района Борский на 2010-2012 гг.

Развитие промышленности

Промышленность на территории района представлена в основном переработка сельскохозяйственной продукции и древесины.  Для переработки молока приобретены новые охладители молока в СХП «Луч Ильича» и СХП «Им. Чапаева». В ООО «Подсолнечное» установлена в 2006-2007 линия по  переработке подсолнечника в растительное масло. В 2009 году преступили к эксплуатации линии по производству майонеза, производство которого ожидается 15 тонн в месяц.

Выпечкой хлеба занимаются Борское Райпо, ООО «Мария» и индивидуальные предприниматели. Хлеба произвели 530 тонн, что соответствуют уровню 2007 года.

Производство масла подсолнечника - 1 107 тонн. Основными производителями масла являются ООО «Исток» - 400 тонн и ООО «Подсолнечное» - 586 тонн. Переработкой древесины занимаются ООО «Родник» и ООО «Гарант».

По итогам 2008 года объем промышленного производства по району составил 97,3 млн. руб. Рост к уровню 2007 года 104,3%. Росты производства отмечаются практически во всех видах экономической деятельности, относящиеся к промышленности.

Масло растительное произвели в 11 раз больше. ООО «БМВ» кроме разлива минеральной воды осуществляют розлив питьевой воды. Объем произведенной продукции увеличился к уровню 2007 года на 111.5 %

Развитие промышленности в прогнозируемом периоде предполагает увеличение как натуральных  показателей (рост производства, растительного масла, минеральной и питьевой воды, производство хлеба и хлебобулочных изделий на основе внедрения новой технологии, расширение ассортимента колбасных изделий, увеличение производства электроэнергии, газа и воды), так и стоимостных, в результате чего объем промышленного производства возрастет  в 2010-2012 г.г. по I  и  II варианту к уровню 2009 года  соответственно на 116% и 139,3%.

В начале 2009 года ООО «Подсолнечное» перерегистрировало юридический на г. Самара.

Развитие агропромышленного комплекса района

Основными целями развития агропромышленного комплекса района на 2010 и на период до 2012 года является развитие конкурентоспособного и устойчивого аграрного производства; сокращение безработицы и рост доходов сельского населения, улучшение финансового состояния сельхозпроизводителей.

В 2010-2012 годах продолжится процесс регистрации гражданами земельных паев и выделения их в натуре. Так на 01.01.2009 г. было зарегистрировано более 80% от общего количества паев. Также продолжится процесс  смены собственников земель сельскохозяйственного назначения в связи с приходом крупных компаний в район, которые не спешат обрабатывать купленные земли.

Главной целью аграрной политики в районе на 2010 – 2012 годы является максимальное использование возможностей приоритетного национального проекта «Развитие АПК» для развития района и повышения качества жизни сельского населения. Вот только мешает мировой кризис.

В связи с этим, основные усилия органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления будут направлены на решение задач:

- привлечение долгосрочных инвестиций в агробизнес;

- содействие технологической модернизации отрасли;

- создание условий для приобретения сельхозпредприятиями техники и оборудования для внедрения современных технологий, средств химизации, племенного скота и семян высших репродукций;

-  решение вопросов кадровой политики на селе за счет материального стимулирования, оказания содействия в приобретении жилья;

- поддержка малых форм хозяйствования.

Для достижения поставленных целей будут решаться следующие задачи:

- доведение объёма ресурсо- и влагосберегающих технологий в зерновом производстве до 25000 га;

- повышение качества производимой продукции за счёт использования районированных высококлассных и гибридных семян зерновых и масличных культур;

- повышение плодородия пашни: внесение минеральных удобрений довести до 500 тонн в действующем веществе;

- увеличение доли паров до 25% от пашни, что позволит иметь 45% озимых культур в структуре зерновых;

- ввод в сельскохозяйственный оборот ранее не использованных 30000 га пашни.

Эти мероприятия позволят довести к 2012 году  по 1 и 2 вариантам объёмы производства зерна соответственно 45 и 45,2 тыс. тонн, подсолнечника до 12,1  и 12,2 тыс. тонн, ввести в оборот неиспользуемые земли.

В животноводстве главными направлениями будет увеличение поголовья скота и повышение продуктивности животных,  снижение затрат на производство молока и мяса за счет широкого внедрения прогрессивных технологий содержания скота и  технологических процессов, улучшения структуры и качества кормовой базы, повышения качества молока до уровня международных стандартов, совершенствования племенной работы имеющегося генофонда животных.

Основными мероприятиями по обеспечению роста производства животноводческой продукции определены:

- обновление основных фондов, направленных на улучшение условий содержания животных, за счет строительства и реконструкции ферм;

- приобретение высокопродуктивного племенного скота для повышение генетического потенциала животных (в 2009-2010 годах планируется приобрести 300 голов нетелей в колхозы и СПК района).

В связи с мировым  финансовым кризисом активность кредитных ресурсов банков снижается.

Основные показатели инвестиционной деятельности в 2008 году, оценка 2009 года и в прогнозируемом периоде 2010-2012гг.

Объем инвестиций за отчетный период составил 143 млн. руб. Доля инвестиций за счет собственных средств организаций составила 78,6%. Объем инвестиций на развитие социальной сферы района составил 99,3%. В 2009 году объем инвестиций составит  102 млн. руб., к уровню 2008 года 68%. Доля федеральных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал в 2008 году составила 0,4 %.

В 2008 году заморозилось строительство очистных сооружений, здания районного отдела внутренних дел.

В 2008 году инвестиции были направлены:

- на ремонт теплотрассы в районном центре - 500 тыс. руб.;

- на ремонт образовательных учреждений - 733 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт школы в с. Петровка- 4631 тыс. руб.

- на капитальный ремонт  клубов  в пос. Новый Кутулук,   с. Неприк,     с. Соковнинка – 3000 тыс. рублей.

- строительство газопроводов высокого и низкого давления в селах
 Широченка, Б-Алдаркино;

-в с.Борское произведен перевод 18-ти квартирного жилого дома  на индивидуальное отопление с обеспечением горячей водой. Израсходовано средств бюджета в сумме 810 тыс. руб.

-ямочный ремонт дорог сельских поселений, ремонт автодороги населенных пунктов Соколовка-Подгорное, израсходовано средств 6048 тыс. рублей.

-продолжилось строительство храма в с. Борское -2800 тыс. рублей.

Ожидаемый объем инвестиций в 2009 году  102 млн. рублей: собственных средств предприятий. 32,8 млн. рублей бюджетных средств 66,4 млн. рублей.

Инвестиции

Инвестиции за счет всех источников финансирования в основной капитал организаций и учреждений всех форм собственности по Борскому району будут направлены в различные сферы жизнедеятельности населения.

На средства областного фонда продолжится строительство газопроводов и газификация жилого фонда, строительство реконструкция и ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием, улучшение обеспечения питьевой водой населения.

Инвестиционная программа на 2010-2012гг. включает изготовление проектно-сметной документации на планируемые к реконструкции и строительству объекты и дальнейшее строительство этих объектов.

Кроме того, инвестиционная деятельность будет осуществляться в следующих сферах:

Образование

Реконструкция МОУ «Борская средняя общеобразовательная школа №1» предполагает строительство пристроя к универсальным спортивным залам и бассейном.  Работа началась в 2007 году и продолжится до 2012 года. В перспективе строительство дошкольных учреждений так как уже в 2008-2009гг. ощущается недостача мест для детей дошкольного возраста.

Культура

В 2010-2012 годы необходимо осуществить реконструкцию Районного дома культуры с расширением площади, где будут размещены комнаты для различных кружковых работ, зала для проведения дискотек и танцевального зала. На эти мероприятия необходимо 10 млн. рублей. Запланировано к 2010 году закончить строительство храма в честь Сретения Господня. Реконструкция здания культуры в с. Коноваловка.

Коммунальное хозяйство

Строительство мини – котельной в МОУ  Борской средней общеобразовательной школы №1 и ясли сад «Колокольчик» позволит -  обеспечить теплом и горячей водой МОУ БСШ №1 и  детский сада «Колокольчик». Соседство этих двух учреждений позволит подавать тепло 1101 детям в любое необходимое по температурным показателям время, что позволит снизить до минимума заболевание детей простудными болезнями;

Строительство мини – котельной в МОУ  Борской средней общеобразовательной школы №2 и ясли сад «Солнышко» - проблема, на решение которой направлена инвестиционная программа. Сложившаяся демографическая ситуация в районе требует от нас бережно относиться к здоровью детей. Это значит, не подвергать детей к излишнему переохлаждению в весенние и осенние периоды. В данных учебных заведениях обучается и содержится 937 детей.

Спорт

Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом и плавательным бассейном необходимо для поддержания и развития физической культуры и спорта среди жителей Борского  района. Комплекс станет центром физкультурных и досуговых мероприятий разных категорий населения района.

Кроме того, позволит сохранить добрые традиции Борчан в развитии физкультуры и  спорта, а также создаст условия для здорового образа жизни населения.

Экология

В период 2010-2012 годы продолжится строительство очистных сооружений и канализационных сетей в с.Борское и пос. Новоборское.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Предпринимательскую деятельность в районе представляют малые предприятия в количестве 290 организаций и 530 индивидуальных предпринимателей. По общему количеству индивидуальных предпринимателей район на 7 месте по области, а по количеству ИП на 1000 человек населения - на 2 месте по области - (19 ИП на 1000 жителей).

Основными видами деятельности малых форм хозяйствования являются розничная торговля, оказание различных услуг населению, производство строительных материалов, ремонт зданий, ремонт техники и бытовых приборов, выпечка хлеба и хлебобулочных изделий. Объем услуг организациями малого предпринимательства в денежном выражении в 2008 году составил 619,8 млн. рублей.

Прогноз строительства объектов социальной сферы

в 2008 год и на период с 2010 – 2012 гг.

Жилищную проблему на территории района решаем участием в областных и федеральных программах обеспечивающих жильем различные льготные категории.

Строительство и реконструкция жилья в Борском районе осуществляется за счет собственных средств застройщиков, а также за счет кредитов выдаваемых «Фондом поддержки строительства на селе», и ипотечного кредитования. А так же осуществляется строительство для переселения граждан из ветхого жилья  за счет средств областного и местного бюджета.

В 2008 году участниками областной программы «Социальное развитие села до 2010г.» стали 6 семей, в 2009г. - 3 семьи. На прогнозируемый период 2010г. подготовлены материалы для участия в областной программе «Социальное развитие села до 2010г.» на 16 участников.

В программе «Молодая семья» областной программы «Жилище» подготовлены документы на 3 семьи.

Охрана окружающей среды

в 2008 году и прогнозируемом 2009-2012 гг

Борский район исторически является дном моря и поэтому половина района имеет песчаную почву. На этой территории согласно областной целевой программы «Повышение  лесистости в рамках реализации целей «Киотского протокола, охрана и защита лесов Самарской области» на 2006-2015 годы осуществляется лесонасаждение на площади 200 га.

В 2008 году выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников в районе составили 0,342 тыс. тонн 100 % к уровню 2007 года, по оценке 2009 года они ожидаются на уровне 0,350 тыс. тонн. 	    Неблагоприятными факторами по первому варианту являются выбросы в атмосферу загрязняющих веществ транспортом и стационарными источниками (котельные).

По второму варианту планируется усиление государственного контроля и надзора за  экологической безопасностью территории.

К 2012 году выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников по району по первому и второму вариантам на уровне 100% к 2008 году.

Развитие транспорта и связи на территории Борского района в 2008 году и прогнозе на 2010-2012 гг.

Произведенная промышленная и сельскохозяйственная продукция перевозится транспортом малого бизнеса и предпринимателей. Надо полагать, рост объемов перевозимых грузов и грузооборота имеется, но отсутствие достоверной статистической информации не дает возможности сделать какой-либо анализ.

Имеющееся транспортное предприятие в лице ОАО «Автотранспортное предприятие» оказывает услуги по перевозке грузов.  В 2008 году ими перевезено 300 тонны, в прогнозируемом периоде значительно снижается объем перевозок этим предприятием в связи с тем, что грузоперевозящий транспорт востребован только в летний сезон.

Пассажирские перевозки осуществляет автотранспортное предприятие и ими переведено в 2008 году 336,6 тыс. человек. Перевозка пассажиров транспортом такси не имеет учета.

Объем услуг связи соответствует уровню 2007 года. Услуги оказывают 20 АТС, 2 из которых цифровые. Общая монтированная емкость телефонных станций около 6 тыс. номеров. В 2008-2009 году в рамках внедрения универсальной услуги связи с использованием таксофонов во всех населенных пунктах района были установлены 56 таксофонов и организовано 10 пунктов коллективного доступа к сети Интернет. На территории района присутствуют 4 оператора подвижной радиотелефонной связи.

Сценарные условия развития транспортной отрасли разработаны с учетом имеющихся достижений на территории района. Грузоперевозки имеющиеся  в ОАО «Автотранспортное предприятие» сводятся к минимум  из-за предоставления ими не качественных услуг, изношенным подвижным составом, отсутствие мобильности этого транспорта, на смену пришел транспорт малого бизнеса, учет  по которому статистикой не ведется.

Пассажироперевозки будут осуществляться в прогнозируемом периоде 2010-2012 гг  19 автобусами.

Перевозка пассажиров  в 2010- 2012 г.г. по I варианту 215 тыс. человек, по II варианту 225 тыс. человек.  Значительно быстро развивается услуга «такси», на территории одновременно работают до 20 машин круглосуточно. Отсутствие статистических данных не позволяет делать анализ этой услуги.

В сфере дорожного хозяйства основные направления деятельности по сохранению и развитию действующей сети автомобильных дорог общего пользования, улучшение их структуры и качества, определены в областной целевой программе «Модернизация и  развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы».

В 2008 году в рамках программы отремонтировано 12 054 кв. м дорог общего пользования с твердым покрытием (ямочный ремонт). Разработана проектно-сметная документация на строительство дороги с твердым покрытием Борское-Богатое. В прогнозируемом периоде ожидается дальнейшее сохранение положительной тенденции роста объемов оказания услуг в сфере связи. Увеличение объема услуг связи ожидается в основном за счет доступа в сеть Интернет. Темп прироста общего объема услуг связи в 2010-20012 годы ожидается на уровне 101-104%. Незначительно возрастет обеспеченность населения квартирными телефонами на уровне 2012г. к 2009г 1 вариант 103,7%, 2 вариант- 105,6%. Идет процесс установки ретрансляторов  для приема Губернского канала, к концу 2009 года будет установлено 14 штук.

# 5. Прогнозные параметры численности населения муниципального района Борский

В результате изучения демографических явлений, происходящих в муниципальном районе Борский, выявления закономерностей развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, построены 3 сценария возможного развития демографической ситуации в этом районе.

Первый вариант отражает воспроизводство населения за счет естественного прироста при нулевой миграции.

Расчет производился с учетом средних возрастных коэффициентов рождаемости и смертности.

Численность населения муниципального района Борский по этому варианту к 2015 году сократится на 10,9%. Сопоставление половозрастной структуры 2015 и 2005 годов свидетельствует о том, что в 2015 году увеличится доля жителей, входящая в пенсионный возраст. Именно на эту категорию приходится пятая часть всех умерших. При этом увеличится доля населения в возрасте 80 лет и старше. Следовательно, уровень смертности в последующие годы останется довольно высоким. Рис. 24. Половозрастная структура населения муниципального района Борский. Прогноз на 2015 год.

Вместе с тем, в 2015 году в детородный возраст вступает поколение рожденных в 90-х годах. Доля женщин репродуктивного возраста существенно сократится, что приведет в последующие годы к неизбежному снижению уровня рождаемости. Согласно данному варианту на расчетный срок (2030 год) муниципальный район Борский потеряет около 6800 жителей. Рис. 25. Прогноз численности населения муниципального района Борский.

Второй вариант получен в результате расчета численности населения с учетом социально-экономической эффективности мероприятий по улучшению демографической ситуации в Самарской области, разработанных правительством Самарской области, в результате реализации которых предполагается повышение коэффициента рождаемости до 11,1 промилле и снижение коэффициента смертности до 15,2 промилле.

Согласно данному варианту численность населения муниципального района Борский в 2015 году составит 23723 человека, что на 3,5% меньше, чем в настоящее время, а к 2030 году сократится до 22780 человек.

Третий вариант учитывает социально-экономическую эффективность мероприятий не только затрагивающую процессы естественного воспроизводства, но и те мероприятия, которые направлены на увеличение миграционного прироста. По плану мероприятий ежегодная миграция в Самарскую область должна составить 11 тысяч человек. Предполагается, что ежегодно в Борский район будет прибывать в среднем около 85 мигрантов. В этом случае численность населения в поселениях муниципального района к 2015 году сократится только на 182 человека, а на расчетный срок (2030 год) стабилизируется и составит 24666 человек. Этот вариант принят в качестве основного.

6. Учет интересов Самарской области на территории муниципального района Борский

Территориальное планирование Самарской области основывается на концепции совершенствования системы расселения Самарской области, учитывающей специфику региона (развитие в условиях полицентрической агломерации) и базирующейся на создании планировочных основ формирования дезурбанизационных тенденций, комфортной среды обитания в рамках устойчивого развития, повышении потребительских качеств периферийных районов Самарской области за счет повышения уровня их миграционной привлекательности, обеспечении условий адресности инвестиций.

Концепция совершенствования системы расселения Самарской области предусматривает:

- зонирование территории Самарской области по типам расселения (зона ядра агломерации в радиусе 30 - 40 км; зона периферии ядра агломерации в радиусе 60 км; зона периферии агломерации в радиусе 90 км; приагломерационная зона в радиусе 90 - 100 км; буферная зона в радиусе 120 - 140 км; зона удаленной периферии в радиусе свыше 140 км);

- разгрузку чрезмерно урбанизированных территорий Самарско-Тольяттинской агломерации и предотвращение безвозвратной и маятниковой миграции в зоне ядер агломерации (рекомендуется вынос ряда производств в буферную и периферийную зоны, соблюдение природоохранных мер путем размещения в приближении к основным узлам регионального транспортного каркаса высокотехнологичных производств, объектов обслуживания уникального и избирательного характера);

- развитие форм рассредоточенного расселения - сохранение его характера с максимальным обеспечением транспортного сообщения, доступностью зон концентрации мест приложения труда и центров обслуживания, усиление зон влияния средних, малых городов и административных центров муниципальных районов Самарской области;

- формирование «пояса развития» на базе муниципальных районов Самарской области, преимущественно буферной зоны, за счет насыщения территории объектами промышленности и агропромышленного комплекса, что позволит обеспечить занятость населения, переориентирует трудовые потоки из центра агломерации, обеспечит условия «закрепления» местного населения;

- определение по результатам градоэкономической оценки территории Самарской области очередности формирования в зонах расселения Самарской области «полюсов роста» - территорий, способных принять значительные инвестиции и развиваться ускоренными темпами.

Осуществление территориального планирования Самарской области в соответствии с концепцией совершенствования системы расселения Самарской области способствует реализации основных направлений социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года по переходу к укрупненному социально-экономическому районированию – формированию территориальных субрегионов (кластеров).

Самарское ядро городской агломерации (центр г. Самара) включает г.о. Самара, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Чапаевск, г.о. Кинель – полюс роста первой очереди, а также муниципальные районы Волжский, Красноярский, Кинельский.

Тольяттинское ядро городской агломерации (центр г. Тольятти) включает г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск и муниципальный район Ставропольский.

Сызранский субрегион (центр г. Сызрань) включает г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск и муниципальные районы Сызранский, Шигонский.

Сергиевский субрегион (центр с. Сергиевск - полюс роста первой очереди) включает муниципальные районы Сергиевский, Исаклинский, Елховский, Кошкинский (с. Кошки – полюс роста первой очереди), Челно-Вершинский, Шенталинский (с. Шентала – полюс роста второй очереди).

Похвистневский субрегион (центр г. Похвистнево) включает г.о. Похвистнево - полюс роста первой очереди, а также муниципальные районы Похвистневский, Камышлинский, Клявлинский (с. Клявлино – полюс роста второй очереди).

Отрадненский субрегион (центр г. Отрадный) включает г.о. Отрадный – полюс роста первой очереди, а также муниципальные районы Кинель-Черкасский (с. Кинель-Черкассы – полюс роста первой очереди), Борский (с. Борское – полюс роста второй очереди).

Нефтегорский субрегион (центр г. Нефтегорск) включает муниципальные районы Нефтегорский (г. Нефтегорск – полюс роста первой очереди), Богатовский (с. Богатое – полюс роста первой очереди), Борский (с. Алексеевка – полюс роста второй очереди).

Южный субрегион (центр с. Красноармейское) включает муниципальные районы Пестравский (с. Пестравка – полюс роста второй очереди), Большеглушицкий (с. Большая Глушица – полюс роста первой очереди, Большечерниговский (с. Большая Черниговка – полюс роста второй очереди), Красноармейский (с. Красноармейское – полюс роста первой очереди).

Юго-западный субрегион (центр г. Новокуйбышевск) включает муниципальные районы Хворостянский (с. Хворостянка – полюс роста первой очереди), Приволжский (с. Приволжье – полюс роста второй очереди), Безенчукский (п. Безенчук – полюс роста первой очереди).

Мероприятия по созданию инфраструктуры отдыха, спорта и туризма

- Завершение строительства физкультурно-спортивного комплекса в с. Борское муниципального района Борский.

Мероприятия в сфере совершенствования инфраструктуры воздушного транспорта

- Строительство взлетно-посадочной площадки для малой авиации и вертолетов в с. Борское

## 6.1. Развитие транспортной инфраструктуры Самарской области

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района Борский намечается согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Правительством Самарской области от 13 декабря 2007 г. N 261. См.таблицу №28 «Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог до 2025 года».

Таблица № 28

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГДО 2025 ГОДА

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Кате- гория автомо- биль- ной дороги | Вид работ | Выполнение работ по годам | Общая протяжен- ность автомо- бильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 - 2015 | 2016 - 2025 | км | п.м |
|  |  |  |  | км | п.м | км | п.м |  |  |
| Борский муниципальный район |
| 1 | "Борское - Таволжанка" - Гостевка | IV | реконструкция | 5,8 |  |  |  | 5,8 |  |
| 2 | "Долматовка-Комсомольский" - Большое Алдаркино - п. Лесной | IV | строительство |  |  | 15,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
| 3 | "Долматовка-Комсомольский" - Большое Алдаркино - п. Красная Зорька | IV | строительство |  |  | 12,0 | 25,0 | 12,0 | 25,0 |
| 4 | "Долматовка - Комсомольский" - Большое Алдаркино - с. Малое Алдаркино | IV | строительство |  |  | 4,0 | 25,0 | 4,0 | 25,0 |
| 5 | "Отрадный - Богатое" - Борское - с. Березняки | IV | строительство |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 6 | "Кинель - Богатое - Борское" км 81+080 - км 89+800, км 90+950 - км 92+750 | IV/III | реконструкция | 10,5 | 15,0 |  |  | 10,5 | 15,0 |
| 7 | "Борское - Таволжанка" - с. Усманка | IV | строительство |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 8 | "Борское - Таволжанка" - с. Старая Таволжанка | IV | строительство | 1,3 |  |  |  | 1,3 |  |
| 9 | "Отрадный - Богатое" - Борское (км 25+370) | III/II | реконструкция |  |  |  | 52,8 |  | 52,8 |
| 10 | "Отрадный - Богатое" - Борское (км 42+620) | III/II | реконструкция |  |  |  | 18,0 |  | 18,0 |
| 11 | "Отрадный - Богатое" - Борское (км 44+294) | III/II | реконструкция |  |  |  | 18,0 |  | 18,0 |
| 12 | "Долматовка - Комсомольский" - Большое Алдаркино 3+800-5+000 | V/IV | реконструкция | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 18,8 | 15,0 | 37,0 | 163,8 | 55,8 | 178,8 |

# 7. Мероприятия по территориальному планированию муниципального района Борский Самарской области

## 7.1. Мероприятия по развитию промышленного комплекса

В целях создания благоприятных условий для развития промышленного комплекса при осуществлении функционального зонирования территории муниципального района Борский планируется размещение следующих объектов:

- Реконструкция существующего асфальтобетонного завода, площадка расположена к северу от с.Борское ОАО «СамараРемстрой»;

- Строительство малогабаритной нефтеперерабатывающей установки ООО «БорскОйл» с.Борское;

- Реконструкция мебельной фабрики ЗАО «Борская мебельная фабрика» с.Борское;

- Строительство кирпичного завода в с.Заплавное сельского поселения Заплавное;

- Реконструкция цеха по переработке с/х продукции (на базе заготконторы) с.Борское;

- Реконструкция цеха «Борские минеральные воды» в с.Борское.

## 7.2. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

В целях создания благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса при осуществлении функционального зонирования на территории муниципального района Борский планируется размещение следующих объектов:

Реконструкция и техническое перевооружение ферм:

- Реконструкция, модернизация и техническое переоборудование бывшего животноводческого комплекса под птицефабрику в с.Подгорное;

- Реконструкция МТФ в с.Васильевка (СПК «Васильевский»);

- Реконструкция и техническое перевооружение МТФ в п.Новый Кутулук с проектным поголовьем 400 голов СПК «Неприк»;

- Реконструкция и техническое перевооружение МТФ в д. Новая Покровка (Колхоз «Красный Кутулук»);

- Реконструкция МТФ в с.Языково;

- Реконструкция и техническое перевооружение МТФ в с.Подсолечное (Колхоз «им.Чапаева»).

## 7.3. Мероприятия по развитию информационных технологий и связи

При осуществлении функционального зонирования территорий муниципальных образований Самарской области органам местного самоуправления следует учитывать необходимость создания благоприятных условий для развития информационных технологий и связи.

На территории Самарской области Самарским филиалом ОАО «ВолгаТелеком» планируются на период 2010 года развитие внутризоновой связи области, строительство волоконно-оптических линий связи и создание на их базе корпоративных сетей, коммутируемых и управляемых пользователями:

- Строительство волоконно-оптической линии связи «Борское-Нефтегорск».

Территориальное планирование м.р. Борский в целях развития информационных технологий должно обеспечивать:

- создание условий для развития информационно - телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации;

- создание комплекса муниципальных информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований м.р. Борский Самарской области;

- внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий.

На территории м.р.Борский планируется:

- Проектирование антенной опоры в с.Петровка;

- Проектирование антенной опоры в с.Коноваловка;

- Проектирование и строительство объекта БС 63-41 в с.Борское.

## 7.4. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

### 7.4.1. Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Важным вопросом в водоснабжении населенных пунктов является соответствие качества подаваемой воды гигиеническим нормативам (СанПиН 2.1.4.1074-01).

В областной целевой программе «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой» на 2005 - 2010 годы выполнен анализ качественного состава воды, подаваемой в водопроводные сети населенных пунктов.

Анализ данных, представленных в «Государственном кадастре качества водопроводной воды», показывает, что населенные пункты с неудовлетворительным качеством питьевой воды можно разделить на три группы.

Первая группа. Вода не удовлетворяет нормативным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074 - 01) по нескольким показателям (общая минерализация, общая жесткость, железо, марганец, окисляемость, пигментация, микробиологические и паразитологические показатели) и строительство очистных сооружений потребует значительных капитальных и эксплуатационных затрат. Для данных населенных пунктов целесообразно провести поиск новых источников водоснабжения. В районах, обладающих высокими прогнозными запасами пресных подземных вод, необходимо проведение гидрогеологических разведочных работ. В районах с низкими прогнозными запасами пресных подземных вод необходимо рассмотреть вариант с водоснабжением из прудов и водохранилищ.

Вторая группа. Вода не удовлетворяет нормативным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074 - 01) по одному или двум показателям и в данных населенных пунктах целесообразно строительство или реконструкция очистных сооружений.

Третья группа. Населенные пункты, для которых, в соответствии с действующими нормативными документами (СанПиН 2.1.4.1074 - 01), возможно временное увеличение нормативных значений концентраций загрязняющих веществ по постановлению главного государственного санитарного врача на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

На основании данной классификации разрабатывались мероприятия по развитию систем водоснабжения населенных пунктов Самарской области.

В таблице № 29 представлены населенные пункты, для которых областной целевой программой предусмотрено выделение финансирования для реконструкции и развития систем водоснабжения.

Предложения по развитию систем водоснабжения

Таблица №29

Перечень мероприятий и финансовое обеспечение областной целевой программы «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой на 2005-2010 годы»

| № пп | Наименование мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный район Борский |
| 1 | Строительство водопровода в с.Борское | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области |
| 2 | Реконструкция водопровода в п.Новоборский | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области |
| 3 | Реконструкция водопровода в с.Неприк | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области |
| 4 | Реконструкция водопровода в с.Гостевка | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области |
| 5 | Реконструкция водопровода в п.Новый Кутулук | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области |
| 6 | Реконструкция водопровода в с.Благодаровка | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области |
| 7 | Реконструкция водопровода в с.Алексеевка | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области |
| 8 | Реконструкция водопровода в п.им.Клары Цеткин | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области |

На перспективу на территории м.р.Борский предлагается:

- Реконструкция системы водоснабжения населенных пунктов м.р.Борский;

- Обеспечение централизованным водоснабжением объектов на площадках, планируемых под комплексное освоение.

Внедрение раздельной системы водоснабжения позволит прекратить использование питьевой воды на технические нужды, уменьшить затраты на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, сократить капиталовложения на строительство головных сооружений водопроводов и удельное потребление питьевой воды в жилищно-коммунальном хозяйстве.

### 7.4.2. Мероприятия по развитию системы канализации

Для улучшения экологической обстановки в м.р.Борский необходимо уделять должное внимание выполнению комплекса мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод.

В срок до 2015 года во всех населенных пунктах с числом жителей более 2 тысяч человек, в которых в настоящее время проживает 88,4% населения Самарской области, необходимо построить канализационные очистные сооружения.

На территории м.р.Борский планируется:

- Завершение строительства l очереди канализационных очистных сооружений в с.Борское, производительностью 2000 м3/сут с учетом обслуживания с.Борское, п.Новоборский, с.Петровка;

- Строительство ll очереди канализационных очистных сооружений в с.Борское, производительностью 2000 м3/сут;

- Строительство канализационных коллекторов и насосных станций в населенных пунктах  и на площадках, планируемых под комплексное освоение.

### 7.4.3. Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития топливно-энергетического комплекса

Развитие топливно-энергетического комплекса связано:

- с повышением уровня жизни населения за счет внедрения новых энергоэффективных технологий производства электрической и тепловой энергии;

- с повышением надежности топливно-энергетического обеспечения потребителей;

- снижением удельной энергоемкости внутреннего регионального продукта за счет внедрения новых технологий и энергоэффективного оборудования, использования научно-технического, инновационного и кадрового потенциала области;

- снижения доли затрат на энергообеспечение организациями комплекса ЖКХ;

- уменьшение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями Киотского протокола;

- с реализацией совместных энергоэффективных проектов с промышленными организациями по оптимизации электро- и теплоснабжения;

- с созданием производств энергосберегающего оборудования;

- с применением дешевых и возобновляемых видов топлива;

- c максимальным использованием вторичных энергоресурсов и вовлечением их в топливно-энергетический баланс муниципального района Борский.

В современных экономических условиях на период до 2015 года приоритетным направлением научно-технической политики в топливно-энергетическом секторе экономики области будет его реконструкция и техническое перевооружение.

Кроме того, к числу основных направлений следует отнести разработку комплексной генеральной схемы энергоснабжения муниципального района Борский Самарской области на основе оптимальных режимов работы энергетического оборудования, рационального сочетания централизованных и децентрализованных источников теплоснабжения.

На территории м.р.Борский планируются Мероприятия:

- Строительство теплового центра средней общеобразовательной школы №1 в с.Борское;

- Строительство теплового центра центральной районной больницы с.Борское;

- Реконструкция котельной №1 с.Борское;

- Реконструкция котельной №2 с.Борское;

- Реконструкция котельной в п.Новоборский;

- Реконструкция котельной с.Петровка.

Кроме того, в м.р.Борский планируется:

- Обеспечение теплоснабжением площадок, планируемых под комплексное освоение;

- Перевод на автономное теплоснабжение объектов социальной инфраструктуры и кварталов жилой застройки.

### 7.4.4. Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Согласно программе «Газификации Самарской области» на 2006-2009 годы в соответствии с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Самарской области от 10 декабря 2008г №484 «О внесении изменений в Постановление правительства Самарской области от 21 декабря 2005г №151 «Об утверждении программы газификации Самарской области на 2006-2009 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания»», планируется строительство объектов, согласно таблице №30.

Таблица №30

Программа газификации Самарской области на 2006-2009гг., финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания»

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Предварительные технические характеристики, км | Планиру- емый ввод, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокое давление | Низкое давление | Всего |  |
| Муниципальный район Борский |
| 1 | Проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давления для газификации с.Коптяжево | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 2,4 |
| 2 | Строительство газопровода низкого давления в с.Широченка | - | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| 3 | Строительство газопровода низкого давления в с.Покровка от шкафного газорегуляторного пункта №3 по ул.Центральной | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 4 | Строительство газопровода низкого давления в с.Большое Алдаркино | - | 7,3 | 7,3 | 7,3 |

Согласно областной целевой программе «Газификация городских округов и муниципальных районов Самарской области на 2009-2012гг.», потребность в строительстве газопроводов на территории м.р.Борский приведена в таблице №31.

Таблица №31

Потребность в строительстве газопроводов для газификации природным газом городских округов и муниципальных районов Самарской области на 2009-2012 годы

| Муниципальный район | Уровень газификации% | Планируемая протяженность газопроводов,км |
| --- | --- | --- |
|  |  | межпоселковых км | внутрипоселковых км | всего |
| Муниципальный район Борский | 85,50 | 86,5 | 77,3 | 163,8 |
| п. Красная Зорька |  | 6,5 | 5,0 | 11,5 |
| с. Малое Алдаркино |  | 3,5 | 2,5 | 6,0 |
| с. Мойка |  | 0,5 | 2,0 | 2,5 |
| п. Немчанка |  | 4,1 | 1,5 | 5,6 |
| п. Захаровка |  | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
| с. Богдановка |  | 4,0 | 3,0 | 7,0 |
| с. Борское |  | 0,92 | 3,8 | 4,72 |
| п. Марьевка |  | 16,8 | 2,0 | 18,8 |
| д. Сосенка |  | 7,0 | 2,0 | 9,0 |
| п. Лесной |  | 7,2 | 5,0 | 12,2 |
| с. Петровка |  | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| п. Березняки |  | 5,0 | 1,6 | 6,6 |
| п. Комсомольский |  | 14,0 | 2,5 | 16,5 |
| с. Соковнинка |  | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| с. Покровка |  | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| п. Новоборский |  | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| с. Гвардейцы |  | 0,0 | 0,7 | 0,7 |
| с. Долматовка |  | 0,0 | 2,3 | 2,3 |
| с. Заплавное |  | 0,0 | 4,1 | 4,1 |
| с. Коптяжево (ведется строительство) |  | 13,0 | 5,1 | 18,1 |
| с. Благодаровка |  | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| с. Широченка |  | 0,0 | 4,2 | 4,2 |
| с. Большое Алдаркино |  | 0,0 | 7,3 | 7,3 |

За счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий областной целевой программы на 2009-2012гг. планируется строительство следующих объектов (l очередь):

Таблица №32

Перечень объектов строительства для газификации природным газом городских округов и муниципальных районов Самарской области, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Газификация городских округов и муниципальных районов Самарской области на 2009-2012 годы»

| № п/п | Наименование муниципального района, городского округа, населенного пункта, местонахождение объекта | Уровень газифика- ции % | Планируемая протяженность | Предполагаемая стоимость, тыс. рублей | Средства областного бюджета, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Межпо-селко-вый, км | внутри- поселко-вый, км | Всего, км | проектно- изыска- тельских работ | строительно- монтажных работ | Всего | 2009 | 2010 | 2012 | Всего |
|  | Муниципальный район Борский | 85,50 | 72,1 | 41,4 | 113,5 | 21 280 | 244 715 | 265 995 | 21 990 | 86 654 | 157351 | 265 995 |
| 1 | п. Красная Зорька |  | 6,5 | 5,0 | 11,5 | 2 156 | 24 789 | 26 945 | 2 156 | 24 789 |  | 26 945 |
| 2 | с. Малое Алдаркино |  | 3,5 | 2,5 | 6,0 | 1 125 | 12 933 | 14 058 | 1 125 |  | 12 933 | 14 058 |
| 3 | п. Немчанка |  | 4,1 | 1,5 | 5,6 | 1 050 | 12 071 | 13 121 | 1 050 |  | 12 071 | 13 121 |
| 4 | п. Захаровка |  | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 1 124 | 12 931 | 14 055 | 1 125 |  | 12 930 | 14 055 |
| 5 | с. Богдановка |  | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 1 312 | 15 089 | 16 401 | 1 312 |  | 15 089 | 16 401 |
| 6 | п. Марьевка |  | 16,8 | 2,0 | 18,8 | 3 524 | 40 524 | 44 048 | 3 524 |  | 40 524 | 44 048 |
| 7 | д. Сосенка |  | 7,0 | 2,0 | 9,0 | 1 687 | 19 400 | 21 087 | 1 687 |  | 19 400 | 21 087 |
| 8 | п. Лесной |  | 7,2 | 5,0 | 12,2 | 2 287 | 26 298 | 28 585 | 2 287 | 26 298 |  | 28 585 |
| 9 | с. Петровка |  | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 1 500 | 17 244 | 18 744 | 1 500 |  | 17 244 | 18 744 |
| 10 | п. Березняки |  | 5,0 | 1,6 | 6,6 | 1 237 | 14 227 | 15 464 | 1 237 |  | 14 227 | 15 464 |
| 11 | п. Комсомольский |  | 14,0 | 2,5 | 16,5 | 3 093 | 35 567 | 38 660 | 3 093 | 35 567 |  | 38 660 |
| 12 | с. Покровка |  | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 1 125 | 12 933 | 14 058 | 1 125 |  | 12 933 | 14 058 |
| 13 | с. Заплавное |  | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 62 | 707 | 769 | 769 |  |  | 769 |

С учетом потребности поселений муниципального района Борский Самарской области в газификации на срок до 2030 года планируется строительство межпоселковых газопроводов (таблица № 33):

Таблица №33

Строительство межпоселковых газопроводов на территории муниципального района Борский Самарской области  на перспективу с 2012-2030 гг.

| №п/п | Наименование населенного пункта муниципального района Борский | Протяженность межпоселкового газопровода (км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Мойка | 0,5 |
| 2 | с. Борское | 0,92 |

## 7.5. Мероприятия по развитию жилищного строительства

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Борский, является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Результатом реализации Областной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы должно стать повышение уровня обеспеченности населения жильем – до 23,2 кв. м на 1 человека, доведение коэффициента доступности жилья до 2,2 года. При этом предполагается сокращение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах к 2020 году с 58,3% до 40%.

Планируемые показатели по обеспеченности населения Самарской области жильем: к 2015 году – 25  м2 на человека, к 2030 г. – 30 кв. м на человека.

Согласно областной целевой программе «Жилище» на 2006-2010гг. наличие ветхого жилого фонда муниципального района Борский составляет – 1,8 тыс. м2.

На территории муниципального района Борский определены площадки под развитие малоэтажной жилой застройки, согласно ранее выполненным проектам генеральных планов населенных пунктов и по предложениям муниципальных образований

Таблица №34

Площадки под развитие жилищного строительства

| №№ п/п | Наименование населенного пункта (сельского поселения) | Ориентировочная площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Борское | 355,5 | С восточной стороны от существующей жилой застройки, за границами НП, на землях сельскохозяйственного назначения |
| 2 | с. Борское | 446,8 | С западной стороны от существующей жилой застройки, за границами НП, на землях сельскохозяйственного назначения |
| 2 | п.Новоборский | 67,4 | С северо-восточной стороны от существующей жилой застройки, за границами НП, на землях сельскохозяйственного назначения |

Развитие жилищного строительства должно проводиться в соответствии с утвержденными генеральными планами сельских поселений.

## 7.6. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

В целях развития транспортной инфраструктуры органам местного самоуправления необходимо осуществлять территориальное планирование, обеспечивающее:

1) формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям экономики и населения муниципального района Борский Самарской области;

2) создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций;

3) улучшение транспортной доступности в городских и сельских поселениях, повышение мобильности и деловой активности населения.

В муниципальном районе Борский планируется ремонт существующего асфальтобетонного покрытия и устройство дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием автодорог общего пользования местного значения (Таблица № 35).

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального района Борский Самарской области планируется согласно мероприятиям Областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 №399. Конкретный перечень объектов будет определяться в ходе реализации данной Программы на конкурсной основе.

Таблица №35

Перечень автомобильных дорог муниципального значения м.р.Борский

| № п/п | Название дороги или улицы | Проезжая часть | Значение* / Категория** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (кв.м) | Протяженность (км) | В том числе протяженн. по покрытию (км) |  |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр./щеб. | Грунт |  |
| Муниципальный район Борский (36212000000) |
| Сельское поселение Большое Алдаркино (36212804000) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Б. Алдаркино ул. Советская | 15000 | 2,5 |  |  | 2,5 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 7 | с. Малое Алдаркино ул. Кооперативная | 6000 | 1,0 |  |  | 1,0 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 8 | с. Малое Алдаркино ул. Лесная | 6000 | 1,0 |  |  | 1,0 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| 9 | п. Красная Зорька ул. Лесная | 6000 | 1,0 |  |  | 1,0 | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 10 | п. Лесной ул. Центральная | 21000 | 3,5 |  |  | 3,5 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| Итого по поселению: | 54000 | 9,0 |  |  | 9,0 |  |
| Сельское поселение Борское (36212808000) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Борское ул. Осочная | 3300 | 0,55 | 0,55 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 12 | с. Борское ул. Ленина | 3000 | 0,5 | 0,5 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 13 | с. Борское ул. Ленинградская | 13800 | 2,3 | 2,3 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 14 | с. Борское ул. Неверовская | 1800 | 0,3 | 0,3 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 15 | с. Борское ул. Кустарная | 6000 | 1,0 |  |  | 1,0 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 16 | с. Борское пер. Ленинградский | 3000 | 0,5 |  |  | 0,5 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| 17 | с. Борское ул. Механизаторская | 7200 | 1,2 | 1,2 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 18 | с. Борское ул. Крупская | 4800 | 0,8 | 0,8 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| Итого по поселению: | 42900 | 7,15 | 5,65 |  | 1,5 |  |
| Сельское поселение Гвардейцы (36212812000) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | с. Гвардейцы ул. Большая | 9600 | 1,6 | 1,6 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 20 | с. Гвардейцы ул. Береговая | 3000 | 0,5 |  |  | 0,5 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| 21 | с. Гвардейцы ул. Школьная | 3000 | 0,5 | 0,5 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 22 | с. Широченка ул. Центральная | 10200 | 1,7 | 0,5 |  | 1,2 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 23 | с. Покровка ул. Центральная | 15600 | 2,6 | 0,8 |  | 1,8 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 24 | с. Благодаровка ул. Молодежная | 10800 | 1,8 | 1,8 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 25 | с. Благодаровка ул. Садовая | 7800 | 1,3 |  |  | 1,3 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| 26 | с. Благодаровка ул. Центральная | 15600 | 2,6 |  |  | 2,6 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| Итого по поселению: | 75600 | 12,6 | 5,2 |  | 7,4 |  |
| Сельское поселение Долматовка (36212816000) |  |  |  |  |  |  |
| 27 | с. Долматовка ул. Специалистов | 7200 | 1,2 | 1,2 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 28 | с. Долматовка ул. Молодежная | 6000 | 1,0 |  |  | 1,0 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 29 | с. Неприк ул. Садовая | 3000 | 0,5 |  |  | 0,5 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| Итого по поселению: | 16200 | 2,7 | 1,2 |  | 1,5 |  |
| Сельское поселение Заплавное (36212820000) |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с. Заплавное ул. Любимовка | 10200 | 1,7 | 1,7 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 31 | с. Заплавное ул. Ивановка | 12600 | 2,1 | 2,1 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 32 | с. Заплавное ул. Курская | 6000 | 1,0 | 1,0 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 33 | с. Заплавное ул. Воробьёвка | 11400 | 1,9 |  |  | 1,9 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| 34 | с. Заплавное ул. Заречная | 5400 | 0,9 |  |  | 0,9 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| 35 | с. Заплавное ул. Березовка | 7800 | 1,3 |  |  | 1,3 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| 36 | с. Заплавное ул. Набережная | 7200 | 1,2 |  |  | 1,2 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| 37 | с. Заплавное ул. Ветляновка | 8400 | 1,4 |  |  | 1,4 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| 38 | с. Алексеевка ул. Молодёжная | 9000 | 1,5 | 1,5 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 39 | с. Алексеевка ул. Дачная | 8400 | 1,4 | 1,4 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 40 | с. Алексеевка ул. Школьная | 14400 | 2,4 | 2,4 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 41 | с. Алексеевка ул. Заречная | 13800 | 2,3 |  |  | 2,3 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| 42 | п.им. Клары Цеткин ул. Центральная | 12600 | 2,1 | 2,1 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 43 | с. Мойка ул. Центральная | 14400 | 2,4 |  |  | 2,4 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| Итого по поселению: | 141600 | 23,6 | 12,2 |  | 11,4 |  |
| Сельское поселение Коноваловка (36212824000) |  |  |  |  |  |  |
| 44 | с. Коноваловка ул. Нижне-Ленинская | 12000 | 2,0 |  |  | 2,0 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 45 | с. Коноваловка ул. Верхне-Ленинская | 18000 | 3,0 |  |  | 3,0 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 46 | с. Коноваловка ул. Чапаевская | 18000 | 3,0 |  |  | 3,0 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 47 | п. Захаровка ул. Центральная | 18000 | 3,0 |  |  | 3,0 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 48 | п. Немчанка ул. Большая | 18000 | 3,0 |  |  | 3,0 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| Итого по поселению: | 84000 | 14,0 |  |  | 14,0 |  |
| Сельское поселение Новый Кутулук (36212832000) |  |  |  |  |  |  |
| 49 | п. Новый Кутулук ул. Тепличная | 4800 | 0,8 | 0,8 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 50 | п. Новый Кутулук ул. Юбилейная | 3600 | 0,6 | 0,6 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 51 | п. Новый Кутулук ул. Советская | 3000 | 0,5 | 0,5 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 52 | п. Новый Кутулук ул. Школьная | 3000 | 0,5 | 0,5 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 53 | п. Новый Кутулук ул. Больничная | 4200 | 0,7 | 0,7 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 54 | п. Новый Кутулук ул. Строителей | 1800 | 0,3 | 0,3 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 55 | п. Новый Кутулук ул. Черёмушки | 3000 | 0,5 | 0,5 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 56 | п. Новый Кутулук ул. Садовая | 1800 | 0,3 | 0,3 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 57 | п. Новый Кутулук ул. Степная | 4200 | 0,7 | 0,7 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 58 | п. Новый Кутулук ул. Набережная | 1800 | 0,3 | 0,3 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 59 | п. Новый Кутулук ул. Речная | 3600 | 0,6 | 0,6 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 60 | с. Богдановка ул. Лугановка | 2400 | 0,4 |  |  | 0,4 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 61 | с. Богдановка ул. Дубиновка | 6000 | 1,0 |  |  | 1,0 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 62 | с. Богдановка ул. Большая дорога | 1200 | 0,2 | 0,2 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 63 | с. Богдановка ул. Низовка | 2400 | 0,4 |  |  | 0,4 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 64 | с. Богдановка ул. Верховка | 2400 | 0,4 |  |  | 0,4 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 65 | с. Страхово ул. Молодёжная | 4800 | 0,8 |  |  | 0,8 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 66 | с. Страхово ул. Нагорная | 1200 | 0,2 |  |  | 0,2 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 67 | с. Страхово ул. Речная | 1800 | 0,3 |  |  | 0,3 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 68 | с. Страхово ул. Садовая | 2400 | 0,4 |  |  | 0,4 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 69 | с. Страхово ул. Береговая | 2400 | 0,4 |  |  | 0,4 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 70 | с. Страхово ул. Полевая | 1200 | 0,2 |  |  | 0,2 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 71 | д. Сосенка ул. Печа | 2400 | 0,4 |  |  | 0,4 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 72 | д. Сосенка ул. Гладышева | 1200 | 0,2 |  |  | 0,2 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 73 | д. Сосенка ул. Грязнуха | 2400 | 0,4 |  |  | 0,4 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 74 | д. Сосенка ул. Казахский аул | 1200 | 0,2 |  |  | 0,2 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| 75 | с. Коптяжево ул. Ямская | 2700 | 0,45 |  |  | 0,45 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 76 | с. Коптяжево ул. Заречная | 6000 | 1,0 |  |  | 1,0 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 77 | с. Коптяжево ул. Луговая | 2400 | 0,4 |  |  | 0,4 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 78 | с. Коптяжево ул. Молодёжная | 4800 | 0,8 |  |  | 0,8 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 79 | п. Марьевка ул. Чапаевская | 6000 | 1,0 |  |  | 1,0 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 80 | п. Елховка ул. Елховская | 1200 | 0,2 |  |  | 0,2 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| Итого по поселению: | 93300 | 15,55 | 6,0 |  | 9,55 |  |
| Сельское поселение Новоборское (36212834000) |  |  |  |  |  |  |
| 81 | п. Новоборский ул. Куйбышева | 10800 | 1,8 | 1,3 |  | 0,5 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 82 | п. Новоборский ул. Строителей | 9000 | 1,5 |  |  | 1,5 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 83 | п. Новоборский пер. Строителей | 3600 | 0,6 |  |  | 0,6 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| 84 | п. Новоборский ул. Губкина | 7800 | 1,3 |  |  | 1,3 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 85 | п. Новоборский пер. Губкина | 3000 | 0,5 |  |  | 0,5 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| 86 | п. Новоборский ул. Нефтяников | 10200 | 1,7 |  |  | 1,7 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 87 | п. Новоборский ул. Производственная | 4800 | 0,8 | 0,8 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 88 | п. Новоборский ул. Коммунальная | 3000 | 0,5 |  |  | 0,5 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| 89 | п. Новоборский ул. Мира | 6000 | 1,0 |  |  | 1,0 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| Итого по поселению: | 58200 | 9,7 | 2,1 |  | 7,6 |  |
| Сельское поселение Петровка (36212836000) |  |  |  |  |  |  |
| 90 | с. Петровка ул. Ленина | 7800 | 1,3 | 1,3 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 91 | с. Петровка ул. Октябрьская | 3600 | 0,6 | 0,6 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 92 | с. Петровка ул. Пионерская | 7800 | 1,3 | 1,3 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 93 | с. Петровка ул. Советская | 10200 | 1,7 | 1,7 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 94 | с. Петровка ул. Первомайская | 1800 | 0,3 |  |  | 0,3 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 95 | с. Петровка ул. Спортивная | 3000 | 0,5 |  |  | 0,5 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| 96 | д. Новая Покровка ул. Звёздная | 4800 | 0,8 | 0,5 |  | 0,3 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 97 | д. Новая Покровка ул. Кооперативная | 4800 | 0,8 | 0,8 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 98 | д. Новая Покровка ул. Тульская | 4200 | 0,7 | 0,2 |  | 0,5 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 99 | с. Языково ул. Первомайская | 12000 | 2,0 | 2,0 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 100 | с. Языково ул. Садовая | 7800 | 1,3 | 1,3 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 101 | с. Языково ул. Молодёжная | 4800 | 0,8 | 0,8 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 102 | с. Языково ул. Кооперативная | 9000 | 1,5 | 1,5 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| Итого по поселению: | 81600 | 13,6 | 12,0 |  | 1,6 |  |
| Сельское поселение Подгорное (36212840000) |  |  |  |  |  |  |
| 103 | с. Подгорное ул. Центральная | 18000 | 3,0 | 2,0 |  | 1,0 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 104 | с. Подгорное ул. Комплексная | 12000 | 2,0 | 1,0 |  | 1,0 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 105 | с. Ново-Геранькино ул. Молодёжная | 15000 | 2,5 | 2,5 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 106 | с. Ново-Геранькино ул. Цветочная | 18000 | 3,0 | 3,0 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 107 | п. Березняки ул. Берёзовая | 12000 | 2,0 |  |  | 2,0 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| Итого по поселению: | 75000 | 12,5 | 8,5 |  | 4,0 |  |
| Сельское поселение Подсолнечное (36212844000) |  |  |  |  |  |  |
| 108 | с. Подсолнечное ул. Центральная | 9000 | 1,5 | 1,5 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 109 | с. Подсолнечное ул. Молодёжная | 9000 | 1,5 | 1,5 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 110 | с. Подсолнечное ул. Озёрная | 4800 | 0,8 |  |  | 0,8 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| 111 | с. Соковнинка ул. Октябрьская | 9000 | 1,5 | 1,5 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 112 | с. Соковнинка ул. Первомайская | 6000 | 1,0 | 1,0 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 113 | с. Соковнинка ул. Молодёжная | 900 | 0,15 |  |  | 0,15 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 114 | с. Соковнинка ул. Победы | 3000 | 0,5 | 0,5 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 115 | с. Васильевка ул. Центральная | 6000 | 1,0 | 1,0 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 116 | с. Васильевка ул. Прудковая | 6000 | 1,0 |  |  | 1,0 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| 117 | с. Васильевка ул. Луговая | 4800 | 0,8 |  |  | 0,8 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| Итого по поселению: | 58500 | 9,75 | 7,0 |  | 2,75 |  |
| Сельское поселение Таволжанка (36212853000) |  |  |  |  |  |  |
| 118 | с. Таволжанка ул. Центральная | 7200 | 1,2 |  |  | 1,2 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 119 | с. Таволжанка ул. Школьная | 3300 | 0,55 | 0,15 |  | 0,4 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 120 | с. Таволжанка ул. Зеленая | 7800 | 1,3 |  |  | 1,3 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| 121 | с. Таволжанка ул. Заречная | 1800 | 0,3 |  |  | 0,3 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| 122 | с. Старая Таволжанка ул. Набережная | 6600 | 1,1 |  |  | 1,1 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| 123 | с. Старая Таволжанка ул. Парковая | 4200 | 0,7 |  |  | 0,7 | Муниципальная в границах поселения/второстепенная улица в жилой застройке |
| 124 | с. Старая Таволжанка ул. Восточная | 1200 | 0,2 | 0,2 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 125 | с. Гостевка ул. Луговая | 7200 | 1,2 |  |  | 1,2 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 126 | с. Гостевка ул. Заливная | 3600 | 0,6 |  |  | 0,6 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 127 | с. Гостевка ул. Дачная | 2400 | 0,4 |  |  | 0,4 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| Итого по поселению: | 45300 | 7,55 | 0,35 |  | 7,2 |  |
| Сельское поселение Усманка (36212856000) |  |  |  |  |  |  |
| 128 | с. Усманка ул. Центральная | 15000 | 2,5 | 2,5 |  |  | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 129 | с. Усманка ул. Молодёжная | 6600 | 1,1 |  |  | 1,1 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 130 | с. Усманка ул. Титовка | 9000 | 1,5 |  |  | 1,5 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| 131 | с. Усманка ул. Димитровка | 15000 | 2,5 |  |  | 2,5 | Муниципальная в границах поселения/основная улица в жилой застройке |
| Итого по поселению: | 45600 | 7,6 | 2,5 |  | 5,1 |  |
| Всего (в границах муниципального района): | 1166440 | 188,22 | 62,7 | 10,72 | 114,8 |  |

## 7.7. Мероприятия по развитию системы здравоохранения, культуры и спорта, образования

Проектное решение принималось на основе ряда факторов, учитывающих как количественные, так и качественные показатели:

1) Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в сопоставлении с нормативами. Анализ проводился по стандартному (нормативно необходимому) уровню обслуживания:

- для объектов здравоохранения – обеспеченность стационарами (больничными койками), амбулаторно-поликлиническими учреждениями, аптеками;

- для объектов культуры и искусства - обеспеченность библиотеками, клубными учреждениями;

- для объектов физкультуры и спорта - спортивными залами и плоскостными сооружениями;

- для объектов образования – обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, исходя из полноты охвата 70% детей дошкольного возраста; обеспеченность школами, исходя из полноты охвата 100% детей неполным средним образованием и 75% детей средним образованием, при обучении в одну смену.

2) Интенсивность использования объектов социальной инфраструктуры, выявленная на базе социологического исследования. Установлена реальная нагрузка на объекты, выявлены основные предпочтения  населения в использовании объектов обслуживания и их местоположения.

3) Характер межселенных связей в обслуживающей сфере, установленный также в ходе проведения социологического исследования. Выявлены основные центры тяготения в обслуживающей сфере.

4) Степень актуальности строительства того или иного объекта с точки зрения населения области. В ходе социологического исследования были выявлены основные проблемные ситуации и установлена очередность их решения.

В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные федеральными, региональными и районными целевыми программами.

Примечание: мероприятия, предусмотренные программами, отмечены *

Мероприятия в сфере здравоохранения

Строительство:

- офиса (завершение строительства) врача общей практики в п.Новоборский;

- офиса врача общей практики в с. Заплавное*;

- офиса врача общей практики в с. Петровка*

- офиса врача общей практики в с. Коноваловка;*

- строительство аптек в п. Новоборский, с. Петровка, с. Коноваловка, п. Новый Кутулук;

- объектов здравоохранения на площадках, предусмотренных для нового освоения под жилищное строительство.

Реконструкция:

- центральной районной больницы с увеличением емкости в с.Борское;

- амбулатории под офис врача общей практики в п.Новый Кутулук.

- существующих ФАПов в с. Малое Алдаркино, п. Немчанка (с.п. Борское), п. Захаровка, п. Немчанка (с.п. Коноваловка), п. Березняки, п. Комсомольский, с. Большое Алдаркино, п. Лесной, с. Благодаровка, с. Покровка, с. Широченка, с. Неприк, п.им. Клары Цеткин, с. Коптяжево, п. Марьевка, д. Новая Покровка, с. Новое Геранькино, с. Подгорное, п. Соколовка, с. Васильевка, с. Подсолнечное, с. Соковнинка, с. Гостеевка, с. Старая Таволжанка, с. Таволжанка, с. Алексеевка, с. Заплавное, с. Коноваловка, с. Языково.

Мероприятия в сфере культуры

Строительство:

- Дома культуры в п. Новоборский*;

- Дома культуры в с.Коптяжево, с. Богдановка;

- объектов культуры на площадках, предусмотренных для нового освоения под жилищное строительство.

Реконструкция:

- Районного дома культуры в с.Борское и сельских домов культуры в с.Коноваловка, с.Благодаровка, с.Усманка, с.Алексеевка, с.Заплавное, с.Гвардейцы, с.Большое Алдаркино, с.Соковнинка, с.Долматовка, с.Подсолнечное, с.Языково, с.Петровка, с.Ново-Геранькино, с.Подгорное, с.Новый Кутулук, с.Неприк.

Мероприятия в сфере физкультуры и спорта

Строительство:

- физкультурно-спортивного комплекса в с. Борское*;

- универсального спортивного зала в п. Новоборский, с. Петровка;

- плоскостных спортивных сооружений в с. Старая Таволжанка, с. Неприк;

- объектов физкультуры и спорта на площадках, планируемых под комплексное освоение.

Реконструкция:

- стадиона «Юность» в с.Борское;

- стадиона в с.Петровка;

- плоскостных спортивных сооружений в п.Новый Кутулук, с.Подгорное с.Языково, с.Ново-Геранькино, с.Подсолнечное, с.Соковнинка, с.Долматовка, с.Коноваловка, с.Большое Алдаркино, с.Гвардейцы, с.Заплавное, с.Алексеевка, с.Благодаровка, с.Усманка, с.Таволжанка.

Мероприятия в сфере образования

Строительство:

- детского сада в с. Заплавное (указано 37 детей дошкольного возраста);

- объектов здравоохранения на площадках, планируемых под комплексное освоение.

Реконструкция:

- СОШ №1 (завершение реконструкции) с.Борское;

- СОШ №2 с.Борское;

- СОШ с.Петровка;

- д/с «Колокольчик» с увеличением числа групп в с.Борское;

- д/с «Солнышко» с увеличением числа групп в с.Борское;

- д/с с.Языково;

- д/с. с.Таволжанка;

- д/с п.Новоборский.

Мероприятия по строительству административных учреждений

Строительство:

- административного здания в с.Борское;

Реконструкция:

- административного здания в п.Новый Кутулук, с.Подгорное, с.Ново-Геранькино, с.Петровка, с.Языково, с.Васильевка, с.Подсолнечное; с.Соковнинка, с.Большое Алдаркино, с.Долматовка, с.Коноваловка, с.Гвардейцы, с.Заплавное, п.им.Клары Цеткин, с.Покровка, с.Алексеевка, с.Благодаровка, с.Усманка, с.Старая Таволжанка, с. Таволжанка.

## 7.8. Мероприятия по строительству культовых сооружений

Строительство храмов

- Строительство храма в с.Борское;

- Строительство храма в с.Языково;

Реконструкция храмов

- Реконструкция храма в с.Заплавное;

- Реконструкция храма в с. Коноваловка.

## 7.9. Мероприятия по развитию туризма и рекреации

Сохранение историко-культурного наследия

В целях сохранения историко-культурного наследия органам местного самоуправления рекомендуется осуществлять функциональное зонирование территорий муниципальных образований по следующим основным направлениям:

- включение историко-культурного наследия в реальное функционирование в качестве объектов показа региональных тематических экспозиций;

- использование археологического наследия территории муниципального района;

- использование наиболее выдающихся образцов храмовой архитектуры муниципального района в маршрутах паломнического (религиозно-обрядового) туризма;

- повышение привлекательности регионального историко-культурного наследия и продвижение на рынке старинных технологий и рецептов на исторических производствах муниципального района, развитие художественных и иных промыслов на базе специально оборудуемых мастерских и школ народных искусств;

- использование историко-культурного наследия в культурно-просветительских целях.

Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия

С целью сохранения объектов историко-культурного наследия муниципального района Борский и включения их в систему туристического комплекса Самарской области, проектом рекомендуется реконструкция сохранившихся памятников истории и культуры за счет средств областного бюджета, в том числе в 1 очередь:

- Сельская больница в c. Борское;

- Водочный завод Мжельского  в c. Борское;

- Дом Шишкова в c. Борское;

- Казанская церковь в c. Заплавное;

- Усадьба В.Г.Костромитина в c. Мойка;

- Мужской монастырь  в c. Мойка;

- Церковь  в c. Покровка;

- Церковь  в c. Страхово;

- Михайло-Архангельская церковь в c. Таволжанка.

Рекреационное зонирование территории муниципального района.

Территория муниципального района в целях размещения стационарных рекреационных объектов подразделяется на:

- сложившиеся рекреационные территории, требующие доформирования и сервисного насыщения на ближайшую перспективу. Их необходимо развивать в направлении улучшения сервисного обслуживания, повышения классности гостиничного хозяйства, улучшения качества обслуживания, предоставление широкого спектра организованных форм отдыха, в том числе экскурсионного обслуживания;

- резервные территории с дальнейшей перспективой освоения, отличающиеся высокими природно-ландшафтными качествами.

Таблица №36

Рекреационное зонирование территории муниципального района

| № п/п | Тип зоны | Характер освоения территории | Регламентация хозяйственной деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервные территории для развития рекреации |
| 1 | Рекреационный ресурс в поймах крупных и малых рек | Природная территория с высоким природно-ландшафтным потенциалом, располагается в направлении рекреационного каркаса региона. | Возможно размещение объектов стационарного отдыха (баз отдыха, санаториев, пансионатрв) и др.), остановочных пунктов турмаршрутов и пунктов просмотра. |
| 2 | Рекреационный ресурс на побережье искусственных водоемов, заливов, истоков малых рек | Включает сельхозугодия, природно-ландшафтные объекты | Возможно размещение рекреационных объектов при условии сохранения экологического состояния водоема. Рекомендуется размещение объектов стационарного отдыха. |
| Исторические территории |
| 1 | Территории исторических поселений | Населенные пункты, сохранившие один и более памятник истории, культуры, архитектуры, внесенный в реестр охраняемого наследия. | Необходима разработка охранной документации в составе генпланов населенных мест с назначением охранных зон и зон регулирования застройки. Обязательным является сохранение всего комплекса наследия и подключение его к организуемым тематическим турмаршрутам. |
| 2 | Территории исторических центров | Населенные пункты, сохранившие уникальные для региона по архитектурным, историко-культурным или этнографическим качествам штучные объекты или комплексы | Поселения, которые могут строить свое дальнейшее экономическое развитие на основе организации туристической деятельности - опорные пункты турмаршрутов и региональных экспозиций, места размещения информационных центров и остановочных пунктов на маршрутах. Необходима разработка охранной документации. Обязательным является сохранение всего комплекса наследия и подключение его к организуемым тематическим турмаршрутам. |
| 3 | Зоны археологического культурного слоя | Зоны концентрации археологического наследия, расположенные в направлении рекреационного каркаса региона | Требуется ограничение хозяйственной деятельности в случае сохранения материальных следов истории «на месте», необходимости экспонирования археологического наследия или проведения дополнительных археологических работ. |
| Ландшафтные территории |
| 1 | Поймы рек | Размещаются в направлении основных рекреационных осей региона, в непосредственной близости к территориям рекреационного назначения | Предполагается их интенсивное, в сравнении с другими природными объектами региона, использование под цели неорганизованной рекреации, охоты и рыболовства. Необходимо осуществление специального контроля за данными видами рекреации, оборудование приютов и хижин охотников и рыболовов. |
| 2 | Искусственные ландшафтные объекты (пруды) | Рыбхозяйства, рыбсовхозы | Могут включаться в организованный, кратковременный отдых у воды, отдых выходного дня, сопровождающийся пикником и рыбалкой. Необходимо оборудование специальных баз и станций. |

Создание инфраструктуры отдыха, спорта и туризма на территории муниципального района Борский Самарской области

В целях создания инфраструктуры отдыха, спорта и туризма на территории Самарской области органам местного самоуправления рекомендуется осуществлять функциональное зонирование территорий муниципальных образований по следующим основным направлениям:

- разработка комплексной программы по составлению границ зон охраны памятников, расположенных в сельских населенных местах муниципального района в рамках историко-культурных опорных планов исторических населенных мест Самарской области;

- формирование информационного центра по предоставляемым в регионе туристическим услугам и организуемым тематическим маршрутам;

- разработка программы инвентаризации земель археологического назначения с целью точной привязки памятников археологии к территории региона и выявления зон возможного экспонирования объектов «на месте»;

- разработка программы по обустройству мест кратковременного отдыха граждан в местах наиболее высокой рекреационной активности с целью снижения рекреационных нагрузок на природные ландшафты и пожарной безопасности;

- развитие делового, коммерческого туризма на базе образцовых фермерских хозяйств с созданием обучающих центров и экспериментальных полей и полигонов под различные сферы деятельности;

- формирование сети сервисного высоко стандартного обслуживания отдыхающих и туристов (гостиных дворов, ресторанов национальной кухни и т.п.) на базе этнографических сел района;

- развитие и популяризация конного туризма в районе с формированием сети соответствующих баз и станций;

- приоритетное развитие автотуризма с резервированием земель под сеть мотелей и кемпингов в зонах влияния крупных автомагистралей межрегионального значения;

- фиксация на территории региона зон приоритетного развития тематических маршрутов культурного туризма на основе:

- исторических промышленных и агропромышленных объектов;

- археологического наследия;

- архитектурно-ландшафтных комплексов помещичьих усадеб

- исторических мест, связанных с жизнью и деятельностью известных художников, поэтов,

- поиск экономических рычагов к восстановлению неэксплуатируемых (или эксплуатируемых с нарушением сохранности) историко-культурных памятников региона как объектов показа в структуре крупномасштабных региональных экспозиций.

Таблица №37

Рекреационное районирование территории Самарской области

| Наименование субрегиона | Наименование муниципального района | Преобладающие виды туристической активности | Туристические маршруты |
| --- | --- | --- | --- |
| Отрадненский субрегион | Борский район | Научно-просветительский туризм Коммерческо-деловой туризм | Направление «религиозный туризм» Направление «природно-ландшафтный туризм» Направление «этнотуризм» Направление «промышленная архитектура» Направление «коммерческий туризм» |

- На территории с.п.Борское планируется размещение базы отдыха на базе борской минеральной воды.

Научно-просветительский туризм:

Организация туристического маршрута по памятникам природы истории и культуры: - с. Борское – с. Заплавное – с. Мойка - п.п. Урочище «Мечеть» - п.п.Геологические отложения триаса – п.п. Гостевский шихан – п.п. Бузулукский бор – п.п.Неприкский борок – п.п. с. Подгорное (древние поселения, п.археологии) – п.п.Урочище «Марьин пупок» - с. Борское.

Этнотуризм:

Организация туристического маршрута по этническим селам: – с.Борское – с. Таволжанка (чуваши) – с. Благодаровка (мордва-мокша) – с. Коноваловка (мордва-эрзя) – с. Большое Алдаркино - с. Борское.

Промышленная архитектура:

Организация туристического маршрута с включением памятников историко-культурного наследия: Железнодорожная станция “Неприк” в c. Борское; Водочный завод Мжельского (комплекс) в c. Борское.

## 7.10. Мероприятия по охране окружающей среды

На территории м.р. Борский компоненты окружающей среды подвергаются негативному воздействию в результате:

- Деятельности предприятий агропромышленного комплекса;

- Функционирования нефтедобывающих  производств;

- Загрязнения атмосферы выбросами автомобильного транспорта.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является оздоровление среды жизнедеятельности в границах проектирования.

С учетом существующих экологических проблем на территории муниципального района Борский необходимо провести мероприятия:

- по охране атмосферного воздуха;

- по охране поверхностных и подземных вод, почв;

- по охране растительного и животного мира;

- по строительству новых и рекультивации существующих объектов захоронения биологических отходов;

- мероприятия, проводимые с целью повышения экологической культуры населения.

Охрана атмосферного воздуха

В целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в границах проектируемой территории предусматриваются следующие мероприятия:

- Установка и ремонт пылегазоочистного оборудования;

- Установка дымовых труб увеличенной высоты в тех случаях, когда с помощью доступных технологических и организационно-технических мероприятий не удается обеспечить допустимый уровень ПДК загрязняющих веществ;

- Сокращение выбросов в атмосферу от неорганизованных источников;

- Обустройство санитарно-защитных зон предприятий;

- Организация санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог.

Охрана водных ресурсов

Мероприятия по охране водных ресурсов в границах проектирования включают в себя:

- Строительство канализационных очистных сооружений в с.п.Борское;

- Реконструкция действующих и строительство новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);

- Разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос р.Самара, р.Таволжанка.

Мероприятия по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений

- Берегоукрепление и расчистка русла р.Самара у с.Борское;

- Строительство дамбы обвалования у п. Немчанка;

- Строительство дамбы обвалования в п.им.Клары Цеткин;

- Строительство дамбы обвалования в с.Мойка;

- Берегоукрепление русла р.Самара в районе с.Заплавное;

- Берегоукрепление русла р.Таволжанка у с.Старая Таволжанка;

- Берегоукрепление русла р.Таволжанка у с.Таволжанка;

- Берегоукрепление русла р.Таволжанка у с.Усманка;

- Берегоукрепление русла р.Таволжанка у с.Алексеевка;

- Берегоукрепление русла р.Таволжанка у с.Гвардейцы;

- Реконструкция ГТС пруда Скобелевский в районе п.Тростянка и с.Подсолнечное;

- Реконструкция ГТС пруда на овраге «Бралгин» в с.Коноваловка;

- Реконструкция ГТС пруда в овраге «Сухая Таволжанка» в 2 км от с.Усманка;

- Реконструкция ГТС пруда «Баженовский» у с.Баженовка (в овраге Солоничка);

- Реконструкция ГТС пруда у с.Ново-Геранькино;

- Реконструкция ГТС пруда у п.Марьевка.

Размещение твердых бытовых и промышленных отходов, охрана почв

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Мероприятия по размещению отходов производства и потребления:

- Своевременное выявление и ликвидация несанкционированных свалок в населенных пунктах м.р.Борский;

- Строительство ll очереди полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в районе с.Борское;

- Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории населенных пунктов муниципального района Борский;

- Проведение рекультивации территорий, в местах разработки нефтяных месторождений.

Мероприятия по захоронению биологических отходов:

Объекты захоронения биологических отходов м.р.Борский не соответствуют требованиям «ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов» 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г.». В связи с выявленной проблемой в проекте «Схема территориального планирования м.р.Борский Самарской области» предлагается строительство объектов размещения биологических отходов в следующих населенных пунктах:

- Строительство ямы Беккари в с.Подгорное;

- Строительство ямы Беккари в п.Новый Кутулук;

- Строительство ямы Беккари в с.Гвардейцы;

- Строительство ямы Беккари в с.Долматовка;

- Строительство ямы Беккари в с.Васильевка;

- Строительство ямы Беккари в с.Сосенка;

- Строительство ямы Беккари в с.Алексеевка;

- Строительство ямы Беккари в п.им.Клары Цеткин;

- Строительство ямы Беккари в с.Петровка.

Обеззараживание биологических отходов

При строительстве новых объектов предлагается следующий способ обеззараживания биологических отходов: в соответствии с п.4.1.2 «ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов»,  дно ямы засыпается сухой хлорной известью или другим хлорсодержащим дезинфицирующим средством с содержанием активного хлора не менее 25% из расчета 2 кг на 1м2 площади. Непосредственно перед захоронением у павших животных вскрывают брюшную полость с целью недопущения самопроизвольного вскрытия могилы из-за скопившихся газов, а затем трупы обсыпают тем же дезинфектантом.

В целях соблюдения требований «ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов» 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г.» и обеспечения безопасности компонентов окружающей среды при размещении биологических отходов на территории м.р.Борский рекомендуется провести следующие мероприятия:

- скотомогильник, несоответствующий ветеринарно-санитарным требованиям в п.Новый Кутулук, рекомендуется законсервировать с последующей рекультивацией территории;

- рекомендуется провести консервацию закрытых скотомогильников в с. Долматовка, в с.Подгорное, в с. Соковнинка с последующей рекультивацией их территории;

- привести в соответствие с требованиями «ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г. действующие объекты размещения биологических отходов в с.Языково, д.Новая Покровка, с.Подсолнечное, с.Большое Алдаркино, с.Борское, с.Благодаровка, с.Заплавное, с.Коноваловка, с.Таволжанка, с.Усманка.

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере организации ритуальных услуг

- На территории м.р. Борский предлагается расширение существующего кладбища в c. Борское.

Охрана растительного и животного мира, особо охраняемые природные территории

Мероприятия по охране растительного и животного мира, особо охраняемым природным территориям включают:

- озеленение санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий и иных объектов;

- озеленение жилых зон;

- озеленение и благоустройство берегов водоемов;

- восстановление, защита и охрана лесов;

- создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения:

- Долина р.Таволжанка;

- Мойкинская степь;

- Овраг Сухая Таволжанка.

Повышение уровня экологической культуры населения, экологические воспитание и просвещение

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

- Использования средств массовой информации и сочетания лекционной, экспериментальной, учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности;

- Развитие системы базового экологического образования;

- Совершенствование специализированного экологического образования;

- Развития экотуризма;

- Обеспечение прав граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды;

- Совершенствование системы дополнительного экологического образования (эколого-натуралистических центров, экологических лагерей);

- Развития системы общественного экологического мониторинга;

- Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п;

- Совершенствование системы распространения экологической информации через СМИ (пресса, радио, телевидение, интернет);

- Развитие общественного молодежного экологического движения.

Реализация программы развития экологического образования позволит обеспечить повышения уровня экологической культуры и информированности населения о состоянии окружающей среды как важного условия для решения обострившихся проблем природопользования, улучшения состояния окружающей среды и здоровья населения.

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов на территории муниципального района Борский на природоохранную деятельность.

# 8. Порядок подготовки и утверждения Схемы территориального планирования муниципального района Борский

Таблица №38

Инструкция о порядке подготовки и утверждения схемы территориального планирования

муниципального района

| № | Мероприятие | Уполномоченный на проведение мероприятия орган | Перечень задач, которые должны быть выполнены | Срок выполнения | Конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановления о подготовке проекта схемы территориального планирования муниципального района | Глава администрации муниципального района | Разработка, принятие и опубликование постановления В постановлении должны содержаться следующие сведения: решение о подготовке проекта схемы территориального планирования; порядок и сроки проведения работ по подготовке схемы территориального планирования (указать, что: разработка проекта осуществляется исполнителем, с которым по результатам конкурса заключен муниципальный контракт на разработку проекта схемы территориального планирования (ГУП СО институт «ТерНИИгражданпроект); уполномоченный отдел Администрации (уполномоченный орган местного самоуправления) осуществляет текущий контроль за работой исполнителя, анализирует представленные исполнителем промежуточные проекты схемы территориального планирования на соответствие законодательству РФ, вносит исполнителю предложения по проекту, организует проведение публичных слушаний по проекту; сроки внесения предложений по проекту схемы территориального планирования заинтересованными лицами, порядок их внесения, порядок фиксации предложений; иные положения, касающиеся организации работ по подготовке проекта. | Не установлен | Опубликование постановления Главы администрации муниципального района о подготовке проекта схемы территориального планирования не позднее 10 дней со дня принятия в газете, являющейся в соответствии с уставом муниципального района источником официального опубликования муниципальных правовых актов. |
| 2. | Разработка проекта схемы территориального планирования и передача его на рассмотрение в администрацию муниципального района | Организация, заключившая муниципальный контракт на разработку проекта схемы территориального планирования муниципального района | Разработка текстовой части и карт схемы территориального планирования осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, генеральных планах поселений положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. | Устанавливается постановлением о подготовке проекта схемы территориаль-ного планирования | Проект схемы территориального планирования муниципального района, включающий карты и текстовые положения |
| 3. | Рассмотрение проекта схемы территориального планирования органами Администрации муниципального района | органы Администрации муниципального района | Анализ проекта схемы территориального планирования; Формирование предложений о внесении дополнений, изменений | Срок может устанавливаться постановлением о подготовке проекта схемы территориаль-ного планирования | Письменные замечания и предложения по проекту |
| 4. | Внесение в проект схемы территориального планирования предложений и замечаний органов Администрации муниципального района | Организация, заключившая муниципальный контракт на разработку проекта схемы территориального планирования | Внесение изменений в проект схемы территориального планирования | Срок может устанавливаться постановлением о подготовке проекта схемы территориаль-ного планирования | Направление проекта схемы территориального планирования Главе администрации муниципального района с изменениями и дополнениями |
| 5. | Утверждение проекта схемы территориального планирования муниципального района и направление его на опубликование | Глава администрации муниципального района | Рассмотрение и утверждение проекта схемы территориального планирования главой администрации муниципального района |  | Направление проекта схемы территориального планирования на опубликование |
| 6. | Опубликование проекта схемы территориального планирования и размещение его на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" | Администрация муниципального района | Направление схемы территориального планирования для опубликования и размещения | не позднее чем за три месяца до утверждения схемы территориаль-ного планирования | Публикация проекта схемы территориального планирования и размещение его на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" Опубликованию и размещению подлежат: проект положений о территориальном планировании; проекты карт (схем) схемы территориального планирования |
| 7. | Внесение предложений по проекту схемы территориального планирования заинтересованными лицами | физические и юридические лица, органы государственной власти и органы местного самоуправления | Фиксация предложений, высказанных заинтересованными лицами Публичные слушания по проекту не проводятся! Сроки внесения предложений, порядок их внесения, порядок фиксации предложений должны быть установлены постановлением Главы администрации муниципального района о подготовке проекта схемы территориального планирования |  | Документ (протокол), фиксирующий предложения заинтересованных лиц по проекту |
| 8. | Учет замечаний заинтересованных лиц, внесенных по проекту схемы территориального планирования | Организация, заключившая муниципальный контракт на разработку проекта схемы территориального планирования | Внесение изменений в проект схемы территориального планирования | Определяется постановлением Главы администрации муниципаль-ного района о подготовке схемы территориального планирования | Проект схемы территориального планирования с изменениями и дополнениями; Направление проекта схемы территориального планирования в администрацию муниципального района |
| 9. | Рассмотрение проекта схемы территориального планирования органами Администрации муниципального района | органы Администрации муниципального района | Анализ проекта схемы территориального планирования на предмет учета замечаний заинтересованных лиц | Срок может устанавливаться постановлени-ем о подготовке проекта схемы | Направление проекта схемы территориального планирования главе администрации муниципального района |
| 10. | Принятие постановления об утверждении проекта схемы территориального планирования и направлении его на согласование | Глава администрации муниципального района | Принятие постановления о согласии с проектом; Направление проекта в уполномоченные органы для согласования | Не установлен | Постановление Главы администрации муниципального района о согласии с проектом схемы территориального планирования и направлении его на согласование |
| 11. | Согласование проекта схемы территориального планирования | Правительство РФ, Правительство Самарской области, органы местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, органы местного самоуправления муниципальных районов и органы местного самоуправления городских округов, имеющих общую границу с муниципальным районом | С Правительством РФ согласованию подлежат предложения, содержащиеся в проекте и предполагающие изменение существующих или в соответствии со схемами территориального планирования РФ планируемых: границ земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, границ земель обороны и безопасности, границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения. Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках. С Правительством Самарской области должны быть согласованы предложения, содержащиеся в проекте и предполагающие изменение существующих или в соответствии со схемой территориального планирования Самарской области планируемых: границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения, границ земельных участков, находящихся в собственности Самарской области, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения. Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории Самарской области. С заинтересованными органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района проект подлежит согласованию: в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение границ земельных участков, находящихся в собственности поселений, в части учета правил землепользования и застройки и содержащихся в генеральных планах поселений положений о территориальном планировании. Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории поселений. С заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных районов и органами местного самоуправления городских округов, имеющих общую границу с муниципальным районом, проект подлежит согласованию в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований в установлении зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории муниципального района. Таким образом, из анализа норм ГрК РФ следует, что в поселения, входящие в состав муниципального района, в муниципальные районы и городские округа, имеющие общую границу с муниципальным районом, проект подлежит направлению для согласования в обязательном порядке. В правительство РФ и правительство Самарской области проект направляется для согласования только при наличии предмета согласования. Иные вопросы, кроме вышеперечисленных, не могут рассматриваться при согласовании проекта схемы территориального планирования муниципального района. | Не более 3 месяцев со дня направления проекта схемы территориального планирования на согласование В случае непоступле-ния в установлен-ный срок главе муниципаль-ного района заключений на проект схемы террито- риального планирова-ния от указанных органов данный проект считается согласованным с такими органами. | Заключение Правительства РФ на проект схемы территориального планирования о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием принятого решения; Заключение Правительства Самарской области на проект схемы территориального планирования о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием принятого решения; Заключение органов местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием принятого решения; Заключение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, имеющих общую границу с муниципальным районом, о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием принятого решения |
| 12 | Принятие решения о создании согласительной комиссии | Глава администрации муниципального района | Принятие постановления о создании согласительной комиссии Осуществляется в случае поступления от одного или нескольких согласовывающих проект схемы территориального планирования органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом с обоснованием принятого решения | В течение 30 дней со дня истечения установленного срока согласования проекта схемы территориаль-ного планирования | Постановление Главы администрации муниципального района о создании согласительной комиссии |
| 13 | Согласование проекта схемы территориального планирования согласительной комиссией | Согласительная комиссия | Согласование проекта схемы территориального планирования согласительной комиссией Осуществляется в случае, если создана согласительная комиссия | Не более 3 месяцев со дня создания комиссии | Документ согласительной комиссии о согласовании проекта схемы территориального планирования; подготовленный для утверждения проект схемы территориального планирования с внесенными в него изменениями материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) по несогласованным вопросам. Указанные документы направляются Главе администрации муниципального района. |
| 14 | Принятие решения о направлении проекта схемы территориального планирования на утверждение в Собрание представителей муниципального района | Глава администрации муниципального района |  | Не установлен | Направление проекта схемы территориального планирования на утверждение в Собрание представителей муниципального района |
| 15 | Утверждение схемы территориального планирования решением Собрания представителей муниципального района | Собрание представителей муниципального района | Подготовка и утверждение решения Собрания представителей муниципального района | не ранее чем через три месяца после опубликования проекта схемы территориаль-ного планирования | Решение Собрания представителей муниципального района об утверждении схемы территориального планирования |
| 16 | Направление схемы территориального планирования в уполномоченные органы | Администрация муниципального района | Направление схемы территориального планирования в: Министерство регионального развития РФ; Правительство Самарской области; органы местного самоуправления поселений, которые входят в состав муниципального района; органы местного самоуправления муниципальных районов и органы местного самоуправления городских округов, имеющих общую границу с муниципальным районом. | в течение 3 дней со дня утверждения схемы территориаль-ного планирования | Направление схемы территориального планирования в уполномоченные органы |
| 17 | Опубликование схемы территориального планирования и размещение в сети "Интернет" | Администрация муниципального района | Направление схемы территориального планирования для опубликования и размещения | не позднее 10 дней со дня принятия решения | Публикация проекта схемы территориального планирования и размещение его на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" Опубликованию и размещению подлежат: проект положений о территориальном планировании; проекты карт (схем) схемы территориального планирования |

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В качестве мероприятий территориального планирования в схемах территориального планирования муниципальных районов могут быть предусмотрены:

— размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района;

— строительство и реконструкция объектов капитального строительства местного значения муниципального района.

Под объектами капитального строительства местного значения муниципального района, планирование размещения которых должно осуществляться в схеме территориального планирования муниципального района, следует понимать объекты капитального строительства, соответствующие следующим основным условиям:

— размещение данных объектов необходимо для осуществления определенных законодательством полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения муниципального района;

— законодательством предусмотрена возможность финансирования строительства и реконструкции указанных объектов, предназначенных для осуществления конкретных полномочий из бюджета муниципального района;

— законодательством разрешено нахождение данных объектов в собственности муниципального района.

Объекты капитального строительства, не отвечающие указанным признакам, не являются объектами капитального строительства местного значения муниципального района, и планирование их размещения не должно осуществляться в схеме территориального планирования муниципального района.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06 октября 2003 N 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района относятся:

- формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района, контроль за исполнением данного бюджета;

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района;

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района;

- организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

- организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

- организация оказания на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;

- выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Федеральный закон "О рекламе");

- формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;

- содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

- выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на межселенных территориях;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.

Органы местного самоуправления муниципального района имеют также право на:

- создание музеев муниципального района;

- участие в организации и финансировании проведения на территории муниципального района общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

- создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального района;

- оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального района;

- создание службы неотложной медицинской помощи в структуре медицинских учреждений в целях оказания на территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи.

В собственности муниципальных районов может находиться:

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения муниципального района;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.

В собственности муниципальных районов также могут находиться:

- имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в границах муниципального района;

- автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;

- пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания населения между поселениями на территории муниципального района;

- имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

- имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;

- имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также предоставления дополнительного образования и организации отдыха детей в каникулярное время;

- имущество, предназначенное для оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

- имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостроительной документации, а также имущество, предназначенное для хранения указанных фондов;

- имущество, включая земельные участки, предназначенное для содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг;

- имущество межпоселенческих библиотек;

- имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;

- земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности муниципального района в соответствии с федеральными законами;

- пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и более поселений или на межселенной территории муниципального района;

- имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района;

- имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

- имущество, предназначенное для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта;

- имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

- объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

- имущество, предназначенное для содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

О планировании строительства объектов капитального строительства за счет средств частных инвесторов и закреплении конкретных площадок под строительство указанных объектов.

Планирование размещения объектов, финансирование строительства которых планируется осуществлять за счет средств частных инвесторов, и которые в последующим будут находиться в частной собственности, в схеме территориального планирования муниципального района не осуществляется. Мероприятия по строительству и реконструкции указанных объектов не могут быть включены в схему территориального планирования муниципального района.

Планирование строительства объектов капитального строительства за счет средств частных инвесторов и определение конкретных площадок под строительство указанных объектов должны закрепляться не в качестве мероприятий территориального планирования схем территориального планирования муниципальных районов, а в рамках функционального зонировании территории муниципального образования, осуществляемого в генеральных планах городских округов и поселений.

Функциональное зонирование, в отличие от мероприятий территориального планирования, осуществляется только в генеральных планах городских округов и поселений, и не влечет каких-либо обязанностей органов местного самоуправления по строительству объектов капитального строительства, а фиксирует перспективное градостроительное развитие, определяет планы муниципального образования по за-
стройке территории в целях привлечения средств частных инвесторов.

Об объектах капитального строительства, финансирование строительства которых осуществляется из бюджета Самарской области путем представления муниципальным образованиям субсидий из фонда муниципального развития.

Примером подобных объектов капитального строительства являются, например, амбулаторно-поликлинические учреждения и стационары с родильными отделениями. Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ организация оказания на территории муниципального образования скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов отнесена к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Следовательно, амбулаторно-поликлинические учреждения, стационары с родильными отделениями в муниципальных образованиях являются объектами капитального строительства местного значения и планирование их размещения должно осуществляться в схемах территориального планирования муниципальных районов и генеральных планах городских округов.

Зачастую областными целевыми программами подобные объекты указываются в перечне строек и объектов капитальных вложений, финансируемых за счет средств областного бюджета, при этом финансирование их строительства предусматривается путем предоставления муниципальным образованиям субсидий из областного бюджета.

Следовательно, субъект РФ может участвовать в строительстве амбулаторно-поликлинических учреждений и стационаров с родильными отделениями только путем предоставления субсидий муниципальным образованиям. В этом случае юридически финансирование строительства осуществляется за счет средств местных бюджетов. В связи с тем, что оказание первичной медико-санитарной помощи относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, финансирование строительства указанных объектов из бюджета субъекта РФ путем предоставления субсидий муниципальным образованиям не влечет перевод данных объектов капитального строительства в перечень объектов капитального строительства регионального значения, и планирование размещения данных объектов должно осуществляться в схемах территориального планирования  муниципальных районов и генеральных планах городских округов.

В конце 2007 г. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 №184-ФЗ был дополнен положениями, в соответствии с которыми из бюджета субъектов РФ могут также финансироваться инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной и инженерной инфраструктур муниципальных образований. При этом имущество, созданное в процессе реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктур муниципальных образований, подлежит безвозмездной передаче в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для использования в целях, предусмотренных ст. 50 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (п. 3.1 ст. 26.11 Закона №184-ФЗ).

Таким образом, субъекты РФ теперь наделены правом осуществлять строительство объектов капитального строительства местного значения в сфере социальной и инженерной инфраструктур не только путем предоставления субсидий, но и напрямую, путем выделения необходимых денежных средств из бюджета субъекта РФ. Следовательно, субъекты РФ теперь вправе осуществлять и планирование размещения подобных объектов.

# 9. Приложения

# Footnotes

В случаях, когда администрацию муниципального района возглавляет глава муниципального района, соответствующие акты принимаются главой муниципального района.

В случаях, когда администрацию муниципального района возглавляет глава муниципального района, соответствующие акты принимаются главой муниципального района.

# Text boxes

Город (поселок)

Город (поселок)

+

Сельские населенные пункты

Один населенный пункт

Несколько населенных пунктов

Городские поселения

Сельские поселения

Муниципальный район

Городской округ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ