На территории Нижегородской области имеются объекты, использующие в своем производстве аварийно химически опасное вещество (АХОВ) - АММИАК.

Аммиак - при нормальных условиях бесцветный газ с характерным резким запахом, почти в два раза легче воздуха. При выходе в атмосферу дымит. При обычном давлении затвердевает при температуре -780С и сжижается при -340С.

10%-й раствор аммиака поступает в продажу под названием «нашатырный спирт».

Его используют при получении азотной кислоты, азотсодержащих солей, соды, мочевины, синильной кислоты, удобрений, диазотипных светокопировальных материалов.

Жидкий аммиак широко применяется в качестве рабочего вещества (хладагента) в холодильных машинах и установках. Вызывает поражение дыхательных путей.

Токсическое действие на человека

Насморк, кашель, затрудненное дыхание, удушье, учащается сердцебиение, нарастает частота пульса. Пары сильно раздражают слизистые оболочки и кожные покровы,  вызывают жжение, покраснение и зуд кожи, резь в глазах, слезотечение. При соприкосновении жидкого аммиака и его растворов с кожей возникает обморожение, жжение, возможен ожог с пузырями.

Меры защиты

Если поражение аммиаком все же произошло, следует немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух. Транспортировать надо в лежачем положении. Необходимо обеспечить тепло и покой. При отеке легких искусственное дыхание делать нельзя.

В случае аварии необходимо опасную зону изолировать, удалить людей и не допускать никого без средств защиты органов дыхания и кожи.

Место разлива нейтрализуют слабым раствором кислоты, промывают большим количеством воды. Если произошла утечка газообразного аммиака, то с помощью поливомоечных машин, авторазливочных станций, пожарных машин распыляют воду, чтобы поглотить пары.

Чтобы предупредить попадание аммиака на кожные покровы, следует использовать защитные прорезиненные костюмы, резиновые сапоги и перчатки.

Общие меры защиты

При опасности отравления необходимо:

- быстро выйти из района заражения в направлении, перпендикулярном движению зараженного облака;

- опуститься на нижние этажи или подвал;

- использовать противогазы всех типов, при отсутствии - ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5 % раствором лимонной кислоты.

Если отсутствуют средства индивидуальной защиты и выйти из района аварии невозможно, останьтесь в помещении, включите радиоточку, ждите сообщений органов управления по ГОЧС. Плотно закройте окна и двери, дымоходы, вентиляционные отдушины. Входные двери зашторьте, используя одеяла и любые плотные ткани. Заклейте щели в окнах и стыки рам пленкой, лейкопластырем или обычной бумагой.

Телефоны экстренного реагирования

Единая служба спасения

01

(112)

Скорая помощь

03

по правилам поведения при аварии с аварийно химически опасным веществом

АММИАК