Утвержден:

Решением Собрания представителей

сельского поселения Новый Кутулук

муниципального района Борскмй

Самарской области

№ 112 от 29.11.2013 г.

Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 4/2012 от 10.09.2012 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Борский

Генеральный план сельского поселения Новый Кутулук муниципального района Борский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                             Г.О. Черемисин

г. Самара, 2012 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Новый Кутулук муниципального района Борский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Новый Кутулук муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Новый Кутулук муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Новый Кутулук муниципального района Борский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Новый Кутулук муниципального района Борский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Новый Кутулук муниципального района Борский Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноге нного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Новый Кутулук муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Новый Кутулук муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Новый Кутулук муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Новый Кутулук муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Новый Кутулук муниципального района Борский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                           Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                           И.В. Власов

Начальник отдела ЭТО                                                                             О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                         О.Н. Игнатова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                          Т.В. Филанова

Главный специалист отдела ИСОГД                                                          А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                          М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                         Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                         Т.Л.Кузьмина

Руководитель группы ЭТО                                                                        Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                         И.К.Марфина

Ведущий специалист ЭТО                                                                          Л.А.Гришина

Инженер-эколог I категории                                                                       И.А. Никонов

Архитектор отдела ГП и застройки                                                      О.А.Кольжанова

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                  А.В. Сосновская

Инженер I категории                                                                              О.П. Лекомцева

Инженер I категории                                                                                 Е.А. Андреева

Инженер I категории                                                                             А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С».

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	8

2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ КУТУЛУК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ	21

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ КУТУЛУК	21

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая справка	21

2.1.2. Место и роль сельского поселения Новый Кутулук в системе расселения Самарской области	23

2.1.3. Местоположение сельского поселения Новый Кутулук муниципального района Борский на территории Самарской области	24

2.1.4. Природно-климатические  условия исследуемой территории	27

2.1.4.1 Климат	27

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология	27

2.1.4.3. Гидрогеологические условия	27

2.1.4.4. Опасные природные процессы	28

2.1.4.5. Гидрографическая сеть	29

2.1.4.6. Полезные ископаемые	29

2.1.4.7. Почвы и растительный покров	29

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы	30

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ КУТУЛУК	30

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Новый Кутулук	30

2.2.1.1. Основные демографические тенденции.	30

2.2.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский	34

2.2.1.3 Демографическая ситуация в сельском поселении Новый Кутулук м.р. Борский	40

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Новый Кутулук	43

2.3.ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НОВЫЙ КУТУЛУК	46

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ КУТУЛУК	47

2.4.1. Жилая зона	47

2.4.1.1 Характеристика жилищного фонда	48

3.4.2. Общественно-деловая зона	49

2.4.2.1. Учреждения и предприятия обслуживания	49

2.4.3. Зона производственного использования	55

2.4.3.1. Характеристика существующих предприятий	55

2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры	57

2.4.4.1. Транспорт	57

2.4.4.1.1 Внешний транспорт	57

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта	58

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.	59

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры	63

2.4.5.1.Инженерное оборудование территории	63

2.4.5.1.1. Водоснабжение	63

2.4.5.1.2.  Водоотведение	64

2.4.5.1.3. Теплоснабжение	64

2.4.5.1.4. Газоснабжение.	65

2.4.5.1.5 Электроснабжение	65

2.4.5.1.6. Электросвязь	67

2.4.6. Зона рекреационного назначения	68

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования	68

2.4.8. Зона специального назначения	72

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	72

2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий	73

2.5.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия	73

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий	75

2.5.2. Санитарно-защитные зоны	77

3.5.2.1 Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса	77

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения	79

2.5.2.3. Кладбища	79

2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Новый Кутулук	79

2.5.2.6. Объекты электроснабжения	80

2.5.2.7 Транспортная инфраструктура	80

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов	81

2.5.4. Охранные зоны	81

2.5.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы	82

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	83

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	85

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых	85

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	86

2.6 ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ	87

3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ КУТУЛУК	89

3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	89

3.1.1. Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения и последовательность их выполнения	90

3.1.2. Планируемые для размещения на территории муниципального района Борский объекты местного значения и последовательность их выполнения	90

3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ НОВЫЙ КУТУЛУК	94

3.3 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ КУТУЛУК	96

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение	96

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон	97

3.3.2.1. Развитие жилой зоны	97

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда	98

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны	102

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания	105

3.3.2.3.Развитие зоны производственного использования	107

3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры	107

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры	107

3.3.2.4.1.1 Водоснабжение	107

3.3.2.4.1.2. Водоотведение	111

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение	115

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение	116

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение	122

3.3.2.4.1.6. Электросвязь	134

3.3.2.5.Развитие транспортной инфраструктуры	136

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры	136

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть	136

3.3.2.5.1.2. Искусственные дорожные сооружения	143

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	143

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения	144

3.3.2.7. Развитие зоны специального назначения	145

3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования	145

3.3.2.9. Экспликация планируемых объектов. Описание и параметры функциональных зон	146

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	155

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ КУТУЛУК	158

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	159

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	160

3.8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ	160

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ КУТУЛУК	162

5. ВЫВОДЫ	166

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Новый Кутулук муниципального района Борский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Новый Кутулук Самарской области № 4/2012 от 10.09. 2012  года.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- проект генерального плана (I этап) сельского поселения Новый Кутулук муниципального района Борский Самарской области, выполнена на  основании муниципального контракта  № 8 от 10.11.2008, ОАО «ГИПРОГОР»;

- «Схема территориального планирования Самарской области», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», г. Самара, 2007 г.;

- «Схема территориального планирования муниципального района Борский Самарской области», выполнена на  основании муниципального контракта  № 9109 от 07.11.2008,  ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2008г.

- Проект планировки и застройки п. Новый Кутулук, Борского района Куйбышевской области, 1977 г.;

- Проект планировки и застройки с. Коптяжево, Борского района Куйбышевской области, 1977 г.;

- Проект планировки и застройки с. Страхово, Борского района Куйбышевской области, 1977 г.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Cамарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в ред. 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (в ред. от 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (в ред.от 28.07.2012 7 № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012 г.  №93-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (в ред. от 29.06.2012 г. №96-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в ред. от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ). Подгот. новая редакция, вступ. в силу 01.01.2013г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии" (в ред. от 21.05.2012г. №636).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №342-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (в ред. от 20.03.2011г. №41-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (в ред. от 19.07.2011 №246-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в ред. от 29.06.2012 года №96-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 10.07.2012г. № 110-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 02.05.2012г. №40-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №374-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (в ред. от 25.06.2012г №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 06.12.2011г. №409-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 06.11.2011г. №301-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (01.04.2012г №23-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в ред. от  25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 28.11.2011г. №337-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (в ред. от 19.07.2011г. №248-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в ред. от 25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 28.07.2012г. №128-ФЗ)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (18.07.2011г №242-ФЗ)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" (в ред. 08.12.2011г. №424-ФЗ)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (в ред. от 28.02.2012г. №6-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (в ред. от 07.11.2011г. №303-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (в ред. от 29.06.2012г №96-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (ред.с измен. от 10.07.2012 г. №109-ФЗ)

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (в ред.от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (в ред.от 10.07.2012г №118-ФЗ)

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в ред. от 29.12.2010г №441-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(в ред. от 10.07.2012г. №117-ФЗ)

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011 №399)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (в ред. от 15.12.2010 г. N1018)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (в ред. от 06.03.2012 года №198)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (в ред. от 14.07.2012 года №721)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области от 25.02.2005 № 59-ГД «Об установлении границ муниципального района Борский Самарской области» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 25.02.2005 года N 53-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Борский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. №94-ГД «О земле» (в ред. от 03.07.2012г.  №62-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области» (в ред. от 04.05.2012г. № 34-ГД)

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (в ред. от 13.06.2012 г. №54-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» (в ред. от 07.03.2012г. №13-ГД)

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» (в ред. от 12.12.2011г.№146-ГД)

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» (от 05.05.2011г №43-ГД)

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области» ( от 22.11.2011г №124-ГД)

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011).

- Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области» (ред. от 19.03.2009г.№ 107)

- Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (от 13.09.2012 г. №437).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.№69)

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года» (в ред.25.06.2012г.№296)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области» (дейст. докум. приостановлено до 01.01.2013г)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы» (в ред. от 07.06.2012г.№266)

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы» (в ред. от 02.05.2012г. №226)

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011г №882)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, от 22.02.2012 г. №82

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 22.02.2012 года №99)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012г.  №273)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» (в ред. от 22.02.2012 г. №88)

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88

- О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

- Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193  (в ред. от 30.07.2012г.N 347)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (в ред. от 24.08.2012 г. N383)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399  (в ред. от 28.06.2012г №311)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 03.08.2012г №357

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2012г №70

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2010 №632

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 24.08.2011 г. №419

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355 (в ред. от 24.05.2012г.№253)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (в ред. от 02.04.2012г №148)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.06.2010г. №217,.. от 06.09.2012 №419)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (в ред. от 09.04.2012 г.№165)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.08.2010 года №369, от 27.09.2010г. №434)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (в ред. от 10.04. 2012 г.№184)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 28 июня 2012 г. №308)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539 (в ред. от 06.09.2012 №420).

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 22.03.2012 г.№135).

- Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 21.12.2010 N74).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области».

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Борский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п)

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2012.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Новый Кутулук,  о среднегодовом приросте населения с.п. Новый Кутулук и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Новый Кутулук м.р. Борский.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Борский Самарской области.

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения Новый Кутулук»

Генеральный план разработан на территорию муниципального образования сельского поселения Новый Кутулук с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения с.п. Новый Кутулук.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем, как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения (функционального, пространственного, планировочного) состояния территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Новый Кутулук

- Территориальное планирование сельского поселения Новый Кутулук осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Новый Кутулук (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Новый Кутулук являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Новый Кутулук, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Новый Кутулук исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Борского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Новый Кутулук по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Новый Кутулук для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Борского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Новый Кутулук;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Новый Кутулук;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Новый Кутулук;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Новый Кутулук для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Новый Кутулук в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Новый Кутулук, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Новый Кутулук;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Новый Кутулук.

# 2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ КУТУЛУК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ КУТУЛУК

### 2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая справка

На территории Самарского Поволжья люди впервые появились около ста тысяч лет назад. Достоверные сведения о заселении территории современного муниципального района Борский относятся к каменному веку. На территории района около села Гвардейцы археологами были исследованы курганы, в которых обнаружены захоронения разных веков: от эпохи бронзы (захоронения полтавкинской и срубной культуры) до золотоордынского времени эпохи средневековья. Наибольшее количество памятников сосредоточено на прибрежных территориях рек Таволжанка и Кутулук.

Долгие годы, после присоединения Среднего Поволжья к России, на территории Борского района  существовали только летние кочевья степняков и  редкие казачьи стоянки, в укромных местах прятались ватажные строения русских рыболовов.

Процесс заселения принял активную форму в конце XVI – начале XVII века в  результате колонизации восточных земель и изменения в связи с этим границ Московского государства, для охраны которых были воздвигнуты крепости Самарская, Сызранская, Кашпирская.

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. Для охраны районов освоения в 1731 году была воздвигнута Ново-Закамская линия укреплений, положившая начало таким поселениям, как Алексеевка, Сергиевск,  Кинель, Красный Яр.

В 1737 году в  связи с расширением границ  Российского государства на восток и юго-восток, была сооружена Самарская укрепленная линия с крепостями: Красносамарской, Борской, Ольшанской, Бузулукской, Тоцкой, Сорочинской и Новосергиевской.

В XIX веке политические перемены укрепили поместных дворян. Большого размаха достигла раздача земель дворянству. В это время продолжали расти ранее сложившиеся, и появлялись новые поместья.

После провозглашения Советской власти на территории современного Борского района шло интенсивное образование волостных и сельских Советов.

16 июля 1928 г. постановлением ВЦИК «О составе округов, районов и их центров Средне-Волжской области» в составе Бузулукского округа из бывшей Борской волости был образован Борский район с центром в селе Борское. 8 октября 1928 г. его включили в состав Самарского округа. В 1936 году Средне-Волжская область была преобразована в Куйбышевскую, из  Борского района выделились Алексеевский, Богатовский, Петровский, Утевский.

В 50-х годах в Борском районе открыты месторождения нефти и газа. В 1958 году недалеко от села Борское и в двух километрах от станции «Неприк», на территории бывшего военного аэродрома началось строительство поселка нефтяников, получившего название Новоборский.

В 1962 г. Борский район был ликвидирован, в 1965 г. снова восстановлен. В его состав вошел  51 населенный пункт,  районный центр - село Борское.

Поселок  Новый  Кутулук (совхоз  Неприк) образовался как подсобное хозяйство станции Неприк Самаро-Златоуской железной дороги Самарской области на левом  берегу р. Кутулук.

Село Коптяжево. 20 апреля 1749 г. на поданную  просьбу секретаря Оренбургской канцелярии И.А. Коптяжева последовало распоряжение отвести ему земли на реке Тутовля ( Кутулук), в деревне Коптяжево поселилась помещица Коптева.

Село Богдановка. Первое упоминание как о сельце Ключевка-Богдановка принадлежало Пелагее Богдановой в 1816 году (17 дворов). Расположено рядом с Богдановским водохранилищем.

Село Страхово названо  по фамилии помещика  которому принадлежало село. 20 апреля 1749 года на поданную просьбу поручика Пензенского  полка В.М.Страхова последовало распоряжение отвести ему земли на  реке Тутовля (Кутулук). На пожалованных землях за Страховым и д. Кутулук (Страхово) было написано к началу 1760-х г.г. 42 души. Расположено на берегу Богдановского водохранилища.

Поселок Елховка. Первое упоминание от 1768г.  как Елховка-Марычевка, по фамилии Капитана Марычева.

Поселок Марьевка. Образовался стараниями тайной советницы Марии Михайловны Челищевой, к 1841 году в поселке располагалось  53 крестьянских двора.

Деревня  Сосенка, 19 век. Образовалось в связи с переселением  д. Печа Кинель-Черкасского района.

25.02.2005 г. на территории муниципального района Борский Самарской области образовано 13 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Новый Кутулук. В его состав входят поселок Новый Кутулук, являющийся административным центром сельского поселения, села Богдановка, Коптяжево, Страхово, поселки Марьевка, Елховка и деревня Сосенки.

Памятники археологии, расположенные на территории с.п. Новый Кутулук

Таблица №1

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| 2. | Богдановка I | кург. мог. | Богдановка | 2 км юз | не определ. | 0,00 |
| 18. | Марьевка I | кург. один. | Марьевка | 1,7 км ююз | не определ. | 1,20 |
| 19. | Марьевка I | кург. мог. | Марьевка | 1,5 км сз | не определ. | 1,50 |
| 20. | Марьевка II | кург. один. | Марьевка | 2,5 км в | не определ. | 1,50 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2008 году |
| 1. | Коптяжево I | селище | Коптяжево | в окраина | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2009 году |
| 12. | Коптяжево I | кург. один. | Коптяжево | 0,9 км юв | не определ. | 0,00 |
| 13. | Коптяжево I | кург. мог. | Коптяжево | 2 км юв | не определ. | 0,00 |
| 14. | Березняки I | кург.мог. | Березняки | 1,2 км з | не определ. | 0,00 |
| 15. | Богдановка II | кург. мог. | Богдановка | юз окраина | не определ. | 0,00 |
| 16. | Коптяжево I | грунт. мог. | Коптяжево | 1 км зюз | не определ. | 0,00 |
| 17. | Коптяжево I | м/нах. кер., кремня | Коптяжево | 0,5 км св | не определ. | 0,00 |

Сводный список выявленных объектов культурного наследия,

расположенных на территории с.п. Новый Кутулук

Таблица №2

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Автор | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
|  | Церковь | Конец ХIХ в. |  | c. Страхово | 426 |

### 2.1.2. Место и роль сельского поселения Новый Кутулук в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области с.п. Новый Кутулук входит в состав буферной зоны.

Сельское поселение Новый Кутулук муниципального района Борский, расположено в северной части района.

Сельское поселение Новый Кутулук – населенный пункт с убывающим населением. По состоянию на 1.01.2012 г. численность населения с.п. Новый Кутулук составила 1423 человека. Доля трудоспособного населения намного ниже среднего показателя по сельскому населению района и области. Ярко выражено старение населения.

Сельское поселение Новый Кутулук располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты промышленного и агропромышленного комплекса. Недостаточная развитость сети объектов социальной инфраструктуры компенсируется территориальной близостью к административному центру района, «подключение» к инфраструктуре которого обеспечивает функционирование этого сельского поселения, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на центр агломерации, и ближайшие городские округа (Бузулук и Отрадный).

Для сельского поселения Новый Кутулук как элемента буферной зоны рекомендовано активное заселение с поддержанием режима межселенной миграции. Расселение мигрантов в пределах существующего поселения путем строительства блокированной и коттеджной застройки, сельских усадеб.

Поселение нуждается в формировании новых мест приложения труда. Приоритетным направлением является развитие объектов рекреации, туризма, обслуживания, возможно развитие производственных объектов, объектов транспорта, перерабатывающих предприятий.

### 2.1.3. Местоположение сельского поселения Новый Кутулук муниципального района Борский на территории Самарской области

Муниципальный район Борский расположен на стыке двух крупных экономических регионов:  Уральского и Поволжского.  Он граничит на  севере с Кинель-Черкасским районом,  на западе – с Богатовским,  на юге – с Алексеевским,  на востоке – с Бузулукским районом Оренбургской области. Его площадь 2123,9 кв. м.

Сельское поселение Новый Кутулук расположено на севере  муниципального района Борский Самарской области.

Законом Самарской области  №53-ГД от 25.02.2005 г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Борский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», установлены границы сельского поселения Новый Кутулук

Общая площадь земель сельского поселения Новый Кутулук в установленных границах составляет 20254,99 га.

Сельское поселение Новый Кутулук граничит:

- с сельским  поселением Подгорное муниципального района Борский с востока;

- с сельским поселением  Долматовка муниципального района Борский с юга;

- с сельским поселением  Коноваловка муниципального района Борский с юга;

- с сельским поселением Арзамасцевка муниципального  района Богатовский  с запада;

- с сельским поселением  Черновка муниципального района Кинель-Черкассы с северо-запада;

- с сельским поселением Ерзовка муниципального  района Кинель-Черкассы с  северо-востока.

Сельское поселение Новый Кутулук, включает 7 населённых пунктов: поселки Новый Кутулук, Елховка, Марьевка, села Коптяжево, Богдановка, Страхово и деревню Сосенки.

Административным центром поселения является поселок Новый Кутулук.

Существующая численность населения сельского поселения Новый Кутулук. составляет 1470 человек.

### 2.1.4. Природно-климатические  условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1 Климат

Климат резко континентальный с холодной зимой и жарким сухим летом, поздними осенними заморозками и ранними весенними заморозками, зимними оттепелями и недостаточным неустойчивым атмосферным увлажнением.

Формирование климата происходит под воздействием континентальных воздушных масс умеренных широт, однако свободно проникают как арктические, так и тропические воздушные массы Средней Азии. Изотермы января -14° С, июля +21°С, осадков выпадает в среднем 350 мм, в районе Бузулукского бора- до 477 мм осадков. Часто случаются засухи.

В районе присутствует ветровая эрозия почв. Климат под действием антропогенных факторов ухудшается, поэтому мелеют реки, увеличивается концентрация загрязняющих веществ в водоемах.

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Северная часть м.р. Борский расположена на водоразделе рр. Самара и Кутулук, относится к переходной степной полосе Высокого Заволжья и представляет собой крупноволнистую равнину. Южная часть проектируемой территории представлена надпойменной террасой р. Самары и относится к провинциям Низменного Заволжья.

По условиям геоморфологического районирования проектируемая территория приурочена к среднеплейстоцен-голоценовой аккумулятивной аллювиальной равнине, переходящей к югу в позднеплиоцен-четвертичную эрозионно-денудационную низкую (hабс ≤ 200м) равнину на позднеплиоценовых (акчагыльско-апшеронских) отложениях и к северу в олигоцен-четвертичную эрозионно-денудационную равнину на мезозойских (юрских и триасовых) породах.

Рельеф территории осложнен оврагами, балками, руслами рек, рассекающими поверхность на плосковыпуклые увалы с эрозионно-опасными склонами.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

В м.р. Борский водоносный современный аллювиальный горизонт имеет ограниченное распространение и приурочен к поймам рек и их притоков, наиболее широко развит в долине р. Самара. По остальным рекам прослеживается узкой, часто прерывистой полосой. Водообильность горизонта невелика. Воды в основном гидрокарбонатно-хлоридные, натриево-кальциевые, минерализация вод 0,45-0,65 г/дм3, жесткость умеренная (4,49-7,92 мг-экв/дм3). В долинах рр. Самары и Кутулук воды в основном гидрокарбонатные натриево-калиево-магниевые с минерализацией 0,14-0,43 г/дм3, участками гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,5-0,7 г/дм3. Жесткость вод различная: от очень мягких – 1,16 мг-экв/дм3 до умеренно жестких – 5,23 мг-экв/дм3, с преобладанием устранимой жесткости. Водоносный горизонт среднечетвертичных отложений приурочен ко второй надпойменной террасе р. Самара. По химическому составу и минерализации воды пестрые. В основном гидрокарбонатные кальциево-магниевые, местами натриево-калиево-магниевые, с минерализацией 0,24-0,84 г/дм3, жесткие и очень жесткие 5-7 мг-экв/дм3. Водоносный локально-водоносный горизонт эоплейстоцена приурочен к отложениям, слагающим водораздел рр. Самара – Кутулук и его склоны. Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, участками гидрокарбонатно-сульфатные, натриево-калиево-магниевые, с минерализацией 0,26-0,87 г/дм3. Жесткость карбонатная. Водоносный акчагыльский терригенный комплекс имеет широкое распространение, слагая как склоны водоразделов, так и заполняя собой доплиоценовые врезы. Воды прослоев, в основном гидрокарбонатные кальциево–магниевые, участками гидрокарбонатно-сульфатные с минерализацией 0,21-0,89 г/дм3, от мягких до очень жестких (1,07-9,3 мг-экв/дм3), с преобладанием устранимой жесткости. Практическое значение для целей водоснабжения водоносный комплекс имеет в основном в пределах палеодолин, где он эксплуатируется скважинами. Водоносный батский терригенный горизонт развит в южной части  проектируемой территории. Водовмещающими породами являются пески, песчаники и базальный галечник, залегающий в основании толщи. Водообильность невысокая, воды гидрокарбонатно-кальциевые пресные с минерализацией до 1 г/дм3 и жесткостью 5,6 мг-экв/дм3. Водоносный нижнетриасовый терригенный горизонт распространен на правобережье р. Кутулук и левобережье р. Самары. Водообильность его сравнительно невелика, воды гидрокарбонатные натриево-магниевые с общей минерализацией 0,5-1 г/дм3, мягкие (1,58 мг-экв/дм3). По своему химическому и бактериологическому составу воды нижнетриасового горизонта являются вполне пригодными и наиболее благоприятными по сравнению с водами других горизонтов для питьевого водоснабжения населенных пунктов. Водоносный татарский карбонатно-терригенный комплекс развит повсеместно. Залегающие в кровле разреза водоносные горизонты содержат воды гидрокарбонатные магниево-натриево-кальциевые. Ниже вскрываются воды хлоридно-сульфатные, натриево-кальциевые, минерализация вод 0,12-0,95 г/дм3, жесткость 0,38-5,67 мг-экв/дм3, с преобладанием устранимой жесткости.

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

По территории сельского поселения Новый Кутулук протекают реки Кутулук и Ржавка, в западной части сельского поселения расположено крупное Кутулукское водохранилище. Кроме того, по оврагам Ближний, Березник, Елховка, Песчанный и Каменный протекают малые реки с непостоянной береговой линией, являющиеся притоками р. Кутулук.

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

На территории района в древности находилось Акчагыльское море -это послужило образованию полезных ископаемых: солей, газа, нефти. На территории района представлены породы триаса, юры, пермского и неогенового происхождения, а также - четвертичные отложения: каменная, калийная соли, глауберова соль, известняки, горючие сланцы, нефть и газ. Нефть добывается на территории района в восьми месторождениях, в частности Южно-Неприковское и Михайлокохановские месторождения.

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Почвы в Борском районе на северо-востоке - черноземы, выщелоченные и оподзоленные, в центральной части — песчаные и супесчаные. Пески подвижны. Южнее - черноземы обыкновенные и южные. В районе реки Самары почвы аллювиальные, но значительной сельскохозяйственной нагрузки они не испытывают.

Преобладающие типы почв на территории сельского поселения Борское  – аллювиальные отложения первой и второй надпойменных террас объединенные. Пески с гравием и галькой, суглинки, глины.

В черноземах обыкновенных средние показатели содержания гумуса в пахотном слое - 7%. Средняя сумма поглощенных оснований - 47,5 мг-экв на 100 г почвы. Кроме кальция и магния в составе поглощенных оснований обычно присутствуют в очень малых величинах калий и натрий. Водопроницаемость оценивается как хорошая. Валовые запасы гумуса и основных элементов питания растений делают обыкновенные черноземы почвами потенциально богатыми. Они имеют самую высокую обеспеченность подвижными формами азота и калия и низкую фосфора. Обыкновенные черноземы характеризуются относительно высоким естественным плодородием, но они имеют более низкую, чем типичные черноземы качественную оценку.

В черноземах типичных высокое содержание гумуса отмечается как в пахотном слое, так и во всем гумусовом горизонте. Среднее содержание гумуса в пахотном слое - 7-8% с постепенным убыванием до 3,5-4%. Это богатая питательными веществами, с прочной зернистой структурой почва, с благоприятными водным и воздушным режимами. В целом типичные черноземы обладают высоким природным плодородием.

Содержание гумуса в пахотном черноземов южных 4-6%. Наличие карбонатов наблюдается уже в нижней половине гумусового горизонта, где отмечается уплотнение и вертикальная трещиноватость. Южные черноземы наиболее обеднены подвижным фосфором (20-26 т/га) при высокой обеспеченности калием (194-277 т/га). Водопроницаемость оценивается как хорошая. Южные черноземы характеризуются наиболее низким потенциальным плодородием среди других подтипов черноземов. Пахотные угодья на этих почвах имеют среднее и ниже среднего качество.

#### 2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Новый Кутулук представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Березовка, Осиновка; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Также, на территории сельского поселения располагается памятник природы федерального значения «Бузулукский бор.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ КУТУЛУК

### 2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Новый Кутулук

#### 2.2.1.1. Основные демографические тенденции.

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис. 1. Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста.  Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,53 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Борский по возрастным группам.

Рис. 4 Динамика распределения населения Самарской области

и муниципального района Борский по возрастным группам

Отрадным является тот факт, что в течение последних 20 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2011 году их было только 235.

#### 2.2.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский

На территории муниципального района Борский расположены 13 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Борское (численность населения на 01.01.12 – 8982 человек).

Сельские поселения муниципального района Борский:

- Большое Алдаркино (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей  668 человек;

- Борское (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей  8982  человека;

- Гвардейцы (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 1600 человек;

- Долматовка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 895 человек;

- Заплавное  (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1758 человек;

- Коноваловка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1081 человек;

- Новый Кутулук (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей  1470 человек;

- Новоборское (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей  2273 человека;

- Петровка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  2032 человека;

- Подгорное (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  1123 человека;

- Подсолнечное (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей  1155 человек;

- Таволжанка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  734 человека;

- Усманка (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей  551 человек.

В целом в муниципальном районе Борский по данным на 1.01.12 проживает 24275 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1. Динамика естественного движения населения муниципального района Борский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2 Динамика численности населения муниципального района Борский.

С 1997 по 2011 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области: уровень смертности в районе оказался выше, при более низком уровне рождаемости. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Борский.

Младенческая смертность в поселениях Борского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 2000 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района оказался больше средних показателей по сельскому населению области. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Борский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется прежним, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В настоящее время в муниципальном районе наблюдается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, вошедших в детородный возраст. Однако в дальнейшем в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Борский по полу и возрасту.

В 2010 году соотношение доли населения Борского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Борский доля стариков превышает долю молодого населения: 26,1% против 16,1%, Таким образом, разрыв составляет 10%, что на 1,7% выше среднего показателя по сельскому населению Самарской области (8,3%). Доля трудоспособного населения в районе на 1,7% ниже среднего областного показателя. (См. рис. 4).

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Борский примерно на 0,8 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2011 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  8245 человек, 11,7% из них выпал на долю межрегиональной миграции, 88,3% – международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Борский на протяжении периода «перестройки» характеризовались высоким притоком населения, который покрывал естественную убыль. В 2010 году миграционный прирост сменился оттоком населения, усугубив процесс депопуляции. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения в муниципальном районе Борский.

Сегодня по общим итогам миграции на 1.01.2011 года в муниципальный район Борский прибыло на 121 человека меньше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Борский.

Население муниципального района Борский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 83,4%. Около 4,6% населения района – мордва; 0,4% - белорусы; 1,7% - татары; 4,9% – чуваши; 1,5% - украинцы; 1,0% - армяне; 0,5% - казахи; 0,6% - цыгане.

#### 2.2.1.3 Демографическая ситуация в сельском поселении Новый Кутулук м.р. Борский

Общая тенденция устойчивой депопуляции, характерная для региона, наблюдается также в сельских поселениях муниципального района Борский, в том числе в с.п. Новый Кутулук.

По данным, предоставленным администрацией с.п. Новый Кутулук, за период с 2003 по 2011 гг. показатели  уровня смертности и уровня рождаемости росли, но были ниже средних показателей рождаемости и смертности по муниципальному району Борский в целом. Средний коэффициент рождаемости в анализируемый период был на 3,9 промилле меньше среднего районного показателя, при этом и средний уровень смертности был на 7,7 промилле ниже районного коэффициента. (Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Новый Кутулук).

Таким образом, естественная убыль населения на протяжении анализируемого периода была меньше, чем в районе. (Рис. 11.2. Динамика естественного прироста (убыли) населения с.п. Новый Кутулук и муниципального района Борский).

Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Новый Кутулук м.р. Борский

(на 1 тыс. жителей)

Рис. 11.2. Динамика естественного прироста (убыли) населения с.п. Новый Кутулук и м.р. Борский

(на 1 тыс. жителей)

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Новый Кутулук, прежде всего, на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста. По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Новый Кутулук, в настоящий момент в поселении наблюдается уменьшение доли детей и увеличение доли пожилого населения. (Табл. №3)

Данные о возрастной структуре населения с.п. Новый Кутулук на 01.01.2012г.

Таблица №3

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 217 | 14,7 |
|  | до 6 лет | 76 | 5,2 |
|  | от 7 до 15 | 118 | 8,0 |
|  | от 16 до 17 лет | 23 | 1,5 |
| II. | Из общей численности населения: | 1470 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 194 | 13,2 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 803 | 54,6 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 447 | 30,4 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 356 | 24,2 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 473 | 32,2 |
|  | женщины старше 54 лет | 292 | 19,9 |
|  | мужчины старше 59 лет | 181 | 12,3 |

В демографической структуре населения с.п. Новый Кутулук доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 13,2%, это на 2,9% меньше среднего районного показателя. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Новый Кутулук составляет 32,2%, то есть превышает  средний показатель по м.р. Борский на 6,1%. В сумме доля нетрудоспособного населения составляет почти половину всего населения с.п. Новый Кутулук.

Доля трудоспособного населения в с.п. Новый Кутулук составляет 54,6%, что на 3,2% меньше районного показателя. (Рис. 12. Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

По данным Самарастат, с 2005 г. число жителей в с.п. Новый Кутулук сокращается. В таблице №4 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Новый Кутулук.

Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Новый Кутулук

Таблица №4

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Новый Кутулук | 1547 | 1547 | 1510 | 1498 | 1475 | 1470 |
| село Богдановка | 166 | 188 | 174 | 196 | 187 |  |
| поселок Елховка | 18 | 15 | 15 | 17 | 16 |  |
| село Коптяжево | 238 | 242 | 248 | 230 | 229 |  |
| поселок Марьевка | 117 | 111 | 107 | 93 | 91 |  |
| поселок Новый Кутулук | 966 | 958 | 937 | 915 | 913 |  |
| деревню Сосенки | 32 | 26 | 21 | 31 | 29 |  |
| село Страхово | 10 | 7 | 8 | 16 | 10 |  |

Рис. 13.

*Численность населения с.п. Новый Кутулук в 2012 году указана по данным, предоставленным администрацией сельского поселения

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Новый Кутулук численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 77 человек. (Рис. 13.  Динамика численности населения с.п. Новый Кутулук).

### 2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Новый Кутулук

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, N 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья и земли, занятые лесополосами, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесами, болотами, замкнутыми водоемами, зданиями, строениями и сооружениями, необходимыми для функционирования сельского хозяйства, а также карьерами, землями, отчуждаемыми из активного оборота для складирования и захоронения отходов сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения - это особо ценные земельные угодья, предназначенные для ведения общественного сельскохозяйственного производства и подлежащие особой охране. Перевод этих земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации.

Земли населенных пунктов, к ним  относятся все земли в пределах городской, поселковой черты и черты сельских населенных пунктов, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельских администраций.

В составе земель населенных пунктов выделяются: земли городской, поселковой и сельской застройки; земли площадей, улиц, переулков и пр.; земли сельскохозяйственного использования; земли под городскими лесами, парками, скверами и пр.; земли, занятые водоемами и болотами; земли под захоронениями и свалками неутилизируемых промышленных и бытовых отходов, неиспользуемыми оврагами и пр.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения - это земли, предоставленные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

В составе земель этой категории выделяются: земли под постройками и сооружениями, предназначенными для реализации соответствующих видов хозяйственной деятельности; земли транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли под водными объектами, ресурсы которых используются для реализации соответствующих видов деятельности; земли под защитными лесными и древесно-кустарниковыми насаждениями, располагающимися вдоль путей сообщения, вокруг хозяйственных объектов соответствующего профиля; земли под современными разработками полезных ископаемых и земли прежних разработок, находящиеся в стадии рекультивации; земли с особыми (охранными, санитарными и др.) условиями использования, необходимые для безопасной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов, а также земли под свалками, захоронениями и полигонами неутилизируемых промышленных отходов; земли, используемые предприятиями, организациями и учреждениями промышленности, транспорта и иного назначения, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под болотами и другие слабо используемые в хозяйственной деятельности земли.

Земли особо охраняемых территорий, к ним  относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности

Земли лесного фонда - это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства.

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются: земли под лесами, на которых осуществляется основная лесохозяйственная деятельность; земли под лесным подростом на гарях, вырубках, лесопосадках и пр.; земли, используемые лесохозяйственными предприятиями или переданные во временное пользование другим предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под постройками и сооружениями, а также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций и учреждений, занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными объектами, расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными болотами; земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр. нарушенными землями; земли под каменистыми, песчаными и другими слабо используемыми поверхностями, расположенные в пределах земель лесного фонда

Земли водного фонда, к ним  относятся земли, занятые водоемами, гидротехническими, водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под водоохранные зоны и полосы отвода по берегам водоемов.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории, кроме земель под поверхностными водными объектами, выделяются: земли под дорогами и застройкой водохозяйственного комплекса; земли под болотами, лесами и древесно-кустарниковой растительностью, расположенные в пределах полос отвода водных объектов; нарушенные земли, занятые карьерами, недостроенными объектами гидротехнического и водохозяйственного комплексов (каналами, водохранилищами и пр.); прочие земли, включающие санитарно-защитные зоны вокруг объектов питьевого водоснабжения и других важных объектов Государственного водного фонда.

Земли запаса - это земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, включая аренду, вследствие природно-предопределенных свойств, ограничивающих или делающих невозможным их современное хозяйственное использование; вследствие временного высвобождения из хозяйственного оборота по социально-экономическим причинам или в результате нерационального использования; вследствие консервации.

В составе земель этой категории выделяются: сельскохозяйственные угодья, временно не используемые по каким-либо причинам; земли под дорогами, зданиями и инженерными сооружениями, не взятые на баланс предприятиями, организациями и учреждениями; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли под поверхностными водными объектами, земли под болотами и другими слабо используемыми по природным показателям элементами природных ландшафтов; земли, выведенные из хозяйственного оборота либо по экономическим, либо по технологическим причинам (брошенные карьеры, земли, загрязненные вредными, в том числе токсичными и радиоактивными веществами, и пр.).

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Площадь земель в границах сельского поселения Новый Кутулук составляет 20254,99 га.

Территория поселения представлена следующими категориями земель:

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, транспорта, связи;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса;

- земли сельскохозяйственного назначения.

## 2.3.ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НОВЫЙ КУТУЛУК

Планировочная структура сельского поселения Новый Кутулук определяется особенностями гидрографии и рельефа территории, улично-дорожной сетью населённого пункта. Сельское поселение Новый Кутулук, включает 7 населённых пунктов: поселки Новый Кутулук, Елховка, Марьевка, села Коптяжево, Богдановка, Страхово и деревню Сосенки.

По территории сельского поселения протекают реки:  р. Кутулук, р. Ржавка,  в западной части расположено Кутулукское водохранилище.

Разработка генерального плана поселения Новый Кутулук предусматривается с  учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий пригодных для  градостроительного освоения,  внешних и внутренних транспортных связей, инженерного промышленного и социального потенциала территории, а также с использованием варианта открытой планировочной структуры с квартальной системой застройки.

В восточной части сельского поселения расположен поселок Новый Кутулук, являющийся административным центром. Поселок  расположен на левом берегу реки Кутулук. Планировочная структура п. Новый Кутулук имеет четкую сетку улиц, протрассированных в меридиальном  и широтном направлении, определяющим квартальную застройку.

Село Богдановка расположено на южном берегу Кутулукского водохранилища. Для села характерна открытая планировочная структура, низкой плотности застройки.

Село Страхово расположено на западе сельского поселения на берегу Кутулукского водохранилища и имеет свободную планировочную структуру.

Село Елховка расположено на левом берегу реки Кутулук. Село мало развито и имеет одну улицу, расположенную параллельно реке.

Село Коптяжево расположено на правом берегу реки Кутулук, состоит из 2 разрозненных частей.  Для села характерна открытая планировочная структура, низкой плотности застройки.

Деревня Сосенки вытянуто с севера на юг. Планировочная структура линейная.

Поселок Марьевка вытянут с юга на север и имеет одну центральную улицу.

Протяжённость территории сельского поселения составляет: с севера на юг  18,124 км, с востока на запад 15,422 км

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ КУТУЛУК

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов  их преимущественного функционального  использования:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

-зона производственного использования

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственного использования

- зона рекреационного назначения

- зона специального назначения.

### 2.4.1. Жилая зона

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Новый Кутулук представлена в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и многоквартирными 2-х этажными жилыми домами.

#### 2.4.1.1 Характеристика жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Новый Кутулук составляет 20237 кв. м, в том числе государственный фонд 450 кв.м, частный фонд составляет 19787 кв. м.

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 13,7 кв. м/чел.

Характеристика жилищного фонда по видам собственности и типам застройки представлена в таблицах № 5,6.

Данные по жилищному фонду сельского поселения Новый Кутулук

По видам собственности

Таблица №5

| № пп | Наименование | На 01.01. 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 20237 |
|  | государственный, в т.ч. | 450 ( жил.фонд ООО СХП Неприк) |
|  | федеральный | - |
|  | региональный | - |
|  | муниципальный, в т.ч. |  |
|  | муниципального района | - |
|  | сельского (городского) поселения | - |
|  | частный | 19787 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 13,7 |

По типам  застройки

Таблица №6

| №пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка | 638 | 7242 |  |
|  | средний размер приусадебного участка |  | 0,15 га |  |
| 2 | Блокированная застройка (2 блока) | 89 | 4895 |  |
| 2а | средний размер приусадебного участка |  | 0,10 га |  |
| 3 | Блокированная застройка (другая) |  |  |  |
| 3а | средний размер приусадебного участка |  |  |  |
| 4 | Застройка многоквартирными домами |  |  |  |
| 4а | 2-х этажная | 10 | 8100 |  |
| 4б | 3-х этажная |  |  |  |
| 4в | 4-х этажная |  |  |  |
| 4г | 5-ти этажная |  |  |  |
|  | Всего: | 737 | 20237 |  |

В сельском поселении Новый Кутулук нет жилых домов, отнесённых к ветхому жилищному фонду в соответствии с  законодательством Российской Федерации и законом Самарской области «О жилище».

Порядок предоставления земельных участков на территории м.р. Борский Самарской области для строительства утверждён «Решением Собрания представителей муниципального района Борский Самарской области» №306 от 17.09.2009 года.

Для ориентировочных расчётов жилищного строительства и численности населения принята средняя площадь участка – 1500 кв. м.

### 3.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

Общественный  центр сельского поселения Новый Кутулук сформирован в селе Новый Кутулук по улице Набережная, где главную площадь, формируют здания Администрации сельского поселения, сельского клуба, библиотека, почта.

В селах Богдановка, Страхово, Коптяжево, полелке Елховка, Марьевка и деревне Сосенки общественно-делового центра нет.

Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли соответствует радиусам обслуживания населения на территории поселения.

Мощность учреждений культурно-бытового обслуживания в основном соответствует нормативному уровню обеспеченности населения.

#### 2.4.2.1. Учреждения и предприятия обслуживания

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  приведен в таблице № 7.

Объекты культурно-бытового назначения с.п. Новый Кутулук

(существующие объекты)

Таблица №7

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | Единицы измерения | СОСТОЯНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1 | Дошкольная группа при средней общеобразовательной школе п. Новый Кутулук | п. Новый Кутулук, ул. Школьная, 8 | 20 | место | хорошее | Муниципального района |
| Общеобразовательные учреждения |
| 4.1 | Средняя общеобразовательная школа п. Новый Кутулук | п. Новый Кутулук, ул. Школьная, 8 | 200 | учащиеся | удовлетворительное | Муниципального района |
|  | Объекты здравоохранения |
| 5.1 | Отделение общеврачебной практики | п. Новый Кутулук, ул. Юбилейная, 10 | 30 | Место, посещение в смену, объект | хорошее | Муниципального района |
| 5.2 | Аптека | п. Новый Кутулук, ул. Больничная, 11-1 |  |  | удовлетворительное | Муниципального района |
| 5.3 | ФАП | п. Марьевка, ул. Чапаевская, 34-1 |  |  | удовлетворительное | Муниципального района |
| 5.4 | ФАП | с. Коптяжево, ул. Молодежная | - |  | Не действует | Муниципального района |
| Объекты социального обеспечения |
| 6.1 | ГКУСО «Борский социальный приют в п. Новый Кутулук» | п. Новый Кутулук, ул. Советская, 11 |  | место | хорошее | Муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.1 | Футбольное поле | п. Новый Кутулук, за северной границей | 6500 м2 | га (открытые спортивные площадки), м2 площади пола (спортивные залы), м2 зеркала воды (бассейны), количество мест на трибунах | Хорошее | Сельского поселения |
| 7.2 | Мини-футбольная площадка | п. Новый Кутулук, ул. Степная | 3000 м2 |  | Хорошее | Сельского поселения |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1 | СДК пос. Новый Кутулук | п. Новый Кутулук, ул. Больничная, 12 | 345 | место, тыс. ед. хранения/ читательское место | удовлетворительное | Сельского поселения |
| 8.2 | Клуб | п. Марьевка, ул. Чапаевская, 34-1 | 15 |  | удовлетворительное | Сельского поселения |
| 8.3 | Библиотека | п. Новый Кутулук, ул. Больничная, 12 | 18000/10 |  | удовлетворительное | Сельского поселения |
| 8.4 | Клуб | п. Марьевка, ул. Чапаевская, 37 | 25 |  | Аварийное состояние, не действует | Сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | ЧП Махаев Г.П. | п. Новый Кутулук, ул. Больничная,1а-1 | 40 | м2 торговой площади | хорошее | частное |
| 9.2 | ЧП Аношина Л.В. | п. Новый Кутулук, ул. Юбилейная, 6а | 57 |  | хорошее | частное |
| 9.3 | Магазин РайПО | с. Коптяжево, ул. Луговая, 11 | 36 |  | удовлетворительное | Муниципального района |
| 9.4 | ЧП Белинский Г.П. | п. Новый Кутулук, ул. Больничная,5 | 235 |  | хорошее | частное |
| Объекты общественного питания |
| 10.1 | Столовая ООО СХП «Неприк» | п. Новый Кутулук, ул. Садовая, 9 | 50 | место | удовлетворительное | частное |
| Объекты общественного и административного назначения |
| 13.1 | Администрация сельского поселения Новый Кутулук | п. Новый Кутулук, ул. Больничная, 8 | 5 | Объект, рабочее место | удовлетворительное | Сельского поселения |
| 13.2 | Администрация ООО СХП «Неприк» | п. Новый Кутулук, ул. Больничная, 7 | 25 |  | хорошее | частное |
| Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |
| 14.1 | Отделение Сбербанка | п. Новый Кутулук, ул. Тепличная, 23-3 |  |  | удовлетворительное | Федерального |
| 14.2 | Почтовое отделение | п. Новый Кутулук, ул. Больничная, 12 | 10 | Объект, операционная касса (место) | удовлетворительное | Сельского поселения |
| 14.3 | Филиал РУЭС | п. Новый Кутулук, ул. Тепличная, 23-4 |  |  | удовлетворительное | Федерального |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 15.1 | Добровольная пожарная дружина | п. Новый Кутулук, ул. Степная, 21 | 1 | автомобиль | удовлетворительное | Регионального |
| Объекты культового назначения |
| 16.1 | Церковь | с. Страхово |  | Объект | Требуется реконструкция | Муниципального района |

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами обслуживания выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» и представлен в таблице №8.

Таблица №8

Обеспеченность жителей сельского поселения Новый Кутулук

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. | НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждения народного образования: |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (76 чел.) | 53 | 20 | 38% |
| 1.2 | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет (118 чел.) 75% детей от 16 до 17 лет (23 чел.) | 135 | 200 | 148% |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% детей от общего числа школьников | 14 | - | 0% |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 2.2 | Больницы | койка | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 2.3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 1 | - |
| 2.4 | ФАП | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 1 | - |
| 2.5 | Офис врача общей практики | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 1 | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 1,03 | 0,95 | 92% |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола | 540 | 540 | - | 0% |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | по заданию на проектирование | - | - | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 230 | 340 | 360 | 106% |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед.хранения | 6 5 | 8,85 7 | 18,0 10 | 203% 143% |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 192 | 282 | 368 | 130% |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 59 | 50 | 85% |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 6 | 9 | - | 0% |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 44 | - | 0% |
| 5.5 | Химчистки (самообслуживания) | кг вещей в смену | 1,5 | 2,2 | - | 0% |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 10 | - | 0% |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 6.1 | Гостиница | место | 6 | 9 | - | 0% |
| 6.2 | Пождепо | автомобиль | 0,4 | 1 | 1 | 100% |

### 2.4.3. Зона производственного использования

Земельные участки  в составе производственных и коммунально-складских зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

На территории с.п. Новый Кутулук располагается подземное хранилище газа «Михайловское» (ООО «Газпром ПХГ»).

В северной части сельского поселения Новый Кутулук вдоль автодороги регионального значения «Отрадный – Богатое» - Борское имеются объекты нефтедобычи, представленные пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой.

Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000 м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

### 2.4.3.1. Характеристика существующих предприятий

Характеристики производственных предприятий на территории с.п. Новый Кутулук представлены в Таблице №9.

Существующие объекты производственного назначения, расположенные в границах с.п. Новый Кутулук

Таблица №9

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | ХАРАКТЕР ПОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | СОСТОЯНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Подземное хранилище газа «Михайловское», ООО «Газпром ПХГ» |  | газ |  | действующее | частная |
| 2.2 | Нефтехранилище ОАО «Самаранефтегаз» | На север от с. Коптяжево | нефть |  | действующее | частная |

### 2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. На территории сельского поселения Новый Кутулук расположены линейные объекты автомобильного транспорта, формирующие зону в границах полосы отвода земель и трубопроводный транспорт (магистральные газо- и нефтепроводы).

#### 2.4.4.1. Транспорт

##### 2.4.4.1.1 Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Магистральная железная дорога «Оренбург-Кинель» пересекает муниципальный район Борский с востока на запад.

Характеристика железной дороги «Оренбург-Кинель»: тип дороги - магистральная, количество путей – два, неэлектрофицированная, преобладающее направлением грузопотоков – «Оренбург-Кинель».

По железнодорожной магистрали «Оренбург-Кинель» осуществляется движение электропоездов в направлении городов Сызрань и Самара.

Всего протяженность железной дороги «Оренбург-Кинель» в границах области составляет – 100 км, протяженность в границах района составляет около – 36,4 км.

Авиатранспорт

Пассажирские перевозки авиатранспортом жители м.р. Борский  осуществляют из международного аэропорта «Курумоч».

Из аэропорта выполняются рейсы практически во все крупные города России, в столицы стран СНГ, а также Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Германию, Чехию, Австралию, Италию и другие страны. В соответствии с разработанной Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети гражданской авиации Российской Федерации на период до 2020 года международный аэропорт «Курумоч» входит в перечень из 12 международных узловых аэропортов (хабов) федеральной базовой авиатранспортной системы.

Автомобильный транспорт

Федеральные автомобильные дороги общего пользования, проходящие в переделах Самарской области, не пересекают территорию муниципального района Борский и с.п. Новый Кутулук.

Сельское поселение Новый Кутулук имеет развитую сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 100% из них имеют твердое (асфальто-бетонное) покрытие.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории с.п. Новый Кутулук составляет 21,838 км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения проходящих по территории

с.п. Новый Кутулук

Таблица № 10

| №п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность, км | Асфальто-бетонные, км | Грунто-щебеночные, км | Грунтовые, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6310441000123 | "Отрадный - Богатое" - Борское (км 6 - км 16; км 21 - км 49) | 11,138 | 11,138 | - | - |
| 2 | 6310441000124 | "Отрадный - Борское" - Новый Кутулук - Богдановка | 10,700 | 10,700 | - | - |

В границах территории с.п. Новый Кутулук проходят  автодороги общего пользования местного значения муниципального района:

- «Отрадный – Борское» - Сосенка»;

- «Отрадный – Борское» - Марьевка»;

- «Отрадный – Борское» - Коптяжево»;

- «Новый Кутулук - Страхово»;

- «Богдановка - Страхово».

Не все населенные пункты сельского поселения Новый Кутулук, обеспечены подъездами  дорог с твердым покрытием, с. Страхово (числ. населения 10 чел.) не  обеспечено подъездом дорог с твердым покрытием.

Примыкания и пересечения улиц и дорог местного значения поселения с автодорогами регионального и межмуниципального  значения решены в одном уровне, но не соответствуют техническим требованиям и требованиям безопасности дорожного движения. В местах примыкания отсутствует уширение проезжей части региональной дороги, в местах пересечений отсутствует светофорное регулирование.

Искусственные дорожные сооружения

Искусственным дорожным сооружением в границах с.п. Новый Кутулук является:

  - Автомобильный мост через реку Кутулук между п. Новый Кутулук и с. Коптяжево. Проведена реконструкция в 2012 году.

  - Автомобильный мост через р. Кутулук между п. Елховка и с. Коптяжево.

Искусственных дорожных сооружений в  с. Богдановка, п. Марьевка,  д. Сосенки и с. Страхово – нет.

Трубопроводный транспорт

По территории сельского поселения в северной части проходит нефтепровод «Покровка – Кротовка».

##### 2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

В границах населённого пункта обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано. Внешнее сообщение сельского поселения Новый Кутулук с районным центром и с областным центром осуществляется автотранспортом по маршрутам:

- с. Борское - пос. Новый Кутулук – с. Коптяжево.

##### 2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Коллективные крытые стоянки в населённых пунктах отсутствуют. Хранение личного автотранспорта осуществляется на приусадебных участках.

Объекты обслуживания транспортных средств на территории поселения  (автозаправочные станции) расположены в п. Новый Кутулук:

- АЗС на 2 колонки – собственность ООО СХП «Неприк» (временно не действует).

Станций технического обслуживания на территории с.п. нет.

2.4.4.1.4. Сеть улиц и дорог населенных пунктов

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, расположенные  в границах населённых пунктов. Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам  различного функционального назначения.

В целом улично-дорожная сеть с.п. Новый Кутулук характеризуется не достаточной степенью благоустройства.

Большинство улиц п. Новый Кутулук  имеет асфальтовое покрытие – 5,2 км. Главной улицей п. Новый Кутулук является ул. Больничная.

Большинство улиц других населенных пунктов сельского поселения  не имеют твердого покрытия.

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения представлена в таблице №11.

Таблица №11

Характеристика улично-дорожной сети с.п. Новый Кутулук

| № п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) | Категория улиц и дорог |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п. Новый Кутулук |
| 1 | ул. Тепличная | 4800 | 0,8 | 0,8 |  |  | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 2 | ул. Юбилейная | 3600 | 0,6 | 0,6 |  |  | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 3 | ул. Советская | 3000 | 0,5 | 0,5 |  |  | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 4 | ул. Школьная | 3000 | 0,5 | 0,5 |  |  | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 5 | ул. Больничная | 4200 | 0,7 | 0,7 |  |  | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 6 | ул. Строителей | 1800 | 0,3 | 0,3 |  |  | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 7 | ул. Черёмушки | 3000 | 0,5 | 0,5 |  |  | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 8 | ул. Садовая | 1800 | 0,3 | 0,3 |  |  | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 9 | ул. Степная | 4200 | 0,7 | 0,7 |  |  | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 10 | ул. Набережная | 1800 | 0,3 | 0,3 |  |  | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 11 | ул. Речная | 3600 | 0,6 |  |  | 0,6 | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| с. Богдановка |
| 12 | ул. Лугановка | 2400 | 0,4 |  |  | 0,4 | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 13 | ул. Дубиновка | 6000 | 1,0 |  |  | 1,0 | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 14 | ул. Большая дорога | 1200 | 0,2 | 0,2 |  |  | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 15 | ул. Низовка | 2400 | 0,4 |  |  | 0,4 | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 16 | ул. Верховка | 2400 | 0,4 |  |  | 0,4 | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| с. Страхово |
| 17 | Въезд в село | 4800 | 0,8 |  |  | 0,8 | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 18 | ул. Нагорная | 1200 | 0,2 |  |  | 0,2 | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 19 | ул. Речная | 1800 | 0,3 |  |  | 0,3 | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 20 | ул. Садовая | 2400 | 0,4 |  |  | 0,4 | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 21 | ул. Береговая | 2400 | 0,4 |  |  | 0,4 | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 22 | ул. Полевая | 1200 | 0,2 |  |  | 0,2 | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| д. Сосенки |
| 23 | ул. Печа | 2400 | 0,4 |  |  | 0,4 | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 24 | ул. Гладышева | 1200 | 0,2 |  |  | 0,2 | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 25 | ул. Грязнуха | 2400 | 0,4 |  |  | 0,4 | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 26 | ул. Казахский аул | 1200 | 0,2 |  |  | 0,2 | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| с. Коптяжево |
| 27 | ул. Ямская | 2700 | 0,45 |  |  | 0,45 | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 28 | ул. Заречная | 6000 | 1,0 |  |  | 1,0 | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 29 | ул. Луговая | 2400 | 0,4 | 0,4 |  |  | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| 30 | ул. Молодежная | 4800 | 0,8 |  |  | 0,8 | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| п. Марьевка |
| 31 | ул. Чапаевская | 6000 | 1,0 | 1,0 |  |  | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| п. Елховка |
| 32 | ул. Елховская | 1200 | 0,2 |  |  | 0,2 | Муниципальная в границах поселения/ основная улица в жилой застройке |
| Итого по поселению: | 93300 | 15,55 | 7,4 |  | 8,15 |  |

### 2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков очистных сооружений канализации, понизительных подстанций,  отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.

#### 2.4.5.1.Инженерное оборудование территории

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Инженерное обеспечение включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5.Электроснабжение;

6.Связь.

##### 2.4.5.1.1. Водоснабжение

поселок Новый Кутулук – а/ц

Централизованным водоснабжением посёлок обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 3 артезианских скважин, 1 скважина расположена  на юге села, оборудована погружными насосами ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10м3/час, напор 110 м.  Производительностью 32 м3/час. Санитарно-защитная зона – первый пояс – 30 м.

В схему системы водоснабжения включена 1 водонапорная башня (расположена на юге поселка), емкостью 150м3. Сети водопровода кольцевые и тупиковые, общей протяженностью 16 км. Материал труб -  а/цемент, металл и полиэтилен Ø 76-300 мм. Износ труб 70%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хозяйственно - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 15 пожарных гидрантов (части требуется замена) на сети и из поверхностного водоема (река Кутулук).

село Богданока, посёлок Елховка, село Коптяжево, деревня Сосенки и село Страхово

Централизованное водоснабжение в селе отсутствует. Обеспечение водой из индивидуальных источников.

посёлок Марьевка

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины, расположенной в жилой застройке по ул. Чапаевская в центре посёлка. Скважина оборудована погружными насосами ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10 м3/час, напор 110м. Зона санитарной охраны – первый пояс – 30 м.

В схему системы водоснабжения включена 1 водонапорная башня, емкостью 25м3, тупиковые сети водопровода Ø 100 мм, общей протяженностью 2 км. Материал труб -  чугун. Износ труб 95%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хозяйственно - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение из  поверхностного водоема и машинами из села Борское.

##### 2.4.5.1.2.  Водоотведение

поселок Новый Кутулук – а/ц

Существует небольшой участок по ул. Школьная с отводом на сливную станцию на западе села и по ул. Юбилейной -  в выгребы на один или несколько домов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора. Общая протяженность канализации — 600м. Материал труб -  металл, а/цемент. Износ труб 95%.  Требуется замена и реконструкция.

Дождевая канализация  – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

село Богданока, посёлок Елховка, село Коптяжево, деревня Сосенки, село Страхово и посёлок Марьевка

Централизованная канализация  в селе отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места, отведенные санитарным надзором.

Дождевая канализация в селах – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3. Теплоснабжение

поселок Новый Кутулук – а/ц

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечивается здание  школы,  СДК и администрации.

Источником тепла  является котельная, расположенная на ул. Школьная, 8а, оборудованная котлами «Регасис Г» (установленная мощность 442 кВт). Параметры теплоносителя — 110/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные подземного способа прокладки.

Источником тепла приюта для подростков является встроенная мини котельная, расположенная на ул. Больничная.

Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различных модификаций.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

поселок Елховка, село Коптяжево

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Все потребители обеспечены собственными автономными тепловыми источниками – котлами различной модификации на газовом топливе.

село Страхово, деревня Сосенки, поселок  Марьевка, село Богдановка

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Источниками теплоснабжения служат собственные встроенные тепловые источники, работающие на  твердом топливе.

##### 2.4.5.1.4. Газоснабжение.

поселок Новый Кутулук – а/ц

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №116. По  подземному газопроводу высокого давления (менее 1,2 Мпа) газ поступает в ШГРП№77, 68 и ШГРП115, 116. От ШГРП№77 по  подземному газопроводу среднего давления (менее 0,3 Мпа) газ поступает в ШГРП№68,115,116, в которых  снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

поселок Елховка

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №116. По  подземному газопроводу высокого давления (менее 1,2 Мпа) из полиэтилена газ поступает в ШГРП в центре села, в котором снижается до низкого давления. Далее по подземным  трубопроводам низкого давления из полиэтилена газ  подается потребителям на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

село Коптяжево

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №116. По  подземному газопроводу среднего давления (менее 0,3 МПа) из полиэтилена газ поступает в ШГРП в центре села, в котором снижается до низкого давления. Далее по подземным  трубопроводам низкого давления из полиэтилена газ  подается потребителям на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

село Страхово, деревня Сосенки, поселок Марьевка, село Богдановка.

Централизованным газоснабжением  данные поселения не обеспечены.

##### 2.4.5.1.5 Электроснабжение

Сельское поселение Новый Кутулук (пос. Новый Кутулук - а/ц., с. Богдановка, пос. Елховка, с. Коптяжево, пос. Марьевка, д. Сосенки, с. Страхово)

Источником электроснабжения населенных пунктов с.п. Новый Кутулук является: головная подстанция ПС «Неприк» напряжением 35/10кВ с трансформатором мощностью 2х4000 кВА. Подстанция расположена в селе. Неприк и принадлежит филиалу ОАО «МРСК ВОЛГИ». Электроснабжение пос. Марьевка осуществляется от ПС «Марьевка» напряжением 35/10 кВ

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам Ф1, Ф2, Ф7, Ф15 напряжением 10кВ от ПС «Неприк» и фидеров Ф5 от ПС «Марьевка». Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кВ.

Владельцем сетей 10кВ ,0,4кВ и подстанций являются ОАО «МРСК ВОЛГИ» и ЗАО «ССК».

Данные по фидерам и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- промышленные объекты,

- объекты сельхозназначения,

- наружное освещение.

Данные об электроснабжении сельского поселения Новый Кутулук

Таблица №12

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 10/0,4кВ | ПС «Неприк» 35/10кВ. с. Неприк 2х4000 кВА 27шт |
| Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 10/0,4кВ | ПС «Марьевка» 35/10кВ. пос. Марьевка кВА 1шт ПС « Коханы» 35/6кВ. с. Коханы |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 10 кВ - Ф1 ВЛ-10 кВ, сечением АС - 50 мм2 - Ф4 ВЛ-10 кВ, сечением АС - 50мм2 - Ф7 ВЛ-10 кВ, сечением АС –50 мм2 | 4,68 км 19 км 19 км |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 10 кВ - Ф15 ВЛ-10 кВ, сечением АС - 50 мм2 | км |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с.п. Новый Кутулук, питающихся по ЛЭП-10кВ по состоянию на 01.01.2012г.

Таблица №13

| 1 | КТП НЕП 101/63 кВА | с. Коптяжево, - МРСК |
| --- | --- | --- |
| 2 | КТП НЕП 102/100 кВА | с. Коптяжево, ул. Молодежная - МРСК |
| 3 | КТП НЕП 103/100 кВА | с. Коптяжево - МРСК |
| 4 | КТП НЕП 104/63 кВА | пос. Елховка - МРСК |
| 5 | КТП НЕП 201/63 кВА | пос. Новый Кутулук, ул. Строителей - МРСК |
| 6 | КТП НЕП 202/160 кВА | пос. Новый Кутулук, пилорама - абонент |
| 7 | КТП НЕП 205/160 кВА | пос. Новый Кутулук, трудовой лагерь - МРСК |
| 8 | КТП НЕП 701/250 кВА | пос. Новый Кутулук, ул. Юбилейная - МРСК |
| 9 | КТП НЕП 702/160 кВА | пос. Новый Кутулук , мастерская- МРСК |
| 10 | КТП НЕП 703/160 кВА | пос. Новый Кутулук, школа - МРСК |
| 11 | КТП НЕП 704/63 кВА | пос Новый Кутулук - МРСК |
| 12 | КТП НЕП 705/250 кВА | пос. Новый Кутулук - МРСК |
| 13 | КТП НЕП 706/400 кВА | пос. Новый Кутулук, ферма КРС - МРСК |
| 14 | КТП НЕП 707/160 кВА | пос. Новый Кутулук, мельница, маслобойка - МРСК |
| 15 | КТП НЕП 708/63 кВА | с. Богдановка , ул. Лугановка- МРСК |
| 16 | КТП НЕП 716/160 кВА | с. Богдановка - МРСК |
| 17 | КТП НЕП 717/100 кВА | пос Новый Кутулук, ул. Заречная - МРСК |
| 18 | КТП НЕП 720/63 кВА | пос. Новый Кутулук , пекарня (демонтир.) - МРСК |
| 19 | КТП НЕП 713/100 кВА | с. Страхово - МРСК |
| 20 | КТП НЕП 718/160 кВА | с. Страхово - МРСК |
| 21 | КТП НЕП 721/160 кВА | с. Страхово, летний лагерь - МРСК |
| 22 | КТП НЕП 1501/100 кВА | пос. Новый Кутулук, ул.Черемушки- ССК |
| 23 | КТП НЕП 1502/100 кВА | пос. Новый Кутулук, ул. Степная- ССК |
| 24 | КТП НЕП 1503/100 кВА | пос. Новый Кутулук, ул. Степная- ССК |
| 25 | КТП НЕП 1504/100 кВА | пос. Новый Кутулук, водозабор - ССК |
| 26 | КТП НЕП 1505/630 кВА | пос. Новый Кутулук, ул. Тепличная - ССК |
| 27 | КТП НЕП 1506/ кВА | пос. Новый Кутулук, - ССК |
| 28 | КТП МАР 521/160 кВА | пос. Марьевка- ССК |
| 29 | КТП КХ 6101/100 кВА | Пос.Сосенки |

##### 2.4.5.1.6. Электросвязь

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Новый  Кутулук обеспечивают АТС   в п. Новый Кутулук

При телефонизации населенных пунктов сельского поселения Новый Кутулук  к АТС были проложены соединительные кабели связи. По селам района проведена прокладка распределительной кабельной сети.

Широкий спектр развития получила сотовая связь «Мегафон», строятся базисные станции операторов сотовой связи «Билайн», «Смартс», «МТС».

Данные о телефонизации населенных пунктов сельского поселения Новый Кутулук

Таблица №14

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТС местоположение емкость Вид собственность | П. Новый Кутулук ул. Тепличная 23-4 … 200 номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонных ящиков ЯКГ-10 Протяжённость линий связи | 1шт. |

### 2.4.6. Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Озелененные территории общего пользования отсутствуют.

К рекреационной зоне относятся также территории открытых спортивных площадок, общей площадью  0,95 га, в том числе:

- футбольное поле за северной границей п. Новый Кутулук, площадью 0,65 га;

- мини-футбольная площадка по ул. Степная в п. Новый Кутулук, площадью 0,3 га.

Общая площадь рекреационных территорий в с. п. Новый Кутулук составляет  0,95 га.

Леса, расположенные в границах поселения, также могут использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, для осуществления рекреационной деятельности населения.

Наличие лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использование ее потенциала в туристическом бизнесе.

В границах с.п. Новый Кутулук протекает река Кутулук, а также находится 
Кутулукское водохранилище. Природные территории водных объектов, используются в зимнее и летнее время года  как место отдыха  населения.

### 2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – это земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, которые используются в целях ведения сельскохозяйственного производства.

В сельском поселении Новый Кутулук основными  отраслями производства является сельскохозяйственная и пищевая промышленность.

Общая площадь земель сельскохозяйственного использования в сельском поселении составляют 20254,99 га.

п. Новый Кутулук – в западной части населенного пункта расположена территория животноводческого комплекса на 3400 голов КРС – ООО СХП «Неприк», зерносклады.

С юго-восточной стороны от с. Коптяжево  расположена ферма КРС на 700 голов – собственность ООО СХП «Неприк».

С северной стороны от с. Страхово  расположена недействующая ферма.

С северной стороны от п. Марьевка  расположены ферма КРС на 50 голов и зерносклады – ООО «Кинельпродукт».

В с. Богдановка и п. Сосенка расположены коллективные фермерские хозяйства.

В п. Елховка объектов сельскохозяйственного назначения не имеется.

Перечень предприятий сельскохозяйственного назначения представлен в таблице №15.

Таблица №15

Существующие объекты сельскохозяйственного назначения, расположенные в границах сельского поселения Новый Кутулук

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | СОСТОЯНИЕ (действующее недействующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3 | ООО СХП «Неприк», ферма КРС | п. Новый Кутулук, ул. Производственная | Животноводство, КРС | 3400 голов | действующее | частная |
| 2.4 | ООО СХП «Неприк», зерносклады | п. Новый Кутулук, ул. Производственная |  |  | действующее | частная |
| 2.5 | ООО СХП «Неприк», мехмастерские | п. Новый Кутулук, ул. Школьная |  |  | действующее | частная |
| 2.6 | ООО СХП «Неприк», пилорама | п. Новый Кутулук, восточная часть села |  |  | действующее | частная |
| 2.7 | ООО СХП «Неприк», склады, гаражи | п. Новый Кутулук, въезд в село |  |  | действующее | частная |
| 2.8 | ООО СХП «Неприк», ферма КРС | с. Коптяжево, на юго-восток от села | Животноводство, КРС | 700 голов | действующее | частная |
| 2.9 | ООО «Кинельпродукт», ферма КРС | п. Марьевка, на север от села | Животноводство, КРС | 50 голов | действующее | частная |
| 2.10 | ООО «Кинельпродукт», зерносклады | п. Марьевка, на северо-восток от села |  |  | действующее | частная |
| 2.11 | Ферма | С. Страхово, на север от села | - | - | недействующее | - |
| 2.12 | Фермерское хозяйство «Алкын», Мунзафаров С.С. | С. Богдановка, ул. Лугановка, 2 | растениеводство | 120 га | действующее | частная |
| 2.13 | Фермерское хозяйство «Старт», Богданов А.В. | С. Богдановка, ул. Лугановка, 3 | растениеводство | 120 га | действующее | частная |
| 2.14 | Фермерское хозяйство Сибатов К.С. | д. Сосенка, ул. Печа, 4 | растениеводство | 50 га | действующее | частная |

### 2.4.8. Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населенного пункта.

Кладбища

На территории сельского поселения  Новый Кутулук расположены шесть кладбищ.

В селе Богдановка в северо-восточной части на окраине села, площадь 0,49 га;

В селе Коптяжево с западной стороны, площадь 0,19 га ;

В селе Коптяжево с северо-западной стороны в границах населенного пункта, площадь 0,64 га;

В поселке Елховка с юго-западной за границей населенного пункта, площадь 0,16 га;

В селе Страхово с северо-восточной стороны за границей населенного пункта, площадь 0,52 га;

В поселке Марьевка с западной стороны за границей населенного пункта, площадь 0,71 га;

В поселке Сосенки с северо-западной стороны в границах населенного пункта, площадь 0,22 га.

Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров. Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки выдержаны.

Скотомогильники

На территории поселка Новый Кутулук расположен один скотомогильник.

Для скотомогильников, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот и косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника;

- использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло менее 25 лет;

- строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов.

Свалки ТБО

На территории сельского поселения Новый Кутулук имеется неусовершенствованная и несанкционированная свалка.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий

#### 2.5.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с. Новый Кутулук  располагается 11 памятников археологии и 1 памятник архитектуры (таблицы № 16,17).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, ааррв пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проект зоны охраны объектов историко-культурного наследия с.п. Новый Кутулук включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Памятники археологии, расположенные на территории с.п. Новый Кутулук

Таблица №16

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| 2. | Богдановка I | кург. мог. | Богдановка | 2 км юз | не определ. | 0,00 |
| 18. | Марьевка I | кург. один. | Марьевка | 1,7 км ююз | не определ. | 1,20 |
| 19. | Марьевка I | кург. мог. | Марьевка | 1,5 км сз | не определ. | 1,50 |
| 20. | Марьевка II | кург. один. | Марьевка | 2,5 км в | не определ. | 1,50 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2008 году |
| 1. | Коптяжево I | селище | Коптяжево | в окраина | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2009 году |
| 12. | Коптяжево I | кург. один. | Коптяжево | 0,9 км юв | не определ. | 0,00 |
| 13. | Коптяжево I | кург. мог. | Коптяжево | 2 км юв | не определ. | 0,00 |
| 14. | Березняки I | кург.мог. | Березняки | 1,2 км з | не определ. | 0,00 |
| 15. | Богдановка II | кург. мог. | Богдановка | юз окраина | не определ. | 0,00 |
| 16. | Коптяжево I | грунт. мог. | Коптяжево | 1 км зюз | не определ. | 0,00 |
| 17. | Коптяжево I | м/нах. кер., кремня | Коптяжево | 0,5 км св | не определ. | 0,00 |

Сводный список выявленных объектов культурного наследия,

расположенных на территории с.п. Новый Кутулук

Таблица №17

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Автор | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
|  | Церковь | Конец ХIХ в. |  | c. Страхово | 426 |

#### 2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Борский находится 8 особо охраняемых территорий:

    - Геологические отложения триаса;

    - Гостевский шихан;

    - Неприкский борок;

    - Урочище «Марьин пупок»;

    - Урочище «Мечеть»;

    - Осинник в истоках р. Лозовки.

На территории сельского поселения Новый Кутулук особо охраняемых природных территорий регионального значения не выявлено.

Часть территории сельского поселения Новый Кутулук занимает ФГУ Национальный парк «Бузулукский бор», положение о его создании утверждённо приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 4 февраля 2008 года № 27 «Об утверждении Положения о Федеральном государственном учреждении «Национальный парк «Бузулукский бор» (с изменениями, утверждёнными приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.02.2009 г № 48, от 26.03.2009 г. № 72).

Лесохозяйственный регламент разработан Федеральным государственным учреждением «Национальный парк «Бузулукский бор», составлен сроком на 10 лет, до 31 декабря 2019 года, и является основой осуществления охраны, защиты лесов, расположенных в границах лесничества.

Согласно схеме функционального зонирования национального парка «Бузулукский бор», часть территории сельского поселения Новый Кутулук находится в рекреационно-туристической зоне. Данная зона представлена лесными кварталами 12-13, 16-19, 22-30 Борского лесничества.

Согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях», в границах национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:

а) разведка и разработка полезных ископаемых;

б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

г) предоставление на территориях национальных парков садоводческих и дачных участков;

д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием национальных парков;

е) рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, промысловые охота и рыболовство, промышленная заготовка дикорастущих растений, деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с функционированием национальных парков, прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав леса по водотокам и водоемам;

з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.

### 2.5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 3.5.2.1 Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень  основных производственных объектов с.п. Новый Кутулук представлен в таблице №18.

Таблица №18

Объекты производственного назначения сельского поселения Новый Кутулук м.р. Борский

| № по ГП | Наименование | Местоположение | Характер производимой продукции | Мощность | Радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Подземное хранилище газа «Михайловское», ООО «Газпром ПХГ» |  | газ |  |  |
| 2.2 | Нефтехранилище ОАО «Самаранефтегаз» | На север от с. Коптяжево | нефть |  | 500 |
| 2.3 | ООО СХП «Неприк», ферма КРС | п. Новый Кутулук, ул. Производственная | Животноводство, КРС | 3400 голов | 500 |
| 2.4 | ООО СХП «Неприк», зерносклады | п. Новый Кутулук, ул. Производственная |  |  | 50 |
| 2.5 | ООО СХП «Неприк», мехмастерские | п. Новый Кутулук, ул. Школьная |  |  | 300 |
| 2.6 | ООО СХП «Неприк», пилорама | п. Новый Кутулук, восточная часть села |  |  | 100 |
| 2.7 | ООО СХП «Неприк», склады, гаражи | п. Новый Кутулук, въезд в село |  |  | 50 |
| 2.8 | ООО СХП «Неприк», ферма КРС | с. Коптяжево, на юго-восток от села | Животноводство, КРС | 700 голов | 300 |
| 2.9 | ООО «Кинельпродукт», ферма КРС | п. Марьевка, на север от села | Животноводство, КРС | 50 голов | 50 |
| 2.10 | ООО «Кинельпродукт», зерносклады | п. Марьевка, на северо-восток от села |  |  | 50 |
| 2.11 | Ферма | С. Страхово, на север от села | - | - | нет |
| 2.12 | Фермерское хозяйство «Алкын», Мунзафаров С.С. | С. Богдановка, ул. Лугановка, 2 | растениеводство | 120 га | 100 |
| 2.13 | Фермерское хозяйство «Старт», Богданов А.В. | С. Богдановка, ул. Лугановка, 3 | растениеводство | 120 га | 100 |
| 2.14 | Фермерское хозяйство Сибатов К.С. | д. Сосенка, ул. Печа, 4 | растениеводство | 50 га | 50 |

Нефтяные скважины

На проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000 м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ориентировочный радиус СЗЗ пунктов налива и сбора нефти составляет 500 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 наименьшее расстояние от устья нефтяных скважин до зданий, сооружений  составляет 300 м.

#### 2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

В границах проектирования канализационных очистных сооружений не выявлено.

#### 2.5.2.3. Кладбища

В границах сельского поселения Новый Кутулук расположены кладбища:

- В 70 м на юго-запад от д. Елховка  (площадь 0,16 га);

- В 70 м на запад от д. Коптяжево (площадь 0,19 га);

- Северо-западная окраина с. Новый Кутулук (площадь 0,64 га);

- Северо-восточная окраина с. Богдановка (площадь 0,49 га);

- В 540 м на северо-восток от с. Страхово (площадь 0,51 га);

- В 65 м на юго-запад от д. Марьевка (площадь 0,7 га);

- Северо-западная окраина д. Сосенка (площадь 0,22 га);

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Новый Кутулук, располагается 1 скотомогильник, расположенный в 550 м на юго-восток от с. Новый Кутулук. Скотомогильник представляет собой земляную яму. В настоящее время объект закрыт.

Несмотря на отсутствие захоронений, санитарная зона скотомогильника составит 1000 м, ввиду отсутствия проекта рекультивации нарушенной территории, недостаточной защищенности подземных вод.

#### 2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Новый Кутулук

Твердые бытовые отходы с. Новый Кутулук размещаются на несанкционированной свалке расположенной на юго-восточной окраине с. Новый Кутулук.

Учитывая непосредственную близость данного объекта к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированная свалка в с.п. Новый Кутулук оказывает комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежит ликвидации.

#### 2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Новый Кутулук пересекают ЛЭП напряженностью 10 и 35 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

В границах поселка Новый Кутулук расположена электроподстанция ПС «Наприк». Для электроподстанций размер СЗЗ устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В местах расположения существующих подстанций открытого типа напряжением 110/10-6 кВ в непосредственной близости от жилой зоны следует проводить замеры по уровню шума от данных объектов. Если он превышает допустимые значения (45 Дб на расстоянии 2 м от окна) следует устанавливать защитные барьеры от источника шума.

#### 2.5.2.7 Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Внешний транспорт с.п Новый Кутулук представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Регионального значения:

- «Отрадный – Борское» - Новый Кутулук – Богдановка» (3, 4 категории,2 полосы движения);

- «Отрадный – Богатое – Борское» (3 категории, 2 полосы движения);

Местного значения

- «Отрадный – Борское» - Сосенка» (5 категории);

- «Отрадный – Борское» - Марьевка» (5 категории);

- «Отрадный – Борское» - Коптяжево» (5 категории);

- «Новый Кутулук - Страхово» (5 категории);

- «Богдановка - Страхово» (5 категории);

Согласно Приказу Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  Самарской области», размер придорожный полосы для дороги 3 и 4 категории с двумя полосами движения составляет 75 и 65 м соответственно.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

Территорию сельского поселения Новый Кутулук пересекает трасса магистральных нефтепроводов. Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса. Санитарные разрывы магистральных нефтепроводов  представлены в таблице №19.

Таблица №19

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов с.п. Новый Кутулук

| Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарные разрывы, м |
| --- | --- | --- |
| Нефтепровод «Покровка-Кротовка 1» | 350 | 100 |
| Нефтепровод «СУ-20 Луганский товарный парк» | 200 | 75 |
| Нефтепровод «СУ-18 - УКНП-2» | 250 | 75 |
| Нефтепровод «СУ-18 Луганский товарный парк» | 250 | 75 |
| Нефтепровод «СУ-14 Луганский товарный парк» | 250 | 75 |
| Нефтепровод «СУ-14 Луганский товарный парк» | 300 | 75 |
| Нефтепровод «СУ-12 Луганский товарный парк» | 200 | 75 |

### 2.5.4. Охранные зоны

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10 и 35 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона реки Кутулук (протяженность 144 км) составляет 200 м. Для рек и ручьев с протяженностью до 10 км  (р. Ржавка (4,6 км), реки в оврагах Ближний, Березник, Елховка, Песчанный и Каменный )водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

Для озер с площадью водного зеркала менее 0,5 км2 водоохранная зона также совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых

Месторождения полезных ископаемых на территории с.п. Новый Кутулук представлены Михайло-Кохановским и Южно-Неприковским месторождениями нефти.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

В границах с.п. Новый Кутулук к таким зонам относятся:

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6 ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Сельское поселение Новый Кутулук обслуживается добровольной пожарной дружиной, расположенной в п. Новый Кутулук, ул. Степная, 21. Общее количество пожарных машин составляет 1 единицу. Время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям технического  регламента - 20 минутам в сельских поселениях.

Сведения о системе обеспечения пожарной безопасности

Таблица №20

| №№ пп | Наименование | Местоположение (адрес) | Технические параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Добровольная пожарная дружина | п. Новый Кутулук, ул. Степная, 21 | 1 машина |  |
|  | Пожарный гидранты | с. Коптяжево ул. Ямская |  |  |
|  | Водные объекты, используемые для целей пожаротушения | река Кутулук |  |  |

Оборудованных пожарных пирсов в населенных пунктах с.п. Новый Кутулук нет.

Пожарные пирсы должны быть оборудованы съездом к водоему с твердым покрытием шириной 3,5 м, перед пирсом площадка 12x12 кв.м.

# 3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ КУТУЛУК

## 3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

При осуществлении территориального планирования сельского поселения Новый Кутулук муниципального района Борский Самарской области в числе прочих учтены мероприятия «Схемы территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 с учётом изменении, внесённых в схему, и областных целевых программ:

в сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской области предусматриваются мероприятия в соответствии с перечнем (в рамках областной целевой программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального  или  межмуниципального значения Самарской области до 2025 года", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 179) мероприятий, ежегодно утверждаемым приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области.

в сфере историко-культурного наследия - разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области

в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов - обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения, совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, повышение лесистости территорий Самарской области (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий, инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы;

При осуществлении территориального планирования муниципального района Борский Самарской области учтены также мероприятия:

по реализации приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жильё – гражданам России» на территории Самарской области», модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, по реализации областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2015 годы», программы газификации Самарской области и энергетической программы.

### 3.1.1. Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения и последовательность их выполнения

Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения приняты согласно «Схеме территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г.

Осуществление территориального планирования Самарской области в соответствии с «Концепцией совершенствования системы расселения Самарской области» способствует реализации основных направлений социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года по переходу к укрупненному социально-экономическому районированию – формированию территориальных субрегионов (кластеров).

Муниципальный район Борский входит в состав Отрадненского субрегиона (центр г. Отрадный – полюс роста первой очереди), который также включает в себя Кинель-Черкасский район (с. Кинель-Черкассы – полюс роста первой очереди), с центром межселенного обслуживания в г. Отрадный.

### 3.1.2. Планируемые для размещения на территории муниципального района Борский объекты местного значения и последовательность их выполнения

Планируемые для размещения на территории муниципального района Борский объекты местного значения приняты согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Борский Самарской области».

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

- Реконструкция и техническое перевооружение МТФ в п.Новый Кутулук с проектным поголовьем 400 голов СПК «Неприк». (по заданию заказчика проектное поголовье составляет 10000 голов)

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Перечень мероприятий и финансовое обеспечение областной целевой программы «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой на 2005-2010 годы»

Таблица №21

| № пп | Наименование мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный район Борский |
|  | Реконструкция водопровода в п.Новый Кутулук | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области |

На перспективу на территории м.р. Борский предлагается:

- Реконструкция системы водоснабжения населенных пунктов м.р. Борский;

- Обеспечение централизованным водоснабжением объектов на площадках, планируемых под комплексное освоение.

Мероприятия по развитию системы канализации

На территории м.р.Борский планируется:

- Строительство канализационных коллекторов и насосных станций в населенных пунктах  и на площадках, планируемых под комплексное освоение.

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития топливно-энергетического комплекса

На территории м.р.Борский планируются мероприятия:

- Обеспечение теплоснабжением площадок, планируемых под комплексное освоение;

- Перевод на автономное теплоснабжение объектов социальной инфраструктуры и кварталов жилой застройки.

Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Программа газификации Самарской области на 2006-2009гг., финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания»

Таблица №22

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Предварительные технические характеристики, км | Планиру- емый ввод, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокое давление | Низкое давление | Всего |  |
| Муниципальный район Борский |
| 1 | Проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давления для газификации с.Коптяжево | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 2,4 |

За счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий областной целевой программы на 2009-2012гг. планируется строительство следующих объектов (l очередь):

Таблица №23

Перечень объектов строительства для газификации природным газом городских округов и муниципальных районов Самарской области, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Газификация городских округов и муниципальных районов Самарской области на 2009-2012 годы»

| № п/п | Наименование муниципального района, городского округа, населенного пункта, местонахождение объекта | Уровень газифика- ции % | Планируемая протяженность | Предполагаемая стоимость, тыс. рублей | Средства областного бюджета, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Межпо-селко-вый, км | внутри- поселко-вый, км | Всего, км | проектно- изыска- тельских работ | строительно- монтажных работ | Всего | 2009 | 2010 | 2012 | Всего |
| 5 | с. Богдановка |  | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 1 312 | 15 089 | 16 401 | 1 312 |  | 15 089 | 16 401 |
| 6 | п. Марьевка |  | 16,8 | 2,0 | 18,8 | 3 524 | 40 524 | 44 048 | 3 524 |  | 40 524 | 44 048 |
| 7 | д. Сосенка |  | 7,0 | 2,0 | 9,0 | 1 687 | 19 400 | 21 087 | 1 687 |  | 19 400 | 21 087 |

Мероприятия в сфере здравоохранения

Строительство:

- аптек в с. п. Новый Кутулук;

- объектов здравоохранения на площадках, предусмотренных для нового освоения под жилищное строительство.

Реконструкция:

- амбулатории под офис врача общей практики в п.Новый Кутулук (по данным заказчика реконструкция выполнена).

- существующих ФАПов в  с. Коптяжево, п. Марьевка.

Мероприятия в сфере культуры

Строительство:

- Дома культуры в с. Коптяжево, с. Богдановка;

- объектов культуры на площадках, предусмотренных для нового освоения под жилищное строительство.

Реконструкция:

- сельского дома культуры в с. Новый Кутулук (по данным заказчика в настоящее время производится капитальный ремонт здания).

Мероприятия в сфере физкультуры и спорта

Строительство:

- объектов физкультуры и спорта на площадках, планируемых под комплексное освоение.

Реконструкция:

- плоскостных спортивных сооружений в п.Новый Кутулук.

Мероприятия в сфере образования

Строительство:

- объектов образования на площадках, планируемых под комплексное освоение.

Мероприятия по строительству административных учреждений

Реконструкция:

- административного здания в п.Новый Кутулук.

Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия

С целью сохранения объектов историко-культурного наследия муниципального района Борский и включения их в систему туристического комплекса Самарской области, проектом рекомендуется реконструкция сохранившихся памятников истории и культуры за счет средств областного бюджета, в том числе в 1 очередь:

- Церковь  в c. Страхово;

Мероприятия по захоронению биологических отходов:

Объекты захоронения биологических отходов м.р.Борский не соответствуют требованиям «ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов» 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г.». В связи с выявленной проблемой в проекте «Схема территориального планирования м.р.Борский Самарской области» предлагается строительство объектов размещения биологических отходов:

- Строительство ямы Беккари в п.Новый Кутулук, д. Сосенки (по заданию заказчика строительство ямы Беккари в д. Сосенки не требуется)

Обеззараживание биологических отходов:

- Скотомогильник, несоответствующий ветеринарно-санитарным требованиям в п. Новый Кутулук, рекомендуется законсервировать с последующей рекультивацией территории.

## 3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ НОВЫЙ КУТУЛУК

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Борский, в том числе и в сельском поселении Новый Кутулук, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Новый Кутулук.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Новый Кутулук по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2012 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Новый Кутулук на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Новый Кутулук к 2020 году сократится до 1404 человек, к расчетному сроку (2033 г.) – до 1298 человек. (Рис. 14. Прогноз численности населения с.п. Новый Кутулук по погодовому балансу).

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Новый Кутулук с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Новый Кутулук рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Новый Кутулук можно разместить 450 участков под индивидуальное жилищное строительство.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, в м.р. Борский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с.п. Новый Кутулук, при полном их освоении будет проживать 1350 человек.

В целом численность населения с.п. Новый Кутулук к 2020 году возрастет до 1984 человек, к 2033 г. – до 2820 человек. (Рис. 15. Прогноз численности населения с.п. Новый Кутулук с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 70 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 108 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 21 подросток в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице № 24 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Новый Кутулук с учетом освоения резервных территорий.

Таблица №24

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Новый Кутулук с учетом освоения резервных территорий, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях к 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существую-щее положе-ние 2012г. | Расчетный срок 2033г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| сельское поселение Новый Кутулук |
| I. | Общая численность населения | 1470 | 2820 | 1350 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 217 | 416 | 199 |
|  | до 6 лет | 76 | 146 | 70 |
|  | от 7 до 15 | 118 | 226 | 108 |
|  | от 16 до 17 лет | 23 | 44 | 21 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 803 | 1540 | 737 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 473 | 908 | 435 |

Этот вариант принят в качестве основного.

## 3.3 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ КУТУЛУК

### 3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

Планировочная структура сельского поселения Новый Кутулук предусматривает:

- компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учетом их допустимой совместимости;

- зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой;

- эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

- комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, историко-культурных, этнографических и других местных особенностей;

- эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов;

- охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;

- охрану недр и рациональное использование природных ресурсов;

- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие вывод:

- развитие п. Новый Кутулук, с. Богдановка, с. Страхово, д. Сосенки, п. Елховка и с. Коптяжево планируется в установленных границах;

- развития п. Марьевка планируется за западной и южной границей населенного пункта.

### 3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование  выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилой зоны предназначенной для размещения индивидуальных и блокированных двухквартирных жилых домов с приусадебными участками;

- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- зоны производственного использования, предназначенной для размещения промышленных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенной для застройки объектами различных видов транспорта и инженерными объектами;

- зоны рекреационного назначения, включающей в себя участки, занятые лесами, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы)  и объектов сельскохозяйственного производства;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников и объектов обращения с отходами.

#### 3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов и  на новых площадках, расположенных за их пределами. Предполагается усадебная застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 200 кв.м

Порядок предоставления земельных участков на территории м.р. Борский Самарской области для строительства утверждён «Решением Собрания представителей муниципального района Борский Самарской области» №306 от 17.09.2009 года. Размеры участков для индивидуального жилищного строительства -  от 0,05 га до 0,25 га, для ведения личного подсобного хозяйства - от 0,15 га до 0,25 га.

##### 3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда

п. Новый Кутулук

За счет уплотнения существующей застройки:

– В южной части  села планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 2  участка,

Площадь проектируемой территории – 0,3  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит  300 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 6  человек;

На свободных территориях в границах населенного пункта:

ПЛОЩАДКА №1

В юго-восточной части села планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 30 участков.

Площадь проектируемой территории – 4,45 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 4500 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 90  человек;

ПЛОЩАДКА №2

В юго-западной части села планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 32 участка.

Средний размер участка – 0,21 га;

Площадь проектируемой территории – 6,93  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 4800 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 96  человек.

Итого по п. Новый Кутулук:

Площадь проектируемой территории – 11,68  га;

Планируется размещение 64 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 192  человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 9600 м2.

с. Богдановка

За счет уплотнения существующей застройки:

– В центральной части села по ул. Большая дорога планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 19  участков,

Площадь проектируемой территории – 2,83  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 2850 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 57  человек;

– В западной части села по ул. Низовка и ул. Верховка планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 30 участков,

Площадь проектируемой территории – 4,57  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 4500  кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 90 человек.

На свободных территориях в границах населенного пункта

ПЛОЩАДКА №3

В юго-восточной части села по ул. Лугановка и ул. Дубиновка планируется строительство 37  индивидуальных жилых домов.

Площадь проектируемой территории – 5,56 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит  5550 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит  111 человек.

Итого по с. Богдановка:

Площадь проектируемой территории – 12,96 га;

Планируется размещение 86 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 258  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 12900 м2.

с. Коптяжево

За счет уплотнения существующей застройки:

– В восточной  части села по ул. Молодежная планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 5 участков,

Площадь проектируемой территории – 0,85  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 750 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 15  человек;

– В западной  части села по ул. Заречная планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 2 участков,

Площадь проектируемой территории – 0,34  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 300 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 6  человек.

На свободных территориях в границах населенного пункта

ПЛОЩАДКА №4

В восточной части села планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 30  участков,

Площадь проектируемой территории – 4,71  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 4500 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 90 человек.

Итого по с. Коптяжево:

Площадь проектируемой территории – 5,9 га;

Планируется размещение 37 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит – 111  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 5550 м2.

п. Елховка

За счет уплотнения существующей застройки

– В западной части села по ул. Елховская планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 4  участка,

Площадь проектируемой территории – 0,69  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 600 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 12 человек.

На свободных территориях в границах населенного пункта

ПЛОЩАДКА №5

В восточной части села планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 24  участка.

Площадь проектируемой территории – 3,53  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 3600 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 72  человека.

Итого по п. Елховка:

Площадь проектируемой территории – 4,22  га;

Планируется размещение 28 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 84 человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 4200 м2.

с. Страхово

За счет уплотнения существующей застройки:

– В юго-западной части  села по ул. Береговая планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 11  участков,

Площадь проектируемой территории – 1,7  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит  1650 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 33  человека.

На свободных территориях в границах населенного пункта:

ПЛОЩАДКА №6

В западной части села планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 70 участков.

Площадь проектируемой территории – 10,51  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 10500 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 210  человек.

ПЛОЩАДКА №7

В юго-восточной части села планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 64 участка.

Площадь проектируемой территории – 9,67  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 9600 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 192  человека.

Итого по с. Страхово:

Площадь проектируемой территории – 21,88  га;

Планируется размещение 145 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 435 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 21750 м2.

п. Марьевка

На свободных территориях за границами населенного пункта:

ПЛОЩАДКА №8

В юго-западной части села планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 69 участков.

Площадь проектируемой территории – 10,31  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 10350 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 207 человек.

Итого по п. Марьевка:

Площадь проектируемой территории – 10,31  га;

Планируется размещение 69 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 207 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 10350 м2.

д. Сосенка

За счет уплотнения существующей застройки:

– В центральной  части  села по ул. Печа и ул. Грязнуха планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 12  участков,

Площадь проектируемой территории – 1,85 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит  1800 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 36  человек;

– В юго-восточной  части  села по ул. Гладышева планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 9  участков,

Площадь проектируемой территории – 1,28  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит  1350 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 27  человек.

Итого по д. Сосенка:

Площадь проектируемой территории – 3,13 га;

Планируется размещение 21 индивидуального жилого дома;

Расчётная численность населения составит – 63  человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 3150 м2.

Всего по генеральному плану с.п. Новый Кутулук: планируется размещение 450 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории под жилую застройку – 70,08  га;

Расчётная численность населения составит - 1350  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 67500 м2.

Всего по генеральному плану в с.п. Новый Кутулук  планируется увеличение:

Площадь проектируемой территории под жилую застройку –  70,08 га.

Общее планируемое количество участков – 450 шт.

Общая площадь жилого фонда планируемой индивидуальной жилой застройки с учётом существующего (20237 м2) и проектируемого (67500 м2) составит - 87737 м2.

Численность населения с учётом существующего (1470 чел.) и проектируемого (1350 чел.) составит 2820 человек.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит  31,11 кв.м /чел.

#### 3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Зоны общественных центров, предусматриваемые генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения до 2820 человек.

Зоны общественных центров предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов по очерёдности строительства. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Расчёт объектов обслуживания представлен в таблице №25.

Расчет нормативной обеспеченности сельского поселения Новый Кутулук

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

Расчет приведен на перспективную численность населения 2820 чел.

Таблица №25

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. | НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждения народного образования: |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (146 чел.) | 103 | 20 | 83 |
| 1.2 | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет (226 чел.) 75% детей от 16 до 17 лет (44 чел.) | 258 | 200 | 58 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% детей от общего числа школьников | 26 | - | 26 |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 2.2 | Больницы | койка | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 2.3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 1 | - |
| 2.4 | ФАП | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 1 | - |
| 2.5 | Офис врача общей практики | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 1 | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 1,97 | 0,95 | 1,02 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 564 | - | 564 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 282 | - | 282 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 230 | 649 | 345 | 304 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед.хранения | 5 4 | 14,1 11 | 18,0 10 | - |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 192 | 541 | 368 | 173 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 113 | 50 | 63 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 6 | 17 | - | 17 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 85 | - | 85 |
| 5.5 | Химчистки (самообслуживания) | кг вещей в смену | 1,5 | 4 | - | 4 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 20 | - | 20 |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 6.1 | Гостиница | место | 6 | 17 | - | 17 |
| 6.2 | Пождепо | автомобиль | 0,4 | 1 | 1 | - |

##### 3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания

п. Новый Кутулук

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Борский Самарской области», проектом генерального плана предусматривается:

Реконструкция:

- завершение реконструкции сельского дома культуры (СДК) по ул. Больничная, 12 (8.4);

- футбольного поля, расположенного за северной границей поселка (7.6);

- мини-футбольной площадки, расположенной по ул. Степная (7.7);

- здания администрации сельского поселения Новый Кутулук по ул. Больничная, 8 (13.1).

Строительство:

- аптеки  по ул. Тепличная (5.1).

Проектом генерального плана предусматривается:

Строительство:

- образовательного центра «Школа - детский сад» на 100 мест в школе, на 85 мест в детском саду на Площадке № 1 (4.1);

- физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом, площадь пола 300 м2, и бассейном, площадь зеркала воды 300 м2,  по ул. Тепличная (7.1);

- предприятия общественного питания на 70 мест по ул. Школьная (10.1);

- комплексного предприятия бытового обслуживания на 17 рабочих мест с прачечной на 85 кг белья в смену, химчисткой на 4 кг белья в смену, баней на 20 мест по ул. Строителей (12.1);

- пожарного депо на 2 автомашины по ул. Тепличная (15.1);

- гостиницы на 20 мест по ул. Черемушки (15.2).

с. Богдановка

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Борский Самарской области», проектом генерального плана предусматривается:

Строительство:

- дома культуры на 100 мест по ул. Большая Дорога  (8.1).

Проектом генерального плана предусматривается:

Строительство:

- плоскостных спортивных сооружений 80х50 м по ул. Низовка (7.5);

- магазина площадью торгового зала 60 м2, по ул. Большая Дорога (9.1).

с. Коптяжево

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Борский Самарской области», проектом генерального плана предусматривается:

Реконструкция:

- ФАПа по ул. Молодежная (5.3).

Строительство:

- дома культуры на 150 мест по ул. Ямская (8.2);

Проектом генерального плана предусматривается:

Строительство:

- плоскостных спортивных сооружений 60х40 м по ул. Ямская (7.4);

п. Марьевка

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Борский Самарской области», проектом генерального плана предусматривается:

Реконструкция:

- ФАПа по ул. Чапаевская, 34-1 (5.2).

Проектом генерального плана предусматривается:

Строительство:

- физкультурно-оздоровительного центра со спортивным залом, площадь пола 150 м2, и спортивной площадкой 60х40 м на Площадке №8 (7.2);

- снос здания не действующего клуба (8.4) и строительство клуба по ул. Чапаевская, 37 на 100 мест (8.3);

- магазина площадью торгового зала 60 м2, по ул. Чапаевская (9.2).

с. Страхово

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Борский Самарской области», проектом генерального плана предусматривается:

Реконструкция:

- церкви в восточной части села (16.1).

Проектом генерального плана предусматривается:

Строительство:

- физкультурно-оздоровительного центра со спортивным залом, площадь пола 150 м2, и спортивной площадкой 60х40 м на Площадке №7 (7.3);

- магазина площадью торгового зала 60 м2, на Площадке № 7 (9.3).

п. Елховка

Проектом генерального плана предусматривается:

Строительство:

- магазина площадью торгового зала 30 м2, по ул. Елховская (9.4).

д. Сосенки

Проектом генерального плана предусматривается:

Строительство:

- магазина площадью торгового зала 30 м2, по ул. Гладышева (9.5).

#### 3.3.2.3.Развитие зоны производственного использования

Зона производственного использования предназначена для застройки производственными, коммунальными и складскими объектами.

Производственные и коммунально-складские зоны планируется развивать на существующих площадках в границах и за границами населённых пунктов. В производственных и коммунально-складских зонах учтены также и территории СЗЗ, уменьшение которых возможно за счёт реконструкции и модернизации производства, либо изменения вида производственной деятельности.

Генеральным планом на территории сельского поселения Новый Кутулук рекомендуется:

с. Коптяжево:

- Модернизация предприятия к северу от села с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство III класса, СЗЗ – 300 м) (2.2).

#### 3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов. В сельском поселении Новый Кутулук предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

##### 3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

###### 3.3.2.4.1.1 Водоснабжение

поселок Новый Кутулук – а/ц, посёлок Марьевка

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения численности населения необходимо реконструкция и расширение производительности существующего водозаборов до требуемой, в п. Новый Кутулук (30 м3/час) увеличив на 156 м3/сут., в п. Марьевка (10м3/час) на 111 м3/сут.

- реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях.

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё вышеперечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется в п. Новый Кутулук из существующих и проектируемых пожарных гидрантов, поверхностных водоёмов, в п. Марьевка из проектируемых пожарных гидрантов, поверхностного водоема и машинами из села Борского. Предусмотрено строительство пирсов.

село Богдановка, село Коптяжево, село Страхово

Согласно проекту Генерального для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения численности населения необходимо проектирование и строительство водозабора с. Богдановка производительностью 160 м3/сут., с. Коптяжево - 130 м3/сут, с. Страхово - 190 м3/сут. Местоположение водозабора будет уточняться на стадии рабочего проектирования после проведения гидрогеологических изысканий. Ориентировочно на севере села. ВБ на западе села.

Согласно проекту Генерального плана:

- -проектирование и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них для площадок нового строительства

- - установка  приборов учета расхода воды

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение посёлка (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из  проектируемых пожарных гидрантов, водоёмов. Запроектировано строительство пирса

посёлок Елховка, деревня Сосенки

Централизованное водоснабжение данных сел  отсутствует. Согласно проекту генерального плана всё новое строительство будет обеспечиваться из индивидуальных источников водоснабжения (скважин, родников или шахтных колодцев) для одного или группы зданий. Вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода».

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив. Предусмотрено строительство пирсов.

Расход на наружное пожаротушение посёлка (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из водоёмов и пирса.

Для пожаротушения в д. Сосенки, п. Елховка и С. Коптяжево (располож. Северо-западнее п. Елховка) необходимо  проектирование и строительство пожарных резервуаров из расчёта расхода  5 л/сек в течение 3 часов (2 резервуара по 50 м3). Радиус обслуживания 200 м.

Местоположение резервуаров определить в рабочем проектировании.

Расходы воды на новое строительство

Таблица № 26

| п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | Поселок Новый- Кутулук – а/ц Уплотнение существующей застройки |
| 1.1 | В южной части 2 инд.ж. д | 6 | 1,44 | 0,35 | 54 | 0,42 |  | 1,44 |  |
|  | Новое строительство |
| 1.2 | Площадка № 1 30 инд. ж. д. | 90 | 21.60 | 5.27 | 54 | 6.3 | 1.10 | 21.60 | 1,121 |
| 1.3 | Площадка № 2 32 инд. ж. д. | 96 | 23.04 | 5.61 | 54 | 6.72 | 1.055 | 23.04 | 0,522 |
| 1.4 | Строительство ФОК. с бассейном 300 м2 |  | 20,00 подпит х-быт 22,00 | запл 30х-быт 12,00 |  |  |  | техн. 20, х-быт 22,0 |  |
| 1.5 | Внутри площадочные сети |  |  |  |  |  |  |  | К-1,984 НК-7,319 |
|  | Итого |  | 155,52 | 2.155 | 88,08 | К-3,627 НК-7,319 |
|  | Село Богдановка Уплотнение существующей застройки |
| 2.1 | ул. Большая дорога 19 инд.ж. д | 57 | 13,68 | 3,33 | 54 | 3,99 | 1,061 | 13,68 |  |
| 2.2 | ул. Низовка и Верховка 30инд.ж. д | 90 | 21.60 | 5.27 | 54 | 6.3 | 1,090 | 21.60 |  |
|  | Новое строительство |
| 2.3 | Площадка № 3 37 инд. ж. д. | 111 | 26,64 | 6,49 | 54 | 7,77 | 1.023 | 26,64 |  |
|  | Итого |  | 133.98 | 3,174 | 61.92 |  |
|  | Село Коптяжево Уплотнение существующей застройки |
| 3.1 | ул. Молодежная 5 инд.ж. д | 15 | 3.60 | 0.88 | 54 | 1.05 |  | 3.60 |  |
| 3.2 | ул. Заречная 2 инд.ж. д | 6 | 1,44 | 0,35 | 54 | 0,42 | 0,904 | 1,44 |  |
|  | Новое строительство |
| 3.3 | Площадка № 4 30 инд. ж. д. | 90 | 21.60 | 5.27 | 54 | 6.3 | 0,524 | 21.60 |  |
| 3.4 | Внутри площадочные сети |  |  |  |  |  | 1,023 |  |  |
|  | Итого |  | 88,41 | 2.451 | 26.64 |  |
|  | Поселок Елховка Уплотнение существующей застройки |
| 4.1 | ул. Елховская 4 инд.ж. д | 12 | 2,88 | 0,70 | 54 | 0,84 |  | 2,88 |  |
|  | Новое строительство |
|  | Площадка № 5 24 инд. ж. д. | 72 | 17,28 | 4,21 | 54 | 5,04 |  | 17,28 |  |
|  | Итого |  | 80,04 |  | 20,16 |  |
|  | село Страхово Уплотнение существующей застройки |
| 5.1 | ул. Береговая 11 инд.ж. д | 33 | 7,92 | 1,93 | 54 | 2,31 | 0,710 | 7,92 |  |
|  | Новое строительство |
| 5.2 | Площадка № 6 70 инд. ж. д. | 210 | 50,40 | 9,56 | 54 | 7,35 | 1,445 | 50,40 |  |
| 5.3 | Площадка № 7 64 инд. ж. д. | 192 | 48,08 | 9,12 | 54 | 6,72 | 1,913 | 48,08 |  |
|  | Итого |  | 176,78 | 4,068 | 106,54 |  |
|  | Поселок Марьевка Новое строительство |
| 6.1 | Площадка № 8 69 инд. ж. д. | 207 | 49.68 | 9.42 | 54 | 7.25 | 1,252 | 49.68 |  |
|  | Итого |  | 110.93 | 1,252 | 49,68 |  |
|  | Деревня Сосенка Уплотнение существующей застройки |
| 7.1 | ул. Печа и Грязнуха 12 инд.ж. д | 36 | 8,64 | 2,11 | 54 | 2,52 |  | 8,64 |  |
| 7.2 | ул. Гладышева 9 инд.ж. д | 27 | 6,48 | 1,58 | 54 | 1,89 |  | 6,48 |  |
|  | Итого |  | 77,53 |  |  |  |
|  | Итого по с.п. |  | 819,19 | 13,10 | 368,24 | К-3,627 НК-7,319 |
|  | Т.Э.П. |  | 0.819 тыс. м3/сут | 13,10 | 0,368 тыс. м3/сут. | К-3,627 НК-7,319 |

###### 3.3.2.4.1.2. Водоотведение

поселок Новый Кутулук – а/ц

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- в связи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки, с учетом стоков всего сельского поселения. Производительность КОС 600 м3/сут.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо:

- предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них

- сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Для новой застройки до строительство канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

село Богданока, посёлок Елховка, село Коптяжево, посёлок Марьевка,

деревня Сосенки и село Страхово.

Централизованная канализация отсутствует.

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

Для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий и бассейна по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора, в последствии на КОС п. Новый Кутулук.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Мероприятия по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, представлены в таблице № 27.

Объекты капитального строительства

Таблица № 27

| №по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 | Водозабор | п. Новый Кутулук расположен на юге села | Увеличить производительность на 156 м3/сут. | Сх | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.2 | Водозабор | п. Новый Кутулук расположен на ул. Тепличная |  | Сх | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.3 | Водозабор | п. Марьевка расположен на ул. Чапаевская в центре посёлка | Увеличить производительность на 111 м3/сут. | Ж | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.4 | Водозабор | с. Богдановка уточнить в рабочем проектировании Ориент. на юго-востоке села | производительность 160 м3/сут. |  | Строительсво | Сельского поселения |
| 20.5 | Водонапорная башня | с. Богдановка уточнить в рабочем проектировании Ориент. на юге села | 50 м3 |  | Строительсво | Сельского поселения |
| 20.6 | Водозабор | с. Коптяжево уточнить в рабочем проектировании Ориент. на юге села | производительность 130 м3/сут. |  | Строительсво | Сельского поселения |
| 20.7 | Водонапорная башня | с. Коптяжево уточнить в рабочем проектировании Ориент. на северо-западе села | 50 м3 |  | Строительсво | Сельского поселения |
| 20.8 | Водозабор | с. Страхово уточнить в рабочем проектировании Ориент. на юге села | производительность 190 м3/сут. |  | Строительсво | Сельского поселения |
| 20.9 | Водонапорная башня | с. Страхово уточнить в рабочем проектировании Ориент. на юго-западе села | 50 м3 |  | Строительсво | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода | п. Новый Кутулук Площадка N 1 | L= 1.100 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода | п. Новый Кутулук Площадка N 2 | L= 1.055 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода | с. Богдановка по ул. Большая дорога,. Низовка и Верховка | L= 2,151 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода | с. Богдановка Площадка N 3 | L= 1,023 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода | с. Коптяжево по ул. Заречная, Ямская | L= 1,927 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода | с. Коптяжево Площадка N 4 | L= 0,524 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода | с. Страхово по ул. Береговая, Полевая | L= 2.055 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода | с. Страхово Площадка N 6 | L= 0,609 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода | с. Страхово Площадка N 7 | L= 1,404 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода | п. Марьевка Площадка N 8 | L= 1,252 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 20.10 | Пож. резервуары д. Сосенки | уточнить в рабочем проектирование. Ориент. в центре деревни | 2 рез по 50м3 | Сх | Строительство | Сельского поселения |
| 20.11 | Пож. резервуары п. Елховка | уточнить в рабочем проектирование. Ориент. в центре поселка | 2 рез по 50м3 | Сх | Строительство | Сельского поселения |
| 20.12 | Пож. резервуары с. Коптяжево (располож. северо -западнее п. Елховка) | уточнить в рабочем проектирование. Ориент. в центре деревни | 2 рез по 50м3 | Сх | Строительство п. Елховка и С. Коптяжево( располож. Северо-западнее п. Елховка) | Сельского поселения |
| 20.13 | КОС п. Новый Кутулук | На юго-западе за границей поселка на тер. с.п. Новый Кутулук | Производительность 600 м3/сут. | ИТ | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации | п. Новый Кутулук по ул. Садовая, Советская, Больничная, Тепличная, Школьная | К-L=1,984 км КН-L=7,319 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации | п. Новый Кутулук Площадка 1 | К-L=1,121 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации | п. Новый Кутулук Площадка 2 | К-L=0,522 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС п. Новый Кутулук | У площадки N2 | Производительность 25 м3/сут. | Сх | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС п. Новый Кутулук | На западе ул. Советская | Производительность 200 м3/сут. | Сх | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

Поселок Новый Кутулук – административный центр, село Богдановка, село Коптяжево, поселок Елховка, село Страхово, поселок Марьевка, деревня Сосенка

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

Таблица №28

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поселок Новый Кутулук |
| 1.1 | Аптека (по СТП ) |  | 16 000 |
| 1.2 | Образовательный центр «Школа-детский сад» | 100 мест 85 мест | 367 000 |
| 1.3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и бассейном | 300 м2 300 м2 | 1 180 000 |
| 1.4 | Предприятие общественного питания | 70 мест | 532 000 |
| 1.5 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней | 85 кг белья 4,0 кг 20 мест | 152 000 |
| 1.6 | Пожарное депо | На 2 машино-место | 250 000 |
| 1.7 | Гостиница | 20 мест | 120 000 |
|  | Итого |  | 2 617 000 |
|  | Село Богдановка |
| 2.1 | СДК (по СТП ) | 100 мест | 95 000 |
| 2.2 | Магазин общей торговой площадью | 60 м2 | 10 800 |
|  | Итого |  | 105 800 |
|  | Село Коптяжево |
| 3.1 | СДК (по СТП ) | 150 мест | 143 000 |
|  | Итого |  | 143 000 |
|  | Поселок Марьевка |
| 4.1 | Физкультурно-оздоровительный центр со спортзалом | 150 м2 | 94 000 |
| 4.2 | СДК | 100 мест | 95 000 |
| 4.3 | Магазин общей торговой площадью | 60 м2 | 10 800 |
|  | Итого |  | 199 800 |
|  | Село Страхово |
| 5.1 | Физкультурно-оздоровительный центр со спортзалом | 150 м2 | 94 000 |
| 5.2 | Магазин общей торговой площадью | 60 м2 | 10 800 |
|  | Итого |  | 104 800 |
|  | Поселок Елховка |
| 6.1 | Магазин общей торговой площадью | 30 м2 | 5 400 |
|  | Итого |  | 5 400 |
|  | Деревня Сосенки |
| 7.1 | Магазин общей торговой площадью | 30 м2 | 5 400 |
|  | Итого |  | 5 400 |
|  | Итого по с.п. |  | 3 181 200 |
|  | ТЭП |  | 645,78 Гкал/год |

###### 3.3.2.4.1.4. Газоснабжение

Поселок Новый Кутулук – административный центр, село Богдановка, село Коптяжево, поселок Елховка, село Страхово, поселок Марьевка, деревня Сосенка

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Расходы газа (новое строительство)

Таблица №29

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Поселок Новый Кутулук |
| 1.1 | Аптека (по СТП ) |  |  |  | 2,51 |  |
| 1.2 | Образовательный центр «Школа-детский сад» |  |  |  | 57,57 |  |
| 1.3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и бассейном |  |  |  | 185,10 |  |
| 1.4 | Предприятие общественного питания |  |  |  | 83,45 |  |
| 1.5 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней |  |  |  | 23,84 |  |
| 1.6 | Пожарное депо |  |  |  | 39,22 |  |
| 1.7 | Гостиница |  |  |  | 18,82 |  |
| 1.8 | Площадка №1 | 30 | 9,38 | 69,62 |  | Н.Д-1,27 |
| 1.9 | Площадка №2 | 32 | 9,80 | 74,26 |  | Н.Д-0,54 В.Д-0,41 |
| 1.10 | Уплотнение существ. Застройки | 2 | 1,4 | 4,64 |  |  |
|  | Итого |  | 579,61 | Н.Д-1,81 В.Д-0,41 |
|  | Село Богдановка |
| 2.1 | СДК (по СТП ) |  |  |  | 14,9 |  |
| 2.2 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,69 |  |
| 2.3 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Большая Дорога | 19 | 6,65 | 44,09 |  | Н.Д-1,05 |
| 2.4 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Низовка, ул.Верховка | 30 | 9,38 | 69,62 |  | Н.Д-1,17 |
| 2.5 | Площадка №3 | 37 | 10,64 | 85,86 |  | Н.Д-1,34 |
|  | Итого |  | 242,83 | Н.Д-3,56 |
|  | Село Коптяжево |
| 3.1 | СДК (по СТП ) |  |  |  | 22,43 |  |
| 3.2 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Молодежная | 5 | 2,5 | 11,6 |  | Н.Д-0,4 |
| 3.3 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Заречная | 2 | 1,4 | 4,64 |  |  |
| 3.4 | Площадка №4 | 30 | 9,38 | 69,62 |  |  |
|  | Итого |  | 121,57 | Н.Д-0,4 |
|  | Поселок Марьевка |
| 4.1 | Физкультурно-оздоровительный центр со спортзалом |  |  |  | 14,75 |  |
| 4.2 | СДК |  |  |  | 14,9 |  |
| 4.3 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,69 |  |
| 4.4 | Площадка №8 | 69 | 16,91 | 160,12 |  | Н.Д-1,22 |
|  | Итого |  | 208,37 | Н.Д-1,22 |
|  | Село Страхово |
| 5.1 | Физкультурно-оздоровительный центр со спортзалом |  |  |  | 14,75 |  |
| 5.2 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,69 |  |
| 5.3 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Береговая | 11 | 4,68 | 25,53 |  | Н.Д-0,34 |
| 5.4 | Площадка №6 | 70 | 17,07 | 162,44 |  | Н.Д-1,77 |
| 5.5 | Площадка №7 | 64 | 15,92 | 148,51 |  | Н.Д-1,44 |
|  | Итого |  | 390,59 | Н.Д-3,55 |
|  | Поселок Елховка |
| 6.1 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 0,85 |  |
| 6.2 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Елховская | 4 | 2,15 | 9,28 |  |  |
| 6.3 | Площадка №5 | 24 | 8,27 | 55,69 |  | Н.Д-0,52 |
|  | Итого |  | 76,24 | Н.Д-0,52 |
|  | Деревня Сосенки |
| 7.1 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 0,85 |  |
| 7.2 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Печа и ул.Грязнуха | 12 | 5,1 | 27,85 |  | Н.Д-0,61 |
| 7.3 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Гладышева | 9 | 3,88 | 20,88 |  | Н.Д-0,66 |
|  | Итого |  | 58,56 | Н.Д-1,27 |
|  | Итого по с.п. |  | 1 677,77 | Н.Д-12,33 В.Д-0,41 |
|  | ТЭП |  | 3,02 млн.м3/год | Н.Д-12,33 В.Д-0,41 |

Генеральным планом предусматривается проектирование объектов капитального строительства, представленных в таблице №30.

Объекты капитального строительства.

Таблица №30

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ШГРП | П.Новый Кутулук на площадке №2 | производительность до 90 м3/час. | Сх | строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Богдановка на площадке №3 | производительность до 350 м3/час. | Сх | строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Страхово на площадке №6 | производительность до 190 м3/час. | Р | строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Страхово на площадке №7 | производительность до 170 м3/час. | Р | строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | П.Марьевка на площадке №8 | производительность до 210 м3/час. | Р | строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | Д.Сосенка на юге села | производительность до 100 м3/час. | Сх | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Новый Кутулук на площадке №1 | L=1,27 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Новый Кутулук на площадке №2 | L= 0,54 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | П.Новый Кутулук на площадке №2 | L= 0,41 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Богдановка Уплотнение существ. Застройки по ул.Большая Дорога | L= 1,05 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Богдановка Уплотнение существ. Застройки по ул.Низовка, ул.Верховка | L=1,17 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Богдановка на площадке №3 | L= 1,34 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Коптяжево Уплотнение существ. Застройки по ул.Молодежная | L= 0,4 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Елховка на площадке №5 | L= 0,52 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Страхово на площадке №7 | L= 1,44 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Страхово Уплотнение существ. Застройки по ул.Береговая | L= 0,34 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Марьевка на площадке №8 | L= 1,22 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | Д.Сосенка Уплотнение существ. Застройки по ул.Печа и ул.Грязнуха | L= 0,61 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | Д.Сосенка Уплотнение существ. Застройки по ул.Гладышева | L= 0,66 км |  | строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.5. Электроснабжение

Сельское поселение Новый Кутулук

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Новый Кутулук, которое включает в себя  пос. Новый Кутулук., с. Богдановка, пос. Елховка, с. Коптяжево, пос. Марьевка, д. Сосенки, с. Страхово.

село Неприк, является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания –II-III категории,предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от25.12.2008г.    Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

Таблица расчета мощности                 Таблица №31

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Поселок Новый Кутулук Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=30 1,325 39,75 | 0,4 | 15,9 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Образовательный Центр»Школа-Детсад» на100м и 85м | 64,1 | 1 | 64,1 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 83 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 89,2 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,56 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 300м |  |  |
|  | Уплотнение существующей застройки в южной части села |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=2 4,5 9 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=32 1,3 41,6 | 1 | 41,6 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 44,6 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 46,5 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА- 1шт |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,47 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 200м |  |  |
| 1 | Аптека по ул.Тепличная | 10 |  | К существующим сетям |  |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный центр со спорт залом 300м2 | 130 |  | 1 х 250кВА- 1шт |  |
| 3 | Длина ВЛ-10кВ |  | 50м |  |  |
| 4 | Гостиница на 20мест по ул.Черемушки | 9,2 |  | К существующим сетям |  |
| 5 | Предприятие общ. питания на 70м по ул.Школьной | 72,8 |  | Питание от сущ. ТП-НЕП 703/160 с заменой тр-ра на 250Ква |  |
| 6 | Комплекс предприятий быт. обслуживания на 17 р.м. с прачечной на 85кг белья, химчисткой на 4кг/см и баней на 20м. | 70 |  | Питание от сущ. ТП-НЕП 201/63 с заменой тр-ра на 160Ква |  |
| 7 | Пожарное депо на 2машины по ул.Тепличная | 10 |  | К существующим сетям |  |
| 8 | Очистные сооружения | 23 |  | 1 х 63кВА- 1шт |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 300м за границей села |  |  |
|  | Село Богдановка Уплотнение по ул.Большая дорога |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=19 1,6 31 | 0,9 | 27,9 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Дом культуры на 100м по ул.Большая дорога | 46 | 1 | 46 |  |
| 3 | Магазин 60м2 | 15 | 0,8 | 12 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 85,54 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 100 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА- 1шт ул.Большая дорога |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,58 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 300м |  |  |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=37 1,24 45,8 | 1 | 45,8 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 4 | 1 | 4 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 49,8 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 52 Питание от сущ. ТП- 708/63 с заменой тр-ра на 160Ква ул.Дубиновка,Лучановка |  |
|  | Уплонение в западной части села по ул.Низовка и ул.Верховка |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=30 1,33 40 | 1 | 40 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Плоскостное спорт.сооружение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка |  |  | 45 Питание от сущ. ТП- 716/160 с заменой тр-ра на 250Ква |  |
|  | С.Коптяжево За счет уплотнения сущ. застройки в восточной части села по ул.Молодежной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=5 3,37 16,8 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | В западной части села по ул.Заречной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=2 4,5 9 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N4 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=30 1,3 40 | 1 | 41,6 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка |  |  | 44,6 Питание от сущ. ТП- 704/63 с заменой тр-ра на 100Ква |  |
| 1 | Дом культуры на 160м по ул.Ямской | 69 | 1 | 69 |  |
| 2 | Плоскост. спорт. сооруж. | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 74 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 80 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА- 1шт |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,5 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 200м |  |  |
|  | .П.Елховка За счет уплотнения сущ. застройки в западной части села по ул.Елховская |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=4 3,9 15,73 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N5 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=24 1,4 33,6 | 1 | 33,6 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 36,6 Питание от сущ. ТП- 104/63 с заменой тр-ра на 100Ква |  |
| 4 | Магазин 30м2 | 7,5 |  | К существующим сетям |  |
|  | С Страхово За счет уплотнения сущ. застройки в юго-западной части села по ул.Береговой |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=11 2,1 23,21 | 1 | 23,1 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N7 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=70 1 70 | 1 | 70 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 7 | 1 | 7 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 98 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 102 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА- 2шт |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,51 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 700м |  |  |
|  | Площадка N7 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=64 1,03 66 | 1 | 66 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Физ.оздоровит центр со спортивн.залом 150м2 и спорт. площ. | 10 | 0,9 | 9 |  |
| 4 | Магазин 60м2 | 15 | 0,8 | 12 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 92 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 99 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА- 1шт |  |
| 9 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,62 |  |  |
| 10 | Длина ВЛ-10кВ |  | 200м |  |  |
|  | П.Марьевка Площадка N8 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=69 1,005 69,4 | 1 | 69,4 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Физ.оздоровит центр со спортивн.залом 150м2 и спорт. площ. | 10 | 0,9 | 9 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 83,4 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 90 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА- 1шт |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,56 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 1200м |  |  |
| 1 | Клуб на 100м по ул.Чапаевской | 46 | 1 | 46 |  |
| 2 | Магазин 60м2 | 15 | 0,8 | 12 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка |  |  | 58 Питание от сущ. ТП- 521/160 с заменой тр-ра на 250Ква |  |
|  | Д. Сосенка За счет уплотнения сущ. застройки в центр. части села по ул.Печа и Грязнуха |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=12 2 24 | 1 | 24 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | За счет уплотнения сущ. застройки в юго-вост.части села по ул.Гладышева |  |  |  |  |
| 2 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=9 2,3 20,7 | 1 | 20,7 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 3 | Магазин 30м2 | 7,5 | 1 | 7,5 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка |  |  | 49 Питание от сущ. ТП- 101/100 с заменой тр-ра на 160Ква |  |

Обьекты капитального строительства                                                   Таблица №32

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (строительство или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | Поселок Новый Кутулук Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | -Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 2 | Воздушная линия | Поселок Новый Кутулук Площадка N1 | Длина ВЛ-10кВ- 300М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 3 | Подстанция | Поселок Новый Кутулук Площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 4 | Воздушная линия | Поселок Новый Кутулук Площадка N2 | Длина ВЛ-10кВ- 200М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 5 | Подстанция | Поселок Новый Кутулук Физкульт.-оздоровит центр ул.Тепличная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 6 | Воздушная линия | Поселок Новый Кутулук ул.Тепличная | Длина ВЛ-10кВ- 50М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 7 | Подстанция ТП-703/160 (существующая) | Поселок Новый Кутулук Ул.Школьная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 8 | Подстанция ТП-201/63 (существующая) | Поселок Новый Кутулук Ул.Строителей | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | - | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 9 | Подстанция | С.Богдановка Ул.Большая дорога | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 10 | Воздушная линия | С.Богдановка Ул.Большая дорога | Длина ВЛ-10кВ- 300М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 11 | Подстанция ТП-708/63 (существующая) | С.Богдановка Площадка N3 Ул.Дубиновка,Лучановка | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | - | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 12 | Подстанция ТП-716/160 (существующая) | С.Богдановка Ул.Низовка | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | - | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 13 | Подстанция ТП-704/63 (существующая) | С.Коптяжево Площадка N4 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | - | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 14 | Подстанция | С.Коптяжево Ул.Ямская | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 15 | Воздушная линия | С.Коптяжево Ул.Ямская | Длина ВЛ-10кВ- 200М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 16 | Подстанция ТП-104/63 (существующая) | П.Елховка Площадка N5 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | - | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 17 | Подстанция | С.Страхово Площадка N6 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-2шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 18 | Воздушная линия | С.Страхово Площадка N6 | Длина ВЛ-10кВ- 700М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 19 | Подстанция | С.Страхово Площадка N7 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 20 | Воздушная линия | С.Страхово Площадка N7 | Длина ВЛ-10кВ- 200М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 21 | Подстанция | П.Марьевка Площадка N8 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 22 | Воздушная линия | П.Марьевка Площадка N8 | Длина ВЛ-10кВ- 1200М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 23 | Подстанция ТП-521/160 (существующая) | П.Марьевка Ул.Чапаевская | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250 кВА-1шт | - | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 24 | Подстанция ТП-101/100 (существующая) | Д.Сосенка | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160 кВА-1шт | - | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 25 | Подстанция | П.Новый Кутулук Очистные сооружения | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Инженерно-транспортная зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 26 | Воздушная линия | П. Новый Кутулук Очистные сооружения | Длина ВЛ-10кВ- 300М |  |  | Собственность сельского поселения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
| 27 | Ожидаемая мощность |  | 1219кВТ |  |  |  |
| 28 | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-10кВ- 3450 М |  | строительство |  |
| 29 | Кол-во подстанций |  | 10шт |  | строительство |  |
| 30 | Кол-во подстанций (существующих) |  | 8шт |  | реконструкция |  |

###### 3.3.2.4.1.6. Электросвязь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Новый Кутулук, которое включает в себя: с. Новый Кутулук, с. Богдановка, с. Коптяжево, п. Елховка, с. Страхово,  п. Марьека, с. Сосенки, является генеральный план

Ожидаемое количество телефонов с. Новый Кутулук 77 номеров  . Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной по ул.Тепличная 23-4, с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена путем установки кабельных ящиков ЯКГ-20. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

Таблица №33

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 2 дома | 2 |
| 2 | Аптека | 1 |
| 3 | Предприятие общественного питанния на 70 мест | 1 |
| 4 | Гостиница на 20 мест | 1 |
| 5 | Пождепо на 2 машины | 2 |
| 6 | Комплексное предприятие бытового обслуживанияна с прачечной, химчисткой и баней на 20 мест | 4 |
| 7 | ФОК | 2 |
| Площадка №1 |
| 1 | Усадебная застройка 30 домов | 30 |
| 2 | Образовательный центр «Школа-детский сад» на 100мест в школе, на 85 мест в детском саду | 2 |
| Площадка №2 |
| 1 | Усадебная застройка 32 дома | 32 |
| Итого: | 77 |

Телефонизация  с. Богдановка, с. Коптяжево, п. Елховка, с. Страхово,  п. Марьека, с. Сосенки  за  счет сотовой связи.

Объекты капитального строительства

Таблица №34

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ящик кабельный-2шт. | с. Новый Кутулук пл. №1 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 2 | Ящик кабельный-2шт | с. Новый Кутулук пл. №2 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 3 | Кабель связи — 3,2 км | с. Новый Кутулук ул. Тепличная, ул. Строителей,пл. №1, ул. №3,пл. №2 |  | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 4 | АТС 50/200 | ул. Тепличная 23-4 | Увеличение емкости на 80 номеров | жилая | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |

#### 3.3.2.5.Развитие транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части поселка;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

##### 3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

Проектом генерального плана предусмотрено строительство автодороги местного значения сельского поселения «Новый Кутулук - Страхово» - 6,068 км.

###### 3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог:

- поселковая дорога - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы - связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами;

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала;

- хозяйственный проезд - проезд к приусадебным участкам.

п. Новый Кутулук

Классификация улично-дорожной сети

Таблица №35

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | "Отрадный - Борское" - Новый Кутулук - Богдановка |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Тепличная, ул. Юбилейная, ул. Больничная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул. Советская, ул. Школьная, ул. Черёмушки, ул. Садовая, часть ул. Степная |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | ул. Строителей, ул. Набережная, часть ул. Степная, проектир. ул. № 1-3 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

с. Богдановка

Классификация улично-дорожной сети

Таблица №36

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | "Отрадный - Борское" - Новый Кутулук - Богдановка |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Большая Дорога, проектир. ул. № 4 |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул. Лугановка, ул. Дубиновка, проектир. ул. № 5 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | ул. Низовка, ул. Верховка, проектир. ул. № 6 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

п. Елховка

Классификация улично-дорожной сети

Таблица №37

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети |  |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Елховская |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами |  |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами |  |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

с. Коптяжево

Классификация улично-дорожной сети

Таблица №38

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети |  |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Ямская, ул. Луговая |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул. Молодежная, проектир. ул. № 7 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | ул. Заречная, проектир. ул. № 8-9 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

п. Марьевка

Классификация улично-дорожной сети

Таблица №39

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети |  |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Чапаевская |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | проектир. ул. № 13-14 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | проектир. ул. № 15-16 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

д. Сосенки

Классификация улично-дорожной сети

Таблица №40

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети |  |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Гладышева |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул. Печа, ул. Грязнуха |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | ул. Казахский аул |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

с. Страхово

Классификация улично-дорожной сети

Таблица №41

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети |  |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Въезд в село |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул. Нагорная, ул. Речная, ул. Береговая, ул. Полевая, проектир. ул. № 10, 12 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | ул. Садовая, проектир. ул. № 11 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

В настоящее время протяженность автомобильных дорог сельского поселения Новый Кутулук составляет  15,55 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с пунктом 11.3.3 «Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодорогам регионального или межмуниципального значения рекомендуется выполнить уширение дорожного полотна региональной автодороги с организацией мероприятий по безопасности дорожного движения.

Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети:

с. Новый Кутулук

Строительство улиц в существующей застройке – 0,6 км.

На планируемой территории:

Строительство улиц, протяженностью – 2,316 км, в т.ч.

За счет уплотнения жилой застройки – 0,051 км, в том числе:

- второстепенные – 0,051 км.

ПЛОЩАДКА №1

Строительство улиц, протяженностью – 1,225 км:

- основные – 0,265 км;

- второстепенные – 0,96 км.

ПЛОЩАДКА №2

Строительство улиц, протяженностью 1,04 км:

- второстепенные – 1,04 км.

с. Богдановка

Строительство улиц в существующей застройке – 2,2 км.

На планируемой территории:

Строительство улиц, протяженностью –  0,528 км, в т.ч.

ПЛОЩАДКА №3

Строительство улиц, протяженностью – 0,528 км:

- основные – 0,336 км;

- второстепенные – 0,192 км.

с. Коптяжево

Строительство улиц в существующей застройке – 2,25 км.

На планируемой территории:

Строительство улиц, протяженностью – 0,929 км, в т.ч.

За счет уплотнения жилой застройки – 0,149 км, в том числе:

- второстепенные – 0,149 км.

ПЛОЩАДКА №4

Строительство улиц, протяженностью – 0,78 км:

- основные – 0,59 км;

- второстепенные – 0,19 км.

п. Елховка

Строительство улиц в существующей застройке – 0,2 км.

На планируемой территории:

Строительство улиц, протяженностью – 0,448км, в т.ч.

За счет уплотнения жилой застройки – 0,11 км, в том числе:

- основные – 0,11 км.

ПЛОЩАДКА №5

Строительство улиц, протяженностью – 0,338 км:

- основные – 0,338 км.

с. Страхово

Строительство улиц в существующей застройке – 2,3 км.

На планируемой территории:

Строительство улиц, протяженностью – 1,727 км, в т.ч.

ПЛОЩАДКА №6

Строительство улиц, протяженностью – 0,62 км:

- основные – 0,135 км;

- второстепенные – 0,485 км.

ПЛОЩАДКА №7

Строительство улиц, протяженностью 1,107 км:

- основные – 0,862 км;

- второстепенные – 0,245 км.

п. Марьевка

На планируемой территории:

Строительство улиц, протяженностью – 2,797 км, в т.ч.

ПЛОЩАДКА №8

Строительство улиц, протяженностью – 2,797 км:

- главные – 0,225 км;

- основные – 1,205 км;

- второстепенные – 1,367 км.

д. Сосенки

Строительство улиц в существующей застройке – 1,2 км.

ИТОГО в с.п. Новый Кутулук планируется:

Строительство улиц в существующей застройке – 8,75 км.

Строительство улиц на планируемой территории – 8,745 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых  пунктов (с учетом существующих) составит 33,045 км.

Плотность улично-дорожной сети в проектируемых  границах населенных пунктов составит 3,76 км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодороге необходимо предусматривать мероприятия по безопасности дорожного движения.

###### 3.3.2.5.1.2. Искусственные дорожные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения. Генеральным планом не предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции транспортных сооружений.

###### 3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

В связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, для определения расчетного парка автомобилей на расчётный срок, условно принят уровень автомобилизации - 300 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении на численность 2820 человек составит 846 единиц.

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит 770 машино-мест.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными и блокированными двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков

Вместимость и площадь стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах, уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания.

АЗС из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей:

- на расчетный срок необходимо 1 колонка;

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей:

- на расчетный срок необходимо 4 поста.

Размещение объектов технического обслуживания предполагается на площадках, предназначенных для развития придорожного сервиса или в зоне производственного использования.

#### 3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. С этой целью генеральным планом предусматривается развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, а также естественные природные ландшафты.

Предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования:

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) при численности 2820 человек составляет 3,38 га.

Общая площадь существующих рекреационных территорий в с. п. Новый Кутулук составляет  0,95 га.

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Борский Самарской области» и проектом генерального плана предусматривается:

с. Новый Кутулук

- реконструкция футбольного поля, расположенного за северной границей поселка (7.1);

- реконструкция мини-футбольной площадки, расположенной по ул. Степная (7.2);

п. Марьевка

- строительство спортивной площадки 60х40 м на Площадке №8 (7.2).

с. Страхово

- строительство спортивной площадки 60х40 м на Площадке №7 (7.3);

- строительство парка на площадке №7 рядом с реставрируемой церковью, площадью 1,33 га (17.1).

с. Коптяжево

-  строительство плоскостных спортивных сооружений 60х40 м по ул. Ямская (7.4).

с. Богдановка

- строительство плоскостных спортивных сооружений 80х50 м по ул. Низовка (7.5);

- строительство сквера по ул. Большая Дорога, площадью 0,6 га (17.2).

В д. Сосенки, п. Елховка развития зоны рекреационного значения не предусматривается.

Площадь озеленённых территорий общего пользования с учётом существующей составит – 4,0 га, в расчёте на одного жителя - 14,18 м2/чел.

#### 3.3.2.7. Развитие зоны специального назначения

Сельские кладбища

На территории сельского поселения  Новый Кутулук расположены шесть кладбищ, их общая площадь составляет 2,93 га.

Согласно «региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области» норма кладбищ составляет 0,16 га на 1 тыс. чел. площадь кладбищ традиционного захоронения в с.п. Новый Кутулук (2820 чел) должна составлять около 0,45 га.

Кладбища в селе Богдановка, поселке Марьевка и поселке Елховка, находящиеся в водоохраной зоне, необходимо закрыть.

Генеральным планом предусматривается:

- Размещение кладбища в 100 м на юго-запад от с.Богдановка, площадь 0,5 га (19.1);

- Размещение кладбища в 70 м на юг от площадки №8 в п. Марьевка, площадь  0,5 га (19.2).

- Размещение кладбища в 100 м на юго-запад от п. Елховка, площадь  0,18 га (19.4).

Свалки, ТБО

На территории сельского поселения Новый Кутулук имеется неусовершенствованная и несанкционированная свалка.

Генеральным планом предусматривается:

- Ликвидация несанкционированной свалки в с. Новый Кутулук.

Скотомогильники

На территории поселка Новый Кутулук расположен один скотомогильники.

Генеральным планом предусматривается:

- Консервация закрытого скотомогильника в районе с. Новый Кутулук с последующей рекультивацией территории.

- Строительство ямы Беккари в 2000 м на северо-восток от п. Новый Кутулук (19.3).

#### 3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Борский Самарской области» планируются мероприятия по развитию агропромышленного комплекса:

- Реконструкция и техническое перевооружение МТФ в п.Новый Кутулук с проектным поголовьем 400 голов СПК «Неприк».

Генеральным планом на территории сельского поселения Новый Кутулук планируется:

п. Новый Кутулук

- Закрытие действующей фермы КРС на 3400 голов, в связи со слишком большим поголовьем и большой СЗЗ, рекультивация территории(2.3).

с. Коптяжево

- Закрытие фермы КРС на 700 голов к юго-востоку от села (2.8), рекультивация территории, в связи с тем, что ферма находится в водоохраной зоне р. Кутулук.

с. Страхово

- Строительство фермы КРС на 4100 голов в 1500 м на восток от с. Страхово на автодороге местного значения «Новый Кутулук - Страхово» (2.1).

Генеральным планом на территории сельского поселения Новый Кутулук рекомендуется:

п. Новый Кутулук

- Модернизация предприятия в северо-восточной части села с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство V класса, СЗЗ –50 м) (2.5).

#### 3.3.2.9. Экспликация планируемых объектов. Описание и параметры функциональных зон

Планируемые объекты федерального, регионального, муниципального значения, согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Борский Самарской области» и предложениям генерального плана,  представлены в Таблице №42.

Планируемые объекты сельского поселения, согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Борский Самарской области» и предложениям генерального плана, представлены в Таблице №43.

Планируемые объекты частного значения, согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Борский Самарской области» и предложениям генерального плана, представлены в Таблице №44.

Описание и параметры функциональных зон представлены в Таблице №45.

Таблица №42

Объекты капитального строительства

| № по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
|  |  |  |  |  | не планируется |
| ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 15.1 | Пождепо | п. Новый Кутулук, ул. Тепличная | 2 машины | О | Строительство |
| 19.3 | Яма Беккари | п. Новый Кутулук, в 2000 м на северо-восток |  | Сп3 | Строительство |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| 4.1 | Образовательный комплекс «Школа – Детский сад» | п. Новый Кутулук, Площадка №1 | 100 мест – школа 85 мест – детский сад | Ж | Строительство |
| Объекты здравоохранения |
| 5.2 | ФАП | п. Марьевка, ул. Чапаевская 34-1 | 25 посещений в смену | О | Реконструкция |
| 5.3 | ФАП | с. Коптяжево, ул. Молодежная | 25 посещений в смену | О | Реконструкция |

Таблица №43

Объекты капитального строительства

| № по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.1 | ФОК | п. Новый Кутулук, ул. Тепличная | Спорт.зал – 300 м2, бассейн – 300 м2, | О | Строительство |
| 7.2 | ФОК | п. Марьевка, площадка №8 | Спорт.зал – 150 м2, Плоск. Спорт. сооружение – 0,24 га | О | Строительство |
| 7.3 | ФОК | с. Страхово, площадка №7 | Спорт.зал – 150 м2, Плоск. Спорт. сооружение – 0,24 га | О | Строительство |
| 7.4 | Плоскостное спортивное сооружение | с. Коптяжево, ул. Ямская | 0,24 га | Р | Строительство |
| 7.5 | Плоскостное спортивное сооружение | с. Богдановка, ул. Низовка | 0,4 га | Р | Строительство |
| 7.6 | Футбольное поле | п. Новый Кутулук, за северной границей | 6500 м2 | Р | Реконструкция |
| 7.7 | Мини-футбольная площадка | п. Новый Кутулук, ул. Степная | 3000м2 | Р | Реконструкция |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1 | Дом культуры | с. Богдановка, ул. Большая Дорога | 100 мест | О | Строительство |
| 8.2 | Дом культуры | с. Коптяжево, ул. Ямская | 150 мест | О | Строительство |
| 8.3 | Клуб | п. Марьевка, ул. Чапаевская 37 | 100 мест | О | Строительство |
| 8.4 | Сельский дом культуры | п. Новый Кутулук, ул. Больничная, 12 | 345 мест | О | Завершение реконструкции |
| Объекты бытового обслуживания |
| 12.1 | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания | п. Новый Кутулук, ул. Строителей | 17 раб. мест, прачечная - на 84 кг белья в смену, химчистка на 4 кг вещей в смену, баня на 20 мест | О | Строительство |
| Объекты общественного и административного назначения |
| 13.1 | Здание администрации сельского поселения | п. Новый Кутулук, ул. Больничная, 8 |  | О | Реконструкция |
| Объекты отдыха и туризма |
| 17.1 | Парк | с. Страхово, площадка №7 | 1,33 га | Р | Строительство |
| 17.2 | Сквер | с. Богдановка, ул. Большая Дорога | 0,6 га | Р | Строительство |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 18.1 | Пожарный пирс | п. Новый Кутулук, по ул. Тепличная на р. Кутулук |  | Сх1 | Строительство |
| 18.2 | Пожарный пирс | с. Богдановка, в восточной части села на Кутулукском водохранилище |  | Сх1 | Строительство |
| 18.3 | Пожарный пирс | с. Страхово, к юго-западу от села, на Кутулукском водохранилище |  | Сх1 | Строительство |
| 18.4 | Пожарный пирс | п. Марьевка, к северо-западу от поселка, на озере |  | Сх1 | Строительство |
| Объекты зон специального назначения |
| 19.1 | Кладбище | с. Богдановка, 100 м на юго-запад | 0,5 га | Сп1 | Строительство |
| 19.2 | Кладбище | п. Марьевка, 70 м на юг от Площадки №8 | 0,5 га | Сп1 | Строительство |
| 19.4 | Кладбище | п. Елховка, 100 м на юго-запад | 0,18 га | Сп1 | Строительство |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| 20.1 | Водозабор | п. Новый Кутулук расположен на юге села | Увеличить производительность на 156 м3/сут. | Сх | Реконструкция |
| 20.2 | Водозабор | п. Новый Кутулук расположен на ул. Тепличная |  | Сх | Реконструкция |
| 20.3 | Водозабор | п. Марьевка расположен на ул. Чапаевская в центре посёлка | Увеличить производительность на 111 м3/сут. | Ж | Реконструкция |
| 20.4 | Водозабор | с. Богдановка уточнить в рабочем проектировании Ориент. на юго-востоке села | производительность 160 м3/сут. |  | Строительсво |
| 20.5 | Водонапорная башня | с. Богдановка уточнить в рабочем проектировании Ориент. на юге села | 50 м3 |  | Строительсво |
| 20.6 | Водозабор | с. Коптяжево уточнить в рабочем проектировании Ориент. на юге села | производительность 130 м3/сут. |  | Строительсво |
| 20.7 | Водонапорная башня | с. Коптяжево уточнить в рабочем проектировании Ориент. на северо-западе села | 50 м3 |  | Строительсво |
| 20.8 | Водозабор | с. Страхово уточнить в рабочем проектировании Ориент. на юге села | производительность 190 м3/сут. |  | Строительсво |
| 20.9 | Водонапорная башня | с. Страхово уточнить в рабочем проектировании Ориент. на юго-западе села | 50 м3 |  | Строительсво |
| 20.10 | Пож. резервуары д. Сосенки | уточнить в рабочем проектирование. Ориент. в центре деревни | 2 рез по 50м3 | Сх | Строительство |
| 20.11 | Пож. резервуары п. Елховка | уточнить в рабочем проектирование. Ориент. в центре поселка | 2 рез по 50м3 | Сх | Строительство |
| 20.12 | Пож. резервуары с. Коптяжево (располож. северо -западнее п. Елховка) | уточнить в рабочем проектирование. Ориент. в центре деревни | 2 рез по 50м3 | Сх | Строительство |
| 20.13 | КОС п. Новый Кутулук | На юго-западе за границей поселка на тер. с.п. Новый Кутулук | Производительность 600 м3/сут. | ИТ | Строительство |

Таблица №44

Объекты капитального строительства

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (строительство, треб. кап. ремонт или реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЧАСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ |
| Объекты здравоохранения |
| 5.1 | Аптека | п. Новый Кутулук, ул. Тепличная |  | О | Строительство |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | Магазин | с. Богдановка, ул. Большая Дорога | 60 м2 | О | Строительство |
| 9.2 | Магазин | п. Марьевка, ул. Чапаевская | 60 м2 | О | Строительство |
| 9.3 | Магазин | с. Страхово, площадка №7 | 60 м2 | О | Строительство |
| 9.4 | Магазин | п. Елховка, ул. Елховская | 30 м2 | О | Строительство |
| 9.5 | Магазин | д. Сосенки, ул. Гладышева | 30 м2 | О | Строительство |
| Объекты общественного питания |
| 10.1 | Предприятие общественного питания | п. Новый Кутулук, ул. Школьная | 70 мест | О | Строительство |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 15.2 | Гостиница | п. Новый Кутулук, ул. Черемушки | 20 мест | О | Строительство |
| Объекты культового назначения |
| 16.1 | Церковь | с.Страхово, восточная часть села |  | О | Реконструкция |
| Объекты производственного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения |
| 2.1 | Ферма КРС | с.Страхово, 1500м на вост | 4100 голов | Сх 2-1 | Строительство |

Описание и параметры функциональных зон

Таблица №45

| №№ п/п | Вид зоны (подзоны) | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип застройки | Площадь (га) | Максимальная этажность | Максимальный размер СЗЗ (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилая зона (Ж) | 412,5331 |  |  |
| 1 | Ж | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и блокированными не более двух блоков) и объектов дошкольного и общего образования | 412,5331 | 3 | х |
|  | Общественно-деловая зона (О) | 6,8530 |  |  |
| 2 | О | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы), размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (проф.образование, спорт, культура, медицина, бытовое обслуживание) | 6,8530 | 4 | х |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | 37,5997 |  |  |
| 3 | Р | Зона скверов, парков, бульваров, естественного природного ландшафта, отдыха, занятий физкультурой и спортом | 37,5997 | x | x |
|  | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | 19728,3685 |  |  |
| 4 | Сх1 | Зона сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи) | 19648,4956 | x | x |
| 5 | Сх2-0 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения не образующими СЗЗ, а также для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 36,5324 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
| 6 | Сх2-1 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 26,7569 | 2 | 1000 |
| 7 | Сх2-5 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, а также участки для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 16,5836 | 2 | 50 |
|  | Зона производственного использования (П) | 28,4775 |  |  |
|  | П1 | Производственная зона, в том числе: | 23,7608 |  |  |
| 8 | П1-3 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов III-V класса опасности | 23,7608 | 3 | 50-300 |
| 9 | П2 | Коммунально-складская зона | 4,7167 | 3 |  |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) | 60,6316 |  |  |
| 10 | ИТ | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (смежные транспортные и инженерные коридоры) | 60,6316 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зона специального назначения (Сп) | 7,3523 |  |  |
| 11 | Сп1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями (кладбище) | 3,2876 | x | 50 |
| 12 | Сп3 | Зона объектов размещения биологических отходов (скотомогильников) | 0,0648 | х | 1000 |
| 13 | Сп4 | Зона размещения отходов производства и потребления (полигоны ТБО и промотходов, санкционированные свалки) | 3,9999 | х | 1000 |

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Новый Кутулук муниципального района Борский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Ликвидация несанкционированной свалки в с. Новый Кутулук.

- Консервация закрытого скотомогильника в районе с. Новый Кутулук с последующей рекультивацией территории;

- Закрытие, расположенных в водоохраной зоне, кладбищ в населенных пунктах Богдановка, Елховка и Марьевка.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Новый Кутулук на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ КУТУЛУК

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, связанных с решением задач генерального плана, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий противопожарного водоснабжения:

- устройством пожарных гидрантов на водопроводной сети и противопожарных резервуаров с радиусом действия 200 м, при разработке проектов водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкцией существующих сетей водопровода,

- строительством новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительством пирсов или организацией съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м. Генеральным планом предусматривается строительство пожарного пирса: на озере Светлое.

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

Населенные пункты с.п. Новый Кутулук обслуживает добровольная пожарная дружина, расположенная в п. Новый Кутулук по ул. Степная, 21, общее количество машин – 1 автомашина.

Время доступа пожарного расчета до населенных пунктов с.п. Новый Кутулук обеспечивается допустимым временем прибытия подразделения пожарной охраны.

В целях обеспечения мер пожарной безопасности в границах сельского поселения предусматривается строительство пожарного депо в п. Новый Кутулук (на 2 машины) по ул. Тепличная (15.1) и строительство пожарных пирсов:

- в северной части п. Новый Кутулук на р. Кутулук (18.1);

- в восточной части с. Богдановка на Кутулукском водохранилище (18.2);

- к юго-западу от с. Страхово на Кутулукском водохранилище (18.3);

- к северо-западу от п. Марьевка на озере (18.4).

Противопожарные пирсы должны быть оборудованы съездом к водоему с твердым покрытием шириной 3,5 м, перед пирсом площадка 12x12 м2.

В проекте предусматривается установка пожарных гидрантов на водопроводной сети, ящиков с песком и пунктов с пожарным инвентарем у общественных зданий.

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

В целом территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

1. В связи с тем, что некоторые участки сельского поселения подвержены эрозионным процессам и оврагообразованию, необходим комплекс инженерных мероприятий по предотвращению роста оврагов, а также по подготовке таких территорий для застройки. В районах застройки мелкие овраги ликвидируются, вне застройки проводятся лесомелиоративные мероприятия, для борьбы со средними и крупными оврагами необходимо регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и водосбрасывающих сооружений, лесомелиоративные мероприятия, террасирование склонов.

2. До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

3. Вертикальная планировка уличной сети – в равнинных условиях проектирование улиц с продольным уклоном от 0,5% до 8%, в зависимости от категории улицы, при расположении улицы на косогоре и значительном перепаде отметок следует использовать озеленение откосов и подпорные стенки.

4. Осушение заболоченностей. В районе озера Светлого и в юго-восточной части поселения наблюдается заболоченность местности. Допустимая минимальная глубина залегания грунтовых вод (норма осушения) устанавливается для конкретного вида использования территории. Генеральным планом не предусматривается  строительство на данных участках.

. Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Борский Самарской области», был выполнен Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области в 2010 году. Согласно проекту на территории сельского поселения Новый Кутулук образуется в год 29323,9 м3 твердых бытовых и 1466,2 м3 крупногабаритных отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО в м.р. Борский, а также размещаются на несанкционированных свалках.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 11 контейнеров для ТБО в п. Новый Кутулук, 3 контейнеров в с. Коптяжево, 2 контейнеров в с. Богдановка.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Новый Кутулук планируется по маршруту: Гараж — Богдановка — Нов.Кутулук - Коптяжево — Березняки — Соколовка — Подгорное — Нов.Геранькино — Коноваловка — полигон.

## 3.8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Новый Кутулук;

- границы посёлка Новый Кутулук, села Коптяжево, села Богдановка, посёлка Марьевка, деревни Сосенки, посёлка Елховка, села Страхово, входящих в границы сельского поселения Новый Кутулук Борского района.

Границы сельского поселения Новый Кутулук отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области № 53-ГД от 25.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

При разработке проекта «Генерального плана сельского поселения Новый Кутулук - 2 этап» границы населенных пунктов скорректированы:

- п. Марьевка - с учетом развития жилой зоны в юго-восточном направлении (Площадка №8).

Границы остальных населенных пунктов с.п. Новый Кутулук остаются без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи, с утверждением генерального плана, границы посёлка Новый Кутулук будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Новый Кутулук, на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ посёлка Марьевка и установления их координат путем подготовки карты (плана) объекта землеустройства – п. Марьевка.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ КУТУЛУК

Таблица №46

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 20254,994 | 20254,994 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 856,3618 | 876,7445 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 321,0005 | 412,5331 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 3,0097 | 6,8530 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 4,7167 | 4,7167 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 24,3966 | 24,3979 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 470,155 | 389,9366 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 31,3926 | 37,5997 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 1,6907 | 0,7075 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 23,7614 | 23,5997 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 35,2337 | 36,2337 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 19333,3246 | 19311,675 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 0,6512 | - |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 5,6613 | 6,58 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | Чел. | 1470 | 2820 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: |  | 217 | 416 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 76 | 146 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 |  | 118 | 226 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет |  | 23 | 44 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста | Чел. | 194 | 372 |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 803 | 1540 |
| 2.1.4. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 473 | 908 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 20237 | 87737 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 13,7 | 31,11 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 20 | 105 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 200 | 300 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | - | - |
| 4.2.2. | поликлиники | объект | - | - |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 3 | 3 |
| 4.2.4. | аптеки | объект | 1 | 2 |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,95 | 2,07 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | - | 600 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | 300 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 360 | 710 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 18,0 | 18,0 |
|  |  | чит. мест | 10 | 10 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 368 | 608 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | 50 | 120 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | - | 20 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 85 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | - | 4 |
| 4.8.3. | бани | место | - | 20 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 17 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 15,55 | 33,045 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (показатели планируемых объктов) |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки |  | 0,819 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. |  | 13,1 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки |  |  |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт |  | 1219 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. |  | 3,450 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год |  | 645,78 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  | 3,02 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. |  | 12,74 |

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования и использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости, смертности и естественной убыли населения использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Новый Кутулук

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Новый Кутулук, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

По данным, предоставленным администрацией с.п. Новый Кутулук

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на сегодняшний день взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией  с.п. Новый Кутулук, пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)